山西宁武榆树坡煤业有限公司

煤矸石处置及综合利用项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：山西宁武榆树坡煤业有限公司

评价单位：北京绿方舟科技有限责任公司

国环评证乙字1035号

二O一七年十二月

目 录

第一章  概述	1

1.1项目概况	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3项目可行性分析	2

1.4主要环境问题及环境影响	4

1.5环境影响评价主要结论	4

第二章  总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价因子	6

2.3评价等级	8

2.4评价范围	9

2.5评价标准	10

2.6环境保护目标	11

第三章  建设项目概况及工程分析	13

3.1建设项目概况	13

3.2工程建设内容	13

3.3土地复垦可行性分析	15

3.4工程总体布置	17

3.5公用工程	20

3.6工程产排污环节分析	21

3.7环境影响分析及防治措施	22

第四章  环境现状调查与评价	30

4.1环境现状调查方法	30

4.2自然环境现状调查与评价	31

4.3环境质量现状调查与评价	41

第五章  环境影响预测与评价	49

5.1环境空气影响预测与评价	49

5.2地表水环境影响评价	51

5.3地下水环境影响评价	51

5.4声环境影响评价	58

5.5固体废物影响评价	59

5.6生态环境影响评价	59

5.7环境风险评价	62

第六章  环境保护措施及其可行性论证	64

6.1大气污染防治措施分析	64

6.2地表水污染防治措施分析	65

6.3地下水污染防治措施分析	65

6.4噪声污染防治措施分析	67

6.5固废污染防治措施分析	67

6.6生态保护措施	68

6.7环境风险防范措施	69

第七章  环境经济损益分析	70

7.1环保投资概算	70

7.2环境效益分析	70

7.3经济效益分析	70

7.4社会效益分析	71

7.5小结	71

第八章  环境管理与监测计划	72

8.1环境管理	72

8.2环境监测	73

8.3污染物排放清单	74

第九章  环境影响评价结论	75

9.1建设项目基本情况	75

9.2评价区环境质量现状评价	75

9.3环境影响分析	75

9.4公众参与	76

9.5污染防治措施分析	76

9.6环境经济损益分析	76

9.7环境管理与监测计划	77

9.8总结论	77

附件：

- 环境影响评价委托书；

- 山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目备案

- 关于“山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书”的批复

- 占地协议

- 搬迁协议

- 煤矸石检测报告

- 监测报告。

第一章  概述

## 1.1项目概况

山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡煤矿”）位于宁武县城东北约2km处，工业场地位于宁武县阳方口镇石湖河村东南500m处。根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]102号文，《关于忻州市山西原平原宁煤业有限公司等4处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，同意阳泉煤业有限责任公司兼并重组山西宁武榆树坡煤业有限公司和2007年已关闭的（三岔煤矿）矿井整合为1处。2009年12月18日，山西省国土资源厅为榆树坡煤矿换发了《采矿许可证》（证号为C140000200912120048675），批准开采2#~5#煤层，生产规模为120万吨/年。

2010年8月，山西宁武榆树坡煤业有限公司委托山西煤炭管理干部学院编制完成了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》；2012年6月，山西省环境保护厅以晋环函[2012]1154号文对该项目环评予以批复。根据批复要求，建设单位应积极寻求矸石综合利用途径。

根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订），国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，其中包括利用煤矸石土地复垦。山西宁武榆树坡煤业有限公司拟在宁武县南庄村西南245m的荒沟内建设煤矸石处置及综合利用项目，利用榆树坡煤矿产生的矸石进行填沟造地，然后进行土地复垦，复垦后的土地交由南庄村村民耕种。宁武县发展和改革局以宁发改备案【2017】28号文对本项目进行了备案。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规规定，本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录》“三十四、环境治理业 一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”分类中“采用填埋和焚烧方式的”，需编制环境影响报告书。

山西宁武榆树坡煤业有限公司于2017年10月委托北京绿方舟科技有限责任公司对本项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，组织专业人员成立了项目组，并深入现场进行实地踏勘，对项目所在地区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查。详细了解工程的建设内容、主要工艺流程、排污环节和公用设施能力等，对工程周围环境进行了认真查看，对环境质量现状、区域发展规划等进行了进一步调查，在此基础上进行了详细的工程分析、数据分析与预测，对各环境要素进行了影响分析与评价、对策研究等工作，针对环境问题提出了环境保护措施对策。并配合建设单位开展了公众参与调查。

评价工作严格按照环境保护的有关法律法规，环评技术规范及环保管理部门要求进行，编制完成了《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目环境影响报告书》（报审本），山西宁武榆树坡煤业有限公司于2017年12月17日在忻州市组织召开了本项目《报告书》技术审查会。会后评价单位根据技术审查意见进行认真修改，完成《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目环境影响报告书》（报批本），由建设单位呈报忻州市环境保护局进行审批。

## 1.3项目可行性分析

### 1.3.1 政策符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目为三十八、环境保护与资源节约综合利用— “三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类项目。根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订），国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，其中包括利用煤矸石进行土地复垦。因此本项目符合国家产业政策，属鼓励类项目。

宁武县发展和改革局于2017年对本项目予以备案（宁发改备案【2017】28号）。

### 1.3.2 规划符合性

根据《宁武县县城总体规划（2007-2020）》，宁武县规划区范围为北至石湖河，南至杨庄，西至庄子上，东至张家窑，规划范围为11.8km2。本项目位于农村地区，不在宁武县总体规规划范围内，符合宁武县城市规划。本项目与宁武县城市规划位置关系见图1-1。

根据《宁武县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ 宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区。本项目利用荒沟进行土地复垦，减少水土流失，同时可减小榆树坡煤矿对生态环境的破坏，减轻环境污染，符合宁武县生态功能区划。

### 1.3.3 选址可行性

本项目选址位于南庄村西南245m处的荒沟内，属于南庄村土地。土地复垦完成后交还南庄村原有村民耕种，村民利用现有田间道路可直接进入土地复垦区，距离较近，耕作方便。项目区域主要为荒草地，土层较厚，土源丰富，荒沟两侧已有部分荒草地开垦为旱地，在项目区进行土地复垦可行性较高。

本项目填沟造地的主要填料是榆树坡煤矿开采2#煤层产生的煤矸石，参考山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司2#煤层的煤矸石淋溶资料，利用的 2#煤层的煤矸石属于I类一般工业固体废物。本次评价参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单对本项目选址进行分析。本项目选址可行性见表1.3-1。

表1.3-1　本项目选址可行性分析

| 序号 | 标准要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选厂址应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 符合宁武县总体规划、生态功能区划 | 符合 |
| 2 | 应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，作为规划控制的依据。 | 区域常年主导风向西北风，本项目选址位于南庄村西南245m，不在场地下风向。根据环评预测，厂界无超标点，不设置大气防护距离 | 符合 |
| 3 | 选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 选址不在榆树坡煤矿采矿范围内 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 区内未发现规模较大断层、断层破碎带、溶洞区。无滑坡、崩塌等不良地质作用。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 选址不在恢河最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 选址周围无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |

综上所述，本项目项目周围土源丰富，两侧已有部分荒草地开垦为旱地，且距离村庄较近，土地复垦后有利于南庄村村民耕种。参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，本项目符合I类一般工业固体废物选址要求。

### 1.3.4 “三线一单”符合性

根据《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称通知），要求强化“三线一单”的约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益，“三线一单”即落实“生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线和环境准入负面清单”。

环境准入负面清单：本项目为土地复垦项目，属《产业结构调整指导目录》（2013年修正）三十八、环境保护与资源节约综合利用— “三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类项目。不在区域环境准入负面清单内。

资源利用上线：本项目能耗主要为水、电消耗，消耗量很小，资源消耗主要为榆树坡煤矿产生的煤矸石，有利于减小煤矸石对环境的污染。荒沟内现状为荒草地，土地复垦为耕地后土地的利用价值提高，符合资源利用上线的要求。

环境质量底线：根据环境质量现状监测结果，项目所在区域环境质量均满足相关标准要求，采取相应的污染防治措施后，项目实施对区域环境质量的影响较小，满足环境质量底线的要求。

生态保护红线：本项目不涉及自然保护区、风景名胜区和水源地等特殊保护区域，符合宁武县总体规划、生态功能区划，不涉及重要基础设施建设，因此不涉及生态保护红线。

## 1.4主要环境问题及环境影响

根据现场调查，项目场地位于南庄村西南荒沟内，周边环境质量较好，占地范围主要荒草地，周围主要为耕地及草地。本项目利用榆树坡煤矿产生的煤矸石进行土地复垦，复垦为耕地后土地交由南庄村村民耕种，对环境影响较小。

项目对环境的主要影响为施工期挡墙等基础设施施工、煤矸石堆放、分层压实及运输扬尘对大气环境的影响及煤矸石淋溶对地下水水质的影响。

## 1.5环境影响评价主要结论

山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目符合国家相关产业政策及区域相关规划要求，选址合理；评价区环境环境质量现状较好，在严格落实评价中提出的各项污染防治措施基础上，各污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目建成后将荒草地改良为耕地，同时可减少榆树坡煤矿煤矸石对生态环境的影响，具有良好的环境效益。综上所述，本项目的建设是可行的。

第二章  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1任务依据

1、环境影响评价委托书，2017.10；

2、宁武县发展和改革局企业投资项目备案通知书（宁发改备案【2017】28号），2017.8。

### 2.1.2法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

3、《中华人民共和国煤炭法》，2013年6月；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

7、《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

8、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

9、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

10、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

11、《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院，2011年3月5日；

12、《“十三五”生态环境保护规划》，2016年12月；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

14、《产业结构调整指导目录》（2013年修订）；

15、环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

16、《大气污染防治行动计划》，2013年9月10日；

17、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

18、《水污染防治行动计划》， 2015年4月2日；

19、《山西省环境保护条例（2016年修订）》，2016年12月8日；

20、《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

21、《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》，晋环发[2015]25号；

22、《山西省大气污染防治条例》，2007年3月30日；

23、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发[2015]64号，2015年5月15日；

24、《全国生态环境保护纲要》。2002年11月26日；

25、《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订），2015年3月1日。

### 2.1.3技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）

3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

8、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

9、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

### 2.1.4参考资料

1、宁武县当地自然环境有关资料；

2、榆树坡煤业有限公司煤矸石填沟造地工程设计说明，山西亚图环保科技有限公司；

3、榆树坡煤矿提供的相关资料。

## 2.2评价因子

### 2.2.1环境影响因子识别

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境产生一定程度的影响，只是在不同的时段影响程度和性质不尽相同。根据不同时段环境影响分析结果，结合工程分析，给出本项目环境影响因子识别矩阵，见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响识别矩阵

| 影响分析 环境要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 挡墙 护坡施工 | 矸石填埋 | 运输 | 土地复垦 | 矸石淋溶 |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -2S↑ | -2L↓ | -1S↑ | +1L↑ |  |
|  | 地下水环境 |  | -1L↑ |  |  | -1L↑ |
|  | 声环境 | -1S↑ | -1L↓ | -1S↓ | +1L↑ |  |
|  | 土壤环境 |  | -2L↓ | -1S↑ | +2L↑ |  |
|  | 地质环境 |  | -1L↓ |  |  |  |
|  | 矿产资源 |  |  |  |  |  |
| 自然生物环境 | 农作物 | -2S↓ | -2L↓ | -1S↓ | +3L↑ |  |
|  | 植物 | -3S↓ | -1L↓ | -1S↑ | +3L↑ |  |

注：+ ——正效应；- ——负效应；L——长期影响；S——短期影响；↑——可逆影响；

↓——不可逆影响；3、2、1——影响程度由大到小。

### 2.2.2评价因子的筛选

根据项目所在区域环境特征及本项目排污特点，对评价因子进行筛选。

2.2.2.1筛选方法

本项目运行期对环境的不利影响主要表现在施工期废气、噪声和淋溶水对环境的影响。评价的主要环境要素是生态环境、环境空气、声环境、水环境。

2.2.2.2筛选结果

（1）环境空气评价因子

现状评价因子为TSP、SO2、PM10、NO2；

预测因子为TSP。

（2）地下水评价因子

现状评价因子pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟、镉、总大肠菌群、细菌总数、高锰酸盐指数、溶解性总固体、六价铬等共21项。

（3）声评价因子

现状评价因子：厂界噪声，等效A声级；

预测因子：等效A声级；

（4）固体废物评价因子

固体废物评价因子为施工期弃土、弃渣及生活垃圾。

（5）生态环境

项目占地及施工占用土地，影响植被、水土流失等。

## 2.3评价等级

### 2.3.1环境空气影响评价等级

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目CTSP=89.24μg/m3，Pmax=9.92%，确定本项目环境空气影响评价等级为三级评价。

表2.3-1　环境空气影响评价等级

| 项目 | Pmax | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判定依据 | Pmax=9.92%＜10% | — | 三级 |

### 2.3.2地表水环境影响评价等级

本项目无生产、生活废水排放，本次评价仅进行地表水影响分析。

### 2.3.3地下水环境影响评价等级

本项目为土地复垦项目，荒沟内填料主要为煤矸石及黄土。参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）煤矸石转运场，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

本项目不在宁武县备用水源地保护区范围内，评价区部分居民用水采用煤矿及县城水源供水，部分居民采用村庄自有水井供水，该部分水井属于属分散式饮用水源，本项目地下水环境敏感性为较敏感。

综上所述，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅱ类，项目地下水环境敏感性为较敏感，地下水环境影响评价等级为二级。参考《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011）中评价等级划分原则，“可根据评价区地下水环境敏感程度与水文地质条件，在不直接影响具有城镇及工业供水或潜在供水意义的含水层时，适当降一级确定地下水评价工作等级”。因此，最终确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 2.3.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区为1类区，项目建成后噪声级增高量小于3dB，工程运行期间受影响的人口较少，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

### 2.3.5生态环境影响评价等级

本项目占地面积2.64hm2，位于南庄村西南的荒沟内，项目不在特殊或重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2011），生态环境影响评价为三级评价。

表2.3-2　生态影响评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判定依据 | 2.64hm2，小于2km2 | 一般区域 | 三级 |

### 2.3.6环境风险影响评价等级

本项目煤矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等过程；评价区无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，挡墙下游500m无村庄居民等居民集中区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定环境风险评价等级为二级。

## 2.4评价范围

### 2.4.1环境空气影响评价范围

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2008，大气评价范围的内径或边长一般不应小于5km，本项目各污染物的最大落地浓度均小于相应二级小时标准值的10%，故本项目的评价范围确定为以工程场地为中心，半径2.5km的圆形区域。

### 2.4.2地下水环境影响评价范围

根据项目区水文地质条件、场地汇水条件，结合区域村庄水井情况，地下水评价范围为以项目场地中心，上游及两侧各延伸1km，下游延伸2km的范围。评价范围6km2。

### 2.4.3声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为场界及运输道路两侧200m范围内。

### 2.4.4生态环境影响评价范围

本项目生态环境影响评价范围为土地复垦区域外扩500m范围内，评价范围内包含运矸道路、取土场及施工营地范围。

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

1、环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2.5-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |

2、水环境

（1）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水，执行III类标准。

表2.5-2　《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类  单位：mg/L

| PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 |
| 氟化物 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 | 氯化物 | 砷 | 铁 |
| ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.3 |
| 锰 | 汞 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 |
| ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 镉 | 铅 | 细菌总数 |  |  |  |
| ≤0.01 | ≤0.05 | ≤100 |  |  |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L，细菌单位个/mL。 |

（2）地表水：根据山西省地表水环境质量控制断面水质目标，恢河梵王寺断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2.5-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类  单位：mg/L

| pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 硫化物 | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.02 | 0.005 |
| 氟化物 | 溶解氧 | 总磷 | 砷 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 |
| 1.0 | ≥5 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 10000个/L |

3、声环境

本项目所在区域位于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表2.5-4　《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 项目周边村庄 |

### 2.5.2污染物排放标准

1、废气

本项目运营过程中大气污染物主要是工程场地产生的无组织粉尘，厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源无组织排放限值。

表2.5-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 项目 | 无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3（周界外浓度最高点） |

2、噪声

①施工期

厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表2.5-6　《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表2.5-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

3、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

## 2.6环境保护目标

本项目位于农村地区，项目周围无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定主要保护目标为土地复垦区周围的环境空气、声环境、村庄居民及区域生态环境。取土场周围及运输道路沿线无敏感目标。

本项目环境保护目标见表2.6-1及图2-1。

表2.6-1　评价区环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 保护级别及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 南庄村 | NE | 0.245 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 火烧沟村 | N | 0.52 |  |
|  | 前石湖村 | SE | 1.12 |  |
|  | 石湖河村 | W | 1.22 |  |
|  | 东麻峪寨村 | NW | 1.12 |  |
|  | 石咀子村 | NW | 2.16 |  |
|  | 三岔村 | NE | 2.12 |  |
| 地表水 | 石湖河 | W | 0.67 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 恢河 | W | 1.75 |  |
| 地下水 | 饮用水井 | 南庄村 | NE | 0.245 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
|  |  | 东麻峪寨村 | NW | 1.12 |  |
|  |  | 火烧沟村 | N | 0.52 |  |
|  |  | 石湖河村 | W | 1.22 |  |
| 生态 环境 | 地表植被 | 区域生态环境 | 减小对地表植被的影响，采取水保措施，防止水土流失加重。 |

第三章  建设项目概况及工程分析

## 3.1建设项目概况

1、项目名称

山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目

2、建设单位

山西宁武榆树坡煤业有限公司

3、建设性质

新建

4、建设地点

宁武县阳方口镇南庄村西南245m处

5、建设规模

将南庄村西南荒沟进行土地复垦，土地复垦面积2.45hm2，坡面面积0.21hm2。

6、项目投资

本项目总投资为1297.01万元，全部由企业自筹解决。

7、建设周期

本项目土地复垦主要采用榆树坡煤矿产生的煤矸石为填料，榆树坡煤矿4.2年的矸石量能够满足土地复垦需求，施工期按4.5年计算，4.5年后土地复垦完成，交南庄村村民耕种。

8、工作制度及劳动定员

本项目土地复垦完成后，土地交南庄村村民耕种，运营期无生产内容。

施工期主要分为两个阶段，前期为挡墙，截水沟及运输道路等基础工程建设，后期为煤矸石填埋及土地复垦工程。基础工程建设阶段在场地西侧设置施工营地一处，施工人员最大约30人。煤矸石填埋及土地复垦阶段场地仅设置管理人员5名，负责定期对工程日常运营及管理进行监督，由榆树坡煤矿内部调配员工，依托榆树坡办公生活场地和设施，不单独设置施工营地及食堂。

施工期年工作时间330d，每天工作时间8h。

## 3.2工程建设内容

本项目工程内容主要包括挡墙、截水沟、边坡防护工程、土地复垦工程以及配套运输道路工程等。

工程主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 挡墙 | 在场地沟口位置布设挡墙，墙高2.0m，墙顶宽为1m，坡比1：0.55，基础埋深2.75m，长15.6m。用M7.5水泥砂浆MU30片石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。挡墙后背填土200mm以上设置泄水孔，上下交错设置，孔距2.0m，孔径100mm×100mm，泄水孔向外坡度5%，泄水孔后设置卵石反滤层。 |
|  |  | 截水沟 | 场地周边修建截水沟，截水沟采用浆砌石梯形断面型式，深0.6m，底宽0.6m，顶宽1.8m，壁厚0.5m，共布设截水沟1204m，截水沟出口设置消力池一座。 |
|  |  | 土地 复垦 | 边坡 | 项目边坡按1：2的坡度进行堆放，每升高3m布设一个10m宽的平台。共形成边坡0.21hm2，复垦为草地。坡面设计1m×1m护坡网格，网格内采用灌草结合的方式，穴植紫穗槐，草种选用披碱草，种植标准紫穗槐每穴3株；披碱草30kg/hm2。 |
|  |  |  | 田面 | 沟内采用煤矸石及黄土分层填埋，每堆放2.7m煤矸石覆盖一层30cm后黄土，分层压实。场地整平后，分台阶进行土地复垦，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设施工期采集的熟土壤0.5m，为了改良土壤增加肥力，可先期种植固氮类农作物1~2年，然后进行系统的复耕。合计可恢复田面2.45 hm2。 |
|  |  |  | 田间排水沟 | 边坡下部及田面内设置横向田间排水沟，两侧与场地周边截水沟相通，田面排水沟间距50m。 田间排水沟断面尺寸为40cm×40cm，壁厚为30cm，共布设排水沟687m。 |
|  |  |  | 田埂 | 边坡前设置横向挡水田埂，梯形布设，底宽65cm，顶宽20cm，高30cm，共布设田埂338m。 |
| 2 | 辅助工程 | 取土场 | 由于回填覆土的需要，本项目顶部覆土熟土壤取自项目场地内，土方量1.32万m3，施工前采集后统一堆存。 其余土方取自项目北侧高坡上，面积0.8hm2，坡面植被为荒草地，黄土土质，估算取土土方量4.38万m3，取土厚度5.5m。 |
|  |  | 运矸道路 | 利用目前矿井工业广场与场地之间的道路，新修道路900m，利用乡村土路120m，道路全部硬化。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 采用榆树坡煤矿生活污水处理站处理后的中水，由水车拉至场地使用。 |
|  |  | 供电 | 由南庄村提供 |

## 3.3土地复垦可行性分析

### 3.3.1土地复垦方向

本次评价参考《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中关于矸石山的土地复垦要求，矸石山原则上复垦为林草地，对立地条件较好、覆土较厚且无污染的，可复垦为耕地。项目场地位于南庄村西南侧，荒沟填埋后土地平坦，沟南北两侧土层较厚，且已有部分草地由附近村民开垦为耕地，因此本项目荒沟复垦方向为耕地。复垦标准执行《土地复垦质量标准》（TD/T1036-2013）中部山地丘陵区土地复垦质量控制标准中旱地的复垦标准，标准如下：

①复垦工程施工技术后，耕种土壤表土层厚度为40cm以上。

②耕作层内不含障碍层，0.5m土体内砾石含量不大于15%。

③耕层土壤质地砂质壤土至砂质粘土，有机质含量存8g/kg以上。

④0-40cm内土层的pH值在5.5-8.5之间。

⑤土壤结构适中，容重小于14g/cm3，有机质大于1.5%。

⑥当年农作物产量应恢复到当地作物产量的50%，四年内达到当地作物产量水平。

⑦地面坡度不大于25°。

### 3.3.2煤矸石可利用性分析

1、煤矸石理化性质

本项目土地复垦主要填充材料为煤矸石和黄土，不允许生活垃圾混入，榆树坡煤矿无燃煤锅炉，无锅炉炉渣及脱硫渣进入填埋场地。

榆树坡煤矿批准开采2#、5#煤，本项目利用的煤矸石主要为榆树坡煤矿先期开采的2#煤，榆树坡煤矿2#煤服务年限26.4年，能够满足本项目用矸需求。本次评价参考山西省煤炭地质研究所山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司2#煤层的煤矸石资料，榆树坡煤矿与潞宁孟家窑煤矿同属宁武煤田轩岗矿区，均开采2#、5#煤，矸石成分及淋溶资料具备代表性。

煤矸石化学成分分析见表3.3-1。

表3.3-1  2#煤层煤矸石化学成分表

| 项目 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分占比 % | 50.40 | 25.21 | 1.96 | 0.38 | 0.10 | 0.86 |
| 项目 | Na2O | TiO2 | P2O5 | MnO2 | S | 烧失量 |
| 成分占比 % | 0.01 | 0.72 | 0.10 | 0.001 | 0.52 | 18.02 |

根据煤矸石成分分析结果，本项目采用煤矸石含硫量小于1.5%，不需要设置防自燃工程。

矸石淋溶资料见表3.3-2。

表3.3-2  2#煤层煤矸石淋溶试验结果一览表       单位：mg/L

| 项目 | 单位 | 试验结果 | 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级中最高允许排放浓度 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 无量纲 | 7.15 | — | — | 6.5-8.5 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |
| 铅 | mg/L | <0.05 | 5 | 1.0 | 0.05 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | 1 | 0.1 | 0.01 |
| 总铬 | mg/L | <0.01 | 15 | 1.5 | / |
| 铜 | mg/L | 0.077 | 100 | 0.5 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 0.57 | 100 | 2.0 | 1.0 |
| 铍 | mg/L | <0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 |
| 钡 | mg/L | 0.047 | 100 | — | 1.0 |
| 镍 | mg/L | 0.042 | 5 | 1.0 | 0.05 |
| 砷 | mg/L | <0.1 | 5 | 0.5 | 0.05 |
| 无机 氟化物 | mg/L | 0.35 | 100 | 10 | 1.0 |
| 氰化物 | mg/L | <0.25 | 5 | 0.5 | 0.05 |

从表中试验结果看出，2#煤层煤矸石淋溶液各检测项目浓度值均远远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、4中一级标准限值，pH值在6-9范围内，属于I类一般工业固体废物。

2、煤矸石作为土地复垦充填材料的可行性

本次评价从煤矸石的地球化学性能和有毒元素两方面进行分析作为土地复垦的充填材料的可行性。煤矸石的化学成分组成直接影响煤矸石的地基工程性质，根据表3.3-1，煤矸石中SiO2的质量分数为50.40%，是煤矸石的骨架成分，使煤矸石具有一定的硬度，压实后可作为土地复垦的基础；根据表3.3-1，煤矸石淋溶液各有毒元素检测项目浓度值均远远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、4中一级标准限值及《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，煤矸石堆存一般情况下不会对地下水造成污染。

因此从煤矸石地球化学性能和有毒元素两方面考虑，煤矸石作为土地复垦填充材料是可行的。

## 3.4工程总体布置

### 3.4.1 工程概况

本项目位于南庄村西南侧一条东西走向的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。榆树坡煤矿委托山西亚图环保科技有限公司对本项目工程内容进行了设计，山西亚图环保科技有限公司具有环境保护工程设计乙级资格证书（晋环协证字第333号），设计类别为“固体废物”。

根据《榆树坡煤业有限公司煤矸石填沟造地工程设计说明》，拟选场地长约480m，宽15-85m，占地面积2.64 hm2。沟内最大深度24m，荒沟内总容量33.2万m3。沟内每堆放2.7m厚的矸石覆盖一层0.3m厚的黄土，顶部覆盖为1m厚的耕作层，根据计算土地复垦需要黄土、耕作土合计5.7万m3，需要煤矸石的量为27.5万m3。煤矸石密度按1.8t/m3计算，需要煤矸石量49.5万t，榆树坡煤矿年产生矸石量12万吨，4.2年的矸石量能够满足填沟造地需求，土地复垦完成后，交南庄村村民耕种。

### 3.4.2 平面布置

土地复垦区：土地复垦区长480m，宽15-85m，东西走向。复垦区西侧沟口设置重力式浆砌石挡墙一座，场地周边修建截水沟，截水沟出口设置消力池一座。项目边坡按1：2的坡度进行堆放，坡面设计1m×1m护坡网格，网格内采用灌草结合的方式进行复垦，边坡前设置挡水田埂；边坡每升高3m布设一个10m宽的平台（田面），堆高至24m（海拔1374m）后全部设置为田面，田面内每50m设置一道横向排水沟，排水沟两侧与截水沟相通。

取土场：取土场位于本项目场地北侧高坡上，面积0.8hm2，坡面植被为荒草地。

运输道路：运输道路由榆树坡煤矿运出后，沿现有运煤道路—前马线，然后由S206大忻线运至项目西侧500m，利用现有乡村道路进入项目场地。拟利用乡村道路现有砂土道路120m，新修道路900m，路宽4.5m，全部硬化。

管理区：本项目不单独设置管理区，员工生活及办公依托榆树坡煤矿现有办公设施。

煤矸石填沟造地工程总平面布置图见图3-1、图3-2。

### 3.4.3 土地复垦方案

1、熟土采集

首先采集土地复垦区从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，就近堆置，以备日后复垦时利用。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，为复垦土地提供养分基础，提高栽种植物的生存能力。

2、土地复垦场地处理

清除场地内的植被，处理不稳定边坡，对场地表面进行压实。

3、挡墙

在土地复垦区西侧沟口位置布设挡墙，采用浆砌石挡墙进行拦挡，高2m，顶宽1m，边坡为1：0.55，基础埋深2.75m，长15.6m。用M7.5水泥砂浆MU30片石砌筑，基础下设100mm厚C10混凝土垫层，垫层下设300mm厚3:7灰土，扩展基础采用C25混凝土，内设受力钢筋。M10水泥砂浆勾缝。

为了排除场内的部分渗水，在挡墙后背填土200mm以上设置泄水孔，上下交错设置，孔距2.0m，孔径100mm×100mm，泄水孔向外坡度5%，泄水孔后设置卵石反滤层。

挡墙断面图见图3-3。

4、煤矸石分层填埋

- 用汽车把松散矸石从榆树坡煤矿运输至土地复垦区，倒运到沟谷底部；

- 用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实；

- 对填埋矸石每堆放2.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土，隔绝空气；

- 坡面每堆高3m布设一个10m宽的平台，边坡按1：2的坡度进行堆放，边坡内侧修建排水沟及挡水土埂，防止坡面汇水冲刷坡面；

5、排水工程

为防止雨季雨水排泄不畅，径流进入堆场，长时间对土地复垦区内煤矸石进行浸泡，产生渗滤液对地下水产生影响，场地周边修建截水沟，设置田间横向排水沟，边坡前设置横向挡水土埂，将雨水引入两侧截水沟后向下游沟道排泄。场底设置排洪涵洞。

截水沟：采用浆砌石梯形断面型式，壁厚0.5m，深0.6m，底宽0.6m，顶宽1.8m的断面，共布设截水沟1204m，截水沟出口设置消力池一座。截水沟、消力池设计见图3-4、图3-5。

排水沟：采用浆砌石矩形断面型式，断面尺寸为40cm×40cm，壁厚为30cm，田面每50m设置一道排水沟，共布设排水沟687m。排水沟设计见图3-4。

田埂：边坡前设置横向挡水田埂，梯形布设，底宽65cm，顶宽20cm，高30cm，共布设挡水田埂338m。田埂设计见图3-4。

排洪涵洞：本项目所在荒沟上游的汇水面积0.35km2，汇水范围见图2-1，设计流量按2.26 m3/s计算，排水涵洞采用DN1000mm钢筋砼管道，可满足本项目排水需求，共布设排水涵洞485m。

6、边坡防护

当矸石堆放至墙顶高程后，开始按1：2的坡度进行堆放，每升高3m布设一个10m宽的平台（田面）。共形成坡面共计0.21hm2，坡面设计1m×1m护坡网格，网格内采用灌草结合的方式，穴植紫穗槐，草种选用披碱草，种植标准紫穗槐每穴3株；披碱草30kg/hm2。坡面设计图见图3-6。

7、土地复垦

煤矸石堆高至23m后，分平台进行土地复垦，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设施工前采集的熟土壤0.5m，覆土完成后堆高24m，可复垦耕地面积2.45 hm2。

本项目表层覆土土壤主要来自于施工前采集的从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，该部分土壤现阶段主要覆盖为荒草地，土壤类型为褐土。根据调查，土地复垦区周边部分山坡上已有同类型荒草地被改良为旱地，说明该土壤能够满足土地复垦的要求。为了改良土壤增加肥力，可先期种植固氮类农作物1~2年，然后进行系统复耕，种植小麦、谷子、玉米等。

土地复垦后典型生态治理措施平面图见图3-7。

8、取土场

①取土场位置和面积

本项目土地复垦覆土熟土壤取自项目场地内，土方量1.32万m3，施工前采集后统一堆存。其余土方取自项目北侧高坡上，面积0.8hm2，土地类型为荒草地，黄土土质，估算取土土方量4.38万m3，取土厚度5.5m。该区域土层较厚，平均厚度超过10m，土质、土量能够满足复垦要求。

②取土方式

本项目取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往场地使用，取土场黄土资源丰富，运距短，选址可行。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方量。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土场取土时，按台阶式开挖取土，尽量减少取土台阶的高度，每层开挖台阶高度应小于2m。本项目取土场植被覆盖率较高。工程取土后，植被覆盖率会一定程度降低，从而加剧水土流失。取土场取土后，由建设单位及时进行生态恢复为灌草地，以减小本项目取土对取土场的生态影响。

③表土剥离与堆存工程措施

取土场取土前先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.3m。开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期复垦用土。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，提高栽种植物的生存能力。

④排水工程

在取土场周边设一圈挡水土埂，即可以做到挡水作用，也可以起到临时拦挡作用。在取土场周边开挖土质排水沟、截水沟，采用底宽40cm、沟深60cm，边坡坡度1：1的梯形断面，在排水沟外侧堆砌临时拦渣沙包，以防止取土场水土流失，并定期对沉积在排水沟中的泥沙进行清理。

⑤土地整治表土回填工程

取土完毕后，对其进行阶梯行削坡开级，建议每级平台宽度不小于5m，平台形成1-2%的倒坡，以利于保水，并防止上方来水直接下泄。将剥离的表层土返还覆土，在坡面和顶面覆土采取绿化措施。顶部覆土（预先剥离堆存的表土）厚度为0.8m，边坡覆土厚度为0.5m，覆土后采取绿化措施。

⑥绿化工程

采用灌草结合方式对取土场进行植被恢复。绿化时选用适应当地生长的紫穗槐。采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m。草籽采用披碱草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。

## 3.5公用工程

### 3.5.1给排水

（1）给水

本项目劳动定员5名，负责对土地复垦区域日常管理进行监督。员工均来自榆树坡煤矿内部调配，生活办公全部依托榆树坡煤矿，不在场地设置食宿。

项目用水主要为工程场地洒水、运矸道路洒水及洗车平台用水，水源来自榆树坡煤矿生活污水处理站处理后的中水，由水车装水后运至场地。

①场地、运矸道路抑尘洒水

根据《山西省用水定额》（2015），场地及道路洒水按每次0.3L/m2计算，项目场地面积2.64hm2，道路面积为4500m2，每天洒水2次，则场地及道路洒水用水量为9.27 m3/d。

②洗车平台用水

本项目每天需要冲洗的车辆为14辆，车辆冲洗水量按0.5m3/辆•次计算，运输车辆清洗用水7m3/d。

（2）排水

洗车废水按用水量的80%计算，废水产生量5.6m3/d，洗车平台设置5m3沉淀池一座，洗车废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。

雨季时沟谷内会形成的短时水流，由场地四周截水沟排出场地。

### 3.5.2供电

本项目供电引自南庄村供电设施。

## 3.6工程产排污环节分析

### 3.6.1施工期产排污环节分析

根据土地复垦施工方案，施工期主要分为两个阶段，前期为挡墙，截水沟及运输道路等基础工程建设，后期为煤矸石填埋及土地复垦工程。主要工艺流程及产污环节见图3-8。

1、废气

①煤矸石运输过程产生的扬尘；

②施工场地施工及物料堆存产生的无组织扬尘；

2、 废水

①车辆冲洗水；

②生活污水；

3、固体废物

施工过程开挖产生少量弃土，生活垃圾

4、噪声

①填埋作业设备运行产生的噪声；

②运输车辆产生的交通噪声。

### 3.6.2运行期产排污环节分析

本项目为土地复垦项目，复垦结束后土地交由南庄村居民耕种，施工期结束后无废气、废水及噪声产生，运行期主要影响为矸石淋溶液对地下水水质的影响。

图3-8 本项目施工流程及产污环节图

## 3.7环境影响分析及防治措施

### 3.7.1环境空气影响及防治措施

3.7.1.2环境空气影响因素

本项目施工期主要分为两个阶段，前期为挡墙，截水沟及运输道路等基础工程建设，后期为煤矸石填埋及土地复垦工程。

1、基础工程建设阶段

本项目基础工程建设阶段主要大气环境影响为扬尘和油烟对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘、道路运输扬尘，油烟为施工营地施工人员食堂油烟等。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工废气产生环节

A、土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

D、施工垃圾的清理会产生扬尘；

E、施工及装卸车辆造成的扬尘；

F、施工营地施工人员食堂油烟等。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.7-1。

表3.7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

根据宁武县长期气象资料，该区域常年主导风向为西北风，因此施工扬尘的影响范围主要为场址东南方向。距离本项目最近的村庄为场址东北侧245m的南庄村。由于施工现场位于沟底，项目施工期施工扬尘对村庄影响很小。

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

表3.7-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。

因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.7-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

（4）施工人员食堂油烟

本项目基础建设施工期最大施工人员数约30人。食堂做饭使用罐装液化气，共设两个基准灶头，每天烹饪时间为1小时，就餐人数30人。经类比，平均食用油日用量为10g/人•次，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，评价取3%。基础建设期按60天计，餐饮油烟产生量约为1.62kg。

2、煤矸石填埋及土地复垦阶段

（1）运矸汽车在场地作业区运输过程中起尘

运矸汽车在场地作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，1.02km；

Q——运输量，12万t/a。

经计算，煤矸石运输起尘量Q′P=2.364t/a（0.90kg/h）。评价要求企业限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度，场地出口设置洗车平台等措施。采取以上措施后，抑尘效率为60%，则扬尘排放量为0.95t/a(0.36kg/h.)。

（2）堆场作业扬尘

大风天气下，工程场地裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地堆场起尘：Qm =11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

沟谷堆场扬尘：Q′m =K×Qm

式中：Qm— 平地堆场起尘（mg/s）

Q′m—沟谷堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，选取年平均风速3.5m/s；

S—作业区面积（m2），取26400m2；

ω—空气相对湿度，取65%；

W—矸石湿度，5%；

K—沟底与平地起尘系数，50%

经计算，平地作业堆场起尘：Qm =22.21kg/h；沟谷作业区堆场起尘：Q′m =11.1kg/h。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到90%，则扬尘排放量为2.93t/a，1.11kg/h。

（3）运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：Qz =M·e0.64u·e-0.27w·H-1.283

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，年平均风速3.5m/s；

M—车辆吨位，取20t；

W—矸石湿度，5%；

H—矸石倾倒高度，取2m。

经计算，运矸汽车倾倒矸石起尘：Qz =110g/次。

全年运输量为12万t/a，每次运输量为20t，运输次数为6000次，经计算，Qz =0.66t/a。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到90%，则扬尘排放量为0. 066t/a，0.025 kg/h。

3.7.1.2环境空气污染防治措施

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》 (晋环发[2010]136号)，针对本项目施工期产生的扬尘，评价提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖可采用防尘网、化学抑尘剂等。

（2）运输扬尘措施

A、运输道路硬化，定期清扫、洒水抑尘。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、设置洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车废水经处理后重复使用。

（3）物料堆放

对易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施，对粉末状材料封闭存放，搬运易起尘的材料及建筑垃圾有降尘措施，浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时使用吸尘器；机械剔凿作业采取局部遮挡、水淋等防护措施。灰砂过筛搭设简易防护棚，不露天扬尘作业；施工现场非作业区目测无扬尘。对现场易起尘物质采取洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等措施。

（4）施工期施工人员食堂油烟排放

本项目施工期基础建设阶段食堂做饭使用罐装液化气，燃料为洁净能源。根据分析，施工期食堂油烟产生量约为1.62kg。环评要求安装效率不低于60%的油烟净化器，由此排放的油烟量约为0.65kg，食堂产生烟气量较少，对环境影响较小。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 3.7.2水环境影响分析及防治措施

1、洗车废水

施工期产生的废水主要为车辆冲洗水。施工期车辆冲洗水主要为泥沙，不含其它杂质。洗车废水产生量5.6m3/d，洗车平台设置5m3沉淀池一座，洗车废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。

2、雨水

雨季时沟谷内会形成的短时水流。为了防止场地坡面产流因排泄不畅冲蚀矸石，在场地四周上修建截水沟，将坡面汇水引入工程场地下游。

3、矸石淋溶水

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对地下水产生一定的影响。

项目场地在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，产生一定量的淋溶水，通过矸石底层渗入地下，对地下水造成污染。入渗量按下式计算：

Q =0.1×Pe×α×F

其中：Q—降水入渗补给量（万m3/a）；

Pe—年有效降水量（mm/a），取372mm/a（按年均降水量的85%计算）；

α—降水入渗系数，取0.15；

F—场地面积（km2），0.03km2。

根据计算，煤矸石年均降水入渗补给量0.14万m3/a，即4.04m3/d。

### 3.7.3声环境影响分析及防治措施

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和煤矸石运输的交通噪声。施工场地主要产噪设备有推土机、装载机、挖掘机、压实机、洒水车等，交通噪声主要为运矸车辆，施工期主要噪声源特征见表3.7-3。

表3.7-3   施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 序号 | 声源 | 声级dB（A） | 台数 | 噪声特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 83 | 2 | 流动噪声源 |
| 2 | 压实机 | 80 | 2 | 流动噪声源 |
| 3 | 装载机 | 91 | 2 | 流动噪声源 |
| 4 | 挖掘机 | 90 | 2 | 流动噪声源 |
| 5 | 洒水车 | 86 | 1 | 流动噪声源 |
| 6 | 运输车辆 | 86 | 14 | 流动噪声源 |

施工噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械单体声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化。为减少施工噪声对环境影响，评价要求采取以下措施：

（1）采用低噪设备。

（2）定期对施工设备进行维护，保持施工机械处于良好工作状态。

（3）合理安排施工时间，夜间禁止施工。

运输噪声主要表现为汽车运输对沿途居民生活的影响，建设单位应加强调度管理，夜间禁止运输，途径居民集中区，减速行驶，禁止鸣笛。

### 3.7.4固体废物影响分析及防治措施

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙、截、排水沟等施工开挖产生的弃土及少量建筑垃圾，可用于工程场地的平整。

场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置，不得在场地内填埋。

### 3.7.5生态环境影响分析及防治措施

1、生态环境影响

本项目占地面积2.64hm2，占地类型为荒草地。项目施工期将破坏一定面积的植被损失，施工中设计了挡墙、截排水沟等水土保持措施，土地复垦完成后，形成耕地，土地利用价值提升，水土流失减小，对生态环境有益。

2、生态影响控制措施

1）施工时要求施工边界修建围挡、覆盖苫布等，按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏。

2）合理调配挡墙、排水沟等工程施工产生的土石方，对施工期间产生的弃土及时回填，有效防止水土流失；临时土石方要采取加盖帆布等临时水土保持措施。随着施工结束，本项目通过加强硬化和绿化，恢复施工毁坏的地表，可使水土流失得到有效控制。

### 3.7.6环保措施汇总表

本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总见表3.7-4。

表3.7-4  本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总表

| 环境因素 | 污染源 | 污染物 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工 工地 | 作业及堆放扬尘 | 扬尘 | ①对产生的建筑垃圾及时帆布遮盖；②采取洒水抑尘措施，大风天气增加洒水频率；③细颗粒物料（沙石、灰土、灰浆等）露天堆放应使用帆布覆盖；④施工弃方及时处理，避免大风天气对周围环境空气造成污染； |
|  | 运输 道路 | 运输扬尘 | 扬尘 | ①道路硬化；②加强道路清扫，采取洒水抑尘措施；③设置洗车平台，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。④车辆密闭或加盖苫布，防遗撒。 |
|  | 施工 营地 | 施工人 员生活 | 食堂 油烟 | 安装油烟净化器 |
| 水环境 | 施工 工地 | 施工车辆 | 清洗 废水 | 设置1座5m3沉淀池，清洗废水经沉淀后用于洒水。 |
| 固体废物 | 施工 工地 | 建筑施工 | 建筑 垃圾 | 统一收集后回用场地平整。 |
|  |  | 挖方作业 | 熟土 | 统一收集后暂存用于后期土地复垦。 |
|  |  |  | 弃方 | 统一收集后回用场地平整。 |
| 声 环境 | 施工 工地 | 运输车辆施工机械 | 噪声 | ①采用低噪设备；②文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷；③施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行。 |

第四章  环境现状调查与评价

## 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1环境空气质量现状调查方法

本次评价引用评价范围内环境空气现状监测资料，利用现状监测资料对评价区环境空气质量现状进行分析和评价。

### 4.1.2地表水环境质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况，排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析”。

本项目所在区域地表水体为项目西侧670m处的石湖河；项目无生产生活废水排放，本次评价未对石湖河进行监测，仅进行地表水影响分析。

### 4.1.3地下水质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价等级为三级。对项目周边村庄浅层地下水进行了质量现状监测及调查。

### 4.1.4声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

### 4.1.5生态环境质量现状调查方法

在现场调查和群落样地调查的基础上，采用3S技术对评价区域遥感数据进行解译，完成了数字化的植被类型图、土地利用类型图、壤侵蚀图的制作，进行生态环境质量的定性和定量评价。本次评价遥感数据来源于高分一号（GF-1）卫星2016年9月的影像数据，全色空间分辨率为2m。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。

## 4.2自然环境现状调查与评价

### 4.2.1地理位置

宁武县位于山西省北中部，地理坐标为：东经111°50′至120°40′，北纬38°31′至39°8′之间，县北境以内长城为边，与朔州相邻；西北以黄花岭为界，与神池接壤；西南以荷叶坪山、芦芽山为屏，与五寨、苛岚隔山相望；南部与静乐相衔，东南以云中山与忻州分界；而东部与原平相通。县境南北长105公里，东西平均宽45公里，总面积1987.7平方公里。

山西宁武榆树坡煤业有限公司位于忻州市宁武煤田轩岗矿区北部，本项目位于宁武县南庄村西南245m的荒沟内，西侧630m为S206大忻线，交通便利。地理位置图见图4-1。

### 4.2.2地形、地貌

本项目地处晋北山区，区域内主要山脉为云中山，俯瞰全区总的地势中部高东西两侧低、南高北低，东部发育一南北向、北部转西北向的较大沟谷——后里沟，其地表大部为黄土覆盖，经长期冲刷切割，沟谷纵横，梁峁绵延，地形比较复杂，呈中低山地貌。梁垣近南北、东南向连绵布展布，沟谷多呈西北向延伸，其地势最高点位于区东北部山头，海拔1648m；最低点为项目西侧的恢河，海拔1335m，最大相对高差313m。

本项目位于南庄村西南的荒沟内，不在榆树坡煤矿的井田范围内。

### 4.2.3地质构造

### 4.2.3.1区域构造

### 4.2.3.3地层

### 4.2.4水文地质

### 4.2.4.1 地表水

### 4.2.4.2水文地质

### 4.2.4.4宁武县水源地

### 4.2.4.5神头泉域

### 4.2.5气候气象

宁武县气候寒冷，迟暖早寒，据宁武气象站统计资料，宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。

### 4.2.6地震烈度

### 根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》可知，本区地震烈度为Ⅷ。

### 4.2.7自然植被

1、土壤

全县耕地面积709720亩，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。井田范围内分布以褐土土质为主。

2、动植物

宁武境内具有野生动物栖居的良好条件，共有鸟兽160余种，其中褐马鸡、黑鹳、虎为国家一类保护动物。原麝、豹、雪豹为国家二类保护动物。石貂为国家三类保护动物。

芦芽山区野生兽类有36种，分属于6目17科与亚科。仅芦芽山一带的野生鸟类有115种，分属于12个目，37个科与亚科。管涔林局所属的芦芽山自然保护区，是以褐马鸡为主要保护对象的自然保护区，也是我国八大鸟类保护区之一。

宁武县境内森林茂密，郁郁葱葱，素有华北落叶松故乡之称。森林总面积达82.9万亩，森林覆盖率为27.8%。乔木树种中属于观赏类的有：侧柏；属于用材类的有：华北落叶松、白杆、青杆油松、杜松、青杨、小杨、小叶杨、康定柳等数十种。灌木树种中，属于观赏类的有：美蔷薇、黄蔷薇、山剌玫、剌叶蔷薇、黄剌玫、北京丁；属于木本粮食油料类的有：榛子、毛榛、山桃、马茹茹、野玫瑰、山梨、山杏；属于水保类的有：中国黄花柳、乌柳、虎榛子、八仙花、太平花、毛葵山、梅花等数十种。

宁武县耕地总面积709720亩，其中2°-6°旱平地77697亩，6°-15°坡地367106亩，15°-25°坡地187067亩，25°以上坡地77850亩。全县耕地由于绝大多数为旱坡地，土壤贫瘠，高产稳产性能极差。全县农作物总播种面积39万亩，其中粮食作物面积31.5万亩，经济作物6.5万亩，蔬菜0.5万亩，青饲料0.5万亩。正常年全县粮食总产2500—3000万kg，平均亩产80—100kg。

宁武县境内山多坡广，水草资源丰富，发展畜牧业具有得天独厚的自然条件。二OO一年，全县大牲畜、羊、猪饲养量分别达到2.6万头、23.8万只、2.5万头，肉、奶、蛋产量分别达到1995吨、50吨、279吨。牛饲养量1.2万头，主要品种有役肉兼用的本地黄牛和西门塔尔、安格斯、海福特改良牛。羊饲养量23.8万只，其中山羊12.5万只，主要品种有山西黑山羊、内蒙阿白绒山羊和辽宁盖州绒山羊及其改良后代；绵羊11.3万只，主要品种有本地绵羊，新疆细毛羊及其改良后代、国际著名肉毛兼用品种萨福克、道赛特及其改良后代，国内著名肉脂兼用品种乌珠穆沁及其改良后代，小尾寒羊等。猪饲养量2.5万头，主要品种有长白、大白、长大白、山西黑、北京黑、杜洛克等，出栏猪平均体重150kg以上。

本评价区内主要以草地和旱地为主，未发现重点保护生态品种及濒危生物物种。

### 4.2.8生态环境

（1）生态功能区划

本项目属Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区。

生态功能区划对本区的保护措施与发展方向是：

1） 对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；

2） 河岸两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理施用化肥和农药；

3） 加大对城市环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；

4） 加快区内排污管网和垃圾无害化处置场的建设，为污水处理厂正常运行和垃圾有序堆存提供条件；

5） 依据水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格保护；

6） 采矿业要实行严格的生态恢复和治理措施，节能和洁净化生产并举，提高煤炭综合利用与附加值，发展循环经济，减轻环境污染；对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；

7） 发展沼气、太阳能等清洁能源产业。

宁武县生态功能区划见图4-6。本项目利用荒沟进行土地复垦，减少水土流失，同时可减小榆树坡煤矿对生态环境的破坏，减轻环境污染，符合宁武县生态功能区划。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气质量现状调查与评价

1、环境空气质量现状监测

本次评价委托山西蓝源成环境监测有限公司对评价区的环境空气质量现状进行监测。监测时间为2017年10月17日~23日。监测情况如下：

（1）监测布点

监测季主导风向为西北风，考虑到本项目与最近村庄南庄村为245m，本次监测点位分别在南庄村及主导风向下风向设置1个监测点，监测点位为南庄村和下石湖村2个村庄。

监测点位见表4.3-1，监测布点图见图4-7。

表4.3-1  大气环境质量现状监测布点

| 序号 | 测点位置 | 方位 | 距离 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南庄村 | NE | 0.245 |
| 2# | 前石湖村 | SE | 1.12 |

（2）监测项目

TSP、PM10、SO2、NO2共四项。

（3）监测时间

监测时间为2017年10月17日~23日，共计7天。

4、监测方法及分析方法

样品的采集按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，分析方法见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5 的测定 重量法 | HJ 618-2011 |
| SO2 | 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| NO2 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |

2、环境空气质量现状评价

（1）评价标准

环境空气质量现状评价采用二级标准，各污染物采用的具体评价标准值见表4.3-3。

表4.3-3  环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | — | μg/Nm3 |
| PM10 | 70 | 150 | — |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |

（2）评价方法

采用单因子指数法，其公式为：Ii = Ci/Si

式中：Ii—i种污染物的单因子指数；

Ci—i种污染物的实测浓度平均值；

Si—i种污染物的环境空气质量标准；

（3）监测结果分析

根据监测结果，统计其日均浓度范围、最大浓度占标率、超标率。

（1）TSP：监测点TSP日（24小时）平均浓度浓度范围148~278μg/Nm3，各监测值均可达到环境空气质量二级标准（300μg/Nm3），最大浓度占标率93%。

（2）PM10：监测点PM10日（24小时）平均浓度浓度范围83~147μg/Nm3，各监测值均可达到环境空气质量二级标准（150μg/Nm3），最大浓度占标率98%。

（3）SO2：监测点SO2日（24小时）平均浓度浓度范围59~143μg/Nm3，各监测值均可达到环境空气质量二级标准（150μg/Nm3），最大浓度占标率95%。

（4）NO2：监测点NO2日（24小时）平均浓度浓度范围29~46μg/Nm3，各监测值均可达到环境空气质量二级标准（80μg/Nm3），最大浓度占标率58%。

综上所述，评价区连续7天监测TSP、PM10、SO2、NO2污染物浓度均可达到环境空气质量二级标准，其中TSP、PM10、SO2浓度接近标准限值，环境空气质量一般。

### 4.3.2地下水环境质量现状调查与评价

1、地下水环境现状监测

（1）监测布点

本次评价委托山西蓝源成环境监测有限公司对项目区地下水环境进行现状监测，监测时间为2017年11月10日。本项目目标含水层为第四系孔隙含水层，根据评价区水文地质条件及水井分布情况，共布设6个监测点，其中3个为水质、水位监测点，3个水位监测点。其中场地上游（南庄村水井）、下游（东麻峪寨村水井）均布设了水质监测点，其余监测点位于项目四周，均开采第四系孔隙含水层，具有一定的代表性。

监测点位见表4.3-5，监测布点图见图4-7。

表4.3-5  监测点位、项目、频次一览表

| 编号 | 监测点名称 | 水井情况 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井深m | 水位m | 用途 | 含水层位 | 水质、水位 |
| 1# | 南庄村水井 | --- | --- | 居民饮水 | 泉水 |  |
| 2# | 东麻峪寨村水井 | 15 | 11 | 居民饮水 | 第四系孔隙含水层 |  |
| 3# | 火烧沟村水井 | 18 | 12 | 居民饮水 | 第四系孔隙含水层 |  |
| 4# | 前石湖村水井 | 13 | 6 | 备用水井 | 第四系孔隙含水层 | 水位 |
| 5# | 石湖河村水井 | 11 | 8 | 备用水井 | 第四系孔隙含水层 |  |
| 6# | 石咀子村水井 | 7 | 4 | 居民饮水 | 第四系孔隙含水层 |  |

（2）监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数。

同时记录井深、水位埋深、水温。

（3）监测频次

监测一天，每天监测一次

2、地下水质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行评价。

①计算公式：Pi=Ci/Coi

式中：Pi ---i 污染物单因子指数；

Ci---i 污染物的实际浓度；

Coi---I污染物的评价标准。

②pH值的计算公式：Pi=(pHi－7)/(pHsu－7)      pHi>7时；

PI=(7－pHi)/(7－pHSD)      pHi<7时。

式中：pHi---i污染物的实际值；

pHSU---标准浓度上限值；

pHSD---标准浓度下限值。

单因子指数P i>1为超标，P i≤1为达标。

（2）监测结果及达标情况分析

地下水监测结果及其达标情况分析详见表4.3-6、4.3-7、4.3-8。

由表4.3-8可以看出，在所监测的水井中，火烧沟村水井中总硬度超标，这与当地地质条件有关。其余水井各项指标达到《地下水质量标准》（GB/14848-93）中Ⅲ类水质标准。

### 4.3.3声环境质量现状调查与评价

### 1、声质量现状监测

（1）监测点布设

本次评价共设置5个噪声监测点，分别位于项目厂界四周及南庄村。

（2）监测时间

监测时间为2017年11月10日，监测一天，昼夜各监测一次。

（3）监测方法

监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。

（4）监测结果

监测结果见表4.3-9。

表4.3-9 噪声现状监测结果统计表   dB（A）

| 序号 | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq |
| 1# | 厂界南 | 54.2 | 52.2 | 50.1 | 52.6 | 45.6 | 42.2 | 39.8 | 43.0 |
| 2# | 厂界西 | 53.0 | 51.6 | 50.4 | 52.9 | 47.2 | 43.4 | 41.3 | 44.3 |
| 3# | 厂界北 | 56.2 | 54.2 | 51.2 | 54.6 | 44.0 | 40.5 | 38.6 | 41.2 |
| 4# | 厂界东 | 52.4 | 50.0 | 48.1 | 51.2 | 44.6 | 41.0 | 36.4 | 43.0 |
| 5# | 南庄村 | 51.6 | 46.3 | 44.0 | 49.2 | 40.1 | 36.3 | 34.2 | 37.2 |

### 2、声环境质量现状评价

（1）评价标准

项目位于农村地区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。

（2）监测结果分析

根据监测结果，项目厂界四周及南庄村噪声现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，声环境质量较好。

表4.3-10 噪声现状监测结果达标情况统计表   dB（A）

| 序号 | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | 标准值 | 达标情况 | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| 1# | 厂界南 | 52.6 | 55 | 达标 | 43.0 | 45 | 达标 |
| 2# | 厂界西 | 52.9 | 55 | 达标 | 44.3 | 45 | 达标 |
| 3# | 厂界北 | 54.6 | 55 | 达标 | 41.2 | 45 | 达标 |
| 4# | 厂界东 | 51.2 | 55 | 达标 | 43.0 | 45 | 达标 |
| 5# | 南庄村 | 49.2 | 55 | 达标 | 37.2 | 45 | 达标 |

### 4.3.4生态环境质量现状调查与评价

1、土地利用现状

根据表4.3-11，评价范围内土地利用类型分布有乔木林地、灌木林地、草地、旱地、采矿用地、农村宅基地、农村道路等，评价范围内以旱地和草地为主，占地面积分别为43.34 hm2和74.59hm2，占比为32.43%和55.81%，本项目范围内全部为草地。

项目区域土地利用现状见图4-8。

表4.3-11    评价范围内土地利用现状

| 评价范围 | 厂界范围 |
| --- | --- |
| 占地类型 | 面积（hm2） | 比例（%） | 占地类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 旱地 | 43.34 | 32.43 | 草地 | 2.64 | 100 |
| 乔木林地 | 1.81 | 1.35 |  |  |  |
| 灌木林地 | 6.93 | 5.18 |  |  |  |
| 其它草地 | 74.59 | 55.81 |  |  |  |
| 采矿用地 | 1.36 | 1.02 |  |  |  |
| 农村宅基地 | 4.53 | 3.39 |  |  |  |
| 农村道路 | 1.1 | 0.82 |  |  |  |
| 合计 | 133.66 | 100.00 | 合计 | 2.64 | 100 |

2、植被分布现状

由表4.3-12可知：评价范围植被类型以草地为主，主要为铁杆蒿、针茅杂类及披碱草、白羊草杂类草丛，占地74.59hm2，占评价区范围55.81%；其次为旱地农作物，占地面积43.34hm2，占评价区范围32.43%。本项目范围全部为铁杆蒿、针茅杂类草丛。

项目区域植被分布现状见图4-9。

表4.3-12   评价范围内植被分布现状

| 评价区范围 | 厂界范围 |
| --- | --- |
| 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 杨树、白桦阔叶林 | 1.81 | 1.35 | 铁杆蒿、针茅杂类草丛 | 2.64 | 100 |
| 沙棘、黄刺玫灌丛 | 6.93 | 5.18 |  |  |  |
| 铁杆蒿、针茅杂类草丛 | 43.38 | 32.46 |  |  |  |
| 披碱草、白羊草杂类草丛 | 31.21 | 23.35 |  |  |  |
| 旱地农作物 | 43.34 | 32.43 |  |  |  |
| 采矿地 | 6.99 | 5.23 |  |  |  |
| 合计 | 133.66 | 100.00 | 合计 | 2.64 | 100 |

3、土壤侵蚀现状

由表4.3-13可知，项目评价范围土壤侵蚀以轻度和中度侵蚀为主，占地分别为50.36 hm2和48.43hm2，占比37.68%和36.23%；本项目范围土壤侵蚀以轻度为主，占地1.47hm2，占场地范围56.59%。

评价范围内土壤侵蚀现状见图4-10。

表4.3-13   评价范围内土壤侵蚀现状

| 评价范围 | 厂界范围 |
| --- | --- |
| 侵蚀类型 | 面积（hm2） | 比例（%） | 侵蚀类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 13.56 | 10.14 | 微度侵蚀 | 0.42 | 15.12 |
| 轻度侵蚀 | 50.36 | 37.68 | 轻度侵蚀 | 1.47 | 56.59 |
| 中度侵蚀 | 48.43 | 36.23 | 中度侵蚀 | 0.75 | 28.29 |
| 强度侵蚀 | 21.31 | 15.94 | - | - | - |
| 合计 | 133.66 | 100.00 | 合计 | 2.64 | 100 |

第五章  环境影响预测与评价

## 5.1环境空气影响预测与评价

### 5.1.1评价区气象资料

距项目最近的地面气象观测站为宁武县气象站。本次评价收集了宁武县气象站1971年-2000年的主要气候统计资料。

宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。

宁武县气候统计资料见表5.1-1。多年统计风向玫瑰图见图5-1。

表5.1-1  宁武县基本气象要素统计表

| 气象要素 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 温 | 平均 | -9.1 | -6.2 | 0 | 8.2 | 14.7 | 18.5 | 20.1 | 18.5 | 13.5 | 7.2 | -5 | -6.8 | 6.5 |
|  | 极端最低 | -25 | -25.1 | -20.8 | -11.3 | -2.2 | 1.2 | 7.4 | 4.5 | -1.7 | -10.8 | -21.6 | -24.3 | -25.1 |
|  | 极端最高 | 12.8 | 20 | 20.9 | 33.9 | 32.6 | 32.8 | 34.8 | 33 | 32.4 | 26.2 | 20.2 | 14.6 | 34.8 |
| 相对湿度 | 平均(%) | 44 | 42 | 41 | 36 | 38 | 50 | 66 | 69 | 60 | 51 | 47 | 45 | 49 |
| 降 水 量 | 平均(mm) | 1.7 | 3.8 | 9.6 | 18.7 | 33.2 | 70.1 | 111 | 108.3 | 51.3 | 21.4 | 7 | 2.1 | 438.2 |
| 蒸 发 量 | 平均(mm) | 49.6 | 65 | 125.9 | 239.5 | 324.6 | 290.3 | 231 | 187.8 | 163.9 | 139 | 85.8 | 56 | 1958.5 |
| 风 速 | 平均(m/s) | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 最多风向 | 平均 | SW | NW | NW | NW | NW | SE | SE | SE | SSW | SW | SW | SW | NW |
| 频 率 | 平均(%) | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 日 照 | 平均(h) | 217.8 | 206.2 | 231.8 | 255.9 | 286.4 | 268.6 | 247.1 | 237 | 234.9 | 232.2 | 213.5 | 207.5 | 2838.8 |
|  | 平均(%) | 72 | 68 | 63 | 65 | 65 | 6 | 55 | 56 | 63 | 67 | 71 | 71 | 64 |

### 5.1.2施工期大气环境影响预测与评价

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场煤矸石装卸、堆放等过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

1、煤矸石堆放作业产生的扬尘对环境影响分析

本次评价利用估算模式计算矸石堆放作业扬尘对环境的影响，预测主要污染物TSP在不同距离处所引起的浓度，说明其对环境空气影响程度。

①大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不进行进一步预测，根据估算模式计算结果进行影响分析。

②污染源参数

本次评价选取的计算参数见表5.1-2。

表5.1-2  本项目面源参数调查表

| 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 海拔 高度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | h |  | 粉尘 g/s |
| 项目场地 | 480 | 85 | 1350 | 5 | 8760 | 连续 | 0.104 每天按24h计算 |

③估算结果

采用估算模型对工程场地排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见表5.1-3。

表5.1-3  大气污染物估算结果一览表

| 序号 | 距离(m) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5.45 | 0.04903 |
| 2 | 200 | 7.18 | 0.06462 |
| 3 | 300 | 8.60 | 0.07742 |
| 4 | 400 | 9.88 | 0.08891 |
| 5 | 422 | 9.92 | 0.08924 |
| 6 | 500 | 9.62 | 0.08659 |
| 7 | 600 | 8.83 | 0.07947 |
| 8 | 700 | 7.94 | 0.07149 |
| 9 | 800 | 7.10 | 0.06387 |
| 10 | 900 | 6.34 | 0.05709 |
| 11 | 1000 | 5.69 | 0.05123 |
| 12 | 1500 | 3.53 | 0.03176 |
| 13 | 2000 | 2.41 | 0.02171 |
| 14 | 2500 | 1.79 | 0.01613 |

根据表5.1-3，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为422m，最大占标率为9.92%，最大浓度为89.24μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源无组织排放限值要求，对周边大气环境质量影响较小。

### 5.1.3运行期大气环境影响分析

本项目施工结束后，土地交由南庄村居民耕种，运行期无废气产生，不会对大气环境造成影响。

## 5.2地表水环境影响评价

本项目产生的主要为施工期车辆冲洗水。水质简单，主要为少量泥沙。洗车平台设置1座5m3沉淀池，车辆冲洗水经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

施工期员工生活依托榆树坡煤矿办公生活设施，项目场地不设生活区，无生活污水产生。

为了防止场地坡面产流因排泄不畅冲蚀矸石，在场地四周上修建截水沟，将坡面汇水引入工程场地下游。

综上所述，本项目不会对表水水产生影响。

## 5.3地下水环境影响评价

### 5.3.1地质构造

### 5.3.1.1区域构造

### 5.3.1.2地层

### 5.3.2水文地质条件

### 5.3.2.1区域水文地质条件

### 5.3.2.2项目区水文地质条件

### 5.3.3区域居民用水调查

本项目周围居民用水主要来源于居民自有水井及煤矿供水，主要为第四系松散岩类孔隙水及奥陶系岩溶水。根据调查，区域各村庄用水情况见表5.3-1。

表5.3-1 评价区村庄供水情况

| 序号 | 村庄名称 | 含水层类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南庄村 | 第四系孔隙水 | 南庄村自有泉水，供南庄村居民用水 |
| 2 | 前石湖村 | 奥陶系岩溶水 | 老窑沟煤矿供居民用水 |
| 3 | 东麻峪寨村 | 第四系孔隙水 | 东麻峪寨村有两口供水井，部分居民自有水井供水 |
| 4 | 火烧沟村 | 第四系孔隙水 | 火烧沟村自有一口浅水井供水 |
| 5 | 石湖河村 | 奥陶系岩溶水 | 由宁武县集中供水水源供水 |

### 5.3.4地下水影响评价

1、施工废水对地下水环境的影响

本项目施工期废水主要为车辆冲洗水，水质简单，主要为少量泥沙。经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，沉淀池池底进行防渗处理，施工废水不会对地下水产生影响。

2、煤矸石淋溶水对地下水的影响

煤矸石经降水入渗淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地下水产生一定的影响。

本次评价参考山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司2#煤层的煤矸石淋溶资料，根据表5.3-2，一般情况下淋溶液中各污染物指标能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。矸石淋溶液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从宁武县的气象资料来看，其年平均降水量为438.2mm，历年蒸发量为1958.5mm，蒸发量约为降雨量的4.47倍，且项目场地对矸石分层压实、并采用1m后的熟土覆盖后，可达到良好的防渗效果，煤矸石淋溶水对地下水环境的影响较小。

表5.3-2 矸石淋溶浸液试验分析结果

| 项目 | 检测值 | 《地下水质量标准》 Ⅲ类标准，mg/L | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.15 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 汞及其化合物 （以总汞计） | <0.0001 | 0.001 | 达标 |
| 铅（以总铅计） | <0.05 | 0.05 | 达标 |
| 镉（以总镉计） | 0.005 | 0.01 | 达标 |
| 总 铬 | <0.01 | / | 达标 |
| 铜及其化合物（以总铜计） | 0.077 | 1.0 | 达标 |
| 锌及其化合物（以总锌计） | 0.57 | 1.0 | 达标 |
| 铍及其化合物（以总铍计） | <0.005 | 0.0002 | 达标 |
| 钡及其化合物（以总钡计） | 0.047 | 1.0 | 达标 |
| 镍及其化合物（以总镍计） | 0.042 | 0.05 | 达标 |
| 砷及其化合物（以总砷计） | <0.1 | 0.05 | 达标 |
| 无机氟化物 （不包括氟化钙） | 0.35 | 1.0 | 达标 |
| 氰化物（以CN-计） | <0.25 | 0.05 | 达标 |

3、对奥陶系岩溶水的影响

本项目煤矸石淋溶水主要影响浅层第四系孔隙含水层。根据区域水文地质条件，第四系地层下伏发育有本溪组泥岩隔水层，石炭—二叠系泥岩、砂质泥岩隔水层。其中本溪组隔水层主要为泥岩、砂质泥岩、铝土岩、铁铝岩，岩性致密细腻，具有良好的隔水性能，为阻隔奥灰岩溶水与上部含水层水力联系的重要隔水层；石炭—二叠系中的泥岩、砂质泥岩是各含水层间良好的隔水层。特别是相间于山西组、太原组各砂岩含水层之间厚度不等的泥质岩，它们与含水层构成平行复合结构，起层间隔水作用，同时土地复垦场地没有断层等导水构造存在，因此从地层条件分析，本项目煤矸石淋溶液不会下渗对奥陶系岩溶水造成影响。

4、项目对居民供水的影响

①南庄村：泉水位于南庄村西北，不在本项目场地下游，水质不会受到本项目影响；

②东麻峪寨村：东麻峪寨村有两口集中供水井，部分居民自家有自用水井，均开采第四系孔隙含水层，最近的供水水井位于场地下游1.12km，矸石淋溶水对居民用水影响较小。

③火烧沟村：火烧沟村有一口水井，开采第四系孔隙含水层。该水井与本项目场地分属不同汇水单元，不在本项目场地下游，水质不会受到本项目影响。

④前石湖村、石湖河村：前石湖河村水井采用老窑沟煤矿工业场地供水，石湖河村采用宁武县县城集中供水水源供水，水源均为奥陶系岩溶水，水质不会受到本项目影响。

## 5.4声环境影响评价

### 5.4.1施工期声环境影响评价

1、施工期源强

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和煤矸石运输的交通噪声。施工场地主要产噪设备有推土机、装载机、挖掘机、压实机、洒水车等，交通噪声主要为运矸车辆，施工期主要噪声源强见表5.4-1。

表5.4-1 施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 序号 | 声源 | 声级dB（A） | 台数 | 噪声特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 83 | 2 | 流动噪声源 |
| 2 | 压实机 | 80 | 2 | 流动噪声源 |
| 3 | 装载机 | 91 | 2 | 流动噪声源 |
| 4 | 挖掘机 | 90 | 2 | 流动噪声源 |
| 5 | 洒水车 | 86 | 1 | 流动噪声源 |
| 6 | 运输车辆 | 86 | 14 | 流动噪声源 |

2、噪声预测模式

噪声在从声源到受声点由于各种因素的影响，会产生衰减，采用点声源几何发散衰减的基本公式计算各噪声源对环境的影响。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp(r)=Lp(ro)-20lg(r/ro)

式中：Lp(r)——距声源r处的A声级；

Lp(ro)——参考位置ro处的A声级；

r0：预测参考距离，m；

本项目噪声源为流动噪声源，一般情况下各施工机械不同时运行，本次评价对单个设备噪声的进行预测。本项目施工期矸石填埋阶段施工时间较长，噪声排放参考执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。利用上式对主要施工设备的噪声影响进行计算，结果如表5.4-2所示。

表5.4-2 单台施工机械噪声超标范围预测表

| 设备 | 源强 dB（A） | 评价标准dB（A） | 超标距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 推土机 | 83 | 55 | 45 | 71 | 223 |
| 挖掘机 | 90 | 55 | 45 | 158 | 500 |
| 装载机 | 91 | 55 | 45 | 177 | 560 |
| 压实机 | 80 | 55 | 45 | 50 | 158 |
| 洒水及运输车辆 | 86 | 55 | 45 | 100 | 315 |

3、影响分析

根据预测结果，本项目单个噪声源运行时，昼间50~177m、夜间158~560m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。评价要求本项目夜间禁止施工。

本项目周边及运矸道路两侧200m范围内无居民居住，距本项目最近的南庄村位于场地东北侧245m，项目施工不会对居民生活造成影响。

### 5.4.2运行期声环境影响评价

本项目施工结束后，土地交由南庄村居民耕种，运行期无噪声产生，不会对声环境造成影响。

## 5.5固体废物影响评价

本项目施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙、截排水沟施工开挖产生的弃土及少量建筑垃圾，可用于工程场地的平整。

场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，生活垃圾收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。

## 5.6生态环境影响评价

### 5.6.1生态环境现状调查

本项目土地复垦区位于南庄村西南荒沟内，荒沟为东西走向，东高西低，拟选土地复垦区长480m，宽15-85m，深24m。根据现场调查，土地复垦区内现状主要为荒草地，荒沟两侧部分草地被当地农民开垦为旱地，植被稀疏，无野生动物分布。

1、土地利用现状

根据调查结果，评价范围内土地利用类型分布有乔木林地、灌木林地、草地、旱地、采矿用地、农村宅基地、农村道路等，评价范围内以旱地和草地为主，项目占地范围内全部为草地。

2、植被分布现状

根据调查结果，评价范围植被类型以草地为主，主要为铁杆蒿、针茅杂类及披碱草、白羊草杂类草丛，其次为旱地农作物。项目占地范围全部为铁杆蒿、针茅杂类草丛，没有国家重点保护物种

3、土壤侵蚀现状

根据调查结果，项目评价范围土壤侵蚀以轻度和中度侵蚀为主，项目占地范围植被草丛覆盖率较高，土壤侵蚀以轻度为主。

4、动物

根据调查结果，本项目距农村及城市较近，受人类活动的影响，野生动物分布较少。评价范围内无国家重点保护动物分布。

综上所述，本项目评价范围内受人为扰动的影响，其生态环境多为人为控制，自身生态调控能力较低，生物多样性单一，没有珍稀动植物分布。评价区不属于生态敏感区。

### 5.6.2生态环境影响评价

### 5.6.2.1对土地利用的影响分析

1、对土地利用结构和功能的变化

项目占地2.64hm2，占地范围内现阶段为荒草地，本项目矸石填埋将地表全部压占，原有的土地利用结构和功能将发生变化，原有草地在施工阶段转变为固体废弃物堆置场，原有植被被破坏，加剧水土流失。项目施工设置挡墙及截水沟等水土保持措施，矸石矸石填埋完成后将土地进行复垦，土地类型转变为旱地，土地利用功能提升。

2、对区域地形地貌的影响

本项目对荒沟进行治理，并在矸石顶面进行土地复垦。将原有荒沟整治为梯级土地，是项目占地范围内地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域环境有一定的影响。一方面，煤矸石填埋过程中，矸石表面无植被覆盖，极易受到风蚀及水蚀，加剧水土流失，另一方面，进行土地复垦后，土地利用价值得到提升，即可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的作用。

### 5.6.2.2对植被的影响分析

本项目土地肯定对荒沟进行治理，施工过程中将表土剥离，矸石填埋将地表全部压占，对沟内植被造成破坏，表土剥离及矸石填埋压占将造成项目范围内地表植被的破坏，附近植被类型和植物种类组成可能发生改变。

1、对植物种类和数量的影响

根据现场调查，项目占地范围内全部为铁杆蒿、针茅杂类草丛，四周主要为草丛及旱地农作物，无国家重点保护野生植物物种。

项目在挡墙、截水沟等构筑物的建设、表土剥离及矸石填埋过程中将对占地范围内的草地全部破坏，占地范围内草丛为区域广布种和常见种，场地四周分布均匀，项目施工不会造成区域植被的灭绝。矸石填埋完成后，随着土地复垦的试试，将剥离的表土进行回填，将土地复垦为耕地，项目区破坏的植被逐步得到恢复，恢复的旱地农作物与评价区植被类型一致，人工植被的逐渐生长，使区域植被覆盖率有所提高，复垦后对植被的影响减小。

2、施工扬尘对植物的影响

工程在填埋矸石的过程中，起风的作用下，无组织扬尘将作为周围区域植物页面上，吸收水分后形成为深灰色的一层薄膜，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍叶面的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿及代谢功能，造成叶片失水、干枯、落叶，农作物减产，对其产生不利影响。

### 5.6.2.3对动物的影响分析

煤矸石填埋过程中，可能对占用和破坏周围野生动物部分觅食地、栖息场所和活动区域。根据调查结果，本项目距农村及城市较近，受人类活动的影响，野生动物分布较少，项目施工不会对动物产生影响。

### 5.6.2.4水土流失

矸石不合理的填埋以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。在修筑挡墙、截水沟和排水沟等工程措施后，大气降雨不流经堆场，并且将其由原来松散结构压实，同时覆盖了黄土，最大程度的减轻了水土流失。

本项目施工期对生态环境的影响较短暂，并且是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。

## 5.7环境风险评价

本项目煤矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等过程；但是土地复垦过程中形成了矸石填埋区，可能发生挡墙溃坝事故，从而对下游人身安全及生态环境造成影响。因此本次环评主要针对挡墙溃坝进行风险分析。

### 5.7.1源项分析

1、重大危险源识别

本次评价参考非金属矿山尾矿库重大危险源的辨识方法，以煤矸石填埋区为单元。辨识依据是煤矸石填埋区挡墙坝高、全库容和最大可能的事故后果。

本项目可填埋矸石49.5万吨，设计坝高2m，属五等库，项目下游500m无村庄，根据现场调查，占地范围下游500m沟口处有房屋2处，建设单位与该户居民签订了收购协议，建设单位拟对该房屋进行拆除，挡墙溃坝后不会造成下游50人以上死亡。因此本项目不符合《尾矿库重大危险源辨识》中规定的辨识条件，不属于重大危险源。

2、风险类型

风险识别的目的是确定风险类型。根据引起有毒有害物质向环境放散的危害环境事故起因，将风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。

根据本项目工程类型，项目风险主要为挡墙溃坝。风险类型为泄漏型风险事故。

### 5.7.2环境风险事故影响分析

1、溃坝事故源项分析

溃坝事故主要是由坝体质量问题、矸石滑坡、管理不当以及工程设计布设和施工不当引起的。

- 坝体质量：主要包括坝体稳定性设计、基础处理等。

- 矸石滑坡：指矸石边坡角太大（大于 27°），形成坡上负荷较大，且不经压实、分层处理，随意堆放，矸石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得矸石向下游流失。

- 管理不当：指维护不良，无人管理等使得排水系统堵塞，引发坝体失稳。

- 工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。

2、预防挡墙垮塌的措施

预防挡墙垮塌应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

- 严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；

- 在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜小于1m。

- 基础坝及挡墙坡面必须设置护坡，护坡选用护坡网格，采用灌草结合的方式进行复垦，坡面下方及各级平台上布设挡水土埂及田间排水沟，将汇水引入下游沟道。

- 加强挡墙的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对填埋区进行管理和维护，严禁在场地周边爆破、滥挖矸石等危害安全的活动。

3、挡墙溃坝风险影响分析

本项目矸石堆放按照由下到上，分台阶堆放。每个台阶又分层推平、分层压实；每当矸石堆至1m厚时，用推土机推平压实，每堆放2.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土；堆场设计边坡最大为1：2，每3m设置一个10m宽的平台；坡面采用护坡网格，灌草结合的方式进行防护，堆体比较稳定。

为避免周边洪水的汇入，在坡面内侧设置挡水土埂、排水沟及排洪涵洞，场地周边地形相接处设截水沟，形成一个完整的坡面排水系统，汇流后排入下游沟道。矸石堆受雨水冲刷的几率很小，故本项目一般不会发生挡墙溃坝情况。

矸石属于块状的颗粒物，和粉煤灰、尾矿库不一样，不会形成泥石流。在考虑最不利的情况下（即堆场发生溃坝），类比2005年河南平顶山发生过的滑塌事故，矸石下泄影响的最大半径在300m左右，挡墙溃坝后将下游300m范围内土地全部压占，对生态环境造成影响。根据现场调查，场地下游300m内全部为荒草地，无农田或其他需要特别保护的植被分布，一旦出现溃坝，将煤矸石全部清理后可恢复原有生态环境，不会对生态环境造成较大影响。

第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1大气污染防治措施分析

1、填埋场矸石堆放及作业扬尘

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站；

⑥施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

⑦煤矸石每堆放1m进行一次压实；

⑧施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖可采用防尘网、化学抑尘剂等。

2、车辆运输扬尘

①运矸道路进行硬化，优先采用煤矸石铺路，定期清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度。

②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

③场地出口设置洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路。

## 6.2地表水污染防治措施分析

施工工地设置洗车平台，平台下为1座5m3集水沉淀池，车辆冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

基础建设阶段员工生活废水主要为日常洗漱废水，水量较少，水质简单，就地抑尘洒水，场地内设置防渗旱厕，少量食堂废水隔油后排入旱厕，旱厕由附近村民定期清掏，用于农田施肥。煤矸石填埋及土地复垦阶段，员工均来由榆树坡煤矿内部调配，场内不设办公生活区，少量生活废水洒水抑尘，项目运营期对地表水环境影响很小。

## 6.3地下水污染防治措施分析

本项目对地下水保护的重点是对区域地下水、特别是居民用水的保护，为进一步防止项目场地可能对地下水水质造成影响，评价提出防治措施如下：

1、源头控制

（1）严格把关工程质量；

（2）填埋场建设要做好排水系统，雨季时，填埋场上游及周边汇水及时通过排水涵管和截水沟、田间排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成；

（3）矿方在每年雨季到来前应提前巡查防排水设施，及时修复问题区段，完善填埋场排水系统。

2、分区防渗

本项目矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，将本项目整个填埋区划分为一般防渗区，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行，在矸石堆放过程中，应严格执行分层碾压、覆土防护的施工工艺，其中沟底及两侧覆盖黄土，经夯实作为防渗层（防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，入渗系数≤1×10-7 cm/s）。

3、地下水跟踪监测计划

为准确的掌握所在区域地下水环境质量状况，本项目拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

表6.2-1  地下水跟踪监测点布设一览表

| 监测点 | 位 置 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场地下游设置1眼污染扩散监测井 | 第四系 孔隙水 | pH值、氨氮、NO3-N、NO2-N、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等21项 | 按丰、平、枯 每期监测1次 |

4、应急响应

（1）风险应急预案

制定事故状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6-1。

6-1  地下水污染应急治理程序框图

（2）应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（3）应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

## 6.4噪声污染防治措施分析

本项目施工期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本项目的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

为减小运营期项目噪声对周边环境的影响，评价要求采取以下措施：

①填埋区周边设置绿化带，减小填埋区内机械设备对周边环境的影响；

②运营期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛；

③定期对车辆保养，淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级；

建设单位对运输车辆采用全封闭箱式货车，严格限制车辆超载。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

## 6.5固废污染防治措施分析

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙、截排水沟施工开挖产生的弃土及少量建筑垃圾，建筑垃圾主要为混凝土块，可用于工程场地的平整，废弃钢筋等回收利用。

场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾收集后倾倒于村生活垃圾回收指定地点，由村委统一处置，不会对周围环境产生影响。

## 6.6生态保护措施

工程施工期对生态环境造成的影响主要表现在项目占地对土地利用格局的影响、对植被的破坏影响、对水土流失的影响、对周围景观的影响。

1、工程措施

针对工程可能产生的影响，环评提出以下措施：

1）施工时要求施工边界修建围挡、覆盖帆布等，按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏

2）合理调配挡墙、截水沟等工程施工产生的土石方，对施工期间产生的弃土及时回填，有效防止水土流失；临时土石方要采取加盖帆布等临时水土保持措施。随着施工结束，本项目通过覆土绿化，恢复施工毁坏的地表，可使水土流失得到有效控制。

3）工程防护措施

- 由汽车运至土地复垦项目场地的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；坡面每堆高3m设置一个10m宽平台。设置挡水土埂、截、排水沟等措施，防止坡面汇水冲刷平台。

- 由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

- 在工程场地下游严格按照要求筑挡墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

- 每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1：2的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

- 为了防止周边来水进入工程场地，对场地坡面造成冲刷，修建截水沟，截水沟分两侧边坡排放。

- 在到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土，覆土厚度达到种植绿化要求。

- 对场内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

⑧运输道路两侧设置0.5m绿化带。

2、生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

## 6.7环境风险防范措施

为使土地复垦项目稳定运行，评价提出以下风险防范的相关要求：

1、设计由有资质的正规单位进行，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。工程防洪设以30年一遇洪水频率设计，50年一遇洪水频率校核。场地水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

2、工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并封场绿化的措施，填埋矸石堆场的边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶（每抬升3m 设一个台阶，台阶宽度10m），每个台阶形成外高内低，在台阶上修截、排水沟，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对平台覆土的冲刷。为了防止周边来水进入工程场地，对场地坡面造成冲刷，修建排水边沟，排水边沟分两侧边坡排放。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。

4、基础坝及矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料采用植物护坡方式。

5、加强挡墙的巡视，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对工程场地进行管理和维护，严禁在工程场地周边爆破等危害堆场安全的活动。

第七章  环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一个重要组成部分。通过环境影响经济损益分析，对建设项目所造成的环境资源损失进行定量计算，并与建设项目的经济效益进行比较，以确定其经济上的可行性。

## 7.1环保投资概算

本项目总投资1297.01万元，其中环保投资23万元，占项目总投资的1.8%。

表7.1-1  环保投资估算表

| 项目 | 排放源 | 环保措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 作业扬尘 | 设置洒水车1台，定期洒水抑尘 | 15 |
|  | 运输扬尘 | 采用密闭车辆或车辆加盖篷布 | 5 |
| 废水 | 洗车废水 | 洗车平台设置5m3沉淀池 | 2 |
| 噪声 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，保证设备的良好运转状态 | 1 |
| 生态 | —— | 设置挡墙、截排水沟、田埂 土地复垦为田面、坡面复垦为灌草地。 | 列入主体工程 |
| 合计 |  |  | 23 |

## 7.2环境效益分析

本项目属于环境治理业，利用榆树坡煤矸石进行土地复垦，本项目占地范围为荒沟，土地利用价值低，现有植被稀疏，本项目完成后，复垦形成的土地交还农民耕种，随着与项目建设同步实施的一系列生态保护与恢复措施，有效的改善了当地土壤侵蚀状况，产生新的生态系统类型，使项日所在区域生态系统更加多样化，促进该地区生态系统向良性方向发展。因此，本项目具有较好的环境效益。

## 7.3经济效益分析

本项目属环境治理项目，项目所得税后的财务内部收益率大于设定的行业收益率4%；项日所得税后的财务净现值大于零。表明该项日的盈利能力已满足了行业的最低要求，在财务上可以接受。另外，项目所得税后的回收期（含建设期）小于的行业投资回收期，表明项目投资能够在规定时间收回。项目投资利润率接近行业平均利润率，表明项目单位投资盈利能力接近行业平均水平。因此，本项目建成投产具有一定的经济效益

## 7.4社会效益分析

本项目将原有荒沟复垦为农田，可增加农民收入。促进地方经济的可持续发展。同时项目的建设为附近村民提供部分职工的就业岗位，可以缓解社会富余人员的就业负担，有利于社会的稳定发展。

## 7.5小结

本项目总投资1297.01万元，其中环保投资23万元，本项目建设具有良好的环境效益和经济效益，满足当地经济发展的需要。本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

# 第八章  环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

### 8.1.1环境保护机构设置的目的

环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对填沟造地工程人员的培训，以保证工程运营后顺利开展环境保护工作。

### 8.1.2环境管理机构设置

本项目环境管理依托于榆树坡煤矿环境管理机构，榆树坡煤矿设立了环保科，下设于技术科，分设日常环保节能工作组和环境监测组。矿长是环保工作的第一责任人，由矿长主抓环保节能工作，各分管副矿长、各业务科室和队组行政领导负责所辖范围内的环保的日常管理工作，共设环保专职人员1人。负责对本公司区域内的环境保护工作实施统一监督管理，及时向公司领导汇报工作，编制公司环保规划、年度计划，为公司的长远规划提供重要的参考依据。

### 8.1.3环保兼职人员环境保护职责

（1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

（3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

（4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

（5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

（6）负责突发环境事故应急预案的制定；

（7） 制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

（8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

（9）制定公司监测计划。

### 8.1.4环境管理计划

本项目环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1    项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 施工期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |

## 8.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1环境监测机构

按照环境保护法律法规、环评要求，本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

### 8.2.2环境监测计划

根据项目污染物排放的实际情况及企业发展规划，委托有资质的单位负责企业跟踪监测，监测时间、频率、点位见表8.2-1。

表8.2-1  本项目跟踪监测计划

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设阶段 | 大气 | 下风向浓度最高点 | 颗粒物 | 2次/年 |
| 矸石填埋阶段 | 大气 | 下风向浓度最高点 | 颗粒物 | 2次/年 |
|  | 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 每季1次 |
|  | 地下水 | 场地下游设置1眼污染扩散监测井 | pH值、氨氮、NO3-N、NO2-N、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等21项 | 按丰、平、枯 每期监测1次 |

对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

## 8.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表表8.3-1。

表8.3-1     污染物排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工程 场地 | 堆存 扬尘 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等 | 无组织排放 2.99t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源无组织排放限值1.0mg/m3 |
|  | 运输 车辆 | 运输 扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等 | 无组织排放 0.95t/a |  |
| 废水 | 车辆 冲洗 | 车辆 冲洗水 | 设置洗车平台，下设5m3沉淀池，沉淀后用于洒水抑尘。 | 不外排 | — |
|  | 雨水 | — | 场地修筑排水系统包括截、排水沟、挡水土埂等，保证雨水通过排往场地下游 | — | — |
| 噪声 | 高噪 设备 | 噪声 | 夜间禁止施工。选择低噪设备，定期维护 | 达标排放 ＜55dB（A） | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
|  | 运输 车辆 | 交通 噪声 | 减速、限制鸣笛、 设绿化带 | 达标排放 ＜55dB（A） | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |

第九章  环境影响评价结论

## 9.1建设项目基本情况

山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目位于宁武县南庄村西南245m的荒沟内，将荒沟填平后进行土地复垦，交由南庄村村民耕地。项目场地长约480m，宽15-85m，沟深约24m，覆土后恢复土地2.45hm2，坡面0.21hm2。填充材料为榆树坡煤矿的煤矸石，榆树坡煤矿4.2年的矸石量能够满足土地复垦需求。

## 9.2评价区环境质量现状评价

本次评价委托山西蓝源成环境检测有限公司对评价区环境空气、地下水及声环境进行了现状监测。根据监测结果，2个环境空气监测点各监测因子能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；3个水质监测水井中，火烧沟村水井总硬度超标，与当地的地质条件有关，其他各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/14848-93）Ⅲ类水质标准；项目厂界及南庄村噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

## 9.3环境影响分析

### 9.3.1环境空气影响分析

本项目大气污染物为施工期场地施工及车辆无组织扬尘，运行期无大气影响。

土地复垦场地煤矸石填埋、堆放等作业会产生扬尘，采取避免大风天气作业，定期洒水频率等降尘措施后，扬尘排放量为2.99t/a，根据预测， TSP下风向最大浓度出现距离为422m，最大占标率为9.92%，最大浓度为89.24μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源无组织排放限值要求，对周边大气环境质量影响较小。

运输车辆采取限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，道路洒水及设置洗车平台等措施后，无组织粉尘排放量0.95t/a，对对周边大气环境质量影响较小。

### 9.3.2水环境影响分析

施工期车辆冲洗水主要含少量泥沙，沉淀后用于洒水抑尘，不外排。

雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截、排水沟排出场外。一般情况下场地无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且会产生矸石淋溶水，矸石淋溶水各污染物能够达到《地下水质量标准》Ⅲ类水质要求，对水环境的影响较小。

### 9.3.3声环境影响分析

本项目噪声主要是施工期施工现场各类机械设备和煤矸石运输的交通噪声，运行期无噪声影响。

施工期各类噪声源为流动噪声源，一般情况下各施工机械不同时运行，根据预测结果，本项目单个噪声源运行时，昼间50~177m能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值，夜间不施工。项目周边及运矸道路两侧200m范围内无居民居住，项目施工不会对居民生活造成影响。

### 9.3.4固体废物环境影响分析

本项目为固废综合利用项目，施工期各固体废物均做到合理处置。

### 9.3.5生态环境影响分析

本项目施工期对占地范围及周边土地利用及植被造成一定的影响，施工结束后，土地复垦为耕地，土地利用价值提高，采取挡墙、截、排水沟等水土保持措施后，水土流失减小，生态环境较从前得到改善，对生态环境的影响较小。

## 9.4公众参与

本次评价公众参与调查使用了发放调查表、随机走访方式进行。根据调查和访谈的情况，在对环境现状调查中，多数居民认为居住区域环境现状较好。认为项目建设会对周围区域带来的主要环境问题为固体废物和景观的影响。在对本项目产生的环境问题采取环保措施后，100%的人表示可以接受项目建设，无反对意见。

## 9.5污染防治措施分析

项目采取环评规定了各项环保措施后，大气及噪声污染物能够做到达标排放，各固体废物合理处置，无污废水外排，同时针对生态影响提出了工程和植被措施。

## 9.6环境经济损益分析

本项目总投资1297.01万元，环保投资23万元，本项目建设具有良好的环境效益和经济效益，满足当地经济发展的需要。本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

## 9.7环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，制定了相应的环境管理要求和计划。

## 9.8总结论

山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石处置及综合利用项目符合国家相关产业政策及区域相关规划要求，选址合理；评价区环境环境质量现状较好，在严格落实评价中提出的各项污染防治措施基础上，各污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目建成后将荒草地改良为耕地，同时可减少榆树坡煤矿煤矸石对生态环境的影响，具有良好的环境效益。综上所述，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

地下水污染事故

控制事故现场，及时切断污染源

上报相关主管部门

准备相关资料

环境监测取样

进行详细调查方案确定污染范围

制定修复方案，进行审查

实施修复方案

修复达到目标

进行跟踪监测

修复工程验收

修复工作结束