建设项目环境影响报告表

（报批本）

# 项目名称： 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目

# 建设单位：   偏关县穆勒四通光伏发电有限公司

编制日期：2018年6月

修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简要说明偏关县穆勒四通光伏发电有限公司偏关县扶贫光伏发电项目总体规划、分期建设情况以及各期工程相互关系及依托关系，附相关图件。 | P2：偏关县扶贫光伏总工程规划总容量为63MWp，本次评价仅为项目为一期工程，装机容量30MW，升压站建设按工程总体规划考虑，建设一台63MVA的主变，供一期、二期共用，先期接入一期工程，后期工程建成后，另行接入主变。目前二期工程设计方案还未开展相关工作。 |
| 2 | 进一步调查项目区饮用水水源地基本情况，落实省级古迹－长城遗址烽火台与项目的位置关系以及保护要求，结合偏关县生态功能区划及保护要求，完善项目选址环境可行性分析内容 | 原P26:调查了项目区饮用水水源地基本情况。 原P27:落实了省级古迹－长城遗址烽火台与项目的位置关系以及保护要求。 P4:结合偏关县生态功能区划及保护要求，完善了项目选址环境可行性分析 |
| 3 | 核实并明确工程建设内容组成表及主要设备表，核实箱变的容量和台数，核准装机方案、规模及发电量。说清升压站选址的合理性，给出本工程总体规划图，规范光伏电站站区平面布置图和升压站平面布置图，应体现出本工程以及后续预留工程内容。明确进站道路和各分区之间道路建设方案以及集电线路方案，给出相应的工程参数。核实供水水源 | P7-8：核实了工程建设内容组成表及主要设备表，核实了箱变的容量和台数 P20：核准了装机方案、规模、发电量。 图2、图3：本工程总体规划图，规范了光伏电站站区平面布置图和升压站平面布置图， P9：分析了升压站选址的合理性。 P7：明确了进站道路和各分区之间道路建设方案以及集电线路方案，给出了相应的工程参数。 P8核实了供水水源。 |
| 4 | 进一步调查生态现状，核实永久、临时占地类型和面积，明确生态保护目标，完善生态影响评价内容，优化并细化生态保护和恢复措施，完善典型生态保护措施平面布置示意图等相关图件 核实土石方平衡及调配方案。结合施工布置方案和功能以及敏感目标的分布，强化施工期综合防治对策。 | P19:核实了永久、临时占地类型和面积， P25:明确了生态保护目标， 生态专章:完善了生态影响评价内容，优化并细化了生态保护和恢复措施见，完善了典型生态保护措施平面布置示意图等相关图件 P19：核实了土石方平衡及调配方案。 P38-47：结合施工布置方案和功能以及敏感目标的分布，分析了对长城遗址的影响，强化了施工期综合防治对策。 |
| 5 | 核实工程定员，按工程总定员，核实水平衡、生活污水处理规模以及废水池容积，分析废水不外排的保证性。核实主变压器等主要噪声设备的噪声水平，对应调整声环境预测评价内容 | P10：核实了工程定员 P21：核实了水平衡、生活污水处理规模以及废水池容积，分析了废水不外排的保证性 P48-49核实了主变压器等主要噪声设备的噪声水平，对应调整了声环境预测评价内容 |
| 6 | 规范并核实环境保护目标，完善环境保护目标图。调整评价标准，补充节能减排效益。规范评价结论和建议 | P25：规范并核实了环境保护目标，附图1完善了环境保护目标。P26-27调整了评价标准 P22：补充了节能减排效益分析。P58-59：规范了评价结论和建议 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 偏关县穆勒四通光伏发电有限公司 |
| 法人代表 | 张嘉恒 | 联系人 | 张嘉恒 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市偏关县岩头寺村 |
| 联系电话 | 13653662135 | 传 真 |  | 邮政编码 | 036400 |
| 建设地点 | 偏关县岩头寺村 |
| 立项审批部门 | 忻州市发展和改革委员会 | 批准文号 | 忻发改备案(2017)110号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 □技改 □ | 行业类别及代码 | D4416 太阳能发电 |
| 占地面积 （平方米） | 600360 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 工程静态总投资 （万元） | 22500 | 其中：环保投资（万元） | 531.8 | 环保投资占 工程静态总投资比例 | 2.36% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 1、项目背景 目前，国际上以煤炭、石油作为主要燃料的国家，化石燃料储量减少及环境污染的双重危机日益加深。因此，开发和利用清洁的、可再生的能源已经成为世界能源，特别是中国能源可持续发展战略的重要组成部分。其中太阳能的开发利用已初具规模，特别是太阳能发电在许多国家得到大规模利用。 2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。国家鼓励和支持可再生能源并网发电，电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签定并网协议，全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务。 国家发改委在国发［2005］40号《促进产业结构调整暂行规定》中明确指出：“促进扶持和发展新能源和可再生能源产业，鼓励石油替代资源和清洁能源的开发利用，鼓励和推进洁净煤技术的产业化，加快发展风能、太阳能、生物质能等”。项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改本）鼓励类项目“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”，本项目符合国家产业政策。 根据国家能源局《太阳能发电发展“十二五”规划》，“在河北北部、山西北部、四川高原地区、辽宁西北部、吉林西部、黑龙江西部和山东部分地区，稳步推进太阳能电站建设，在确保资源条件与建设条件可行的基础上，统筹安排部分太阳能光伏电站项目。”本项目建设符合太阳能发电发展“十二五”规划。 山西省是我国能源生产大省，是国内少数几个以煤为主要能源的省份之一，这种消费结构给环境造成的压力巨大，逐步优化能源结构、提高能源效率、发展新能源与可再生能源是山西省可持续发展战略中不可缺少的重要组成部分。为满足电力系统可持续发展的战略要求，积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋，以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。 本光伏发电项目选址在山西省偏关县，是国家政策鼓励扶持地区。从资源量以及太阳能产品的发展趋势来看，在山西开发光伏发电项目，有利于增加可再生能源的比例，优化系统电源结构，符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向，促进地区国民经济可持续发展，改善能源结构，改善生态环境。 偏关县扶贫光伏总工程规划总容量为63MWp，本次评价仅为项目为一期工程，装机容量30MW，升压站建设按工程总体规划考虑，建设一台63MVA的主变，供一期、二期共用，先期接入一期工程，后期工程建成后，另行接入主变。目前二期工程设计方案还未开展相关工作。根据项目可研报告中由偏关县全年太阳辐射总量为1564MJ/m2，根据《太阳能资源评估方法》（QX-T-89-2008），该区域属于 “资源很丰富”区域，较适合大型光伏电站的建设。本项目建成后，有效的利用当地丰富的太阳能资源，节约常规能源、保护环境，符合清洁环保高效低耗的电力行业发展方向。 按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，辐射项目的建设须进行辐射环境影响评价，这部分工作另行评价，本次评价不包含升压站及送出线路的电磁辐射环境影响部分评价。 2、任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响评价报告表。偏关县穆勒四通光伏发电有限公司于2018年3月15日委托山西山大科技发展有限公司进行该项目环境影响评价工作（委托书见附件）。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为Ⅳ类，因此无需进行地下水专项评价，接受委托后，我单位立即组织环评人员到现场进行实地踏勘，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则有关规范编制完成了《偏关县2017年30MW扶贫光伏发电站项目环境影响报告表》（送审本）。 山西山大科技发展有限公司于2018年6月3日在忻州市组织了“偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目环境影响报告表”技术评审会，经充分的讨论和评审，与会专家在综合会议意见的基础上形成了技术审查意见，会后评价人员根据技术评审会专家意见对报告表进行了认真修改，完成了《偏关县2017年30MW扶贫光伏发电站项目环境影响报告表》（报批本），由建设单位报请环保主管部门进行审批。 3、项目建设情况 经现场踏勘本项目尚未开工建设。 4、项目可行性判定 （1）对项目产业政策、行业准入条件等进行分析，结果见下表。 表1 项目可行性分析 类别 政策要求 符合性 产业政策 《产业机构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） 项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改本）鼓励类项目“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用” 行业准入条件 \ 无行业准入条件，不违背。 区域敏感性 自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；特殊保护的野生动物、珍稀植物 经调查项目周围无敏感区域、特殊保护的野生动物、珍稀植物。项目周围存在省级文物古迹-长城遗址，根据晋政函[2016]122号文，烽火台保护范围为烽火台的墙基外缘为基线向四周各扩50m作为边界，建设控制地带范围为自然保护区边界外扩500m。项目区距离烽火台最近约590m，项目选址符合长城保护要求。 （2）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态红线相符性分析 目前当地生态红线还未最终确定，本次环评对照偏关县的生态功能区划进行相关分析，本项目位于“Ⅲ-1偏关东部丘陵多样性保护与水源涵养生态功能小区”，该区的主要生态环境问题是：长期以来对生态环境的不重视造成了区内生态环境的退化和生物物种资源的较少，生态系统出现退化迹象。该生态功能区的保护措施：①进行荒山绿化，发展沙棘、柠条林抗破坏性强的植被；②保护森林生态系统，进一步封山育林，建立工作站，对区域内的生态环境进行动态监测，关注该区域的生态环境质量。该生态功能区的发展方向为：大力发展可持续生态林草业，增加植被覆盖度，将该区域发展成为林草和农业比例合理的生态系统。 本项目属于光伏发电项目，污染物产生和排放量极少，且拟建场地主要占地为荒草地，对当地生态环境影响较小；待光伏电场及集电线路建成后，对光伏组件底部地面及电缆沟进行生态恢复；通过以上措施后，本项目的建设不违背偏关县生态功能区划相关要求。 本项目不在乡镇集中饮用水水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，项目周围存在省级文物古迹-长城遗址，项目区距离烽火台约590m，项目选址符合长城保护要求。在此基础上分析项目选址符合生态红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目区域大气环境质量较好，声环境质量较好，本项目为光伏发电项目，采取评价提出的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目使用的能源为太阳能，符合资源利用上线要求。 （3）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类项目“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”，项目的建设符合国家与地方的相关产业政策。 综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》、环境质量利用底线、资源利用上线及生态保护的要求。 二．建设必要性 （1）可再生和清洁环保能源 太阳能是一种洁净的、可再生的一次能源，具有良好的社会效益和经济效益。根据项目场区太阳能资源分析结果，站址所在区太阳能资源丰富，非常适合建设并网发电项目。本项目建成后，当地太阳能资源将得到有效、充分利用，从而发挥降低燃煤电厂等一次能源消耗、减少污染、保护环境的作用。 （2）是国家能源战略的重要体现 随着石油和煤炭的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，终有枯竭的一天，因而新能源的开发已经提到了战略高度。风能、太阳能和潮汐能等新能源将是未来一段时间大规模开发的能源种类。不管从技术、经济，还是规模上来看，太阳能都有一定的优势，随着太阳能电池组件国产化进程加快，光电板的价格将进一步降低，光伏发电的竞争力也大大加强。光伏电站的开发可以节约大量的燃料和水资源，并进一步促进山西地区能源结构的优化。 （3）有利于增加就业机会，促进地区经济发展 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目的建设将为当地提供大量的劳动就业机会，并可一定程度带动区域周边的经济发展。该项目的顺利运营会促进地区相关产业如建材、交通设备制造业的大力发展，对扩大就业和发展第三产业将起到显著作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。随着光伏电站的相继开发，光伏电站将成为当地的又一产业，为地方开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展。将为增加地方税收、带动地区经济发展做出贡献。 （4）光伏发电本身的优越性 ①不需要耗费燃料，太阳辐射为其提供取之不竭的能源。 ②发电系统无噪声、无污染、无任何排放物、不消耗水资源。 ③系统构成简单，施工难度小，周期短，可模块化施工，易于增容，便于检修。 ④可方便的与建筑结合，可大规模利用荒漠、荒地、空地。无人值守，维护成本极低，运行可靠，使用安全。 ⑤寿命长，经济寿命为20年，使用寿命可超过25年。 ⑥技术和工艺正在走向成熟。降价潜力大，成本阶段性降低。 综上所述，从充分利用当地太阳能资源、改善区域环境、加快地区能源结构调整、促进地区经济发展等方面来看，本项目的建设是必要的。 三、建设地点 本项目厂址位于偏关县岩头寺村 四．太阳能资源 偏关县多年太阳能年平均总辐射量为1564kWh/m2，每年5月、6月的总辐射量水平相对较高，4月、7月次之。偏关县多年逐月平均太阳总辐射量变化见图1。 图1 偏关县水平面年平均太阳总辐射量及散射辐射量 五．建设规模和建设内容 （1）建设规模 本工程装机容量为30MWp， 初选275Wp多晶硅电池组件，本电站主要由太阳能电池方阵、逆变器、110kV升压站等组成。电池组件采用275Wp多晶硅电池组件，固定阵列采用最佳倾角为35°固定安装在支架上。工程光伏组件阵列由子方阵组成，每个子方阵均由若干路光伏组件组串并联而成。 每个发电单元由光伏组件组串、逆变设备及升压设备构成。太阳能电池方阵及逆变器系统是光伏电站的核心系统。按照分块发电集中并网的原则，将站区分为27个光伏发电子系统，每个子系统连接1 座1000kVA 双绕组变压器，建设1座110kV升压站，升压变电压等级为110kV/35kV。π接入偏关老营风电场升压站至方城变电站110kV线路，线路长度约3公里。本次评价内容中不包括该送出线路。 项目主要建设内容见表2。 表2本项目基本组成 工程内容 规模 组件数及单组件容量 总容量 109000块×275Wp 30MWp 建设内容 主体工程 太阳能光伏阵列 电站总装机容量30兆瓦，共安装109000块多晶硅电池板。太阳电池方阵采用固定倾角35°方向安装。 逆变系统 每个光伏阵列由14～15台70KW组串逆变器组成 箱变系统 3台1600kVA的箱变，3台1250kVA的箱变，21台1000kVA的箱变。共27台。 110kV升压站 升压站布置有110kV配电装置、新建1台63MVA的主变压器、综合楼、20m3事故油池、10m2危废暂存库等。升压站总占地面积为5200m2。 配套工程 综合楼 综合楼呈“一”布置，该建筑集办公和生活为一体的建筑。由站长室、办公室、监控室、资料室、休息室、配餐厨房和餐厅等组成。 场内集电线路 集电线路采用架空电缆和直埋敷设电缆混合方式，1#终端塔至2#终端塔架空线路长662m，3#终端塔至4#终端塔架空线路长1.06km；其余电缆采用直埋敷设，总长约6.9km 升压站电气系统 本工程最终规模为63MVA。本期建设主变为1台。采用有载调压变压器，电压等级110/35kV，出线2回，35kV进线规模5回，本期建设2回。 辅助工程 分区间连接道路及检修道路 项目光伏电站内施工检修道路及连接道路充分利用原有乡间道路,在原有道路基础上路面拓宽至4.5m。路面均为碎石路面，便于每块光伏组件的检修。施工后期将施工道路改为永久检修道路。道路总长约5.86km。 进场道路 主要利用原有道路，西区利用原有砂石道路3.3km，东区利用原有乡镇水泥道路1.1km，此外东区新建约1km长道路连接原有水泥道路，新建道路设计宽度4m，采用四级混凝土道路。 公用工程 供水 项目供水为由岩头寺村水井拉水至场区 供电 本项目拟就近引接一10kV架空线路进入施工场地作为施工用电电源 供暖 冬季采暖采用电暖器 环保工程 废水 食堂废水经隔油池处理，建设处理规模为1m3/h的地埋式一体化污水处理站1座、150m3的集水池 事故油池 20m3，混凝土防渗处理 固体废物 设置危废暂存间（10m2），底部做防渗处理 噪声 选用低噪声设备，采取隔声减振措施 绿化 对升压站内未利用的空地进行植草绿化，绿化面积1220m2 （2）主要设备 本项目主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号 名称 规格 数量 光伏场区 一、光伏发电机组 1 太阳能电池组件 多晶硅275Wp 109000块 2 光伏并网逆变器 70KTL 379台 3 箱式变压器 3台1600kVA，3台1250kVA，21台1000kVA的三相油浸式低损耗升压变压器 27台 4 汇 流 箱 或 逆变器接 地线 BVR-25.0mm2 1km 5 黄绿接地线 BVR 黄绿双色 4mm2 22km 6 接地扁钢 热镀锌，40×4 18km 7 接地扁钢 热镀锌，40×4 15km 8 人工接地极 角钢 50×50×4 1860m 升压站设备 1 110KV主变 SZ11-63000/110 1台 2 35kV 单芯电缆 ZRC-YJY63-35-1×185mm2 20m 3 电流互感器 750/1A 5P60/5P60/0.2S/0.2S/5P60/ 5P60 3台 电流互感器 400/1A 5P60/5P60/0.2S/0.2S/5P60/ 5P60 6台 电压互感器 5台 氧化锌避雷器 Y10W-102/266W 6台 高压开关柜 KYN□-40.5 6面 无功补偿成套装置 ±18Mvar 1套 4 站用变压器 干式变 SCB11-400 37±2×2.5%/0.4-0.23kV Ud=6% 1台 5 所用交流配电屏 MNS 6面 6 安装槽钢 10# 50m 安装槽钢防腐处理 10# 50m 室外油变 S11-315kVA 10±5%/0.4-0.23kV 40kVA Ud=4% 1台 （3）光伏电站平面布置 本项目总占地面积为60.0360hm2，位于偏关县岩头寺村。光伏电站按功能可分为升压站区和光伏发电区。 升压站区：位于厂区的西北侧，主要布置有综合楼、配电室等。综合楼位于厂区西侧，楼内设置有休息室、监控室、餐厅等；紧邻的西侧为35kV配电室，包括电气继电器室、低压配电室等。升压站总平面布置图见附图3。距离升压站最近的村庄为升压站西南侧的岩头寺村，距离为950m。升压站周围300m内无村庄，根据可研，升压站位于场区中部，总体来看升压站选址可行。 光伏发电区：是光伏电站的主体，包括光伏组件阵列、逆变器室、35kV箱式变、汇流箱及场内道路等。生产区组件阵列由27个独立的发电子系统组成，各个子系统设一座逆变器-升压变单元，逆变器-升压变单元沿光伏阵列中心道路布置，便于减少系统线路损耗和检修维护。该光伏电站采用多支路上网技术方案，各子系统之间无任何电气联系，可分别施工建设、运行和管理，故障检修时不会影响整个系统运行。整个光伏发电站共使用109000块275Wp的多晶硅组件，本期电站总容量为30MWp。 六．生产制度及劳动定员 工作制度为：每天3班，每班8小时工作制，年工作365天。 光伏电站的运行是通过计算机来控制完成的，基本可实现无人操作，设备检修采用市场化运作模式，委托专业检修公司完成，因此，本项目职工定员为8人。 七、工程概述 （1）太阳能光伏发电原理、电池组件选型和安装、发电量估算 1）太阳能光伏发电工程的分类和构成 太阳能光伏发电系统按与电力系统关系分类，通常分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统。并网太阳能光伏发电系统是与电力系统连接在一起的光伏发电系统，一般分为集中式和分散式两种，集中式并网电站一般容量较大，通常在几百千瓦到兆瓦级以上，而分散式并网系统一般容量较小，在几千瓦到几十千瓦。本工程属于集中式大型并网光伏电站。 在集中式并网光伏电站中，太阳能通过太阳电池组成的光伏阵列转换成直流电，经过三相逆变器（DC-AC）转换成电压较低的三相交流电，再通过升压变压器转换成符合公共电网电压要求的交流电，并直接接入公共电网，供公共电网用电设备使用和远程调配。 本工程光伏发电系统主要由太阳电池阵列、逆变器及升压系统三大部分组成， 其中太阳电池阵列及逆变器组合为发电单元部分。 2）太阳能电池组件选型 太阳能组件：又叫太阳能电池板，通常是由太阳能电池片，按照一定功率和尺寸要求，由电路连接组成，并由框架封装在一起的一组发电单元。组件是光伏发电系统的基本组成单元。 根据光伏电站场址区域太阳能资源状况、制造水平、运行的可靠性、技术的成熟度和光伏板的价格，并结合光伏电站的具体情况及其在标准状况的理论发电量，确定本项目选用275Wp多晶硅太阳能电池组件。本项目所选太阳能电池组件的性能指标见表4。 表4 275Wp多晶硅太阳能电池组件的性能指标 序号 名称 单位 参数 1 峰值功率 Wp 275 2 开路电压（Voc） V 38.2 3 短路电流（Isc） A 9.35 4 工作电压 V 30.9 5 工作电流 A 8.9 6 功率温度系数 %/℃ -0.4 7 电压温度系数 %/K -0.31 8 短路电流温度系数 %/K 0.055 9 工作温度范围 ℃ -40~85 10 工作湿度 % 0~+85 11 功率公差 % -0～+3 12 耐风压 pa 2400 13 荷载 pa 5400 14 连接线规格 mm2 4 15 填充因数 % ≥75 16 防护等级 IP67 17 电池转换效率 % ≥16.8 18 最大耐压 V 1000 19 最大工作湿度 % 5~95 20 尺寸 mm 1650×992×40 21 耐雹撞击性能 m/s 23 22 填充因数 % ≥75 23 第 1 年功率衰降 % ≤2.5% 24 第 2 年起每年功率线性衰减 % ≤0.73% 25 25年功率衰降 % ≤20 3）太阳能电池阵列及运行方案 ①本期工程设计装机容量为30MWp，可研推荐采用分块发电、集中并网方案。电池组件选用275Wp多晶硅电池组件，均采用最佳倾角为固定安装方式。 本工程 30MW 容量共分为 27个方阵，每个子方阵均由若干路光伏组件组串并联而成。每个方阵由光伏组件组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。 ②支架型式及布置 本项目光伏组件采用 275Wp 多晶硅组件，组串每串由 24块多晶硅电池组件组成，组件支架横向柱距 1.8米，纵向柱距 2.9米，每串长 12.124米，宽 3.3米；光伏组件支架结合电池组件排列方式布置，支架采用纵向檩条，横向支架布置方案，支架由立柱、横、纵梁及斜撑组成，支架形式为三角形。多晶硅组件支架沿结构单元长度方向上设置横向支架的间距约为 2.90m，一个结构单元内有 4道纵向檩条；为了确保支架在长度方向上的结构稳定性，在结构单元的立柱沿长度方向上设置两道斜拉杆，设置在单元的端部，拉杆采用圆钢。在支架和横梁之间，按照光伏组件的安装宽度布置檩条，用于直接承受电池组件的 重量，檩条固定于支架横梁上。组件每条长边上有两个点与檩条连接，一块光伏组件共有四个点与檩条固定。电池组件与檩条的连接采用螺栓连接，双面加垫圈。 支架立柱、横梁（薄壁卷边槽钢）构成，各钢柱、槽钢之间通过螺栓连接或焊接形 成稳定的结构体系。在各种荷载组合下，支架应满足规范对强度、刚度、稳定等各项指 标要求。设计时采用 25年一遇荷载数值作为设计依据，确保支架系统安全、稳定。 ③电池阵列运行方式 支架的选择考虑了支架的结构强度，支架的使用寿命，支架安装、维护费用和支架的价格，以及发电量等因素。本项目采用固定式支架的安装方式。固定式初始投资较低、且支架系统基本免维护；在国内运用的比较成熟。 ④电池阵列最佳倾角 倾斜面上太阳辐射量为： 其中：Hb—水平面上太阳直接辐射量； Rb—倾斜面与水平面上直接辐射量的比值； Hd—水平面上太阳散射辐射量； H0—大气层外水平面上太阳辐射量； s—倾角； ρ—地面反射率，取18%； H—水平面上总辐射量，为水平面上的直接辐射量与散射辐射量之和。 对于固定式阵列的并网光伏发电系统，应选择光伏组件阵列最佳倾角，使倾斜面上的辐射总量Ht达到最大，本项目支架系统的方阵最佳倾角为35°。 ⑤太阳能阵列方位角 固定的太阳能支架方位角是指输入垂直照射到方阵表面上的光线在水平地面上的投影与当地子午线间的夹角，一般正南方向定为零点，故太阳能阵列的方位角为0°。 ⑥发电量估算 1）光伏发电系统的年上网发电量计算 35°倾角下的年辐射量为1930kWh/m2/a。 每月发电量计算公式： EP=HA×K×PAS×T 式中： EP-------每月的发电量（kW.h/r） HA------倾斜面上的辐照量（kW.h/r） PAS----太阳能电池阵列的输出功率(W） K-----综合系统效率 T------每月发电天数 固定安装式电池阵列的发电量统计见下表。 表5 固定安装式电池阵列的发电量 月份 水平面太阳辐射 方位角为 0°， 35°倾角面太阳辐射 一个1MWp光伏方阵月发电量 kWh/m2/d kWh/m2/d kW•h 一月 2.49 4.59 113832 二月 3.35 5.33 119392 三月 4.31 5.71 141608 四月 5.43 5.95 142800 五月 6.11 5.96 147808 六月 6.2 5.7 136800 七月 5.57 5.23 129704 八月 4.99 5.13 127224 九月 4.51 5.47 131280 十月 3.58 5.28 130944 十一月 2.69 4.77 114480 十二月 2.17 4.32 107136 合计 4.29 63.44 1543008 经计算，考虑衰减，本工程容量得出本工程第1年发电量=45138399.96kW.h。 2）光伏电站全寿命元件分析 光伏组件光电转换效率逐年衰减，整个光伏发电系统25年寿命期内平均年有效利用 小时数也随之逐年降低，该项目所采用光伏组件光电转换效率15年效率衰减幅度不超过12%，在投入运行的第25年使用寿命衰减幅度下降约20%。逆变器整机的设计寿命为25年，内部元件主要是电容等一般使用寿命为15年，需更换元件的造价及更换费用小于整机造价的10％，在逆变器整机设计寿命内需更换一次。 电气元件及变压器的设计寿命均大于25年，不存在更换情况。光伏电站全寿命上网电量计算： 表6 考虑衰减率，按25年衰减计算各年预计发电量 年份 固定倾角发电量（度） 利用小时数 第 1 年 45138399.96 1504.4 第 2 年 44822431.15 1493.9 第 3 年 44508674.2 1483.4 第 4 年 44197113.52 1473.1 第 5 年 43887733.5 1462.7 第 6 年 43580519.43 1452.5 第 7 年 43275455.73 1442.3 第 8 年 42972527.68 1432.2 第 9 年 42671719.99 1422.2 第 10 年 42373017.95 1412.3 第 11 年 42076406.86 1402.4 第 12 年 41781872.02 1392.6 第 13 年 41489398.73 1382.8 第 14 年 41198973.18 1373.1 第 15 年 40910580.38 1363.5 第 16 年 40624206.22 1354 第 17 年 40339836.6 1344.5 第 18 年 40057458.02 1335.1 第 19 年 39777055.77 1325.7 第 20 年 39498616.37 1316.5 第 21 年 39222125.99 1307.2 第 22 年 38947571.15 1298.1 第 23 年 38674938.04 1289 第 24 年 38404213.45 1280 第 25 年 38135383.9 1271 合计 1,038,566,229.79 每年平均 41,542,649.19 1384.6 由表统计可以得到，25年的总发电量为1038566229.79kW•h，年平均发电量为41542649.19kW•h。按照装机容量29975kWp计算的年平均等效利用小时数为：1384.6小时。 （2）光伏组件的防雷措施 ①光伏阵列防雷及过电压保护 本工程采用专用光伏防雷汇流箱和防雷配电柜，太阳电池阵列采取电池组件和支架与场区接地网连接进行直击雷保护，光伏阵列根据电站布置形成一个接地网，接地网以光伏电池组件基础钢筋作为自然接地体为主，辅以适当密度的水平接地体及垂直接地体，将整个光伏方阵接地体焊接连接成网状。 逆变器必须具备完备的防雷保护功能，逆变器交直流侧必须具备完善的Ⅲ级防雷保护功能防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置），同时应有信号上传至并网逆变器，由并网逆变器统一与后台监控 系统通信（上传至后台监控系统）。逆变器所有电气设备均应接地，敷设以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，逆变器接地体最终与光伏阵列主接地网连接。 为防止直流线路上侵入波雷电压，在直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及箱式变电站内逐级装设避雷器。35kV及以下电气设备以避雷器标称放电电流5kA时雷电过电压残压为基础进行绝缘配合，满足DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规范要求。 ②升压站过电压保护 升压站敷设以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体。在升压站内设置若干独立避雷针及在门型构架上设置构架避雷针进行防直击雷保护，主变及其他户外布置设备在避雷针联合保护范围内；不在保护范围内的建筑物，采用在建筑屋顶设热镀锌钢带的方式进行防直击雷保护。升压站内所有设备均应按规定进行接地，管理区及升压站设一个总的接地网，并与光伏阵列接地网连接。在110kV 线路出口及35kV母线上均安装氧化锌避雷器。 （3）逆变器 作为光伏发电系统中将直流电转换为交流电的关键设备之一，其选型对于发电系统的转换效率和可靠性具有重要作用。结合《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》的及其它相关规范的要求，在本工程中逆变器的选型主要考虑技术指标：单台容量大、转换效率高、直流输入电压范围宽、最大功率点跟踪、输出电流谐波含量低，功率因数高、具有低电压耐受能力、系统频率异常响应、可靠性和可恢复性、具有保护功能、监控和数据采集，结合场址区实际气候、海拔等特性，并考虑本工程所选的太阳电池组件与逆变器的匹配性，工程推荐选用70kW/台的逆变器。参数见表7。 表7 70kW逆变器主要技术参数 编号 名称 单位 参数 1 输出额定功率 kW 70 2 最大交流侧功率 kW 77 3 最大交流电流 A 22 4 最高转换效率 % 99 5 输入直流侧电压范围 VDC 600-850 6 最大功率跟踪（MTTP）范围 VDC 200-1000 7 最大输入电压 V 1100 8 交流输出电压 V 500 9 额定输出频率 Hz 50 10 功率因数调节范围 - 超前0.8至滞后0.8 11 宽/高/厚 mm 1075×555×300 12 重量 kg 70 13 工作环境温度范围 ℃ -25~+60 14 数量 台 379 （4）升压站 太阳能光伏发电系统由光伏组件、并网逆变器、箱式变压装置及输电线路组成。太阳能通过光伏组件转化为直流电力，通过直流监测配电箱汇集并至并网型逆变器，将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流。工程规划总装机容量为63MWp，本期建设装机容量为30MWp的光伏发电系统，采用500V→35kV升压方式。然后用35kV电缆汇流至35kV配电母线。每回集电线路容量为13~17MWp考虑。每个光伏区域以35kV电压等级出线，35kV系统采用单母线，依据每个光伏区域的容量确定35kV电压等级出线至110kV升压站的回路数。本期工程需在35kV配电间配置2面35kV进线柜，预留3面进线柜。 本工程规划建设一座110kV升压站，满足电压等级为110kV/35kV，主变规划总容量为63MW，升压站采用单母线接线，本期建设一台63MVA有载调压变压器，满足光伏场63MW的装机容量送出。 本项目新建110kV升压站，配箱式变压器27台，容量为1000kVA，额定电压为35kV。 升压站主要技术经济指标见表8。 表8 升压站主要技术经济指标 序号 名称 单位 数量 1 站区围墙内占地面积 m2 5200 2 升压站围墙长度 m 304 3 厂区道路及广场占地面积 m2 1725 4 总建筑面积 m2 1800 5 站区绿化面积 m2 1220 6 事故油池 m2 20 7 危废暂存间 m2 10 （5） 电缆敷设 1)光伏场内 电池板与汇流箱之间的电缆采用低位槽盒架空敷设，汇流箱与直流配电柜之间的电缆采用直埋敷设。直流配电柜至逆变器之间电缆可沿逆变器室内电缆沟敷设。 逆变器与升压箱变之间的电缆通过直埋方式敷设。升压箱变与升压站之间的集电线路通过电缆方式连接后，“T”接至35kV架空线路，最终以两回35kV线路接至升压站。 2）升压站 本期的两条 35kV 集电线路分别从升压站的东、西两侧侧采用地埋电缆进线，长度1km，在二次设备室内屏柜间设有电缆沟，二次设备室与各级电压配电装置之间的联系电缆通过电缆沟道敷设，从电缆沟引向设备较短的电缆以及某些穿越土建设施的电缆采用穿管敷设，个别距离较长、数量较少的电力电缆则采用直埋敷设。 3）集电线路：集电线路采用架空线路与直埋敷设，1#终端塔至2#终端塔架空线路长662m，3#终端塔至4#终端塔架空线路长1.06km；其余电缆采用直埋敷设，总长约6.9km，直埋深度700mm，在电缆上、下侧沿全厂敷以100mm厚的沙层或软土，并盖以混凝土标志板，板宽超出电缆两侧各50mm。直埋电缆自电缆沟道引出时，将电缆穿入管中并在管口处加以堵塞，防止漏水渗水。 （6） 进场道路及检修道路 1）分区间连接道路及检修道路 本项目光伏电站内施工检修道路及连接道路充分利用原有乡间道路,在原有道路基础上路面拓宽至4.5m。路面均为碎石路面，便于每块光伏组件的检修。施工后期将施工道路改为永久检修道路。道路总长约5.86km。此部分道路不在烽火台建设控制带内。 2）进场道路 本项目进场道路主要利用原有道路，西区利用原有砂石道路3.3km，东区利用原有乡镇水泥道路1.1km，此外东区新建约1km长道路连接原有水泥道路，新建道路设计宽度4m，采用四级混凝土道路。原有道路中有部分在建设控制地带内，但不是本工程建设，系利用已使用中的既有道路。 （7）土石方 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑、升压站建设。土方开挖及回填工程量见下表。 表9 土方工程汇总表 项目 开挖m3 回填m3 差方m3 余方m3 备注 电缆沟开挖 20700 13800 - 6900 余方用于道 路施工填方 道路施工 25580 14660 10920 - 基础施工 4000 2580 - 1420 升压站 15600 13000 - 2600 总计 41894.7 41894.7 10920 10920 （8）占地情况 本光伏电站永久占地包括光伏组件阵列、升压站、施工及检修道路用地等。施工临时用地包括临建筑材料占地、综合加工区、施工人员临时居住地、设备临时储存占地，可以从站区内永久性用地内提供。 本光伏电站区域占地面积60.036hm2，其中升压站占地0.52hm2，建设单位预设施工营地位于升压站占地范围内。工程建、构筑物占地面积一览表列于表10。 表10 本项目占地情况一览表 工程内容 占地m2 永久用地m2 临时占地m2 占地类型 备注 光伏场区 582370 582370 荒草地 升压站 5200 5200 荒草地 施工临建区 5200 —— 5200 荒草地 在升压站占地范围内 集电线路直埋敷设及电缆架设 7950 —— 7950 荒草地 进场道路 12790 12790 荒草地 合计 613510 600360 13150 荒草地 根据调查，本工程占地类型为草地，本项目不涉及基本农田。 （9） 原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表11。 表11 主要原辅材料消耗表 序号 材料名称 单位 用量 1 光伏电池组件 块/a 11 2 变压油 t/5a 24 3 废旧蓄电池 套/5a 1 9. 技术经济指标 本项目主要技术经济指标列于表12。 表12 本项目主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 装机容量 MW 30 2 年平均上网电量 万kW·h 41542649.19 3 年利用小时数 小时 1384.6 4 上网电价（25年） 元/kW·h 0.75 5 工程静态总投资 万元 22500 6 单位千瓦静态投资 元/千瓦 7578 7 工程动态总投资 万元 22882.27 8 单位千瓦动态投资 元/千瓦 7627 9 投资回收期 年 11.54 税前 10 总投资收益率 % 2.54 11 投资利税率 % 1.42 12 项目资本金净利润率 % 4.45 10.光伏电站供水与采暖 1）给排水 （1）给水 本电站用水为从岩头寺拉水方式，供水给电站的生活、绿化、浇洒道路及消防系统使用。光伏组件清洗采用抹布清洗，用水量较小。 项目用水环节主要有：生活用水、食堂用水、道路洒水、绿化用水及电池组件冲洗用水。本工程用水环节用水量参照《山西省用水定额》（DB14 1049-2015）计算本项目用水量。（计算中采暖期为150d，非采暖期215d） 生活用水 本项目劳动定员8人，用水定额按80L/人•d计，用水量为0.64m3/d。 绿化用水 升压站绿化面积为1220m2，采暖期无绿化用水。绿化用水量按0.5m3/m2·a计，则日用水量为2.8m3/d。 （2）排水 项目排水环节主要为生活排水。 项目生活用水量为0.64m3/d，生活污水排水系数取0.8，则生活污水产生量为0.51m3/d。 本项目设置油水分离器、生活污水处理设施——地埋式一体化污水处理设备（处理能力为1m3/h）和容积为150m3的集水池。项目运行过程中产生的食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并进入地埋式一体化处理设备处理，处理后非采暖期可用于站区道路洒水，采暖期本项目产生的污水储存在集水池中，用于非采暖期时站区绿化。项目废水实现零排放。采暖期按第年150天算，则每年采暖期总废水量为76.5 m3，150 m3的集水池可以容纳非采暖期废水，可以保证废水非采暖期不外排。 采暖 升压站综合楼采暖采用电暖气采暖。 本项目采暖期综合楼供热采暖面积699m2，按照《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012）和《公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2013）的设计标准，采暖热负荷按50W/m2估算，本项目综合楼热负荷总计为34950W。 11.环保投资 光伏发电是利用可再生的清洁能源太阳能，将太阳能直接转化为电能的过程，在这个转化过程中，基本不产生废气、废水和废渣。项目对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生少量生活污水，因此，从本项目的综合效益来看，本工程本身是一项环保工程。 本工程环保投资见表13。 表13本工程环保投资 序号 项目 投 （万元） 1 光伏电站内部绿化 360 2 水土流失工程措施费 160 3 事故油池 4.8 4 地埋式污水处理一体机 5.0 5 危废暂存间 2.0 合计 531.8 项目静态总投资 22500 环保投资占项目总投资比例（%） 2.36 12、节能减排效益 本光伏电场项目建成后每年可为电网平均提供41542.65MWh，与相同发电量的火 电相比，相当于每年可节约标煤1.3万t(以标煤煤耗为312g/kW•h计)，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫（SO2）排放量约14.54t/a，二氧化碳（CO2）约4.14万t/a，氮氧化物（NOX）14.54t/a。项目建设在一定程度上减少了非再生能源带来 的环境问题，具有积极的清洁能源效益，符合可持续发展要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本工程属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偏关县地处晋西北的晋蒙交界处，位于东经111°22′~112°01′，北纬39°12′~39°40′之间，西临黄河，与内蒙古准格尔旗隔河相望，北依长城，与内蒙古清水河县接壤，东南部有平鲁、神池、五寨，河曲等4县毗邻，全县总面积为1685.4km2。 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目位于山西省忻州市偏关县县城城区东北部约30km，地理位置图见附图1。 2、地形及地貌 地形地貌 偏关地处黄河中上游黄土丘陵区，境内丘陵起伏，沟壑纵横，地势东高西低。最高处为青杨岭山，海拔1855.2m；最低处为黄河沿岸寺沟河畔，海拔875m；平均海拔1377m。境内山地属管涔山脉，有青杨岭山、柏杨岭山、草垛山、明灯山等山峰。境内主要为黄河水系，有偏关河与县川河。黄河自北向南流经县境30km，构成偏关西界。 拟选光伏场地形地貌属于中低山山区，地形起伏较大。升压站场地为山坡梯田 林地，地表起伏不大。 3地质构造 本项目区位于鄂尔多斯断块隆起区，吕梁复背斜西翼的单斜构造上，地层产状较平缓（10~20º）。本区处于祁、吕、贺兰“山”字型构造体系东翼的内侧，其构造形迹主要是该体系东翼低序次的构造成份，褶皱、断层均不发育。 2）地层岩土 本项目区地层岩土为第四纪黄土状土层，简述如下： ①黄土状粉土（Q3m）：黄褐色，干燥~稍湿，稍密，较均匀。无明显的层理、垂直节理发育。该层局部见孔隙，多虫孔和植物根孔，偶有菌丝状白色物、条纹状白色钙质粉末。根据不扰动土样试验指标判断，本层土为中~高压缩性土，具湿陷性，属Ⅱ级（中等）~Ⅲ级（严重）自重湿陷性。 ②黄土状粉土（Q3m）：黄褐色，稍湿，稍密~中密，较均匀。无明显的层理、垂直节理发育。稍有光泽，干强度中等，韧性中等。该层局部见孔隙，多虫孔和植物根孔，偶有菌丝状白色物、条纹状白色钙质粉末。根据不扰动土样试验指标判断，本层土为中压缩性土，不具湿陷性，分布连续。 4、气候和气象 本项目区属温带大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，春季多风少雨，夏季炎热高温。据偏关县气象局1983~2014年观测资料，本区年平均气温8℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-31℃，大于等于10℃活动积温为3367℃。多年平均蒸发量1902mm，年内最大蒸发量发生在5~8月，占全年蒸发量的65.2%以上。多年平均降水量417.6mm，降水多集中在每年的6~9月，约占全年降水量的75.3%。霜冻期为10月上旬至次年4月下旬，无霜期140天。多年平均风速2m/s，主导风向为西北风，大风日数（≥8级）为9.7天左右，最大冻土深度192cm。偏关地区水平面年平均辐射量为 179W/m2（1564kWh/m2yr），年均温度为 7.5℃，多年平均风速为 2.08m/s。丰富的太阳能资源为建设大型太阳能光伏发电项目提供了良好的资源条件。 5、水系水文 （1）地表水 偏关地处黄河之滨，境内主要为黄河水系，大部分地区隶属偏关河和南北县川河流域，地质构造对河流发育具有强烈的控制作用。境内较大的河流有黄河、偏关河、县川河、杨家川河。泉水376处，流量为0.3m3/s。 黄河流经县境西侧，构成偏关的西界，至此入县境，黄河之县境北起老牛湾，南至寺沟，全长30km，流经村庄11个，流域面积2000km2。 偏关河纵贯县境东西，有四条较大的支流发源于平鲁县境，由贾堡村入境，境内主要水源为下土寨、鸭子坪的狐狸沟壑高家湾的水草湾，流量最低0.002m3/s。流经34个自然村，最后在偏关河口村注入黄河，全长124.9km，流域面积1883km2。 县川河：县川河分南北两支，属季节性河流。 杨家川河：杨家川河位于我省西北部，发源于内蒙清水河县，于老牛湾注入黄河，流量至关河口处达2万t/d以上。 本项目位于偏关河以北约100m处，本项目地表水系图见附图4。 （2）天桥泉域 泉域分布于晋、陕、蒙接壤地区黄河谷地两岸，南北长200km，东西宽l00km，辖山西省河曲县、偏关县、保德县、神池县、五寨县、岢岚县、兴县；内蒙古自治区准格尔旗、清水河县；陕西省府谷县、神木县。泉域总面积13591.48km2，其中可溶岩裸露面积为2839km2，主要分布在泉域的东北部与南部地区，占泉域面积的21%，如包括碳酸盐岩覆盖区面积，则在4000km2以上。山西省泉域面积l0l92km2，其中忻州市为8620km2，吕梁市为l572km2。 泉域范围： 北部边界：自西向东分为两段，西段从准格尔旗老山沟一清水河县走马堰段，酉北部属东胜古陆，向北基本无古生伐碳酸盐岩沉积，构成隔水边界；东段为走马堰一韩庆坝，北侧为太古界花岗岩以及集宁群变质岩，构成泉域北部隔水边界。 东部边界：东北部从韩庆坝—后兴泉同为太古界变质岩隔水边界；中段自北向南由杨家窑—刘家窑—上水头—暖崖东—大严备—义井镇—羊圈沟，受地形等条件影响，沿线地下水位较高，一般在1100m以上，向东西两侧地下水位降低，构成了与东侧神头泉域相隔的地下分水岭边界；南段在大东沟一带以沙泉河和汾河的地表分水岭形成与雷鸣寺泉域分界的地表分水岭隔水边界。 东南及南部边界：芦芽山背斜轴部大面积出露古老变质岩系，地势高，自北向南芦芽山（2722m）—和尚泉—野鸡山—板楞山（2206m）—黑茶山（2203m），构成东南部隔水边界，西端为与柳林泉域地下分水岭边界。 西部边界：南段以奥陶系灰岩顶板埋深1000m线为地下水滞流性阻水边界。中段以黄甫一高石崖挠曲和田家石板张扭性断裂作为阻水边界。北段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（高程400m）线为阻水边界。自南向北从白文—土崖塔—高石崖—黄甫—马栅—长滩—巴润哈岱—老山沟。 重点保护区范围： 河曲龙口（电厂）水源地：位于龙口梁家碛—马连口村之间黄河南岸河漫滩地带。距河曲县城l4km，距即将兴建的河曲电厂厂址大东滩10km。东自龙口东院村以东500m，西至马连口村西500m，北以黄河现代河床为界，南以二叠系地层出露边界为界，面积约5km2。 保德铁匠铺（电厂）水源地：位于铁匠铺村西北黄河滩上，南距保德县城6km，东以二叠系地层出露边界为界，西以黄河现代河床为界，北距天桥大坝250m为界，南至天桥地堑为界，面积约lkm2。 本项目位于天桥泉域范围内，但不在重点保护区，距离重点保护区最近距离约43km。工程本身不需要进行取水，且废水经综合利用，不外排，不会对该地区泉域构成影响。 本项目与天桥泉域相对位置见附图5。 水源地 距离项目较近的水源地为老营镇水源地。据调查项目区内无分散式水源井，周边饮用水源井有岩头寺村水井，距离项目区约800m。 老营镇水源地水源井位于村北城墙脚下，城墙外为偏关河，自东向西径流，老营村分布在偏关河中上游，地势比较开阔，形成河流两侧不对称一二级阶地，水井处于一级阶地前缘，为偏关古河道。目前，河流摆向左岸并形成一些黄土陡坎，并出露奥陶系下统亮甲山组含燧石结核的白云岩。 老营镇水源地水井井深73m，流量50m3/h，一级保护区半径为160m，一级保护区边界范围以供水井为中心，上游500m，下游50m，宽为左50m，右100m的不规则区域为边界。二级保护区半径为1600m。二级保护区范围为一级保护区上游外延500m，右100m的不规则区域为边界。 项目距离老营镇水源地二级保护区边界为2.9km。 本项目与老营镇水源地关系图见附图6。 6、矿产资源 偏关县矿产资源比较丰富，主要有煤炭、硫磺、铁矿、石灰石等。煤炭资源总储量约为9~12亿吨。硫磺资源也较为丰富，现已探明储量为4180万吨。硫磺矿开采加工历史悠久，但由于工艺落后，生产条件又很差，产量一直不高，急需改进。此外，石灰石储量也较大，品种也繁多，为发展建材工业提供良好的资源条件。 7、土壤 偏关县境内土壤可分为灰褐土和风沙土两个土类、5个亚类、11个土属、15个土种。灰褐土为县境带性土壤，遍及山地、丘陵、冲沟各种地貌单元，面积2457653亩，占总面积的97.45%，主要发育于黄土及黄土状母质上，黄土是第四系陆相特殊的沉积物，它具有土层深厚、质地均匀、疏松多孔、富含碳酸钙，土壤反应略偏于碱性，没有特殊有害物质的特点。风沙土分布于县境西北部丘陵背风坡地，是一种受西北风携来，堆积形成的土壤类型，发育于风积母质上，面积64310亩，占总面积的2.55%。 8、文物 偏关古为边防重镇，名胜古迹颇多。有明代修筑明长城总长为500km的六条边墙—明长城，有明代建造的文笔凌霄塔；有唐建隆岗寺以及古烽火台岩洞、白衣庙、白龙地等多处旅游景点，有一定的开发价值。 根据山西省人民政府晋政函〔2016〕122号《山西省人民政府关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》，本项目周边烽火台保护范围为烽火台的墙基外缘为基线向四周各扩50米作为边界，建设控制地带为自保护范围边界外扩500米作为边界，保护范围内管理要求为：在长城的保护范围内，不得拆除、改建原有长城遗存，不得添建新建筑和进行其他建设工程，不得开展危害长城本体安全的活动，因特殊情况需要在保护范围内进行建设工程，应当依法履行报批程序。建设控制地带管理要求为：建设控制地带内进行建设工程，不得破坏长城的历史风貌，工程设计方案应依法履行报批程序。 本项目周边最近烽火台为方城1号和岩头寺1号烽火台，项目光伏区距离方城1号烽火台最近为600m，距离岩头寺1号烽火台最近距离为590m，均不在两个烽火台保护范围及建设控制地带内。因此项目建设不违背通知中管理要求。 本项目与烽火台建设控制地带关系见附图7。 9、地震烈度 根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），偏关县抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45s，属构造稳定区。 10生态功能区划 本项目位于偏关县南部丘陵区，根据《偏关县生态功能区划》，本项目区域属“Ⅲ-1偏关东部丘陵多样性保护与水源涵养生态功能小区”该区位于老营镇中北部，面积为183.54km2。 该区的主要生态环境问题是：长期以来对生态环境的不重视造成了区内生态环境的退化和生物物种资源的较少，生态系统出现退化迹象。 该生态功能区的保护措施：①进行荒山绿化，发展沙棘、柠条林抗破坏性强的植被；②保护森林生态系统，进一步封山育林，建立工作站，对区域内的生态环境进行动态监测，关注该区域的生态环境质量。 该生态功能区的发展方向为：大力发展可持续生态林草业，增加植被覆盖度，将该区域发展成为林草和农业比例合理的生态系统。 （3）本项目于生态功能区划相符性分析 本项目占地类型主要为草地，工程施工期间严格控制施工场地，避免对农田生态系统及农作物生长造成破坏。工程施工结束后通过对施工临时占地进行植被恢复，不仅减少了项目建设对区域生态环境的影响，同时对区域单一生态环境结构有促进改善作用，提高了生态环境结构的稳定性及抵御自然灾害和生态破坏的能力。本工程运行期不排放废气、废水和工业固废，对区域生态环境影响很小。因此本项目建设不会对区划生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统功能的发挥。 本项目属于光伏发电项目，污染物产生和排放量极少，且拟建场地主要占地为荒草地，对当地生态环境影响较小；待光伏电场及集电线路建成后，对光伏组件底部地面及电缆沟进行生态恢复；通过以上措施后，本项目的建设不违背偏关县生态功能区划。 行政区划及人口分布 偏关县辖4个镇、6个乡：新关镇、天峰坪镇、老营镇、万家寨镇、窑头乡、楼沟乡、尚峪乡、南堡子乡、水泉乡、陈家营乡。全县总面积为1685.4 km2。全县总人口102085人。县政府驻新关镇。 本项目位于偏关县县城城区东北部约30km处岩头寺村。

区域环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 本项目地处农村地区，且周边工矿企业较少，项目区域环境空气质量较好。 2.地表水环境质量现状 项目周围无地表水体。 3、声环境质量现状 建设单位委托山西锦禾泰检测技术有限公司于2018年3月30日进行了本项目噪声现状监测，监测升压站北侧、西侧、南侧、东侧分别布设1#监测点、2#监测点、3#监测点、4#监测点及敏感点岩头寺村5#。监测布点图见图3、监测结果见表14。 表14 噪声现状监测统计结果 单位：dB(A) 测 点 监测位置 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 1# 升压站北侧 52.0 52.8 51.8 50.2 43.1 43.7 42.8 41.6 2# 升压站西侧 51.9 52.5 51.4 51.0 42.0 42.7 41.2 40.6 3# 升压站南侧 42.8 53.0 52.0 51.3 42.4 42.9 41.8 41.2 4# 升压站东侧 52.0 52.4 51.3 50.8 42.6 43.2 41.7 41.2 5# 岩头寺村 54.1 54.7 52.9 52.2 44.4 44.8 44.0 43.0 根据噪声现状监测统计结果可知，升压站北侧、西侧、南侧、东侧能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)标准要求；敏感点岩头寺村噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)标准要求。说明本区域声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 偏关县境内土壤可分为灰褐土和风沙土两个土类、5个亚类、11个土属、15个土种。灰褐土为县境带性土壤，遍及山地、丘陵、冲沟各种地貌单元，面积2457653亩，占总面积的97.45%，主要发育于黄土及黄土状母质上，黄土是第四系陆相特殊的沉积物，它具有土层深厚、质地均匀、疏松多孔、富含碳酸钙，土壤反应略偏于碱性，没有特殊有害物质的特点。风沙土分布于县境西北部丘陵背风坡地，是一种受西北风携来，堆积形成的土壤类型，发育于风积母质上，面积64310亩，占总面积的2.55%。 偏关县内野生动植物资源丰富，有各类植物200余种，动物近百种。鸟类如雉鸡、石鸡、半鸡、鹰、大雁等；兽类如狼、狐、獾子、黄鼠狼等。另外还有蛇类、鼠类、鱼类等，尤以黄河鲤鱼最为有名。农作物品种以谷子、糜子、黍子、玉米、莜麦、豆类、山药等为主。人工育林主要树种有杨、柳、榆和落叶松等，经济林有海红、苹果、梨、油松等。动物饲养以人工为主，主要有羊、牛、驴、马等。 项目区自然植被大多稀疏低矮，植被类型单一、群落结构简单，林草覆盖率低。项目区自然植被以草本植被和灌丛植被为主，草本植物种类有针茅、白羊草、蒿类等，灌木种主要包括柠条、沙棘、黄蔷薇等，部分山坡有人工种植的油松林；场内低坡处有农作物分布，作物类型主要为莜麦、大豆、豌豆、胡麻和土豆等。项目范围内无国家和省级保护的野生动植物分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区以广大农村地区为主，除分布有村庄和农田外，区域内没有国家级及省级重点保护的自然保护区、风景旅游区、文物保护单位，也不是国家和省级保护的珍惜动植物集中分布区。光伏电站运行期间产生的噪声较小，基本不会对其造成影响。 表15 本项目主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 位置 功能要求 大气环境 魏家湾村 光伏东区西南侧380m 《环境空气质量标准》二级标准 岩头寺村 光伏中区西南侧330m 木瓜背村 光伏中区北侧710m 大河湾 光伏东区东南侧230m 方城 光伏西区西南侧1.71km 噪声 魏家湾村 升压站东南侧830m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 地表水 偏关河 光伏场区南侧360m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 文物 方城1号烽火台； 光伏西区南600m // 岩头寺1号烽火台 光伏中区西南590m 生态 场内植被及土壤 光伏升压站、光伏组件区及周边区域 恢复生态功能，防治水土流失

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表16。 表16 环境空气质量标准（二级） μg/Nm3 标准值 项目 年平均 24h平均 1h平均 TSP 200 300 —— SO2 60 150 500 PM10 70 150 —— NO2 40 80 200 2 地表水 地表水环境评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。标准值见表17。 表17 地表水环境评价采用标准 mg/L 污染物 PH CODCr BOD5 NH3-N 石油类 总氮 标准值 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤1.5 3 声环境 项目地处乡村区域，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 生活污水处理后回用标准 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水指标。 表21 绿化用水标准 执行标准 pH BOD5 溶解性总固体 NH3-N 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中绿化水质要求 6.0-9.0 ≤20 mg/L ≤1000 mg/L ≤20 mg/L 2 噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运行期光伏场区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)；升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)。 3 固废污染控制标准 废光伏组件执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 废变压油、废旧蓄电池和废电气元件等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号），其中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754）中电力行业，本项目利用太阳能，无大气污染物产生，本项目升压站内员工生活废水经污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。因此本项目不需总量控制指标。 |

建设项目工程分析 工艺流程说明： 本项目主要施工包括：太阳能电池组件、箱式变压器以及逆变器室基础开挖和混凝土浇筑、太阳能电池组件设备安装、箱式变压器安装、逆变器及配电装置安装、综合楼及110kV升压站的建设和安装、35KV配电楼的建设和安装，给水泵房、集水池、污水处理站、输水和回水管线、危废暂存库、事故油池等的建设，电缆敷设，道路修筑，绿化等。施工流程及环境影响环节见图7。 1）场地局部平整 项目厂区开阔，不需要大范围平整，仅需要局部的平整，采用推土机进行作业。 2）土建工程总体施工方案 （1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工电池组件基础、生产楼基础、逆变器室基础施工以及±0.00以下设施。 （2）接地网、地下管道与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 （3）基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。 3）电池组件支架基础施工 电池组件支架基础施工包括基坑开挖、浇筑混凝土。 （1）基坑开挖 a．根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，包括基线和水平基准点，定出基础轴线，再根据轴线定出基坑开挖线，利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后方可进行挖土施工。 b．钻孔灌注桩基础土方开挖采用汽车台钻进行成孔施工，人工配合进行基坑清理。基坑开挖尺寸根据桩基尺寸进行，基坑直径0.3m，基坑深度3.5m，施工过程中要控制好基底标高，严禁进行超挖，开挖的土石按照项目工程公司指定的地点及要求进行堆放。 c．开挖完工后，应将基底清理干净，经勘察单位进行基槽验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 d．基坑开挖完毕，在混凝土浇筑前应对基坑进行保护。 （2）钢筋工程 a．基础主要受力钢筋采用通长钢筋，不得搭接。基础钢筋笼总长度及出地长度必须满足设计要求，不得出现钢筋笼整个埋于地下，地上桩头部分无钢筋现场。 b．钢筋布设过程中如遇电缆预埋管等，应调整埋管位置进行避让，不得截断钢筋，损害受力结构。 （3）混凝土浇筑采用商品砼。基础混凝土浇筑前应对设计院图纸和供货厂的设备图纸进行严格核对，无误后方可进行浇筑。 混凝土施工前要了解掌握天气情况，降雨时不宜进行混凝土浇筑，尽量避免冬季施工。 4）电池组件支架安装 总体施工顺序：测量（标高）就位准备→膨胀螺栓孔钻制→安装膨胀螺栓→安装立柱→安装横梁→安装檩条等。 待电池组件支架基础验收合格后，进行电池组件的安装，电池组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。 电池阵列支架表面应平整，固定电池组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线。 安装电池组件前，应根据组件参数对每个电池组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。 安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。电池组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 5）35kV开关柜、35kV箱式变压器以及逆变器及相关配电装置安装 110kV主变、35kV开关柜、35kV箱式变压器以及逆变器室主要设备和配套电气设备通过汽车运抵生产楼和逆变器室附近，采用吊车将开关柜、箱式变电站、逆变器吊至生产楼室和逆变器室门口，再采用液压升降小车推至生产楼和逆变器室安装位置进行就位。 设备安装槽钢固定在开关柜、箱式变压器、逆变器室基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将开关柜、变压器、逆变器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器、逆变器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器、逆变器内置有高敏感性电气设备，搬运逆变器应非常小心。 直流配电柜与逆变器安装在同一基础槽钢上，配电柜经开箱检查后，用液压式手推车将盘柜运到需安装的位置，然后用简易吊车将其移动到安装的基础槽钢上摆放好，所有盘柜就位摆放好后进行调平，配电柜与基础槽钢采用螺栓固定方式，接地方式采用镀锌扁钢与室内接地扁钢连接。配电柜安装后，装配母线，母线螺栓紧固扭矩应符合相关标准规范要求。 6）电缆敷设 电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认到场的电缆规格是否满足设计要求，施工方案中的电缆走向是否合理，电缆是否有交叉现象。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆敷设程序表》，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。 电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后，应严格按规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对所有电缆的长度应做好登记， 动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头。对电缆容易受损伤的部位，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电缆敷设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行防火封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 7）综合楼、35kV 配电楼等土建施工 （1）施工顺序： 整体施工顺序为先地下、后地上；先结构、后装修；先土建、后配套；先样板、后整体。 （2）基础工程施工工序： 放线→复核→土方方格网→土方开挖→人工清底→验收→垫层→钢筋混凝土基础→地沟→回填土→基础工程验收。 （3）主体工程施工顺序： 放线→复核→柱钢筋绑扎→预留预埋→验收→柱支模板→复核→柱砼→梁、板模板支设→复核→梁板钢筋绑扎→预留预埋→验收→梁板浇砼→养护→主体工程验收。 （4）装饰工程施工工序：清理→门窗安装→砖墙面抹灰、地面→顶棚、墙面涂料→外墙装饰→竣工验收。 8）道路施工 本项目光伏电站内施工检修道路充分利用原有道路,原有道路宽3m，本工程施工期间路面拓宽至4.5m。路面均为碎石路面，便于每块光伏组件的检修。施工后期将施工道路改为永久检修道路。道路总长约5.86km。 9）场区绿化，管理区按照绿化设计进行绿化，生产区采取自然恢复绿化。对所有的施工场地进行清理恢复地表并进行绿化。 10）工程验收后方投入运营。 主要施工机械见表22。 表 22 主要施工机械汇总表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 轮胎式起重机 QUY20 辆 3 2 自卸汽车 8t 辆 2 3 加长货车 8t 辆 1 4 小型工具车 辆 2 5 反铲式挖掘机 WY80 台 1 0.8m3/斗 6 履带式推土机 132kW 台 1 7 轮胎式挖掘装载机 WY-60 台 1 8 手扶扰动压实机 1T 台 2 9 柴油发电机 40kW 台 5 10 车载变压器 10kV-380V 台 2 100kV 11 移动电缆及支座 380V 台 2 电缆长1km 12 插入式振捣棒 ZN70 条 4 备用2两 13 平板混凝土振捣棒 ZF22 台 2 备用1台 14 钢筋拉直机 JJM-3 台 1 15 钢筋切断机 GQ-40 台 1 16 钢筋弯曲机 GJB7-40 台 1 17 钢筋弯钩机 GJG12/14 台 1 18 蛙式打夯机 HD20ID 台 2 备用1台 19 无齿砂轮锯 台 2 20 电平刨 台 1 21 砂浆搅拌机 UJ100 台 1 22 套丝机 台 1 23 空气压缩机 台 1 24 消防水泵 台 1 25 电焊机 台 2 备用1骀 26 液压式螺旋钻孔打桩机 台 5 （2）运营期工程内容 本工程运营期的工作流程如图4所示 本光伏电站的运行过程如下：白天有日照时，通过太阳能电池方阵多晶硅组件将光能转化为直流电能，经逆变器将直流电转换为交流电，再经箱式变压器在各子系统内升压至35kV。以1回35kV集电线路接入升压站35kV母线，再通过1台容量为63MVA的、35/110kV主变压器升压至110kV后接入电网，光伏电站以110kV电压等级接入系统，光伏电站以110kV电压等级接入系统，π接银子咀风电场～方城110kV电路。 根据气象资料记载，每年会爆发沙尘暴，一般沙尘暴爆发时会伴随有强风。由于沙尘暴及所在地是沙漠地区，空气中污染物主要是以灰尘为主，因此降尘量较大，会给将来光伏组件表面保洁带来一定的难度。沙尘暴天气时空气混浊，大气透明度大幅度降低，太阳辐射也相应降低，会影响光伏阵列的工作，对组件发电量将产生较大影响，故电站运行时需考虑组件清洗措施。清洗方法采用气力吹吸方法，其工艺为：由维护人员采用便携式吹风机，在冬季易冻结期对组件表面进行风力吹扫。便携式吹风机是由汽油发动机带动的离心式风机、悬臂式风管及便携式机架组成。 对不易清洗的地方采用抹布擦洗，抹布擦洗约每个月进行一次，不使用任何洗洁剂。由于擦洗组件产生的污水量很少，可就地泼洒用于场内植被绿化，不废水外排；抹布使用后主要含沙尘等污浊物，采用清洗后重复使用的方法，不产生固体废物。 1 施工期环境影响因素 1）大气环境影响因素 施工期产生的废气污染主要为扬尘污染，施工期扬尘主要来自场地平整、土方的填挖和现场堆放、建筑材料现场搬运和堆放、施工垃圾堆放、车辆运输产生的道路扬尘。施工营地的食堂废气。 2）水环境影响因素 施工场地的施工废水，施工营地的生活污水。 3）固体废物环境影响因素 施工期产生的施工渣土和建筑垃圾等，施工人员的生活垃圾。 4）声环境影响因素 施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、搅拌机、电焊机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB（A）～95dB（A）之间。 5）生态影响 电缆敷设施工过程机械和人员的活动会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 2 运营期环境影响因素 1）大气环境影响因素 项目运营期的大气环境影响因素主要为食堂油烟废气。 2）水环境影响因素 （1）本项目废水主要为生活废水和食堂废水 （2）清洗电池板产生的冲洗废水 3）固体废物环境影响因素 （1）太阳能电池板维修过程产生的故障光伏组件； （2）各电气设备维修产生的废电气元件； （3）变压器运行及检修过程中产生的废变压油； （4）报废的废旧蓄电池； （5）生活垃圾。 4）声环境影响因素 本项目噪声源主要为变压器、水泵等，变压器噪声级不大于80dB（A），水泵噪声级为85dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排 放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 4.71mg/m3，0.01t/a | 0.7mg/m3，0.004t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 233.6t/a | CODCr | 400mg/L，0.07t/a | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.05t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.01t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.03t/a | 0t/a |
|  | 组件清洗废水 | SS | 200mg/L，0.04t/a | 0t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 11块/a | 11块/a |
|  |  | 废变压油 | 24t/5a | 24t/5a |
|  |  | 废铅酸蓄电池 | 1套/5年 | 1套/5年 |
|  |  | 废电气元件 | 100件/a | 100件/a |
|  | 配电室 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 1.46t/a |
| 噪声 | 主要噪声源来自变压器和逆变器产生的电磁噪声，经采取选用低噪声设备、室内安装等措施后，可降低噪声20dB(A)以上。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括光伏阵列基础、站内电缆的敷设施工等，一方面要破坏现有地表植被，进行基础挖掘和砼浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表现有植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 光伏电站总占地面积60.0360hm2，占地主要为荒草地。运行期的生态影响主要表现在改变土地的利用现状，即将原有荒地变为工业用地；雨季太阳能光伏列阵雨水冲刷（大面积的光伏极板雨季不存水，引起径流激增）引起的水土流失问题。 |

环境影响分析、拟采取防治措施及预期治理效果

施工期的环境影响分析 本项目施工期主要进行土建施工、基础浇筑、支架安装和电器设备组装调试及电缆敷设等。主要环境影响为： 1.施工期大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，下面简要分析施工期扬尘的产生及影响。 （1）平整场地、挖填土方，从而使施工场地的表面和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘。 （2）施工期土方的临时堆放，若无苫盖和临时围挡措施，随意堆放将产生扬尘。 （3）设备及材料运输过程将会产生道路扬尘。 （4）施工垃圾的清理会产生扬尘。 总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的颗粒物浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。在施工前应作好施工规划，尽量减少施工面，施工过程中对集中起尘工采取洒水抑尘。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水和生活污水来自施工用水和施工人员生活用水。施工用水主要为施工机械及运输车辆的清洗水、砂石料冲洗废水、混凝土养护水、场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处，设置沉淀池，施工机械和运输车辆清洗废水、混凝土养护水收集经沉淀池处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒，不外排。施工生活区会有施工人员生活污水产生，由于人员相对较少，污水量也也较少，可集中后经沉淀等初步处理用于施工场地降尘洒水等，不外排。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 3.施工噪声影响分析 ①噪声源强 施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)～95dB(A)之间。主要施工机械设备的噪声值列于表23。 表23主要机械设备噪声值及达标距离 序号 机械设备 噪声值（dB(A)） 达标距离（m） 1 起重机 90 57 2 挖掘机 95 100 3 推土机 94 89 4 装载机 88 45 5 压实机 92 71 6 振捣棒 79 16 7 砂轮锯 95 100 8 空气压缩机 92 71 施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工机械的施工场地达标边界距离。 Lp=Lp0-20Log(r/r0)-△L 式中：Lp－距声源r处声压级，dB(A)； Lp0－距声源r0处声压级，dB(A)； △L－各种衰减量（除发散衰减量外），dB(A)。室外噪声源△L取为零。计算时，Lp为符合GB12538-2008规定的施工边界噪声限值，Lp0为施工机械设备的噪声值，夜间停止施工。 经计算可知，施工边界噪声达标衰减距离最大为100m，本项目距附近村庄均较远，距最近的大河湾村约为230m，施工期机械噪声对周围声环境基本不产生影响。 ②防治措施 施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，晚10：00以后至次日早晨6：00禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 4.施工期固体废弃物影响分析 本工程施工期挖填方量主要集中在光伏阵列、升压站、逆变室及箱变基础开挖和场内检修道路的施工，总体土石方量较小。 本项目站区自然地面有坡度起伏，设计阶段场地标高的确定以满足场地土方平衡为准，待下阶段设计前，对场地标高进行复核。 施工期间的弃土，主要由光伏发电组件及箱变基础开挖、控制中心修建等施工活动产生，弃土部分可被直接利用作光伏发电组件及箱变基础回填和修建临时道路。整个光伏电场内基本能做到土石方平衡，并在施工期结束后对临时道路等采取植被恢复等措施。 光伏发电组件基础场地平整、土方开挖与混凝土浇筑的进度必须遵照土方平衡的原则，按计划进行。光伏发电组件场地平整和土石方开挖的数量，以不影响混凝土浇筑进度为准，不宜大面积、大数量的进行，导致土方暴露时间过多、过长。 施工人员产生的生活垃圾经统一收集后，由当地环卫部门处置。 采取上述措施后，本项目施工期固体废物基本不会对环境产生影响。 5.生态环境影响分析 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括道路工程、设施基础施工、升压站建设，以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。 1）土地利用影响分析 光伏电场占地面积60.0360hm2，土地类型为林地、草地、水体、交通用地、耕地、居民用地及建设用地，场内的光伏组件全部架空，不会直接压占土地；光伏场区内集电线路直埋敷设占地面积6900m2，场外电缆架设临时占地面积1050m2；检修道路新增占地8790m2，进场道路占地4000m2；升压站占地5200m2，施工临建区占地在设计升压站地块内，后期建设为升压站。 建设期间道路采用碎石直接铺设；施工临建区、电缆沟的开挖占地均为临时占地，施工结束后进行人工植被恢复，恢复土地原有性质；箱变等设施基础和升压站的建设会破坏原有地表植被，将占地区土地从草地转变为建设用地，但相对于整个占地区域而言，设施基础占地零星分布于场区，不会改变区域整体土地利用格局。 2）植被的影响分析 评价区无珍稀濒危的物种，项目占地损毁的主要自然植被类型为群落结构和物种组成较为简单、生产力一般的草丛，植物种类均为当地常见种，易于恢复，而且造成的面积损失主要表现为点和线，分散在很大的区域内，因此本项目的建设不会对区域现有植被类型组成及分布格局造成显著改变，对区域植被的总体影响不大。 根据植被现状调查结果表明，本工程建设破坏的植被主要为草丛，评价区内草本植被多为一年和多年生禾草及蒿类草丛，包括艾蒿、青蒿、白羊草、米口袋、铃兰、针茅、紫羊茅等，这些植物均为区域以及山西省内分布较广的常见种，资源丰富。本工程的建设不会大面积的破坏区域植被，仅会造成零星的损毁，所以不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，而且这种影响是暂时的、可逆的。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地人工多种植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，评价范围内的植被种类和数量将会得到较大的改观，项目建设对植物种群影响的痕迹也会逐渐消退。 因此，本工程的建设对评价范围内植物种类及分布均不会造成明显影响，对区域植物物种多样性的影响较小。 3）对动物的影响 施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 4）工程占地与水土流失影响分析 光伏组件基础及箱变区、集电线路区、施工检修道路区和施工生产生活区在施工准备阶段主要是清除植物根系、场地平整等，原地貌扰动，地表覆盖物被清除，大面积地表裸露。水土流失主要来源于施工期挖方和表土的临时堆放形成的边坡而产生的中度水蚀。 本项目在施工期采取临时防护、施工结束后采取工程防治、植被恢复等水土保持措施后，参考同类项目经验，3年自然恢复期结束后可基本恢复至施工前原地貌土壤侵蚀模数水平。 6.对省级文物古迹-长城遗址的影响分析 项目光伏区距离方城1号烽火台最近为600m，距离岩头寺1号烽火台最近距离为590m，均不在两个烽火台保护范围及建设控制地带内。光伏建设不会对烽火台产生影响，本项目进场道路部分利用原有道路，部分新建，新建部分不在烽火台保护范围及建设控制地带内，原有道路中有部分在建设控制地带内，但不是本工程建设，系利用已使用中的既有道路。故本工程不在长城保护范围及建设控制地带内进行道路施工，不违背山西省人民政府晋政函〔2016〕122号《山西省人民政府关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》中管理要求，且可研及环评提出了施工期相应的工程及环保要求，故分析工程建设不会对烽火台产生影响。 二、施工期环境污染防治措施 由以上环境影响分析可知，虽然建设期的环境影响基本上都是短期的、局部的和可逆的，但若不采取有效的污染防治措施，仍会对周围环境造成一定影响。因此，针对场地存在的环境问题，本评价提出以下防治措施。 1.施工扬尘的防治措施 （1）施工场地建设物料堆棚，易起尘的建筑材料和建筑垃圾均堆放于堆棚内，并设置围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民和单位的影响。 （2）对场地及时进行硬化，施工现场必须有防止泥浆、污水、废水外流的措施。 （3）裸露地表应及时洒水，尤其在大风天气，以减少扬尘的产生。 （4）出入施工现场的拉料、运土车辆必须密闭运输，减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘的产生。并且在运输车辆进入施工现场应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 （5）场地出入口100m内必须干净、整洁，由专人专岗负责。场地进出车辆要冲洗轮胎。 2.施工噪声的防治措施 （1）施工机械进场必须经安全检查，有记录，检查合格才可使用。施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制。 （2）要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 （3）要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间，对施工噪声要加强监督管理。 3.施工固体废物防治措施 施工人员产生的生活垃圾统一收集后送往指定部门处理。 本工程施工期总体土石方量较小。光伏阵列、升压站、逆变室及箱变基础开挖方量主要用于场内检修道路施工的回填，本工程总的土石方挖填量基本平衡，无弃土弃渣，不产生固体废物。 4.生态环境保护对策 本项目光伏电站生态恢复和水土保护措施包括工程措施、植物措施和临时防护措施。具体防治措施如下： （1）升压站防治区 ①工程措施 排水工程：升压站周边设置浆砌石排水沟，采用矩形断面结构，底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。 ②临时措施 a、编织袋堆筑防护 根据施工工序，将基础开挖时临时堆土堆放于升压站的空地区，设置一个临时堆土场地，临时堆土按场区建设堆渣考虑，临时堆土防护区长50m、宽20m，堆土的边坡控制在1:1.5，堆高不超过5m。堆土四周用编织袋装土防护，编织袋长0.8m、宽0.4m、高0.2m，每层编织袋间相互叠压，防护高度0.8m。堆渣边坡及顶部覆盖蓬布，以防因水蚀而造成水土流失。施工结束后，要对堆放场进行认真清理。 b、临时排水 临时排水沟：在临时堆渣场和堆土场四周均设临时排水沟。排水沟采用梯形断面形式，底宽0.4m，深0.4m，两侧边坡为1：1，排水沟开挖成梯形后上覆土工膜。临时排水沟接入场区排水沟。 （2）、光伏电站场区防治区 ①工程措施 a、排水工程：场内道路两侧布设1号简易排水沟，采用梯形断面形式，底宽0.5m，深0.5m，两侧边坡为1：1；每个太阳能电板方阵汇水一侧布设2号简易排水沟，采用梯形断面形式，底宽0.4m，深0.4m，两侧边坡为1：1。 b、排水涵管：场内道路交叉处埋设钢筋混凝土排水管，道路路面宽4m，则道路单侧埋设3根，两侧共埋设6根，选择内径0.6m，外径0.8m，长2m的钢筋混凝土排水管。 ②植物措施 植被恢复：在光伏电板下方撒播草种。 （3）进场道路防治区 ①工程措施 排水沟：进场道路两侧设置排水沟，采用矩形断面形式，底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。 ②植物措施 行道树绿化：进场道路两侧种植行道树。 （4）输电线路防治区 植物措施：线路施工结束后，对临时占地种植灌木。 本项目水土流失重点时段为施工期，重点区域为光伏阵列区和道路区。场址建设区域内植被覆盖度较低，表层主要为粘性素填土，水蚀和风蚀交替进行。另外，该地区雨季集中于6～9月，遇到高强度长历时降雨将会产生集中的地表径流，造成土壤侵蚀。施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： ①合理安排施工期，工程建设场地平整、基础开挖等土建施工尽量避开雨季。 ②大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。 ③施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。 ④挖方首先用于回填利用，对于不能立即回填的挖方，其堆放场所要做好临时防护措施。 ⑤施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失，同时污染水源。 ⑥施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行平整、碾压。 ⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 电站建成运行后，由于地表植被的生态恢复，工程建构筑物和道路的覆盖，本工程扰动区域内的的水土流失情况将逐年改善，直至恢复到接近施工前的土壤侵蚀水平。 ⑸ 施工场地防治区 a）工程措施 工程措施为表土剥离及表土回覆利用措施。为给施工生产生活区施工扰动区植被恢复创造条件，施工前首次将施工扰动区表土剥离，剥离厚度为20cm，工程完工终止使用时，及时清理恢复原土地功能。施工场地剥离表土全部回覆利用。 b）临时防护措施 施工场地设置临时排水沟连接天然排水沟道。临时堆放的清基土集中堆放在空地上，土堆均采用台体形，边坡为1：1、堆放高为3m，台体的四周坡脚处设置编织袋挡土墙挡护，土袋堆砌高、宽为0.5m，坡面要平整、拍实，顶部采用防护网苫盖。工程完工终止使用时，及时清理恢复原土地功能。 c）植物措施 本项目施工场地为荒草地，本工程施工结束后采用播撒白羊草和针茅草草种恢复植被。 （6）施工期对周边农田的保护措施 由于项目占地区域周围有农田分布，为保障施工期农田不被破坏，评价提出如下保护措施： ①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，禁止在农田内进行施工作业。 ②施工场地、施工营地、物料堆放场、砂石料场等布置尽量远离农田，禁止在农田内设置施工场地、施工营地、物料堆放场、砂石料场，开辟施工道路等。 ③禁止将施工废水、生活污水、生活垃圾等排入农田。 ④禁止在农田内取土、弃渣。 ⑤禁止在农田内给施工车辆加油，油桶等加油设施禁止放置于农田，泄漏油品应及时采用专用设施回收，禁止弃置于农田。 ⑥合理安排施工时期，尽量选择在非农作物生长季节施工。 ⑦严禁破坏农田水利设施，如引水渠等，如施工中造成农田水利设施损坏的，应及时修复，避免影响农田的正常灌溉。 ⑧如不可避免的需要在农田内进行临时作业，施工结束后应及时清理现场，恢复地表耕作层。 ⑨如因施工破坏了周围农田和农作物及其灌溉水利设施等，使得农作物减产，建设单位应依法给予农民相应的经济或物质赔偿。 ⑩加强施工队伍的环保教育和保护农田的法制教育，提高施工人员的环保意识，做到文明施工。 5.施工期环境监理 本工程的施工中建设单位及施工监理应根据本报告表提出的监理内容进行环境监理，将生态恢复指标及水土保持措施落实在施工期环境监理日常工作中，确保施工期各项环保措施的实施。本项目施工期监理要求见表25。 表25 施工期环境监理内容表 类型 监理重点 监理内容 扬尘 挖填方、场地平整、运输车辆 土方堆方点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工。散状物料建封闭料棚，禁止露天堆放。 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布。 定期洒水，定期清理，保证地面湿润不易起尘。 噪声 施工机械设备 采用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工，避免高噪声设备同时施工，施工车辆禁鸣喇叭。 废水 生活污水 设沉淀池，废水经收集沉淀后用于降尘洒水等；严禁随地泼洒污水，保持生活区卫生。 固废 生活垃圾 设生活垃圾暂存点，集中收集后送至当地环卫部门指定的地点。 生态 施工行为 施工单位应严格控制施工范围，尽可能减少对现有植被的压占；生产、管理区扰动后的土地应及时夯实、硬化，避开雨季施工，及时进行植被恢复。 升压站主要采取临时防护措施和排水措施为主，站内道路主要采取排水措施和植物措施 监理 - 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理并及时解决纠正 运营期的环境影响分析 1.水环境影响分析 由水平衡分析可知，项目电池组件冲洗水全部蒸发，无废水外排。主要的废水产生环节为办公生活废水和食堂废水，项目废水产生量为0.51m3/d，年产生量为186.2 m3/a。 本项目设置油水分离器、生活污水处理站和容积为150m3的集水池。项目运行过程中产生的食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入生活污水处理站处理，处理后非采暖期可用于站区道路洒水，采暖期本项目产生的污水储存在集水池中，处理后用于非采暖期站区绿化。项目废水实现零排放。 项目生活污水处理站采用地埋式一体化污水处理设备，处理能力为1m3/h，采用生物接触氧化法处理工艺，工艺流程见图5。 2、声环境影响分析 （1）噪声声源及源强分析 运营期噪声主要来自变压器和逆变器等配电装置运行时产生的电磁噪声，为全天候噪声。 ①变压器噪声 本工程变压器主要有主变压器及箱式变压器。主变压器选用低噪声设备，箱式变压器容量小、电压低，运行中产生的噪声源强低于80dB(A)，且主要安装在光伏阵列中心靠道路侧，距场区边界距离较远，几乎不会对周围环境产生影响。 ②逆变器噪声 逆变器主要由电子元器件组成，其本身运行中的噪声很小。本项目采用的70kW并网型逆变器主要布置在光伏阵列靠道路侧，运行期产生的噪声经过逆变器室阻隔和距离衰减后几乎不对周围环境产生影响。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声贡献值如表26。 表26 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准值 达标情况 贡献值 标准值 达标情况 场区东侧 35.7 55 达标 37.2 45 达标 场区南侧 32.2 55 达标 36.8 45 达标 场区西侧 33.7 55 达标 38.4 45 达标 场区北侧 33.5 55 达标 38.9 45 达标 由上表可以看出，通过采取设备噪声防治措施后，经周围围墙的阻隔，再经空气吸收和距离衰减后，运营期本项目场区噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的）1类标准要求。 3、固体废弃物影响分析 本项目所产生的固体废物主要有：废光伏组件、废电气元件、废变压油、废蓄电池和生活垃圾等。其中废电气元件、废变压油和废蓄电池属于危险废物。 1）生活垃圾 本工程运营期产生的生活垃圾按人均产生0.5kg/d计算，本工程定员8人，每年共产生1.46t生活垃圾，送环卫部门指定位置处理。 2）废光伏组件 光伏电池板故障率约为万分之一，本项目共布置光伏组件109000块，则光伏电站每年出现故障的光伏组件约为11块，统一送至生产厂家维修或专业的回收单位集中处理。 3）废变压油 本工程110kV升压站变压器为油浸式变压器，运行过程会有废变压油产生。本项目变压器油重24t。变压油更换频率一般为5年一次，废变压器油产生量约为24t/5年。根据《35～110kV变电所设计规范》（GB50059-92），设计在主变压器底部设有贮油池，容积为6m3（主变压器容量的20%），贮油池的四周设挡油坎，高出地面100mm。其内铺设厚度为250mm 的卵石，卵石直径为50mm~80mm，池底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。事故油池容量不小于60％主变压器油箱油量，本工程事故油池容量为20m3。事故油池必须采取防渗措施，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。事故油由有资质单位进行回收处置。 4）废蓄电池 在综合楼内安装有蓄电池1套，其寿命约5年，废旧蓄电池产生量约为1套/5年。产生的废蓄电池暂存在危废暂存间，定期由有资质单位回收处置。 5）废电气元件 逆变器整机的设计寿命为25年，变压器的设计寿命大于25年，所以在项目服务期限内不存在整机更换的情况。由于故障、检修等可能会更换一些电容、电阻等内部元件，类比估算，废电气元件产生量约100件/a。更换下的废电气元件可返厂维修再利用处理。 6）危险废物临时贮存、管理要求 根据《国家危险废物名录》（2008年8月1日），本项目废变压油属于编号为HW08，代码为900-249-08的危险废物，废蓄电池属于编号为HW49，代码为900-044-49的危险废物。 评价要求在管理区内设置危废暂存库，项目产生的废变压油、废蓄电池和废电气元件暂存于危险废物暂存库，及时由专业的回收处置单位回收。评价要求建设单位根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废料污染防治技术政策》的有关规定进行危废的收集、贮存、转运、处置。具体措施如下： （1）收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。危险废物采用专用的密闭容器进行收集。 （2）暂存：结合本项目危废特点，评价要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂房内建一危废暂存库，建筑面积10m2，危废暂存库房采用砖混结构，需在站内单独分隔。危险废物暂存地要设立危险废物标志。库房应采取防渗漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。 （3）运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有危险废物标志。 （4）联单管理：危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 7）电站服务期满后环境影响简要分析及处理措施 本光伏电站运行期在25年左右。服务期满后，应集中对电站内废旧的太阳能电池板、蓄电池、逆变器及变压器等进行妥善处置，届时按照国家的相关政策法规，对上述固废采取厂家回收再循环利用或交由有资质的机构回收的方式处理，不随意丢弃，不对环境造成影响。 总之，针对本工程所产生的固体废物分别采取不同的处理或处置措施之后对环境的影响很小。 4、光污染影响分析 光伏电池组件内的晶硅板片表面上沉积掺氢氮化硅的抗反射钝化膜（反射率可降低10%），同时封装太阳能绒面玻璃。 太阳能绒面玻璃是一种低铁超白压花钢化玻璃，反射率大大小于普通透明玻璃，适用于高质量的单晶硅和多晶硅太阳能光伏电池采光面板，可以明显提高硅电池的光电转换效率。此种玻璃透光率可达91.5％，反射率小于4％。 因此，太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主，无眩光，故不会产生光污染。 5、生态影响分析 本工程建设的生态影响主要表现在改变土地的利用现状，使原耕地变成工业用地。本光伏电站对于原有的植被，在不影响太阳能组件正常运行的前提下尽量保留，以减少对场址地表的扰动；同时，本工程建成后在站内道路及两侧、管理生活区空地、和其他不影响电站运行的空地种草恢复植被，减轻电站建设对生态环境的影响。施工期及运营期采取适当的水保工程和植被恢复措施后，所在区域破坏的生态环境将得到一定程度补偿，不会对原有区域野生动植物所处生态环境产生明显不利影响。 雨季太阳能光伏列阵雨水冲刷（大面积的光伏极板雨季不存水，引起径流激增）引起的水土流失问题。环评要求在光伏发电区设置排水渠与钢筋混凝土排水管；另外要求在光伏电板下方撒播草种，加强绿化。 6、区域景观影响分析 电站进行生态恢复并投入运行后，夏季的光伏阵列将点缀于该区平原绿色的草地之间，冬季将为当地的皑皑白雪加上一层浓郁的科技气息。沿周边道路驶过时，光伏电站将成为充满乡土味道的农村背景下的一幅别致景点。光伏发电项目在保证安全正常发电的前提下，作为本区一个很好的高科技生态环保主题旅游景点资源，将有助于当地旅游业的进一步发展。 7、项目对省级文物古迹-长城遗址的影响分析 根据山西省人民政府晋政函〔2016〕122号《山西省人民政府关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》，本项目周边烽火台保护范围为烽火台的墙基外缘为基线向四周各扩50米作为边界，建设控制地带为自保护范围边界外扩500米作为边界，保护范围内管理要求为：在长城的保护范围内，不得拆除、改建原有长城遗存，不得添建新建筑和进行其他建设工程，不得开展危害长城本体安全的活动，因特殊情况需要在保护范围内进行建设工程，应当依法履行报批程序。建设控制地带管理要求为：建设控制地带内进行建设工程，不得破坏长城的历史风貌，工程设计方案应依法履行报批程序。 本项目周边最近烽火台为方城1号和岩头寺1号烽火台，项目光伏区距离方城1号烽火台最近为600m，距离岩头寺1号烽火台最近距离为590m，均不在两个烽火台保护范围及建设控制地带内。本项目产生的生活污水（食堂废水经隔油池处理）经站内污水处理站处理后非采暖期用于站区道路洒水，采暖期均储存于集水池，用于非采暖期绿化，不外排；废水不外排，固废可得到妥善处置；生活污水处理系统水泵噪声对区域声环境影响较小。建设单位严格按照环评报告提出的环保措施执行后产生的各类污染物可达标排放，合理处置，不会对方城1号烽火台及岩头寺1号烽火台产生影响。 8、污染物排放清单一览表及环保措施一览表 本项目污染物排放清单一览表见下表

表27 建设项目污染源排放清单一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及其 运行参数 | 废气量 或 废水量 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 总量 指标 t/a | 排放 标准 mg/m3 | 排污口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 高度m |
| 废水 | 生活废水 | CODcr | 食堂废水经隔油池处理，再与其他生活污水一并进入地埋式体化污水处理站（处理规模1m3/h）处理后非采暖期用于站区道路洒水，采暖期储存于150m3集水池，用于非采暖期绿化 | 233.6t/a | 0.07t/a | 0 |  | / | / | / | / |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.05t/a |  |  | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.01t/a |  |  | / |  |  |  |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | -- | -- | 1.46t/a |  | / | / | / | / |
|  | 生产固废 | 废光伏组件 | 厂家回收 | -- | -- | 11块/a |  | / | / | / | / |
|  |  | 废电器元件 | 返厂维修再利用或由有资质单位回收 | -- | -- | 100件/a |  | / | / | / | / |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存在危废暂存间由有资质单位回收 | -- | -- | 1套/5年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废变压油 | 设置20m3事故油池，废油暂存于危废暂存库（10m2），由有资质单位回收 | -- | -- | 24t/5a |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、定期维护 | -- | -- | 40~50dB（A） |  | 昼间60dB(A)，夜间50B(A) | / | / | / |

表28环境保护措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 投资 万元 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水和光伏板冲洗废水 | SS、NH3-N COD、BOD | 食堂废水经隔油池处理，再与其他生活污水一并进入地埋式体化污水处理站（处理规模1m3/h）处理后非采暖期用于站区道路洒水，采暖期储存于150m3集水池，用于非采暖期绿化 | 35 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 厂家回收 | - | 合理处置 |
|  |  | 废电气元件、废蓄电池、 废变压油 | 暂存于一座10m2危废暂存库，交由有资质单位处置 | 5 | 危废处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》；事故油池满足《220～500kV变电站设计技术规范》（D/T5216-2005）要求 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 站内设垃圾桶，集中收集后送当地环卫部门指定地点处理 | 1 | 合理处置 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，减振 | - | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008中2类标准 |
| 生态 | 光伏支架 | 植被破坏 水土流失 | 光伏组件离地高度不得低于1.5m。 | 487.8 | 临时占地恢复植被，无裸露地表。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008） |
|  | 电缆敷设 |  | 电缆沟回填平整后绿化，恢复灌草植被。 |  |  |
|  | 道路工程 |  | 道路两侧栽植灌木绿化，建设绿化带1.6km，道路两侧设置排水沟，边坡采用植草网格绿化防护。 |  |  |
|  | 设施基础 |  | 场内基础开挖临时占地进行灌草混植绿化，恢复植被. |  |  |
|  | 升压站 |  | 站内地面硬化，站外设置排水边沟和浆砌石片护坡。 |  |  |
| 环保投资合计 | - | - | 531.8 | - |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油池处理，再与其他生活污水一并进入地埋式体化污水处理站（处理规模1m3/h）处理后非采暖期用于站区道路洒水，采暖期储存于150m3集水池，用于非采暖期绿化 | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送至环卫部门指定地点 | 不外排 |
|  | 生产固废 | 废光伏组件 | 厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 废电器元件 | 返厂维修再利用或由有资质单位回收 | 合理处置 |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存在危废暂存间由有资质单位回收 | 合理处置 |
|  |  | 废变压油 | 设置20m3事故油池，废油暂存于危废暂存库（10m2），由有资质单位回收 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、定期维护 | 达标 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态恢复与水土保持措施及预期效果 根据本工程水土流失特点，结合区域自然和社会经济条件，采取如下生态恢复与水土保持措施。 ①围墙工程及混凝土硬化地坪 施工期在光伏电站的周围修筑砖混围墙。由于光伏组件支架基础建设、电缆埋设、检修道路的建设将开挖基础，存放建筑材料，且施工期长，施工过程中占用土地、损坏原地表和植被，加剧因风蚀和水蚀而造成的水土流失、破坏项目周边生态环境。围墙的修建既方便了施工管理，又可以起到拦挡土壤外泄流失的作用，具有一定的水土保持功能。 项目建成后，综合楼所在区域将做成混凝土硬化地坪，可以有效地减少水土流失。 ②施工期临时防护措施 施工期采取临时防护措施，对施工场地进行拦挡，减少对生态的破坏和水土流失的发生。该区的临时防护措施主要为建筑材料堆料区及开挖土方堆存区的临时防护。根据工程布局及施工特点，确定该区的临时堆土（堆料）挡护及苫盖措施采用块状防护，并在堆土（堆料）区的四周设临时排水沟。 施工结束后，将开挖的土方回填，其余的土方用于绿化区域覆土，对临时堆放场地及时清理。 ③植物措施 项目区植被稀疏，种类较少，植被类型主要为当地乡土草种。该区的植物措施主要是对各光伏子系统内部、道路两侧、主电缆敷设开挖破坏区域的植被恢复。鉴于该项目为利用太阳能，为避免遮挡阳光，光伏电站生产区只进行植草绿化。 施工期需对部分场地进行平整，平整后土壤中留有原有乡土草种根系及种子，基础及组件安装施工完毕后，应让原有乡土植被自由萌发生长，并对无草萌发区域进行补种，补种采用原乡土草种。对运营期太阳能组件方阵间的野生草类可安排专人定期修剪，使其不遮挡阳光影响光伏电站正常运行。评价要求施工中规范施工，尽量减少施工用地范围，减少对原地表植被的踩踏及占压。 生产区的组件发电阵列是本工程占地的主体。该区域面积较大，但组件基础钻孔面积小，该区施工期间应特别注意减少组件基础开挖钻孔时人为及机械对周围土壤的占压及扰动。光伏发电单元适宜撒播草籽恢复低矮植被，种植时宜根据光伏电站安全生产要求进行调整，并及时修剪保证组件正常运行，及时清除枯草，避免发生火灾，把生态恢复措施和安全生产有机结合起来。 对升压站区，管理区周围采取园林行道树进行绿化。 针对光伏电站区采取以上生态保护和水土保持措施后，可以有效减轻工程施工对评价区的生态影响，减小施工造成的土壤侵蚀，使本工程对生态环境的影响和工程造成的土壤侵蚀减少到最小。不会影响工程所在区域的生态功能，且经过采取上述的补偿与恢复措施后，将有利于改善电站及其周边的生态环境，为职工及附近的居民创造一个绿色的生活环境。 |

结论及建议

评价结论 1、建设项目建设概况 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目总装机容量为30MW， 初选275Wp多晶硅电池组件，本电站主要由太阳能电池方阵、逆变器、110kV升压站等组成。年上网发电量41542649.19kW•h，年等效满负荷小时数为1384.6h。项目静态投资22500万元，动态投资22882.27万元。 2、环境质量现状 ① 声环境质量现状 根据声环境质量现状监测结果，升压站厂界四周昼夜环境噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值要求，表明声环境质量较好。 ②生态现状 拟建项目建设区域自然植被大多稀疏低矮，植被类型单一、群落结构简单。项目区自然植被以荒草地为主。 主要环境影响及污染防治措施 本项目采取环评规定的环保措施后，生活污水（食堂废水经隔油池处理）经站内污水处理站处理后非采暖期用于站区道路洒水，采暖期均储存于集水池，用于非采暖期绿化，不外排；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理，故障光伏组件返回厂家维修或由专业的废旧组件回收单位统一处理，废变压油由有相应处理资质的单位回收处置，废电气元件和废蓄电池由专业的回收单位统一回收处理，不外排；噪声对站界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目各污染物均可实现达标排放。 4、主要环境影响 本项目营运期严格采取报告提出的环保措施后，产生的各类污染物达标排放，合理处置，不会对周围环境产生较大影响。 5、评价结论 偏关县2017年30MW扶贫光伏电站项目符合国家产业政策的要求，在严格贯彻执行国家环保法律、法规，认真落实评价提出的污染防治措施的基础上，可较好的做到“节污减排”、“达标排放”的要求。对区域环境质量和生态环境质量等影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 综上所述，本项目是清洁能源开发利用项目，符合国家能源产业发展政策，项目建设经采取环评提出的污染治理和生态恢复措施后，可大幅减轻项目建设对区域环境造成的影响，不会使区域自然生态系统的基本格局和功能发生变化，对自然生态环境的影响在可接受的范围内。本项目具有明显的节能和污染物减排效果，场址选择合理。 本项目的建设从环保角度分析可行。

建议： 合理安排生产，提高员工专业技术，同时加强管理，防止意外事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他文件 附图1 项目地理位置图 附图2 场区总平面布置图 附图3 升压站平面布置图 附图4 水系图 附图5 天桥泉域图 附图6 水源地图 附图7 长城保护建设控制地带图 附图8 生态功能区划 附图10 生态图件 附图11 典型生态保护措施平面布置示意图 报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

偏关县2017年30MW

扶贫光伏电站项目

环境影响专项评价报告

偏关县穆勒四通光伏发电有限公司

二〇一八年五月

1 生态影响评价	1

1.1 生态环境影响评价原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.1.3 评价等级	1

1.1.4评价范围	2

1.1.5评价方法和评价因子	2

1.2 生态环境现状调查与评价	2

1.2.1 土壤类型及分布	2

1.2.2 土地利用现状	3

1.2.3 植被类型现状	4

1.2.4 土壤侵蚀现状	5

1.2.5 动物分布现状	5

1.2.6 生态区划	6

1.3 生态环境影响预测与评价	7

1.3.1 项目施工期对生态环境的影响	7

1.3.2 项目运营期对生态环境的影响	8

1.4 生态影响防护与恢复原则	9

1.5 生态影响的防护与恢复措施	9

1.5.1施工期生态保护与恢复措施	9

1.5.2运营期生态保护措施	11

1.5.3退役期的生态防护措施	12

1.6 生态环境影响评价小结	12

# 1 生态影响评价

## 1.1 生态环境影响评价原则

### 1.1.1 评价目的

通过对光伏电场项目所在区域自然环境和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

### 1.1.2 评价原则

光伏发电工程跨越的地域面积较大、工程量比较集中，本工程生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

### 1.1.3 评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本次光伏发电工程生态环境影响评价等级。

具体划分依据为：①本工程总装机容量30MW，项目组成包括太阳能光伏电站站址区、进场道路、输电线路，施工生产生活区。光伏场地占地面积58.697hm2，工程永久占地面积60.2087hm2。②工程影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园等生态敏感区。

表1.1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本工程在各区域工程内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2～20km2或长度50～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 无 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | 无 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | 检修道路总长5.86km，进场道路1km，集电线路总长8.622km；占地（永久+临时）共计0.613510km2 |

综上所述：工程占地范围<2km2，工程影响区域生态敏感性为一般区域。本工程生态环境影响参照三级评价要求进行评价。

### 1.1.4评价范围

生态评价范围：本项目占地面积为61.3510hm2，其中永久占地60.036hm2，进场道路面积为1.279hm2，本次评价以光伏电站站址区向外延伸500m，进场道路以道路中心线两侧各50m范围。

### 1.1.5评价方法和评价因子

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）推荐的评价方法，并参照《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006），结合本项目区生态环境现状特征及项目建设可能带来的生态环境影响特点，本项目生态环境评价主要采用生产力评价法和综合指数法的评价方法，注重生态系统整体质量状况、生态类型及特征、水土流失状况，并通过对遥感影像的解译，运用3S技术，绘制的基本图件为土地利用现状图、植被分布现状图和土壤侵蚀图。

根据项目开发建设的特点及评价区生态现状，确定采用生物生产力、植物生物量、水土流失作为生态评价因子。

遥感影像解译数据采用2017年6月拍摄的QUICKBIRD卫星数据，分辨率0.61m。

## 1.2 生态环境现状调查与评价

### 1.2.1 土壤类型及分布

本项目区位于偏关县东北部山区，项目区土壤类型主要有灰褐土（包括淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土性土和灰褐土）、草甸土（包括浅色草甸土和灰褐土化浅色草甸土）两大类。灰褐土主要发育于黄土及洪积坡积物母质上，具有质地均匀、结构疏松、土层深厚、矿物质组成复杂等特性。草甸土主要分布在地势低平区域，其主要特征是有机质含量较高，腐殖质层较厚，土壤团粒结构较好，水分较充分。土壤可蚀性差，厂区和灰场土层厚度20m左右，表层土壤厚约30cm左右。

### 1.2.2 土地利用现状

土地利用信息是区域生态环境评价的重要指标之一。本次评价以中华人民共和国质量监督验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的《土地利用现状分类》中的指标，建立评价区土地利用分类系统，利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志并辅以1：5万地形图进行人机交互目视判读解译，并根据《偏关县生态功能区划》土地利用图和现场踏勘的GPS定位数据对初步的解译成果进行修正，最大限度的减小了计算机自动分类产生的误差类别，最终的修正结果即为评价区域的土地利用信息。

表1 本项目占地情况一览表

| 工程内容 | 占地m2 | 永久用地m2 | 临时占地m2 | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 582370 | 582370 |  | 荒草地 |  |
| 升压站 | 5200 | 5200 |  | 荒草地 |  |
| 施工临建区 | 5200 | —— | 5200 | 荒草地 | 在升压站占地范围内 |
| 集电线路直埋敷设及电缆架设 | 7950 | —— | 7950 | 荒草地 |  |
| 进场道路 | 12790 | 12790 |  | 荒草地 |  |
| 合计 | 613510 | 600360 | 13150 | 荒草地 |  |

评价区土地利用现状分类统计见表2。土地利用现状图见图7。

表2 评价区及工程永久占地区土地利用现状分类统计表

| 植被类型 | 评价区 | 工程永久占地区 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 林地 | 18.14 | 2.27 | 0 | 0 |
| 草地 | 571.98 | 71.47 | 60.036 | 100 |
| 水体 | 1.18 | 0.15 | 0 | 0 |
| 交通用地 | 2.85 | 0.36 | 0 | 0 |
| 耕地 | 188.04 | 23.5 | 60.036 | 100 |
| 居民用地 | 5.5 | 0.69 | 0 | 0 |
| 建设用地 | 12.61 | 1.58 | 0 | 0 |
| 合计 | 800.29 | 100 | 60.036 | 100 |

由表2统计结果可知：光伏电场占地面积共计60.036m2，其中草地面积41.884hm2，占电场占地面积的69.76%；耕地面积18.152hm2，占电场面积的30.24%。从现场踏勘结果看，草类是本光伏电场工程占地涉及占用植被的主体，不同海拔均有分布，草种以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，草种主要有阿尔泰紫菀、车前、蒿草、虎榛子、胡枝子和狗尾草等。从现场勘查来看，该场地植被主要为荒草地，有少面积的耕地分布，项目建成后通过向村民缴纳补偿费及异地等面积补种等措施进行植被恢复，因此项目建设对周围影响较小。根据调查，本项目不在自然保护区、森林工业、风景名胜及国家重点公益林范围内。

### 1.2.3 植被类型现状

（1）项目所在区植被概况

忻州市植物群落受管涔山、五台山两大山体的影响，水平带植被分布：东南地区为暖温带落叶阔叶森林—草原型生物带；西北地区为暖温带落叶阔叶森林草原—温带灌丛草原型生物带。垂直带植被分布：夏绿阔叶林—草原型生物带。全市主要植被分为十大类、五十七个亚类。其中：森林十四个、灌丛及灌草丛十九个，草本群落十九个，栽培群落五个。主要自然植被有：落叶松、云杉、油松、桧柏、侧柏、杨树、柳树、刺槐、柠条、柽柳、山桃、山杏、核桃、花椒、沙棘、虎榛子、胡枝子、绣线菊等植物种类。

根据评价区遥感影像的解译结果，并结合光伏电场现场踏勘情况，对遥感影像的解译结果进行修正，得到评价区植被类型现状分布图，评价区及工程占地区植被类型分布现状统计表3。

表3 评价区及工程占地区植被类型分布现状统计表

| 植被类型 | 评价区 | 光伏电场占地区 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 油松及灌木林地 | 18.14 | 2.27 | 0 | 0 |
| 杂类草草丛 | 571.98 | 74.47 | 60.036 | 100 |
| 水体 | 1.18 | 0.15 | 0 | 0 |
| 居民建设用地 | 20.95 | 2.62 | 0 | 0 |
| 耕地 | 188.04 | 23.5 | 60.036 | 100 |
| 合计 | 8.0029 | 100 | 60.036 | 100 |

根据评价区植被分布现状图和植被类型分布统计表可以看出评价区植被以低覆盖草地为主。

- 评价区草类植被广泛分布，主要以低覆盖草地为主，以一年生和多年丛生禾草及蒿类草丛为主，草种主要有车前、蒿草、虎榛子、胡枝子和狗尾草等，占评价区面积比例的69.76%。

②评价区耕地面积占评价区面积的30.24%，耕地类型为旱地。

光伏电场经实地调查，植被以一年生和多年丛生禾草及蒿类草丛为主，有车前、蒿草、虎榛子、胡枝子和狗尾草等；部分山坡有零星分布的小叶杨为主组成的人工林。场内低坡处有农作物分布，作物种类主要为玉米、谷子等。对光伏电场进行现场勘察，光伏电场范围没有国家和省级保护的野生植物。

### 1.2.4 动物分布现状

偏关县野生动物较多，兽类有狼、狐、獾子、黄鼠狼等，鸟类有雉鸡、石鸡、半鸡、鹰、大雁等，另外还有蛇类、鼠类、鱼类等，尤以黄河鲤鱼最为有名。

评价区未发现有国家级及省级重点保护的野生动植物，据调查，项目范围内不是候鸟迁徙的主要通道和当地鸟类的主要栖息地。

### 1.2.5 生态区划

1.偏关县生态功能区划

本项目位于偏关县南部丘陵区，根据《偏关县生态功能区划》，本项目区域属“Ⅲ-1偏关东部丘陵多样性保护与水源涵养生态功能小区”该区位于老营镇中北部，面积为183.54km2。

该区的主要生态环境问题是：长期以来对生态环境的不重视造成了区内生态环境的退化和生物物种资源的较少，生态系统出现退化迹象。

该生态功能区的保护措施：①进行荒山绿化，发展沙棘、柠条林抗破坏性强的植被；②保护森林生态系统，进一步封山育林，建立工作站，对区域内的生态环境进行动态监测，关注该区域的生态环境质量。

该生态功能区的发展方向为：大力发展可持续生态林草业，增加植被覆盖度，将该区域发展成为林草和农业比例合理的生态系统。

2.本项目于生态功能区划相符性分析

本项目占地类型主要为草地，工程施工期间严格控制施工场地，避免对农田生态系统及农作物生长造成破坏。工程施工结束后通过对施工临时占地进行植被恢复，不仅减少了项目建设对区域生态环境的影响，同时对区域单一生态环境结构有促进改善作用，提高了生态环境结构的稳定性及抵御自然灾害和生态破坏的能力。本工程运行期不排放废气、废水和工业固废，对区域生态环境影响很小。因此本项目建设不会对区划生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统功能的发挥。

本项目属于光伏发电项目，污染物产生和排放量极少，且拟建场地主要占地为荒草地，对当地生态环境影响较小；待光伏电场及集电线路建成后，对光伏组件底部地面及电缆沟进行生态恢复；通过以上措施后，本项目的建设不违背偏关县生态功能区划。

## 1.3 生态环境影响预测与评价

### 1.3.1 项目施工期对生态环境的影响

施工过程和人为活动对项目区原生的生态结构、土壤构成、动物的生活习性都有不同程度的影响。

（1）工程占地影响分析

本工程占地影响主要是临时占地及永久占地对环境的影响。

项目临时占地面积为1.3322hm2，主要为集电线路线路及施工临建区临时占地。临时占地对生态环境的主要影响表现在地表植被破坏、增加区域水土流失。评价要求上述临时用地的设置数量尽可能少，占地面积也应最小化，地点尽量选在植被稀疏的地方。

本项目的永久占地主要为升压站站址区、进场道路，输电线路塔基占地、光伏组件基础、场内道路等。工程永久占地面积60.036hm2，占地类型主要为荒草地，该项目永久占地使该区域内植被覆盖度下降，生物量也相应减少，对生态环境会产生一定不利影响。

由于工程永久占地面积较大，占地较集中，项目施工期占用的施工场地以及施工便道等直接利用项目永久占地，施工期尽量减少临时占地。

（2）电缆线敷设影响分析

汇流箱至逆变升压室电缆、逆变器与升压箱之间的电缆主要采用直埋敷设的方法，电缆线敷设时的土石方开挖、回填直接破坏地表植被，使作业区域内植被分布减少。土石方的挖填将占压地表植被，电缆线路铺设平整压实后，将使占用地段的植被覆盖率大大降低。施工结束后，应及时对地表植被进行恢复，最大限度的减少对当地生态的破坏。

（3）光伏组件及变压器基础安装影响分析

光伏组件及变压器基础施工时，土石方开挖会直接破坏地表植被也会加剧水土流失。坑基开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，缩短地表裸露时间。光伏组件基础施工时不能铲除桩基础之间的植被，尽量减少土石方对基础间植被的占压。

（4）对植被和土壤的影响分析

本项目的建设将占用大量土地，会对占地区域内的植被和土壤造成破坏，项目对植被和土壤的影响主要为工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动破坏原地表土壤结构，改变自然景观，尤其在道路及设备基础建设活动中产生大量废渣，遇到风力以及雨力作用易造成以土壤侵蚀为主的水土流失。项目的建设将对该地区的土壤和植被有一定的影响，主要体现在项目占地对该区域植被覆盖度、生物量以及土壤层别变化的影响。

拟建项目的建设会给当地的植被造成破坏，使植被覆盖度降低；同时，施工建设有一定的挖方和填方，改变项目区土壤原有层别，导致土壤生产力低下。通过避免超范围占用土地、不铲除桩基础之间的植被等措施以降低建设对该区域的土壤和植被的影响。施工应严格按照环评中提出的生态保护措施，运营后增加绿化面积，将工程建设对生态环境的影响降低到最小。

（5）工程建设对野生动物的影响分析

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种各样施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、工程钻机、振捣棒和电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，运离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要是野鸡、野兔和鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少。随着施工破坏的生态植被逐渐恢复，人为活动的减少，该区域内动物的种类、数量和分布也将重新达到一种新的平衡状态，新的分布格局将重新形成。

可见，本项目建设期对动物的影响是局部的、暂时的。

### 1.3.2 项目运营期对生态环境的影响

1.3.2.1 对植被的影响

光伏电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全被破坏，取而代之的是光伏板、升压站建筑和集电线路杆塔的基础以及场内检修道路的路面。施工结束后，工程临时占地进行了植被恢复，光伏场区和集电线路区以及进场道路两侧实施植被恢复和绿化工程。项目运营期不会对植被造成不利影响。

1.3.2.2 对动物的影响

（1）对动物活动的阻隔影响

本项目在运营期人员活动以及人工建筑的建成可能惊扰野生动物。同时，由于光伏系统反射少部分太阳光对经过的鸟类也会产生一定的影响。项目区周边的野生动物在施工期受到惊扰后已远离本项目光伏电站，项目运营期间因电站内人员活动以及各类机械工作野生动物短期内不会靠近，经过一段时间的习惯和熟悉以后，可能有野生动物在项目周围定居。基本不会影响野生动物的生存、活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

1.3.2.3 对景观的影响

## 光伏阵列采用固定式方式支架安装。光伏电站宏伟的规模和气势不仅不会破坏当地的自然景观，还会给当地增添一道亮丽的风景，是科技旅游、生态旅游的好去处，可以提高地区的景观价值，增加当地的旅游收入。

## 1.4 生态影响防护与恢复原则

根据该项目建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）的规定，生态影响的防护、恢复与补偿原则为：

（1）拟建项目的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，采用“点征”的征地方式尽量少占土地。

（2）对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复工作，以恢复生态环境。

⑶ 微观选址及施工前应进一步根据现场植被分布，灵活选址选线，进一步减少对植被的破坏。

## 1.5 生态影响的防护与恢复措施

### 1.5.1施工期生态保护与恢复措施

光伏电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点分别加以实施。光伏电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程措施的协调，因地制宜。

本工程的生态恢复措施体系分为4个防治区，即光伏场址区、输电线路区、施工营地和进场道路防治区。根据本工程生态环境特点，结合区域自然和社会经济条件，采取报告表中的生态恢复措施。

1.5.1.1光伏电场场址区

①工程措施

站址场地地貌上属于中、高山，地形具有一定的坡度，为了防止雨水对场地的冲刷和影响，光伏场区内考虑在适当位置设置导洪沟，导洪沟尽量配合场区原地形设计，做到因势利导，最终通过导洪沟将雨水引至低洼处或周围冲沟内。

对光伏场区周围的冲沟，在光伏组件距离冲沟边缘较近的位置，为了对光伏组件及围墙、道路起到保护作用，同时保证冲沟的稳定性，防止雨水冲刷引起冲沟面积的进一步扩大，考虑在冲沟边缘进行护坡设计。护坡做法采用浆砌片石护坡，浆砌片石厚度按 300mm 考虑，护坡坡度 1:1.5。

②临时措施

临时防护措施主要是针对临时堆放的土方，基础开挖所产生的临时堆放的土石方不能随意堆放，否则会造成大规模的水土流失。临时堆放的土石方就近集中堆放，并采用防护网进行临时苫盖，以防止在强降雨天气或大风天气下发生水力侵蚀和风力侵蚀。

③植物措施

光伏场区土地平整后，地表裸露，需及时恢复植被。项目区属北温带大陆性季风气候区，雨季降雨较集中，场区植被主要以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，本方案拟采用播撒草籽对光伏场区进行植被绿化。光伏电站建成后，升压站选择种植油松、沙棘和播撒苔草草籽相结合的方式进行绿化；对站址区光伏板间隔施工临时占地进行全面整地后采用撒播草籽的方式恢复植被，草种选择当地常见种如苔草，选择品质优良的一级草籽，播种量50kg/hm2，种植面积74hm2，需草籽3700kg。

④表土剥离及土地复垦

为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚50cm。施工结束后将剥离土还原。对荒草地施工结束后进行土地平整，复垦。

1.5.1. 2输电线路区

①临时措施

临时防护措施主要是针对临时堆放的土方，采取集中堆放的方式，堆放在线塔底座对角线连线的中心，待基础填筑完毕后，将开挖的土方均匀撒铺在周边，杜绝弃置一旁，随意堆放，避免造成水土流失。

对于临时堆放的土方采取纤维布临时覆盖措施，防止在强降雨或大风天气下发生水力侵蚀和风力侵蚀，以免对周边环境造成影响。

②植物措施

输电线路区永久占地主要集中在线塔的下部，一般采取播撒草籽进行植被恢复。电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有植被。

③表土剥离及土地复垦

为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚50cm。施工结束后将剥离土还原。对荒草地施工结束后进行土地平整。

1.5.1.3进场道路防治区

①临时措施

进场道路在靠近山体一侧需修建排水沟等排洪设施，以防止集水对道路的冲刷，引起新的水土流失。对道路爬山段进行边坡防护。

②植物措施

施工结束后检修道路两侧采取植物措施，即可改善环境，减少噪音，又能减少地基冲刷。施工结束后对新修的道路两侧种植杨树进行路旁绿化，杨树间播撒草籽，施工临时占地采取胡枝子和苔草结合种植的方式恢复植被。

1.5.1.4施工场地区

①临时措施

施工期，施工生产生活区占压范围内要实施表土剥离，以备回覆利用。施工生产生活区，在施工结束后，及时拆除临时建筑物，清理和平整场地，对已发生土石方开挖和回填的裸露地面应及时撒播原地带性植被的方式进行恢复。

②植物措施

施工生产生活区土地平整后及时恢复植被。建议采用采用杨树、沙棘和苔草结合种植的方式恢复植被。

### 1.5.2运营期生态保护措施

运营期主要是对周围野生动物的影响，设置简易铁丝铁艺网式围栏以降低对野生动物的惊扰，同时也避免野生动物误入厂区。禁止工作人员诱捕野生动物，对误入厂区的野生动物应及时放归。进场道路边坡铺设一层石子后压实以降低道路边坡的水土流失。保证场区绿化面积。

光伏发电单元区适宜撒播草籽恢复低矮植被，草籽选择苔草、黄蒿、爬山虎等，种植方式为条播，播种量为50kg/hm2。

管理区采取园林行道树进行绿化，建议选择杨树类树种。

### 1.5.3退役期的生态防护措施

运营期满后，按国家相关要求，将对光伏区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除以及掘除硬化地面及光伏组件桩基础。拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区内的绿化土地应保留。掘除混凝土基础的场地应进行恢复、洒水、压实。防止产生扬尘和对土壤的侵蚀。

# 1.6 生态环境影响评价小结

该光伏电场建设内容主要包括光伏阵列极箱变安装、集电线路敷设及施工临时生产生活区、升压站构建筑等。

⑴ 土地利用：工程建设会改变评价区的土地利用格局，对植物生态功能有一定影响，但影响程度有限。

⑵ 对植被的影响：工程的实施将占压土地并破坏地表植被。本工程永久占地60.036hm2，占地类型主要为草地，不会造成区域生态系统组分的显著变化，也不会显著削弱其生态功能的发挥。

随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，占用的林地采取相应的植被恢复措施，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。在采取上述生态恢复和治理措施后，光伏电场建设对场内植物面积、种类及分布均不会造成明显影响。

⑶ 对动物的影响：施工过程会对光伏电场区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。光伏电场在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

⑷ 对景观的影响：电场经生态恢复后，远远望去，区域山地上均匀排布着深蓝色光伏组件，就像是镶嵌在草原台地上的蓝宝石，为当地增添了一道亮丽的风景。

(5)根据光伏电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

图2 光伏发电系统示意图

1#

北

4#

2#

升压站

3#

5#

图3噪声监测布点图

3  光伏电站施工流程及环境影响环节示意图

噪声、扬尘、生态影响

施工准备（施工备料和施工便道施工）

噪 声、扬尘、废污水、固体废物、生态影响，水土流失

投入运营

工程验收

基础浇筑、站区建构筑物土建施工

基础施工，场地平整，基坑、电缆沟开挖回填，边坡防护等

光伏组件、升压站电气设备安装，电缆敷设、回填

绿化和场地恢复

噪声、扬尘、生态影响

110kv主升压站

清洗废水

噪声

噪声

噪声

废油、废电池、电磁

噪声

逆变器

变压器

35kv母线

图5a 本项目运营期工艺流程图

职工宿舍

综合楼

办公室

生活污水、垃圾

图4 本项目运营期工艺流程图

图5 生活污水处理工艺流程图

生活污水

格栅

集水井

调节池

沉淀池

消毒池

非采暖期用于道路洒水；

采暖期储存于集水池内，用于非采暖期绿化

生物接触氧化池

化粪池

过滤池