忻环评函〔2018〕32号

关于山西石湖矿业有限公司

30万t/a铁矿项目环境影响报告书的批复

山西石湖矿业有限公司：

你单位报送的《关于〈山西石湖矿业有限公司30万t/a铁矿项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》和代县环保局对《报告书》的初审意见（代环评函〔2018〕37号）收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在代县聂营镇上街村东南2.3公里处实施30万t/a铁矿开采项目。2018年10月19日，山西省国土资源厅以晋国土资审划字〔2018〕0004号出具了划定矿区范围批复文件，确定矿区面积9.5平方公里，规划生产能力30万吨/年，开采方式为地下开采。本项目主要建设内容包括胶带斜井、斜坡道、入风井、回风井及其配套的辅助、公用、储运和环保工程。项目总投资21134.01万元，其中环保投资2111.93万元。经现场踏勘，本项目未开工建设。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、加强矿区环境综合治理。落实水土保持、土地复垦等生态保护措施，做好矿区工业场地、废石场、运输道路的生态保护；严格按《报告书》中生态保护与恢复进度完成治理规划区的整治、覆土、生态恢复及项目区的绿化工作。

2、落实水环境保护措施。1#斜坡道工业场地地势低洼处设置1座容积为270m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后回用于场地及道路洒水抑尘；胶带斜井井口处建设1座处理能力为20m3/h的矿井水处理站，采用“混凝、沉淀、过滤、消毒”及深度处理（超滤）工艺，矿井水经处理后全部回用于井下、道路、矿石堆场、渣场洒水抑尘及绿化用水；在矿山实际开采过程中，若实际涌水量增大，无法做到全部回用时，多余矿井水经处理须达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求后方可外排；1#斜坡道工业场地建设1座处理能力为10m3/d的一体化生活污水处理站，采用“生物接触氧化+消毒”处理工艺，生活污水经处理后回用于矿区道路洒水抑尘，不得外排；洗车废水经三级沉淀池（3m×1m×1m）沉淀处理后循环使用，不得外排。

3、落实大气污染防治措施。施工工地设置围挡及原材料临时堆棚；各工业场地的堆场落实《报告书》提出的全封闭储矿仓、洒水抑尘等防治措施；废石场根据堆存情况逐步规范实施土坡平整、压实和坡面防护，并进行覆土和绿化；工程采用湿式凿岩，爆破采用水袋封堵炮孔，爆破后采用喷雾设备洒水降尘，破碎系统采用微米级干雾除尘净化，防止粉尘飞扬；运输道路要配置专

用洒水车定期洒水降尘，运输车辆要加盖篷布，在1#斜坡道工业场地出口处设洗车平台，运输车辆驶出时必须对轮胎进行清洗。厂区内颗粒物无组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求；本项目采用电取暖，不得自建燃煤锅炉。

4、落实噪声污染防治措施。合理安排爆破时间，禁止夜间

及午休时间爆破，各产噪设备采用隔音、消声和减振等措施；运输车辆经过村庄时，应减速、限制鸣笛,满足《工业企业厂界环

境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、落实固废污染处置措施。送往废石场的剥离物要严格按《报告书》规定的方式、步骤规范堆放；堆存达设计标高后及时进行土地复垦，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求；废矿物油等危废须及时规范收集在1#斜坡道工业场地设置的20m2专用危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中要求，交由有资质的单位进行处置；生活污水处理站污泥脱水后运至渣场填埋处置；生活垃圾要分类收集，定期清运至环卫部门指定地点合理处置。

6、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

7、本次评价内容和批复不包括选矿工程。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告书》提出的规定程序分期实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应组织开展环境影响后评价。

- 代县环保局要加强对项目的现场环境监管，确保各项

环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市环境监察支队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市环境保护局

2018年12月28日

抄送：市环境监察支队，代县环保局，河北圣洁环境生物科技工程有限公司