代县程晋铁矿15万t/a铁矿资源整合项目

环境影响报告书

（公示本）

宁夏智诚安环技术咨询有限公司

国环评证乙字第3804号

二Ｏ一八年四月

目  录

第一章 概述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	4

1.3 分析判定相关情况	6

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	9

1.5 环境影响评价的主要结论	9

第二章 总 则	10

2.1评价目的与评价原则	10

2.2 编制依据	11

2.3 环境影响识别与评价因子筛选	14

2.4 评价标准	16

2.5 评价等级	18

2.6 评价范围	20

2.7 相关规划符合性分析	21

2.8 环境功能区划	22

2.9 环境保护目标	22

第三章 建设项目工程分析	26

3.1现有工程概况	26

3.2整合工程概况	40

3.3开采工艺	66

3.4影响因素分析及治理措施	74

3.5污染源源强核算	81

3.6以新带老环保措施及整合后污染物排放变化情况	84

第四章 环境现状调查与评价	88

4.1 自然环境现状调查	88

4.2 环境保护目标	100

4.3 环境质量现状调查与评价	101

4.4 生态环境现状调查	122

4.5区域污染源调查	132

第五章 环境影响预测与评价	136

5.1 施工期环境影响分析	136

5.2 运营期大气环境影响预测与评价	146

5.3 运营期地表水环境影响分析	152

5.4 运营期地下水环境影响预测与评价	154

5.5 运营期噪声环境影响预测与评价	189

5.6 运营期固体废物环境影响分析	195

5.7 运营期生态环境影响分析	203

5.8水土保持方案	216

5.9环境风险分析	223

第六章 环境保护措施及其可行性论证	227

6.1施工期环境保护措施	227

6.2运营期环境保护措施	230

6.3环境保护措施及环保投资估算	236

第七章  环境经济损益分析	239

7.1  社会效益分析	239

7.2  经济效益分析	239

7.3  环境经济效益指标分析	239

7.4小结	242

第八章  环境管理与环境监测	244

8.1环境管理	244

8.2 环境监测计划	257

第九章  环境影响评价结论	260

9.1建设项目概况	260

9.2评价区环境质量现状及评价	263

9.3污染物排放情况	264

9.4主要环境影响	264

9.5 环境风险分析	266

9.6 公众意见采纳情况	266

9.7环境保护措施	266

9.8环境经济损益分析	266

9.9环境管理与监测计划	266

9.10评价结论	267

附件：

# 第一章 概述

## 1.1 建设项目特点

### 1.1.1 项目背景

代县程晋铁矿位于忻州市代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，行政区划隶属代县新高乡管辖，矿区地理坐标（北京54坐标）为：东经112°58′15″-112°58′40″，北纬38°53′34″-38°53′41″，中心地理坐标：东经112°58′12″，北纬38°53′41″。

2004年4月忻州市环保局以【2004】忻环开函字第5号对《代县程晋铁矿新建项目环境影响报告书》批复，开采方式为露天开采，开采规模：20万t/a。2004年7月代县程晋铁矿取得了由山西省国土资源厅颁发的采矿许可证，2007年4月进行了采矿延续，证号为1400000730165，有效期至2009年4月。

该矿于2004年开始开采，2008年至2009年由于资源整合过程中采矿许可证被山西省国土资源厅收回，期间未进行开采；2010年11月16日，山西省国土资源厅换发了采矿许可证，有限期至2015年11月16日，企业在2010年至2011年进行了开采，2011年后由于市场条件等原因也一直未进行开采。

2016年5月20日，代县环保局以代环函【2016】44号《关于代县程晋铁矿采矿20万吨/年、产精矿5万吨/年建设项目竣工环境保护验收意见的函》同意该项目通过竣工环境保护验收。

根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，代县程晋铁矿资源整合后作为单独保留矿山，矿界面积不变为0.193km2，开采标高由1716.971m—1499.974m，开采方式为露天开采，核定开采能力15万t/a。

2010年11月16日，山西省国土资源厅换发了采矿许可证，有限期至2015年11月16日，采矿许可证号：C1400002009052120015885，开采深度1716.971m—1499.974m，开采方式为露天开采，生产能力为15万t/年。原采矿证到期后为保留采矿权，企业申请采矿证延期，延期期限为2年，即2015年11月16日至2017年11月16日。

由于浅部易采矿体已采完，为变更采矿许可证和矿床开采方式，建设单位于2011年7月委托山西克瑞通实业有限公司编制项目开发利用方案，方案于2011年8月编制完成，并于2011年9月通过评审，确定采用地下开采方式合理。

根据山西省国土资源厅（晋国土资整储备字【2009】71号）《山西省代县程晋矿区铁矿资源储量核实报告矿产资源储量备案证明》和山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字[2011]200号文）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》，截止2007年12月底，矿区内累计查明铁矿资源储量209.91万t，保有资源储量172.81万t，其中122b类别可采储量37.72万t，333类别可采储量135.09万t，平均品位TFe27.30%，mFe22.00%。确定矿区采用地下开采，单系统开采全区2个矿体，设计利用资源储量169.17万t，设计可采储量143.80万t，设计生产规模15万t/年，设计矿山生产服务年限11.28年。

代县程晋铁矿委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制了水土保持方案报告书，于2016年5月18日取得山西省水利厅对《代县程晋铁矿15万t/a铁矿开采项目水土保持方案的批复》。

根据开发利用方案，铁矿开采方式发生了变化，需进行环境影响评价，根据现场踏勘，本项目尚未开工建设，本次评价仅针对铁矿开采工程，不包括选矿项目。

### 1.1.2 建设项目的特点

#### 1.1.2.1  工程特点

本区矿体赋存于文溪组含铁岩段的斜长角闪片麻岩中，属沉积变质型铁矿，产状与岩层产状一致，矿体呈层状、似层状产出。通过矿山生产勘探，目前区内出露矿体一条，编号为Fe1具分叉现象，从北向南编号为Fel-l、Fel-2。

Fe1-l矿体，出露于矿区中部，区内地表出露长800m，采矿证范围内长500m，宽4～2 0m，走向近东西向，西部延伸出区外，倾向340～3550，倾角50～770，在矿区的西部具分叉现象，分叉矿体编号为Fe1-l。

Fel-2矿体：位于Fel-l矿体南40m处，地表出露长约300m，宽12m±，走向、倾向与Fe1-1矿体相同。

- 矿床开采方式

前期用露天方式开采；露天开采了出露地表的浅部矿体。从地形地质、矿体赋存条件、矿山开采现状来看，山坡较陡，矿体延深185米以上，矿体厚度多为中厚，矿体倾角为倾斜至急倾斜，矿体倾角上部较陡，下部变缓，厚度变厚。岩（矿）层倾向与地面坡向相同，岩（矿）层倾角大于地面坡度。考虑近两年浅部易采矿体已采完，本次确定为地下开采。

- 矿体开拓方案

矿山开拓方式为平硐、斜井开拓，斜井井口设在矿体下盘矿界东南角附近1600 m水平，主斜井斜长292.38m，垂直深度l00m，净断面2.5×2.63m2，倾角20°，用甩车道与各中段联接。主要中段有1500m、1550m中段，1600m、1650m中段，其中1600m、1650m水平为平硐，主要作用为回风巷。主运输水平为1500m、1550m、1560m水平。

- 矿床开采顺序

（1）程晋铁矿开采总顺序为：Fe1-1、Fe1-2为相邻平行矿体，一般先开采上盘的Fe1-1矿体再回采下盘的Fel-2矿体。

（2）阶段的开采顺序采用下行式，先采上部阶（分）段，后采下部阶（分）段，由上而下逐阶（分）段回采；上下分段同时回采时，上部分段超前下部分段水平距离应不小于分段高度的1.5倍。

（3）同阶（分）段采用后退式开采，回采顺序一般与主风流方向相反，由两翼向石门退呆，以获得较好的通风效果。

（4）首采地段选择在当Fe1-1上部中段矿体，上部中段开拓系统容易形成，该部位储量级别较高。

4、采矿方法

程晋铁矿采矿方案确定为有底柱分段崩落法。

5、工程排污情况

本项目运营期主要污染源及污染物见表1.1-1。

表1.1-1 项目运营期排污情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿堆场 | 粉尘 |
|  | 废石临时堆场 | 粉尘 |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 |
|  | 井下爆破炮烟 | CO2、N2、NOx和SO2 |
| 废水 | 矿井涌水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 固废 | 矿山开采 | 废石 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 设备噪声、汽车运输噪声 |

#### 1.1.2.2  环境特点

（1）环境现状

山西净泰节能环保技术有限公司和太原华环生态环境监测服务有限公司于2018年1月9日~15日对评价区内赵家湾村和韩家湾村环境空气质量进行了现状监测，监测结果表明除赵家湾村PM10超标外，TSP、SO2、NO2和CO均未出现超标现象；山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对评价区内康家湾村、韩家湾村、赵家湾村、选矿厂、探马石村和交口村7个地下水水质进行了现状监测，监测结果表明除康家湾村水井和交口村泉水细菌总数超标外，其余水井监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准；山西净泰节能环保技术有限公司于2018年3月29日对评价区中解河水质进行了现状监测，监测结果表明4个监测断面水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对主斜井工业场地四周和西风井场地四周声环境质量进行了现状监测，并于2018年3月29日对1号回风平硐场地四周、2号回风平硐场地四周和生活区四周声环境质量进行了现状监测，监测结果表明各监测点等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中1类标准限值，区域声环境质量良好。

- 保护目标

本工程评价范围内没有国家及省级重点文物保护单位，无风景名胜区，无饮用水源地及自然保护区，主要环境保护对象是矿区附近居民区，保护目标包括评价区内环境空气、近距离村庄声环境、周边村庄水井及厂址周围生态环境。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

根据开发利用方案，铁矿开采方式发生了变化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规以及山西省有关法规要求，该项目应进行环境影响评价，需编制环境影响报告书。为此，代县程晋铁矿于2017年9月正式委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附后）。

接受委托后，我公司立即组织课题组成员对现场进行了踏勘，了解了工程的情况及矿区周围主要工业污染状况，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展等自然、社会环境概况，进行了工程特点和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选，根据国家及省内有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本评价范围及工作内容深度，并征求了环保主管部门对工程的要求，编制完成了《代县程晋铁矿15万t/a铁矿资源整合项目环境影响报告书》（送审本）。

代县程晋铁矿于2018年3月25日在代县主持召开了《代县程晋铁矿15万t/a铁矿资源整合项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）技术审查会，与会专家和代表踏勘了工程现场，在综合会议意见的基础上提出了专家技术审查意见。根据专家技术审查意见，我们对报告表进行了认真的修改和完善，现已完成修改工作，向建设单位提交报批本，呈报环保管理部门审批。

本项目环评影响评价的工作过程及程序见图1-1。

## 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1“三线一单”的控制要求符合性分析

（1）与生态保护红线相符性分析

本项目所在地目前没有划定生态保护红线，本次环评对照区域水源保护区、自然保护区、生态功能区划和生态经济区划资料。本项目位于代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，距离坪上泉域保护区边界约14km，距离最近的新高乡集中供水水源地保护区边界约13km，距离赵杲观国家森林公园保护区边界2.3km，区域内无自然保护区。项目建设符合代县生态功能区划和生态经济区划要求。本项目不在生态保护红线范围内。

本项目建设符合当地生态保护红线要求。

（2）环境质量底线相符性分析

①与大气环境质量底线的相符性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。山西净泰节能环保技术有限公司和太原华环生态环境监测服务有限公司于2018年1月9日~15日对评价区内赵家湾村和韩家湾环境空气质量进行了现状监测，根据监测结果，除赵家湾村PM10超标外，TSP、SO2、NO2和CO均未出现超标现象。

本矿目前开采方式为露天开采，开采过程中无组织粉尘排放量较大，转为地下开采后，开采过程中无组织粉尘排放量大大减少，并且在采取评价提出的环保措施后，运营期粉尘排放量较现有露天开采工程小的多，能够有效消减区域无组织颗粒物排放量，改善区域环境空气质量，符合大气环境质量底线要求。

②与水环境质量底线的相符性分析

本项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对康家湾村、韩家湾村、赵家湾村、选矿厂、探马石村和交口村7个地下水水质进行了现状监测，监测结果表明除康家湾村水井和交口村泉水细菌总数超标外，其余水井监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，整体地下水水质较好。结合现场调查情况，分析康家湾水井与交口村泉水细菌总数超标原因是井（泉）出水口处卫生条件差造成。

本项目区域地表水环境质量价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。山西净泰节能环保技术有限公司于2018年3月29日对评价区中解河水质进行了现状监测，监测结果表明4个监测断面水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，中解河水质较好，未受到前期露天采矿污染。

因此，本项目符合水环境质量底线要求。

③与声环境质量底线的相符性分析

本项目区域声环境为1类区，执行1类标准。山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对主斜井工业场地四周和西风井场地四周声环境质量进行了现状监测；于2018年3月29日对1号回风平硐场地四周、2号回风平硐场地四周和办公生活区四周声环境质量进行了现状监测。监测结果表明各监测点等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中1类标准限值，区域声环境质量良好，尚有一定环境容量。本项目建设后对周围的声环境较小，不会改变周围环境的功能属性，因此，本项目的建设符合声环境质量底线要求。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目运营期开采铁矿，项目所在区铁矿资源丰富，本次由露天开采转为地下开采后，提高了铁矿资源利用率；同时企业尽可能将废石用于周边道路建设等建材，提高废石综合利用率，符合资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单的对照

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。

①晋环发[2010]415号的符合性

根据山西省环境保护厅晋环发[2010]415号“关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知”中第四条规定：“在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、天然林保护区、特殊生态功能区和基本农田保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及近郊，居民集中区、学校、疗养地周边，河流两岸公路、铁路干线两侧不得开采非煤矿产资源和进行洗选”。

本矿区范围内无饮用水源保护区、自然保护区、特殊生态功能区和基本农田保护区等需要特殊保护的地区。符合晋环发[2010]415号的相关要求。

②产业政策的符合性

本项目采矿工程年开采15万吨铁矿石，采用地下开采工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目，符合国家产业政策。

根据山西省非煤矿产资源开发整合工作领导组文件（晋非煤整合办核[2008]11号）关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见，代县程晋铁矿为单独保留矿山，整合后矿区面积为0.193km2，开采标高由1716.971m—1499.974m，开采方式为地下开采，生产规模为15万吨/年。

根据国土资源部国土资发 [2004] 208 号文“关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知”，铁矿地下开采最小规模3万吨/年，露天开采5万吨/年，本矿为地下开采，规模为15万吨/年，符合该文要求。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，项目选址、建设可行。

### 1.3.2 环境空气

采取评价提出措施后，无组织粉尘排放量大大减小，粉尘排放浓度预测结果未出现超标。

### 1.3.3 地表水

本工程排水系统按照清污分流原则，生活污水和生产废水分别排入各自污水处理站处理后回用，正常情况下无废水外排，对地表水环境影响较小。事故状态下，废水在调节池中暂存，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用。

### 1.3.4 地下水

项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水的影响很小。矿区在运营期正常工况采取了防渗措施后，对地下水环境影响较小；各种非正常状况下，会对厂区下游水环境产生一定的影响，但不会对厂区下游各敏感点造成影响。在采取相应的防渗措施，设置完善的监测与应急处理方案后，可以有效地发现和防范这种影响，使影响程度降低至可以接受的程度。

服务期满后，本项目对区域地下水环境的影响会进一步减小。

### 1.3.5 噪声

本工程采取了密闭隔声、减震、消音等减轻设备噪声的措施。由噪声预测结果可知，主斜井工业场地边界四周昼间噪声预测值在47.22～48.73dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.39～44.6dB(A)之间；西风井场地边界四周昼间噪声预测值在45.42～47.25dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.44～39.79dB(A)之间；1号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在49.05～50.17dB(A)之间，夜间噪声预测值在40.12～44.43dB(A)之间；2号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在50.21～50.96dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.17～43.6dB(A)之间；生活区边界四周昼间噪声预测值在47.73～48.9dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.67～38.27dB(A)之间；均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中1类标准。

因此，本工程对区域声环境质量影响不大。

### 1.3.6 固废

本工程固体废物全部得到妥善处理、处置或综合利用，经分析，固体废弃物对环境影响较小。

### 1.3.7 生态

本项目施工期对环境产生的环境影响是暂时的、可逆的，待施工结束后，受影响区域的环境基本可以得到恢复；工程运营期对土地资源占用的影响是不可避免的，但通过 建设单位在工程投入生产运营后实施绿化方案及各项水土保持措施，采取较为完善的环 保措施和先进的清洁生产工艺，对生态环境影响较小。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目评价区域范围内环境空气质量、地下水环境质量及声环境质量现状较好，不存在超标现象。本次评价关注的环境问题为：

本项目运营过程产生的废气、废水、噪声、固废对评价区域的影响，矿山开采对区域生态环境的影响，在考虑环境质量现状的基础上，预测运营期产生的废水、固体废物对周围敏感目标的影响，是否符合相关排放标准。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本项目建设符合国家和地方产业政策要求，符合山西省主体功能区划、代县生态功能区划和生态经济区划，不违背代县总体规划，与相关规划相协调；不存在重大环境制约因素，工程采用了国内、国外先进的工艺技术和设备，项目采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，因此，项目严格工程环保设计，确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度出发，项目的建设和运行是可行的。

# 第二章 总 则

## 2.1评价目的与评价原则

### 2.1.1 评价目的

本项目对环境的影响主要因素有：原矿堆场粉尘、废石临时堆场粉尘、矿石装车粉尘、车辆运输扬尘和爆破炮烟等对大气环境的影响；矿山开采、生活污水和生产废水等对当地水环境产生的影响；生产设备等噪声对周围声环境的影响；废石排放对区域生态环境影响等。项目的评价目的为：

（1）通过评价弄清评价区环境特征、污染源分布及工农业生产状况，了解拟建项目所处区域的环境功能区划和当地环保要求。

（2）通过分析项目工程特征和污染特征，从环境角度论证生产工艺流程和环境保护措施的可行性。

（3）根据预防为主、防治结合和清洁生产的原则以及污染物总量控制的要求，规定避免、减少污染环境和防止生态破坏的对策措施。

（4）本次评价依据国家和山西省产业政策等有关规定，用纪实的评价方法对原有和拟建的工程组成和工艺进行分析。

（5）通过对各环境要素的评价，结合国家产业政策、环保政策的要求，最终从环境保护角度回答项目的可行性、选址的可行性，为环境管理提供科学依据。

### 2.1.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境 影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2 编制依据

2.2.1 任务依据

（1）代县程晋铁矿15万t/a铁矿资源整合项目环境影响评价委托书，2017年9月5日；

（2）山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室文件（晋非煤整合办核【2008】11号）“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，2008年12月24日；

（3）《山西省代县程晋矿区铁矿资源储量核实报告矿产资源储量备案证明》，山西省国土资源厅（晋国土资整储备字【2009】71号），2009年12月；

（4）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》，山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字【2011】200号），2011年9月27日。

### 2.2.2 评价依据

#### 2.2.2.1国家法律、法规及政策性依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》， 2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》， 2016年9月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》， 2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》， 1997年3月1日实施；

（7）《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院第592号，2011年2月22日；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施；

（9）《《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），国家发改委令第21号，2013年5月；

（11）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日；

（12）环境保护部，环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（13）环境保护部，环发[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日；

（14）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号（2014.4.11））；

（15）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日。

#### 2.2.2.2地方法律、法规及政策性依据

（1）《山西省环境保护条例》，山西省人大，2017年3月1日实施；

（2）关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，晋环发[2015]25号；

（3）《山西省泉域水资源保护条例》（修改），2010年11月26日；

（4）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），2014年2月20日；

（5）《山西省大气污染防治2017年行动计划》，晋政办发[2017]30号，2017年4月12日；

（6）《山西省水污染防治2017年行动计划》，晋政办发[2017]35号，2017年4月21日；

（7）《山西省“十三五”环境保护规划》，晋政发[2016]66号，2016年12月16日；

（8）山西省环境保护厅晋环发【2010】415号“关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知”，2010年12月8日。

（9）山西省环境保护厅晋环发[2013]23号关于加强我省矿产资源开发生态环境保护工作的通知，2013年3月。

### 2.2.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则   总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则   地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则   生态影响）》（HJ19-2011）；

（7）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），中华人民共和国建设部，2008年1月14日；

（8）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），中华人民共和国建设部，2008年1月14日；

（9）《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012），2012年10月1日；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ 651—2013），2013年7月23日；

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013），2013年12月1日。

### 2.2.4 参考资料

- 《山西省代县程晋铁矿资源储量核实报告（供资源整合用）》，中国冶金地质总局第三地质勘查源，2007年12月；

- 《山西省代县程晋铁矿开发利用方案》，山西克瑞通实业有限公司，2011年8月；

- 环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

- 建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

- 侯正伟，《开发建设环境管理》（中国环境科学出版社）；

- 杜锐、董克等，《山西地下水环境特征与保护研究》；

- 代县有关社会、经济及自然概况统计资料。

## 2.3 环境影响识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

本项目建设期和营运期都会对周围环境产生影响，结合项目生产工艺流程和建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别。本项目环境影响因素识别见表2.3-1所示。

表2.3-1  不同时段的环境影响因子识别

| 阶段 | 影响分析 环境要素 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可逆 影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 不利 影响 | 有利 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 声学环境 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 运营阶段 | 环境空气 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 声学环境 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 土壤环境 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 农业生态 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 社会经济 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |
|  | 地表形态变化 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表塌陷破坏 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
| 服务期满 | 农业生态 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 美学环境 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 地表形态变化 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表塌陷破坏 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |

### 2.3.2评价因子筛选

通过上述环境影响因子识别分析，评价因子的筛选主要围绕环境要素进行，并结合评价区域环境状况，确定本次评价各环境要素的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  工程评价因子筛选矩阵

| 评价因子 开发活动 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 生态 | 固体 废物 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | SO2 | PMl0 | NO2 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 | 氟化物 | 铁 | 锰 | pH | 总 硬 度 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氨 氮 | 氟 化 物 | 硫酸盐 | 砷 | 汞 | 铁 | 锰 | 细 菌 总 数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数 | 铜 | 锌 | 铅 | 土地 利用 | 植被覆盖率 | 水土流失 | 废 石 | 生 活 垃 圾 | 等 效 声 级 |
| 采矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  |
| 井下排水 |  |  |  |  | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  |  |  |  |  |
| 原矿堆存 | -2 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| 汽车运输 | -2 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| 废石排放 | -2 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 | -2 | -2 |  |  | -2 |
| 生活系统 | -1 |  |  |  | -1 | -2 | -2 | -2 |  |  |  |  |  |  | -1 | -2 | -2 | -2 |  |  |  |  |  |  | -2 | -2 |  |  |  |  | -1 | -1 | -2 |  | -1 |  |
| 现状评价因子筛选结果 | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |
| 预测评价因子筛选结果 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

根据评价区功能区划和环境保护目标要求，确定环境质量执行以下标准：

（1）环境空气：项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表2.4-1。

表2.4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

| 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- |
|  | TSP | PM10 | NO2 | SO2 | CO |
|  | ug/m3 | mg/m3 |
| 年平均 | 200 | 70 | 40 | 60 | -- |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 80 | 150 | 4 |
| 1小时平均 | - | - | 200 | 500 | 10 |

- 地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目区域地表水体为中解河，水环境功能为一般河流源头水，水质要求为III类 ，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，详见表2.4-2。

表2.4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 6~9 |
|  | COD(mg/L) | ≤20 |
|  | BOD5(mg/L) | ≤4 |
|  | 氨氮(mg/L) | ≤1.0 |
|  | 石油类(mg/L) | ≤0.05 |
|  | 硫化物(mg/L) | ≤0.2 |
|  | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 |
|  | 铁(mg/L) | ≤0.3 |
|  | 猛(mg/L) | ≤0.1 |

- 地下水：区域地下水为III类水质区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，见表2.4-3。

表2.4-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准  单位（mg/L）

| 《地下水质量标准》（GB/T1848-93）III类标准 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
|  | NO3-N | ≤20 |
|  | NO2-N | ≤0.02 |
|  | NH3-N | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 | ≤0.002 |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |
|  | 砷 | ≤0.05 |
|  | 汞 | ≤0.001 |
|  | 镉 | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |
|  | 铁 | ≤0.3 |
|  | 锰 | ≤0.1 |
|  | 细菌总数 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | ≤250 |
|  | 铅 | ≤0.05 |

（4）声环境：项目所在区域声环境为1类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，详见表2.4-4。

表2.4-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

| 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

### 2.4.2 污染物排放标准

（1）大气污染物

本项目营运期无组织粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7中相应标准，详见表2.4-5。

表2.4-5 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 生产工序或设施 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 废石场 | 1.0 |

（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.4-6；运营期矿区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，见表2.4-7。

表2.4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 标准分类 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

表2.4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

| 标准分类 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 | 55 | 45 |

（3）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中第一类一般工业固体废物贮存场污染控制标准相关规定。

### 2.4.3其他标准

矿坑涌水和生活污水经污水处理系统处理后回用，不外排。回用水水质参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、绿化水质要求，标准值见表2.4-8。

表 2.4-8	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

| 类别 | 污染物 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路清扫、绿化用水 | pH | — | 6～9 |
|  | BOD5 | mg/L | ≤15 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤10 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3 |

## 2.5 评价等级

（1）大气

根据项目的工程分析结果，选择粉尘作为主要污染物，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi — 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i — 第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

评价工作等级的判定依据见表2.5-1，大气污染源排放参数见表2.5-2。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax < 10% 或 D10% < 污染源距厂界最近距离 |

表2.5-2  环境空气评价级别计算结果

| 排放形式 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织面源 | 原矿堆场 | TSP | 0.08391 | 9.32 | 三 |
|  | 废石临时堆场 | TSP | 0.06879 | 7.64 | 三 |

由表2.5-1和2.5-2可知，本项目环境空气影响评价等级为三级。

（2）地表水

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）对地表水评价等级的划分依据。本项目在正常生产情况下生活污水和生产废水经各自污水处理站处理后回用，不会对评价区地表水环境造成污染，地表水评价等级确定为低于三级，本次水环境影响评价的重点分析废水处理工艺的长期稳定达标可行性。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相应要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，本项目地下水环境评价等级见表 2.5-3。

表 2.5-3	项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目属黑色金属采选（含单独尾矿库），为报告书 | 排土场为I类项目 |
|  |  | 工业场地为IV类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区内有分散式饮用水水源地 | 较敏感 |

根据上表，确定本项目地下水环境评价等级为“一级”。

（4）声环境

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分基本原则规定，本项目所在功能区属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，经估算项目建成前后噪声级增幅在3dB（A）以内，项目建设前后，区域内受噪声影响的人口数量变化不大，噪声评价等级确定为二级。

（5）生态

本项目生态影响主要为占地及排污影响，生态影响划分情况见表2.5-4。

表2.5-4  生态环境影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)评价工作分级的确定标准，本项目矿区面积0.193km2，工程生态影响范围的面积为开采区域外扩100m，工程占地面积0.011km2<2km2，区域生态属于一般区域，确定本项目生态环境影响评价等级为三级评价。

## 2.6 评价范围

（1）环境空气影响评价范围

根据估算模式计算，所有污染物的最大地面质量浓度占标率Pi <10%，所以根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定本项目环境空气评价范围为以厂址为中心，东西方向为X轴各延伸2.5km，南北方向为Y轴各延伸2.5km，总面积5×5km2的矩形区域。

（2）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)自定义法。依据水文地质划定评价范围，废石场的地下水环境现状调查评价范围为：废石场所在沟谷的上游及东、西两侧为自然分水岭，下游扩展至交口村河流交汇处，面积约为2.85km2。

（3）声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为矿区及附属设施边界外扩200m。

（4）生态环境

根据本项目对各生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互

依存关系确定，本项目生态环境评价范围为矿区边界外延500米和废石场、取土场以及运输道路区域。

## 2.7 相关规划符合性分析

### 2.7.1《山西省主体功能区规划》

2014年4月11日，山西省政府发布了《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。其中重点开发区域包括国家级重点开发区域、省级重点开发区域和其他重点开发的城镇。

本项目位于代县，属于省级限制开发的农产品主产区，该区域是在省级层面以提供食物安全保障和农产品供给为主体功能的地区。范围包括12 个县（市），主要包括桑干河河谷盆地、滹沱河河谷盆地、寿（阳）—昔（阳）—平（定）、漳河—沁河河谷盆地等农产品主产区。

《规划》提出的主体功能区与能源和矿产资源开发的关系：能源和矿产资源富集的地区，大多也是生态脆弱或生态重要的区域，不适宜大规模高强度工业化和城镇化开发。能源和矿产资源开发往往只是“点”的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是“片”上的开发。一些能源和矿产资源富集的地区被划为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

代县程晋铁矿在严格执行水土保持方案、土地复垦方案和矿山地质环境保护与治理方案后，能够有效保护区域生态环境，符合区域主体功能定位。

### 2.7.2《代县城市总体规划》

本项目不在代县城市规划范围内，不违背代县城市总体规划要求。

### 2.7.3《代县生态功能区划》

根据《代县生态功能区划》，代县共分为9个生态功能小区。本项目位于IIC代县南部中解河流域土壤保持生态功能小区，程晋铁矿为单独保留铁矿，严格按照规范开采，无废水外排，符合代县生态功能区划要求。

### 2.7.4《代县生态经济区划》

根据《代县生态经济区划》，代县的生态经济区划共分为4个一级区、20个二级区。本项目位于IVB-1峪河中解河流域矿产加工业生态经济区，符合代县生态经济区划要求。

## 2.8 环境功能区划

### 2.8.1环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。

### 2.8.2水环境

地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目区域地表水体为中解河，水环境功能为一般河流源头水，水质要求为Ⅲ类 ，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本区域地下水应执行Ⅲ类标准。

### 2.8.3声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域声环境功能区划为1类区，执行1类标准。

## 2.9 环境保护目标

经调查评价区不属特殊保护地区、社会关注区、生态敏感性脆弱区和特殊地貌景观区等，评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种。主要环境敏感因素为村庄居民、评价区环境空气质量、地下水及生态环境。

环境空气：评价区内环境空气质量达到环境空气质量二级标准；

地表水：评价区内地表水主导功能为一般河流源头水，水质目标为Ⅲ类；

地下水：评价区内地下水质量达到地下水质量Ⅲ类标准；

声环境：评价区声环境质量达到声环境质量中1类标准；

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，防止水土流失对地下水造成影响，保护区内耕地和地表植被；

环境保护目标及敏感点见表2.9-1及图2-1。

表2.9-1  评价区环境保护目标表

| 类别 | 保护对象 | 相对方位 | 距离（km） | 人口 | 保护对象与本项目关系 | 保护级别及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 赵家湾 | NE | 1.2 | 370 | 矿区及附属设施周围分布村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 韩家湾 | SE | 1.5 | 400 |  |  |
| 地表水 | 中解河 | E | 0.9 | // | 矿区周围分布地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 评价范围内饮用水井 | 详见表2.9-2 | 矿区下游孔隙水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 矿区及附属设施边界200m范围内无声环境保护目标 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 |
| 固废 | 赵家湾 | NE | 1.3 | 370 | 废石场下游距离最近村庄 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
| 生态 环境 | 11.07ha落叶阔叶灌丛，76.31ha灌草丛和42.44ha草丛，工业场地、废石场、取土场及矿区水土流失 | ⅡC代县南部中解河流域土壤保持生态功能小区和IVB-1峪河中解河流域矿产加工业生态经济区保护要求保护植被、土地复垦和生态恢复 |

表2.9-2  地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 村庄 | 水井（泉）深（m） | 坐标 | 取水含水层 | 水井用途 | 目的 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 赵家湾 | 40 | 112°59'19.48" | 38°53'57.28" | 第四系孔隙水 | 居民饮用水源及灌溉水源 | 第四系孔隙水 |
| 2 | 探马石 | 50 | 112°59'36.48" | 38°55'34.82" |  | 灌溉水源 |  |
| 3 | 探马石 | 60 | 112°59'39.96" | 38°55'40.74" |  | 居民饮用水源 |  |
| 4 | 交口 | 泉水 | 113°0′17″ | 38°56′32″ |  | 居民饮用水源 |  |

# 第三章 建设项目工程分析

代县程晋铁矿成立于2002年11月，2004年4月忻州市环保局对《代县程晋铁矿新建项目环境影响报告书》批复，开采方式为露天开采，开采规模：20万t/a。2016年5月20日，代县环保局以代环函【2016】44号《关于代县程晋铁矿采矿20万吨/年、产精矿5万吨/年建设项目竣工环境保护验收意见的函》同意该项目通过竣工环境保护验收。

根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，代县程晋铁矿资源整合后作为单独保留矿山，矿界面积不变为0.193km2，开采标高由1716.971m—1499.974m，开采方式为露天开采，核定开采能力15万t/a。

山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字[2011]200号文）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》中确定矿区采用地下开采。

## 3.1现有工程概况

### 3.1.1工程内容

代县程晋铁矿目前持有省国土厅于2015年换发的采矿许可证，证号为C1400002009052120015885，有效期限自2015年11月16日至2017年11月16日，有效期贰年，批准生产规模为15万t/a，开采方式为露天开采，开采标高由1716.971m—1499.974m。

该矿山由4个拐点组成，界定的矿区范围由以下4个拐点连线圈定，其坐标见表3.1-1。

表3.1-1  程晋铁矿矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 西安80坐标（3°带） | 西安80坐标（6°带） | 北京54坐标（6°带） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 4307509.30 | 38410649.13 | 4308850.462 | 19670915.239 | 4308898 | 19670986 |
| 2 | 4307605.09 | 38411112.41 | 4308961.466 | 19671375.241 | 4309009 | 19671446 |
| 3 | 4307279.16 | 38411259.74 | 4308640.465 | 19671533.245 | 4308688 | 19671604 |
| 4 | 4307149.35 | 38410644.29 | 4308490.460 | 19670922 | 4308538 | 19670993 |

现有工程现状图见图3-1。

以往开采情况：

该矿于2004年开始开采，2008年至2009年由于资源整合过程中采矿许可证被山西省国土资源厅收回，期间未进行开采；2010年11月16日，山西省国土资源厅换发了采矿许可证，有限期至2015年11月16日，企业在2010年至2011年进行了开采，2011年后由于市场条件等原因也一直未进行开采。目前已形成一个面积约为3.0hm2的露天采场，采场位于矿区中部的山梁及山坡位置。该采场由3个台阶组成，采场最低标高1640m，最大标高1680m，台阶高度10—25m不等，开采边坡角为45—82°。现有工程建设内容见表3.1-2。

表3.1-2  现有工程建设内容表

| 项目 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 露天采场 | 矿区东南部有一个面积约为3.0hm2的露天采场，已形成1640m、1670m、1680m等3个采剥平台 |
| 辅助工程 | 职工生活区 | 矿界外北约100m处，搭建有12间简易彩钢平房，包括办公室、食堂、浴室、宿舍等，占地面积约0.1hm2 |
| 公用工程 | 供水 | 生产及生活水源为外拉自赵家湾村水井，生活区设1个容积为50m3的水箱 |
|  | 供电 | 引自赵家湾村的10kv高压输电线路，线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设 |
|  | 供暖 | 办公区采用空调采暖 |
| 储运工程 | 矿石堆场 | 露天堆放 |
|  | 废石临时堆场 | 露天堆放 |
|  | 废石场 | 目前露天采场北侧自然沟设有废石场，沿沟谷东侧山坡挖筑有排水沟，废石场下游建有干砌石拦石坝 |
|  | 运输道路 | 道路总长约5.9km，道路路面平均宽度3.6m，路基平均宽6.1m，路面为砂石路面，路基断面形式为半挖半填式 |
|  | 爆破材料库 | 建筑面积500m2，包括雷管库房、炸药库房、发放警卫室等 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 产生量很小，直接泼洒采矿区抑尘 |
|  | 废气 | 矿石堆场粉尘 | 露天堆场，洒水抑尘 |
|  |  | 废石临时堆场粉尘 | 露天堆场，洒水抑尘 |
|  |  | 运输道路扬尘 | 道路未硬化，洒水抑尘 |
|  | 噪声 | 爆破及钻机设备噪声，配备个人防护用品 |
|  | 固体 废物 | 废石 | 在废石场内堆存 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，统一处理 |

### 3.1.2环保手续履行情况

代县程晋铁矿于2003年11月委托忻州市环境保护研究所编制了《代县程晋铁矿新建项目（采矿20万吨/年，选精矿粉5万吨/年）环境影响报告书》，忻州市环保局于2004年4月以【2004】忻环开函字第5号文对《代县程晋铁矿新建项目（采矿20万吨/年，选精矿粉5万吨/年）环境影响报告书》批复。

2016年5月20日，代县环保局以代环函【2016】44号《关于代县程晋铁矿采矿20万吨/年、产精矿5万吨/年建设项目竣工环境保护验收意见的函》同意该项目通过竣工环境保护验收。

### 3.1.3现有工程环境影响因素分析

#### 3.1.3.1大气环境影响因素分析

（1）矿石堆场粉尘

现有工程设有200m2的矿石堆场一座，露天堆放，铁矿进入矿石堆场暂存后外运销售。铁矿在堆存、装卸和运输过程中主要污染物为粉尘。

（2）穿孔粉尘

现有工程采用露天开采，岩石穿孔过程中会产生粉尘。

（3）爆破粉尘

露天开采炸药爆破岩石过程中会产生粉尘。

#### 3.1.3.2水环境影响因素分析

现有工程产生的废水主要为生活污水。

#### 3.1.3.3固体废物环境影响因素分析

（1）废石

现有工程废石产生量合计60万t/a，在矿区北侧废石场内堆存。

（2）生活垃圾

现有工程生活垃圾产生量合计6.6t/a，集中收集，统一处理。

#### 3.1.3.4噪声环境影响因素分析

现有工程主要噪声源为采矿机械、爆破、装载机及运输汽车交通噪声等，噪声级在90-110dB(A)之间。

#### 3.1.3.5生态环境影响因素分析

（1）露天采场

矿区中部已形成一个面积约为3.0hm2的露天采场，采场位于矿区中部的山梁及山坡位置，占地类型为裸地。开采已形成3个开采平台和边坡，开采平台面积约1.91hm2，边坡面积1.09hm2，采场最低标高1640m，最大标高1680m，台阶高度10—25m不等，开采边坡角为45—82°。采场内现有以前开采矿石后未清理的废石与弃土，废石弃土方量约0.1万m3，采场内大部分区域为裸露岩石，存在水土流失问题。

现有工程露天采场分布见图3-1。

（2）废石场

现在工程土石剥离物采用汽车运至废石场倾倒后，原有植被分布完全破坏，未覆土绿化，裸露堆放。

（3）进场道路

道路路面为砂石路面，道路无排水、绿化措施，水土流失较严重。

### 3.1.4现有工程污染物排放情况

根据《代县程晋铁矿新建项目（采矿20万吨/年，选精矿粉5万吨/年）环境影响报告书》及现场踏勘实际情况，现有工程污染物排放情况如下：

1、大气污染物

现有工程大气主要产污环节为穿孔爆破粉尘、堆场扬尘和装车运输等工序粉尘的无组织排放，无组织粉尘排放量约34.5t/a。污染物排放情况见表3.1-3。

表3.1-3  现有工程大气污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况t/a | 治理措施 | 排放情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔 | 粉尘 | 10 | 洒水抑尘 | 2.5 |
| 爆破 | 粉尘 | 80 |  | 20 |
| 堆存、装车、运输 | 粉尘 | 30 |  | 12 |

2、废水污染物

代县程晋铁矿原有职工40人，矿区设1个办公生活区，生活污水排放量约1.28m3/d（422.4m3/a），直接用于厂区抑尘洒水。污染物排放情况见表3.1-4。

表3.1-4  现有工程水污染物排放情况

| 污染源 | 废水排放量 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | 类别 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 生活污水 | 1.28 | 422.4 | 排放浓度(mg/l) | 200 | 90 | 150 | 20 |
|  |  |  | 排放量(t/a) | 0.084 | 0.038 | 0.063 | 0.008 |

3、固废

矿区固体废物主要有废矿石和少量生活垃圾，废石产生量为60万t/a，在矿区废石场内堆存；生活垃圾产生量为6.6t/a，集中收集，统一处理。

4、噪声

现有工程主要噪声污染源有采矿机械、爆破、装载机及运输汽车交通噪声等，配备个人防护用品。

### 3.1.5现有工程存在的环境问题及整改措施

根据《代县程晋铁矿新建项目（采矿20万吨/年，选精矿粉5万吨/年）竣工环境保护验收报告》和《关于代县程晋铁矿采矿20万吨/年、产精矿5万吨/年建设项目竣工环境保护验收意见的函》，结合现场踏勘情况，现有工程竣工环境保护验收环保措施及遗留环境问题见表3.1-5。

表3.1-5  现有工程竣工环境保护验收措施及遗留环境问题

| 类别 | 产污环节 | 竣工环境保护验收措施 | 遗留环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿石开采粉尘 | 洒水抑尘 | 无 |
|  | 道路运输扬尘 | 洒水抑尘 | 矿区道路未硬化 |
|  | 堆场扬尘 | 洒水抑尘 | 无 |
| 废水 | 生活污水 | 产生量很少，简单沉淀后用于矿区洒水抑尘 | 无 |
| 固体 废物 | 废石 | 矿区废石场内堆存 | 未进行生态恢复工作 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集，统一处理 | 无 |
| 噪声 | 设备噪声 | 配备个人防护用品 | 无 |

2016年5月20日代县程晋铁矿通过代县环保局竣工环保验收，环保验收后企业一直未进行生产。因此，现有工程竣工环保验收时遗留问题即为目前存在的环境问题。

结合现行环保政策要求及变更开采方式后工程内容变化情况，现有工程存在的环境问题及以新带老措施见表3.1-5。

表3.1-5  现有工程存在环境问题及以新带老措施

| 类别 | 产污环节 | 现有工程存在的环境问题 | “以新带老”措施（按照现行环保要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场粉尘 | 露天堆存 | 在工业场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80% |
|  | 道路扬尘 | 道路未硬化 | 矿区道路硬化，设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 |
| 废水 | 生活污水 | 产生量很少，简单沉淀后用于矿区洒水抑尘 | 在生活区新建一座地埋式生活污水处理站，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用 |
| 固体 废物 | 废石 | 废石场未进行生态恢复工作 | 对现有废石场进行生态恢复治理，并在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声影响大 | 按开拓系统重新布置，采用隔声、减振、消声器等降噪；加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 |
| 生态 | 露天采场 | 未清理的弃渣，采场内大部分平台与边坡裸露，存在水土流失问题 | 采场内弃渣清理至采场平台并进行平整，对平台覆土，进行绿化生态恢复 |
|  | 废石场 | 未进行生态恢复治理 | 对现有废石场进行整改和生态恢复治理 |
|  | 运输道路 | 路面未硬化，边坡未绿化，无排水措施 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复 |

### 3.1.6现有工程回顾性评价

#### 3.1.6.1生态环境影响回顾性评价

1、废弃露天采场

矿区中部已形成一个面积约为3.0hm2的露天采场，采场内现有以前开采矿石后未清理的废石与弃土，废石弃土方量约0.1万m3，采场内大部分区域为裸露岩石，存在水土流失问题。

本次评价提出生态恢复方案如下：

①工程措施

对采场内现有弃渣清理至采场平台并进行平整，平整面积1.91m3。对采场平台进行覆土，覆土面积为1.2hm2，覆土厚度为0.3m，覆土量为3600m3，土方取自取土场。

②植物措施

对覆土区域采用撒播草籽的方式进行植被恢复，撒播面积2.21hm2。露天采场生态恢复效果见图3-2。

2、废石场

矿区露天采场北侧自然沟设有废石场，目前该自然沟内废石分3个区域（1号、2号、3号）堆存，其间有矿区道路穿过，该废石场为现有露天采矿工程验收时的废石场。根据代县环保局于2016年5月20日以代环函【2016】44号《关于代县程晋铁矿采矿20万吨/年、产精矿5万吨/年建设项目竣工环境保护验收意见的函》，要求规范废石的处置，矿区排土场逐步、逐段完成生态恢复工作。现有废石场情况如下：

（1）1号区

1号区紧邻露天采场，位于露天采场北侧下游的坡面，地理坐标为东经112°58'30"，北纬38°53'45"，是露天采场剥离的土体和碎石随坡倾倒所形成的。渣场占地面积0.64hm2，占地类型为其他草地，因长期自上而下顺坡排放已形成一个扇形堆渣体，堆渣坡顶到坡脚最大高差约40m，废石量约2.0万m3，堆渣边坡坡度为30-45°，无排水措施，渣场未覆土，未进行生态恢复治理，存在滑坡风险。

（2）2号区

2号区位于1号渣场区下游，地理坐标为东经112°58'28"，北纬38°53'49"。渣场占地面积0.27hm2，占地类型为其他草地，废石方式为沿路随边坡自上而下顺坡排放，主要堆放有以往生产过程中产生的土体和碎石，堆渣坡顶到坡脚最大高差约25m，废石量约0.4万m3，边坡坡度为30-45°，无排水措施，渣场未覆土，未进行生态恢复治理，存在滑坡风险。

（3）3号区

3号区位于2号渣场区下游，地理坐标为东经112°58'53.81"，北纬38°53'41.77"。渣场占地面积0.24hm2，占地类型为其他草地，废石堆放方式为自上而下顺坡堆放，主要堆放有以往生产过程中产生的土体和碎石，堆渣坡顶到坡脚最大高差约30m，废石量约1.2万m3。目前已形成废石平台和边坡，边坡坡度为30-45°，沿沟谷东侧山坡挖筑有排水沟，废石场下游建有干砌石拦石坝，未进行生态恢复治理。

1、2、3号区均处在同一沟道，且位于沟道的中上游位置，堆渣方式为自上而下随坡倾倒，稳定性差，在一定条件下容易形成滑坡、泥石流等环境风险。同时运输道路的部分路段还处于弃渣场下游，可能会影响到后期运输安全。因此对该沟道废石场的弃渣进行统一处理。

对1号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化。对2号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化。在1号渣场区、2号渣场区东侧山坡新建排水沟，与3号渣场区排水沟连通。

在3号渣场区下游新建废石场作为本工程建设及运营期弃渣场，库容为13.1万m3，设计堆渣高度45m，最终堆放标高约为1528m，占地面积约为1.32hm2，能够满足该矿11.28年的处置需要。新建废石场应由有资质单位设计和施工，新建废石场主要建设内容如下：

1）拦挡工程

为了保证弃土弃渣边坡的稳定，设计在沟道出口处设置浆砌石挡渣墙，挡墙地面高程1483m，顶面高程为1485m。堆存方式从挡渣墙墙后自下而上进行分层堆放。当弃渣堆放至与挡墙顶部平齐后预留一5m宽的平台再起坡，弃渣堆放过程中需要进行分层碾压，每堆高1m进行压实以保证渣体和堆渣坡面的稳定性，堆放边坡坡比不大于1:2，堆高每抬高5m设置一3m宽的马道平台。挡渣墙断面见图3-3。

2）截洪沟

新建废石场上游汇水面积0.23km2，为防止上游沟道及坡面来水对该弃渣场造成洪水威胁，从而影响该弃渣场的稳定与安全。设计在弃渣场外围修筑浆砌石截洪沟，断面尺寸为底宽0.5m、深0.4m、边坡比为1:0.5，坡底比降0.16，壁厚0.3m的浆砌石梯形断面，设计总长度540m。

3）马道排水沟

在废石场形成坡面和马道平台后为了排出弃渣场内坡面汇水，需要设置马道排水沟。排水沟断面为底宽0.4m、深0.3m，侧墙和底板厚均为0.3m的浆砌石矩形排水沟，修建长度为650m。

4）覆土与植被恢复

对废石场边坡与平台进行覆土和植被恢复，覆土厚度为0.3m，覆土面积1.32hm2，覆土工程量4000m3。堆渣边坡进行植被恢复，植被恢复采用撒播白羊草草籽，植被恢复面积2.47hm2。

矿区废石场工程设计及恢复效果图见图3-3、3-4、3-5。

3、运输道路

本矿现有一条进场道路连接县乡公路和矿区，道路总长约5.9km，路基断面形式为半挖半填式，其中挖方边坡低于2m的路段长度为3.9km，挖方边坡均为土质边坡，坡度约为1:1—1.5:1。挖方边坡高为2—5m的路段长度为2.0km，挖方边坡包括土质边坡和石质边坡，边坡坡度约为1.5:1—3:1。

道路路面为砂石路面，道路无排水、绿化措施，水土流失较严重。本次评价提出生态恢复方案如下：

（1）工程措施

道路为半挖半填路基，设计在挖方路面的内侧修筑排水沟，估算需修筑排水沟总长度约为5.5km。排水沟根据地形条件分段排放至相近沟道，排水沟末端修筑干砌石护坦作为排水防冲消能措施。排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3。

（2）植物措施

对填方边坡进行植被恢复，对挖方边坡来说，对于边坡低于2m，边坡坡度在1:1—1:0.7的坡面，通过穴播种草的方式进行植被恢复，对于边坡高为2—5m，边坡坡度约为1：0.7—1：0.3的土质边坡和石质边坡路段，采用喷播植草方式进行边坡防护，喷播面积面积0.75hm2。

评价要求各项生态恢复治理工程可同时进行，治理工作在本次资源整合工程竣工环保验收前必须全部完成，并纳入环评最终的竣工验收。现有工程生态环境恢复清单见表3.1-6。

表3.1-6 现有工程生态环境恢复清单

| 工程内容 | 存在问题 | 治理效果 | 恢复目标 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 采场内大部分区域为裸露岩石，存在水土流失问题 | 采场内弃渣清理至采场平台并进行平整，对平台覆土，进行绿化生态恢复 | 绿化面积2.21hm2 | 本项目竣工环保验收前 |
| 废石场 | 废石分区堆存，未覆土绿化，存在水土流失问题 | 对1号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化。对2号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化。在1号渣场区、2号渣场区东侧山坡新建排水沟，与3号渣场区排水沟连通 | 1号渣场区绿化面积0.56hm2， 2号渣场区绿化面积0.23hm2 |  |
| 运输道路 | 道路路面为砂石路面，道路无排水、绿化措施，水土流失较严重 | 内侧修筑排水沟，边坡进行植被恢复 | 植被恢复面积0.75hm2 |  |

#### 3.1.6.2地下水环境影响回顾性评价

原铁矿生活用水从赵家湾水井用汽车运水，因此无输水管线。生活污水产生量微小，未经处理直接泼洒场地抑尘，以往采场中未见涌水及采坑积水。

（1）对含水层的影响

矿区范围内原有铁矿石开采会对矿山开采范围内的石炭—二叠系砂岩裂隙含水层、浅部基岩裂隙含水层及山间沟谷浅埋带第四系孔隙水含水层造成破坏影响，造成水位下降、水量减少。

由于地势较高，开采规模很小，对含水层及地下水的影响不明显，从下游水井水位监测与调查结果来看，水井水位并未受到明显影响。

（2）采空区积水

矿区范围内前期开采矿体地势整体较高，矿体围岩含水层发育程度很低，原有铁矿石开采会对采空区及周边的矿体围岩裂隙水含水层造成破坏影响，造成水位下降、水量减少，据调查前期开采期间矿坑水涌水量不大，对围岩及上覆含水层造成水量影响较小。由于矿山开采高程较高，矿坑水多直接排放形成再次补给，总体上对区域地下水水位影响不大。

（3）对地下水水质的污染影响

前期铁矿开采规模较小，工业污水、矿坑水水及生活污水产生后多未经处理直接排放，存在对区域水质的污染影响，但由于年代久远，存留至今污染影响很小。

矿山原有水体污染源主要为矿坑水和生活污水。矿坑水经沉淀处理排入沟谷内，生活污水未经处理全部排入沟谷内。水量较小，影响不大且为暂时影响，停止排放污染随之消失。

结合地下水水质现状监测与评价结果可以看出，区域范围内居民饮用水井并未受到明显的前期铁矿开采污染影响。

（4）对居民用水的影响

据实地调查走访，在本区早已有铁矿开采的历史，居民水井及取水情况至今并未受到铁矿开采的水量与水质影响，实地调查村庄与本矿距离较远，村庄水井水位并未出现明显的下降、水质也没有明显变化。

据此分析，区域范围村庄居民用水并未受到明显的铁矿开采影响。

## 3.2整合工程概况

代县程晋铁矿位于山西省代县新高乡赵家湾，距离县城东南约18.5km，运距约20km，行政区划隶属代县新高乡管辖，西距京原铁路、108国道直距17km，运距23.5 km；距代县火车站直距19km，运距约22 km。矿区与京原铁路、108国道、二广高速公路、代县火车站均有公路相通，交通较为便利。

根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，代县程晋铁矿资源整合后作为单独保留矿山，矿界面积不变为0.193km2，开采标高由1716.971m—1499.974m，开采方式为露天开采，核定开采能力15万t/a。

由于浅部易采矿体已采完，为变更采矿许可证和矿床开采方式，建设单位于2011年7月委托山西克瑞通实业有限公司编制项目开发利用方案，方案于2011年8月编制完成，并于2011年9月通过评审。根据山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字[2011]200号文）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》，确定矿区变更开采方式为地下开采。

整合后矿区地理位置图见图3-6。

### 3.2.1基本情况

- 项目名称：代县程晋铁矿15万t/a铁矿资源整合项目

- 建设单位：代县程晋铁矿

- 建设性质：资源整合

- 建设地点：代县程晋铁矿位于忻州市代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，行政区划隶属代县新高乡管辖，矿区地理坐标（北京54坐标）为：东经112°58′15″-112°58′40″，北纬38°53′34″-38°53′41″，中心地理坐标：东经112°58′12″，北纬38°53′41″。

- 总投资及资金来源：项目总投资1100万元，资金由企业自筹解决。

- 工作制度：年工作330天，每天3班，每班8小时。

（7）劳动定员：全厂劳动定员60人，其中生产工人50人，管理、技术人员10人。

（8）生产规模及产品方案

本项目设计生产能力15万吨/年。达产后，矿山建设一个开拓系统，包括：主斜井、平硐、1号回风平硐、2号回风平硐、西风井，开采Fe1矿体。本区铁矿石经附近选矿厂加工后外售精铁矿粉。

（9）建设周期和服务年限

工程建设期8个月，矿山服务年限11.28a。

### 3.2.2建设内容

本项目由工业场地、进场道路、输电线路、爆破材料库、职工生活区、废石场、取土场和废弃场地组成。开采变更后共涉及4个工业场地，分别为主斜井场地、1号回风平硐场地、2号回风平硐场地、西风井场地。

变更开采方式后，除了新建硐口（井口）及工业场地外，将原露天采场废弃外，其余工程都利用该矿原有，同时对部分设施进行改造。本工程建设内容与现有工程衔接关系见表3.2-1。

表3.2-1  本工程的建设内容与现有工程的衔接关系

| 工程类别 | 现有工程现状 | 本工程建设内容 | 与现有工程的关系 | 目前的建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 矿区 | 工业场地 | 无 | 新建主斜井场地，该场地位于矿界东南部，总占地面积约0.96hm2。设1600m主斜井、1600m平硐、配电室、空压机房、提升机房、原矿堆场、调度室和机修车间 | 新建工业场地 | 未建 |
|  |  | 主斜井 | 无 | 主斜井位于矿界3号点附近，X=4307328、Y=38411303（北京54坐标3°带），H=1600m；主斜井斜长292.38m，垂直深度100m，净断面2.5×2.63m2，倾角20°，用甩车道与各中段联接，该斜井为混合井，用串车提升矿岩及材料人员等 | 新建 | 未建 |
|  |  | 平硐 | 无 | 新建平硐，位于矿区中西部，X=4307372、Y=38411268（北京54坐标3°带），H=1600m | 新建 | 未建 |
|  |  | 回风平硐 | 无 | 新建1号回风平硐场地，该场地位于矿区东部，X=4307402、Y=38411202（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.05hm2，包括1650m1号回风平硐、通风机房、变电室和值班室 | 新建 | 未建 |
|  |  |  |  | 新建2号回风平硐场地，该场地位于矿区中部，X=4307379、Y=38410924（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.05hm2，包括1650m2号回风平硐、通风机房、变电室和值班室 | 新建 | 未建 |
|  |  | 西风井 | 无 | 新建西风井场地，矿区的西部，矿界4号点附近，X=4307287、Y=38410730（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.06hm2，设置通风机房、变电室和值班室 | 新建 | 未建 |
|  | 运输系统 | — | 斜井为串车提升，承担矿石及废石提升，并作为人行通道。提升设备采用JTK-1.6/20型单绳缠绕式提升机，主要生产中段均采用电机车运输矿、岩石，电机车型号ZK3-6/250型；次要生产中段采用矿车运输，人工推车；运输矿、岩石采用YFC0.7（6）型翻斗式矿车，每列电机车牵引5-6辆矿车，人工装卸 | 新建 | 未建 |
|  | 地面生产系统 | 原矿堆场、废矿石临时堆场为露天堆场 | 主斜井场地设机修车间、调度室、提升机房、空压机房、配电室、发电机房及矿石堆场。废石临时堆场等 | 新建 | 未建 |
| 辅助 工程 | 通风系统 | 无 | 回风平硐安装K系列节能风机 | 新建 | 未建 |
|  | 废石系统 | 露天采场北侧自然沟设有废石场，沿沟谷东侧山坡挖筑有排水沟，废石场下游建有干砌石拦石坝 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 | 改造+新建 | 未建 |
|  | 辅助设施 | — | 配电室、空压机房、提升机房、调度室、机修车间和材料库 | 新建 | 未建 |
|  | 进场道路 | 道路总长约5.9km，道路路面平均宽度3.6m，路基平均宽6.1m，路面为砂石路面，路基断面形式为半挖半填式 | 对现有道路进行硬化、绿化，修筑排水设施，新建矿区各新建工业场地连接道路 | 改造+新建 | 未建 |
| 公用 工程 | 给排水 系统 | 给水 | 生产及生活水源为外拉自赵家湾村水井，水质良好，可以作为本矿生产生活用水 | 生产及生活水源为外拉自赵家湾村水井，水质良好，可以作为本矿生产生活用水 | 利用 | 已实现 |
|  |  | 排水 | 矿井水 | 无 | 在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排 | 新建 | 未建 |
|  |  |  | 生活污水 | 未设生活污水处理设施 | 在生活区建设一座生活污水处理站，建设WSZ-AO-0.5型地埋式生活污水处理器，处理规模为0.5m3/h。生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排 |  |  |
|  | 供电系统 | 引自赵家湾村的10kv高压输电线路，线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设 | 引自赵家湾村的10kv高压输电线路，线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设；在各工业场地建设配电室，配备变压器一台。同时自备250kW发电机1组，以便应付紧急情况 | 利用+改造 | 已建成 |
|  | 供热系统 | 电采暖 | 电采暖 | 利用 | 已实现 |
| 环保工程 | 大气 | 矿石堆场粉尘 | 露天堆场，洒水抑尘 | 在主斜井场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%；将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 废石临时堆场粉尘 | 露天堆场，洒水抑尘 | 主斜井场地设1座300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率80% | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 运输道路扬尘 | 道路未硬化 | 矿区道路硬化，设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 | 改造 | 尚未实施 |
|  |  | 爆破炮烟 | 产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小。 | 产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小 | — | — |
| 环保工程 | 废水 | 矿井水 | -- | 在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%，矿井涌水经处理后，全部用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 生活污水 | 水量少，泼洒矿区抑尘 | 在生活区建设一座生活污水处理站，建设WSZ-AO-0.5型地埋式生活污水处理器，处理规模为0.5m3/h。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排 | 新建 | 尚未实施 |
|  | 固废 | 废石 | 露天采场北侧自然沟设有废石场，沿沟谷东侧山坡挖筑有排水沟，废石场下游建有干砌石拦石坝 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石。从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟 | 改造+新建 | 尚未实施 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，统一处理 | 集中收集，送代县环卫部门指定的处置地点 | 利用 | 已实施 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 爆破及钻机设备噪声，配备个人防护用品 | 提升机基础减振、隔声 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  |  |  | 通风机合理布局、基础减振、安装消声器、扩散器 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  |  |  | 空压机基础减振、空压机房单独封闭隔声，室内采用吸声材料，采用隔声门和通风隔声窗 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  |  |  | 水泵室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 主井出矿 | — | 加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 运输车辆 | — | 限制车速，限制鸣笛 | 新建 | — |
|  | 生态 | 排污影响 | 污染物排放对生态环境影响较大 | 按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响 | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 废石场 | 废石场未进行生态恢复治理 | 对现有废石场进行生态恢复治理，并在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 | 改造+新建 | 尚未实施 |
|  |  | 工业场地 | -- | 主斜井工业场地绿化面积2000m2，绿化系数为20% | 新建 | 尚未实施 |
|  |  | 运输道路沿线 | 路面未硬化，边坡未绿化，无排水措施 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复，道路边坡绿化面积0.5hm2 | 改造 | 尚未实施 |
|  |  | 露天采场 | 未进行生态恢复治理 | 采场内弃渣清理至采场平台并进行平整，对平台覆土，进行绿化生态恢复 | -- | 尚未实施 |
|  | 环境管理监测机构 | 设置环境管理机构 | 设置环境管理机构 | 利用 | 已实施 |
| 储运工程 | 矿石堆场 | 露天堆场，无防尘措施 | 在主斜井场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%；将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 | 新建 | 尚未实施 |
|  | 废石临时堆场 | 露天堆场，无防尘措施 | 主斜井场地设1座300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80% | 新建 | 尚未实施 |
|  | 废石场 | 露天采场北侧自然沟设有废石场，沿沟谷东侧山坡挖筑有排水沟，废石场下游建有干砌石拦石坝 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石。从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟 | 改造+新建 | 尚未实施 |
|  | 爆破材料库 | 建筑面积500m2，包括雷管库房、炸药库房、发放警卫室等 | 建筑面积500m2，包括雷管库房、炸药库房、发放警卫室等 | 利用 | 已建成 |
|  | 汽车运输 | 路面未硬化，边坡未绿化，无排水措施 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复，道路边坡绿化面积0.5hm2 | 改造 | 尚未实施 |
| 职工生活区 | 职工生活区在矿界外北约30m处，搭建有12间简易彩钢平房，占地面积约0.1hm2 | 将现有12间简易彩钢平房设置为办公室、食堂、浴室、宿舍等，作为本工程办公生活区 | 利用 | 已建成 |

### 3.2.3主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.2-2。

表3.2-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩设备 | YGZ-90 | 台 | 5 |
| 2 | 提升机 | JTK-1.6/20 155KW | 台 | 2 |
| 3 | 抽入式轴流通风机 | BKY-N210 15KW | 台 | 3 |
| 4 | 局扇风机 | YBT42-2 5.5KW | 台 | 5 |
| 5 | 空气压缩机 | VF6-7 BLT-120A-8 | 台 | 3 |
| 6 | 电耙绞车 | 0.5m3，200t/台·日 | 台 | 5 |
| 7 | 装药器 | BQF-100 | 台 | 5 |
| 8 | 发电机 | TYPE-TIHI-200 | 台 | 2 |
| 9 | 水泵 |  | 台 | 5 |

### 3.2.4主要原、辅材料消耗

本项目原辅材料主要指炸药和导爆管,其使用情况见表3.2-3。

表3.2-3  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 使用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 380 t/a |
| 2 | 导爆管 | 30万玫 |

### 3.2.5公用工程

3.2.5.1 给排水

（1）给水水源

本矿目前用水通过拉水车从赵家湾水井取水。赵家湾村设有1口供水井，作为居民饮用及灌溉水源，井深40m，取水含水层为第四系孔隙水，目前实际供水人数约60人。根据走访村民调查，目前该井出水量能够满足村民饮用及灌溉需求，矿区取水未影响到村民正常用水。

因此，赵家湾村水井依旧可作为本矿运营期给水水源，矿方已与赵家湾村委签订了取水协议。生活区设1个容积为50m3水箱，生产区设1座容积为200m3高位水池。

（2） 给水系统

本项目用水环节包括生活用水、生产用水、绿化用水、道路洒水和堆场洒水。

①生活用水

本项目劳动定员60人，均为周边村民，设值班休息室、食堂、洗浴，厕所为旱厕。

②生产用水

矿山生产用水主要为凿岩用水，用水量约1.5m3/d。

③工业场地及堆场洒水

本项目堆场总面积1100m2，洒水按2L/(m2/次)计算，2次/d，则用水量4.4m3/d；工业场地硬化面积8000m2，洒水按0.5L/(m2/次)计算，则用水量4m3/d。

④绿化用水

本项目总绿化面积4000m2，绿化用水量按1.0L/（m2•d）计，则用水量4m3/d。

⑤道路洒水

本项目道路面积约8000m2，洒水量按0.5L/(m2·d)计，则用水量4m3/d。

项目用排水情况见表3.2-4，水平衡见图3-7、图3-8。

表3.2-4 项目用排水量一览表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 用水频次 | 用水量(m3/d) | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开拓系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凿岩用水 | -- | -- | 1.5 | -- |  |
| 2 | 堆场洒水 | 2L/(m2/次) | 2次/d | 4.4 | -- | 1100m2 |
| 3 | 绿化洒水 | 1.0L/(m2/次) | 1次/d | 4 | -- | 4000m2 |
| 4 | 工业场地抑尘洒水 | 0.5L/(m2/次) | 1次/d | 4 | -- | 8000m2 |
| 5 | 道路洒水 | 0.5L/(m2/次) | 1次/d | 4 | -- | 8000m2 |
|  | 小计 |  |  | 17.9 |  |  |
| 二 | 办公生活 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活 用水 | 办公生活区 | 10L/(人·d) | 40人 | 0.4 | 0.32 |  |
|  |  | 主斜井场地 | 10L/(人·d) | 20人 | 0.2 | 0.16 |  |
| 2 | 食堂用水 | 10L/人·餐 | 20人 | 0.4 | 0.32 | 每人每天2餐计 |
| 3 | 洗浴用水 | 40 L/(人·d) | 60人 | 2.4 | 1.92 |  |
| 4 | 洗衣用水 | 20L/kg•干衣 | 30人 | 0.6 | 0.48 | 1kg/人*d |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

（3）排水

本项目排水主要包括矿井涌水和生活污水。

①矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院出具的涌水量情况说明，程晋铁矿开采Fe1号矿体，井下正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

本工程在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，用于处理矿井水。井下水处理站配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，可以满足矿井水处理要求。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%。矿井水经矿井水处理站深度处理后全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。

②生活污水

本项目生活污水产生量为3.2m3/d。

本工程在生活区建设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，用于处理生活污水。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。

主斜井工业场地生活污水设污水收集池收集后由矿区污水罐车运至生活区污水处理站调节池，同办公生活区生活污水一起经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。

非正常情况下，矿井涌水和生活污水将在各自污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用。

图3-7   项目非采暖期水平衡图（m3/d）

图3-8   项目采暖期水平衡图（m3/d）

3.2.5.2 供电

本项目用电引自赵家湾村的10kv高压输电线路，线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设。在各工业场地建设配电室，配备变压器一台。同时自备250kW发电机1组，以便应付紧急情况。

3.2.5.3 供暖

本项目采暖热负荷见表3.2-5。

表3.2-5  主井场地采暖热负荷计算表   室外采暖温度：-13℃

| 序号 | 建筑物名称 | 室内计算温度（℃） | 建筑物体积（m3） | 采暖 热指标(W/m3.k） | 室内外温度差（℃） | 耗热量104W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采暖 | 通风 | 供热 | 合计 |
| 1 | 提升机房 | 15 | 681.6 | 2.5 | 28 | 4.77 | // | // | 4.77 |
| 2 | 空压机房 | 15 | 646.4 | 2.5 | 28 | 4.52 | // | // | 4.52 |
| 3 | 风机房 | 15 | 201.6 | 1.7 | 28 | 0.96 | // | // | 0.96 |
| 3 | 机修间 | 15 | 422.4 | 1.7 | 28 | 2.01 | // | // | 2.01 |
| 4 | 矿井水处理站 | 15 | 425.6 | 2.5 | 28 | 3.34 | // | // | 3.34 |
| 5 | 生活污水处理站 | 15 | 291.2 | 2.5 | 28 | 2.04 | // | // | 2.04 |
| 6 | 调度室 | 18 | 121.6 | 1.7 | 31 | 0.64 | // | // | 0.64 |
| 7 | 办公室 | 18 | 706.1 | 1.7 | 31 | 3.72 | // | // | 3.72 |
| 8 | 宿舍 | 18 | 652.8 | 1.7 | 31 | 3.44 | // | // | 3.44 |
| 9 | 浴室+食堂 | 18 | 220.8 | 1.7 | 31 | 1.16 | // | // | 1.16 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 26.6 | // | // | 26.6 |

本工程办公生活区洗浴使用太阳能，各个井筒不需井筒保温，各工业建筑、行政福利建筑物的采暖全部采用电热采暖，职工饮水加热采用电热水器，食堂燃料采用液化石油气。

#### 3.2.5.4矿区道路

本矿现有一条进场道路连接县乡公路和矿区，道路总长约5.9km。本工程在对现有道路进行改造的基础上，新建连接主斜井场地、1号回风平硐场地、2号回风平硐场地和西风井场地道路，新建道路长约1.2km，矿区道路总长7.1km。

矿区道路路基断面形式为半挖半填式，其中挖方边坡低于2m的路段长度为3.9km，挖方边坡均为土质边坡，坡度约为1:1—1.5:1。挖方边坡高为2—5m的路段长度为2.0km，挖方边坡包括土质边坡和石质边坡，边坡坡度约为1.5:1—3:1。

现状道路路面为砂石路面，道路无排水、绿化措施，水土流失较严重。提出以下生态恢复措施：

（1）工程措施

设计在挖方路面的内侧修筑排水沟，估算需修筑排水沟总长度约为6.5km。排水沟根据地形条件分段排放至相近沟道，排水沟末端修筑干砌石护坦作为排水防冲消能措施。排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3。

（2）植物措施

对填方边坡进行植被恢复，对挖方边坡来说，对于边坡低于2m，边坡坡度在1:1—1:0.7的坡面，通过穴播种草的方式进行植被恢复，对于边坡高为2—5m，边坡坡度约为1：0.7—1：0.3的土质边坡和石质边坡路段，采用喷播植草方式进行边坡防护，喷播面积面积0.15hm2。

运输道路防护设计图见图3-9。

### 3.2.6土石方平衡

本项目建设期动用的土石方量共计1.52万m3，其中挖方0.96万m3，填方0.56万m3，借方0.36万m3，弃方0.4万m3，弃方运往新建废石场，露天采场借方取自取土场。

开采运行期间动用土石方量为井下废石产出量9.07万m3，全部运往新建废石场；废石场覆土借方量为0.4m3。

工程土石方平衡计算详见表3.2-6。

表3.2-6 工程土石方平衡计算表  单位：万m3

| 阶段 | 项目区 | 挖方 | 填方 | 借方（取土场） | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 工业场地 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
|  | 进场道路 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 露天采场 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0 |
|  | 井筒掘进 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
|  | 取土场 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 1.32 | 0.56 | 0.36 | 0.4 |
| 运营期 | 井硐开采 | 9.07 | 0 | 0 | 9.07 |
|  | 废石场 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 取土场 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 9.47 | 0 | 0.4 | 9.07 |

### 3.2.7 工程占地

本项目占地面积9.58hm2；按占地性质包括永久占地面积5.98hm2，临时占地面积0.6hm2；按占地类型包括灌木林0.16hm2，其它草地1.65hm2，裸地4.17hm2，交通运输用地3.6hm2。本工程占地面积统计详见表3.2-7。

表3.2-7 工程占地面积统计表  单位：hm2

| 项目区 | 总面积 | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 灌木 林地 | 其它 草地 | 裸地 | 交通运输用地 |
| 工业场地 | 主斜井场地 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
|  | 1号回风平硐场地 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 2号回风平硐场地 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
|  | 西风井场地 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 进场道路 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 输电线路 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 爆破材料库 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 办公生活区 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 废石场 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |
| 废弃场地 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 取土场 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 合计 | 9.58 | 8.98 | 0.6 | 0.16 | 1.65 | 4.17 | 3.6 |

### 3.2.8总平面布置

本项目由工业场地、进场道路、输电线路、爆破材料库、职工生活区、废石场、取土场和废石场组成。

变更开采方式后，除了新建硐口（井口）及工业场地外，将原露天采场废弃外，其余工程都利用该矿原有，同时对部分设施进行改造。

（1）主斜井场地

本项目新建主斜井场地位于矿界东南部，矿界3号拐点附近，总占地面积约0.96hm2，占地类型为裸地，占地性质为永久占地。场地内设计布置有1600m主斜井、1600m平硐、配电室、空压机房、提升机房、原矿堆场、调度室和机修车间，建设矿井水处理站。

（2）1号回风平硐场地

该场地位于矿区东部，为新建场地，占地面积约0.05hm2，占地类型为裸地，占地性质为永久占地。设计场内设置有新建的1650m1号回风平硐、通风机房、变电室和值班室。

（3）2号回风平硐场地

该场地位于矿区的中部，紧邻废弃的露天采场，为新建场地，占地面积约0.06hm2，占地类型为裸地，占地性质为永久占地。场内主要有利用已有的1650m2号回风平硐，新建通风机房、变电室和值班室。

（4）西风井场地

该场地位于矿区的西部，矿界4号点附近，为新建场地，占地面积约0.06hm2，占地类型为灌木林地，占地性质为永久占地。设计场内设置有通风机房、变电室和值班室。

（5）进场道路

该矿现有一条进场道路连接县乡公路和矿区，该道路可以满足开采方式变更后的矿山运输要求。道路总长约5.9km，道路路面平均宽度3.6m，路基平均宽6.1m，路面为砂石路面，路基断面形式为半挖半填式。根据道路挖方边坡的不同，可将道路大致分为两种。其中挖方边坡低于2m的路段长度为3.9km，挖方边坡均为土质边坡，坡度约为1：1—1：0.7。挖方边坡高为2—5m的路段长度为2.0km，挖方边坡包括土质边坡和石质边坡，边坡坡度约为1:0.7—1:0.3。

另外为保证运输车辆的交通安全，在道路填方边坡堆筑了梯形断面的防护土埂，土埂高约0.5m。该道路已修建多年，挖填方边坡稳定，但坡面缺少植物措施。进场道路占地面积约3.6hm2，占地类型为交通运输用地，占地性质为永久占地。

（6）输电线路

输电线路：该矿现有输电线路为引自赵家湾村的10kv高压输电线路，该线路可满足开采变更后的建设生产需求。线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设，永久占地面积约0.03hm2，占地类型为其他草地。该线路已架设多年，输电线路沿线的临时占地的植被已自然恢复。

（7）爆破材料库

原有爆破材料库运行良好，可以满足矿山后期开采使用，爆破材料库位于露天采场北侧的山坡，包括有雷管库房、炸药库房、发放警卫室等，占地面积约0.05hm2，占地类型为裸地，占地性质为永久占地。

（8）职工生活区

原有职工生活区在矿界外北约30m处，搭建有12间简易彩钢平房，场地内已全部采用碎石土硬化，占地面积约0.1hm2，占地类型为灌木林地，占地性质为永久占地。矿山后期开采可以利用该职工生活区，设置办公室、食堂、浴室、宿舍等，无需新建，本次配套建设生活污水处理站。

（9）废石场

矿区露天采场北侧自然沟设有废石场，目前该自然沟内废石分3个区域（1号、2号、3号）堆存，其间有矿区道路穿过。

（10）露天采场

目前在矿区中部已形成一个面积约为3.0hm2的露天采场，采场位于矿区中部的山梁及山坡位置，占地类型为裸地。

（11）取土场

矿区北侧设置一处取土场。紧邻进场道路的山坡，植被类型为草丛，植被覆盖度约60%，土层厚度为10-20m的黄土。取土场面积0.6hm2，占地类型为其它草地，占地性质为临时占地，最大取土高度为10m，取土量约0.76万m3。

各工业场地建筑内容特征表见表3.2-6。

矿区总平面布置图见图3-10，主斜井工业场地平面布置图见图3-11，办公生活区平面布置图见图3-12，1号回风平硐平面布置图见图3-13，2号回风平硐平面布置图见图3-14，西风井场地平面布置图见图3-15。

表3.2-6 各工业场地建筑内容特征表

| 工业场地 | 建（构）筑物名称 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 主斜井场地 | 调度室 | 砖混结构，建筑面积1000m2 |
|  | 机修车间 | 砖混结构，建筑面积300m2 |
|  | 提升机房 | 砖混结构，建筑面积300m2 |
|  | 空压机房、配电室、发电机房 | 砖混结构，建筑面积300m2 |
|  | 矿石堆场 | 地面硬化，四周设防风抑尘网，占地面积800m2 |
|  | 废石临时堆场 | 地面硬化，四周设防风抑尘网，占地面积300m2 |
|  | 矿井水处理站 | 设1套矿井水处理设施，占地面积100m2 |
|  | 主斜井口 | H=1600m |
|  | 平硐口 | H=1600m |
| 1号回风平硐场地 | 通风机房 | 砖混结构，建筑面积80m2 |
|  | 变电室 | 砖混结构，建筑面积50m2 |
|  | 值班室 | 砖混结构，建筑面积30m2 |
|  | 1号回风平硐 | H=1650m |
| 2号回风平硐场地 | 通风机房 | 砖混结构，建筑面积80m2 |
|  | 变电室 | 砖混结构，建筑面积50m2 |
|  | 值班室 | 砖混结构，建筑面积30m2 |
|  | 2号回风平硐 | H=1650m |
| 西风井场地 | 通风机房 | 砖混结构，建筑面积80m2 |
|  | 变电室 | 砖混结构，建筑面积50m2 |
|  | 值班室 | 砖混结构，建筑面积30m2 |
|  | 西风井 | H=1675m |
| 办公生活区 | 办公室 | 彩钢结构，建筑面积125m2 |
|  | 宿舍 | 彩钢结构，建筑面积90m2 |
|  | 食堂 | 彩钢结构，建筑面积20m2 |
|  | 浴室 | 彩钢结构，建筑面积30m2 |
|  | 生活污水处理站 | 设1套矿井水处理设施，占地面积80m2 |

### 3.2.9工程主要技术经济指标

工程主要技术经济指标见表3.2-6。

表3.2-6  工程主要技术经济指标

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质及资源 |  |  |  |
| 1 | 矿区范围内保有资源量 | 万t | 172.81 | 122b+333 |
| 2 | 开发利用储量 | 万t | 169.17 | 122b+333 |
| 3 | 设计可采储量 |  | 143.80 |  |
| 4 | 地质储量平均品位 | % | 27.30 | TFe |
| 5 | 产品方案 |  | 送选厂加工后售精矿粉 |  |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 6 | 开拓方式 |  | 平硐—主斜井 |  |
| 7 | 采矿方法 |  | 有底柱分段崩落法 |  |
| 8 | 阶段高度 | m | 50 |  |
| 9 | 矿块长度 | m | 25~30 |  |
| 10 | 底柱厚度 | m | 6.5 |  |
| 11 | 分段或分层高度 | m | 13 |  |
| 12 | 漏斗间距 | m | 5~6 |  |
| 13 | 矿块回采率 | % | 85 |  |
| 14 | 采矿贫化率 | % | 15 |  |
| 15 | 废石混入率 |  | 15 |  |
| 16 | 矿石年产量 | 万t/年 | 15 |  |
| 17 | 服务年限 | 年 | 11.28 |  |
| 18 | 采出矿石平均品位 | % | 27.43 | TFe |
| 19 | 矿山工作制度 |  | 330天/年 3班/日 |  |
| 三 | 占地面积 |  |  |  |
| 20 | 工业场地 | ha | 1.23 | 4个工业场地+生活区 |
| 21 | 进场道路 | km | 5.9 | 现有道路改造 |
| 22 | 废石场 | ha | 1.02 | 新征占地，其它草地 |
| 23 | 取土场 | ha | 0.6 | 现有，其它草地 |
| 四 | 员工总人数 | 人 | 60 |  |
| 五 | 建设项目投资 | 万元 | 1100 |  |
| 六 | 建设工期 | 月 | 8 |  |

### 3.2.10资源概况

#### 3.2.10.1矿区境界

根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，代县程晋铁矿资源整合后作为单独保留矿山，整合后矿界没有变化，由4个拐点圈定，矿区面积为0.193km2。拐点坐标见表3.2-2，矿区位置及范围图见图3-2。

表3.2-2  矿区拐点坐标

| 拐点 编号 | 西安80坐标（3°带） | 西安80坐标（6°带） | 北京54坐标（6°带） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 4307509.30 | 38410649.13 | 4308850.462 | 19670915.239 | 4308898 | 19670986 |
| 2 | 4307605.09 | 38411112.41 | 4308961.466 | 19671375.241 | 4309009 | 19671446 |
| 3 | 4307279.16 | 38411259.74 | 4308640.465 | 19671533.245 | 4308688 | 19671604 |
| 4 | 4307149.35 | 38410644.29 | 4308490.460 | 19670922 | 4308538 | 19670993 |

#### 3.2.10.2资源与储量

根据《山西省代县程晋矿区铁矿资源储量核实报告矿产资源储量备案证明》、《山西省代县程晋矿区铁矿资源储量核实报告评审意见书》，截止2007年12月底，矿区内累计查明铁矿资源储量209.91万t，保有资源储量172.81万t，其中122b类别可采储量37.72万t，333类别可采储量135.09万t。设计利用资源储量169.17万t，设计可采储量143.80万t，设计生产规模15万t/年，设计矿山生产服务年限11.28年。

本项目储量估算结果图见图3-16。

#### 3.2.10.3矿体特征

1、矿体产状及变化

本区矿体赋存于文溪组含铁岩段的斜长角闪片麻岩中，属沉积变质型铁矿，产状与岩层产状一致，矿体呈层状、似层状产出。大部分分布于矿区中，只有Fe1-1的西部延伸至区外，矿体地表露长300-800m，区内为300-500m，宽4-20m，总体产状倾向340~355°，倾角50~77°。

矿区西侧出露矿体一条，编号为Fe1，具分叉现象，在现开采区范围内体现为两条矿体，从北向南编号为Fe1-1、Fe1-2。

从地形地质、矿体赋存条件、矿山开采现状来看，山坡较陡，矿体延伸至185m以上，矿体厚度多为中厚，矿体倾角为倾斜至急倾斜，矿体倾角上部较陡，下部变缓，厚度变厚。矿层倾向于地面坡向相同，矿层倾角大于地面坡度。

2、矿体描述

Fe1-1矿体，出露于矿区中部，区内地表出露长800m，采矿证范围内长500m，宽4—20m，走向近东西向，西部延伸出区外，倾向340~355°，倾角50~77°，在矿区的西部具分叉现象，分叉矿体编号为Fe1-2。

Fe1-2矿体：位于Fe1-1矿体南40m处，地表出露长约300m，宽12m±，走向、倾向与Fe1-1矿体相同。

#### 3.2.10.4矿床开采技术条件

（1）矿区水文地质

①水文地质概况

矿区位于区域水文地质单元的弱富水区，含水层主要为风化裂隙水，下部基岩为相对隔水层。本矿体全部位于当地侵蚀基准面以上。

②矿坑涌水水量

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院出具的涌水量情况说明，程晋铁矿开采Fe1号矿体时，井下正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

（2）工程地质

矿山目前采矿方法为地表露采，地表露采边坡700±，目前矿区内暂未发生工程地质问题。

区内矿体顶底板地层为斜长角闪片麻岩，含铁石英岩，故抗风化能力强，岩石一般比较新鲜完整，属弱风化带。本区顶底板岩层为中等稳固型。但随着采深的不断增加，应对开采工作加强管理，随时注意顶底板及边坡角的变化，边坡角应控制在50～70°之间。并对岩石的稳定性进行测试，以防事故发生。

（2）环境地质

矿区属中山地区，基岩裸露，植被很少，工作区不会占用耕地，区内暂无泥石流、滑坡等灾害地质现象，属地质环境简单型。本区地震基本烈度VII～VIII度。

矿区为基岩裸露地区，覆盖物厚度小，不会引起大的地质灾害。因边坡失稳可能引发崩塌、滑坡、裂缝等，采矿场产生的剥离岩石，由于堆放不合理或者管理不善，可能引发泥石流，露采破坏岩体的完整性，改变了地形地貌，破坏了植被，导致水土流失，坑采无支护，可能引起坍塌。

## 3.3开采工艺

### 3.3.1开拓系统

（1）开拓方案

本矿区内主要矿体Fe1-1、Fe1-2矿体，两者保有资源储量各占全区的50%左右。Fe1-1 、Fe1-2矿体相距较近，矿体赋存的标高相同，矿体产状相同，走向、倾向相同。设计所采用的采矿方法大致相同，故对其一同开拓，在开采顺序上予以合理安排。本矿区共设计1套独立开拓系统对本矿区矿体进行开拓，开拓方案为斜井——平硐开拓。采用自上而下分阶段开采，同一阶段先开采上盘的Fe1-1矿体再回采下盘的Fe1-2矿体，同一矿脉采用后退式开采。确定1600m以上采用平硐开拓，1600m以下采用斜井开拓，均为新掘井筒，按照垂直高度50进行阶段划分，布置四个水平划分四个阶段开采，其中上部1650m水平为回风水平，其它为运输水平。各阶段平巷均布置于矿体下盘脉外，各硐（井）口都同时作为安全出口。

主斜井井口设在矿体下盘矿界东南角附近1600m水平，主斜井斜长292.38m，垂直深度100m，净断面2.5×2.63m2，倾角20°，用甩车道与各中段联接，该斜井为混合井，用串车提升矿岩及材料人员等。新建1600m、1650m水平平硐作为回风平硐，在矿区西部新建西回风井。各硐口位置见表3.3-1。

表3.3-1  硐口情况表

| 名称 | 坐标（北京54坐标3度带） | 硐口标高 | 方位角 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600m主斜井 | X=4307328、Y=38411303 | 1600m | 273° | 新建 |
| 1600m平硐 | X=4307372、Y=38411268 | 1600m | 262° | 新建 |
| 1650m1号回风平硐 | X=4307402、Y=38411202 | 1650m | 264° | 新建 |
| 1650m2号回风平硐 | X=4307379、Y=38410924 | 1650m | 264° | 新建 |
| 西风井 | X=4307287、Y=38410730 | 1675m | -- | 新建 |

（2）井下运输系统

开拓方式为平硐—斜井开拓。斜井口位于矿体东部下盘侧翼，标高为1600m水平，阶段高度为50m，主要阶段有1500m、1550m、1600m、1650m。其中1600m、1650m水平为平硐，主要作用为回风巷，主运输水平为1500m、1550m、1560m水平。

斜井为串车提升，承担矿石及废石提升，并作为人行通道。提升设备采用JTK-1.6/20型单绳缠绕式提升机，电机功率155kw，主要生产中段均采用电机车运输矿、岩石，电机车型号ZK3-6/250型；次要生产中段采用矿车运输，人工推车；运输矿、岩石采用YFC0.7（6）型翻斗式矿车，每列电机车牵引5-6辆矿车，人工装卸。

（3）通风系统

新鲜风流由斜井进入，经井底车场及中段运输巷道到各个需风点冲洗工作面后，经由回风巷道由风井排到地表。

掘进工作面采用局扇进行通风，一般为抽入式，在独头长巷道掘进是采用混合式通风，采用主扇风机通风。

（4）排水系统

矿井采用集中排水，泵房设在1500中段，将矿井各中段涌水一部分排至+1600m斜井地表，矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部综合利用于井下和地表洒水不外排。

开拓系统垂直纵投影图见图3-17，地形地质及总平面布置图见图3-18。

### 3.3.2开采顺序

开采总顺序为：Fe1-1、Fe1-2为相邻平行矿体，一般先开采上盘的Fe1-1矿体，再回采下盘的Fe1-2矿体。阶段的开采顺序采用下行式，先采上部阶（分）段，后采下部阶（分）段，由上而下逐阶（分）段回采；上下分段同时回采时，上部分段超前，下部分段水平距离应不小于分段高度的1.5倍。同阶（分）段采用后退式开采，回采顺序一般与主风流方向相反，由两翼向石门退采，以获得较好的通风效果。首采地段选择在当Fe1-1上部中段矿体，上部中段开拓系统容易形成，该部位储量级别较高。

根据地表地形、矿体赋存条件、矿体产状等本次设计分段为1500m、1550m、1600m、1650m四个分段，分段高度为50m。

### 3.3.3开采方法

开发利用方案确定的采矿方法为有底柱分段崩落法，矿体自上而下将阶段划分为分段，沿矿体走向按一定顺序，用强制崩落或利用地压与矿石自重落矿，实现单步骤连续回采；崩落矿石是在覆盖岩石的直接接触下，借助矿石的自重和振动力的作用，经底部机构放出。随着矿石的放出，覆盖岩石随之下降，充满采矿区，实现地压管理。

- 矿块结构

矿体阶段高为50m，矿块长度30m，矿块宽度为矿厚，分段高度13m，底柱高度为6.5m，漏斗间距5~6m，采矿回采率85%，废石混入率与矿石贫化率均为15%。

2、采准切割工艺

采准工作：沿矿体走向每隔25～30m布置一条穿脉运输巷道，与中段低盘沿脉运输巷道构成运输系统。在中段内每隔2～3个矿块设置一个人行材料井。用联络巷与各分段电耙道贯通。在采场内下一个分段采用独立垂直放矿溜井，以上分段采用倾斜分枝溜井，电耙道沿矿体走向布置于底盘围岩中，形成行人、通风、出矿系统，并在堑沟巷上方约10 m处布置一回采凿岩平巷。堑沟巷道布置在矿体下盘围岩中，形成单侧堑沟式底部结构，

采准巷道有：穿脉运输巷道、通风人行天井、分段凿岩巷、电耙巷道、溜井、斗颈、斗穿、及堑沟凿岩巷道等。

切割工程包括切割巷、切割井及切割槽，自凿岩平巷上掘切割天井和切割平巷，以切割天井和切剀平巷为自由面，形成切割槽。

3、回采工艺

以电耙道为单元，自上而下分段回采，采用中深孔或深孔钻机，在凿岩平巷内钻凿上向扇形中深孔或深孔，向切割槽方向进行挤压爆破。在“V”型堑沟内的崩落矿石，通过安装在电耙道内的电耙耙入矿块小井，最终汇入主溜矿井。由于崩落矿石直接与上部覆盖岩石接触，为减少矿石损失与贫化，应使矿石与废石接触面保持一定的状态（水平或倾斜）下降，因此，各分段出矿时，应综合考虑上下分段、相邻矿块的出矿情况，制定周密的放矿顺序和放矿量。

在分段凿岩巷中，采用YG2-90凿岩机配TJ-25凿岩台架，打向上垂直扇形中深孔，中深孔深度5—15 m，钻头直径Φ65~72 mm，凿岩效率21m／台·班。炮孔最小抵抗线Wl. 5～2.0m，W/d为25~30，排距、间距1. Sm孔底距1.8~2.2m，拉槽孔排距1~1.2m。

装药采用BQF - 100装药器，装药效率为360 kg/h，装药系数为0.8炸药采用硝铵岩石炸药，起爆方式为导爆管雷管复试起爆，待中深孔打完后再进行回采。回采以矿房中央切割槽为自由面向两侧退采，每次爆破1~2排。

- 采场搬运及放矿

采场搬运采用电耙绞车，配0.5m3耙斗。

- 采场通风

采场通风主要依靠主扇形成的风压，新鲜风流从装矿穿脉进入人行材料井道个分段联络巷，经电耙道后至相邻采场的溜井回风。污染分流经采场另一侧溜井排至上中段穿脉再经回风棚平巷排至端部回风井排到上部总回风道抽出地表。

- 放矿

有底柱分段崩落法是在覆盖岩石下进行放矿的，因此在回采初期必须形成覆盖层。覆盖层的形成主要是根据矿体赋存条件、距地表的距离、地面和井下现状、废石来源等情况确定。选择形成方式方法时，首先考虑自然崩落，其次再考虑强制崩落。为防止覆盖围岩提前混入崩落岩石，造成矿石提前损失与贫化，覆盖岩层的块度应大于崩落矿石的块度。放矿时，小颗粒矿岩的流动速度通常大于大颗粒矿岩的流动速度，如果废石块度小于矿石块度，则废石向下流动的速度快于矿石，放出椭球体内的矿石未放完之前，就会出现贫化，因此，覆盖岩层的块度应大于崩落矿石的块度，以优化贫损指标。

### 3.3.4地面生产系统

矿石经矿车提升后，转载进入储矿场储存待运。主斜井东北侧设置一个800m2的储矿场，原矿运至选矿厂洗选后外售。

### 3.3.5辅助生产系统

（1）机修间

机修间担负全矿机电设备的修理及简单的维护，机修车间建筑面积为300m2。

（2）调度室

调度室建筑面积为1000m2。

（3）提升机房

提升机房建筑面积为300m2。

- 空压机房、配电室、发电机房

总建筑面积为300m2。

采矿方法图见图3-19。

## 3.4影响因素分析及治理措施

### 3.4.1施工期影响因素分析及治理措施

#### 3.4.1.1污染影响因素分析及治理措施

本工程建设期8个月，施工范围主要在该矿工业场地区域。工程施工影响范围主要为该矿工业场地及邻近区域，施工活动的影响为废气、废水、固体废物排放、噪声对区域环境的影响。其中以施工噪声和废气对环境的影响比较显著。

1、废气

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等。施工人员生活污染源为食堂炉灶。

项目采取施工场地和矿区道路定时洒水抑尘、施工材料遮盖存放等抑尘措施，控制施工扬尘对周围环境空气的不利影响。

2、废水

施工期的废水主要有矿井涌水、施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工队伍排放的生活污水。矿井涌水主要污染物为COD、SS；施工区的冲洗与设备清洗废水主要污染物为SS、油类；施工人员生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS。废水经沉淀池沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。施工场地设置防渗旱厕，施工人员生活污水主要为盥洗废水，产生量较小，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。施工期废水不会对周围水环境产生明显影响。

3、噪声

施工过程中的产噪设备包括钻机、挖掘机、装载机、运输汽车等产噪设备及爆破产生的噪声，产噪声级为75～110dB(A)，对周围声环境产生一定影响。项目通过选用低噪声设备，合理安排施工时间，控制施工噪声对周围声环境的不利影响。

4、固体废物

本工程施工过程中产生的固体废物主要包括：井、巷道掘进产生的弃渣、施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量生活垃圾等。

矿区清理废石和掘进弃渣堆存至废石场内，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收，建筑垃圾送建筑垃圾填埋场；生活垃圾应运往当地环卫部门指定地点处置。

#### 3.4.1.2 生态影响因素分析及治理措施

施工期对当地生态环境的破坏主要表现在场地平整、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，包括对景观的影响、对土壤环境的影响、对植被的影响、对野生动物的影响及水土流失影响。

施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，项目建设结束后应进行植被恢复。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

对于施工过程中产生的掘进废石和废弃建筑材料，要及时处置，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

### 3.4.2运营期环境影响分析及治理措施

#### 3.4.2.1大气环境

本项目矿山开采方式为地下开采，办公生活区冬季采暖采用电热取暖，矿山运营期大气污染源主要为：原矿堆场粉尘，废石临时堆场粉尘，道路运输扬尘，此外还有少量的井下爆破炮烟。

（1）堆场粉尘

本工程主斜井东北侧设置1个原矿堆场和1个废石临时堆场，原矿堆场长40m，宽20m，废石临时堆场长20m，宽15m。矿石和废石在堆存、装卸过程中主要污染物为粉尘。

①堆存起尘

堆存起尘：Q=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

式中：Q—堆场起尘量，mg/s；

U—临界风速，m/s；

S—堆场表面积，m2；

ω—空气相对湿度，取60%；

W—物料湿度。

经计算，原矿堆场起尘量为4.2t/a，废石临时堆场起尘量为3.1t/a。

②装车扬尘

矿石装车机械落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公式如下：

Q=0.03U1.6·H1.23·e-0.28ω

式中：Q—装车起尘量，kg/t；

U—平均风速，m/s；

H—物料落差，m；

W—物料含水率，%。

本工程开采量为15万吨/年，起尘量为38.1t/a。

③出井矿石卸车起尘量

出井矿石卸料起尘量，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下：

Q=M/13.6·e0.61u

式中：Q—卸料起尘量，g/次；

U—平均风速，m/s；

M—卸车量，t。

本工程开采量为15万吨/年，采用罐笼提升，起尘量为35.2t/a。

综上，总起尘量为80.6t/a。

环评要求矿方对原矿堆场和废石临时堆场四周设挡风抑尘网并设喷水设施，挡风抑尘网高度按实际地形设计，挡风抑尘网总高度达到6m（矿石堆最高高度按4.0m考虑），抑尘效率可达80%。堆场总面积约1100m2。

则粉尘排放量为16.1t/a。

另外，环评要求将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点，减少落矿过程的粉尘排放。平硐井场和风井井场设置喷水设施，以减少排弃废石排放的粉尘。

（2）运输道路扬尘

本矿运输扬尘主要来自：①矿石由原矿堆场运至选矿厂过程；②废石由工业场地运至废石场工程。运输采用20吨柴油车，运输过程中道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源。矿石运输道路长6.5km，废石运输道路长0.2km。运输路线为碎石路面，路况一般。

交通运输起尘采用下述经验公式进行计算：

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km辆；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

M——车辆载重，t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a。

运输过程起尘量估算见表3.4-4。

表3.4-4 运输过程起尘量估算

| 路段 | 货物 | P (kg/m2) | V (km/h) | M (t/车) | Q (t/a) | L (km) | Qp (kg/km.辆) | Qp′ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿堆场-选矿厂 | 矿石 | 0.1 | 20 | 20 | 150000 | 6.5×2 | 0.39 | 38.0 |
| 工业场地-废石场 | 废石 | 0.1 | 20 | 20 | 22500 | 0.2×2 | 0.39 | 0.18 |

经计算，本矿道路扬尘量合计38.18t/a。为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载。

通过以上粉尘控制效率85%，则运输扬尘量为5.7t/a。

（3）井下爆破炮烟

井下开采时采用炸药进行松动爆破，爆破后产生的炮烟主要成分为CO2、N2，还有少量的NOx和SO2。根据有关测试数据统计，1kg炸药爆炸产生的废气量为0.107m3，本项目一次爆破时使用炸药为10.0kg，则废气量为0.428m3，产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小。

#### 3.4.2.2水环境

本项目运营期废水主要为矿井涌水和生活污水。

（1）矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院出具的涌水量情况说明，程晋铁矿开采Fe1号矿体，井下正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

本工程在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，用于处理矿井水。井下水处理站配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，可以满足矿井水处理要求。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%。矿井水经矿井水处理站深度处理后，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。

（2）生活污水

矿区生活污水产生量共计3.2m3/d。

本工程在生活区建设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，用于处理生活污水。

污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。

非正常情况下，矿井涌水和生活污水将在各自污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用。

#### 3.3.2.3固体废物

本项目运营期排放的主要固体废物为废石和生活垃圾。

（1）废石

本项目采用地下开采，开拓方式为平硐—斜井开拓，废石混入率与矿石贫化率均为15%。本项目矿石开采能力为15万t/a，则废石产生量为15万t/a×15%=22500t/a。

本矿废石分别由平硐、主斜井提升至地表，运往废石场合理堆存。矿山服务期废石总产生量约9.07万m3，按松散系数1.3，沉降系数0.1，可得需要废石场的有效容积为10.61万m3。

本项目设置一个废石场：位于矿区北部200m处沟谷，沟谷中基岩裸露，岩体厚度较厚，岩性为斜长角闪岩及蛇纹岩，基础较好，沟底地势平缓，沟谷纵向坡度5°，不占用基本农田及林地，沟内植被零散，主要为杂草类草丛，汇水面积0.23km2。

废石场长约150m，平均宽度约35m，深25m，库容约13.1万m3，建设期井筒掘进弃渣产生量为0.4万m3，剩余容量为12.7万m3，能够满足该矿11.28年的处置需要（程晋铁矿剩余服务年限11.28a）。

弃渣从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟。

（2）生活垃圾

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后送环卫部门指定地点处置。

#### 3.3.2.4噪声

本工程噪声源主要为各类机械设备如提升机，通风机、空压机和各类水泵等。

为了有效控制噪声对环境的污染，主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的方法。具体措施如下：

⑴选用低噪声设备，并进行基础减振。

⑵将空压机置于厂房内，采取密闭隔声、减振等措施。

⑶个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

⑷矿区及道路两旁进行绿化，可减少噪声对周围环境的污染。

⑸对主井出矿工序，环评要求加强管理，减少出矿落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料。

⑹运输噪声，对进入矿区的机动车辆，采取限制鸣笛措施，减少交通噪声。

通过采取噪声防治措施后，可大大降低噪声对环境的影响。

#### 3.3.2.5生态环境

（1）生态环境影响因素

工程生态环境影响因素主要为工程排污、固废堆场、运输道路沿线、采矿引起的地表错动等生态影响。

工程排放的大气污染物（粉尘）、固体废物影响评价区内居民身体健康，影响动、植物的生存和生长，还污染大气、水体、土壤环境。

废石淋溶水对周围环境有一定的影响，废石排放占地、对自然景观造成一定影响。本工程废石场为自然荒沟，采取周围截排水措施的情况下，发生灾害性事故的可能性很小。运输道路沿线扬尘污染会对道路沿线的植被产生影响。本工程采矿对生态系统的影响主要表现为地表错动，加剧岩石的风化和剥蚀。

（2）生态保护措施

①采取措施减轻工程排污对生态环境的影响

按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响。

②加强固废的合理处置

环评规定对废石进行合理排放、填沟、覆土、植被恢复。

③铁矿开采过程中不可避免的对地表产生破坏，主要是工业场地、道路、废石场等的建设过程对矿区生态环境产生影响，工程提出了合理绿化和土地复垦措施。

针对上述情况，评价要求：根据现场调查，工程矿山各环节对矿山区生态影响明显，对此应按照以下原则实施矿区生态恢复：根据地表特征，宜林则林，宜农则农，修复破坏的土地，适当进行土地复垦；根据道路建设现状，实施边坡防护与排水渠建设，防治水土流失，配套进行道路绿化。

④绿化

矿区绿化总面积为3.86公顷，工业场地绿化系数为20%，运输道路外侧边坡设绿化带。评价认为从矿区工业场地和办公生活区总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地，种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

⑤运输道路沿线生态保护

本矿运输道路大部分为已有道路，本矿为方便运输废石及取土对部分运输路线进行平整，运输道路建设期主要的生态环境影响为平整开挖道路产生的生态环境破坏，开挖处主要的环境影响为扬尘及开挖道路时产生的水土流失，对此提出以下要求：施工时仅在道路路面处进行施工，不得随意扩大施工范围；加强施工人员环保教育；在土方开挖时避开雨季，4级以上大风天气禁止开挖土方；开凿出废弃土石及时送废石场堆存。运营期运输道路要洒水抑尘，清扫保洁。

### 3.4.3服务期满后恢复措施

对于地表塌陷造成的裂缝，评价要求建设单位采取以下措施：

⑴对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地，采用黄土填堵方法。将裂缝挖开，填土夯实。

⑵对裂缝透穿土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。首先用粗砾石填堵孔隙，其次用次粗砾，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，用反滤层填堵后，可防止水土流失，使生态环境逐渐恢复。

⑶对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产区别对待。破坏程度轻微，不影响矿井生产，对其它各个方面也没有多大损害，则按一般处理方法处理；中度以上的要进行土地平整治理。

对于服务期满后的废石场，其综合治理工程包括：①夯实、覆土，②复垦、平整及绿化。

服务期满后对工业场地内各种建筑设施可根据当地附近村庄需要双方协商妥善处理如办公区、食堂、库房等。对不能利用场地，宜进行林业复垦，条件较好、投资差异不大时可进行农业复垦。

## 3.5污染源源强核算

### 3.5.1废气

本工程废气污染物源强核算结果列于表3.5-1。

### 3.5.2废水

本项目废水污染物源强核算结果列于表3.5-2。

表3.5-1  大气污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 污染源 | 源型 | 废气量 （m3/h） | 排放参数m | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放 时间 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率% | 浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） | h/a | / |
| 原矿 堆存 | 原矿 堆场 | 面源 | -- | 40×20m | 粉尘 | -- | 4.2 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | 80 | -- | 0.84 | 7920 | 大气 |
| 废石临时堆存 | 废石临时堆场 | 面源 | -- | 20×15m | 粉尘 | -- | 3.1 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | 80 | -- | 0.62 | 7920 | 大气 |
| 矿石 外运 | 装车 | 面源 | -- | -- | 粉尘 | -- | 38.1 | 在堆场内装车，堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | 80 | -- | 7.62 | 2640 | 大气 |
| 矿石 出井 | 卸车 | 面源 | -- | -- | 粉尘 | -- | 35.2 | 出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 | 80 | -- | 7.04 | 7920 | 大气 |
| 运输 | 汽车 运输 | 线源 | -- | 6.7km | 粉尘 | -- | 38.18 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载 | 85 | -- | 5.7 | 7920 | 大气 |
| 爆破 | 井下 爆破 | 面源 | 0.428m3/次 | -- | CO2、N2等 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大气 |

表3.5-2  废水污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 装置 | 排放源 | 废水量（m3/a） | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h/a） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生 浓度mg/L | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 排放 浓度mg/L | 排放量（t/a） |  |  |
| 井下 开采 | // | 矿井 涌水 | 11550 | COD | 100 | 1.2 | 采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺 | 90 | 10 | 0.1 | 7920 | 不外排 |
|  |  |  |  | SS | 150 | 1.7 |  | 90 | 15 | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.5 | 0.02 |  | 50 | 0.75 | 0.009 |  |  |
| 办公 生活 | // | 生活 污水 | 2498.1 | SS | 150 | 0.37 | 生物接触氧化法+消毒处理工艺 | 90 | 15 | 0.037 | 7920 | 不外排 |
|  |  |  |  | BOD5 | 90 | 0.22 |  | 85 | 13.5 | 0.033 |  |  |
|  |  |  |  | COD | 200 | 0.50 |  | 85 | 30 | 0.075 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.0625 |  | 50 | 12.5 | 0.03 |  |  |

### 3.5.3固体废物

本项目固体废物源强核算结果列于表3.5-3。

表3.5-3  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废 属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处置方式 | 处置量（t/a） |  |  |
| 矿山 开采 | // | 废石 | 一般 固废 | 22500 | 送废石场合理处置 | 22500 | 0 | 废石场 |
| 办公、生活 | // | 生活 垃圾 | // | 9.9 | 集中收集后送环卫部门指定地点处置 | 9 | 0 | 环卫部门统一处置 |

### 3.5.4噪声

本项目噪声源强核算结果列于表3.4-5。

表3.5-4  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表排放源强表

| 噪声源 | 噪声源 位置 | 数量 （台） | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机 | 提升机房 | 2 | 90 | 基础减振、隔声 | 60 |
| 2 | 通风机 | 风机房 | 8 | 100 | 合理布局、基础减振、 安装消声器、扩散器 | 65 |
| 3 | 空压机 | 空压机房 | 3 | 110 | 基础减振、空压机房单独封闭隔声，室内采用吸声材料，采用隔声门和通风隔声窗 | 80 |
| 4 | 水泵 | 水泵房 | 5 | 90 | 室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 | 75 |
| 5 | 主井出矿 | 出矿溜槽 | 1 | 90 | 加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 | 60 |
| 6 | 运输车辆 | - | - | 90 | 限制车速，限制鸣笛。 | 70 |

## 3.6以新带老环保措施及整合后污染物排放变化情况

### 3.6.1“以新带老”环保措施

本次评价对现有工程存在的环境问题进行调查，并在此基础上提出整改方案，整改措施见表3.6-1。

表3.6-1  现有工程存在环境问题及整改措施

| 类别 | 产污环节 | 现有工程存在的环境问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场粉尘 | 露天堆存，未设防护设施 | 在工业场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80% |
|  | 道路扬尘 | 道路未硬化，运输扬尘大 | 矿区道路硬化，设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 |
| 废水 | 生活污水 | 产生量很少，简单沉淀后用于矿区洒水抑尘 | 在生活区新建一座地埋式生活污水处理站，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用 |
| 固体 废物 | 废石 | 废石场未进行生态恢复工作 | 对现有废石场进行生态恢复治理，并在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声影响大 | 按开拓系统重新布置，采用隔声、减振、消声器等降噪；加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 |
| 生态 | 露天采场 | 未清理的弃渣，采场内大部分平台与边坡裸露，存在水土流失问题 | 采场内弃渣清理至采场平台并进行平整，对平台覆土，进行绿化生态恢复 |
|  | 废石场 | 未进行生态恢复治理 | 对现有废石场进行整改和生态恢复治理 |
|  | 运输道路 | 路面未硬化，边坡未绿化，无排水措施 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复 |

### 3.6.2整合后污染物排放情况

本次整合完成后，污染物排放情况见表3.6-3。

表3.6-3  整合后矿区污染物排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 矿井涌水 | COD | 100mg/L | 1.2t/a | 10mg/L | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L | 1.7t/a | 15mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L | 0.02t/a | 0.75mg/L | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 200mg/L | 0.50t/a | 30mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 | 90mg/L | 0.22t/a | 13.5mg/L | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.37t/a | 15mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0625t/a | 12.5mg/L | 0 |
| 大气 污染物 | 废石临时堆场 | 粉尘 | // | 5.8t/a | // | 1.16t/a |
|  | 装车 | 粉尘 | // | 4.1t/a | // | 0.82t/a |
|  | 卸车 | 粉尘 | // | 38.1t/a | // | 7.62t/a |
|  | 运输道路 | 粉尘 | // | 35.2t/a | // | 7.04t/a |
|  | 井下爆破 | CO2、N2等 | // | 38.18t/a | // | 5.7t/a |
| 固体 废物 | 矿山开采 | 废石 | 22500t/a | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 9.9t/a | 9.9t/a |
| 噪声 | 产噪设备 | 90～110dB（A） | 70～80dB（A） |

### 3.6.3整合后污染物排放变化情况

本项目整合前后污染物排放变化情况见表3.6-4。

表3.6-4 项目污染物排放变化情况表

| 污染物名称 | ①现有工程排放量t/a | 资源整合工程 | ⑤以新带老消减量t/a | ⑥=①+④-⑤最终排放量t/a | ⑦=⑥-①资源整合工程前后变化量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ②产生量t/a | ③削减量t/a | ④=②-③排放量t/a |  |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 34.5 | 83.2 | 66.6 | 16.6 | 22.5 | 16.6 | -17.9 |
| 废水 | COD | 0.084 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.084 | 0.1 | 0.016 |
|  | BOD5 | 0.038 | -- | -- | -- | 0.038 | -- | -- |
|  | SS | 0.063 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.063 | 0.2 | 0.137 |
|  | 氨氮 | 0.008 | 0.02 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.001 |
| 固体废物 | 废石 | 60万 | 22500 | 0 | 22500 | 60万 | 22500 | -57.75万 |
|  | 生活垃圾 | 6.6 | 9.9 | 0 | 9.9 | 6.6 | 9.9 | +3.3 |

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查

### 4.1.1 地理位置

代县位于山西省东北部，雁门关下，北据恒山余脉，南跨五台山麓，滹沱河横贯东西，地处东经 112°44′～113°22′，北纬 38°50′～39°21′，东临繁 峙，西接原平，南界五台，北毗山阴，属忻州市管辖，南北长约60km，东西宽约39km。滹沱河由东北向西南横贯全境，地貌特征为“两山夹一川”，“七山一水二 分田”。全县土地由山地、丘陵和河谷盆地盘结而成。代县县城距忻州市 90km，距太原160km。全县总面积 1696km2。

代县程晋铁矿位于忻州市代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，行政区划隶属代县新高乡管辖，矿区地理坐标（北京54坐标）为：东经112°58′15″-112°58′40″，北纬38°53′34″-38°53′41″，中心地理坐标：东经112°58′12″，北纬38°53′41″。

本矿周边无其他矿区相邻，项目交通位置图见图4-1，四邻关系图见图4-2。

### 4.1.2 地形地貌

代县地形轮廓呈长方形，南北长60km，东西宽39km。基本地貌是由山地、黄土丘陵和河谷盆地盘结而成。根据地形特点，分北部、南部山区、中部平川与丘陵。北部山丘属恒山山脉，横卧于雁北、忻定二盆地之间，山坡北陡南缓，层峦迭嶂，内长城蜿蜒其上，山势为东北西南走向。南部山区属五台山山脉，群山起伏，山峰从立，山势东北西南走向，海拔1600m左右，高差500～1000m。 山峰以黑圪塔尖为最高，海拔2548m，是该县屋脊，也是县东南屏障。中部平川丘陵区滹沱河横贯代县全境，北部为丘陵区，是代县主要农作物的播种地，占代县农田耕地总面积的85%。

本项目所在区域属南部山区，区内地形切割强烈，沟谷发育，地貌主要为冲沟和山梁，地形总体呈南高北低。

### 4.1.3 区域地质

代县境内出露的地质有中太古界恒山群，上太古界五台群、下元古界滹沱群、古生界寒武系、奥陶系、新生界第三系，第四系等。上太古界五台群，分布在县境内的五台山区，恒山区的雁门关至水岭一带出露，总面积900km2。下元古界滹沱群主要分部于康家湾到小中嘴一带，马武寒尖等地也有零星出露，总面积约100km2。新生界包括下第三系渐新统，上第三系上新统及第四系更新和全新统，其中下第三系渐统分布于滹沱河北岸的孤孤脑、子母石万、大山贝等地。面积约为15km2，岩性为黑绿色伊丁石化玄武岩。而上第三系土新统，则分布于李家庄村南的边山地带及高凡村附近三级基座阶地下部、滹沱河北岩黄土沟中也有零星分布，可分为上下两套，下部为冲积砂砾层夹粘土层，厚度约5～38m，上部为粘上层夹钙质层和碎石层，厚度约1至5m，含三趾马化石。

区域位于华北地台山西断隆，五台山断拱五台凸起的中部。

地层：区域出露地层有上太古界五台超群石咀群及台怀群、下元古界滹沱超群的豆村群、古生界寒武系和奥陶系、新生界第四系。

构造：区内褶皱、断裂发育。

a．褶皱构造：区内主体构造为殷家会一宽滩的复式倒转背斜，南西端扬起，北东端倾没长48公里，轴向55-750，南翼正常，倾角32-53°，北翼倒转，倾角20-80°。

b．断裂构造：区域断裂以北东东向和北西西向两组为主，北北西向断层有板峪一铺上正断层。岩头一繁支山断裂北东东向构造以韧性剪切带为主。

岩浆岩：区内岩浆活动主要有两期：早期的吕梁期以酸性和基性为主，酸性岩分布于照山、智存沟、峨口等地。基性岩分布于绿青化咀羊角沟一带。晚期的燕山期多为酸性的花岗岩、花岗斑岩，其中以滩上岩体规模最大，其它地方零星出露。

### 4.1.4 水文地质

区域地下水含水层主要分布有第四系冲洪积潜水含水层和基岩风化裂隙含水层。

（1）第四系冲洪积潜水含水层 主要分布在各沟谷之中，岩性为第四系冲洪积砂砾石层，含水层厚度不均，一般为0.5～5.0m，水位埋深不定。水化学类型为HCO3.Cl-Ca.Mg，矿化度为0.56g/l。

（2）基岩风化裂隙弱含水层 区域基岩长期裸露地表，风化裂隙较为发育，裂隙深度不稳定，透水性良好，但由于区域沟谷较为发育，植被发育一般，地形有利于自然排水，因此降水渗入风化裂隙带内的水量较为贫乏，为弱含水层，地下水埋深不定，单位涌水量0.0019L/s，水化学类型为HCO3.SO4-Ca.Mg，矿化度为0.42g/l。

区域水文地质图见图4-3。

### 4.1.5 地表水

代县境内主要河流为滹沱河，发源于繁峙、流经县域，多年平均流量0.976m3/s，最大年平均清水流量2.63m3/s，最小年平均清水流量0.02m3/s。境内流经区域：北岸有枣林、磨坊、城关、阳明堡4个乡镇，南岸有峨口、聂营、下庄、新高4个乡镇。至阳明堡镇小寨村入原平县境，境内流域面积1457km2。

距离本项目最近的地表水体为东侧900m处的中解河，属海河流域滹沱河水系，发源于代县赵家湾村高太乙庄南面的西峨岭，流域面积128km2，河长29.3km，在高新乡河头村汇入滹沱河。代县地表水系图见图4-4。

中解水库位于忻州市代县境内的中解河中游，控制流域面积107.3km2，总库容400万m3，是一座以防洪、灌溉为主的小型水库。水库枢纽由大坝、泄洪洞、灌溉输水洞及溢洪道组成。大坝为钢纤维砼面板堆石坝，最大坝高35m。

### 4.1.6 气候气象

代县属温带性季风气候，四季分明。冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热雨量集中，秋季天高气爽。年平均风速1.9m/s，以N-NE为主，全年静风频率为26%。

县域气候受地形影响，平川、丘陵、山地的气候差异较大。全县大致分为三个气候区。平川温和干旱气候区，年平均气温8.4℃，无霜期平均166天，年降水量平均442.2mm，年主导风向为东北风。山区低温多雨气候区，年平均气温6.4℃，无霜期平均130天，年降水量平均579.6mm，风较大。丘陵温暖干旱气候区，年平均气温9℃，无霜期平均170天，年降水量平均579.6mm，温暖、干旱、无霜期长。

### 4.1.7 土壤类型

全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地 43.47万亩，林地33.77万亩，园地2.96万亩，天然草地2.3630万亩；建设用地8.51万亩；水域占地14.88万亩；未利用土地147.73万亩，含荒草地、裸岩、田坎、盐碱地、宜林荒山荒地；其它用地0.31万亩。根据代县土壤普查资料，代县土壤分布着褐土、草甸土、水稻土、山地草甸土、山地棕壤、栗钙土、盐土共7个土类，61个土种。

### 4.1.8 植被

全县宜林面积83万亩，主要集中地山区，现有林地面积38万亩，森林覆盖率14.73%，木材蓄积量6.23万m3，主要树种山区为松、杉、桦等针阔混交林，丘陵为槐、椿及苹果、梨、枣、杏等经济林，平川为杨、柳、榆等四旁绿化树种。

经现场调查，项目所在区域主要自然植被为荆条、胡枝子、铁杆蒿、披碱草等，经济作物有桃核等，主要农作物为玉米，区域植被覆盖率一般。

### 4.1.9 动物

代县野生动物资源有豹、狼等数十种。代县境内已发现陆栖动物70余种，其中鸟类39种，哺乳类19种、爬行类9种，两栖类6种。金雕为国家一级保护动物，分布在南山滩一带林地；黑鹳、灰鹤为国家二级保护动物，分布在上、新高一带；秃鹫为国家二级保护动物，一般分布于河流周边。评价区陆生动物以啮齿类动物为主，如鼠类、野兔等，大型动物很少，无国家重点保护物种。

### 4.1.10 矿产资源

代县矿产资源较为丰富，代县是铁矿生产大县，全县已探明的铁矿资源总储量为14.49 亿吨，占全省已探明储量的42.8%，居全省第一；由8个矿床构成，其中大型矿床5个，中型矿床2个，小型矿床1个，分布于县境内山羊坪、板峪、黑山庄、白峪里、张仙堡、赵村一带。

代县钛(金红石)矿远景储量2亿吨，储量位居全省第一，全国第二，其中碾子沟金红石矿是仅次于湖北枣阳的全国第二大矿。

此外，代县境内的金矿、花岗岩、钾长石、石灰石、金、银、铜等储量都十分可观，极具开采价值。

### 4.1.11 地震

本区地震烈度为7～8度，地震加速度值为0.2g。

### 4.1.12 赵杲观国家森林公园

山西省赵杲观国家森林公园（原代县国营滩上林场），地处五台山支脉的天台山，植被茂密，其植被状况基本与五台山基本一致，最高点1951米，最低点1000米，公园面积为46.67km2。公园原为代县国营滩上林场，于1992年由原林业部林造批字（1992）200号文件批准成立，成为国家森林公园。赵杲观国家森林公园地处代县南部偏西，全园均处于新高乡境内，地理坐标为东经112°58′19″~113°02′32″，北纬38°53′49″~38°58′34″之间。森林公园批复面积为46.67km2，林业用地为4374.69hm2，占总面积的93.7%，非林业用地291.98 hm2。森林长势随山就势，特别是赵杲观附近的针阔混交林，更具特色，主要以油松和桦树混交林为主，其状千姿百态，蔚为壮观，或高入云霄，或匍匐于地，或横空飞跃，或展臂迎客，或钉岩挂柱，或倒挂悬空，且有山桃、山杏、刺梅、照山白、黄栌等植被，形成的森林景观构成了一幅天然的画卷。野生动物种类繁多，出没其间有国家一类保护动物金雕，二类保护`动物豹等20多种，鸟类30多种，药材40余种，其中首推乌头，品质优良，储量颇丰，观中尼僧视为镇观之宝。

森林公园中共有7个行政村，在公园的北部，西边界以河为界，北边界和东边街以山脊线为界，划定青社村和探马石村的部分范围；从公园的中部以南，即从交口自然村其，东边界和西边界都以山脊线为界，整村划进了洪寺村、同盟村、上庄村、张仙堡和龙马村，村界即为公园边界，公园总体呈现两山夹一沟的地形。

2014年山西省赵杲观国家森林公园进行了范围调整，将公园最北端立地条件差、没有乔木林分布、旅游资源溃乏、环境条件恶劣和管理不便的地块调整出去，面积为236.21hm2，全部为青社村所辖范围；同时将公园西部边界以西，滩上林场林地集中分布的探马石村地块调整进入森林公园管理范围内，面积为269.61 hm2。赵杲观国家森林公园调整后总面积为4700.07 hm2。2014年11月26日国家林业局以林场许准[2014]2155号“关于准予山西赵杲观国家森林公园改变经营范围的行政许可决定”对调整后的森林公园进行了核准。

调整范围位于原公园北部边界附近的新高乡青社村，是公园的边缘地带，位于东经112°58′19″~112°59′30″，北纬38°57′57″~38°58′34″之间，面积为236.21hm2，全部为集体所有。其中：未成林地30.84hm2，宜林荒山荒地173.71 hm2，非林业用地31.66 hm2，调出面积的覆盖率为0。

调入森林公园西部新高乡探马石村，把原公园西部边界向西边延伸1000m左右，把滩上林场集中分布的地块纳入公园管理范围内。位于东经112°59′56″~113°0′09″，北纬38°55′17″~38°55′28″之间，面积为269.61hm2，全部为集体所有。其中：乔木林地55.08hm2，未成林地158.27hm2，宜林荒山荒地53.47 hm2，非林业用地2.79hm2，调入面积的覆盖率为20.4%。

本项目不在赵杲观国家森林公园范围内，矿区边界距离赵杲观国家森林公园西南边界约3.6km，赵杲观国家森林公园范围见图4-5。

### 4.1.13 水源地

全县下辖6镇5乡，乡镇集中式供水水源均为地下型水源，供水井地下水类型为孔隙承压水与孔隙潜水。全县所辖11个乡镇中，上馆镇为城镇集中供水，已完成水源保护区划分工作作，聂营镇供水方式为分散供水。其余9个乡镇均属集中供水，为本次水源地保护工作的重点。

采用集中供水的9个乡镇均设有集中供水工程，均为地下水型水源地。其中，峨口镇有供水井6眼，峪口乡有供水井2眼，其余7个乡镇各有供水井1眼。供水水源地基本情况调查见表4.1-1。代县乡镇集中供水水源地分布图见图4-6。

表4.1-1  代县乡镇供水情况统计表

| 序号 | 乡镇 | 水源地含水层类型 | 水源地个数 | 水源井个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上馆镇 | 孔隙承压水 | 2 | 12 | 1个为规划水源 |
| 2 | 阳明堡镇 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中 供水水源地 |
| 3 | 峨口镇 | 孔隙承压水 | 1 | 6 |  |
| 4 | 枣林镇 | 孔隙承压水 | 1 | 1 |  |
| 5 | 滩上镇 | 孔隙潜水 | 1 | 1 |  |
| 6 | 新高乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 |  |
| 7 | 峪口乡 | 孔隙承压水 | 1 | 2 |  |
| 8 | 磨坊乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 |  |
| 9 | 胡峪乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 |  |
| 10 | 雁门关 | 孔隙承压水 | 1 | 1 |  |
| 11 | 聂营镇 | 孔隙潜水 |  |  | 分散供水 |

距本项目最近的水源地为新高乡集中供水水源地，位于项目北侧14km处。新高乡集中供水水井开采中更新统中粗砂孔隙水，静止水位高于隔水底板5m，地下水开采类型为孔隙承压水，一级保护区半径为130m，不设二级保护区。

## 4.2  环境保护目标

### 4.2.1环境空气保护目标

环境空气保护目标主要为评价范围内的村庄，保护对象为村庄居民，保护要求为环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气保护目标具体情况见表4.2-1。保护目标分布见图2-1。

表4.2-1  环境空气保护目标情况

| 序号 | 名 称 | 地理位置 | 相对方位 | 距离(km) | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家湾村 | N 38°54'14.28"、E112°59'26.11" | NE | 1.2 | 370 |
| 2 | 韩家湾村 | N 38°53'4.63"、E112°59'42.67" | SE | 1.5 | 400 |

### 4.2.2地表水环境保护目标

地表水环境保护目标为中解河，本区段水环境功能为一般河流源头水保护，保护要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目边界距离中解河900m。项目位置与中解河的相对位置关系见图4-4。

### 4.2.3地下水环境保护目标

根据评价区水文地质条件分析，地下水环境保护目标主要为评价区村庄居民饮用水井，保护要求为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。地下水环境保护目标见表2.9-2。保护目标分布见图2-1。

### 4.2.4声环境保护目标

本项目边界200m范围内无村庄等敏感目标。

### 4.2.5生态保护目标

生态保护目标为工程影响范围内的植被和土壤，包括11.07ha落叶阔叶灌丛，76.31ha灌草丛和42.44ha草丛。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

## 4.4 生态环境现状调查

本评价根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)的要求，结合本项目的特点，从维护生态系统完整性出发，确定生态环境现状调查范围为矿区边界外500m 范围内区域。

### 4.4.1项目地理位置

代县程晋铁矿位于忻州市代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，行政区划隶属代县新高乡管辖，矿区地理坐标（北京54坐标）为：东经112°58′15″-112°58′40″，北纬38°53′34″-38°53′41″，中心地理坐标：东经112°58′12″，北纬38°53′41″。

### 4.4.2 生态背景调查

#### 4.4.2.1土壤

全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地 43.47万亩，林地33.77万亩，园地2.96万亩，天然草地2.3630万亩；建设用地8.51万亩；水域占地14.88万亩；未利用土地147.73万亩，含荒草地、裸岩、田坎、盐碱地、宜林荒山荒地；其它用地0.31万亩。根据代县土壤普查资料，代县土壤分布着褐土、草甸土、水稻土、山地草甸土、山地棕壤、栗钙土、盐土共7个土类，61个土种。

#### 4.4.2.2植物资源

全县宜林面积83万亩，主要集中地山区，现有林地面积38万亩，森林覆盖率14.73%，木材蓄积量6.23万m3，主要树种山区为松、杉、桦等针阔混交林，丘陵为槐、椿及苹果、梨、枣、杏等经济林，平川为杨、柳、榆等四旁绿化树种。

经现场调查，项目所在区域主要自然植被为荆条、胡枝子、铁杆蒿、披碱草等，经济作物有桃核等，主要农作物为玉米，区域植被覆盖率一般。

#### 4.4.2.3野生动物资源

代县野生动物资源有豹、狼等数十种。代县境内已发现陆栖动物70余种，其中鸟类39种，哺乳类19种、爬行类9种，两栖类6种。金雕为国家一级保护动物，分布在南山滩一带林地；黑鹳、灰鹤为国家二级保护动物，分布在上、新高一带；秃鹫为国家二级保护动物，一般分布于河流周边。评价区陆生动物以啮齿类动物为主，如鼠类、野兔等，大型动物很少，无国家重点保护物种。

评价区无受国家和山西省保护的动植物种类。

### 4.4.3生态功能区划和生态经济区划

#### 4.4.3.1代县生态功能区划

代县生态功能区划分区系统分为两个等级，首先在忻州市二级生态功能区划基础上确定本区所属的生态功能亚区；然后根据代县地形、地貌、行政区划、土地利用现状、生态环境敏感性、生态服务功能类型划分为9个生态功能小区。

代县生态功能区划分区系统如下：

Ⅰ代县繁峙现代化农业生态功能亚区：

ⅠA 代县中部平川区土壤保持生态功能小区

ⅠB 代县县城水源地水源涵养生态功能小区

ⅠC 阳明堡南部水源涵养生态功能小区

ⅠD 滹沱河南岸土壤保持生态功能小区

Ⅱ代县繁峙金属矿产开采区生态恢复与水源涵养生态功能亚区:

ⅡA 代县北部生物多样性保护生态功能小区

ⅡB 代县南部峪河黑山庄河流域土壤保持生态功能小区

ⅡC 代县南部中解河流域土壤保持生态功能小区

ⅡD 代县东南部生物多样性保护生态功能小区

Ⅲ滹沱河上游沿岸湿地保护与生物多样性保护生态功能亚区

ⅢA 滹沱河沿岸生物多样性保护生态功能小区

代县生态功能分区图见图4-15。

从图4-15中可以看出，本项目位于ⅡC代县南部中解河流域土壤保持生态功能小区。该小区位于代县南部新高乡，面积为120.89 km2，年平均气温6.7℃，多年平均降水量为483mm，但年际变化较大，其中记录的最大年降水量为1967年的728.15mm，最小降水量为1972年的241.17mm，全年降水量主要集中在夏季。该区以低山和丘陵地貌为主，有少量的高中山。区内有铁矿资源分布，其主要生态系统类型为森林生态系统。

该区主要生态系统服务功能为土壤保持。

本区的主要生态环境问题是：①区内由于采矿、修路建房切坡引起的滑坡、泥石流、地裂缝、崩塌偶有发生，危险性大，对周围村庄、公路、耕地的安全构成威胁；②工矿企业生产过程中产生的部分废水未经达标处理排入中解河，影响中解河及其支流水质；③畜禽养殖粪尿乱排乱堆放，对周边大气环境造成较为严重污染。

保护措施：①搞好中解河流域综合治理：对林草植被较好的区域，要管护好现有森林和植被；对处于林区边缘荒地，要大搞封山育林，进行荒山绿化，发展沙棘、柠条林等抗破坏性强的植被；②规范当地铁矿的开采行为，禁止群采活动，降低铁矿资源开发引发地质灾害的可能性程度；对灾害区要及时地落实生态建设方案，采取生物修复措施，做好土地复垦工作；⑧加大对污染企业排放废水的监测，严格控制不达标废水的排放；④在畜牧业发展过程中，努力做到种养结合，配套耕地来有效地消纳和降解养殖产生的粪便，建立集养殖、沼气、种植、加工于一体的生态经济模式，把农业生产、农村建设与养殖业建设有机结合起来。

发展方向：①大力发展可持续生态林草业，增加植被覆盖度，土壤侵蚀状况有所好转；②以丰富的铁矿资源为依托，发展那些低能耗、低污染，对环境影响较小的工业企业，适当限制污染较重的冶炼项目的建设。

本项目为地下铁矿开采整合项目，通过“以新带老”措施对现有的环境污染进行治理，对现有采场和废石场对植被造成的破坏及水土流失采取生态恢复治理措施进行生态恢复，保护生物多样性，与代县生态功能区划要求不冲突。

#### 4.4.3.2 代县生态经济区划

代县生态经济区划分为两个等级。

一级分区是在生态功能区划、社会经济与环境综合评价的基础上，按照生态功能的保护要求，进行功能区定位，即划分为禁止开发区、限制开发区、优化开发区和重点开发区四类。二级分区是在在一级分区的基础上，结合生态功能定位、环境保护要求、现状经济特点、经济发展的适宜性、发展要求、传统产业、特色产业、产业结构与布局的合理性、资源禀赋等，将区域进一步划分为生态经济区。代县生态功能区划分区系统如下：

Ⅰ禁止开发区

ⅠA 代县县城饮用水源地保护区禁止开发区

ⅠA-1 代县县城饮用水水源地保护生态经济区

ⅠB 代县文物保护单位禁止开发区

ⅠB-1 长城雁门关段国家级重点文物保护单位生态经济区

ⅠB-2 阿育王塔国家级重点文物保护单位生态经济区

ⅠB-3 边靖楼国家级重点文物保护单位生态经济区

ⅠB-4 代洲文庙国家级重点文物保护单位生态经济区

ⅠB-5 杨忠武祠省级文物保护单位生态经济区

ⅠB-6 洪福寺砖塔省级文物保护单位生态经济区 Ⅱ限制开发区

ⅡA 代县东北部限制开发区

ⅡA-1 代县东北部林业生态经济区

ⅡB 滹沱河沿岸限制开发区

ⅡB-1 滹沱河沿岸特色农业生态经济区

ⅡC 代县南部限制开发区

ⅡC-1 赵杲观旅游生态经济区

ⅡC-2 代县南部林业生态经济区

Ⅲ优化开发区

ⅢA 代县中部平川地区优化开发区

ⅢA-1 代县县城城镇建设生态经济区

ⅢA-2 明阳堡南部商贸服务业生态经济区

ⅢA-3 上磨坊枣林南部农副产品加工业生态经济区

ⅢA-4 峨口冶炼业生态经济区

ⅢA-5 高新乡北部生态农业生态经济区

Ⅳ重点开发区

ⅣA 雁门关-胡峪重点开发区

ⅣA-1 雁门关西北部旅游业生态经济区

ⅣA-1 胡峪上磨坊矿产加工业生态经济区

ⅣA-1 雁门关南部生态畜牧业生态经济区

ⅣB 峪河中解河流域重点开发区

ⅣB-1 峪河中解河流域矿产加工业生态经济区

代县生态经济区划见图4-16。

从图4-16中可以看出，本项目位于IVB-1峪河中解河流域矿产加工业生态经济区。该区面积为341.16km2 ，包括新高乡、峪口乡、聂营镇及滩上镇的西北部。该区域资源环境承载力较强、聚集经济和人口条件较好，因此被划入重点开发区。该区域气候温和，四级分明，年平均气温6.8℃，年均降水量628mm，地带土壤以褐色为主。该区的主要生态系统类型为森林生态系统和农田生态系统。目前该区域内有铁矿采选企业，由于有铁矿资源的存在，多年的不合理开采区当地的生态环境造成了一定的破坏。

该区属于代县南部中解流域土壤保持生态功能小区，生态环境敏感性为中度敏感，生态服务功能重要性为中等重要，生态功能要素值较低。

主要生态环境问题是：该区内矿业企业较多，由于工艺比较简单，而且环保措施不健全，尾矿和废水乱排对区域环境造成了一定的影响

生态环境保护要求：①矿产主要产业走关小并大，扩大规模，清洁生产，蓝天碧水的发展道路：②大力推荐以清洁生产为中心的技术改造，积极采用先进技术，全面推广废水的循环利用，废渣的综合利用。

产业发展方向：大力发展矿产加工产业。

本项目为地下铁矿开采项目，废水全部回用不外排，已经编制了矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案，在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，符合代县生态经济区划要求。

### 4.4.4生态环境调查

#### 4.4.4.1调查方法

1、采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行定性和定量评价。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，必需在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法才能最终赋予生态学的含义。选用SPOT5遥感影像数据，地面精度为2.5m，空间精度为10m，植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不能单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

GIS数据制作于处理的软件平台为ArcView 3.3及ArcMap10.0，遥感处理分析的软件采用ERDAS 9.2。

2、现场调查

采取以实地调查为主，结合对当地技术人员、农民等访问调查，了解评价范围内自然生态环境现状及近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被组成和土壤性质、土壤侵蚀等资料，最后绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

#### 4.4.4.2区域土地利用现状

评价区土地利用现状调查通过遥感图片分析同实地调查相结合的方式进行，对本区土地利用现状进行了分类，共划分了七种土地利用类型，分别是：灌木林地、其他林地、其他草地、旱地、裸地、公路用地和建筑用地。

1、土地利用现状

井田范围土地利用现状见表4.4-1，评价区土地利用现状见表4.4-2，土地利用现状图4-17。

表4.4-1  矿区范围土地利用现状

| 用地类型 | 矿区范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 灌木林地 | 1.34 | 7 |
| 其他林地 | 9.88 | 51 |
| 其他草地 | 4.24 | 22 |
| 旱地 | 0.32 | 2 |
| 裸地 | 2.89 | 15 |
| 公路用地 | 0.2 | 1 |
| 建筑用地 | 0.44 | 2 |
| 合 计 | 19.31 | 100.00 |

表4.4-2  评价区土地利用现状

| 用地类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 灌木林地 | 11.07 | 5.9 |
| 其他林地 | 76.31 | 40.7 |
| 其他草地 | 42.44 | 22.6 |
| 旱地 | 0.98 | 1 |
| 裸地 | 53.48 | 28.5 |
| 公路用地 | 0.24 | 0.1 |
| 建筑用地 | 2.58 | 1.2 |
| 合 计 | 187.10 | 100.00 |

2、土地利用现状评价

评价区主要土地利用类型为其他林地、其他草地和裸地，分别占40.7%、22.6%、28.5%，合计占到整个评价区面积的91.8%。

#### 4.4.4.3 区域植被现状

本区木本植物主要有落叶阔叶灌丛、灌草丛和草丛等，井田范围植被分布现状见表4.4-3，评价区植被分布现状见表4.4-4，植被分布现状见图4-18。

表4.4-3  矿区范围植被分布现状

| 植被类型 | 矿区范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 落叶阔叶灌丛 | 1.34 | 7 |
| 灌草丛 | 9.88 | 51 |
| 草丛 | 4.24 | 22 |
| 无植被区 | 3.85 | 20 |
| 合 计 | 19.31 | 100.00 |

表4.4-4  评价区植被分布现状

| 植被类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 落叶阔叶灌丛 | 11.07 | 5.9 |
| 灌草丛 | 76.31 | 40.7 |
| 草丛 | 42.44 | 22.6 |
| 无植被区 | 57.29 | 30.8 |
| 合 计 | 187.10 | 100.00 |

#### 4.4.4.4 区域土地侵蚀现状

（1）土壤侵蚀强度分级原则

微度侵蚀：土壤侵蚀模数为<1000t/km2.a；

轻度侵蚀：土壤侵蚀模数为1000～2500t/km2.a；

中度侵蚀：土壤侵蚀模数为2500～5000t/km2.a；

强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为5000～8000t/km2.a；

极强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为8000～15000t/km2.a；

剧烈侵蚀：土壤侵蚀模数为>15000t/km2.a。

（2）现状调查结果

评价区水土流失现状遥感解析判断结果如表4.4-5、4.4-6和图4-19所示。

表4.4-5 矿区范围土壤侵蚀现状

| 侵蚀类型 | 矿区范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 1.38 | 7 |
| 轻度侵蚀 | 10.22 | 53 |
| 中度侵蚀 | 4.71 | 24 |
| 强度侵蚀 | 2.99 | 15 |
| 合 计 | 19.31 | 100.00 |

表4.4-6  评价区土壤侵蚀现状

| 侵蚀类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
|  | 面积（ha） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 11.24 | 6 |
| 轻度侵蚀 | 77.48 | 41.4 |
| 中度侵蚀 | 44.08 | 23.6 |
| 强度侵蚀 | 54.30 | 29 |
| 合 计 | 187.10 | 100.00 |

由表4.4-5、4.4-6和4-12可以看出，该评价区主要以轻度度侵蚀为主，土壤侵蚀主要表现为三种形式，即风蚀、水蚀和重力蚀：

风蚀：由于评价区没有良好的天然屏障，在风力的作用下，土壤水分蒸发加速，风化作用活跃，土体受强烈的机械破坏而发生侵蚀。

水蚀：应土壤土质疏松，含有丰富的可溶性石灰质，土壤很容易被雨水及地表径流冲刷而产生侵蚀。

重力蚀：因植被缺乏、坡陡、土层干湿冻消交替频繁等所致。

## 4.5区域污染源调查

### 4.5.1工业污染源调查

本项目周边工业企业分布主要为铁矿洗选厂，大气污染物主要为粉尘，水污染物主要为员工生活污水和生产废水，固体废物主要为尾矿。

### 4.5.2生活污染源

根据调查结果，调查范围内有赵家湾村、韩家湾村、康家湾村等村庄，村庄房屋全部为单独院落，厕所全部为旱厕，村民生活污水主要为洗漱污水，一般就地泼洒。大部分村庄居民冬季为分散式采暖，生活垃圾倾倒于附近的荒沟内，粪便定期清掏，简单沤制后运至农田施肥。因此生活污染源主要是采暖炉烟气和生活污水。

### 4.5.3农业污染源

调查范围内的农业污染源主要为村庄农田化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素。化肥和农药的不合理使用，造成土壤污染。降水形成的径流和渗流将土壤中的氮、磷、农药带入水体，使水质恶化，造成水体富养化等。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目施工内容主要为矿区现状生态整治及矿区施工建设。其中现状生态整治主要为对矿区内废石清理，废石场整治；矿区施工建设为井硐挖掘、工业场地及辅助设施建设。施工过程中将会产生一定量的施工废水、施工扬尘、施工噪声、固体废物。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

#### 5.1.1.1施工期大气污染源及影响分析

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、渣石扬尘等。施工人员生活污染源为食堂炉灶。

在施工过程中，车辆运输过程中产生扬尘占施工扬尘的比例较大。另外运输车辆进出工地，工程车辆在工地内移动，车胎不可避免的将泥土带出，遗洒在车辆经过的路面在其他车辆通过时产生二次扬尘。运输扬尘产生量的大小与路面清洁程度呈反比、与行驶速度成正比。道路洒水可降低运输车辆起尘量50%以上。加强矿区运输道路清洁并定时洒水，同时限制运输车辆行驶速度(不超过15km/h)，可有效控制运输粉尘产生量。项目采取施工场地和矿区道路定时洒水抑尘、施工材料遮盖存放等抑尘措施，控制施工扬尘对周围环境空气的不利影响。

本评价类比相关单位施工进行的现场实测资料进行综合分析可知，施工扬尘以土壤颗粒为主，本项目所在区域年平均风速为1.9m/s情况下，影响范围主要在200m以内。本项目距离最近的敏感目标赵家湾村1.2km，施工扬尘不会对周边大气环境产生明显影响。

#### 5.1.1.2施工期大气污染防治措施

为最大限度避免或减轻施工扬尘对周围声环境的不利影响，参照《山西省民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2017年行动计划的通知》(晋政办发〔2017〕30号)、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)以及《关于加强扬尘污染治理工作的通知》(晋环发[2012]272 号)的相关要求，本评价要求建设单位采取如下扬尘污染防治措施：

（1）施工现场要设置喷水降尘设施，保证现场地面湿润；平整场地、清运建筑垃圾和渣土等作业时，应当边施工边适当洒水。

（2）施工场地建筑材料应分类存放，散体材料须严密遮盖，施工场地内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水。

（3）每天定时对矿区道路洒水，上午、下午各洒水一次。

（4）施工现场设置垃圾存放点，建筑垃圾要集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。

（5）遇有4级以上大风天气时，不得进行土方作业，并适当增加洒水次数。通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，

随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

#### 5.1.2.1施工期水污染源及影响分析

1、建设期地下水环境影响分析

（1）施工期污废水排放对地下水水质的影响

施工期污废水主要为工程施工废水和施工人员生活污水，按空间分布，主要分布于矿山工业场地、井筒施工段和施工人员居住地。

施工期施工人员生活污水主要污染物为SS、COD、石油类等。

地面建筑施工废水主要为砂石冲洗等废水，主要污染物为SS。

矿山井筒施工会穿越地下含水层，造成地下含水层局部水资源流失，井筒施工废水水质除悬浮物指标外，基本与地下水含水层水质相当。

（2）矿山井筒施工对地下含水层的影响；

建设期井筒施工会对地下水含水层结构局部破坏较大，会造成地下含水层水资源流失，进而影响地下水流场。

矿山井筒施工阶段，由于井筒贯穿地层，不同含水层间可能因井筒的存在而形成联通，在闭水不严格的情况下可能加大上部地下水含水层的下渗量，对地下水的赋存及流动产生影响。

矿山井筒施工阶段，部分地下水进入井筒，如果不经处理沿井筒流动，既可能对施工造成影响，又可能对地下水造成污染。

2、 建设期地下水环境影响防治

（1）施工期污废水排放对地下水水质的影响防治

①施工人员产生的生活污水较少，在居住区设生活污水池收集生活污水（主要为食堂污水和洗漱水），经沉淀处理后，回用于施工区建筑用水或洒水降尘；施工人员集中居住地要设经过防渗处理的厕所，对厕所应加强管理，定期喷洒药剂，并定期清理外运，用于农肥。

②施工废水要进行收集和处理，工地设废水沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，然后复用与搅拌砂浆等施工环节中。

③在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后的中水回用于建设过程。

④在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水，对污染较大的废污水应设临时储存及处理装置。

⑤井筒掘进过程中产生的废水必须排入地面场地集中水池中与施工废水一并沉淀处理，处理后废水回用于施工或场地降尘洒水，多余处理后的废水可用于绿化。

另外要合理安排施工顺序，在工作面准备结束前地面矿坑水处理系统和排水管道应建成并调试完毕，在矿山试生产阶段即可实现对矿坑水处理。

（2）矿山井筒施工对地下含水层的影响防治

建设期井筒施工会对地下水含水层结构局部破坏较大，会造成地下含水层水资源流失，通过采取科学合理的施工技术，井筒施工对地下水含水层的影响会大大减少。

从保护地下水体的角度讲，井筒施工中应注意的有：

①对可能遇到不良地质及含水层段，应实施井筒冻结法施工，以减少岩体力学性质发生突变的可能性和非煤系地层含水层的疏干水量；

②施工中所揭穿的含水层应及时封堵，尤其对在本区具有供水意义的潜水含水层，更应使用隔水性能良好且毒性小的材料；

③施工过程中所产生的淋水必须排入地面场地集水池中与施工废水一并处理后回用。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

#### 5.1.3.1施工期噪声源及其影响分析

1）施工期噪声声源

项目施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和装修等阶段中，使用施工机械的声源噪声(推土机、电动机、搅拌机、基础夯实机械、振捣棒)，以及施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来自于施工现场(场址所在区域)的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、场房及其它辅助与公用设施的建设等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、搅拌机、振捣棒等，在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。施工机械噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工机械设备噪声级

| 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- |
| 钻机 | 110 | 间歇 |
| 推土机 | 75 | 间歇 |
| 挖掘机 | 96 | 间歇 |
| 装载机 | 88 | 间歇 |
| 各种车辆 | 80 | 间歇 |
| 冲击打夯机 | 105 | 间歇 |
| 振捣棒 | 105 | 间歇 |
| 电锯 | 110 | 间歇 |
| 吊车 | 100 | 间歇 |
| 升降机 | 100 | 间歇 |

2）预测模式及预测结果

噪声在从声源到受声点由于各种因素的影响，会产生衰减，采用如下近似计算模式计算各噪声源对环境的影响。

A声级传播衰减计算公式：

LA(r)=Laref(ro)-(Adiu+Abar+Aatm+Aexc)

对于单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

L（r）= L（r0）-20lg(r/r0)

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

式中：LA(r)——距声源r处的A声级；

Laref(ro)——参考位置ro处的A声级；

Adiu——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm——声屏障引起衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc——附加衰减量，上限为10dB（A）。

L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB；

L（r0）：声源在参考距离r0处的生压级；

r0：预测参考距离，m；

L0：预测点的噪声现状值，dB。

为了分析施工设备噪声影响，现将不同等级声源在不同距离影响量分析计算出来，列于表5.1-2。

表5.1-2  不同声源等级dB(A)在不同距离(m)噪声影响水平

| 声源 距离 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 30 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| 50 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 |
| 75 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 17.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| 100 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 125 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
| 150 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| 200 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
| 300 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |
| 550 | 25.8 | 29.8 | 35.8 | 39.8 | 45.8 | 49.8 | 55.8 | 59.8 | 65.8 |
| 600 | 24.4 | 29.4 | 34.4 | 39.4 | 44.4 | 49.4 | 54.4 | 59.4 | 64.4 |
| 700 | 23.1 | 28.1 | 33.1 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 |
| 800 | 21.8 | 26.8 | 31.8 | 36.8 | 41.8 | 46.8 | 51.8 | 56.8 | 61.8 |

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限制见表5.1-3。

表5.1-3  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表5.1-2和表5.1-3可以看出，施工机械噪声一般都超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准限值，施工机械噪声在白天对距声源100m范围内，夜间对距声源600m范围内敏感点有一定影响。

施工期开拓需要进行爆破作业，爆破时产生的噪声瞬时值较大。根据类比调查结果，距爆破点20m处爆破声级约90dB(A)，经计算昼间距爆破点300m可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)的要求。

本项目距离最近的村庄为东北1.2km处的赵家湾村，施工对其影响较小。

#### 5.1.3.1施工期噪声污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。施工噪声的防治包括控制措施和防护措施。控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理；防护措施主要是对周围敏感目标的保护。环评要求要切实做好噪声污染的防范措施，避免对居民造成影响。主要通过以下措施：

（1）合理确定高噪声设备位置

应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响。

（2）高噪声设备的防治措施

①在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

②浇混凝土用的振捣棒，采用低频低噪型。由专业人员操作，不得在振捣作业中撬动钢筋或模板，以防止发出强噪声而污染环境、扰民。

③采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的，对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制。

（3）合理安排施工时间，禁止夜间施工。爆破采用微差爆破，爆破安排在昼间，禁止在夜间进行爆破作业。

- 施工材料、设备运输车辆在村庄附近通过时应减速、禁鸣。

（5）其他措施

①加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如装卸建材，做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

②运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛。

③施工机具实行定期检修，对摩擦频率达的地方进行经常性的润滑，防治摩擦发出噪声。

（6）加强施工环境管理

为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环境保护部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声的控制措施和有关部门的要求。

采取以上措施后，可有效降低施工作业对周边声环境的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工的结束而消除。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

本项目施工过程中产生的固体废物主要为矿区清理废石、工业场地施工产生的建筑垃圾、井硐挖掘弃渣及施工人员生活垃圾，以上废物均属第Ⅰ类一般工业固体废物。

矿区清理废石和井硐挖掘弃渣运至矿区废石场堆存；建筑垃圾送建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集送代县环卫部门指定地点处置。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

#### 5.1.5.1 施工期生态影响分析

施工期对当地生态环境的破坏主要表现在场地平整、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

（1）对景观的影响

本工程属典型的黄土高原侵蚀地貌，为较单一的农村环境。工程建设中施工机械、施工人员进驻，临时建筑物的搭建，车辆流动以及土方开挖等，将在一定程度上改变局部地区的原有景观，施工造成的尘土飞扬等会形成不利影响。但长期考虑，这种影响属短期影响，随着施工的结束，其影响会逐渐消失，并被绿化后的景观所取代。

（2）对土壤环境的影响

工程建设对土壤影响范围比较广，包括永久占地区、施工活动所有区域。施工场地等不可避免地对一定面积的土壤环境造成较大程度的破坏。其主要影响体现在表层土壤清除，会从根本上改变地表覆盖层的类型和性质；土石方的挖、填形成的弃土会从根本上改变土壤的类型和性质。主要包括以下几个方面：

①车辆碾压和扰动

施工期间，往来车辆对地表长时间的碾压和扰动，使土层变得坚实或破坏表层结构。地表的剧烈变化，不仅会提高一般土壤近地面的风速、使径流加强，也不利于其降水的下渗。同时，对道路建成后植被的恢复极为不利。本工程施工时尽可能的限制对土壤的影响范围，减少对地表的随意碾压和扰动。

②人工建构造物占地区

人工建构造物占地区在施工过程中，地表土壤将被彻底清除或覆盖，施工结束后被沥青路面、水泥建构造物等替代，因而从根本上改变了占地区的地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。

由于施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响，施工活动及材料会使表层土壤被掩盖，影响景观，对地表植被的恢复也造成困难，同时产生新的水土流失。

（3）对植被的影响

建设期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏等。工业场地占地对植被的破坏是永久性的，这部分植被将永远失去生产能力。建设临时占地将干扰和破坏植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低了区域植被覆盖度和生物多样性指数。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并在施工期结束后尽可能地恢复植被。

（4）对野生动物的影响

本项目区域分布选矿企业，人为活动的干扰导致区内野生动物稀少，仅能发现田鼠、昆虫等小动物以及麻雀等鸟类活动。区域由于人类活动干扰大，项目现场没有国家级野生保护动物分布。本项目施工时，田鼠、昆虫等小动物可以暂时躲避到远离工程施工现场的地带活动，待施工一结束就可以回到原地进行活动。而对于各种鸟类，他们在工程区没有固定的活动区域，它们可以迁移到较远的地区活动，适应新的生活方式。总体来说，本工程建设对野生动物的影响较小。

（5）水土流失影响

评价区属于典型的黄土高原侵蚀地貌，以黄土残塬、长梁为主，局部有少量土山地，地形破碎，千沟万壑。地表植被以矮草、灌木为主，覆盖率较低，水土流失较严重，生态环境较差。建设施工过程会对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，如此时恰逢暴雨期，则将使局部区域水土流失量加大。

#### 5.1.5.2 施工期生态保护措施

1、管理原则

项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地 面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。

2、技术要求

（1）施工期应加强对施工人员生态保护意识的教育，严禁对周围林、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息环境，严禁对野生动物（特别是鸟类）的滥捕滥杀。项目 建成运营后，由于绿色工程的建设，将改善当地的生态，从而为野生动物提供良好的生 存、栖息环境，有利于当地野生动物的保护。

（2）对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，竣工后要进行土地复垦和植被 重建工作，要采取平整土地、耕翻疏松机械碾压后的土地、在适当季节种草（如紫花苜 蓿、羊草等）和植树（如杨、柳等）等措施。

（3）土壤与植被的保护与恢复措施

a.施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内或工业场地内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。

b.对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30～40cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

c.应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。

（4）土壤侵蚀的防治对策措施

a.在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

b.施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

c.对于施工过程中产生的掘进废石和废弃建筑材料，要合理堆入废石场，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

（5）为保障生态系统的多样性与完整性，促进区域生态向着良性循环方向发展， 项目建设要与生态建设同步进行。项目建成运营后，植被恢复与绿色工程体系建成。

### 5.1.6施工期环境保护行动计划

本项目的建设，在施工活动中将不可避免地对施工区附近环境，特别是对施工区域内的环境产生短期的不良影响，其中以扬尘和噪声影响较为明显，通过采取本评价提出的污染控制措施后，施工活动对环境产生的不良影响可得到有效的控制。

表5.1-5  施工期环境保护行动计划

| 序号 | 要素 | 工程内容 | 实施时间 | 负责单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | ⑴施工场地内的运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘。 ⑵平整地平、挖掘土方等工序洒水降尘防止扬尘影响。 ⑶对施工原料如水泥等粉状物应放置在临时构筑物内，车辆载粉状物加盖棚布。 ⑷严禁在大风天气下进行挖填作业。 | 工程建设施工期 | 代县程晋铁矿 | 代县环保监察部门 |
| 2 | 声环境 | ⑴严格控制施工时间，避免夜间施工。 ⑵选用低噪设备，合理安排好施工时间和施工场所，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工设备在同一区域同时使用。 ⑶运输量减速、禁鸣 |  |  |  |
| 3 | 水 环境 | ⑴设临时沉淀池收集施工废水和生活污水，用于洒水抑尘。 ⑵施工物料篷布覆盖。 |  |  |  |
| 4 | 固体废物 | ⑴矿区清理废石和井硐挖掘弃渣运至矿区废石场堆存；产生的建筑垃圾集中堆放，送建筑垃圾填埋场。 ⑵产生的生活垃圾存放修建的临时垃圾收集桶，收集后由当地环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 5 | 生态环境及水土保持 | ⑴加强施工人员生态保护意识，尽量少占地、少破坏植被，临时占地及时恢复。 ⑵避免在大风季节以及暴雨时节作业。 ⑶严禁施工材料乱堆、乱放，弃土应及时清运至建筑垃圾场。 ⑷建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。 |  |  |  |
| 6 | 建筑施工环境监理 | 根据施工步骤制定监理计划。在初期主要检查对植被、景观、保持环境卫生采取的措施；在施工中主要检查噪声、排水、扬尘以及建筑、生活垃圾清运处置情况；在后期检查环境恢复情况等。 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 施工期环境监测 |  |  |  |

## 5.2 运营期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1 常规气象资料分析

本评价采用代县气象站近20年的气象数据统计资料，分析本项目所在区域的气象特征。

①温度

区域多年各月平均气温变化情况见表5.2-1，多年各月平均气温变化曲线见图5-1。

表5.2-1 多年各月平均温度变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -8.0 | -4.0 | 2.2 | 10.8 | 17.4 | 21.4 | 22.8 | 20.9 | 15.4 | 8.8 | 5.0 | -6.0 |

图5-1年各月平均气温变化曲线图

从年平均气温月变化资料中可以看出，当地7月份平均气温最高，为22.8℃；1月份平均气温最低，为-8.0℃。

②风速

区域多年各月平均风速变化情况见表5.2-2，多年各月平均风速变化曲线见图5-2。

表 5.2-2多年各月平均风速变化统计一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |

图 5-2多年各月平均风速变化曲线图

从月平均风速统计资料中可以看出，当地4月份平均风速最高，为5.6m/s，8月份平均风速最低，为1.4m/s。

③风向、风频

区域年均风频的季变化统计结果见表5.2-3，代县多年风频玫瑰图见图5-3。

表 5.2-3	年均风频的季变化统计一览表	单位：%

| 风 向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 4.17 | 5.0 | 3.33 | 7.5 | 9.17 | 8.33 | 2.5 | 4.17 | 2.5 | 4.17 | 3.33 | 12.5 | 10.83 | 12.5 | 4.17 | 2.5 | 3.33 |
| 夏 | 4.03 | 6.45 | 6.45 | 16.94 | 12.1 | 4.84 | 4.84 | 4.03 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 6.45 | 7.26 | 3.23 | 8.06 | 3.23 | 5.61 |
| 秋 | 1.61 | 1.61 | 8.06 | 11.29 | 12.1 | 13.71 | 2.42 | 8.87 | 5.65 | 4.48 | 1.61 | 3.23 | 10.48 | 4.84 | 1.61 | 1.61 | 6.46 |
| 冬 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 15.32 | 14.52 | 12.1 | 5.65 | 3.23 | 3.23 | 1.61 | 9.68 | 13.71 | 3.23 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 5.63 |
| 全 年 | 2.85 | 3.66 | 5.08 | 12.8 | 11.99 | 9.76 | 3.86 | 5.08 | 3.86 | 3.46 | 1.83 | 9.73 | 10.57 | 5.89 | 3.86 | 2.24 | 5.28 |

由图标分析可知，全年及冬夏两季以ENE为主，全年ENE风频为12.8%，夏季ENE频率最高为16.94%，春季ENE风频较低为7.5%。

### 5.2.2环境空气影响预测

#### 5.2.2.1 大气估算模式

（1）大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008) ，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

（2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2008) 中推荐值选取。

#### 5.2.2.2 环境空气影响预测

（1）预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物TSP在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

（2）污染源参数

本次评价选取的计算参数见表5.2-4。

表5.2-4   面源参数调查清单

| 序号 | 面源名称 | 面源长度 m | 面源宽度 m | 海拔高度 m | 面源初始排放高度m | 年排放小时数h | 评价因子源强g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 |
| 1 | 原矿堆场 | 40 | 20 | 1610 | 6 | 7920 | 0.0295 |
| 2 | 废石临时堆场 | 20 | 15 | 1610 | 6 | 7920 | 0.0217 |

（3）估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表5.2-5。

表5.2-5  大气污染物估算结果表（面源）

| 距源中心下风向距离D(m) | TSP |
| --- | --- |
|  | 原矿堆场粉尘 | 废石临时堆场粉尘 |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率% | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率% |
| 10 | 0.02211 | 2.46 | 0.00878 | 0.98 |
| 97 | // | // | 0.06879 | 7.64 |
| 100 | 0.08373 | 9.3 | 0.0687 | 7.63 |
| 104 | 0.08391 | 9.32 | // | // |
| 200 | 0.07839 | 8.71 | 0.06418 | 7.13 |
| 300 | 0.07413 | 8.24 | 0.05753 | 6.39 |
| 400 | 0.05874 | 6.53 | 0.04464 | 4.96 |
| 500 | 0.04583 | 5.09 | 0.03447 | 3.83 |
| 600 | 0.03633 | 4.04 | 0.02713 | 3.01 |
| 700 | 0.02942 | 3.27 | 0.02188 | 2.43 |
| 800 | 0.02448 | 2.72 | 0.01817 | 2.02 |
| 900 | 0.02074 | 2.3 | 0.01537 | 1.71 |
| 1000 | 0.01785 | 1.98 | 0.01321 | 1.47 |
| 1200 | 0.01377 | 1.53 | 0.01018 | 1.13 |
| 1400 | 0.01103 | 1.23 | 0.008138 | 0.9 |
| 1600 | 0.009084 | 1.01 | 0.00669 | 0.74 |
| 1800 | 0.007633 | 0.85 | 0.005623 | 0.62 |
| 2000 | 0.006529 | 0.73 | 0.00481 | 0.53 |
| 2200 | 0.005709 | 0.63 | 0.004206 | 0.47 |
| 2400 | 0.005049 | 0.56 | 0.003721 | 0.41 |
| 2500 | 0.004767 | 0.53 | 0.003512 | 0.39 |
| 最大地面浓度 | 0.08391 | 9.32 | 0.06879 | 7.64 |
| 出现距离（m） | 104 | 97 |

（3）预测结果分析

由表5.2-7知：

原矿堆场粉尘最大地面浓度为0.08391mg/m3，占标率为9.32%，出现在下风向104m处；废石临时堆场粉尘最大地面浓度为0.06879mg/m3，占标率为7.64%，出现在下风向97m处。

根据上述分析内容可知，基于估算模式计算下的最大落地浓度和占标率均较小，因此，工程运营期对大气环境的影响较小。

### 5.2.3 大气环境防护距离

采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的《大气环境防护距离标准计算程序》（Ver1.1）进行计算，计算各无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合矿区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关无组织排放源的大气环境防护距离计算，利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室关于大气环境防护距离计算软件，以废石场无组织粉尘为标的计算了大气环境防护距离。废石场大气环境防护距离预测参数见表5.2-6。

表5.2-6 大气环境防护距离预测参数表

| 序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长（m） | 150 | 4 | 预测因子 | TSP |
| 2 | 宽（m） | 35 | 5 | 源强（kg/h） | 3.33 |
| 3 | 高（m） | 25 | 6 | 标准（mg/Nm3） | 0.3 |

根据预测结果，废石场大气环境防护距离计算结果为300m。

### 5.2.4 环境空气影响评价结论

#### 5.2.4.1 项目选址及总图布置的合理性和可行性

代县程晋铁矿位于忻州市代县新高乡赵家湾村西南1.2km处，行政区划隶属代县新高乡管辖，根据地面生产工艺要求，本项目平面布置主要遵循如下布置原则：

（1）充分利用了原有工业场地，减少了因开拓场地带来的扬尘污染。

（2）建（构）筑物布置力求功能分区明确，减少交叉干扰。

（3）充分利用地形，且考虑场地的规整性，注重绿化、美化和硬化；注重环境保护等要求。

本工程设一个开采系统，利用原有生活区，建设主斜井工业场地、西风井场地和回风平硐场地。工程完成后，矿区总占地面积13.58公顷，按占地性质包括永久占地面积8.24hm2，临时占地面积5.34hm2；按占地类型包括灌木林0.16hm2，地其它草地5.35hm2，裸地4.417hm2，交通运输用地3.6hm2。其中除废石场、主斜井场地、西风井场地和回风平硐场地占地为新增占地外，其余场地全部为现有场地。新征占地全部为荒地，不占用农田耕地及林地。在大部分利用现有场地的基础上，新建部分设施，选址和总图布置合理可行。

#### 5.2.4.2 污染源的排放强度与排放方式

经评价分析，本项目运营期堆场粉尘，道路运输扬尘和井下爆破炮烟在采取环评规定的治理措施后对大气环境影响较小，可见污染源的排放强度与排放方式合理。

#### 5.2.4.3 大气污染控制措施

针对项目各大气污染源，项目配套了一一对应的环保措施。矿石堆场进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%，将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点。运输道路设专用洒水车，定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载，粉尘控制效率85%。

#### 5.2.4.4 大气环境防护距离

本项目废石场大气环境防护距离确定为300m。

#### 5.2.4.5 污染物排放总量控制指标的落实情况

本项目运营期无受控有组织污染物排放。根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号 ），不需要申请总量控制指标。

#### 5.2.4.6 大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址和矿区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放要求。大气估算模式预测结果显示本项目实施后各污染源最大地面浓度占标率较低，对环境的影响较小，因此从环境空气质量影响考虑，本项目的建设是可行的。

## 5.3 运营期地表水环境影响分析

### 5.3.1废水污染源及治理措施

本项目废水排放及治理措施见表5.3-1。

表 5.3-1	本工程废水排放及治理情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | WSZ-AO-0.5型生活污水处理站处理后用于矿石堆场洒水 |
| 2 | 矿井涌水 | COD、SS、氨氮 | 矿井水处理站处理后用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水 |

### 5.3.2 地表水环境影响分析

1、污染源源强

根据工程分析，资源整合工程投产后正常情况下废水污染源主要为矿井涌水和生活污水。

①矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院出具的涌水量情况说明，程晋铁矿开采Fe1号矿体，井下正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

本工程在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，用于处理矿井水。井下水处理站配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，可以满足矿井水处理要求。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%。矿井水经矿井水处理站深度处理后，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。

②生活污水

矿区生活污水产生量共计3.2m3/d。

本工程在生活区建设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，用于处理生活污水。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。

主斜井工业场地生活污水设污水收集池收集后由矿区污水罐车运至生活区污水处理站调节池，同办公生活区生活污水一起经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。

2、地表水环境的影响分析

由于本区多年平均降水量579.6mm，蒸发量远大于降水量。本项目矿区范围内没有河流，仅有季节性沟谷，东侧距离中解河900m，雨水排入矿区北侧和东侧沟谷，继而进入中解河，再向北进入滹沱河。

根据工程分析，本工程采取了完善的水处理和回用方案，工程完成后，正常情况下，本项目生活污水和矿井水处理后全部回用不外排。

非正常情况下，生活污水和矿井水将在各自的污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再全部处理回用。整体上来说，本工程废水对评价区地表水环境影响较小。

## 5.4 运营期地下水环境影响预测与评价

### 5.4.1 区域地层及构造

矿区位于华北地台山西断隆，五台山断拱五台凸起的中部。

1、地层

五台块隆地区，分布着太古界阜平群、五台群，元古界滹沱群等一套古老变质岩系。阜平群、五台群地层在本区分布普遍，基本上到处可见。滹沱群主要分布在北家庄、滩上、铺上、南台顶地带。在部分山脊、山顶处零星出露有元古界震旦系和寒武系地层。除上述地层外，在沟谷两侧分布有第四系冲洪积物及厚层的黄土沉积。各地层分述如下：

(1)中太古界阜平群（Ar2F）

榆林坪组（Ar2Fy）

为一套中细粒（含榴）黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩与黑云变粒岩、角闪变粒岩夹石榴镁铁闪石片岩斜长角闪岩、浅粒岩，局部夹铁英岩。

(2)上太古界五台群台怀亚群（Ar3w2）

①柏枝岩组（Ar3w2b）

为一套绿片岩相的火山岩含铁建造，厚度620—1092m。被零星分布的滹沱群不整合覆盖。主要岩性为绿泥片岩、钠长绿泥片岩、绢云绿泥片岩夹绢云片岩及条带状磁铁石英岩。绿泥片岩中常见有变余杏仁构造，火山角砾岩及变形枕状构造，表明以海相火山熔岩为主。绢云石英片岩、绢云片岩，普遍含石英斑晶，原岩为酸性熔岩。磁铁石英岩主要分布在该组的中下部。发育有硅铁韵律，厚度一般不大，但层数多，是该组重要标志层，是工业铁矿床的赋存层位。

②芦咀头组（Ar3w2l）

主要岩性为绢云钠长片岩、绢云石英片岩夹绿泥绢云片岩及少量绿泥片岩。厚度70—140m。以其特有的浅色调发育在柏枝岩组和鸿门岩组之间，构成极好的标志层。普遍经历了强烈的韧性剪切变形，常见被剪切拉断成围岩成分一致的所谓“假砾岩”及糜棱片岩。

③鸿门岩组（Ar3w2h）

主要岩性为绢云绿泥片岩、绿泥片岩、绿泥钠长片岩、绢云纳长片岩夹绢云石英片岩及千枚状绢云片岩，变质程度达绿片岩相。走向上岩性稳定，由于变质较浅，常见岩石具块状构造的外貌，有时可见杏仁构造及火山喷发韵律，镜下可见变余辉绿结构及火山熔岩斑状结构，总体上原岩为镁铁质火山岩夹酸性火山岩。上部层位发育有厚度不等的碎屑沉积岩，偶见厚度极薄且不稳定的磁铁石英岩。总厚大于712m。

(3)下元古界滹沱群（Ht1）

区内滹沱群为一套浅变质的沉积岩系。呈角度不整合于下伏五台群不同层位之上。

①四集庄组（Ht1s）

为一套粗碎屑岩—泥砂质岩浅变质岩组合，其底界虽经历了不同程度的韧性剪切变形改造，但大部分地段仍保留了与下伏地层呈不整合接触关系。中下部以变质砾岩为主，上部渐变为变质含砾长石石英砂岩夹少量绢云千枚岩，板状、楔状大型交错层理发育。自下而上构成由粗变细的沉积序列。厚度大于800m。

②寿阳山组（Ht1sy）

岩性较稳定，连续沉积在四集庄之上，部分地段超覆在五台群之上。岩性组合以变质石英砂岩为主，发育有板状交错层理，底部以厚层状变质石英砂岩夹厚4—5m的砂砾岩与下伏四集庄组顶部的绢云千枚岩分界。上部粒度变细夹少量绢云千枚岩及砂质大理岩。常见波痕、小侵蚀面等原生沉积构造。厚度212—370m。

③谷泉山组（Ht1g）

下部为厚层状长石石英岩、浅粒岩，原岩为长石石英砂岩；上部为长石石英岩、黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩夹不稳定的大理岩，底部常见有20—40cm的黑云片岩。厚度约587m。

④盘道岭组（Ht1p）

岩性以灰绿色砂质、钙质千枚岩与含泥质、钙质条带的变质中细粒长石石英砂岩互层，夹砂质大理岩及白云质大理岩，其间小型交错层、粒级序、波痕等原生沉积构造发育，厚度约619m。

(4)新生界第四系（Q）

沱阳组（Qht）

分布于区内沟谷中，为现代河床、河漫滩堆积，由冲洪积砂砾石、砂、粉砂土、淤泥层等组成。厚度一般1-10m。

2、构造

本区大地构造位置位于华北断块（II级）吕梁—太行断块（III级）五台山块隆（ Ⅳ 级）的中北部。历经了五台运动、吕梁运动及燕山运动构造变形。形成了区内北东向的复式向斜和断层。

五台运动使五台群形成了以鸿门岩组为核，向两侧地层变老为柏枝岩组，对称分布的大型复式向斜构造，向斜的两端均延伸至区外，该向斜由于经历了后期构造的叠加改造，发生了强烈的变位，排除后期改造的影响，该向斜总体呈北东向展布，两翼平行、轴面产状大致倾向北。

吕梁期褶皱构造广泛发育，表现为对五台期构造的叠加和区内滹沱群褶皱，轴迹呈线性展布，走向呈北东—南西向，轴面向北西倾斜，正常翼产状平缓，倒转翼产状较陡的不对称紧闭同斜褶皱，同时发育轴面片理。

断裂构造以北西向的断裂为主。其中规模较大的茶铺断裂从区域西部穿过，倾向南西，倾角70°—75°，断距30m左右。

3、岩浆岩

主要出露有五台期英云闪长岩—奥长花岗岩、混合花岗岩—奥长花岗岩、变质石英闪长岩，吕梁期花岗闪长岩—奥长花岗岩、变质辉绿岩脉、辉绿岩脉、辉绿玢岩脉，燕山期闪长玢岩脉，石英斑岩脉长石石英斑岩脉和喜马拉雅期玄武岩脉等。

（1）英云闪长岩—奥长花岗岩

呈北东东—南西西展布，局部被滹沱群四集庄组变质砾岩不整合覆盖。片麻岩构造变形强烈，片麻状构造发育，岩体内部含有大量斜长角闪岩、绿泥片岩夹磁铁石英岩的捕虏体，并被片麻岩呈脉状穿插。主要岩性为黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩，岩石一般呈灰、灰白色，片麻状构造，中粒—中粗粒花岗变晶结构。强烈韧性剪切变形岩石粒度变细，片理化明显，多为长英质糜棱岩。主要矿物成分为：斜长石50%—56%，自形—半自形板状晶体，粒度2—5mm，复合双晶发育，普遍已钠黝帘石化和绢云母化；石英30%—40%，微斜长石3%—7%，由交代斜长石形成，黑云母5%—10%，角闪石0—10%。副矿物有锆石、磷灰石、磁铁矿、榍石等。

（2）混合花岗岩、奥长花岗岩

出露两个侵入体，分布于茶铺南。岩体长轴近东西向，具片麻状构造，岩性为黑云斜长片麻岩。岩体边部矿物粒度相对较细，围岩捕虏体多见；中部矿物粒度较粗。捕虏体岩性主要为黑云变粒岩及绿泥片岩，大多在几厘米至十几厘米，最大可达10×50cm左右。

岩石为灰白色，花岗变晶结构，鳞片粒状变晶结构，片麻状构造，岩石片麻状构造发育，矿物成分以斜长石、石英、黑云母为主，仅有微量钾长石，并含有绿泥石，绢云母等变质矿物。斜长石60%—65%，石英它形粒状，略呈天蓝色，含量25%—35%，黑云母5%，绢云母＜5%。副矿物有锆石、磷灰石、磁铁矿等。

（3）花岗闪长岩、奥长花岗岩

岩体长轴和片麻理方向与区域构造线一致。岩体东部、南部边界围岩为滹沱群，为侵入接触关系，岩体具有显著的花岗岩地貌特征。

主要岩性为花岗闪长岩，岩石呈灰红、浅肉红色，块状构造、片麻状构造，多具细粒—中粗粒花岗变晶结构。主要组成矿物有斜长石、钾长石、石英、黑云母、白云母等。副矿物有磷灰石、锆石、磁铁矿、褐铁矿、钍石及少量榍石等。斜长石平均含量35%，钾长石平均含量30%，石英平均含量30%，黑云母1%—5%，呈变晶的碎片状及条带状，有次生白云母和绿泥石化现象。

（4）变质辉绿岩

吕梁期变质辉绿岩在区内规模较小，以北东向为主，脉体一般长100m—1.5Km，宽5—30m，最宽40m左右。侵入最新层位为滹沱群豆村亚群，并与滹沱群一起遭受了次绿片岩相变质，以脉岩边部具冷凝边，变余辉绿结构保留较好，块状构造为特征。

变质辉绿岩，岩石为灰绿—灰黑色，纤状变晶结构，变余辉绿结构，块状及较弱的片状构造，矿物成分有角闪石60%—65%，部分呈辉石假象；斜长石30%—60%，钠黝帘石化明显；此外尚有少量黑云母、绿泥石、透辉石和石英等次生矿物。副矿物有磁铁矿、磷灰石、锆石等。

（5）辉绿岩墙

辉绿岩墙广泛分布于早前寒武纪变质岩区，构成规模宏大的北北西向、北东向辉绿岩墙群，脉壁平直、陡立，与围岩界线截然。岩墙长数百米至数十公里，宽10—30m，个别50—60 m，最宽约80m，规模较大的岩墙可划分出边缘相，矿物粒度较细（冷凝边）；中心相矿物粒度较粗。围岩蚀变不明显。仅局部见褐铁矿化、碳酸盐化等岩性包括辉绿岩、辉绿玢岩。

### 5.4.2 矿山地层与构造

1、地层

本区出露地层有上太古界五台超群的石咀群及台怀群、下元古界滹沱超群的豆村群、古生界寒武系和奥陶系、新生界第四系。

（1）上太古界五台超群石咀群

为一套以变粒岩、片麻岩、石英片岩、斜长角闪岩为主的岩石组合，变质程度较深。区域内仅出露金刚库组和庄旺组。平面分布形态呈不规则的条带状，呈北东东—南西西向展布。

①金刚库组（Ar3j）：分布于区域北部。整合于板峪口组之上。主要由黑云粒岩、片麻岩、斜长角闪岩组成中部夹条带状硅铁建造，在一定地段可形成具工业意义的矿床。

②庄旺组（Ar3z）：分布于区域东北部二茹兰油房一带，与金刚库组呈整合接触，由巨厚的黑云变粒岩夹少量斜长角闪岩组成。

③文溪组

斜长角闪片麻岩广泛分布于矿区中部，岩石程灰—灰绿色，粒状变晶结构、片麻状结构。主要矿物成分为：石英5%、角闪石70%、斜长石20%、绿泥石等。

磁铁石英岩（磁铁矿），新鲜面为钢灰色，风化面为红褐色，粒状变晶结构、条带状结构。由磁铁矿和石英组成相间条带。主要矿物成分为石英、磁铁矿、赤铁矿，含少量角闪岩，绿泥石等。

黑云变粒岩：分布于矿体中部，呈夹层状产出，岩石呈黑绿色，粒状变晶结构，块状构造。主要矿物成分为黑云母、斜长石、石英。

2、上太古界五台超群合怀亚群

为一套绿片岩相的变质岩，仅见柏枝岩组、鸿门岩组和文溪组。

①柏枝岩组（Ar23b）：分布于山羊坪—宽滩，黑圪旦—康家沟—香台；外西沟—大明烟。是本区主要出露地层，由绿泥片岩类，绢云片岩类、石英片岩类以及多层硅铁建造组成，是区域主要的含铁岩系，也是本矿区的矿体主要覆存层位。

②鸿门岩组（Ar23h）：分布于高凡—西株—娘娘会一带，主要由娟云母绿泥片岩、绢云石英片岩碎屑岩组成。

（3）下元古界滹沱超群豆村群（Pt11s）

零星分布于区域南东部及南中部，仅见四集庄组变质底砾岩，与下伏地层呈角度不整合接触。

（4）新生界第四系（Q4）

中更新统（Q2）：主要分布在冲积平原及倾斜平原的下部。岩性为灰、灰黑、灰绿色粘土、粉质粘土、粉砂、中细砂等。厚度60-80m。

上更新统（Q3）：分布普遍，按成因类型有坡～洪积、洪积、冲积、湖积。广泛分布在盆地内，主要分布在冲洪积平原。岩性为灰、灰黄、灰绿色粉土、粉质粘土、粘土、粉细砂等。厚度25-40m。

全新统（Q4）：分布于河床、河漫滩、洪积倾斜平原以及盆地边缘冲沟底部，发育于盆地表面。岩性以冲洪积的砂卵石和黄土状粉土为主，厚度10-15m。

2、构造

区内褶皱、断裂发育。

（1）褶皱构造：区内主要构造为殷家会—宽滩的复式倒转背斜，南西端扬起，北东端倾没长48km，轴向55—75°，南翼正常，倾角32—53°，北翼倒转，倾角20-80°。

（2）断裂构造：区域断裂以北东东向和北西西向两组为主，北北西向断层有板峪—铺上正断层。岩头—繁支山断裂北东东向构造以韧性剪切带为主。

3、岩浆岩

矿区东部有一条近北西向宽25m的吕梁期灰绿岩脉，为后期侵入，对矿体破坏不大。

灰绿岩：呈深绿色，质坚硬，中粗粒状变晶结构，块状构造，主要矿物成分为辉石、斜长石、角闪石、绿帘石等。

4、矿床特征

该矿床赋存于五台超群石咀群文溪组的斜长角闪片麻岩中，产状与岩层产状一致。区内出露矿体一条，大部分分布于矿区中，只有Fe1-1的西部延伸至区外。矿体地表出露长300-800m，区内为300-500m，宽4-20m，总体产状340-355°∠50-77°。

5、矿体特征

本区矿体赋存于文溪组含铁岩段的斜长角闪片麻岩中，属沉积变质型铁矿，产状与岩层产状一致，矿体呈层状、似层状产出。通过矿山勘探，目前区内出露矿体一条，编号为Fe1，具分叉现象，从北向南编号为Fe1-1、Fe1-2。

Fe1-1矿体，出露于矿区中部，区内地表出露长800m，采矿范围内长500m，宽4-20m，走向近东西向，西部延伸出区外，倾向340—355°，倾角50-77°，在矿区的西部具分叉现象，分叉矿体编号为Fe1-2。

Fe1-2矿体：位于Fe1-1矿体南40m处，地表出露长约300m，宽12m，走向、倾向于Fe1-1矿体相同。

### 5.4.3 区域水文地质条件

1、区域含水层特征

区域地下水受岩性、构造、地貌和气象条件的制约。这些因素控制着不同含水层各自的富水程度以及补给、径流、排泄。根据地下水的不同赋存状态把区域含水层分为以下三种类型:

（1）变质岩裂隙水

由太古界五台群变质岩系组成。广泛分布于滹沱河两侧的山区，含水层岩性主要为中、上太古界及下元古界变质岩类。因遭受了多次构造作用和漫长的区域变质作用，风化裂隙和构造裂隙发育，主要形成风化裂隙水，局部赋存有构造裂隙水。地下水接受大气降水入渗补给，受地形控制总体由南北两侧山区向中部径流和运动，在地形有利部位以散泉形式排泄，转化为地表径流，地下水富水性受裂隙发育程度及植被条件的影响，北部山区植被较差，风化层较薄，单泉流量一般1～3L/s；南部山区植被发育，风化层厚度较大，地下水调节能力相对较强，单泉流量一般6～10L/s，且流量相对稳定。地下水水质较好，一般为H－C·M或H－C·N型水，矿化度250～350mg/L。

（2）第四系松散岩类孔隙水

松散岩层孔隙含水层主要赋存在第四系黄土、残坡积物中，由第四系残坡积物，冲洪积物和黄土组成，分布在羊眼河沿岸及其他沟谷中。厚度由几米至几十米不等，透水性良好，水位埋深一般大于20m。据后峪资料，水质类型为HCO3-SO4-Ca-Mg型HCO3-Ca-Mg型。水温6-10℃。普受基岩裂隙水，大气降水的补给。水位、水温、流量随季节而变化。水的类型为孔隙水。

残坡积物和黄土分布与坡度较缓的山坡上和低凹处，透水而不含水。

2、区域隔水层

区域上没有绝对的隔水层，将区域上各种侵入体划分为隔水层。岩性主要为燕山期的石英斑岩、花岗闪长斑岩、黑云母花岗岩、闪长岩；吕梁期的辉绿岩脉、辉长岩脉；五台期的花岗混合岩。

3、地下水补给、迳流、排泄

区域地下水主要接受大气降水补给。区域上南高北低且可以分成中山剥蚀区、中山侵蚀区、山前冲积平原区。大面积出露基岩的中山剥蚀区为接受大气降水的补给区，大气降水是唯一补给来源；中山侵蚀构成本区的径流区，具有承上启下的作用。山前冲积平原是本区的排泄区，汇集了径流区的地下和地表水在冲沟低凹处以泉的形式排泄入滹沱河。

图5-4 区域水文地质图

### 5.4.4 评价区水文地质

1、含水层

评价区处于基岩裸露区，地形高差相对较大，一般不利于地下水的补给、赋存。根据区域地质、水文地质条件及地下水含水介质、地下水赋存条件和水动力特征等，结合铁矿开发利用方案和储量核实报告，经调查分析，区内地下水含水层主要为：变质岩裂隙水、第四系松散岩类孔隙水。

（1）变质岩裂隙水

变质岩类岩性主要为云母片岩、绿泥角闪片岩、铁闪片岩、绿泥片岩、云母石英片岩等，上述岩层为柔性岩层，易发生褶皱，风化裂隙及片理较发育。风化深度在60-80m。

磁铁石英岩、斜长角闪岩、正长闪长岩、磁铁铁闪片岩等脆性岩层风化裂隙不太发育，风化深度在几十米以内，属于弱含水层。

矿区主要出露岩层为五台超群石咀群文溪组斜长角闪片麻岩、黑云变粒岩、绿泥片岩夹磁铁石英岩，节理裂隙发育，节理裂隙深度在10.0~50.0m左右，一般发育程度很低，其补给来源主要为区域大气降水。

因遭受了多次构造作用和漫长的区域变质作用，风化裂隙和构造裂隙发育，主要形成风化裂隙水，局部赋存有构造裂隙水。该区植被发育，风化层厚度较大，地下水调节能力相对较强，单泉流量一般6～10L/s，且流量相对稳定。地下水水质较好，一般为H－C·M或H－C·N型水，矿化度250～350mg/L。

（2）现代山坡及沟谷松散堆积物孔隙水

分布在矿区内沟谷及东部中解河河床，岩性以砾石、卵石为主，渗透性较好，径流条件好，富水性不均。

含水层主要是新生界沉积的砂、卵砾石层，粘土、粉质粘土为其隔水层，主要分布在代县凹陷平原区及山区沟谷中，大气降水是其最主要的补给来源，基岩山区地下水的侧向补给和灌溉是其另一重要补给来源。该类型地下水径流方向与地表水流向一致，人工开采及侧向补给是其主要排泄方式。含水层从山前地带到河谷沉积，颗粒由粗变细，由卵砾石逐渐过渡为中细砂，含水层由单一层逐渐过渡到多层结构，含水层平均厚20～30m，单井涌水量在100~3000m3/d，为富水性不均匀的中~强富水含水层。

①第四系弱富水区

分布于矿区东部河道两侧坡度较缓的山坡上和低凹处，水层颗粒细，厚度薄，富水性较弱，单井涌水量一般小于100m3/d。地下水补给来源为大气降水入渗补给；其排泄途径主要是人工开采排泄。地下水水质良好。

残坡积物和黄土分布区，透水而不含水。

②第四系中等富水区

主要分布于矿区东河道河床、河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，含水层主要为第四系上更新统和全新统砂卵砾石层。地下水接受大气降水入渗补给，地表水渗漏补给，由上游向下游径流和运动，排泄方式为人工开采、蒸发排泄和向下游径流。水位埋深几米-十几米，富水性一般较强，单井涌水量一般100～500m3/d。

2、隔水层

矿区上没有绝对的隔水层，将矿区上部分侵入体划分为隔水层。岩性主要为石英斑岩、花岗闪长斑岩、黑云斜长片麻岩、辉石闪长岩、斜长角闪岩。

3、地下水补给，径流，排泄条件

本地区地下水的补给，主要靠大气降水，基岩山区地下水的侧向补给和灌溉是其另一重要补给来源。由于矿区地层走向与沟谷走向基本一致，且沟谷落差较大，不利于地下水的积蓄，地下水大部沿岩层、片理排泄至河道中。

4、含水层间水力联系

评价区内主要的含水层为变质岩隙水含水层，此外沟谷中第四系沉积形成松散岩类孔隙水含水层。裂隙水远高于沟谷地形标高，会对沟谷第四系孔隙水形成补给。总体上由于区内水资源匮乏，降水入渗及含水层发育程度均很低，降水多以地表径流的形式向下游方向汇流，少量下渗进入地下水，沿地形从高处的裂隙水发育区向沟谷第四系发育带汇流形成侧向补给。深部构造裂隙水发育程度很低，本身富水性极差，与其他含水层间水力联系微弱。

5、涌水量

井下正常生产时，矿山正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

6、水化学类型

本次评价在2018年1月对评价区的7口潜水水井采样监测，统计其水化学类型，见表5.4-1。

表5.4-1 地下水现状监测值（2018年1月） 单位：mg/L

| 监测点 | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#康家湾 | 68.25 | 8.78 | 5.50 | 1.0 | 0 | 180.71 | 66.92 | 12.89 | HCO3--Ca |
| 2#韩家湾 | 74.45 | 2.51 | 6.50 | 1.1 | 0 | 208.75 | 34.70 | 9.67 |  |
| 3#赵家湾 | 93.07 | 3.76 | 7.50 | 1.1 | 0 | 224.33 | 61.96 | 12.89 |  |
| 4#项目洗选厂 | 88.93 | 7.53 | 7.00 | 1.1 | 0 | 230.56 | 69.39 | 16.11 |  |
| 5#探马石灌溉水井 | 95.13 | 11.29 | 6.50 | 1.10 | 0 | 261.72 | 76.83 | 12.89 |  |
| 6#探马石饮用水井 | 101.34 | 10.04 | 7.00 | 1.10 | 3.06 | 261.72 | 84.26 | 19.33 |  |
| 7#交口泉水 | 49.64 | 6.27 | 20.00 | 2.10 | 3.06 | 199.40 | 24.78 | 9.67 |  |

根据监测结果可知，评价区潜水主为HCO3—Ca型水。

图5-5 评价区水文地质图

### 5.4.5 废石场地质与水文地质条件

1、地形地貌

废石场所在沟道为一南北方向的沟道。废石场所在沟道长约270m，宽约35-45m。

2、地质条件

据实地踏勘及地质资料，已堆放部分废石，根据评价区水文地质图，本区主要出露的地层为五台超群石咀群文溪组斜长角闪片麻岩、黑云变粒岩、绿泥片岩夹磁铁石英岩及第四系冲、洪积层。

斜长角闪片麻岩广泛分布于矿区中部，岩石程灰—灰绿色，粒状变晶结构、片麻状结构。主要矿物成分为：石英5%、角闪石70%、斜长石20%、绿泥石等。

磁铁石英岩（磁铁矿），新鲜面为钢灰色，风化面为红褐色，粒状变晶结构、条带状结构。由磁铁矿和石英组成相间条带。主要矿物成分为石英、磁铁矿、赤铁矿，含少量角闪岩，绿泥石等。

黑云变粒岩：分布于矿体中部，呈夹层状产出，岩石呈黑绿色，粒状变晶结构，块状构造。主要矿物成分为黑云母、斜长石、石英。

2、构造

本区地层呈单斜产出，受五台群构造影响，出现一些小褶曲，不见大的褶皱和断层错动，矿层与岩层产状一致，走向大致由西部的北东东向逐渐为东部的东西向，即由西—东65—85°，向北倾，倾角50—77°，文溪组片岩，片理面常见小规模的起伏褶皱。

3、水文地质条件

废石场含水层岩性为五台超群石咀群文溪组斜长角闪片麻岩、黑云变粒岩、绿泥片岩夹磁铁石英岩。含水层节理裂隙发育，节理裂隙深度在10.0~30.0m左右，一般发育程度很低，其补给来源主要为区域大气降水。

4、地下水补径排动态特征

区内变质岩裂隙水的补给来源主要为大气降水入渗补给、侧向径流补给。地下水总体流向为S-N向。天然条件下，地下水的补排基本平衡，主要的排泄方式有：潜水蒸发：区内岩性为粉细砂及亚砂土，地下水埋深相对较浅，潜水蒸发强烈；向下游地区侧向排泄：主要由南向北方向排泄。

5、渗水试验

（1）试验目的及地层情况

为测试废石场包气带垂直渗透系数，在废石场做1组渗水试验。废石场渗水试验点位于废石场沟口处。

（2）试验方法

本次渗水试验采用双环法，双环法是是试坑底嵌入两个铁环，形成同心环，外环直径可取0.5米, 内环直径可取0.25米。控制外环和内环的水柱都保持在同一高度上。根据内环取的资料按公式确定松散层、岩层的渗透系数值。试验一直进行到渗水量Q固定不变为止。渗透系数计算公式如下：

式中：Q—稳定的渗入水量；

F—试坑（内环）渗水面积；

Z—试坑（内环）中水层厚度；

H’—毛细压力（一般等于岩石毛细上升高度之半）

l –试验结束时水的渗入深度（试验后开挖确定）。

渗透速度随时间延长而减小，并趋于常数，此时渗透速度即为所求渗透系数K值。

（3）渗水试验成果

图5-6  试验累积入渗量随时间的变化曲线

图5-7  试验入渗率随时间的变化曲线

表5.4-2  双环入渗试验三试验成果表

| 表层岩性 | 第四系地层 | 试验地点 | 废石场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地层类型 | 第四系黄土堆积层 | 试验时间 | 2017年10月27日 13时15分至15时13分 |
| 注入水量 | 4752ml | 初注水量 | 2700ml | 剩余水量 | 1914ml |
| 稳渗率 | 0.023cm/min | 水力梯度 | 0.80 | 渗透系数 | 3.07×10-4cm/s |

### 5.4.7地下水环境影响评价等级和评价范围

#### 5.4.7.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级原则见表5.4-3，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表5.4-4。

表5.4-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表 5.4-4	地下水分级判定指标表

| 环境敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016 ）附录A，本项目工业场地等为Ⅳ类项目，废石场为I类项目，废石场下游有村庄分散饮用水源。由此判定：地下水环境敏感程度等级为较敏感，地下水环境影响评价工作等级为一级。

#### 5.4.7.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)自定义法。依据水文地质划定评价范围，废石场的地下水环境现状调查评价范围为：废石场所在沟谷的上游及东、西两侧为自然分水岭，下游扩展至交口村河流交汇处，面积约为2.85km2。

### 5.4.8 地下水环境影响分析与评价

#### 5.4.8.1矿山开采对地下水的影响途径与回顾性评价

1、影响途径

铁矿对地下水的影响分为两种：一是地下生矿坑水和生产生活污水对地下水造成污染；二是铁矿井下开采对地下含水层造成破坏。

铁矿开采阶段产生矿坑水和生产生活污水，如果直接排放会对水环境造成污染影响，本矿正常情况下污废水经处理后全部回用不外排，非正常情况下可能发生污废水排放。

当铁矿开采时，采坑破坏了各含水层和隔水层，改变了原地层及上覆松散岩系地层中地下水运行状态。

2、回顾性评价

（1）对含水层的影响

矿区范围内原有铁矿石开采会对矿山开采范围内的石炭—二叠系砂岩裂隙含水层、浅部基岩裂隙含水层及山间沟谷浅埋带第四系孔隙水含水层造成破坏影响，造成水位下降、水量减少。

由于地势较高，开采规模很小，对含水层及地下水的影响不明显，从下游水井水位监测与调查结果来看，水井水位并未受到明显影响。

（2）采空区积水

矿区范围内前期开采矿体地势整体较高，矿体围岩含水层发育程度很低，原有铁矿石开采会对采空区及周边的矿体围岩裂隙水含水层造成破坏影响，造成水位下降、水量减少，据调查前期开采期间矿坑水涌水量不大，对围岩及上覆含水层造成水量影响较小。由于矿山开采高程较高，矿坑水多直接排放形成再次补给，总体上对区域地下水水位影响不大。

（3）对地下水水质的污染影响

前期铁矿开采规模较小，工业污水、矿坑水水及生活污水产生后多未经处理直接排放，存在对区域水质的污染影响，但由于年代久远，存留至今污染影响很小。

矿山原有水体污染源主要为矿坑水和生活污水。矿坑水经沉淀处理排入沟谷内，生活污水未经处理全部排入沟谷内。水量较小，影响不大且为暂时影响，停止排放污染随之消失。

结合地下水水质现状监测与评价结果可以看出，区域范围内居民饮用水井并未受到明显的前期铁矿开采污染影响。

（4）对居民用水的影响

据实地调查走访，在本区早已有铁矿开采的历史，居民水井及取水情况至今并未受到铁矿开采的水量与水质影响，实地调查村庄与本矿距离较远，村庄水井水位并未出现明显的下降、水质也没有明显变化。

据此分析，区域范围村庄居民用水并未受到明显的铁矿开采影响。

#### 5.4.8.2铁矿开采对地下水环境的影响分析

1、开采对地下水含水层的破坏影响分析

矿山开采影响地下水的方式，主要是矿山开采后矿体围岩发生垮落，矿坑水疏排，导致围岩含水层水量漏失，水位下降，间接对与被破坏围岩含水层有水力联系的围岩上覆含水层产生影响，造成水量有所减少，水位缓慢下降。

区内矿层的顶板岩石为角闪片岩、斜长角闪岩、云母绿泥片岩，底板岩石为云母片岩，云母石英片岩、斜长角闪岩。局部顶底板岩石均为斜长角闪片岩。

区内主要含水层为变质岩类风化裂隙水（浅部）、第四系松散孔隙水和基岩构造裂隙水（深部）。

地下水含水层受开采破坏影响情况见表5.4-5。

表5.4-5  开采矿体与含水层关系

| 主要地层及矿体 | 含水层岩性 | 隔水层岩性 | 围绕矿体 | 受影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四系 | 砂砾石层 | 亚粘土 | 无 | × | 矿区东部 |
| 变质岩类裂隙水 | 风化变质岩类 | 未风化 | Fe1-1、Fe1-2号矿体 | √ | 矿区中、西部 |

2、对围岩含水层的影响

矿区内Fe1-1、Fe1-2矿体主要围岩类型为变质岩类，含水层包括变质岩类裂隙水（浅部风化裂隙）含水层。根据Fe1-1、Fe1-2矿体勘探线，结合开拓系统平面投影图与纵投影图分析铁矿开采主要破坏矿体以上围岩地层。

本铁矿开采随矿脉延伸情况为矿区中部狭长的条带式开采，采用平硐开采，对地层形成的破坏区呈狭长条带状，影响范围局限于矿体周边，总体很小。

据此分析铁矿开采阶段可能会对采矿破坏区以上围岩含水层浅部基岩裂隙水造成破坏及疏排影响。矿区铁矿开采直接抽排矿体及围岩含水层地下水，会对含水层造成水量影响。

受影响含水层主要为变质岩类基岩裂隙水，据估算矿坑水疏排水量为15m³/d，本铁矿开采对围岩含水层地下水资源量的影响较小。

3、对第四系孔隙水含水层的影响

矿区东部有第四系孔隙水含水层发育，矿体开采后一般不会直接波及该含水层，不会对该含水层造成直接沟通破坏影响，不会对该含水层地下水造成直接水量影响。

矿区范围内现代坡积物及沟谷松散堆积物孔隙含水层，岩性由颗粒粗细不均、分选性和麿圆度差的砂土及碎石组成，含少量孔隙潜水，补给来源为主要为大气降水和基岩裂隙水补给，受含水层贮存空间及补给范围控制，富水性极弱，以蒸发和向下游径流排泄为主。由于受采矿形成的地表变形影响，使浅层地下含水层的水位和径流条件受到影响，本铁矿开采为地下开采，开采矿体区域很小，对地形和地貌的影响很小，因此，对第四系松散层含水层的补给、径流和排泄系统造成影响较小。

综上所述，铁矿开采对地下水含水层的破坏影响较小，环评提出在生产中应加强对地下水文的长期观测。

4、铁矿开采时地下水含水层变化对地表水的影响

矿区处于梁、峁状中山丘陵地形，地面塌陷的出现，使处于该地带的土地受损，并加剧水土流失。矿体开采后，引发周围岩层应力场的平衡状态发生了较大变化，从而引起岩层移动变形，其变形是从矿体的直接顶板岩层开始，自下而上依次进行冒落、断裂、离层、弯曲，最后导致地面变形，在地表变形区会出现地裂缝、地面塌陷等地质灾害。根据矿体赋存特征、上覆岩层结构及物理力学性质、开采方法等，预测地面变形中心部位将以地面塌陷为主，在其周围边缘有出现地面裂缝的可能。

铁矿开采对该区域地表形态和自然景观有一定影响，由于矿山所在区域为丘陵地带，地形较复杂，区内沟谷呈树枝状纵横交错，因此开采沉陷引起的地表起伏与原有的地表自然起伏相比甚小，一般来说对丘陵、山地的地形地貌影响甚微，开采不会明显改变区内地形地貌。但由于地表裂缝或地表沉陷的发生，地表产汇流条件必然发生改变，区内汇水量可能因此减少。由于矿区地处山区，坡度较大，蒸发强烈，区内没有较大河流，铁矿开采不会因地表下沉和导水裂隙带形成地表滞流，将对地表汇水总量产生一定影响。但矿区内开采各矿体体积很小，垂向投影面积很小，一般不会改变矿区地形现状，不会改变沟谷作为区域地形低点接受小范围流域内地表水汇流的现状，对矿区地表水径流与排泄造成较大影响。

本评价建议业主单位加强矿山地质环境保护与恢复治理，平时安排专人巡查，及时发现由于矿山开采造成的地面裂缝、地面塌陷等，并采取填充等治理措施。

#### 5.4.8.3工业场地对地下水水质的影响

本矿正常涌水量为10m3/d，在工业场地建设一座矿井水处理站，处理能力为2m3/h，配备1台YG-2-1型净水器，矿井涌水采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺处理后全部回用，不外排；生活污水3.2m3/d，在生活区建一座地埋式生活污水处理站，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用。

在采取这些措施的前提下，本工程产生的废水对地下水水质影响不大。

#### 5.4.8.4 废石场对地下水水质的影响预测

项目服务期满后，主要涉及到场地的关闭与封场期的环境保护。关闭与封场期要严格按照国家相关规范要求，做好废石场防渗措施，以防止和降低淋溶液和初期雨水渗入地下污染地下水的环境风险。

加强封场后的防雨措施。封场后需要在表面铺设至少30cm厚粘土层，并设置雨水外排系统，降低填埋场雨水的入渗量。只要采取了以上合理可行的措施，废石场不会对周边地下水环境产生大的影响。

1、正常状况下填埋场地下水环境影响预测评价

正常状况，即对废石场采取防渗处理，渗透系数小于1×10-7cm/s，大气降雨及淋溶液很难通过废石场底库渗入地下。废因此，在正常状况下，废石场渗滤液不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。

2、非正常状况下地下水环境影响预测评价

（1）地下水水流数值模型

1）概念模型

水文地质概念模型就是表示有关含水层结构和作用以及含水系统特征方面数据的图。它是依据现场所收集到的数据建立起来的，是水文地质理论研究和应用之间的一个环节。通过分析研究区的水文地质条件，收集和整理了大量水文地质资料的基础上，建立了研究区水文地质概念模型和地下水流数值模型。

2）含水层概化

根据评价区水文地质条件、含水层性质及地下水水力联系，本次评价把评价区潜水含水层作为计算目的层，模拟范围内含水层仅概化为一层，为空间二维、稳定地下水流系统。

第四系松散孔隙水及变质岩裂隙水含水层为溶质运移模拟的目标含水层，含水层水位埋深9~35m左右，该含水层可概化为非均质各向同性、连续分布、底板近似水平的含水层。含水层下部为一层变质岩、黏土层弱透水层可视为隔水层，埋深约60~70m左右。包气带可视为透水上部边界。

3）模拟范围及边界条件

本次模拟仅考虑单层浅层含水层，垂向上接受大气降水补给、潜水蒸发排泄和人工开采量。其模拟范围见图5-8所示

据区域地质图及现场调查与钻探资料，模拟区上边界为潜水面，垂向上水量仅为大气降水入渗补给。含水层下部为泥岩，隔水性较好，定义为零流量隔水边界。含水层上游边界为补给水边界，废石场场上游及左右两侧自然分水岭定义为隔水边界，河流上游为定义为补给边界，河流下游为定义为排泄边界，河流两侧为定义为通用水头边界。模拟范围2.85km2。

4）参数分区

模拟区主要含水层为第四系松散孔隙潜水含水层、变质岩类裂隙水含水层。其中模拟区内第四系松散孔隙水含水层冲沟发育，河谷区为第四系冲洪积物覆盖，主要成分为粉质粘土和卵石等，岩石主要颗粒粒径较大，渗透性相对较好，渗透系数设为3.0m/d，给水度μ设为0.15，有效孔隙度Φe设为0.2；变质岩裂隙水含水层岩性为斜长角闪片麻岩、黑云变粒岩、绿泥片岩，渗透性较差，渗透系数设为0.25m/d，给水度μ设为0.10，有效孔隙度Φe设为0.10。参数分区见图5-9与表5.4-6。

表5.4-6  参数分区表

| 分区 | Kx（m/d） | Ky（m/d） | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 3.0 | 3.0 | 0.15 |
| Ⅱ | 0.25 | 0.25 | 0.10 |

图5-8 模拟范围边界条件图              图5-9模拟区参数分区图

5）均衡项

①大气降水入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

式中：Q降—多年平均降水入渗补给(万m3/yr)；

P—多年平均降雨量(mm/yr)；

a—降水入渗系数；

A—计算区面积(km2)；

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此公式可简化为：

其中q降为单位面积内多年平均降水入渗补给(mm/yr)。a采用忻州市第二次水资源评价分析成果。p采用代县多年平均降雨量579.6mm/yr。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE （补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元，参数分区见图5-9，分区见表5.4-7。

表5.4-7 大气降水入渗补给系数取值一览表

| 计算区 | 参数 |
| --- | --- |
| I | 0.23 |
| II | 0.08 |

②潜水蒸发排泄

潜水蒸发排泄是模拟区地下水的主要排泄方式之一，根据代县气象局多年的气象资料，年平均蒸发量1846.4mm/yr，根据地形地貌及气候特点，潜水蒸发系数的取值，确定出模拟区潜水蒸发系数平面分布区。采用以下公式计算各单元潜水蒸发量，参数分区见图5-9，取值见表5.4-8。

式中： Q —模拟区潜水蒸发排泄量(m3/d)；

E 一多年平均蒸发量(mm/yr)；

E—大水面蒸发度(mm/yr)；

S—潜水水位平均埋深(m)；

△S—潜水极限蒸发深度(m)；

A—计算区面积(km2)；

n一本次计算取1；

- 潜水蒸发系数

表5.4-8  潜水蒸发系数取值一览表

| 计算区 | 参数 |
| --- | --- |
| I | 0.35 |
| II | 0.50 |

在模型计算潜水蒸发量时，釆用EVT（蒸发）模块来处理，将该蒸发量作用于活动单元。

③人工开采

模拟范围内有赵家湾、探马石与交口三个村，赵家湾有370人，探马石260人，交口20人，按每人每天用0.2m3/d，共取水130m3/d。

6）数学模型

本次研究重点是浅层含水层。系统水均衡要素的补给项主要考虑大气降水入渗和侧向补给弱；排泄项主要考虑蒸发、水井抽水和侧向排泄，孔隙介质中地下水的流动可用偏微分方程来表示。

式中：H - 含水层水位（m）；

H0 - 初始水位（m）；

H1 - 各含水层层边界水位（m）；

Kxx、Kyy - x，y方向的渗透系数（m/d）；

Ss –含水层释水系数（无量纲）；

Q - 第二类边界上的单宽流量（m2/d）；

B1、B2 - 分别为水头边界、流量边界；

T - 时间（d）。

以上地下水流的控制方程再加上相应的初始和边界条件，即构成地下水流数学模型，运用数值方法即可求解该数学模型，用于预测不同工况条件下地下水位的分布和动态变化，评价地下水环境影响。

模型求解采用加拿大Waterloo水文地质公司的Visual MODFlow软件。MODFLOW（Modular Three-dimensional Finite-difference Ground- water Flow Modle，模块化三维有限差分地下水流动模型），是美国地质调查局（U.S. Geological Survey）的Michael G. McDonald 和Arlen W.Harbaugh于80年代开发出来的一套用于孔隙介质中地下水流动三维有限差分数值模拟的软件，自从它问世以来，人们已经对MODFLOW进行了多种测试，至今尚未发现错误。所以，它已成为一个相对标准化的软件，并被世界上许多官方和司法机构所认可。在原MODFLOW核心程序的基础上，加拿大Waterloo水文地质公司应用现代可视化技术开发研制了Visual MODFLOW软件系统，并于1994年8月首次在国际上公开发行。Visual MODFLOW以其系统化、可视化以及强大的数值模拟功能，现已成为国际上最流行的三维地下水流和溶质运移模拟评价的标准化可视化专业软件系统，被国际同行普遍认可。

7）模型离散

综合考虑到网格密度对求解精度和计算时间的影响及垂向上避免疏干单元的出现，需对研究区的网格进行合理的剖分。剖分单元格顶板、底板以及初始水头等数据以散列点的形式输入到模型中，然后插值进行赋值。

8）模型的识别与验证

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似，即要求模拟与实际地下水位过程线形状相似；③从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。根据以上四个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证。通过反复调整参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

本次模拟根据模拟区地下水位观测资料的实际情况，选取2018年1月监测数据作为模型识别阶段。模型采用Galerkin有限元法，以AB/TR模式控制的自动时间步长，输出的等水位线结果与观测井的实测等水位线对比。通过对比可以看出，计算流场整体拟合效果较好，说明数值模型是可靠的，数值方法是可行的，其成果可以用于预测。

地下水流场拟合情况见图5-10。

图5-10 模拟区流场拟合图

（2）地下水污染模拟预测

根据拟建项目的工程特点及可能出现的污染事故，设计正常状况和非正常状况两种情景进行预测评价。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对非正常状况下污染物运移情况，因此模型预测时将不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

本项目预测评价这样考虑和假设的原因如下：

①假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

1）溶质运移模型的建立

①数学模型

MT3D是一个可模拟溶质运移的数值计算软件，具有模拟稳态、瞬间流动场、异向性传输、早期衰减和反应、线性和非线性吸附作用的地下水水平对流功能。本次模拟不考虑污染物的化学衰减反应，而仅考虑地下水平流及扩散对污染物运移所造成的影响，则可利用平流弥散方程来描述溶质或污染物运移，方程式如下：

式中：c—地下水流系统中的污染物浓度函数（g/L3)；

t一时间（T)；

D一水动力弥散系数（L/T)；

v—渗流速度（L/T)；

n一有效孔隙度（%)；

D'—模拟区域；

—第二类水头边界

②参数的确定

污染运移模型的参数设定主要是以野外试验为参考，弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。大量的室内弥散试验结果表明，纵向弥散度一般为毫米量级，成为孔隙尺度的水动力弥散作用，而实际上野外试验所得出的弥散度远远大于在试验室所测出的值，相差可达4-5个数量级，野外得到的弥散度随研究问题尺度的增大而增大，并随着溶质运移时间而增大，这种孔隙介质中弥散度随着溶质运移距离和研究问题尺度增大而增大的现象成为多孔介质水动力弥散的尺度效应。对于造成水动力弥散尺度效应的原因，目前人们趋于一致的看法是：野外条件下介质的不均匀性造成了室内试验结果与野外试验结果之间的巨大差距。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中介质弥散度的确定结合了Gelhar, L. W在“A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，选取其中与本项目区厂区地下潜水含水层相似的区域进行类比，横向弥散度的取值依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（aT/aL）一般为0.1。最终确定的溶质运移模型参数为：

纵向弥散度：10m；横向弥散度1m；

2）废石场地下水环境影响预测与评价

在非正常状况下，废石场可能对区域地下水造成影响。通过对项目建设内容的分析，非正常状况，即废石场防渗层破损，产生淋溶液泄漏，进入含水层后对地下水产生污染。

本次模拟根据项目对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优先控制污染物，预测在非正常状况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和浓度变化。根据渗淋溶实验结果显示：汞超出地下水III类水质标准要求，浓度为0.0074mg/L。汞的超标范围参照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）。拟采用污染物检出下限及其水质标准限值见表5.4-9。

表5.4-9  拟采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L) | 标准限值（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 汞 | 0.0005 | 0.001 |

②源强设定

假定由于腐蚀或地质作用，废石场底部5‰面积出现渗漏现象。

氟化物的渗漏量如下：。

③地下水污染预测结果

废石场地下水污染模拟100天、1000天、11.28年预测结果见图5-11、表5.4-10所示。结果显示，整个模拟期内污染物汞在潜水含水层中的运移范围随着时间推移逐渐扩大。至模拟期未，污染物最大运移距离720.49m，运移范围1567915.80m2。污染物汞对潜水含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大超标范围为385.45m。超标范围内无环境敏感点，因此对评价区内环境敏感点无影响。

图5-11(a) 100天污染物汞污染运移图    图5-11 (b) 1000天污染物汞污染晕运移图

图5-11(c)  11.28年污染物汞污染运移图

表5.4-10 污染物汞运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 27.76 | 52.65 | 3054.38 | 1018.13 |
| 1000天 | 147.10 | 223.36 | 34616.32 | 14253.78 |
| 11.28年 | 385.45 | 720.49 | 1567915.80 | 37670.70 |

根据模拟结果，废石场污染物汞沿地下水流方向向下游迁移，而且随着时间迁移距离的变长，最大超标范围为385.45m；在污染源下游385.45m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求，废石场下游最385.45mm范围内没有村庄水井。因此，废石场非正常状况下渗进入地下水后对地下水的水质污染超标影响范围和影响程度均较小。

④废石淋溶对地下水的持续污染影响分析

废石场地形坡度较大，降水形成地表径流下泄速度快。在废石淋溶浸泡的试验中，废石淋溶浸泡液的水质情况是废石自然淋溶的极限状态，而从当地的气象资料来看，年平均降水量579.6毫米，全年降水量主要集中在6、7、8、9月；年平均蒸发量1846.4毫米。蒸发量远大于降水量。则废石的自然淋溶量是很小的，加之废石场污染防治措施的实施，由此可确定废石淋溶水对水环境的影响很小。另外，废石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，不会影响到深部奥陶系灰岩岩溶水含水层，因此对地下水的影响深度较小。

由废石淋溶试验可知，本矿废石不具有浸出毒性，即使降水后废石场少量积存水与废石相互作用形成废石淋溶液在废石沟内入渗，进入地下水含水层造成的污染影响范围与程度均较小。

综上所述，本矿废石场对地下水环境的污染影响很小。

### 5.4.9地下水环境保护

1、保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目初设报告中设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

2、常规保护管理措施

（1）严格把关工程质量

①设备采购中严格把好质量关；

②定期检查各设备、管线及连接部位是否存在漏损隐患；

②规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；

③防治地面污染源对地下水造成影响，包括矸石场、污水处理站等。

（2）合理处理污废水

①矿井水

本项目运营期正常涌水量为10m3/d。

评价要求在主井工业场地设置矿井水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%，矿井涌水经处理后，全部用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。

②生活污水

矿山生活污水产生量为3.2m3/d，环评要求在生活区建设一座生活污水处理站，建设WSZ-AO-0.5型地埋式生活污水处理器，处理规模为0.5m3/h。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。生活污水经处理后全部回用于矿石场洒水不外排。

3、分区防控措施

（1）分区防渗

基于上述评价结果，在设定的事故情景发生时，区域地下水环境将在小范围内有可能受到污染风险威胁，因此在上述几项常规保护措施的基础上，还需要考虑针对厂区内对地下水环境影响较大区域采取局部防渗的措施。

局部防渗是场地地层作特殊处理，使土壤的自然结构改变，通过采取在场地下方铺设渗透系数很小的物质，如黏土和土工膜等，来消减污染物渗入速度，达到控制污染入渗的效果，可以有效的防止地表泄漏造成的污染物入渗对地下水的影响。

表5.4-11  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.4-12  包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩(土)的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K ≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.4-13 地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染物控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016 ），本项目划分为重点防治区、一般防治区与简单防治区。重点防治区应考虑矿井水处理站、生活污水处理站、废石场；工业场地内上述一般防治区以外的其它建筑区为简单防治区

（2）矿井水处理站调节池、生活污水处理站调节池等

池体采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm。废水池防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。废水处理站地面采用水泥硬化。

（3）废石场

废石场做好防渗、防洪措施，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数小于1.0×10-7cm/s或厚度为1.5m的粘土层的防渗性能，以防止和降低淋滤液渗入地下污染地下水。

（4）简单防治区

在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

4、 地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护井田内居民饮水安全，对开采导致的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

（1）监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位。评价范围内受影响的区域设置水质长期监测点，监测点位多布设在工业场地、废石场上下游位置，以便进行长期对比监测。详见5.4-14。

表5.4-14 地下水监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | 1# | 赵家湾 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计21项 | 每季度监测一次 | 潜水 |
|  | 2# | 洗选厂水井 |  |  |  |
|  | 3# | 探马石灌溉水井 |  |  |  |
|  | 4# | 探马石饮用水井 |  |  |  |

（2）监测机构和人员

测量工具可选用测绳、测钟、WS-1040地下水动态自动监测仪、超声波流量计、水位仪等，鉴于水位观测频率大，建议矿方可委托村委安排专人观测，矿方按时收集数据。

对于水质监测，建议矿方委托有资质监测单位，签订长期协议，对工业场地及矸石场周边选定水井进行监测。

（3）监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

5、应急管理措施

（1）风险应急预案

制定非正常状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5-12。

图6-1地下水污染应急治理程序框图

（2）应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源。

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（3）应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

### 5.4.10地下水环境影响评价结论

#### 5.4.10.1环境水文地质现状

本项目评价范围内有3个村庄，评价范围内没有水源地。3个村庄赵家湾、探马石、夹口，共有3口孔隙水井，一眼泉水；3口孔隙水井中2口为赵家湾与探马石村饮用水井，一口为探马石村灌溉水井，泉水为交口村饮用水井。评价范围内保护目标为3个村庄的饮用水井、灌溉水井、孔隙水含水层。

依据评价标准，以Ш类地下水质量标准作为基准值， 7个水质监测点除康家湾与交口细菌总数超标外，其余监测指标均满足地下水III类标准，评价区孔隙水水质较好。

康家湾与交口细菌总数超标是由于井（泉）出水口处卫生条件差造成。

#### 5.4.10.2地下水环境影响

根据计算，工业场地非正常情况下，污染质沿地下水流方向向下游迁移，而且随着时间迁移距离的变长，最大运移距离116m；在污染源下游116m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求，工业场地下游116m范围内没有村庄水井。因此，工业场地非正常状况下渗进入地下水后对地下水的水质污染超标影响范围和影响程度均较小。

根据模拟结果，废石场污染物汞沿地下水流方向向下游迁移，而且随着时间迁移距离的变长，最大超标范围为385.45m；在污染源下游385.45m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求，废石场下游最385.45mm范围内没有村庄水井。因此，废石场非正常状况下渗进入地下水后对地下水的水质污染超标影响范围和影响程度均较小。

#### 5.4.10.3地下水环境污染防控措施

（1）矿井水处理站调节池、生活污水处理站调节池等

池体采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm。废水池防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。废水处理站地面采用水泥硬化。

（2）废石场

废石场做好防渗、防洪措施，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数小于1.0×10-7cm/s或厚度为1.5m的粘土层的防渗性能，以防止和降低淋滤液渗入地下污染地下水。

（3）工业场地其他区域

在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

#### 5.4.10.4地下水环境影响评价结论

综上所述，在项目施工期和运营期加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小。

## 5.5 运营期噪声环境影响预测与评价

### 5.5.1 主要噪声源

本项目噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的空气动力性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：提升机，通风机，空压机和各类水泵等。本工程主要噪声源见表5.5-1。

表5.5-1  噪声源强表

| 噪声源 | 噪声源 位置 | 数量 （台） | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机 | 提升机房 | 2 | 90 | 基础减振、隔声 | 60 |
| 2 | 通风机 | 风机房 | 8 | 100 | 合理布局、基础减振、 安装消声器、扩散器 | 65 |
| 3 | 空压机 | 空压机房 | 3 | 110 | 基础减振、空压机房单独封闭隔声，室内采用吸声材料，采用隔声门和通风隔声窗 | 80 |
| 4 | 水泵 | 水泵房 | 5 | 90 | 室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 | 75 |
| 5 | 主井出矿 | 出矿溜槽 | 1 | 90 | 加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 | 60 |
| 6 | 运输车辆 | - | - | 90 | 限制车速，限制鸣笛。 | 70 |

### 5.5.2 噪声预测

5.5.2.1 噪声预测模式

本评价将噪声源按点声源处理，预测模式采用《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，表达式为：

L（r）=L（r0）－20L（r/r0）－△L

式中：L（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

L（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括几何发散、大气吸收、屏障屏蔽及其他方面衰减量）。

5.5.2.2噪声预测的计算步骤

（1）先计算出单个噪声源对某一点影响大小；

（2）把各车间噪声源传到某一点的噪声级按噪声合成的计算方法计算出混合噪声级，噪声合成计算式为：L总=10Lg（ ）。

（3）若噪声在传播途径中有建筑物遮挡时，要考虑受其影响的衰减量；

（4）对工业场地以外的噪声影响预测也用上述方法同样计算。

5.5.2.3噪声预测结果与评价

根据本工程投产后矿区内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，结合噪声现状情况，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声源对矿界及噪声影响关心点的影响进行预测。本项目为资源整合项目，进行边界噪声评价时以工程噪声预测值作为评价量。

应用预测模式对项目运营后噪声进行预测，噪声预测值见表5.5-1，噪声等值线分布图见图5-15~5-19所示。

表5.5-1  项目运营期噪声预测结果 （Leq  单位：dB(A)）

| 监测点位 | 监测位置 | 昼间 | 昼 间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 贡献值 | 预测值 | 监测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 1# | 工业场地北界外1m处 | 47.3 | 43.2 | 48.73 | 37.6 | 43.2 | 44.26 |
| 2# | 工业场地东界外1m处 | 47.1 | 31.6 | 47.22 | 38.6 | 31.6 | 39.39 |
| 3# | 工业场地南界外1m处 | 46.7 | 43.3 | 48.33 | 36.8 | 43.3 | 44.18 |
| 4# | 工业场地西界外1m处 | 46.8 | 43.2 | 48.37 | 39.0 | 43.2 | 44.6 |
| 5# | 西风井场地北界外1m处 | 46.0 | 32.9 | 46.21 | 38.8 | 32.9 | 39.79 |
| 6# | 西风井场地东界外1m处 | 47.2 | 28.1 | 47.25 | 37.1 | 28.1 | 37.61 |
| 7# | 西风井场地南界外1m处 | 46.1 | 24.0 | 46.13 | 39.2 | 24.0 | 39.33 |
| 8# | 西风井场地西界外1m处 | 45.4 | 22.6 | 45.42 | 37.3 | 22.6 | 37.44 |
| 9# | 1号回风平硐场地东界外1m处 | 48.6 | 42.8 | 49.61 | 39.4 | 42.8 | 44.43 |
| 10# | 1号回风平硐场地南界外1m处 | 49.9 | 37.9 | 50.17 | 39.6 | 37.9 | 41.84 |
| 12# | 1号回风平硐场地西界外1m处 | 48.9 | 34.5 | 49.05 | 38.7 | 34.5 | 40.12 |
| 12# | 1号回风平硐场地北界外1m处 | 48.8 | 41.1 | 49.48 | 38.4 | 41.1 | 42.97 |
| 13# | 2号回风平硐场地东界外1m处 | 50.2 | 41.8 | 50.79 | 38.9 | 41.8 | 43.6 |
| 14# | 2号回风平硐场地南界外1m处 | 50.7 | 35.1 | 50.82 | 39.0 | 35.1 | 40.48 |
| 15# | 2号回风平硐场地西界外1m处 | 50.9 | 32.2 | 50.96 | 38.2 | 32.2 | 39.17 |
| 16# | 2号回风平硐场地北界外1m处 | 49.9 | 38.6 | 50.21 | 38.3 | 38.6 | 41.46 |
| 17# | 生活区东界外1m处 | 48.9 | 17.5 | 48.9 | 37.7 | 17.5 | 37.74 |
| 18# | 生活区南界外1m处 | 48.2 | 19.6 | 48.21 | 37.6 | 19.6 | 37.67 |
| 19# | 生活区西界外1m处 | 47.8 | 24.2 | 47.82 | 38.1 | 24.2 | 38.27 |
| 20# | 生活区北界外1m处 | 47.7 | 26.1 | 47.73 | 37.9 | 26.1 | 38.18 |

从表5.5-1可知：主斜井工业场地边界四周昼间噪声预测值在47.22～48.73dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.39～44.6dB(A)之间；西风井场地边界四周昼间噪声预测值在45.42～47.25dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.44～39.79dB(A)之间；1号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在49.05～50.17dB(A)之间，夜间噪声预测值在40.12～44.43dB(A)之间；2号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在50.21～50.96dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.17～43.6dB(A)之间；生活区边界四周昼间噪声预测值在47.73～48.9dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.67～38.27dB(A)之间；均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。

图5-16主斜井场地噪声贡献值等值线分布图

### 5.5.3结论

由以上分析预测可知，本工程在严格落实环评规定对噪声源采取隔声、减振等措施情况下，运营后不会对周围声环境造成明显影响，从声环境影响角度讲，项目建设可行。

## 5.6 运营期固体废物环境影响分析

### 5.6.1固体废物排放情况

本项目产生固体废物主要为废石和生活垃圾，产生及排放情况见表5.6-1。

表5.6-1  固体废物排放情况表

| 固体废物名称 | 固废属性 | 排放量（t/a） | 排放规律 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石 | 一般固废 | 22500 | 连续 | 废石场 |
| 生活垃圾 | // | 9.9 | 连续 | 环卫部门统一处置 |

### 5.6.2固体废物成分分析

（1）废石成分分析

为分析矿山废石对环境的影响，对废石成分进行分析，本次评价于2018年1月16日委托山西省地质矿产研究院对代县程晋铁矿废石成分进行分析，分析结果见表5.6-2。

表5.6-2  废石成分分析汇总表

| 项目 | 基本成份（%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | P2O5 | TiO2 | MnO2 | S |
| 废石 | 68.8 | 2.27 | 6.05 | 6.89 | 3.95 | 0.14 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0.285 | 0.40 |

由表5.6-1中可以看出，废石中除含有碳、铝、铁等常量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，废石经过长期风化淋溶，可能以淋溶方式进入水体和土壤，进而污染水体和土壤或对环境空气造成污染。

（2）生活垃圾

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表5.6-3。

表5.6-3 生活垃圾主要成分

| 分类 | 无 机 类 | 有 机 类 |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

### 5.6.3废石浸出试验分析

为分析本矿废石对环境的影响，本次评价委托山西省地质矿产研究院对代县程晋铁矿废石进行浸出试验分析，分析结果见表5.6-4。

表5.6-4  废石浸出液检验结果  mg/L

| 项目 | 试验结果mg/L | 分析方法 | GB5085.3- 2007 | GB8978-1996 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.33 | 玻璃电极法 | - | 6～9 |
| Hg | 0.0074 | 电感耦合等离子体质谱法 | 0.1 | 0.05 |
| Pb | ＜0.0006 | 电感耦合等离子体质谱法 | 5 | 1.0 |
| Cd | ＜0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1 | 0.1 |
| Cr | ＜0.0009 | 电感耦合等离子体质谱法 | 15 | 1.5 |
| Cu | ＜0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 | 100 | 0.5 |
| Zn | ＜0.0018 | 电感耦合等离子体质谱法 | 100 | 2.0 |
| As | 0.0006 | 原子荧光法 | 5 | 0.5 |
| F- | 0.0307 | 离子色谱法 | 100 | 10 |
| Be | ＜0.0003 | 电感耦合等离子体质谱法 | 0.02 | 0.005 |
| Ba | 0.1444 | 电感耦合等离子体质谱法 | 100 | - |
| Ni | ＜0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 | 5 | 1.0 |
| CN- | 0.024 | 离子色谱法 | 5 | 0.5 |

由表5.6-3中废石浸出液的试验结果可以看出，废石浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978－1996)一级标准，说明该废物属《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

### 5.6.4固体废物环境影响分析

工程排放的固体废物主要是废石，废石排放对环境的影响主要表现在对景观、大气、水体和土壤等环境要素的影响，其影响程度的大小取决于废石的理化性质、场地选择及处理措施。

#### 5.6.4.1废石排放对景观及土地利用的影响

废石排放对景观及土地利用的影响主要表现在废石堆存占用土地、山林，影响区域景观，改变土地原有功能等方面。

矿区地处位于代县南部，区内基岩出露，少部分山坡坡脚有黄土覆盖。矿区最高点位于矿区西南部的4号矿界点附近，海拔高度1727m，最低点位于矿区东北部的沟谷中，海拔高度为1556m，最大相对高差171.0m。本项目区及周边植被类型以落叶灌草丛为主，植被覆盖率较低。废石场周围300m内没有居民点。废石场区域无耕地分布，在废石堆存、处置过程中，评价规定了一一对应的环境保护及生态恢复措施，当沟填满后，再绿化恢复植被；加之本区不具有其它敏感性功能（旅游、自然保护等），因此，评价认为废石堆存场地不会对其土地使用功能及区域景观产生明显的影响。

#### 5.6.4.2废石风化扬尘对环境空气的影响分析

根据有关资料显示，废石风化起尘量与废石易风化成分、起尘风速、废石场地形及废石堆存防尘措施有着直接的关系。

废石场的起尘风速为4.8m/s，据当地气象站多年常规气象资料统计，评价区平均风速为1.9m/s，因代县程晋铁矿废石场自然防风条件较好，因此能够发生扬尘的机会较少。

评价提出：废石分层堆存，分层倾倒，分层压实，废石场周围种植防风林等污染防治措施，在一定程度上可有效的减小扬尘产生。

由上述情况来看，废石排放对环境空气的影响不大。

#### 5.6.4.3废石淋溶对水环境的影响分析

（1）废石浸出液对地表水环境的影响分析

由表5.6-3中可以看出，在自然酸度条件下，测定的微量元素的浓度值均未超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准中最高允许排放浓度。

在铁矿废石浸出试验中，废石淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的，而从该地区气象资料看，多年平均降水量579.6mm，年蒸发量为1082mm，蒸发量为降雨量的1.8倍，不可能出现浸出试验固液比为1:5的情况，即废石不会被充分浸泡，实际上降雨量是多次累积值，很少的降雨量分布于全年，每次的降雨量与废石积存时相比要小得多，因而废石受降雨长时间的浸泡更小。加之评价规定的污染防治措施的实施，可以确定废石淋溶水对地表水环境的影响很小。

（2）废石淋溶对地下水的影响分析

由于当地气候干燥，废石自然淋溶达不到充分浸泡的状态，此外地表土层能吸附重金属，废石中的重金属经土壤吸附后的浓度值要比试验值要小得多，因此，本工程废石排放对评价区地下水的影响很小。

#### 5.6.4.4固体废物对生态环境的影响分析

废石排放对生态环境的影响主要表现为占用土地，由于废石本身不含有益于植物生长的养分，且不利于水分保持，因此堆放废石后，不利于植物的生长，同时废石堆放后，对原土地上生长的各种植物及植被压倒和覆盖，改变了原有生长条件使植物死亡。

废石堆放造成植物生长条件改变，对局部的生态环境造成极严重的破坏，因此应对废石场进行复垦，以减少废石堆放对生态环境的影响。

### 5.6.5废石排放方案与废石场选址分析

#### 5.6.5.1废石排放场地选择

1、废石场选址要求

本工程废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，其排放场地选址应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中规定的选址要求：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。

②应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离。

③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

④应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

⑤禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑥禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

⑦Ⅰ类场应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

2、废石场环境防护距离计算

废石场地堆放废石作业产生扬尘主要有三个环节：①废石场地作业区大风天气下堆积废石及覆盖的黄土起尘；②运输汽车倾倒废石起尘；③运输汽车在废石场地作业区运输过程中起尘。

废石场地扬尘按照最不利情况下，即大风天气时，堆积废石起尘，汽车倾倒废石起尘，及汽车运输起尘，三者同时发生时的总起尘量来考虑。

（1）起尘量计算

①废石场地作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

平地废石堆场起尘：Q1′=11.7u2.45·s0.345·e—0.5ω·e（w—0.07）

沟谷废石堆场起尘：Q1= K·Q1′

式中：Q1′    平地废石堆场起尘（mg/s）；

Q1    沟谷废石堆场起尘（mg/s）；

U    风速（m/s），取平均风速最大值2.1；

S    废石场作业区面积（m2），取5000；

ω    空气相对湿度（%），取62；

w    废石湿度（%），取5；

K    沟谷与平地起尘系数（％），取50。

计算得：平地废石堆场起尘Q1′=2850.94mg/s，即3.57kg/h；

沟谷废石堆场起尘Q1=1.78kg/h。

②运输汽车倾倒废石时产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

废石倾倒扬尘：Q2=98.8/6M·e0.64u·e—0.27·H1.283

式中：Q2    废石倾倒起尘（g/次）；

U    风速（m/s），取平均风速最大值2.1；

M    汽车吨位（t），取20；

H    废石倾倒高度（m），取1.5。

计算得：废石倾倒扬尘Q2=1522.79g/次，按每小时倾倒1次计，即1.52kg/h。

③运输汽车在废石场内运输过程中尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

运输汽车扬尘：Q3=0.123(V/5)( M /6.8)0.65(P/0.05)0.72

式中：Q3    扬尘量（kg/km.每车）；

V    车辆行驶速度（km/h），取20；

M    汽车吨位（t），取20；

P    单位路面起尘量（kg/m2），取0.1。

计算得：运输汽车扬尘Q3=0.31kg/km.每车，按运距100m、每小时倾倒1次考虑，即0.03kg/h。

④扬尘量合计

综合考虑上述三种情况叠加影响，同时发生时，总扬尘量为：

Q＝Q1+ Q2+ Q3＝1.78kg/h+1.52kg/h+0.03kg/h＝3.33kg/h。

（2）大气环境防护距离计算

废石场大气环境防护距离预测参数见表5.6-5。

表5.6-5 大气环境防护距离预测参数表

| 序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长（m） | 50 | 4 | 预测因子 | TSP |
| 2 | 宽（m） | 35 | 5 | 源强（kg/h） | 3.33 |
| 3 | 高（m） | 25 | 6 | 标准（mg/Nm3） | 0.3 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关无组织排放源的大气环境防护距离计算，利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室关于大气环境防护距离计算软件，以废石场无组织粉尘为标的计算了大气环境防护距离。计算结果为大气环境防护距离300m。

评价确定废石场地的大气环境防护距离为300m，因此废石场地周围300m范围内不得规划建设村庄等敏感点。

本矿废石目前尚未有合适的综合利用途径，因此，评价对掘进废石的处置仍以荒沟填埋考虑，并制定相应的处置措施。

3、废石场选址分析

本项目矿山废石年产生量22500吨，约9.07万m3，按松散系数1.3，沉降系数0.1，可得需要废石场的有效容积为10.61万m3。废石运往废石场合理堆存。

本项目共设置一个废石场：位于矿区北部200m处，库容约13.1万m3，处置建设期井筒掘进弃渣产生量为0.4万m3，剩余容量为12.7万m3，可满足本矿11.28年的处置需要（程晋铁矿剩余服务年限11.28a）。

废石场为一条自然荒沟，东北距最近村庄赵家湾村1.3km，沟内植被零散，主要为杂草类草丛，汇水面积0.23km2。弃渣从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟。

取土场占地面积6000m2，最大取土高度为10m，取土量约0.76万m3。取土场地貌为山地丘陵区，土地类型为草地，植被覆盖率较低，植被现状主要以低覆盖度的蒿类和白羊草等草本植物为主，土壤侵蚀模数在2500～5500t/km2.a。

目前矿方已经与赵家湾村签订了废石场、取土场的占地补偿协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。废石场距最近村庄赵家湾村1.3km，符合场界距居民集中区300m（计算环境防护距离）以外的要求。

①拟选废石场不在代县县城总体规划范围内。

②废石场距最近的为赵家湾村，相距1.3km，符合场界距居民集中区300m以外的要求。

③拟选废石场构造简单，工程通过将沉陷坑填平压实，地基能够满足承载力的要求，避免了地基下沉，特别是不均匀或局部下沉的影响；其次，废石充填于废石场后，不会高于废石场周围地形，最终形成块状平原地形，即使发生轻微沉陷，废石不会发生滑坡、崩塌等自然灾害。

④拟选废石场为荒沟，无耕地和农田，所在地无断层、无断层破碎带、无溶洞区，并且所在区域不处于天然滑坡或泥石流影响区。

⑤拟选废石场不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑥拟选废石场不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

⑦按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单，Ⅰ类场应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区，根据废石浸出试验分析，本矿废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，本项目废石场对现有废石场进行整治并扩建，故本项目废石场符合标准要求。

⑧矿区目前已有连接废石场的运输道路，需要对道路边坡进行绿化。

由以上分析可知，拟选的废石场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中规定的选址要求，废石运输道路施工在严格执行以上对废石运输道路的生态保护措施后，运输道路施工对生态环境的影响较小。因此评价认为废石场选址可行。

#### 5.6.5.2废石排放场环境保护措施

经现场踏勘，废石场封闭性较好，沟内分布有少量灌木和草，自然植被覆盖一般，为减轻废石堆存对周围环境的影响，评价提出以下环境保护措施：

（1）安全性措施：废石场必须选择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工。

（2）绿化防尘措施：为减小废石扬尘污染影响，在废石场周围设置绿化林隔离带，树种应选择当地适宜生长的植物，废石堆满后要复垦，恢复植被，初期种灌木等，土质稳定后植树造林，保持与周围植被一体化。

（3）水污染防治措施：做好废石场底部压实防渗处理，防渗材料为1.5m厚的粘土层，废石堆存要分层压实。

（4）防洪措施：环评要求废石场四周布设截水沟，截水沟应具有防渗功能，截水沟横断面应能满足排水要求；截洪沟下游设置消力池。

（5）工程措施：主要包括排水沟工程绿化工程等内容。

（6）道路措施：运输道路要经常清扫洒水，保持路面干净，并对道路两侧种植绿化带。

（7）管理措施：企业应指定专人负责废石堆存及有关事宜，并建立责任制。

（8）关闭及封场措施：废石场封场后，矿方仍需继续维护管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂以及废石堆体失稳造成滑坡等事故。

#### 5.6.5.3废石运输方式

为进一步减小废石运输可能带来的环境污染问题，评价提出以下措施：

（1）运输道路两侧种植乔木绿化带，道路路面要经常清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度；

（2）运输汽车加盖篷布，限制超载；

（2）工程全部投产后，企业需指定专业部门根据实际生产情况统计废石产生量，并确定废石运输频率以制定出相应的管理制度，以避免产生的废石在工业场地内临时堆存产污。

#### 5.6.5.4废石堆放方式

第一步，废石场修筑截水沟和消力池：废石场周围修筑浆砌石截水沟拦截坡面径流，截洪沟下游设置消力池，进行消能以防止水头对自然沟道的冲刷；由于废石场汇水面积较小，再者废石为层层铺平且为块状平地式堆存，场内的汇水不会长时间积存，不会对废石造成浸泡淋溶污染水体，环评要求废石堆满后，将废石推平压实，对废石场进行绿化。

第三步，按阶段进行废石分层推放：废石由汽车运至废石场后，由推土机推平压实，废石应逐层进行堆放，废石场服务期满后，覆以0.5m厚的黄土。

第四步，废石场周围绿化。环评要求对废石场周围进行绿化。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁植力强的品种。树木栽种方式采用客土坑栽，客土采用熟土及肥料按比例混合。为了保证绿化和树木成活率，要定时洒水。

第五步，堆顶覆土及植树造林：当废石堆放达到顶部时，及时进行平整，平整后表面全部覆土，覆土厚度为0.8-1.0m，然后种植适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁植力强的品种，此后作好苗期管理定期浇水。

### 5.6.6生活垃圾处置方法

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后送环卫部门统一处理。

### 5.6.7小结

代县程晋铁矿排放的废石属Ⅰ类一般工业固体废物，废石场选址可行，所以由废石堆放对环境空气的影响分析及废石浸出液对水环境的影响分析，结合环评规定的废石处置措施，本工程废石堆置对土壤、水体、大气等环境造的影响较小。生活垃圾集中收集后由代县环卫部门统一处理。所以本工程固体废物排放对周围环境影响较小。

## 5.7 运营期生态环境影响分析

### 5.7.1 项目排污对生态环境影响分析

本项目运营期堆场和运输产生的大气污染物主要为粉尘，水污染源主要为生活污水、矿井水。生活污水污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经地埋式污水处理站处理后，全部回用不外排；矿井排水经深度处理后全部回用不外排。固体废物主要是废石，另有少许生活垃圾。

粉尘等飘落在作物叶片上，将阻碍作物的光合作用，降低产量。植物受污染后，出现各种伤害情况，生理代谢受到影响，生长发育受阻，叶片枯黄衰败直至死亡。

本工程废石排放量为22500t/a，将造成压占土地、水土流失等问题。如处置不当，还会产生扬尘等造成二次污染，导致大气环境、水环境、土壤环境的污染，必须严格管理。废石从里向外堆存，用推土机将废石推平，并通过推土机往返对废石进行压实，堆满后覆盖黄土后绿化及恢复植被。生活垃圾含有大量的无机或有机废物，如不及时处理，不仅会污染环境，还会破坏景观。

服务期满后，整个矿井将会停止生产。环境空气、水体、固体废弃物等污染将停止排放，对生态环境不再造成污染影响。主要工作是对工程运营所形成的污染影响进行恢复和治理的相关内容。

### 5.7.2 地表沉陷环境影响评价

#### 5.7.2.1矿体开采参数

矿区铁矿为产于菱铁矿磁铁石英型铁矿，矿体赋存于文溪组含铁岩段的斜长角闪片麻岩中，属沉积变质型铁矿，产状与岩层产状一致，矿体呈层状、似层状产出。大部分分布于矿区中，只有Fe1-1的西部延伸至区外，矿体地表露长300-800m，区内为300-500m，宽4-20m，总体产状倾向340~355°，倾角50~77°。矿体产状见表5.7-1。

表5.7-1 矿体赋存情况表

| 矿体编号 | 间距m | 赋存标高m | 矿体偏向° | 倾角° | 平均厚度m | 走向长度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe1-1 | // | 1540-1660 | 340-355 | 36-76 | 5.66 | 460 |
| Fe1-1 | 40 | 1500-1660 | 340-355 | 50-77 | 11.25 | 246 |

#### 5.7.2.2地表移动与变形范围

整合后开采方式为地下开采，采用“有底柱分段崩落法”，矿体顶板、底板为斜长角闪片麻岩，矿岩均为硬或坚硬岩石，中等稳固至稳固，提供了采用空场法的较好条件。根据《开发利用方案》，并参照冶金工业出版社《金属矿床地下开采》中岩石移动角，结合与附近采用有底柱分段崩落法类似矿山类推，确定出矿、岩移动角。

地表移动范围计算公式如下：

L=H1/tgβ1+H2/tgβ2

式中：H1、H2—分别为岩层和松散层的厚度（m）

β1、β2—分别为岩层的移动角。

岩石移动角为：上盘移动角取60°、下盘移动角取65°、端部移动角取70°。经估算，采空区上方地表变形范围总面积为11.9hm2。

地表移动变形范围均在矿区范围内，影响的土地类型主要是其他林地、其他草地、旱地和裸地，影响面积分别为7.26hm2、2.87hm2、1.25hm2、0.52hm2。

#### 5.7.2.3 地表沉陷的影响分析

（1）地表沉陷对地面建筑物的影响分析

本矿矿体开采后，地表岩移范围内没有村庄、风景名胜区及古迹建筑、各级文物保护单位等特殊保护目标。因此，本项目地表沉陷对地面建构筑物影响较小。

（2）对地表水影响分析

本矿区内仅有季节性沟谷，没有常年性河流，不会对地表水产生影响。

（3）对含水层及居民供水的影响分析

根据《开发利用方案》，本区主要含水层为风化裂隙水，含水层弱富水区，地下水的补给主要是大气降水。Fe1号矿体设计最低开采标高1500m，处于潜水含水层水位以上，对含水层影响较轻。

（4）对采动影响土地的影响分析

井硐开采形成的地表裂缝、沉陷等会改变地表的微地貌，影响土壤的性质，需要对其进行治理。沉陷区的复垦措施主要包括表土剥离及回覆、裂缝填充、土地平整等。

①表土剥离及回覆：在进行土地复垦时要保护和利用好表层的熟化土壤。先将表层熟土剥离，就近存放于充填裂缝地块的边缘，待裂缝填充工程完成之后，把剥离的表土重新覆盖。

②裂缝填充：裂缝的治理应根据裂缝的宽度、深度、间距及所影响地类的不同，采取不同的措施。裂缝治理工程可采用人工治理与机械治理两种方法进行：人工治理即采用人工就近挖取土石直接充填沉陷裂缝，土方工程量较小，土地类型和土壤的理化性状基本不变；另一种方法是机械治理，一般使用推土机和铲运机械，适用于损毁程度较重或产生采动滑坡的土地治理，其特点是工序复杂，土方工程量较大，农田整治后，土地类型和土壤的理化性状会有所改变。无论采取何种方式，都必须保证不降低原土地生产能力，分期分区治理，特别是在施工过程中要加强临时防护措施。

③土地平整：土地平整目的是将受采矿影响而倾斜或起伏的土地进行平整，消除地表沉陷引起的附加坡度，以及对受到扰动的土地进行推高、填低、使之基本水平或其坡度在允许的范围之内。对于地块的损毁程度不大，对农业生产影响有限，可以采用机械或人工挖方取土，按照不同的耕作条件和灌溉条件确定合适的标高和坡度，进行填挖平衡，使各地块的地面坡度保持在规定的标准内。在裂缝充填和削高垫底部位覆盖耕层土壤，充填部位覆盖耕层土壤后，应略比周围田面高出5~10cm，使其沉实后与其他田面齐平。

采区上述措施后，可将矿区内水土流失、生态影响程度降到最低。

### 5.7.3 对土地利用的影响预测

根据地表沉陷预测结果显示，本项目岩移范围内的土地利用类型及面积见表5.7-2。

地表移动变形范围内影响的土地类型主要是其他林地、其他草地、旱地和裸地，影响面积分别为7.26hm2、2.87hm2、1.25hm2、0.52hm2。

表5.7-2  岩移范围内的土地利用类型变化对照表

| 序号 | 土地类型 | 影响面积（hm2） | 采取生态恢复措施后面积（hm2） | 完成目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他林地 | 7.26 | 7.11 | 治理率98% |
| 2 | 其他草地 | 2.87 | 2.73+1.25+0.47 | 治理率95% |
| 3 | 旱地 | 1.25 | // | 恢复成草地 |
| 4 | 裸地 | 0.52 | // | 恢复成草地，治理率90% |
| 5 | 合计 | 11.9 | 11.56 | 治理率97.1% |

由上可知，开采后土地受损面积11.9ha，治理面积11.56ha，治理率97.1%。

### 5.7.4 对水土流失的影响预测

本项目各分区扰动前后土壤侵蚀模数见表5.7-3。

表5.7-3  项目建设前后土壤侵蚀模数变化对照表

| 时段 | 预测分区 | 原地貌侵蚀模数(t/km2.a) | 扰动后的侵蚀模数(t/km2.a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 工业场地 | 1000 | 6000 |
|  | 进场道路 | 1000 | 6000 |
|  | 弃渣场 | 2000 | 8000 |
|  | 废弃场地 | 5000 | 8000 |
|  | 取土场 | 2000 | 8000 |
| 自然恢复期 | 进场道路 | 1000 | 4000 | 2500 | 1500 |
|  | 弃渣场 | 2000 | 5500 | 4000 | 2500 |
|  | 废弃场地 | 5000 | 7000 | 6500 | 6000 |
|  | 取土场 | 2000 | 5500 | 4000 | 2500 |
| 运行期 | 弃渣场 | 2000 | 8000 |
|  | 取土场 | 2000 | 8000 |
|  | 采空沉陷影响区 | 4500 | 6500 |

本项目原地表土壤流失量为3519.3，地表扰动后土壤流失量为6261.1t，新增土壤流失量为2742.6t。其中建设期新增土壤流失量为505.6t，自然恢复期新增土壤流失量为492.7t，运行期新增土壤流失量1744.3t。

### 5.7.5 对区域植被覆盖率的影响分析

本项目新增占地面积9.58公顷，按占地性质包括永久占地面积8.98hm2，临时占地面积0.6hm2；按占地类型包括灌木林0.16hm2，其它草地1.65hm2，裸地4.17hm2，交通运输用地3.6hm2。不占用农田耕地及林地。工程用地的地表植被主要是其他林地和草地，施工期由于工程用地性质的改变，这些植被将受到毁灭性破坏。

### 5.7.6 采矿对生态环境的影响

（1）采矿对地面建筑物的影响

本矿矿区内没有村庄，采空区顶盘围岩崩落，可能引起地表小范围的陷落、沉降。本工程的井口工业场地等主要建（构）筑物均布置在地表最终移动范围之外较远的地方。因此，一般不会对地面建（构）筑物构成影响。

（2）采矿对地下含水层的影响

①采矿活动对水质的影响

根据废石淋溶试验，矿石及含矿岩体中有害组分含量小，污染地下水和地表水可能性较小。但矿坑涌水和井下工人在井下作业的生活污水下渗会对裂隙水产生影响。

评价要求矿方完善井下涌水收集系统，对收集区进行防渗处理，并做到及时收集、及时排除、有水就排，禁止矿井水在坑下长时间储存而出现下渗现象。在井下设集中收集罐收集井下工人产生的临时生活废水，提升出井后送生活污水处理站处置。

②废石场对地下水的影响分析

根据废石淋溶试验，废石浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978－1996)一级标准；再者，环评要求在废石场周边设置截排水沟，废石场区域接纳的降雨量较小，而从该地区气象资料看，多年平均降水量597.6mm，年蒸发量为1082mm，蒸发量为降雨量的1.8倍，不可能出现浸出试验固液比为1：5的情况，即废石不会被充分浸泡，实际上降雨量是多次累积值，很少的降雨量分布于全年，每次的降雨量与废石积存时相比要小得多，因而废石受降雨长时间的浸泡更小。

综上所述，废石场对区域地下水水质的影响很小。

（3）采矿对地表水的影响

生活污水经配套的地埋式污水处理装置处理，经处理后全部回用于矿石堆场洒水不外排。矿井涌水经配建的矿坑水处理站处理，深度处理后全部回用于绿化、矿石堆场、工业场地、道路洒水和凿岩洒水，不外排。项目废水不会对区域地表水水质产生影响。

本项目矿区范围内没有河流，仅有季节性沟谷，东侧距离中解河900m。根据矿区地形地质图、矿区地质剖面图和开拓系统纵投影图，本矿开采系统全部位于中解河之上，因此本矿开采不会对沟谷产生直接影响。

（4）采矿对植物生态的影响

矿区范围内植被稀少，主要为杂草灌丛，没有国家和地方重点保护的植物物种，因此，基本上不会对地表植物生态环境产生影响。

### 5.7.7废石场、取土场、运输道路对生态环境的影响

（1）对自然景观的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地址遗产，是一种宝贵的自然资源。废石场、取土场的建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏。

本项目废石场、取土场通过采取工程措施和合理堆存、开采，并在服务期满后恢复植被，属于矿山综合治理和生态恢复工程，在采取严格的防护措施后，避免地质灾害的发生，废石场、取土场的建设会改变现有地表地貌，提高绿化率，对改善现有影响具有积极意义。

（2）对地质结构的影响

废石场的建设，引起局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭到破坏，若不采取有效的冶理措施可引发地质灾害，会对生态环境构成严重威胁，可能造成严重后果。

### 5.7.8生态影响的防护、恢复措施

矿井开发必然会导致矿区原有的生态系统向局部城镇化的生态特征转化，这一过程既有有利影响，也有不利影响，主要的不利影响表现为植被遭到破坏、水土流失加剧、土地占用、资源减少、农业条件恶化以及环境污染对动植物造成危害等。根据现状调查、工程特点分析可知，代县程晋铁矿建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响，水土流失在工业场地和废石场范围可能趋于严重，根据《土地复垦规定》、《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，必须设计相应的完善的水土保持和土地植被恢复措施，并且加强工程施工运营管理，保证措施到位，才能使本工程对生态环境的不利影响降低到最小程度。

#### 5.7.8.1生态影响防护与恢复原则

根据本工程建设和运营特点，依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

（1）矿区建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，矿井各项工程的建设，除考虑有利于生产、生活外，还考虑尽量少占土地。

（2）对采动影响造成的土地、农用、植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，该矿负责在生产建设过程中造成的土地破坏进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。对废石堆场、取土场，在使用期满后及时进行植被恢复，恢复土地使用价值。

#### 5.7.8.2生态环境保护措施

生态环境保护措施是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。由于矿井开采导致的地表沉陷及废石堆置等都会降低区域自然体系的生产能力，因此，应采取必要的生态防护措施，主要包括防止水土流失和进行土地植被恢复。

（1）工业场地生态保护措施

为将场地内的降水顺利排出，在各场地内设置浆砌石排水沟，长度估算总长度约230m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。

场地土方开挖过程中总挖放量为2600m3，由于开挖土方未能全部及时回填产生了临时堆土，堆土量约1000m3，如遇大风或暴雨天气会产生水土流失，本方案设计在大风或强降雨天气对未能及时回填的土方进行临时防护。由于建设期较短临时堆土较少，无需采用临时拦挡和临时排水措施，要求临时堆土高度不超过1.5m，堆土边坡不大于1:1.5，对临时堆土采用彩条布进行苫盖，所需彩条布面积750m2。

环评要求工业场地生态保护措施于竣工环保验收前完成。

（2）废石场生态保护措施

为保证废石不被洪水冲走，又保证废石不被洪水浸泡而污染环境，采取如下保护措施：

废石堆场通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。但有外来水源，集水面增大，此种情况会引起滑坡、塌方等地质灾害，故废石堆场首先要注意其安全性。废石堆场在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟壑切沟。故废石堆场首先必须作好水土保持工程，需修筑截水沟等，并对废石反复碾压、废石顶部覆土绿化。

废石堆放按由里向外反复压实推平，废石堆满后植被恢复厚度为1m，平台复土0.5m，植树采用客土坑栽方式，树坑的几何尺寸一般为0.8×0.8×1.0（深）m，底部0.5m。用客土（由熟土与肥料混合而成）填充，以提高树木成活率及所需养分，使废石场尽快绿化。采用乔、灌、草复合配置，立体种植。

外边坡植被恢复随着分层增加而依次进行。废石堆顶为平地，进行农业植被恢复，即废石堆达到最终标高后，进行复土，厚度为lm，考虑水土保持，将顶部做成外高内低，带挡水坎的农田，为了提高土肥力，第一年应种植马铃薯等类似农作物，间作大豆等固氮植物，第二年种植谷子间作玉米，并结合桔杆还田，优化轮作制配套新型现代旱作物农业技术，提高农业生产力，使废石场达到覆土造田的目的，恢复生态环境。经过3～5年左右时间使植被恢复的土地达到当地耕地产量水平。废石场绿化面积为2.47ha。

环评要求于项目服务期满后一年内完成治理。

（3）取土场生态治理措施

为满足露天采场和废石场覆土需要，本项目设1个取土场，占地类型是草地，取土量为0.76万m3，取土场植被逐步遭到破坏，同时造成一定程度的水土流失。因此，取土场地必须在该矿运营期采取“边取土，边治理”措施，尽量降低其生态环境影响。环评提出以下措施：

①合理安排取土计划

根据废石场的需求，制定合理的取土方案。取土场取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土前在取土范围之外设置排水沟或截水沟，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，以防止水土流失。

根据取土区地形条件分台阶进行取土，取土台阶高度为5m，最大取土高度为10m，取土后形成的边坡要保持在1：1.5左右。取土结束后对在取土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，排水沟长度估算总长度约250m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。

②合理安排复垦

采用灌草结合的方式进行植被恢复，灌木采用栽植柠条，株行距1.0m，呈品字形布置，栽植面积0.6hm2，草本采用撒播草籽。

环评要求取土场生态保护措施于项目服务期满后一年内完成。

（4）运输道路生态治理措施

运输道路建设期生态治理措施及服务期满后生态恢复措施：

该矿现有一条进场道路连接县乡公路和矿区，该道路可以满足开采方式变更后的矿山运输要求。道路总长约5.9km，路基断面形式为半挖半填式，其中挖方边坡低于2m的路段长度为3.9km，挖方边坡均为土质边坡，坡度约为1:1—1.5:1。挖方边坡高为2—5m的路段长度为2.0km，挖方边坡包括土质边坡和石质边坡，边坡坡度约为1.5:1—3:1。

道路路面为砂石路面，道路无排水、绿化措施，水土流失较严重。本次评价提出生态恢复方案如下：

①工程措施

道路为半挖半填路基，设计在挖方路面的内侧修筑排水沟，估算需修筑排水沟总长度约为5.5km。排水沟根据地形条件分段排放至相近沟道，排水沟末端修筑干砌石护坦作为排水防冲消能措施。排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3。

②植物措施

对填方边坡进行植被恢复，对挖方边坡来说，对于边坡低于2m，边坡坡度在1:1—1:0.7的坡面，通过穴播种草的方式进行植被恢复，对于边坡高为2—5m，边坡坡度约为1：0.7—1：0.3的土质边坡和石质边坡路段，采用喷播植草方式进行边坡防护。

环评要求运输道路的生态措施于项目竣工环保验收前完成。

（5）对土壤侵蚀、水土流失、地质灾害的防治措施

根据地表移动与变形范围预测，项目区开采后，采空区上方地表变形范围总面积为11.9hm2，评价要求对地表变形、沉陷区采取如下措施：

①对裂缝的治理：根据裂缝的宽度大小，对较小的裂缝经平整后恢复原状，对较大的裂缝采取充填、平整的措施，减少雨水侵蚀，减轻水土流失。

②对塌方、滑坡的治理：在采动影响活动期，对可能产生塌方和滑坡边缘修筑排水沟，减少降水进入塌方或滑坡处，防止塌方或滑坡的产生。待影响稳定后，在塌方体进行护坡工程，对滑坡采取滑坡治理工程，主要以植物护坡为主，工程护坡为辅的综合治理措施。

环评要求对土壤侵蚀、水土流失、地质灾害的防治措施于项目服务期满后1年内完成。

（6）服务期满后恢复措施

对于地表塌陷造成的裂缝，评价要求建设单位采取以下措施：

⑴对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地，采用黄土填堵方法。将裂缝挖开，填土夯实。

⑵对裂缝透穿土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。首先用粗砾石填堵孔隙，其次用次粗砾，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，用反滤层填堵后，可防止水土流失，使生态环境逐渐恢复。

⑶对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产区别对待。破坏程度轻微，不影响矿井生产，对其它各个方面也没有多大损害，则按一般处理方法处理；中度以上的要进行土地平整治理。

服务期满后对工业场地内各种建筑设施可根据当地附近村庄需要双方协商妥善处理如办公区、食堂、库房等；对不能利用的建筑予以拆除，拆除的建筑垃圾运往废石场处置；不能利用的场地进行复垦、绿化。

对于服务期满后的废石沟，其综合治理工程包括：①完善排水系统，②夯实、覆土，③灌溉系统，④复垦、平整及绿化。

环评要求，服务期满后的生态措施于项目服务期满后一年内完成。

本项目全矿典型生态环境保护措施平面布置示意图见图5-20，取土场生态防护效果见图5-21。

### 5.7.9结论

（1）评价区生态一般，生态系统稳定性一般，植物和动物群落结构均较简单。基建活动将使周围的地表和植被遭到一定破坏，从而使得本来就脆弱的生态系统向更加恶 化的方向发展。因此建议工程绿化工程应及时实施，这样可有效地控制和改善当地的生 态。

（2）根据大气评价结果，本工程投产后排放的污染物均在国家允许的排放标准范 围内，对评价区土壤、植被的影响不大。矿区周围应及时建设合理的防护林带，选择防 尘抗污物种，实行乔、灌、草结合，使其达到良好的防尘、防污、防沙的生态效益。

（3）环评报告中提出的各项生态保护措施应在设计、施工、运行各期得到落实。 这些措施落实后，不但可消除项目建设对生态系统产生的不利影响或将不利影响降到最 低限度，而且还可改善项目区所在地及其周边地区的生态状况。因此从生态角度来讲， 本工程的建设是可行的。

## 5.8水土保持方案

### 5.8.1评价区水土流失现状调查

本项目位于山西省代县，根据全国水土保持区划（试行）（办水保[2012]512号）本项目水土流失类型区划为北方土石山区太行山山地丘陵区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），区域内容许土壤流失量为200t/km2·a，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀。

根据项目区地面坡度和林草覆盖度结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），对项目区的土壤侵蚀强度进行划分。林草覆盖度约为20%，土壤侵蚀强度为中度侵蚀，区内平均土壤侵蚀模数约为3000 t/km2·a。

### 5.8.2水土流失防治责任范围

本方案服务期内水土流失防治责任范围面积共计21.92hm2，其中项目建设区面积13.58hm2，直接影响区面积8.34hm2。

### 5.8.3水土流失防治分区

按照造成水土流失成因的区间差异性、区内相似性原则，本方案水土流失防治分区主要有：（1）工业场地防治区；（2）进场道路防治区；（3）输电线路防治区；（4）爆破材料库防治区；（5）职工生活区防治区；（6）弃渣场防治区；（7）废弃场地防治区；（8）取土场防治区；（9）采空沉陷影响区防治区。

由于输电线路、爆破材料库和职工生活区在建设期不扰动，现状不存在水土流失问题，故不对其进行水土保持防治措施设计。本项目水土流失防治措施布设分区包括工业场地防治区、进场道路防治区、弃渣场防治区、废弃场地防治区、取土场防治区、采空沉陷影响区。

### 5.8.4水土流失防治目标

本项目区属于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准要执行建设类项目一级标准。

### 5.8.5水土流失防治措施

#### 5.8.5.1工业场地防治区

（1）工程措施

为将场地内的降水顺利排出，在各场地内设置浆砌石排水沟，长度估算总长度约230m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。

（2）植物措施

场地土方开挖过程中总挖放量为2600m3，由于开挖土方未能全部及时回填产生了临时堆土，堆土量约1000m3，如遇大风或暴雨天气会产生水土流失，本方案设计在大风或强降雨天气对未能及时回填的土方进行临时防护。由于建设期较短临时堆土较少，无需采用临时拦挡和临时排水措施，要求临时堆土高度不超过1.5m，堆土边坡不大于1:1.5，对临时堆土采用彩条布进行苫盖，所需彩条布面积750m2。

#### 5.8.5.2进场道路防治区

（1）工程措施

道路为半挖半填路基，设计在挖方路面的内侧修筑排水沟，估算需修筑排水沟总长度约为5.5km。排水沟根据地形条件分段排放至相近沟道，排水沟末端修筑干砌石护坦作为排水防冲消能措施。排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3。

（2）植物措施

对填方边坡进行植被恢复，撒播面积0.25hm2。对挖方边坡来说，对于边坡低于2m，边坡坡度在1:1—1:0.7的坡面，通过穴播种草的方式进行植被恢复，穴距15cm，“品”字形排列，面积0.1hm2。对于边坡高为2—5m，边坡坡度约为1：0.7—1：0.3的土质边坡和石质边坡路段，采用喷播植草方式进行边坡防护，喷播面积面积0.15hm2。

#### 5.8.5.3废石场防治区

本项目生态回顾性评价中对弃渣场做了详细的防护设计。

#### 5.8.5.4废弃场地防治区

（1）工程措施

对采场内现有弃渣清理至采场平台并进行平整，平整面积1.91m3。对采场平台及原选矿厂平台进行覆土，覆土面积为2.21hm2，覆土厚度为0.3m，覆土量为6630m3，土方取自取土场。

（2）植物措施

对覆土区域采进行植被恢复。撒播面积2.21hm2，草籽采用紫花苜蓿1：1混播，撒播密度45kg/hm2，需紫花苜蓿草籽量100kg。为了增加采场坡面的绿化效果，设计在采场平台与坡面的连接处种植爬山虎，栽植密度为1m一株，栽植爬山虎共650株。为使爬山虎便于成活，采用干砌石筑巢650个，顶宽0.3m，底宽0.5m，高0.5m，干砌石工程量156m3，草种子要求种子纯净、饱满，发芽率90%以上，无病虫害，爬山虎苗高60cm，生长健壮。

由于采场所形成的边坡为石质边坡，且坡度较陡施工难度大，本方案不对坡面区域进行覆土与植被恢复。

#### 5.8.5.5取土场防治区

根据取土区地形条件分台阶进行取土，取土台阶高度为5m，最大取土高度为10m，取土后形成的边坡要保持在1：1.5左右。取土结束后对在取土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，排水沟长度估算总长度约250m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。采用灌草结合的方式进行植被恢复，灌木采用栽植柠条，株行距1.0m，呈品字形布置，栽植面积0.6hm2，草本采用撒播草籽，草种选用紫花苜蓿1:1混播，撒播面积0.6hm2，撒播密度45kg/hm2。柠条苗高0.6m，草种子要求种子纯净、饱满，发芽率90%以上，无病虫害。

#### 5.8.5.6采空沉陷影响区

采空沉陷影响区治理措施主要是对方案服务期内采空沉陷区进行治理。本工程主要是地表裂缝填充、地面整治、复垦。

根据井采矿项目土地复垦方案对采空沉陷区复垦的治理经验，治理1hm2的塌陷费用约3.6万元（其中工程措施治理费用为2.70万元，植物措施治理费用为0.9万元），本工程开采沉陷影响区面积6.88hm2，塌陷区影响区工程治理费用18.6万元，植物措施治理费用为6.2万元，治理费共计24.8万元。

#### 5.8.5.7直接影响区

水土流失防治措施主要是针对项目建设区，在项目建设过程中可能对项目建设区以外造成水土流失危害的地域，即直接影响区，其主要特点是由项目建设所诱发、可能（也可能不）加剧水土流失范围，因此直接影响区必须进行预防，预防措施包括以下几方面：

1）建设期间应该加强施工管理，尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。

2）建设单位应合理安排施工时序，尽量避免雨季施工，因需要连续施工遇到雨季时，应根据地形地貌的特点采取措施，防止扩大直接影响区面积。

3）应结合四季自然特点和工程建设的特点安排措施，先工程措施后植物措施，避免二次扰动，避免扩大防治责任范围，避免加大水土流失。

### 5.8.6水土保持施工组织设计

#### 5.8.6.1施工组织原则

1、与主体工程相协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

2、按照“三同时”原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增的水土流失。

3、施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，弃土弃渣先采取拦挡措施，临时施工区结束后按原占地类型及时实施恢复措施，植物措施在整地的基础上尽快实施。

#### 5.8.6.2施工条件

1）施工道路：该矿现有进场道路已使用多年可以满足主体工程及水保工程的运输需要。

2）施工用水、用电、通信：依托主体工程。

#### 5.8.6.3 施工材料来源

施工所需水泥、石料、沙子等材料同主体工程一并从当地购买；植物措施所需林木种苗和草种在当地采购。

#### 5.8.6.4 施工方法

本方案水土保持工程措施的实施均应与主体工程建设配套进行，故其施工条件与设施原则上利用主体工程已有设施和施工条件。施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。

1）工程措施

本方案水土保持工程措施的实施均应与主体工程建设配套进行，故其施工条件与设施原则上利用主体工程已有设施和施工条件。施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。

①土石方开挖及回填施工

施工结束后的土方回填使用推土机，结合人工夯实；土方开挖采用挖掘机；土方运输采用自卸式汽车。项目防治区的排水沟均采用人工开挖，施工结束后的场地整治等可人工结合推土机进行施工。

②砌石工程

砌石工程主要为浆砌石排水沟。砌石工程所需块石料全部由汽车运至现场，然后采用胶轮斗车或人工抬块石至砌筑面，由人工砌筑。砌筑前，应将石料在砌体外刷洗干净，并保持湿润；砂浆骨料加工、拌和以及其它辅助材料来源同主体工程。水泥、砂料用胶轮架子车运输。砂浆由人工拌和，用人工运输至砌筑面附近地面。浆砌石采用坐浆法砌筑，砌缝间砂浆采用扁铁插捣密实，块石不得无浆直接贴靠。块石砌筑要严格按有关规范进行，石料的选择和砌筑方法都应层层把关，以保证砌筑质量。

2）植物措施

植物措施主要植物恢复和绿化美化。植物措施要选择多汛期节或汛期即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失。植物措施的实施与当地水土保持、林业部门协调合作，植物措施所需林木种苗和草皮在本地采购，同时选择有经验的专业队伍进行施工，以保证林木及草皮的成活率。种植以后应注重苗木成活率的检查。

3）临时措施

为减少开挖土体的临时占地和堆放时间，其施工工艺首先是分段施工，及时清理施工现场，完成一处及时清理一处；二是对开挖土体进行遮挡、覆盖或洒水防蚀等临时防护，控制土体冲蚀和飞扬。

#### 5.8.6.5施工质量

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。

根据《水土保持综合治理 验收规范》（GB/T15773-2008）及《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2005年7月8日修订）等的相关规定：水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量、使用材料、施工方法符合施工和设计标准，经暴雨考验后基本完好。

在工程施工过程中，需要外购砂、土、石料，在购买合同时应当明确由此而产生的水土流失防治责任或者明确在外购砂、土、石料的单价中已含有相关的水土流失防治费用等。

#### 5.8.6.6施工进度安排

1）遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，统筹考虑水土保持分区措施、施工季节、施工顺序、工程质量和施工安全等因素，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性，有效配置资源，确保工程按期完成。

2）进度安排应与主体工程相协调、相一致，根据工程量组织劳动力，使其相互协调，避免窝工浪费。

3）先工程措施再植物措施，植物措施应以春、秋季为主。结合四季特点和工程建设特点及水土流失类型，在适宜的季节进行相应的植物措施布设。

### 5.8.7水土保持监测

#### 5.8.7.1监测时段

根据主体工程建设进度和水土保持措施实施进度安排，为保证监测的实时、快速、准确性，水土保持监测应与主体工程建设同步进行，从而能及时了解和掌握工程建设中的水土流失状况。

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），本工程为建设生产类项目，监测时段应该分为建设期和运行期。建设期监测从施工期开始至设计水平年结束，共监测1.0年。运行期监测本方案只提出要求，运行期监测费从主体运行费中列支。

#### 5.8.7.2监测频率

项目建设全过程实行动态监测，以巡查为主，监测时段不定期。各区域的水蚀监测主要安排在汛期。具体监测频次安排如下：

施工前对原地貌的土壤流失量和植被覆盖率进行1次全面的调查；正在实施的水土保持措施建设情况等至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次；遇暴雨、大风等情况应及时加测；水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。对于调查监测的内容，在施工前、施工中期和完工后应全面调查1次。

### 5.8.8水土保持投资估算及实施措施

#### 5.8.8.1水土保持投资估算

本项目建设期水土保持投资估算总额为198.68万元，其中设计已有投资59.94万元，方案新增138.74万元。总投资中工程措施费148.61万元、植物措施费4.36万元、临时措施费0.17万元、独立费用34.29万元（其中监测费9.8万元，监理费3.76万元）、基本预备费11.25万元。

运行期水土保持投资总概算24.8万元，其中采空沉陷影响区治理工程措施费18.6万元，植物措施费6.2万元。

#### 5.8.8.2水土保持实施措施

为保证本项目水土保持方案顺利实施、工程新增水土流失得到有效控制、项目工程区及周边生态环境良性发展，项目建设单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，保证各项水土保持措施能够顺利实施。

1、组织机构与管理

（1）为保证方案的实施，依据水土保持法及其实施条例，本项目水土保持方案的组织实施方式为：由建设单位自己组织实施，建设单位应落实具体的实施保证措施。建设单位在实施审定的水土保持方案过程中，要遵守公平、公开、公正的原则实行招投标制。

（2）在水土保持工程的实施过程中，建设单位、施工单位、水行政主管部门要加强协作，共同协调各方面的关系。严格按照《水土保持法》规定的“三同时”制度和“谁开发、谁破坏，谁保护”的原则，全面认真地实施水土保持方案，根据主体施工进度安排，统一规划，统一部署，统一实施。

（3）建设单位明确水土保持管理机构及其职责，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案。工程开工时应向水行政主管部门备案。

2、技术保证措施

为保证实施方案的技术力量，在基建期，将水土保持措施实施与主体工程施工统筹考虑，充分利用施工单位的技术力量和设备，取得地方水利水保部门的技术支持，吸收先进的技术经验，并聘用水土保持工程施工监理，严把质量关，保证施工质量，按进度完成任务。在生产期，水土保持管理专门机构，应有专门的技术人员，根据方案的进度安排，逐年实施水土保持方案，对防洪拦渣工程应在每年的汛期前完成。矿井应加强在植被工程建设方面的技术力量。

（3）资金保证措施

根据“谁开发谁保护”、“谁造成水土流失谁治理”的原则，全部费用应由建设单位承担。根据水土保持法的规定，基建期投资应列入基建投资，过渡期的投资应根据生产状况的投资部分列入基建投资，部分列入生产经费，投产后全部费用应从生产经费列支，并打入成本。

（4）监督保证措施

水土流失的防治措施实施，业主应与当地水行政主管部门取得联系，在生产建设过程中自觉接受地方水行政主管部门的指导、检查与监督，实施定期向水行政主管部门的汇报制度。

（5）公众参与

水土保持设施中的相当数量的水土保持植物措施，这些措施的实施和维护需要当地群众的支持、配合，共同维护，以得到保护生态环境的目的。

## 5.9环境风险分析

### 5.9.1评价的目的和评价重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

### 5.9.2评价等级

代县程晋铁矿的产品为铁矿石，产品物理化学性质稳定，为无毒无害产品，生产过程中不产生任何有毒物质，并且矿区周围没有环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为二级。环境风险评价的工作等级划分原则见表5.9-1。

表5.9-1  评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般危险物质 | 易燃易爆危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 5.9.3环境风险识别

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，确定废石场引起的滑坡、泥石流灾害为风险控制主要环节。

### 5.9.4环境风险影响分析

泥石流是含有大量泥沙石块的流体，它具有巨大的能量，来势凶猛、破坏力极强，是矿山开采中常见的一种在人为作用诱导下产生的灾害现象。泥石流的形成有两个必要条件：一是大量的雨水；二是大量的沙石。雨水是大自然的产物，而泥沙则多属人为产品。矿山开采的废石堆积在沟谷中，使围岩失去稳定性，形成大规模的崩塌和滑坡，为泥石流储备了丰富的松散固体物质，当暴雨来临时，便形成大规模泥石流。

本工程废石产生量为2.25万/a，废石由汽车运至废石场处置。废石场可满足工程的排放要求。但废石场废石的无序堆放可形成各类松散物质构成不稳定边坡，遇到大量雨水时，有可能会随水流下泻形成泥石流。

1、对河道行洪的影响

坝体垮塌将造成大量的废矿石垮落坍塌和泥石流，随洪水冲入河道，淹没下游农田，阻塞河道，影响行洪。如果发生坝体垮塌，废石冲出下游的距离有限，此外垮塌后只要采取措施清理，即可恢复河道的行洪，不会造成永久性损害。

2、对居民生命安全的影响

废石沟的下游沟道1km范围内无村庄，因此即使发生坝体垮塌，也不会对居民生命安全造成影响。

### 5.9.5事故防范措施

工程正式运行时，在沟口设永久性浆砌石堤坝，堆存方式从挡渣墙墙后自下而上进行分层堆放。当弃渣堆放至与挡墙顶部平齐后预留一5m宽的平台再起坡，弃渣堆放过程中需要进行分层碾压，每堆高1m进行压实以保证渣体和堆渣坡面的稳定性，堆放边坡坡比不大于1:2，堆高每抬高5m设置一3m宽的马道平台。采取以上防护措施后废石可做到有序堆放，边坡得到加固，使废土石不能随意流失。

因此，严格按照“水土保持方案”要求建设拦渣坝及场内外排水系统，废石场能安全、稳定运行。

预防废石场坝垮塌的措施：

预防废矿石场垮塌应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

（1）坝址选择沟岔、弯道下方和跌水的上方，坝段不能有集流洼地或冲沟。拦石坝的选址须进行安全认证；进行正规设计，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

（2）严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量。

（3）在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜小于1m。

（4）基础坝及废矿石坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。废矿石场坡面左右岸及各级戗台上布设排水沟，将汇水引入下游沟道。

（5）加强拦石坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对废矿石场进行管理和维护，严禁在排石场周边爆破、滥挖矿石等危害废石场安全的活动。

（6）在拦石坝附近设立警示标志牌，明确禁止在废矿石场和坝下进行活动。

（7）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

（8）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

### 5.9.6应急预案

代县程晋铁矿应建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。

应急预案见表5.9-2。

表5.9-2  应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：废石场泥石流，滑坡、崩塌。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 代县程晋铁矿应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、矿区邻区、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

### 5.9.7环境风险评价结论

代县程晋铁矿主要的环境风险是废石场泥石流对下游环境的影响，废石场距离最近村庄赵家湾村1.3km，本项目废石场溃坝引发泥石流的环境风险是可以接受的。

同时，为提高企业处置突发环境事件的能力，有效预防突发环境事件，减轻突发环境事件对环境的影响和对人民群众的危害，代县程晋铁矿应编制突发环境事件应急预案及风险评估报告，并报环保主管部门备案，一旦发生事故，启动有效的应急预案，对环境影响可降至可接受水平。

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1大气污染防治措施

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是现场道路扬尘和搅拌混凝土扬尘。施工人员生活污染源为食堂炉灶。

环评提出的防治措施：

（1）施工前首先在施工工地设置围墙(＞2m)，当风速2.5m/s，可使影响距离缩短40%。围墙在建设期可作防污、挡尘、隔声作用，项目建成后可作为围墙继续使用。

（2）施工过程中需要大量的建筑材料，水泥、砂石、石灰及土方等在长期露天堆存过程中极易产生扬尘。对此，评价要求设置施工基本原材料临时堆棚，用量较大的砂石等原材料要用棚布覆盖，散落物料要经常清理。

（3）工程物料运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，且物料不得超载，尽量减少运输过程中的抛撒；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗，避免轮胎带泥行驶。另外，对运输道路及时清扫，以减少扬尘的扩散范围。

（4）对施工进度及进入施工区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。

（5）设专人获取气象预报信息，对有大风(四级以上)预报时，必须立即停止施工。

（6）建设单位应配置洒水车辆，可收集利用施工废水在运输道路和工业场地施工区定时洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数(一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率)，以保持地面和空气湿润，减少起尘量。

### 6.1.2水污染防治措施

建设期的废水主要有施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工队伍排放的生活污水。环评提出的水污染防治措施：

（1）建设期施工废水根据其水质情况及地面工程用水水质要求，经临时沉淀池沉淀后，可满足地面工程拌料、施工机械清洗等用水要求，也可用于施工场地和道路降尘洒水，不会对环境产生不良影响。

（2）工程建设期应设置生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕。

（3）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（4）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

### 6.1.3声环境污染防治措施

由分析结果来看，施工场地噪声较大，因此要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响：

a. 合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，避免夜间施工。

b. 合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

c. 降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速。

d. 降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

e. 建立施工围墙：建设前，按照目前成熟的施工办法，在场界四周建设围墙，既可防尘又可降噪。

f. 运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护。

g. 加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。

### 6.1.4固体废物污染防治措施

（1）施工过程中产生的边角料处理：首先考虑边角料回收利用，废材纲、木材等分类回收，废物收购站统一收购处理；不能回收利用的要集中收集，指定地点倾倒，上铺下垫，定时清运，以免造成环境污染和影响环境卫生。

（2）建筑垃圾和生活垃圾应及时清运：未能及时清运的建筑垃圾应加盖篷布防止扬尘污染。生活垃圾设置生活垃圾筒临时存放，收集后由当地环卫部门统一处置。井硐挖掘弃渣及时清运至废石场堆存。

（3）完工清场的固体废物处理处置：主要包括施工完工之后拆除的临时设施，清除装修包装垃圾等，评价要求建设单位在施工结束之后对所有施工工作面和活动区检查，将收集的固体废物统一收集处理。

### 6.1.5生态环境防治措施

建设期对当地生态环境的破坏主要表现在场地平整、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

（1）土壤与植被的保护与恢复措施

①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。

②对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30～40cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

③应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。

（2）土壤侵蚀的防治对策措施

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的掘进废石和废弃建筑材料，要合理堆入废石沟，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

## 6.2运营期环境保护措施

### 6.2.1大气环境保护措施

（1）原矿堆场粉尘

本工程主斜井东北侧设置1个原矿堆场和1个废石临时堆场，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。评价要求原矿堆场和废石临时堆场四周设挡风抑尘网并设喷水设施，挡风抑尘网高度按实际地形设计，挡风抑尘网总高度达到6m（矿石堆最高高度按4.0m考虑），抑尘效率可达80%。

另外，环评要求将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点，减少落矿过程的粉尘排放。平硐井场和风井井场设置喷水设施，以减少排弃废石排放的粉尘。

（2）运输道路扬尘

本矿运输扬尘主要来自：①矿石由原矿堆场运至选矿厂过程；②废石由工业场地运至废石场工程。运输采用20吨柴油车，运输过程中道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源。矿石运输道路长6.5km，废石运输道路长0.2km。运输路线为碎石路面，路况一般。

为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载。

（3）井下爆破炮烟

井下开采时采用炸药进行松动爆破，爆破后产生的炮烟主要成分为CO2、N2，还有少量的NOx和SO2。根据有关测试数据统计，1kg炸药爆炸产生的废气量为0.107m3，本项目一次爆破时使用炸药为10.0kg，则废气量为0.428m3，产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小。

### 6.2.2水环境保护措施

#### 6.2.2.1污水处理工艺

（1）矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院出具的涌水量情况说明，程晋铁矿开采Fe1号矿体，井下正常涌水量为10m3/d，最大涌水量为32m3/d。

本项目在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，评价按照最大矿井涌水量设计矿井水处理站处理工艺和处理规模，设计处理能力为2m3/h，配备1台YG-2-1型净水器，可以满足矿井水处理要求。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%。矿井水经矿井水处理站深度处理后在清水池贮存，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。

矿井涌水处理工艺：矿井涌水由水泵或自流方式排至井下水处理站的调节池，调节池起到调节水质水量，沉淀水中大颗粒悬浮物的作用。然后提升泵将废水从调节池提升至综合净化车间的反应池，自动加药装置将絮凝药剂配成所需药液浓度，按比例投加到反应池中。废水和药液在反应池中混合反应，水中悬浮物絮凝体进入斜板沉淀池，利用浅层沉淀理论设计生产的斜板沉淀池不仅提高了水中悬浮物沉淀速度，还能将水中的悬浮物有效去除干净。斜板沉淀池中的废水经过滤，悬浮物排入湿泥池，又进入污泥浓缩间浓缩脱水。然后废水经吸附处理后进入回用水池。废水在回用水池中与二氧化氯发生器制备的二氧化氯混合，利用二氧化氯对废水进行消毒。经消毒后的废水贮存在工业场地清水池中全部回用。

井下水处理站设备表见表6.2-1，矿井水处理工艺流程图见图6-1。

表6.2-1   YG-2-1井下水处理站设备表

| 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | V=30m3 | 座 | 1 |  |
| 刮泥机 | N=3.0kW | 台 | 1 |  |
| 排泥泵 | 50WQ15-16-3.0 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 一体化净水器 | YG-2-1 | 台 | 1 |  |
| 湿泥池 | V＝20m3 | 座 | 1 |  |
| 污泥浓缩机 | YJN-2 | 台 | 1 |  |
| 污泥脱水机 | DWL-100A | 台 | 1 |  |
| 加药装置 | WA-0.5-6 | 套 | 1 |  |
| 生产清水池 | V=60m3 | 座 | 1 |  |

图6-1 矿井水处理工艺流程图

（2）生活污水

矿区生活污水产生量共计3.2m3/d。

本工程在办公生活区建设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，用于处理生活污水。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。

主斜井工业场地生活污水设污水收集池收集后由矿区污水罐车运至生活区污水处理站调节池，同办公生活区生活污水一起经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。

生活污水处理站设备表见表6.2-2，生活污水处理工艺流程见图6-2。

表6.2-2  生活污水处理站设备表

| 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | V＝24m3 | 座 | 1 |  |
| 提升泵 | 50WQ20-12-1.1 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 机械格栅 | WGS-300A | 套 | 1 |  |
| 消毒装置 | HB-100，Q=100g/h，N=1.1kW | 台 | 1 |  |
| 生活污水处理一体化装置 | WSZ-AO-0.5 ( Q=0.5m3/h) | 套 | 1 |  |
| 循环泵 | N=0.75kW | 台 | 1 |  |
| 鼓风机 | N=5.5KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 二氧化氯发生、投加装置 | HL-30 N=0.3kW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 贮水池 | V=30m3 | 座 | 1 |  |
| 转送泵 | WQ2175-1 | 台 | 2 | 一用一备 |

图6-2  生活污水处理工艺流程图

#### 6.2.2.2非正常情况废水处理

污水处理站故障时，废水需进行暂存。本项目生活区设1座容积为24m3调节池，主斜井场地设1座容积为175m3调节池，保证事故状态下废水不外排，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用。

### 6.2.3噪声环境保护措施

本项目矿山主要噪声来源于工业场地空压机、风井风机等设备运行和生产过程中产生的噪声。针对本项目产噪设备特点，并结合本项目现存在的噪声污染问题，提出以下防治措施：

（1）选用低噪声设备，并进行基础减振。

（2）将空压机置于厂房内，采取密闭隔声、减振等措施。

（3）个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

（4）矿区及道路两旁进行绿化，可减少噪声对周围环境的污染。

（5）运输噪声，对进入矿区的机动车辆，采取限制鸣笛措施，减少交通噪声。

通过采取噪声防治措施后，可大大降低噪声对环境的影响。

### 6.2.4固体废物环境保护措施

（1）废石

本项目矿山废石年产生量为22500吨，约9.07万m3，按松散系数1.3，沉降系数0.1，可得需要废石场的有效容积为10.61万m3。废石运往废石沟合理堆存。

本项目共设置一个废石场：位于矿区北部200m处，库容约13.1万m3，建设期井筒掘进弃渣产生量为0.4万m3，剩余容量为12.7万m3，可满足本矿11.28年的处置需要（程晋铁矿剩余服务年限11.28a）。

废石场为一条自然荒沟，东北距最近村庄赵家湾村1.3km，沟内植被零散，主要为杂草类草丛，汇水面积0.23km2。弃渣从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟。

取土场占地面积6000m2，最大取土高度为10m，取土量约1.12万m3。取土场地貌为山地丘陵区，土地类型为草地，植被覆盖率较低，植被现状主要以低覆盖度的蒿类和白羊草等草本植物为主，土壤侵蚀模数在2500～5500t/km2.a。

目前矿方已经与赵家湾村签订了废石场、取土场的占地补偿协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。废石场距最近村庄赵家湾村1.3km，符合场界距居民集中区300m（计算环境防护距离）以外的要求。

为减轻废石堆存对周围环境的影响，评价提出以下环境保护措施：

①安全性措施：废石场必须选择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工。

②绿化防尘措施：为减小废石扬尘污染影响，在沟口设置绿化林隔离带，树种应选择当地适宜生长的植物，废石堆满后要复垦，恢复植被，初期种灌木等，土质稳定后植树造林，保持与周围植被一体化。

③工程措施：主要包括排水沟工程、绿化工程等内容。

④道路措施：运输道路要经常清扫洒水，保持路面干净，并对道路两侧种植绿化带。

⑤管理措施：企业应指定专人负责废石堆存及有关事宜，并建立责任制。

⑥关闭及封场措施：废石场封场后，矿方仍需继续维护管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂以及废石堆体失稳造成滑坡等事故。

（2）生活垃圾

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处理。

### 6.2.5生态保护措施

#### 6.2.5.1工业场地生态保护措施

（1）综合措施

本工程主要施工活动为新建井硐、工业场地、环保工程、废石场等，施工时要严格划定施工区域，不能扩大范围；施工时不能影响地表径流正常排泄，以防水土流失。

（2）场地绿化措施

矿区绿化总面积为3.86公顷，工业场地绿化系数为20%，运输道路边坡设绿化带。评价认为从矿区工业场地和办公生活区总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地，种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

（3）防洪排涝

矿区没有常年性河流流过，东距中解河900m，要重点注意雨水的排放方式的合理设计，设排水明（暗）沟，保证工业场地内排水畅通。

（4）护坡工程

为防止水土流失，对工业场地内边坡进行防护工程，如：建护坡、挡墙等。

（5）运输道路沿线生态保护

本工程对现有道路修筑排水设施，边坡绿化，对生态环境影响较小。环评规定运输道路洒水抑尘，清扫保洁。

#### 6.2.5.2废石场生态保护措施

废石堆场一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。但有外来水源，集水面增大，此种情况会引起滑坡、塌方等地质灾害，故废石堆场首先要注意其安全性。废石堆场在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟壑切沟。故废石堆场首先必须作好水土保持工程，需修筑截水沟、消力池等，并对废石反复碾压、废石顶部覆土绿化。

#### 6.2.5.3取土场生态保护措施

（1）合理安排取土计划

根据废石场的需求，制定合理的取土方案。取土场取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土前在取土范围之外设置排水沟或截水沟，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，以防止水土流失。

根据取土区地形条件分台阶进行取土，取土台阶高度为5m，最大取土高度为10m，取土后形成的边坡要保持在1：1.5左右。取土结束后对在取土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，排水沟长度估算总长度约250m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。

（2）合理安排复垦

采用灌草结合的方式进行植被恢复，灌木采用栽植柠条，株行距1.0m，呈品字形布置，栽植面积0.6hm2，草本采用撒播草籽，草种选用白羊草和紫花苜蓿1:1混播，撒播面积0.6hm2，撒播密度45kg/hm2。柠条苗高0.6m，草种子要求种子纯净、饱满，发芽率90%以上，无病虫害。

## 6.3环境保护措施及环保投资估算

本项目总投资1100万元，环保投资301万元，占总投资27.36%。具体环境保护投资及环保投资估算见表6.3-1。

表6.3-1  工程环境保护措施及环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 原矿堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施，抑尘效率80% | 40 |
|  | 废石临时堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施，抑尘效率80% | 20 |
|  | 装卸车 | 粉尘 | 在堆场内装车，堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施；出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点，抑尘效率80% | 5 |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载，抑尘效率85% | 3 |
|  | 井下爆破 | CO2、N2等 | -- | -- |
| 水 污 染 | 矿井涌水 | SS、COD、NH3-N | 主斜井工业场地设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，矿井水经矿井水处理站深度处理后，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。去除效率：COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50% | 30 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 办公生活区设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。 | 15 |
| 噪声 | 提升机，通风机、空压机和各类水泵等设备噪声和车辆运输噪声 | 采用低噪设备，建筑隔声措施，基础减振，车辆减速慢行，声源噪声可降低10-15dB（A） | 10 |
| 固废 | 废石 | 送废石场合理处置 | -- |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门指定地点处置 | 5 |
| 现有工程生态恢复措施 | 废弃场地 | 露天采场 | 对采场内现有弃渣清理至采场平台并进行平整，对采场平台进行覆土、绿化，绿化面积2.21hm2，环评要求露天采场生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
|  | 废石场 | 对1号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化，绿化面积0.56hm2，对2号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化，绿化面积0.23hm2。在1号渣场区、2号渣场区东侧山坡新建排水沟，与3号渣场区排水沟连通。环评要求现有废石场生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
|  | 运输道路 | 内侧修筑排水沟，边坡进行植被恢复，植被恢复面积0.75hm2，环评要求运输道路生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
| 运营期及服务期满后生态恢复措施 | 工业场地 | 在各场地内设置浆砌石排水沟，长度估算总长度约230m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m，工业场地总绿化面积0.5hm2，环评要求工业场地生态保护措施于竣工环保验收前完成 | 10 |
|  | 运输道路 | 修筑排水沟总长度约为5.5km，排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3，绿化面积0.75hm2，环评要求运输道路生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 20 |
|  | 废石场 | 废石堆放按由里向外反复压实推平，废石堆满后植被恢复厚度为1m，平台复土0.5m，植树采用客土坑栽方式，树坑的几何尺寸一般为0.8×0.8×1.0（深）m，底部0.5m。废石场绿化面积为2.47ha。环评要求于项目服务期满后一年内完成治理 | 80 |
|  | 取土场 | 土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，排水沟长度估算总长度约250m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。采用灌草结合的方式进行植被恢复，灌木采用栽植柠条，株行距1.0m，呈品字形布置，栽植面积0.6hm2，草本采用撒播草籽，草种选用白羊草和紫花苜蓿1:1混播，撒播面积0.6hm2，撒播密度45kg/hm2。环评要求于项目服务期满后一年内完成治理 | 10 |
|  | 采空沉陷影响区 | 地表裂缝填充、地面整治、复垦 | 25 |
| 环境管理与监测 | 10 |
| 合计 | 301 |

# 第七章  环境经济损益分析

环境经济损益分析是将项目建设引起的环境损失折算成经济价值，分析工程建设的环境代价和环保成本，分析其环保投资可能产生的效益及减少环境损失的程度，以此判断项目建设的环境经济可行性，为项目决策提供依据。

## 7.1  社会效益分析

本项目建设一方面充分发挥当地丰富的资源和区位优势，可有效地促进当地资源优势向产品优势和经济优势转化，对加快当地农村经济的发展具有重要的意义；另一方面能有效减轻政府负担，加快转变企业发展方式，调整优化企业组织构架，大力推动企业创新机制，增强企业市场竞争力。

项目建成后，可适当地缓解当地的就业压力；还可带动其它相关产业如交通运输业、包装业、建筑业等的同步发展，有利于企业和区域经济的可持续发展。

## 7.2  经济效益分析

本工程总投资1100万元，环保投资总计301万元，占项目投资的27.36%。

## 7.3  环境经济效益指标分析

### 7.3.1环境代价

环境代价指工程污染和破坏造成的环境损失折算成经济价值。本工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。

本项目补充用新鲜水为0.3049万m3/a，按每吨水3.5元计算，估算年损失1.07万元/年。

即：A=1.07万元/年。

（2）生产生活资料损失代价（B）

这一部分损失主要是排污费，本工程排放的主要污染物为无组织粉尘，不计入总量，所以这一部分的损失为0。

（3）人群、动植物损失（C）

按照本报告书规定的环保措施和各环境要素的影响评价结论，结合当地自然、社会环境现状，工程在采取相应的环境保护措施后对人群和动植物影响较小，故此项忽略，有关的补偿费用计入工程建设的环保投资。

综上所述，本工程环境代价为：1.07万元/年。

### 7.3.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本工程总投资1100万元，环保总投资估算为301万元，占工程总投资的27.36%。

（2）环保工程运行管理费用

①设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为15.05万元/年。

②设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为9.03万元/年。

③能源、材料消耗

本项目环保工程能源、材料消耗费用约为5万元/年。

④环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为3万元/人·年，本项目环保工作人员2名，总费用平均约为6万元/年。

⑤管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，约5万元/年。

本项目环境工程运行管理费用约为40.08万元/年。

### 7.3.3环境经济效益

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

#### 7.3.3.1直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为污水回用所获得的效益和少排放粉尘，减少了高浓度废水的排放污染环境，节省排污、赔偿费等产生的效益，见表7.3-1。

表7.3-1  工程环保措施效益

| 内 容 | 数 量 | 单 位 | 经济收入（万元/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水回用 | 14048t/a | 3.5元/t | 4.92 |

#### 7.3.3.2  间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。

则R2=0.05R1=0.05×4.92=0.246(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=5.166（万元/年）

### 7.3.4 建设项目环境经济效益分析

（1）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）：

=环保运行管理费/工程总经济效益

=40.08/2615.5

=1.53%

（2）环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用：

=环保运行管理费/总产值

=40.08/9500

=0.42%

（3）环境代价比率

环境代价比率指工程单位经济效益所需的环境代价：

=环境代价/工程总经济效益

=1.07/2615.5

=0.04%

（4）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环境成本的比值，它反映环境投资的经济效益的高低：

=环境经济效益/环保运行管理费用

=5.166/40.08

=12.89%

## 7.4小结

代县程晋铁矿通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，环境代价比率为0.04%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。虽然本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益却为12.89%，说明本项目建成后，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。本工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面是可行的。

# 第八章  环境管理与环境监测

## 8.1环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督。环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 8.1.1环境管理计划

环境管理贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。详见表8.1-1。

表8.1-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； |
| 设 计 阶 段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 2、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 4、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 5、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况。 |
| 生 产 运 行 期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 3、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 4、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 6、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.2建设期环境管理要求

1、建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

2、施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

3、施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤，植被，弃土、废石须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

4、各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的旱厕，施工结束后集中处理；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业”。有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

5、认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 8.1.3建设期环境监理

工程在施工实施工程环境监理，监理工程师要经过环境知识培训，增强环保意识，按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理。

建设单位应专门聘请监理工程师，在对整个工程进行全过程监理时，有责任对施工中环境保护措施的执行情况进行监督；建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响。建设期环境监理内容见表8.1-2。

表8.1-2  环境监理内容要求

| 编号 | 环境要素 | 环境监理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气污染防治措施 | 1.施工场地、施工道路适时洒水、清扫可有效缩小影响范围，施工场地采取喷水降尘措施 2.工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄和扬尘逸散。在施工期的场界四周竖立临时围挡，减少扬尘对周边环境的影响 3.在土方开挖、运输及填筑过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处辅以防尘网。 4.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。 5.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 6.施工工地内部裸露地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时，应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。 |
| 2 | 废水污染防治措施 | 1.施工期间使用旱厕，排放的废水主要为职工洗漱废水，直接用于场地洒水抑尘。 2.基坑水及冲洗废水。施工现场设置临时废水沉淀池一座，基坑水和冲洗水收集后送沉淀池处理回用，如洒水抑尘。 |
| 3 | 噪声污染防止措施 | 1.在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中国人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定。 2.精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间22:00~6:00施工。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位提前7天持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后在周围张贴告示后，方可进行夜间施工。 3.施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，合理安放施工机械的位置，在高噪声设备（如振动棒、搅拌机）周围设置移动式声屏障以减轻噪声对周围环境的影响；对施工设备进行合理布局。 4.施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能而增大机械噪声的现象发生。 5.对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 |
| 4 | 固体废物污染防治措施 | 生活垃圾可以倾倒在指定地点，由环卫部门统一处理，施工渣土则由施工单位按环卫部门的指定地点倾倒和外运，废建材卖于废品收购站。另外，施工过程中应尽量充分利用建筑物料，少排放建筑垃圾。 |
| 5 | 生态环境保护措施 | 为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放，产生的建筑垃圾应及时运输，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场。 |

### 8.1.4运营期环境管理要求

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理和监测机构。确保工程建设不同时期的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对项目运行的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。

1、环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

2、环境管理体系建立的原则和重要性

（1）环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相应的企业管理制度以及企业标准。

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

（4）企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

3、环境管理体系与职责

（1）环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，生产副经理兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，企业设置环保科，设科长一名，科员2名，负责矿区的环境管理工作。企业应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

（2）管理机构设置

生产运行期，环境管理工作由环保科具体负责。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。

（3）职责和任务

A.经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

B. 副经理（生产及环保）

①协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

②在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

③监督环保方案的进度和实施情况；

④负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C. 环保人员

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

⑨组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关监测仪器的校核与年检等。

D. 具体生产单位与生产人员

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

4、环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。本项目建成完工后，需要制订的环保制度如下：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》、《各车间环境保护管理规定》。

（2）环保设施运行管理制度：《环境设施运行和管理规定》、《环保台帐管理制度》、《环保设施故障停运制度》、《车间环保工作考核标准》。

（3）环境监测及奖惩制度：《厂内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》。

（5）环保员管理制度：《环保员考核办法》。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。

5、环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

公司环保科必须有如实详细的监测记录、仪器设备校准和维护记录，并有专人保管。各车间和有关科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向公司环境保护委员会和环保科汇报。同时要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

环境保护与环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是企业内部的信息交流，二是企业与外部的信息交流。

（1）企业内部信息交流的主要内容；

a．该厂的环境管理制度要传达到全体员工；

b．环境保护任务、职责、权利、义务的信息；

c．监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；

d．培训与教育的信息；

（2）企业与外部信息交流的主要内容是；

a．国家与地区环保法律法规的获取；

b．向地方环保部门和环境保护组织的信息交流；

c．定期向附近企业与公众发布和收集环境保护信息。

### 8.1.5污染物排放

#### 8.1.5.1污染物排放清单

本项目由工业场地、进场道路、输电线路、爆破材料库、职工生活区、废石场、取土场和废弃场地组成。开采变更后共涉及4个工业场地，分别为主斜井场地、1号回风平硐场地、2号回风平硐场地、西风井场地，利用现有办公生活区。详见表3.2-1。工程采取的环保措施及污染物排放清单见表8.1-3。

#### 8.1.5.2总量控制指标

本项目运营期排放的污染物主要为粉尘，均为无组织排放，根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号 ），不需要申请总量控制指标。

表8.1-3  污染物排放清单及管理要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 环保 措施 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及运行参数 | 排放情况 | 执行标准 |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |
|  | 废气 | 原矿堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | // | 0.84t/a | 《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7限值，颗粒物1.0mg/m3 |
|  |  | 废石临时堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | // | 0.62t/a |  |
|  |  | 装车 | 粉尘 | 在堆场内装车，堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施 | // | 7.62t/a |  |
|  |  | 卸车 | 粉尘 | 出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 | // | 7.04t/a |  |
|  |  | 汽车运输 | 粉尘 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载 | // | 5.7 |  |
|  |  | 井下爆破 | CO2、N2等 | // | // | // | // |
|  | 废水 | 矿井涌水 | SS | 设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，矿井水经矿井水处理站深度处理后，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。去除效率：COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50% | 15mg/L | 0 | 不外排 |
|  |  |  | COD |  | 10mg/L | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.75mg/L | 0 |  |
|  |  | 生活污水 | SS | 设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水不外排。污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。 | 15mg/L | 0 |  |
|  |  |  | COD |  | 30mg/L | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 13.5mg/L | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 12.5mg/L | 0 |  |
|  | 固废 | 矿山开采 | 废石 | 送废石场合理处置 | 22500t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）其2013修改单 |
|  |  | 办公、生活 | 生活 垃圾 | 集中收集后送环卫部门指定地点处置 | 9.9t/a | // |
|  | 噪声 | 生产设备噪声 | 建筑隔声措施，基础减振，风机安装消声器，管道软连接，加强生产管理 | 70dB(A)～80dB(A) | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，昼间55dB(A)、夜间45dB(A) |
|  |  | 车辆运输 | 限制车速，限制鸣笛 | ～80dB(A) |  |
|  | 生态 | 废石场 | 设拦挡、排水、植被恢复等措施 | // | // |
|  |  | 运输道路 | 修筑排水沟，对填方边坡进行植被恢复 | // | // |
|  |  | 工业场地 | 边坡进行防护工程，场地绿化系数20% | // | // |
|  |  | 取土场 | 分台阶进行取土，取土后形成的边坡要保持在1：1.5左右。取土结束后对在取土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，进行植被恢复 | // | // |
|  | 其它 | 调节池 | 生活区设1座容积为24m3调节池，主斜井场地设1座容积为175m3调节池，保证事故状态下废水不外排，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用 | // | // |
| 执行环境标准 | 大气环境 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 地表水环境 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 |
|  | 地下水环境 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 |
|  | 声环境 | 区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |
| 其他 标准 | 污水处理站出水 | 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫、绿化水质要求 |

### 8.1.6信息公开

（1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述。

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

（2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。

### 8.1.7排污口规范化管理

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，见图8-2。

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向 大气环 境排 放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物表示 | 危险废物贮存、处置场 |

- 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

- 排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌；

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

- 排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 8.1.8日常环境管理

企业应根据设置的环境管理机构及相关环境管理制度开展日常环境管理工作。

1、经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

2、 副经理（生产及环保）在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；监督环保方案的进度和实施情况；负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

3、环保科：

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

## 8.2 环境监测计划

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性的要求。

### 8.2.1 环境监测计划的必要性

该项目在建设期和运行期会对周围环境造成影响，尽管项目建设过程中各生产装置 在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环保措施， 减少了事故发生的可能性和对环境的危害。但是由于建设项目对环境的影响有其不确定 性，因此运行期环境监测工作尤为重要，它是掌握污染物排放状况的主要手段、评估环境保护措施落实后的实际效果的主要标尺，是为进一步深化环保治理工作的依据。

### 8.2.2环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，

尽量做到符合实际需要；

2）遵循重点污染物优先监测的原则；

3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测 布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

### 8.2.3 环境监测机构

代县程晋铁矿环境监测委托有资质的环境监测单位进行。办公室应对日常监测及定期监测的资料进行认真编号、归类，由科内建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

### 8.2.4 环境监测机构的职责和任务

8.2.4.1制定规章制度和日常工作

1、编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

2、负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

3、定期委托有关监测单位开展环境监测；

4、制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

5、参加本企业所属范围的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况；

6、宣传环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

8.2.4.2环境监测内容

项目的环境监测包括污染源监测和环境质量现状监测，监测点位、监测项目与监测频率见表8.2-1。

表8.2-1  环境质量及污染源监测方案

| 序号 | 项目 | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 矿界污染物浓度 | TSP | 在矿石堆场、废石场上 风向布设一个参照点，下风向场界10m内布设4个监控点 | 每季度至少开展一次监测 |
| 2 | 废水 | 矿井水 | SS、COD、氨氮 | 矿井水处理站进、出水口 | 每季度至少开展一次监测 |
| 3 |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 生活污水处理站进、出水口 |  |
| 4 | 噪声 | 噪声 | Leq | 工业场地界外1m处 | 每季度至少开展一次监测 |
| 5 | 地下水 | 潜水水质 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、Cr6+、总硬度、铅、氟、镉、铁 锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 赵湾水井、选矿厂水井、探马石灌溉水井、探马石饮用水井 | 每季度监测一次 |

#### 8.2.4.3监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

### 8.2.5监测经费预算

环境监测经费预算可分为一次性投资和常规性开支。

#### 8.2.5.1 一次性投资

本项目环境监测委托有资质监测单位开展，不购置相关设备。

#### 8.2.5.2 常规性开支

常规性开支包括环保人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，委托进行监测等工作的费用，预计每年约需5万元。

# 第九章  环境影响评价结论

## 9.1建设项目概况

代县程晋铁矿位于山西省代县新高乡赵家湾，距离县城东南约18.5km，运距约20km，行政区划隶属代县新高乡管辖，西距京原铁路、108国道直距17km，运距23.5 km；距代县火车站直距19km，运距约22 km。矿区与京原铁路、108国道、二广高速公路、代县火车站均有公路相通，交通较为便利。

根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，代县程晋铁矿资源整合后作为单独保留矿山，矿界面积不变为0.193km2，开采标高由1716.971m—1499.974m，开采方式为露天开采，核定开采能力15万t/a。

由于浅部易采矿体已采完，为变更采矿许可证和矿床开采方式，建设单位于2011年7月委托山西克瑞通实业有限公司编制项目开发利用方案，方案于2011年8月编制完成，并于2011年9月通过评审。根据山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字[2011]200号文）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》，确定矿区变更开采方式为地下开采。

本项目由工业场地、进场道路、输电线路、爆破材料库、职工生活区、废石场、取土场和废弃场地组成。开采变更后共涉及4个工业场地，分别为主斜井场地、1号回风平硐场地、2号回风平硐场地、西风井场地。具体建设内容见表9.1-1。

表9.1-1  项目主要建设内容表

| 工程类别 | 本工程建设内容 |
| --- | --- |
| 主 体 工 程 | 矿区 | 主斜井工业场地 | 新建主斜井场地，该场地位于矿界东南部，总占地面积约0.96hm2。设1600m主斜井、1600m平硐、配电室、空压机房、提升机房、原矿堆场、调度室和机修车间 |
|  |  | 主斜井 | 主斜井位于矿界3号点附近，X=4307328、Y=38411303（北京54坐标3°带），H=1600m；主斜井斜长292.38m，垂直深度100m，净断面2.5×2.63m2，倾角20°，用甩车道与各中段联接，该斜井为混合井，用串车提升矿岩及材料人员等 |
|  |  | 平硐 | 新建平硐，位于矿区中西部，X=4307372、Y=38411268（北京54坐标3°带），H=1600m |
|  |  | 1号回风平硐场地 | 新建1号回风平硐场地，该场地位于矿区东部，X=4307402、Y=38411202（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.05hm2，包括1650m1号回风平硐、通风机房、变电室和值班室 |
|  |  | 2号回风平硐场地 | 新建2号回风平硐场地，该场地位于矿区中部，X=4307379、Y=38410924（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.05hm2，包括1650m2号回风平硐、通风机房、变电室和值班室 |
|  |  | 西风井 | 新建西风井场地，矿区的西部，矿界4号点附近，X=4307287、Y=38410730（北京54坐标3°带），H=1650m，占地面积约0.06hm2，设置通风机房、变电室和值班室 |
|  | 运输系统 | 斜井为串车提升，承担矿石及废石提升，并作为人行通道。提升设备采用JTK-1.6/20型单绳缠绕式提升机，主要生产中段均采用电机车运输矿、岩石，电机车型号ZK3-6/250型；次要生产中段采用矿车运输，人工推车；运输矿、岩石采用YFC0.7（6）型翻斗式矿车，每列电机车牵引5-6辆矿车，人工装卸 |
|  | 地面生产系统 | 主斜井场地设机修车间、调度室、提升机房、空压机房、配电室、发电机房及矿石堆场、废石临时堆场等 |
| 辅助 工程 | 通风系统 | 回风平硐安装K系列节能风机 |
|  | 废石系统 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 |
|  | 辅助设施 | 配电室、空压机房、提升机房、调度室、机修车间和材料库 |
|  | 进场道路 | 对现有道路进行硬化、绿化，修筑排水设施，新建矿区各新建工业场地连接道路 |
| 公用 工程 | 给排水 系统 | 给水 | 生产及生活水源为外拉自赵家湾村水井，水质良好，可以作为本矿生产生活用水 |
|  |  | 排水 | 矿井水 | 在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排 |
|  |  |  | 生活污水 | 在生活区建设一座生活污水处理站，建设WSZ-AO-0.5型地埋式生活污水处理器，处理规模为0.5m3/h。生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排 |
|  | 供电系统 | 引自赵家湾村的10kv高压输电线路，线路总长约3.5km，架线方式为水泥单杆架设；在各工业场地建设配电室，配备变压器一台。同时自备250kW发电机1组，以便应付紧急情况 |
|  | 供热系统 | 电采暖 |
| 环保工程 | 大气 | 矿石堆场粉尘 | 在主斜井场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%；将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 |
|  |  | 废石临时堆场粉尘 | 主斜井场地设1座300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率80% |
|  |  | 运输道路扬尘 | 矿区道路硬化，设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 |
|  |  | 爆破炮烟 | 产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小 |
|  | 废水 | 矿井水 | 在主斜井工业场地建设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50%，矿井涌水经处理后，全部用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 在生活区建设一座生活污水处理站，建设WSZ-AO-0.5型地埋式生活污水处理器，处理规模为0.5m3/h。污水处理站采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排 |
|  | 固废 | 废石 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石。从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，送代县环卫部门指定的处置地点 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 提升机基础减振、隔声 |
|  |  |  | 通风机合理布局、基础减振、安装消声器、扩散器 |
|  |  |  | 空压机基础减振、空压机房单独封闭隔声，室内采用吸声材料，采用隔声门和通风隔声窗 |
|  |  |  | 水泵室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 |
|  |  | 主井出矿 | 加强管理，减少落差，在出矿溜槽表面设置缓冲消声材料 |
|  |  | 运输车辆 | 限制车速，限制鸣笛 |
|  | 生态 | 排污影响 | 按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响 |
|  |  | 废石场 | 对现有废石场进行生态恢复治理，并在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石 |
|  |  | 工业场地 | 主斜井工业场地绿化面积2000m2，绿化系数为20% |
|  |  | 运输道路沿线 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复，道路边坡绿化面积0.5hm2 |
|  |  | 露天采场 | 采场内弃渣清理至采场平台并进行平整，对平台覆土，进行绿化生态恢复 |
|  | 环境管理监测机构 | 设置环境管理机构 |
| 储运工程 | 矿石堆场 | 在主斜井场地主井井口北侧设置一座800m2的原矿堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%；将出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点 |
|  | 废石临时堆场 | 主斜井场地设1座300m2废石临时堆场，进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80% |
|  | 废石场 | 在现有废石场下游新建废石场，堆放该矿后期建设运行过程中所产生的废石。从沟道下游开始自下而上分层堆放，堆渣之前在沟口修筑挡渣墙，堆渣结束后沿该渣场的外围边缘修筑截洪沟，马道平台修筑马道排水沟 |
|  | 爆破材料库 | 建筑面积500m2，包括雷管库房、炸药库房、发放警卫室等 |
|  | 汽车运输 | 道路硬化，内侧修筑排水沟，边坡绿化恢复，道路边坡绿化面积0.5hm2 |
| 职工生活区 | 将现有12间简易彩钢平房设置为办公室、食堂、浴室、宿舍等，作为本工程办公生活区 |

## 9.2评价区环境质量现状及评价

### 9.2.1环境空气

山西净泰节能环保技术有限公司和太原华环生态环境监测服务有限公司于2018年1月9日~15日对评价区内赵家湾村和韩家湾环境空气质量进行了现状监测，除赵家湾村PM10超标外，TSP、SO2、NO2和CO均未出现超标现象。其中TSP日均浓度值最大占标率90.3%；SO2日均浓度值最大占标率62%；NO2日均浓度值最大占标率40%；CO小时浓度值最大占标率17%。PM10超标率50%，日均浓度值最大占标率120.7%。

赵家湾村环境空气受到PM10污染。分析原因是附近选矿厂车辆运输扬尘导致。

### 9.2.2地表水

山西净泰节能环保技术有限公司于2018年3月29日对评价区中解河水质进行了现状监测，监测结果表明4个监测断面水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，中解河水质较好。

### 9.2.3地下水

山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对评价区内赵家湾村、韩家湾村、康家湾村、探马石村、交口村和选矿厂地下水环境进行了现状监测，7个水质监测点的地下水水质监测结果表明：除康家湾水井与交口村泉水细菌总数超标外，其余监测指标均满足地下水Ш类标准，水质较好。细菌总数超标主要是井（泉）出水口处卫生条件所致。

本项目区域地下水环境质量良好。

### 9.2.4声环境

山西净泰节能环保技术有限公司于2018年1月9日对主斜井工业场地四周和西风井场地四周声环境质量进行了现状监测，并于2018年3月29日对1号回风平硐场地四周、2号回风平硐场地四周和生活区四周声环境质量进行了现状监测，监测结果表明各监测点昼间等效声级值范围在45.4-50.9dB（A）之间，夜间等效声级值范围在36.8-39.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本项目区域声环境质量良好。

## 9.3污染物排放情况

本工程污染源经治理后，排放的废气污染物均低于相应的排放标准；生产废水和生活废水分别经污水处理站处理后回用；固体废物按照减量化、资源化、无害化的方式处理后避免对周边环境造成不良影响。对生产中产噪设备加强治理后，确保场界噪声达标排放。工程各主要污染物具体排放见表9.3-1。

表9.3-1  项目污染物排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 矿井涌水 | SS | 150mg/L | 1.2t/a | 15mg/L | 0 |
|  |  | COD | 100mg/L | 1.7t/a | 10mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L | 0.02t/a | 0.75mg/L | 0 |
|  | 生活污水 | SS | 150mg/L | 0.37t/a | 15mg/L | 0 |
|  |  | COD | 200mg/L | 0.5t/a | 30mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 | 90mg/L | 0.05t/a | 13.5mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0625t/a | 12.5mg/L | 0 |
| 大气 污染物 | 原矿堆场 | 粉尘 | // | 4.2t/a | // | 0.84t/a |
|  | 废石临时堆场 | 粉尘 | // | 3.1t/a | // | 0.62t/a |
|  | 装车 | 粉尘 | // | 38.1t/a | // | 7.62t/a |
|  | 卸车 | 粉尘 | // | 35.2t/a | // | 7.04t/a |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | // | 38.18t/a | // | 5.7t/a |
|  | 井下爆破 | CO2、N2等 | // | // | // | // |
| 固体 废物 | 矿山开采 | 废石 | 22500t/a | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 9.9t/a | 0 |
| 噪声 | 生产设备噪声 | 90～110dB（A） | 70～80dB（A） |
|  | 车辆运输 | ～90dB（A） | ～80dB（A） |

本项目运营期排放的污染物主要为粉尘，均为无组织排放，根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号 ），不需要申请总量控制指标。

## 9.4主要环境影响

### 9.4.1环境空气

根据工程排污特征确定本次环境空气影响预测因子为TSP，预测结果为：原矿堆场粉尘最大地面浓度为0.08391mg/m3，占标率为9.32%，出现在下风向104m处；废石临时堆场粉尘最大地面浓度为0.06879mg/m3，占标率为7.64%，出现在下风向97m处。可见，在确保本工程各项环保措施严格落实，正常运行，并严格落实环境管理制度后，从大气环境保护的角度来说，本工程的建设是可行的。

### 9.4.2水环境

本工程排水系统按照清污分流原则，矿井涌水采用井下水处理站处理后用于凿岩、绿化、道路洒水，生活污水采用生活污水处理站处理后用于工业场地洒水、矿石场洒水和绿化洒水。非正常情况下，矿井涌水和生活污水将在各自污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再处理后全部回用。

因此项目的建设对地表水环境造成影响很小。

另外，本工程须加强对废水的严格管理，所有贮存、运输废水设施、设备必须随时检查，防止泄露，避免对区域地下水造成不利影响。根据对区域地下水影响预测可知，在正常工况下，对区域水环境影响很小。在非正常工况下污染物对第四系造成了一定的影响，但污染物向下游迁移影响距离较短。服务期满后，主要涉及到场地的环境保护。除了矿区地表存在的面源污染外，不再存在大型污染源对地下水的影响；而在场地原有地面不被破坏的情况下，面源污染物对地下水的影响极小。因此，服务期满后，本项目对评价区地下水环境的影响会进一步减小。

### 9.4.3固体废物

本工程产生的固废主要为废石和生活垃圾。评价要求废石全部运至废石场进行合理处置；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。

代县程晋铁矿排出的废石属Ⅰ类一般工业固体废物，废石场选址可行。由废石排放对环境空气、水环境、生态环境等的影响分析，结合环评规定的固体废物处置措施，本工程废石堆放对土壤、水体、大气等环境造的影响较小。

### 9.4.4声环境

由噪声预测结果可知，本工程建设后，由于采取了隔音、消音器、减震等减轻设备噪声的措施，主斜井工业场地边界四周昼间噪声预测值在47.22～48.73dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.39～44.6dB(A)之间；西风井场地边界四周昼间噪声预测值在45.42～47.25dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.44～39.79dB(A)之间；1号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在49.05～50.17dB(A)之间，夜间噪声预测值在40.12～44.43dB(A)之间；2号回风平硐场地边界四周昼间噪声预测值在50.21～50.96dB(A)之间，夜间噪声预测值在39.17～43.6dB(A)之间；生活区边界四周昼间噪声预测值在47.73～48.9dB(A)之间，夜间噪声预测值在37.67～38.27dB(A)之间；均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中1类标准值的要求，因此本工程对区域声环境质量影响不大。

### 9.4.5 生态

本矿开采后，严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，严格执行水土保持的情况下，工程对评价区的生态影响可以降低到最低程度。工程建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的。

## 9.5 环境风险分析

本项目环境风险主要为废石场引起的滑坡、泥石流灾害。在采取严格的预防措施和加强管理前提下，其发生的可能性会大大减小，本项目的环境风险是可以接受的。

## 9.6 公众意见采纳情况

建设单位以张贴公示、网上公示、开座谈会、发放调查表等方式进行了公众意见调查，加强了建设单位和项目所在地周边公众的沟通与交流，调查结果基本反映了项目建设区公众的代表性意见。企业发放并收回了120份问卷调查表，通过项目的公众参与调查发现，94%的民众支持本项目建设，6%的民众无所谓，无人持反对意见，同时希望企业招聘工人时能够优先考虑厂址附近的村民，带动周围村民的经济收入不断增加。企业在下一步工程建设实施阶段，将会对当地公众提出的合理化建议及要求认真采纳、落实。

## 9.7环境保护措施

本项目采取的污染防治措施见表9.7-1。

## 9.8环境经济损益分析

本工程总投资1100万元，环保投资总计301万元，占项目投资的27.36%。环保投资年净效益为12.89%。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看是可行的。

## 9.9环境管理与监测计划

代县程晋铁矿应建立完善的环境管理机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作。

考虑到本工程施工期限、项目特点，评价对施工期、运营期环境管理提出相应要求，特别是应该按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备，严格落实各项环境风险防控措施，定期排查治理环境安全隐患。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。

## 9.10评价结论

综上所述，本项目建设符合山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室 (晋非煤整合办核[2008]11号) 即〔关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见〕，山西省矿业联合会技术服务中心（晋矿联技审字[2011]200号文）《山西省代县程晋铁矿开发利用方案评审意见书》。符合山西省主体功能区划、代县生态功能区划和代县生态经济区划，不违背代县总体规划、与相关规划相协调；不存在重大环境制约因素，工程采用了国内、国外先进的工艺技术和设备，项目采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，因此，项目严格工程环保设计，确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，在落实本报告中提出的各项污染防治措施措施的前提下，从环境影响角度出发，项目的建设和运行是可行的。

表9.7-1  工程环境保护措施汇总

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 原矿堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施，抑尘效率80% | 40 |
|  | 废石临时堆场 | 粉尘 | 堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施，抑尘效率80% | 20 |
|  | 装卸车 | 粉尘 | 在堆场内装车，堆场四周设6m高挡风抑尘网并设喷水设施；出矿溜槽进行封闭，并降低落矿点，抑尘效率80% | 5 |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对运输汽车加盖篷布，限制超载，抑尘效率85% | 3 |
|  | 井下爆破 | CO2、N2等 | -- | -- |
| 水 污 染 | 矿井涌水 | SS、COD、NH3-N | 主斜井工业场地设一座井下水处理站，配备1台YG-2-1型净水器，处理能力为2m3/h，采用混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒处理工艺，矿井水经矿井水处理站深度处理后，全部回用于绿化、堆场、道路、工业场地和凿岩洒水，不外排。去除效率：COD：>90%；SS：>90%；NH3-N：>50% | 30 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 办公生活区设一座生活污水处理站，型号为WSZ-AO-0.5型，处理规模为0.5m3/h，采用生物接触氧化法+消毒处理工艺，生活污水经处理后全部回用于矿石堆场洒水，不外排。污染物去除率COD：>85%；BOD5：>85%；SS：>90%；NH3-N：>50%。 | 15 |
| 噪声 | 提升机，通风机、空压机和各类水泵等设备噪声和车辆运输噪声 | 采用低噪设备，建筑隔声措施，基础减振，车辆减速慢行，声源噪声可降低10-15dB（A） | 10 |
| 固废 | 废石 | 送废石场合理处置 | -- |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门指定地点处置 | 5 |
| 现有工程生态恢复措施 | 废弃场地 | 露天采场 | 对采场内现有弃渣清理至采场平台并进行平整，对采场平台进行覆土、绿化，绿化面积2.21hm2，环评要求露天采场生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
|  | 废石场 | 对1号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化，绿化面积0.56hm2，对2号渣场区，将边坡坡度降至20-30°，平台及坡面进行覆土及绿化，绿化面积0.23hm2。在1号渣场区、2号渣场区东侧山坡新建排水沟，与3号渣场区排水沟连通。环评要求现有废石场生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
|  | 运输道路 | 内侧修筑排水沟，边坡进行植被恢复，植被恢复面积0.75hm2，环评要求运输道路生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 计入水保投资 |
| 运营期及服务期满后生态恢复措施 | 工业场地 | 在各场地内设置浆砌石排水沟，长度估算总长度约230m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m，工业场地总绿化面积0.5hm2，环评要求工业场地生态保护措施于竣工环保验收前完成 | 10 |
|  | 运输道路 | 修筑排水沟总长度约为5.5km，排水沟为浆砌石矩形排水沟，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。干砌石护坦按长4m、宽2m、高0.3m设计，共设置6个，干砌石工程量14.4m3，绿化面积0.75hm2，环评要求运输道路生态恢复措施于本项目竣工环保验收前完成 | 20 |
|  | 废石场 | 废石堆放按由里向外反复压实推平，废石堆满后植被恢复厚度为1m，平台复土0.5m，植树采用客土坑栽方式，树坑的几何尺寸一般为0.8×0.8×1.0（深）m，底部0.5m。废石场绿化面积为2.47ha。环评要求于项目服务期满后一年内完成治理 | 80 |
|  | 取土场 | 土边坡坡脚修筑浆砌石排水沟，排水沟长度估算总长度约250m，断面尺寸为底宽0.4m，深0.3m，壁厚0.3m。采用灌草结合的方式进行植被恢复，灌木采用栽植柠条，株行距1.0m，呈品字形布置，栽植面积0.6hm2，草本采用撒播草籽，草种选用白羊草和紫花苜蓿1:1混播，撒播面积0.6hm2，撒播密度45kg/hm2。环评要求于项目服务期满后一年内完成治理 | 10 |
|  | 采空沉陷影响区 | 地表裂缝填充、地面整治、复垦 | 25 |
| 环境管理与监测 | 10 |
| 合计 | 301 |

# Text boxes

图1-1 环境影响评价工作程序

图2-1 环境保护目标图（1格1km）

图3-1 现有工程现状图

图3-2  露天采场生态恢复效果图

图3-3  新建废石场剖面图

图3-4  新建废石场工程设计图

图3-5  废石场平面布置及恢复效果图

赵家湾

韩家湾

中解河

工业场地

西风井

矿区范围

废石场

取土场

职工生活区

图3-6 矿区地理位置图（1格1km）

图3-9 运输道路防护设计图

图3-10 矿区总平面布置图

图3-6   迁建厂区总平面布置图

图3-11 主斜井场地平面布置图

图3-6 工业场地及生活区平面布置图

图3-12 办公生活区平面布置图

图3-13  1号回风平硐场地平面布置图

图3-15  西风井场地平面布置图

图3-14  2号回风平硐场地平面布置图

图3-16   Fe1号矿体资源储量估算图

图3-17   开拓系统垂直纵投影图

图3-18   地形地质及总平面图

图3-7 生产工艺流程及产污环节图

图3-19 有底柱分段崩落法示意图

图4-1 项目交通位置图

图4-2 项目四邻关系图

图4-3 区域水文地质图

图4-4 区域地表水系图

图4-5 赵杲观国家森林公园范围图

图4-6 代县乡镇水源地分布图

图4-15  代县生态功能区划图

图4-16 代县生态经济区划图

图4-17 评价区土地利用现状图

图4-18 评价区植被现状图

图4-19 评价区土壤侵蚀现状图

图5-3代县多年风频玫瑰图

地下水污染事故

控制事故现场，及时切断污染源

上报相关主管部门

准备相关资料

环境监测取样

进行详细调查方案确定污染范围

制定修复方案，进行审查

实施修复方案

修复达到目标

进行跟踪监测

修复工程验收

修复工作结束

图5-15 西风井场地噪声贡献值等值线分布图

图5-17  1号回风平硐场地噪声贡献值等值线分布图

图5-18  2号回风平硐场地噪声贡献值等值线分布图

图5-19  生活区噪声贡献值等值线分布图

图5-20 全矿生态环境保护措施平面布置图

图5-21 取土场生态恢复效果图

经理

生产副经理、主管环保副经理

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测

图8-1 企业内部环境管理网络

图8-2    排放口的图形标志