代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿

60万吨/年铁矿资源整合

环境影响报告书

（公示版）

山 西 大 学

国环评证乙字 1302 号

二 O一五年八月

目     录

第一章  总 论	1-1

1.1 项目提出的背景和评价任务的由来	1-1

1.2 项目依据	1-3

1.3 评价目的和指导思想	1-6

1.4 评价内容及重点	1-9

1.5 评价等级	1-9

1.6 评价范围	1-12

1.7 评价标准	1-13

1.8 环境保护目标	1-15

第二章  项目所在地自然与社会环境概况	2-7

2.1 地理位置	2-1

2.2 自然物理（质）环境	2-1

2.3 自然生物（态）环境	2-8

2.4 社会环境概况	2-10

2.5 环境功能区划	2-13

2.6 环境质量现状	2-14

第三章  工程分析	3-1

3.1 原有工程概况和工程分析	3-1

3.2 整合工程概况与工程分析	3-12

3.3 矿山开采生产分析	3-27

3.4 公用工程	3-32

3.5 水平衡分析	3-35

3.6 工程不同时段污染分析	3-35

3.7 工程不同时段污染治理措施分析	3-42

3.8 服务期满后恢复措施	3-51

3.9 整合前后污染物变化情况对比分析	3-55

3.10 工艺先进性分析	3-56

第四章  环境影响因子识别和评价因子筛选	4-1

4.1 识别与筛选的目的	4-1

4.2 资源整合项目环境影响综合分析	4-1

4.3 区域环境制约因素分析	4-5

4.4 环境影响因子的识别与评价因子筛选	4-6

第五章  环境空气影响评价	5-1

5.1 评价工作等级的确定	5-1

5.2 大气污染源调查	5-3

5.3 环境空气质量现状监测与评价	5-4

5.4 评价区污染气象特征	5-8

5.5 大气环境防护距离	5-11

5.6 结论	5-11

第六章  水环境影响评价	6-1

6.1 地表水环境影响评价	6-1

6.2 地表水环境质量现状评价	6-1

6.3 地下水环境影响评价	6-4

6.4 地下水防治对策和建议	6-15

第七章  固体废物影响分析	7-1

7.1 固体废物排放情况	7-1

7.2 固体废物成份分析	7-1

7.3 固体废物影响分析	7-2

7.4 废石排放方案与废石场选址分析	7-5

7.5生活垃圾处置方法	7-11

7.6固体废物环境影响分析	7-11

7.7小结	7-13

第八章  声环境影响评价	8-1

8.1 声环境现状监测与评价	8-1

8.2 声环境影响预测评价	8-3

第九章  生态环境影响评价	9-1

9.1 生态环境环境评价原则	9-1

9.2 生态环境现状调查	9-2

9.3 工程生态环境影响评价	9-9

9.4 生态影响防护、恢复措施	9-11

9.5 生态影响评价小结	9-18

第十章  清洁生产	10-1

10.1 清洁生产分析目的	10-1

10.2 清洁生产评价	10-1

10.3 提高工程清洁生产水平的途径和建议	10-4

10.4 清洁生产管理体系和措施	10-4

第十一章  环境风险评价	11-1

11.1 风险识别与源项分析	11-1

11.2 风险分析	11-2

11.3 事故防范措施	11-5

11.4 事故应急预案	11-7

第十二章  水土保持方案	12-1

12.1 水土保持防治范围	12-1

12.2 水土保持防治目标	12-1

12.3 水土流失防治分区	12-2

12.4 水土流失防治措施体系和总体布局	12-2

12.5 分区防治措施设计	12-2

12.6 水土保持施工组织设计	12-5

12.7 水土保持监测	12-7

12.8 水土保持工程量及投资概算	12-12

12.9 效益分析	12-12

12.10 水土保持资金来源和管理	12-13

第十三章  公众参与	13-1

13.1 公众参与的目的、作用和意义	13-1

13.2 公众参与的时间、方式、范围、内容	13-1

13.3 公众参与结果分析	13-7

13.4 公众的其他意见和建议	13-10

第十四章  环境管理和监测计划	14-1

14.1 环境管理	14-1

14.2 环境监测计划	14-9

14.3 环境监测经费预算	14-10

14.4 环保设施验收内容	14-11

第十五章  总量控制	15-1

15.1 总量控制原则	15-1

15.2 大气污染物排放情况分析	15-1

15.3 废水排放情况分析	15-1

第十六章 环境经济损益分析	16-1

16.1 社会效益分析	16-1

16.2 环境影响损益分析	16-1

第十七章  环境保护对策及技术经济论证	17-1

17.1 建设期环境保护措施	17-1

17.2 运营期环境保护措施	17-4

17.3 生态保护措施	17-9

17.4 水土保持措施	17-10

17.5 环境管理措施	17-12

第十八章  厂址可行性分析	18-1

18.1 建矿条件分析	18-1

18.2 城市建设规划	18-1

18.3 环境功能区划分	18-1

18.4 区域环境质量现状及承载力分析	18-2

18.5 项目对区域环境的影响	18-3

18.6 区域环境保护目标分析	18-4

18.7 达标排放与总量控制	18-5

18.8 从土地利用分析	18-5

18.9 从公众参与意见分析	18-6

18.10 工业场地选择与平面布置合理性	18-6

18.11 废石场选址合理性分析	18-6

第十九章  结论	19-1

19.1 项目基本情况介绍	19-1

19.2 区域环境质量现状	19-2

19.3 项目工程分析	19-3

19.4 项目环境影响预测评价结果	19-4

19.5 环境管理与监测计划	19-6

19.6 清洁生产分析结果	19-6

19.7 环境风险分析	19-6

19.8 公众参与	19-7

19.9 环境经济损益分析	19-7

19.10 环境保护对策措施	19-7

19.11 矿区与山西省赵杲观国家森林公园的关系	19-7

19.12 矿址可行性分析	19-8

19.13 总结论	19-8

第一章  总 论

# 1.1 项目提出的背景和评价任务的由来

### 1.1.1 项目提出的背景

根据山西省非煤矿山资源整合有偿使用工作领导组办公室文件（晋非煤整合办核[2008]11号文）“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山，该矿采矿权人为代县鑫旺矿业有限公司。

2011年8月25日，山西省国土资源厅对代县鑫旺矿业有限公司的矿区范围划定申请进行了批复（晋非煤采划字[2011]0038号），矿区范围由5各拐点圈定，开采标高1600m -1200m，面积1.03km2，地质储量为1139.26万吨，规划生产规模为8万吨/年。，项目开发利用方案中确定该矿生产规模为60万吨/年。

2011年12月，代县鑫旺矿业有限公司委托中国冶金地质总局第三地质勘查院编写完成的《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源储量核实报告》进行了评审，并在山西省国土资源厅完成了资源储量备案（晋国土资储备字[2011]1028号）。备案后，2012年6月建设单位委托山西中条山工程设计研究有限公司编制的《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源开发利用方案》也进行了评审，并取得评审意见书。开发利用方案规划了开采矿区内保有铁矿资源，办理采矿变更登记手续，方案确定了矿山生产规模为60万吨/年。

代县鑫旺矿业有限公司于2011年8月申请划定矿区范围，经山西省国土资源厅以晋非煤采划字［2011］0038号文批复，矿区名称为“代县鑫旺矿业有限公司”，预留期一年，预留期至2012年8月25日。之后山西省国土资源厅三次延长了该矿区范围预留期的批复，预留期至2015年8月25日。

2013年1月企业委托了山西亚图水利工程技术咨询有限公司编制了《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿水土保持方案报告书》，同年4月山西省水利厅以晋水保函(2013)241号文对项目水土保持方案进行了批复。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合的建设，不仅经济效益较为可观，而且可以安排当地农村富余劳动力，对增加地方和国家税收，具有积极意义。代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城157°方向，直距约15km，新高乡青社村北约1km处。行政隶属代县新高乡管辖。根据山西省非煤企业资源整合有偿使用工作领导组办公室文件“晋非煤整合办核[2008]11号关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山，矿区面积为1.0355km2，项目开发利用方案中确定该矿生产规模为60万吨/年。

### 1.1.2 项目进展及评价任务的由来

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本资源整合工程应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。

2012年12月3日代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿正式委托山西大学进行该项目的环境影响评价工作（委托书附后）。接受委托后，我校立即成立项目课题组，组织参评人员赴现场进行实地踏勘，对该矿现有工程概况、污染物排放情况、污染治理等设施情况进行了实地调查，对资源整合项目所在区域的自然环境、社会环境、环境质量现状、周围污染源及敏感因素以及工业场地、工程内容、设施建设、污染物产生环节、拟治理情况等进行了全面调查了解，收集了相关资料。在现场踏勘完成后，我所先行编制了《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合环境质量现状监测方案》，交于企业委托监测部门进行现状监测。最终编制完成了《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合环境影响报告书》，忻州市环境保护局于2015年6月4日在代县主持召开了《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合环境影响报告书报告书》技术审查会，根据技术审查意见，我校进行了认真修改，编制完成了《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合环境影响报告书（报批本）》，现将环境影响报告书提交建设单位，并由建设单位报请环保主管部门审批。

### 1.1.3 工程进展情况

矿山目前主要开采向斜北翼（倒转翼）的Fe2、Fe5、Fe6号矿体，开采方式：露天开采。根据评价组实地调查，矿区范围内形成2个露天采场，分布于12—20线和24—28线间，主要开采向斜北翼（倒转翼）的Fe2、Fe5、Fe6号矿体，开采标高1355—1620m；探矿平硐17个，分布于12—32线间，主要勘查Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6矿体。2008年-2014年该矿山一直未开采。

# 1.2 项目依据

### 1.2.1 任务依据

（1）《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿石开采项目环境影响评价委托书》，2012年12月；

（2）晋非煤整合办核[2008]11号 关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见；

（3）山西省国土资源厅 晋非煤采划字［2011］0038号关于矿区范围的定界批文，2011年8月25日；

（4）山西省国土资源厅 晋国土资储备字[2011]1028号《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源储量核实报告》（晋国土资储备字[2011]1028号）矿产资源储量备案证明，2011年12月；

（5）山西省地质矿产科技评审中心 晋评审储整字[2011]074号《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源储量核实报告》（供资源整合用）评审意见书，2011年12月1日；

（6）山西省矿产联合会技术服务中心 晋矿联技审字[2012]092号《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源开发利用方案》评审意见书，2012年6月28日。

### 1.2.2 法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日；

（8）《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院第592号，2011年2月22日；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日；

（10）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号，2000年11月26日；

（12）《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号文）；

（13）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发[2005]28号），2005年8月18日；

（14）《产业结构调整指导目录（2013修订本）》，国家发展和改革委员会21号令；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部2015年第33号令，2015年6月1日；

（16）《山西省环境保护条例》，1997年7月30日；

（17）《山西省大气污染防治条例》，1996年9月3日；

（18）《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

（19）山西省人民政府晋政发[2001]45号“山西省人民政府印发关于贯彻全国生态环境保护纲要实施意见的通知”，2001年12月27日；

（20）山西省环境保护局晋环发[2002]193号“关于印发《山西省环境保护局建设项目环保管理办法》的通知”及附件《山西省环境保护局建设项目环境保护管理办法》，2002年7月23日；

（21）山西省环境保护局晋环函[2002]188号“关于转发国家环保总局‘关于建设项目环境影响评价征求公众意见法律适用问题的复函’的通知”；

（22）国家环境保护总局环发（2006）28号“关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”，2006年2月22日；

（23）关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知，国土资源部、发展改革委、环保总局等六部委，国土资发[2006] 225号，2006年4月11日；

（24）关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见，财政部、国土资源部、环保总局，财建[2006]215号，2006年2月10日；

（25）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险严格的通知》，2012年7月3日；

（26）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月7日；

（27）山西省质量技术监督局DB14/67-2014《山西省地表水环境功能区划》， 2014年1月20日；

（28）山西省人民政府晋政发（2006）14号《山西省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定的实施意见》；

（29）山西省环境保护厅晋环发[2010]415号“关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知”，2010年12月8日；

### 1.2.3 技术依据

1《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

2《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

3《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）；

5《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

6《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

7《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013），2013年12月1日;

8《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），中华人民共和国建设部，2008年1月14日；

9《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），中华人民共和国建设部，2008年1月14日；

10《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006），2006年8月15日；

11《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ 651—2013），2013年7月23日；

12《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ 652-2013）；

13《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012），2012年10月1日。

### 1.2.4 相关产业政策

（1）《钢铁产业发展政策》，国家发展和改革委员会令第35号，2005年7月8日；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第9号，2011年3月27日；

（3）《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》，国土资发[2004]208号文；

（4）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》，国发[2005]28号，2005年8月18日。

### 1.2.5 参考资料

（1）《开发建设环境管理》，侯正伟，中国环境科学出版社；

（2）《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源储量核实报告》，中国冶金地质总局第三地质勘察院，2010年9月；

（3）《山西省代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源开发利用方案》，山西中条山工程设计研究有限公司，2012年6月；

（4）《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿水土保持方案报告书》，山西亚图水利工程技术咨询有限公司，2013年4月；

（5）《代县生态功能区划》，代县环境保护局，2010年3月；

（6）《代县生态经济区划》，代县环境保护局，2010年3月；

（7）《忻州市代县乡镇集中饮用水源保护区划分技术报告》；

（8）《山西省赵杲观国家森林公园范围调整可行性研究报告》，山西逸达农林工程设计咨询有限公司，2014年6月；

（9）《国家林业局关于准予山西赵杲观国家森林公园改变经营范围的行政许可决定》，国家林业局 林场许准[2014]2155号，2014年11月26日；

（10）代县的其它自然、社会资料。

# 1.3 评价目的和指导思想

### 1.3.1 评价目的

本铁矿开采项目对环境影响的主要因素为矿石开采、工业场地、办公生活、废石场建设导致的生态环境影响；矿石堆放、矿石装卸粉尘及运输扬尘对大气环境的影响；矿井涌水、生活污水若处理不当外排对当地水环境产生的影响；风机、空压机等生产设备产生的噪声对周围环境的影响；开采废石、生活垃圾等固体废物对环境的影响等。据此，评价总体目的为：

通过对项目建设期和运行期污染物排放和对环境影响程度及范围的分析，结合评价区环境特征，按照国家和山西省有关的法律、法规、标准及当地环境功能目标的要求，确定其铁矿石矿山开采的环境保护措施，将其不利影响降低到最低限度。与此同时，从产业政策、达标排放、总体规划、环境影响、总量控制、清洁生产、厂址选择等方面出发，全面分析项目建设的可行性，为实施项目环境管理和工程设计提供依据。具体包括：

（1）调查现有工程矿山开采现状、工业场地布置及矿石储运等实际情况，在对现状存在的主要影响环节进行一一对应分析的基础上认真核算排污情况，提出在整合后应采取的生态环境保护和恢复措施；

（2）针对本次工程开采方式、工业场地设置等的变化情况，评价应对该工程完成后可能产生的环境问题进行全面阐述，并根据矿山开采、矿石储运的生态影响和环境污染状况，加强对各排污环节源强、源项的分析，准确地提出污染控制措施，减小工程排污的环境影响和生态影响；

（3）根据本工程铁矿石矿山开采及转运的工艺特点，评价将结合矿山区生态环境敏感目标的分布情况，详细分析并提出针对开采、废弃土石合理处置、矿石转运等环节的生态、环境保护措施，尽量减小开采工作带来的污染影响和生态破坏影响。

（4）从本项目矿山区的生态条件来看，以自然生态为主，区域植被覆盖较好。根据非污染生态导则的相关要求，评价应从存在的影响因素出发，分类选择具体的生态评价指标，从区域存在的生态敏感因素方面综合考虑工程建设及运行需要明确的生态环境保护措施、绿化措施、生态恢复措施、补偿措施及相应的水土保持措施等，确保将工程生态影响控制在最小范围内。

（5）省内或国内同类的生产企业很多，为进一步发挥评价的积极作用，评价应搜集有关的先进开采工艺、废弃土石处置等资料，并进行综合对比，讨论分析本建设项目的清洁生产水平，切实地提出有效的改进建议，将污染消灭在生产过程中。

（6）评价应结合自然环境、工程建设与治理措施、环境敏感因素的具体情况，重点开展本建设工程对生态环境、水环境的影响分析，为项目建设的可行性提供依据。

（7）工程矿山开采的一个特点是开采废石的产生量较大，在开采中固体废物的处置是环境保护需要关注的重点。本评价将对此进行全面详实的调查并从保护环境的角度对弃石的排放、运输、填埋、复垦等方式和要求进行分析，并按照固废处置规范制定详细的处置方案。

（8）通过现状监测和实地调查，搞清项目工程所在地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征。通过对工程建设期和运营期的工程分析，了解掌握工程建设前后污染源的变化情况及运营后排污环节对环境影响方式，以及对环境的影响程度，通过清洁生产分析，制定针对性的环境污染防治对策措施，保证污染物“达标排放”和“总量控制”。

（9）本次评价依据国家和山西省产业政策等有关规定，用纪实的评价方法对原有和拟建的工程组成和工艺进行分析。

（10）通过环境空气、水体、声环境、生态环境等的影响预测，结合厂址和区域敏感因素等的分析结论，从环保角度，明确回答本工程的环境可行性，为决策部门、工程设计和清洁生产提供科学依据。

### 1.3.2 指导思想

（1）本次评价要以贯彻国家、山西省有关产业政策、环保政策以及区域可持续发展战略思想要求开展工作，要以坚持公正、公开的原则，综合考虑项目对各种生态环境因素的影响。

（2）矿产资源的开发应认真贯彻污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环经济”的技术原则。

（3）本评价将针对铁矿开采项目建设可能导致的生态环境影响，坚持高起点、高标准的原则，对各类污染、生态影响实施从严控制，并将生产设计、生产管理、污染控制等方面的一些先进经验反馈给企业，使企业实现稳步、可持续的发展。

（4）对开发利用方案中提出的环境保护措施、污染治理措施进行分析和评述，本着可持续发展的原则，重点论述生产过程中对关心的环境要素的影响程度和范围，提出工程建设与环境保护协调发展的对策和建议。

（5）坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面、重点突出、评价结果明确可信，防治对策切实可行。

（6）在满足环评要求的基础上，本次环评工作应充分利用该地区已有的资料和成果，避免重复劳动，力求节省资金提高工作效率。

# 1.4 评价内容及重点

根据本项目环境影响因子识别与评价因子的筛选结果，结合区域环境质量状况和项目受区域各制约条件影响的情况，确定本次评价的重点是矿山开采导致的生态环境影响，此外，根据矿山开采的工程特征及周围环境敏感目标的分布，评价将加强对周边村庄环境空气保护、地下水保护、废石堆场环境风险防范、噪声控制等部分的分析。

# 1.5 评价等级

### 1.5.1 生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，生态影响评价工作等级划分表见表1-1。

表1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）评价工作的分级依据，该矿矿区面积1.0355km2＜2km2，工程生态影响范围的面积为开采区域外扩500m，评价区分布有山西赵杲观国家森林公园，评价区域无其他风景名胜区、重要湿地等重要生态敏感区，区域属于重要生态敏感区，所以确定本工程生态环境影响评价等级为三级评价。

### 1.5.2 空气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价工作分级方法的规定，选择本项目的主要污染物，分别计算其最大地面质量浓度占标率Pi及地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

评价工作分级判据见表1-2。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式计算出的Pi和D10%。评价等级见表1-3。

表1-2  环境空气评价等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

由表1-3的计算结果可以看出，本项目原矿临时堆场产生的扬尘最大地面浓度占标率Pmax=3.29%＜10%。因此，根据评价等级判断标准，确定本工程的大气环境影响评价等级为三级。

表1-3  本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 下风向 最大浓度 （ug/m3） | 最大浓度处距源中心点的距离（m） | 评价 标准 （ug/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区内临时堆场 | TSP | 78.80 | 100.0 | 900.00 | 8.76% | .00 | 三 |
| 装车扬尘 | TSP | 0.59 | 100.0 | 900.00 | 0.07% | .00 | 三 |
| 矿石装卸 | TSP | 1.95 | 100.0 | 900.00 | 0.22% | .00 | 三 |
| 所有 污染源 | 所有 污染物 | 78.80 | 100.0 | -- | 8.76% | .00 | 三 |

### 1.5.3 地表水环境影响评价工作等级

本项目所在区域无明显地表水体。根据工程分析，本矿矿井涌水和生活污水经处理达标后全部综合利用，不外排，故本次评价只进行地表水环境影响分析。

### 1.5.4 地下水环境影响评价工作等级

#### 1.5.4.1建设项目分类

本项目为铁矿地下开采，根据其特点和属性划分为两大类区域，首先是铁矿开采区，其次是工业场地、废石堆场区以及矿石堆场区域。

（1）工业场地、废石场区以及矿石堆场区域

工业场地、废石场区以及矿石堆场区域，主要是产生的淋溶液会通过包气带进入浅层地下水，对地下水造成污染。

（2）铁矿开采区域

铁矿开采区域对地下水影响主要为：铁矿开采可能导通其所开采区域的上覆含水层，使含水层水量漏失，以矿井水的形式被排到地面。所以，本区域在生产期间主要表现在区内及周边地下水位、流场、水资源等有关水文地质环境的变化。

综上分析，本项目所属工业场地、废石场区以及矿石堆场区域属于I类项目区域，铁矿开采区域属于II类项目区域。

#### 1.5.4.2 地下水环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）规定的地下水环境影响评价工作分级划分原则，对地下水评价进行等级划分。具体见表1-4。由表可知：本项目地下水评价等级为三级。

表1-4  评价工作等级分级依据

| 项目 类型 | 评价等级划分依据 | 项目情况 | 评价依据 | 评价 标准 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类 项目 | 建设项目场地包气带 防污性能 | 废石沟、工业场地均分布为二云变粒岩。单层厚度大于1.0m，渗透系数为10-7cm/s＜K＜10-4cm/s | 岩土层单层厚都Mb≥1.0m，且分布连续、稳定 | 中 | 三级 |
|  | 建设项目场地的含水层易污染特性 | 多含水层系统，层间水力联系不密切。潜水含水层埋藏浅，接受大气降水补给为主，受季节控制，含水连续性差，富水性较弱。 | 多含水层系统，层间水力联系不密切 | 不易 |  |
|  | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 | 分散居民饮用水源 | 生活供水水源地准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 | 较敏感 |  |
|  | 建设项目污水排放量 | 0m3/d | ≤1000m3/d | 小 |  |
|  | 建设项目水质复杂程度 | 污染物为﹥2 | 污染物类型数﹥2 | 中等 |  |
|  |  | 预测的水质指标SS、COD、BOD、氨氮 | 需预测的水质指标＜6 |  |  |
| II类 项目 | 建设项目供水（或排水、注水）规模 | 104.29m3/d | ≤0.2万m3/d | 小 | 三级 |
|  | 建设项目引起的地下水水位变化区域范围 | 用导则推荐经验公式计算含水层影响半径为365.7m | ≤0.5km | 小 |  |
|  | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 | 周围村庄饮用水多为变质岩裂隙水 | 生活供水水源地准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 | 较敏感 |  |
|  | 建设项目造成的环境水文地质问题大小 | 矿体较小，房柱式开采，含水层富水性弱。。受季节控制，含水连续性差，不会造成含水层疏干；奥灰水含水层位于铁矿层底板以下，开采过程不会触及到奥灰水含水层；地面沉降迹象不明显，无环境水文地质问题。 | 无环境水文地质问题 | 弱 |  |

### 1.5.5 声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）评价工作的分级依据，本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，所以噪声环境影响评价等级确定为二级评价。

# 1.6 评价范围

根据本次确定的环境影响评价等级，结合工程所处的地理位置、自然、社会环境特征状况及工程特点，确定本项目各环境要素的评价范围如下：

（1）生态环境

本次生态评价范围确定以矿界外扩500m为评价范围。重点对工业场地建设、废石堆场对矿山范围内植被影响等进行评价。

（2）环境空气

根据《导则》要求，结合本工程大气污染排放以无组织源为主的特征，加之考虑地区主导风向、厂址周围关心点分布以及地形地貌情况，确定本次环境空气评价范围为：以矿区为中心，东西向延伸5km，南北向延伸5km，总计25km2的范围内进行。

（3）地表水

本项目矿区矿界西侧0.3km为滹沱河支流中解河，距采矿工业广场约为1.0km。本工程排水环节包括矿山涌水和各办公区、各生活区少量的生活废水，根据评价分析，矿山涌水、少量的生活废水均可全部综合利用不外排。所以，本次评价将重点分析工程废水不外排的可靠性。

（4）地下水

本项目地下水评价等级为三级。

根据铁矿开采对地下水的影响范围及本项目地下水环境敏感目标，确定将矿界外扩500m范围作为地下水评价范围。

（5）声环境

根据本矿山区、各工业场地周边200m距离范围无村庄等声环境敏感目标的实际情况，本项目声环境评价范围确定为各工业场地四周、办公生活区。

（6）固体废物

本项目固体废物主要为掘进废石。因此，固体废物评价范围为废石场。

# 1.7 评价标准

### 1.7.1 环境质量标准

（1）环境空气

TSP、PM10、SO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见表1-6。

表1-6  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准   单位：mg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |

（2）地表水

本次铁矿开采项目位于代县新高乡青社村北侧，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）的要求，评价区地表水域主要为海河流域的滹沱河，为季节性河流，水环境功能为工业用水保护，水质要求是Ⅳ类。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表1-7 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准   单位： mg/L（除PH外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 硫化物 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.5 |

（3）地下水

地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，详见表1-8。

表1-8  地下水质量标准(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准  （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硝酸盐氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 |
| 项目 | 亚硝酸盐氮 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 铁 | 锰 |
| 标准 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 项目 | 铜 | 铅 | 锌 | 细菌总数 | 大肠菌群数 |  |
| 标准 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤100个/ml | ≤3.0个/L |  |

（4）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。详见表1-9。

表1-9    声环境质量标准(GB3096-2008)   dB(A)

| 类 别 | 类别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业广场厂界 | 2 | 60 | 50 |

### 1.7.2 污染物排放标准

1）颗粒物：厂区无组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7的要求，见表1-9。

表1-9   铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012）表7标准

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂、排土场、废石场等 | 1.0mg/Nm3 |

2）厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准，见表1-10。

表1-10  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | 60 | 50 |

3）施工噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。见表1-11。

表1-11  建筑施工厂界环境噪声排放标准（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

### 1.7.3其它标准

1）矿井水回用井下用水执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006）中井下消防、洒水水质标准，见表1-12。

表1-12   井下消防洒水水质标准  (GB50383-2006)

| 污染物 | 悬浮物含量 | 悬浮物粒径 | pH值 | 大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤30mg/L | ＜0.3mm | 6～9 | ≤3个/L |

2）生产和生活污水：全部回用于厂区及道路抑尘洒水，不外排；回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002中道路清扫、绿化等标准限值，标准值详见表1-13。

表1-13 城市污水再生利用 城市杂用水水质

| 序号 | 项目 | 道路清扫 | 城市绿化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | 6-9 |
| 2 | 溶解性总固体 mg/L | 1500 | 1000 |
| 3 | BOD5 mg/L | 15 | 20 |
| 4 | 氨氮 mg/L | 10 | 20 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 mg/L | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 总大肠菌群 个/L | 3 | 3 |

3）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013标准修改单中相关要求。

# 1.8 环境保护目标

### 1.8.1环境保护对象

（1）环境空气保护对象：评价范围内的村庄，主要为青社村、交口、洪寺村等村庄。

（2）水环境保护对象

地下水：评价区地下水（包括白峪里泉水、青社村泉水）。

（3）声环境保护对象

工业场地和办公生活区厂界四周声环境。

（4）生态环境保护对象

耕地：矿区范围内的耕地。

土壤：矿区范围内的土壤水土流失。

林地与自然植被：矿区范围内的林地与自然植被等。

（5）其他环境保护对象

①矿区范围内重要设施：矿区内的井筒、工业场地设施、主要巷道。

②运输道路沿线：主要为运输道路沿线自然植被。

③废石场

a. 废石场周围村庄：主要为青社村；

b. 废石场周围泉水：青社村泉水；

c. 废石场自然植被等；

d. 废石运输道路沿线：主要为废石运输道路沿线自然植被。

本次评价确定的环境保护对象见表1-13。环境保护目标分布图见图1-1。

1.8.2环境保护目标

本矿山所在区域属广大农村地区，各环境要素保护目标的环境保护要求为：

（1）环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

（2）地表水：达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准；

（3）地下水：达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

（4）声环境：矿山区域达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（5）生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，尽可能减轻水土流失及地下水破坏对生态环境的影响。保护评价区内耕地和植被。

（6）山西赵杲观国家森林公园执行的环境空气质量标准分析

山西赵杲观国家森林公园位于本矿矿界南侧0.4km处，根据该森林公园可行性研究报告可知：赵杲观国家森林公园主要植被类型为乔灌木草地，公园现状是森林面积小，分布不均匀，树种以油松桦树为主，无特殊保护物种。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类要求，赵杲观森林公园不属于一类区明确的自燃保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。

山西省赵杲观森林公园应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

结合工程特点，具体矿山区环境保护目标（对象）见表1-15。

表1-15  矿山区环境保护对象与目标

| 序号 | 涉及的 环境要素 | 环境保护 目 标 | 相对矿山位置 | 与项目的关系 | 功能区划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方 位 | 距 离（km） |  |  |
| 1 | 环境空气 | 青社村 | 南 | 1.0 | 环境空气评价范围内，矿山区周围村庄，可能受矿山开采和运输等环节的无组织产尘影响 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 交口 | 南 | 3.5 |  |  |
|  |  | 洪寺村 | 东南 | 4.0 |  |  |
|  |  | 探马石村 | 取土场北侧0.5km | 取土过程产生的无组织粉尘的影响 |  |
|  |  | 青社村 | 废石场南侧0.6km | 废石运输堆存粉尘对居民生活影响 |  |
|  |  | 赵杲观国家森林公园 | 南 | 0.4 | 项目大气评价范围内的保护目标，可能受到铁矿开采的影响。 |  |
| 2 | 地下水 环境 | I类项目区域 | 矿界外扩500m范围 | 评价区主要地下水含水层——基岩裂隙含水层，第四系洪冲积砂砾石孔隙含水层，可能受开采及矿山排水影响 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
|  |  | II类项目区域 |  |  |  |
|  |  | 周边 泉水及水井 | 白峪里泉水 | E | 1.5 | 在地下水评价范围内，矿山开采可能影响村庄饮用水源 |  |
|  |  |  | 青社村泉水 | S | 1.9 |  |  |
| 3 | 地表水 环 境 | 中解河 | W | 1.0 | 可能受矿山排水影响 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质量标准 |
|  |  | 滹沱河 | NW | 6.0 |  |  |
|  |  | 中解水库 | 西侧 | 2.0 | 距离项目较近的地表水体，可能受矿山排水影响。 | 农业灌溉用水 |
| 4 | 声环境 | 工业场地、办公区四周 | 矿山噪声影响控制范围 | 矿区周围村庄距矿区边界＞200m，噪声影响小，主要控制工业场地边界噪声达标 | 《声环境质量标准》1类 |
|  |  | 道路沿线村庄 | 青社村 | S | 1.0 | 矿石外运沿线经过的村庄，可能受到交通噪声的影响 | 《声环境质量标准》4a类 |
|  |  |  | 口子村 | N | 3.5 |  |  |
| 5 | 生态环境 | 矿区范围内的地表植被 （主要为采矿区、工业场地、道路、矿石堆场区、废石堆场区） | 矿山开采范围内工业场地、采区、堆场、道路及相关间接性影响区 | 场地平整、工程占地、地表陷落等相关影响可能导致的地表植被影响、水土流失加剧等 | 破坏后采取措施及时恢复到原来状态 |
|  |  | 矿区范围内的水土流失 （主要为采矿区、工业场地、道路、矿石堆场区、废石堆场区） |  |  | 采取水土保护措施，防止水土流失加重 |
|  |  | 赵杲观国家森林公园 | 南 | 0.4 | 生态评价范围内的保护目标 | 合理布置施工和物料运输路线，使项目建设、运营对森林公园的影响降至最低。 |
| 6 | 废石场 | 植 被 | 废石场范围及周边 | 受废石和运输等环节影响 | 采取合理的生态防护措施，防治水土流失，恢复废石场生态条件，降低生态影响 |
| 7 | 其他保护 目标 | 赵杲观国家森林公园 | 矿界南 | 0.4 |  | 避免对其的影响 |
|  |  | 赵杲观旅游规划区 | 东南 | 4.5 |  |  |

注：距村庄的方位与距离为：相对于主井工业场地的距离。

第二章  自然与社会环境概况

# 2.1 地理位置

代县位于山西省东北部，雁门关下，北据恒山余脉，南跨五台山麓，滹沱河横贯东西，地理坐标为东经112°44′~113°22′，北纬38°50′~39°21′，东邻繁峙，西接原平，属忻州市管辖，南北长60公里，东西宽约39公里，总面积1696平方公里。距忻州市90公里，距太原160公里。

新高乡位于代县县城以南2.5公里，东接峪口乡，西界原平市，南依五台县，北临滹沱河，全乡总面积210平方公里，辖41村，人口18739人。耕地面积4.67万亩。中解河纵贯南北，高苏路横穿东西，赵杲观旅游公路南北相连。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直线距离约15.0km，工业广场位于新高乡青社村北约1km处，行政隶属代县新高乡管辖。矿区地理坐标为东径112°58′56″—113°00′07″，北纬38°57′57″—38°58′31″。矿区西距县级公路约2km，沿该县级公路往北经新高乡至代县县城。京原铁路、108国道从矿区以北15km的代县县城通过，矿区西距二广高速约为22km，交通较为便利。

# 2.2 自然物理（质）环境

### 2.2.1 地貌

代县北部为恒山隆起，南部为五台山隆起，中部为滹沱河断陷盆地。滹沱河由东向西横贯全境，两岸为平川地带，平川与山地之间夹丘陵区。全县地形轮廓呈长方形，南北长60公里，东西宽39公里。由于受恒山和五台山山脉走向控制，地势由东北向西南倾斜。基本地貌由基岩山区、黄土台地丘陵和滹沱河河谷盆地盘结而成，其中基岩山区面积占总面积70.5%，黄土台地丘陵面积占总面积16.9%。滹沱河河谷盆地面积占总面积12.6%。

代县基岩山区属恒山山脉，山势呈北东——南西走向，在县境内长40公里，宽约15公里，雁门关至黄土梁、南天棚山一线以北，为桑干河流域。以南属滹沱河流域，海拔1600米左右，高差500~1000米，主要山峰由东向西有草垛山、馒头山、北斗山、猴岭、马鬃山、黑山、山尖垴等。代县平川区在南北山之间，海拔830~900米，东北部狭窄，向西南逐渐开阔，区内地势平坦、土壤肥沃、水源充足，是本县粮食的主产区。代县丘陵区自滹沱河岸向北约5公里到北山脚下，地势由南向北逐渐升高，是代县干鲜水果的集中分布区。

该区位于五台山西段高山基岩区，地势高拔而起伏不平，地形切割强烈，河系较发育，为典型的基岩侵蚀地貌。区内海拔最高为2045m，最低为1000m，相对比高1045m。

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县新高乡青社村北侧，该矿建设有办公生活区、采矿工业场地和风井场地。

2.2.2 区域地质

区域上位于山西台背斜北东翼，太行山深大断裂隆起北西缘、殷家会复向斜西段。铁矿层赋存在上太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系角闪片岩类的硅铁建造中，为鞍山式沉积变质铁矿床。

#### 2.2.2.1 区域地层

区域出露的地层主要为上太古界五台超群、下元古界滹沱超群、新生界第四系。现将区域上出露的地层由老到新叙述如下：

A、上太古界五台超群石咀群

a.金岗库组（Ar13j）

分布于本矿区及狼儿岭—青社村一带。地层厚997m。下部以角闪质岩石夹磁铁石英岩为主，上部为白云石英片岩及二云斜长片麻岩。主要岩性为黑云变粒岩夹石英岩、角闪黑云斜长片麻岩、二云变粒岩、斜长角闪岩、十字石榴黑云斜长片麻岩和磁铁石英岩等。

b.庄旺组（Ar13z）

分布于矿区的南部，紫荆山-龙门村一带，厚度881m。该组一般由一套黑云变粒岩夹斜长角闪岩构成。其主要岩性为浅粒岩、黑云变粒岩及斜长角闪岩等。与下伏金刚库组呈整合接触。

c.文溪组（Ar13w）

分布于刘家庄-张仙堡一带。该组厚度大于1842m，为一套角闪质岩石，以斜长角闪岩为主，含大量斜长角闪片麻岩夹黑云变粒岩。上部以出现较多的磁铁石英岩为特征。五台山区的文溪组处于向斜褶皱扬起部位，核部最新层位为含铁岩段。主要岩性为角闪斜长片麻岩、黑云变粒岩、斜长角闪岩、石英角闪片岩、黑云斜长片麻岩、绢云母石英片岩、角闪石英片岩和磁铁石英岩等。与下伏庄旺组呈整合接触。

B、下元古界滹沱超群豆村群

a.四集庄组（Pt11s）

区内大面积分布于矿区的南部，该组厚395m。以变质砾岩为主，其上部少量泥质（已绢云母化）胶结石英岩，顶部为砂质千枚岩、千枚岩。该组岩性自下而上由粗变细，构成一个欠完整的以变质粒状岩石为主的沉积旋回。变质砾岩的胶结物可分为两类：一类以泥质为主，变质后成各类石英岩，发育于变质砾岩上部。

b.南台组（Pt11n）

区内呈北东走向以带状分布于矿区南部，该组厚671m。岩性具明显的二分性：下部几乎由石英岩构成，石英岩中交错层、波痕发育。上部以千枚岩为主，夹石英大理岩。与下伏四集庄组呈整合接触。

C、新生界

第四系（Q4）

大面积分布于矿区西部及北部，不整合覆盖于五台超群石咀群文溪组之上。岩性主要为黄色亚砂土、粉砂土、粉砂质粘土及残坡积。

区域地质图见图2-2。

地质综合柱状图见图2-3。

#### 2.2.2.2 构造

区域上以五台山北麓山前断裂为界，可划分为北部的滹沱河新裂陷代县凹陷区和南部的结晶基底断褶带两部分。断褶带地体上地层大体可明显的分为四个构造层，即阜平超群龙泉关群构造层、五台超群构造层、滹沱超群构造层、长城系以来的盖层构造。前二者为地槽型建造，后者均为地台型建造，主要的硅铁质建造即产于五台超群构造层中。

A、阜平超群龙泉关群构造层

分布于区域图外五台山东南部门限石-石咀村一带。它的特点是变质程度高，普遍具混合岩化，背、向斜构造连续出现，背斜两翼较陡，顶部平缓，呈波状起伏；向斜紧闭，槽部为次一级褶曲。轴面走向从北向南、由西向东逐渐转变为北西西到近东西向。背斜均向北西端倾没，向斜向南东仰起。

B、五台群构造层

总体构造轮廓为NE60°—70°方向的复式向斜，多期变形叠加是五台超群构造层的显著特征。进一步又可分为石咀、台怀、高繁群三个构造亚层。

a.石咀群构造亚层

分布于三个地区，即北部皇家庄-宽滩近东西向带状分布区；东南部庄旺—金岗库区；中部台怀群复向斜的外缘区。构造方向总体趋势同五台超群复式向斜一致。

矿区南部探马石-金洞梁向斜，轴线总体走向NE80°±，轴面向NW340°—350°倾斜，倾角70°—80°，为一倒转向斜。枢扭中央凹陷，向北西倾伏。

b.台怀群构造亚层

分布于五台山中部，呈“之”字形，向斜两翼为柏枝岩组，核部由鸿门岩组组成，总体呈NE60°方向展布。除东部山羊坪矿区独立呈马蹄形构造外，由北向南依次可分为山碰-大西沟、大西沟-殿头、殿头-鸿门岩三段。

c.高繁群构造亚层

分布于五台山北坡的西部探马石-高繁一带。褶皱轴向为北东向的平卧褶曲，吕梁运动以轴向为北东东褶曲为主，变为缓倾伏倾斜褶皱。

C、滹沱群构造层

为一大型的复式向斜，东西长90km，南北宽40km，褶皱轴走向60°，两端仰起，褶皱轴线彼此平行，呈典型的线形褶曲。该复式向斜褶皱紧闭，一般沿走向长达10—20km，宽数百米到数公里，两端仰起区出现“鼻状构造”。平行复向斜主轴还发育有一系列规模较大的走向断层，一般均为平行轴面的逆冲断层，断距由数十米至数百米不等。

D、盖层构造

区域内出露的长城系地层厚度较小，一般为数百米，与中生代、新生代地层同属地台型盖层沉积。盖层平缓的覆盖在红石头运动所形成的结晶基底上，分布零星。主要在岩头-茶坊一线。

E、断裂构造

块体内断裂有三组，主要为北西向、北东向和近东西向。北东向断裂：为区域构造，一般为正断层。大的如五台山北麓的山前断裂，延伸达几十千米。地体内与矿区最近的有狼儿岭-下长乐-中阳正断层、刘家庄正断层等。北西向断裂：如口子村-张仙堡断裂，走向延长数千米。东西向断裂：一般规模较小，多为走向断层。

#### 2.2.2.3 岩浆岩

以酸性-中酸性侵入岩为主体，呈岩株群分布于区域图幅外东部、东南部。其岩性有花岗斑岩、石英斑岩、二长斑岩、晶屑—岩屑凝灰岩、闪长岩、似斑状花岗岩、花岗闪长岩等。

### 2.2.3矿区地质

区域上位于山西台背斜北东翼，太行山深大断裂隆起北西缘、殷家会复向斜西段。铁矿层赋存在上太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系角闪片岩类的硅铁建造中，为鞍山式沉积变质铁矿床。矿区地形地质图见图2-4。

#### 2.2.3.1地层

矿区地层为太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系。原岩是一套陆缘－滨海沉积的粘土－碎屑岩，经多期、多阶段的区域变质作用和热力作用形成一套低、中级区域变质岩系。岩性以斜长角闪片岩、二云变粒岩为主，夹多层磁铁石英岩及少量的绿泥片岩。按其与矿体（层）的关系，可将其归纳为两大岩系论述，一是矿带岩系，二是矿带顶底板岩系。

组成矿带岩系的主体岩性为斜长角闪片岩，其中夹薄层云母片岩，绿泥片岩与多层的磁铁石英岩。斜长角闪片岩按矿物成分的含量，又可细分为角闪片岩、绿泥角闪片岩、黑云母角闪片岩、石英角闪片岩等；绿泥片岩可分为云母绿泥片岩、角闪绿泥片岩等。

组成矿带顶底板岩性均为二云变粒岩，多见于矿带南北两翼及向斜核部，分布范围广泛且较稳定，亦是矿体的顶底板的直接标志层。

#### 2.2.3.2构造

兴华铁矿区位于区域台怀群重褶复向斜外缘白峪里向斜构造的西部。矿区内的主体构造为白峪里倒转向斜，北翼向北西倒转。倒转向斜的枢纽走向北东－北北东，波状起伏，北东端高幅度扬起，南西端微微上翘。在横向上总体形态较为简单。轴面倾向310－340°，倾角40－50°。与倒转向斜相伴生的次级小柔皱构造在本区亦十分发育，遍布全区。柔皱轴面产状与倒转向斜基本一致。特别在铁矿层中这种小褶曲更为普遍，单个褶曲的幅度往往大于波长。

矿体（层）赋存于该倒转向斜的两翼及槽部，矿层的形态、产状与向斜的褶皱形态一致。

### 2.2.4 气候、气象

代县属温带性季风气候，四季分明。冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热雨量集中，秋季天高气爽。根据代县近20年的气象统计：全县年平均气温为9.0℃，全年除静风外，以N、NE为主，全年静风频率为26%，N风频率为8%，NE风频率10％。从风速看，年平均风速为1.9m/s，各季中以春季风速最大，最大为2.7 m/s，秋季最小，最小风速为1.4m/s。

县境气候受地形影响，平川、丘陵、山地的气候差异较大，全县大致分为三个气候区：

平川温和干旱气候区，年平均气温8.4℃，无霜期平均166天，年降水量平均442.2毫米，年主导风向为东北风；山区低温多雨气候区，年平均气温6.4℃，无霜期平均130天，年降水量平均579.6毫米，风较大；丘陵温暖干旱气候区，年平均气温9℃，无霜期平均170天，年降水量平均356.2毫米，温暖、干旱、无霜期长。

### 2.2.5 地表水

代县雁门关至黄土梁、南天棚山一线以北为桑干河流域，以南属滹沱河流域。滹沱河、峨河、峪口河、中解河等为境内主要河流。

滹沱河：代县境内的主要河流，发源于繁峙，流经本县，多年平均清水流量0.976m3/s，最大年平均清水流量2.63m3/s，最小年平均清水流量0.02m3/s。境内流经区域：北岸有枣林、磨坊、上馆、阳明堡4个乡镇，南岸有峨口、聂营、峪口、新高4个乡镇。至阳明堡镇小寨村入原平县境，境内流域面积1457平方公里。

峨河：是滹沱河的一级支流，发源于繁峙县五台山北台西侧的大东沟，流经宽滩、岩头等56个行政村，于代县南留属旧村入滹沱河。峨河主河道全长47公里，流域面积为400.31平方公里，多年平均径流量6342万立方米，一般流量为1.1-5m3/s，洪水期最大流量为69.5 m3/s。

峪口河：是滹沱河的一级支流，发源于本县八塔、娘娘垴和五台境内杨林岭，南北流向，流经八塔、滩上、峪口，注入滹沱河，全长40公里，流域面积354平方公里，清水流量0.4 m3/s。

中解河：是滹沱河的一级支流，发源于代县与五台交界处的峨岭山，流经赵家湾、新高，注入滹沱河，南北流向，全长28公里，流域面积128平方公里，清水流量0.2 m3/s。

区域地表水系图见图2-5。

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿采矿工业场地废水去向为沿地势低凹处流动汇入西侧中解河。

### 2.2.6 水源地概况

根据《忻州市代县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》：代县全县下辖6镇5乡，乡镇集中式供水水源地均为地下型水源。地下水类型为孔隙承压水及孔隙潜水。全县所辖11个乡镇中，上馆镇为城镇集中供水，已完成水源地保护区划分工作，聂营镇供水方式为分散供水，其余9个乡镇均属集中供水。

采用集中供水的9个乡镇均设有集中供水工程，均为地下水型水源地。其中峨口镇有供水井6眼，峪口乡有供水井2眼，其余7个乡镇各有供水井1眼。供水水源地基本情况调查见表2-1。

表2-1  代县供水水源地基本情况调查表

| 序号 | 乡镇 | 水源地含水层类型 | 水源地个数 | 水源井个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上馆镇 | 孔隙承压水 | 1 | 12 | 1个为规划水源 |
| 2 | 阳明堡镇 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 3 | 峨口镇 | 孔隙承压水 | 1 | 6 | 乡镇集中供水 |
| 4 | 枣林镇 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 5 | 滩上镇 | 孔隙潜水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 6 | 新高乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 7 | 峪口乡 | 孔隙承压水 | 1 | 2 | 乡镇集中供水 |
| 8 | 磨坊乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 9 | 胡峪乡 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 10 | 雁门关 | 孔隙承压水 | 1 | 1 | 乡镇集中供水 |
| 11 | 聂营镇 | 孔隙潜水 |  |  | 分散供水 |

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于新高乡，该乡为集中供水，开采38m 以中更新统中粗砂孔隙水，静止水位高于隔水底板5m，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水。一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为130m 的圆形区域为边界，

新高乡集中供水水源一级保护区划分图见图2-6。

从图2-6可以看出，本矿山距新高乡集中供水水源地一级保护区边界约7km。所以，矿山所处区域不在代县乡镇集中供水水源地内，不涉及其水源地保护区。

### 2.2.7 泉域

本项目所在区域不涉及泉域，不在任何泉域范围之内。

### 2.2.8 矿产资源

代县境内矿产资源丰富，已知20余种。大型矿床7个，中型矿床2个，小型矿床10个，矿点矿化点197个。铁矿为本县的主要矿产资源，分布面积广，储量达15亿吨。此外，金红石矿规模之大，品味之高，储量之多，位居全省第一，全国第二。此外，尚有金矿、银矿、钒钛磁铁矿等。其中，铁矿资源最为丰富，黑山庄矿位于聂营黑山庄沟，探明储量16233万吨，属大型矿床。

### 2.2.9 地震烈度

本地区地震烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.20g。

# 2.3 自然生物（态）环境

### 2.3.1 土壤

（1） 土地结构

代县全县土地总面积254.4万亩，其中，土石山区约有180亩，平川区约有54万亩，丘陵区约有21万亩，宜牧草坡97万亩（含荒山荒坡），宜林地面积833亩，耕地面积48万多亩，不可利用的土地面积27万亩。

（2）土壤类型、分布

据代县土壤普查资料，全县土壤分为8个类型：山地草原土、山地棕壤、山地栗棕壤、栗钙土、褐土、草甸土、盐土、水稻土。

山地草原土主要分布于馒头山、草垛山、滩上、胡家滩、太和岭口和阳明堡等的高山平台和中低山的陡缓山坡上。海拔1700~2548米，面积约13.4万余亩。土壤主要特征：光照不足，低温潮湿，植被较密，主要生长莎草科、苔藓类等草本植物。

山地棕壤主要分布于滩上，聂营的垛窝、石占梁等村。海拔1700~2400米，面积9790亩，土体中有机质含量高，呈暗棕色，主要生长林木和草灌类植物。

山地栗棕壤主要分布于胡家滩、白草口的恒山北坡，海拔1600~2200米，面积28569亩，与山地草原土和山地淡栗钙土呈交错分布。土体较厚，土质较肥，适宜草灌、林木生长。

栗钙土主要分布于分水岭、胡家滩、白草口等地的恒山背坡地带，海拔1250~2140米，面积30.9万亩。土体中腐殖质含量较低，碳酸钙含量较丰富，呈黄白色，植被主要有本氏羽茅、酸刺、柴胡等。

褐土是本县境内分布最广，面积最大，利用最多的一类土壤。广泛分布于本县二级阶地、高阶地、丘陵沟谷、洪积扇，以及低中山区一带。海拔850~2200米，面积159万亩，在山区草灌丛生，在平川、丘陵区主要种植大秋作物，是本县主要产粮区。

草甸土主要分布于本县沿滹沱河两岸的河漫滩，以及一级阶地上，海拔831~905米，土层深厚，土体中所含腐电质较多，表层钾、钙含量较高。

盐土主要分布于滹沱河两岸的河漫滩和一级阶地的低洼处，土壤含碳酸钙、石膏、碳酸钠、氯化钠等盐类，主要生长碱蓬、盐吸等耐盐植物。

水稻土主要分布于沿滹沱河两岸的枣林、磨坊的一级阶地及部分河漫滩上。海拔840~900米，所处地势低洼，地下水位高，呈青灰色糊烂状，有机质含量较高，速效磷含量较低，宜种水稻。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿所在地主要土壤类型为山地草甸土。

### 2.3.2 生物资源

（1）植被

代县山多地广，受气候影响，植被资源较丰富，境内植物主要为第三纪植物区系的残遗种，属暖温带落叶阔叶林带。境内原始森林已破坏，天然林全部是次生林，全县森林覆盖率为21%，木材积蓄量8.8万立方米，现有1000亩以上林地33处。其中天然林地30处，人工林地3处。最大的天然林地是省林业厅雁门关林场的土布袋沟林地，面积为4063亩，主要树种为落叶松和桦树两种。

代县草地分六大类型，即山地灌丛草地、灌丛草地、亚高山草地、山地干草原和河漫滩草甸，总面积97.7万亩，主要有草垛山草场、教场梁草场和黑圪旦草场。

矿区范围内以有林地、灌木林、耕地和草地为主，未发现国家保护级别的植物分布。

（2）动物

代县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、狼、狐狸、水貉）、爬行类（蝮蛇、水蛇、麻蜥等）、昆虫等。

据调查，由于人为活动的影响，矿区及周边范围内未见国家重点保护物种分布。

# 2.4 社会环境概况

### 2.4.1 行政区划及人口分布

代县位于山西省东北部，全县辖6镇5乡383个行政村，总人口20.3万人，其中农业人口16.5万人，非农业人口3.8万人。

新高乡位于山西省代县县城以南，东接峪口乡，西界原平市，南依五台县，北临滹沱河，全乡总面积210平方公里，辖41村，5414户，18781人。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿隶属于代县新高乡范围，矿山周围村庄情况见表2-2。

表2-2   矿区周围村庄基本情况列表

| 序号 | 村庄 | 方 位 | 距离（km） | 人口（人） | 土地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青社村 | 南 | 1.0 | 170 | 338 |
| 2 | 魏庄 | 西南 | 2.2 | 130 | 300 |
| 3 | 富家湾 | 东北 | 3.0 | 90 | 200 |
| 4 | 交口 | 南 | 3.5 | 150 | 310 |
| 5 | 洪寺村 | 东南 | 4.0 | 108 | 326 |
| 备注：距村庄的方位与距离为：相对于采矿工业场地的距离。矿界范围内无村庄分布。 |

### 2.4.2 经济概况

代县2014年全年地区生产总值完成58.6亿元，增长12.3%；固定资产投资完成33.6亿元,增长59.6%；社会消费品零售总额完成7.5亿元，增长16.1%；公共财政预算收入完成5.6亿元，增长42.58%；城镇居民人均可支配收入19250元，增长10.8%；农民人均纯收入4098元，增长13.2%。多项经济指标增幅位居全市前列，全县经济社会继续保持平稳较快的发展态势。

### 2.4.3 交通运输

代县交通便利，京原铁路横贯县境东西，过境里程32公里，境内设阳明堡、县城、段村、正下社四个车站。过境干线公路主要有：108国道，过境里程40公里；208国道，过境里程29公里；大运高速横穿雁门关天险在县境内留有出口。

全县通乡公路143条。其中县道4条，共98.92公里；乡道73条，共573.35公里；专用公路2条，共14.82公里，均为四级路；村道137条，共228.74公里，均为四级路。县道中，三级路有53.96公里，四级路有44.96公里；乡道中，三级路有44.06公里，四级路有456.73公里。

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿北侧约15km分布有京原铁路、108国道，矿区西距二广高速约为22km，矿区西侧0.5km处县级公路南北向通过，交通较为便利。矿区距新高乡、代县有公路相通，交通便利。

### 2.4.4 文物古迹、林场等敏感因素

（1）文物古迹

代县现存多处文化遗址和古代建筑，遗址主要有东段景遗址、选仁遗址、上桥庄遗址、广武古城遗址、汉石长城遗址、汉平城县遗址等，古代建筑主要有天台寺、内长城、阿育王塔、雁门关、杨忠武祠、赵杲观、凤凰观等。代县文物古迹分布情况见图2-7。

据调查，评价区内无文物保护目标。

（2）赵杲观国家森林公园

山西省赵杲观国家森林公园（原代县国营滩上林场），地处五台山支脉的天台山，植被茂密，其植被状况基本与五台山基本一致，最高点1951米，最低点1000米，公园面积为46.67km2。公园原为代县国营滩上林场，于1992年由原林业部林造批字（1992）200号文件批准成立，成为国家森林公园。赵杲观国家森林公园地处代县南部偏西，全园均处于新高乡境内，地理坐标为东经112°58′19″~113°02′32″，北纬38°53′49″~38°58′34″之间。森林公园批复面积为46.67km2，林业用地为4374.69 hm2，占总面积的93.7%，非林业用地291.98 hm2。森林长势随山就势，特别是赵杲观附近的针阔混交林，更具特色，主要以油松和桦树混交林为主，其状千姿百态，蔚为壮观，或高入云霄，或匍匐于地，或横空飞跃，或展臂迎客，或钉岩挂柱，或倒挂悬空，且有山桃、山杏、刺梅、照山白、黄栌等植被，形成的森林景观构成了一幅天然的画卷。野生动物种类繁多，出没其间有国家一类保护动物金雕，二类保护`动物豹等20多种，鸟类30多种，药材40余种，其中首推乌头，品质优良，储量颇丰，观中尼僧视为镇观之宝。

森林公园中共有7个行政村，在公园的北部，西边界以河为界，北边界和东边街以山脊线为界，划定青社村和探马石村的部分范围；从公园的中部以南，即从交口自然村其，东边界和西边界都以山脊线为界，整村划进了洪寺村、同盟村、上庄村、张仙堡和龙马村，村界即为公园边界，公园总体呈现两山夹一沟的地形。

调整前山西赵杲观国家森林公园分布图见图2-8，调整前森林公园卫星影像图2-9。

2014年山西省赵杲观国家森林公园进行了范围调整，将公园最北端立地条件差、没有乔木林分布、旅游资源溃乏、环境条件恶劣和管理不便的地块调整出去，面积为236.21hm2，全部为青社村所辖范围；同时将公园西部边界以西，滩上林场林地集中分布的探马石村地块调整进入森林公园管理范围内，面积为269.61 hm2。赵杲观国家森林公园调整后总面积为4700.07 hm2。2014年11月26日国家林业局以林场许准[2014]2155号“关于准予山西赵杲观国家森林公园改变经营范围的行政许可决定”对调整后的森林公园进行了核准。

调整后的赵杲观国家森林公园边界拐点坐标见表2-3。

表2-3 调整后赵杲观国家森林公园边界拐点坐标为

| 点号 | 横坐标 | 纵坐标 | 点号 | 横坐标 | 纵坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 671847 | 4316196 | 21 | 676938 | 4305933 |
| 2 | 672672 | 4316309 | 22 | 676492 | 4306442 |
| 3 | 673308 | 4316624 | 23 | 676738 | 4307461 |
| 4 | 673909 | 4316396 | 24 | 676185 | 4308566 |
| 5 | 674810 | 4316594 | 25 | 675794 | 4308254 |
| 6 | 675877 | 4315792 | 26 | 674896 | 4308600 |
| 7 | 676473 | 4314672 | 27 | 674970 | 4309673 |
| 8 | 677231 | 4314233 | 28 | 675013 | 4310465 |
| 9 | 677883 | 4313378 | 29 | 674243 | 4310927 |
| 10 | 679029 | 4313338 | 30 | 673705 | 4310693 |
| 11 | 679530 | 4312848 | 31 | 673104 | 4311187 |
| 12 | 679810 | 4311889 | 32 | 672643 | 4311651 |
| 13 | 681016 | 4310882 | 33 | 673045 | 4312235 |
| 14 | 680117 | 4309879 | 34 | 673136 | 4312974 |
| 15 | 680415 | 4309112 | 35 | 673311 | 4313690 |
| 16 | 679974 | 4308258 | 36 | 673027 | 4314164 |
| 17 | 679103 | 4307697 | 37 | 672876 | 4314603 |
| 18 | 678852 | 4306260 | 38 | 672710 | 4315027 |
| 19 | 678235 | 4306017 | 39 | 672360 | 4314992 |
| 20 | 677803 | 4306183 | 40 | 672106 | 4315599 |

森林公园调整区域与公园现状关系示意图见图2-10，调整后的森林公园位置示意图件图2-11，本次铁矿矿界与森林公园位置示意图件图2-12。

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，行政隶属代县新高乡管辖。据调整后森林公园分布图可知代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿不在赵杲观国家森林公园范围内，矿界南距森林公园约400m。

本矿矿界距调整后的赵杲观国家森林公园边界约为400m。本项目采矿区与森林公园最近距离为400m，主生产区工业场地与森林公园边界最近距离约为550m，风井场地与森林公园边界最近距离为450m，办公生活区与森林公园边界最近距离为200m，废石沟与森林公园边界最近距离为300m。

# 2.5 环境功能区划

（1）环境空气质量功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类的规定：本区域环境空气质量功能划为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准。

（2）地表水环境质量功能区

本次铁矿开采项目位于代县新高乡青社村北侧，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）的要求，评价区地表水域主要为海河流域的滹沱河，为季节性河流，水环境功能为工业用水保护，水质要求是Ⅳ类。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水环境质量功能区

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水的分类要求：地下水应执行Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区

本工程位于代县山区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，此区域属居住、工业的混杂区，属于GB3096-2008规定的2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，道路沿线执行4a类标准。

# 2.6 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年4月26日-5月2日对评价区域范围内三个监测点位青社村、工业场地、交口村的四项指标TSP、PM10、SO2 和NO2进行了环境空气现状监测，由监测结果可知评价区未受到TSP、PM10、SO2和NO2的污染。评价区环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿采矿工业场地废水去向为沿地势低凹处流动汇入西侧中解河，最终向西北进入滹沱河。

在中解河的3个地表水现状监测断面上，各项污染物浓度均未出现超标情况，所有污染物浓度全部达标，说明区域地表水环境较好。

（3）地下水环境质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年5月6日-8日对评价区域内白峪里、青社、交口泉水1、交口泉水2、口子村水井等5个地下水监测点位17项指标pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群的监测评价知：各项水质指标均不超标，说明评价区地下水水质良好。

（4）声环境质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年4月27日对1#办公生活区、2#主生产区、3#风机房、4#青社村、5#交口的监测知：各厂界噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。项目所在区域声环境质量良好。

第三章  工程分析

根据山西省非煤矿山资源整合有偿使用工作领导组办公室文件（晋非煤整合办核[2008]11号文）“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山。

2011年8月山西省国土资源厅对代县鑫旺矿业有限公司的矿区范围划定申请进行了批复（晋非煤采划字[2011]0038号），矿区范围由5各拐点圈定，开采标高1600m -1200m，面积1.03km2，地质储量为1139.26万吨。

项目开发利用方案中规划了开采矿区内保有铁矿资源，确定该矿生产规模为60万吨/年，服务年限为31.20年。

本次项目地理位置示意图见图3-1。

# 3.1 原有工程概况和工程分析

### 3.1.1 原有工程基本概况

#### 3.1.1.1 本矿基本概况

在2004年前未拿到采矿许可证时，代县计划委员会以代政计发(2002)21号文对新建兴华铁矿进行了批复，企业依据批复确定矿山设计能力为15万吨/年，2003年6月委托忻州市环境保护研究所编制了《代县兴华铁矿新建项目环境影响报告书》，忻州市环境保护局于2003年10月9日以【2003】忻环开字第54号对原兴华铁矿环境影响报告书进行了批复，但未进行生产。

代县兴华铁矿于2004年1月由山西省国土资源厅首次颁发了采矿许可证，后经几次换发采矿许可证，现采矿证号为C1400002009122130048945，采矿权人：代县兴旺矿业有限公司；矿山名称：代县兴旺矿业有限公司兴华铁矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿；开采方式：露天开采；生产规模：8.00万吨/年；矿区面积：1.0355km2，自2009年12月至2011年12月；开采标高：1600—1380m。矿区地理坐标为东经112°58′56—113°00′07″，北纬38°57′57″—38°58′31″，矿区中心点坐标X=4315774，Y=38412590。兴华铁矿自建矿以来，实际生产过程该矿采用露天、地下开采两种方式进行生产，直到2008年由于山西省非煤矿山资源整合停产。生产规模由原来15万吨/年变更为8万吨/年，未进行环境影响评价。

原采矿证批准本矿为露天开采，经矿方介绍本矿由于矿体埋藏较深，露天开采经济不合理，过去仅露天开采一部分，大部分为平硐地下开采。原有工程共产生两个露天采场、10个平硐，目前10个平硐均废弃。露天采场及平硐主要分布于12—20线和24—28线间，开采向斜北翼的Fe2、Fe5、Fe6号矿体。原有井巷工程均位于矿体上盘塌陷区范围之内，本次整合工程不予采用必需予以封闭或充填。

原矿区范围各拐点坐标及开采标高见表3-1。

表3-1   原矿各拐点坐标

| 点号 | 北京54坐标系 |
| --- | --- |
|  | 经纬度 | 3度带坐标 | 6度带坐标 |
| 1 | 112°58′56″ 38°58′14″ | X:4315800 Y:38411800 | X:4317177 Y:19671800 |
| 2 | 112°59′55″ 38°58′31″ | X:4316320 Y:38413220 | X:4317743 Y:19673202 |
| 3 | 113°00′07″ 38°58′13″ | X:4315768 Y:38413480 | X:4317200 Y:19673480 |
| 4 | 112°59′44″ 38°58′03″ | X:4315460 Y:38412955 | X:4316875 Y:19672965 |
| 5 | 112°58′56″ 38°57′57″ | X:4315265 Y:38411800 | X:4316642 Y:19671817 |
| 开采标高：1380—1600m |

#### 3.1.1.2 本矿现有工程环保手续履行情况

（1）—2003年

在2004年前未拿到采矿许可证时，代县计划委员会以代政计发(2002)21号文对新建兴华铁矿进行了批复，企业依据批复确定矿山设计能力为15万吨/年，2003年6月委托忻州市环境保护研究所编制了《代县兴华铁矿新建项目环境影响报告书》，忻州市环境保护局于2003年10月9日以[2003]忻环开字第54号对原兴华铁矿环境影响报告书进行了批复，但未进行生产。

（2）2003年—今

代县兴华铁矿于2004年1月由山西省国土资源厅首次颁发了采矿许可证，确定露天开采；生产规模8.00万吨/年。兴华铁矿自建矿以来，实际生产过程该矿采用露天、地下开采两种方式进行生产，直到2008年由于山西省非煤矿山资源整合停产。生产规模变更为8万吨/年后未进行环境影响评价工作。

（5）现有工程开采情况及历年产量介绍

现有工程开采情况：

兴华铁矿现有工程前期采用露天开采，后期采用浅孔留矿法的地下开采工艺。现有工程共形成了两个露天采场，采场面积为2.4hm2，分布于12—20线和24—28线间，自西向东各露天采场标高分别为1480m、1380m。地下开采共建设了十个平硐，主要开采向斜北翼（倒转翼）的Fe2、Fe5、Fe6号矿体，开采标高1355—1620m。原有露天采场为进行治理，废弃井筒未全部按照要求封闭。

现有工程矿区中部分布临时食宿；生产工人就近生活于开拓矿体平硐附近生活区内；部分开采区附近，设有临时宿舍。矿区西南侧进矿道路口建设有磅房、值班室等。该矿办公生活区分布于矿界外西南侧路边。

根据《资源储量核实报告》兴华铁矿自正式开采至2007年12月31日，共消耗资源储量126.39万t，其中Fe2号矿体采空区投影面积为5013m2，消耗资源储量9.94万t；Fe3号矿体采空区投影面积为957m2，消耗资源储量2.39万t；Fe4号矿体采空区投影面积为426m2，消耗资源储量0.59万t；Fe5号矿体采空区投影面积为19627m2，消耗资源储量81.75万t；Fe6号矿体采空区投影面积为8297m2，消耗资源储量31.72万t。

历年产量介绍：

企业自生产以来，历年产量见下表：

| 生产时间 | 产量（万t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 30 | 企业历年生产方式属于：根据当年铁矿市场价格进行无序生产。 |
| 2002 | 30 |  |
| 2003 | 30 |  |
| 2004 | 15 |  |
| 2005 | 8 |  |
| 2006 | 8 |  |
| 2007 | 8 |  |

### 3.1.2 生产工艺介绍

#### 3.1.2.1 原兴华铁矿生产工艺

（1）开采工艺及设备

该铁矿原前期采用露天开采，后期采用浅孔留矿法的地下开采工艺。

露天矿生产首先是岩土剥离，打眼放炮、出矿、汽车装载，将矿石直接当地销售。矿区范围内形成两个露天采场，分布于12—20线和24—28线间，主要开采向斜北翼（倒转翼）的Fe2、Fe5、Fe6号矿体，开采标高1355—1620m；原有工程后期建设了10个平硐对铁矿进行地下开采。

露天开采具体工艺流程和排污流程如图3-2。

图3-2  原兴华铁矿露天开采工艺及排污流程图

兴华铁矿原有工程开采设备情况见下表：

表3-3 原兴华铁矿设备清单

| 序号 | 设备 | 规格型号 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | ET24型 | 24台 |
| 2 | 空压机 | 3m3移动式 | 8台 |
| 3 | 装载机 | 轮式5吨 | 5台 |
| 4 | 运矿汽车 | 10吨/辆 | 8辆 |
| 5 | 风机 | 轴流式风机 | 2台 |
| 6 | 水泵 | - | 6台 |
| 7 | 热水锅炉 | 0.2t/h | 1台 |

### 3.1.3 矿山开拓现状

#### 3.1.3.1 原代县鑫旺兴华铁矿矿山开拓现状

原代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿生产规模为8.00万吨/年，开采矿体Fe2、Fe5、Fe6，采用露天及地下开采方式，开采现状如下：

（1）开采区域

该矿原主要开采向斜北翼（倒转翼）的Fe2、Fe5、Fe6号矿体。

Fe2矿体位于12-24线之间，位于Fe1上部；原全部采用平硐开采，矿体西南侧分布有两个平硐；Fe5矿体位于12-40线之间，位于Fe4上部。Fe4矿体中部分布有两个平硐；Fe6矿体位于12-32线之间，位于Fe5上部。开采标高1355—1620m。Fe4、Fe5矿体采用露天和地下方式进行矿石开采。

该矿矿区东部现有两个露天采场，

（2）资源消耗量

根据《资源储量核实报告》兴华铁矿自正式开采至2007年12月31日，共消耗资源储量126.39万t（包括1600-1200m之间125.04万t），其中Fe2号矿体采空区投影面积为5013m2，消耗资源储量9.94万t；Fe3号矿体采空区投影面积为957m2，消耗资源储量2.39万t；Fe4号矿体采空区投影面积为426m2，消耗资源储量0.59万t；Fe5号矿体采空区投影面积为19627m2，消耗资源储量81.75万t；Fe6号矿体采空区投影面积为8297m2，消耗资源储量31.72万t。

（3）关于新增标高矿体开拓现状

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿原矿开采标高为1600-1380m，新增标高1200-1380m。新增标高查明资源储量为2369.61万t，保有储量为1360.36万t，消耗资源储量9.14万t。

各矿体开采现状统计见表3-3。

表3-3   原兴华铁矿开拓情况表

| 矿区名称及批采标高（m） | 矿体号 | 估算标高（m） | 资源储量（万吨） | mFe平均品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累计查明资源储量 | 消耗资源储量 |  |
| 整合划界范围内1600-1200 | 原矿区 | Fe1 | 1380-1600 | 91.82 | 0 | 24.86 |
|  |  | Fe2 |  | 112.48 | 9.94 | 23.03 |
|  |  | Fe3 |  | 10.02 | 0 | 21.79 |
|  |  | Fe4 |  | 13.9 | 0 | 20.01 |
|  |  | Fe5 |  | 456.4 | 74.8 | 24.33 |
|  |  | Fe6 |  | 293.41 | 31.16 | 19.38 |
|  |  | Fe7 |  | 22.08 | 0 | 20.62 |
|  |  | 小计 |  | 1000.11 | 115.9 | 22.64 |
|  | 新增标高 | Fe1 | 1200-1380 | 156.29 | 0 | 24.71 |
|  |  | Fe2 |  | 40.2 | 0 | 21.64 |
|  |  | Fe3 |  | 58.4 | 2.39 | 19.14 |
|  |  | Fe4 |  | 127.01 | 0.59 | 21.3 |
|  |  | Fe5 |  | 566.05 | 6.16 | 24.18 |
|  |  | Fe6 |  | 384.08 | 0 | 19.95 |
|  |  | Fe7 |  | 37.47 | 0 | 20.62 |
|  |  | 小计 |  | 1369.5 | 9.14 | 22.42 |
|  | 界内合计 | 1200-1600 | 2369.61 | 125.04 | 22.49 |

### 3.1.4 主辅、公用工程情况

原有工程主辅、公用工程现状建设情况见表3-6。

表3-6  兴华铁矿现有工程项目组成表

| 工程类别 | 原有工程建设情况 | 本次资源整合工程进展情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 原兴华铁矿 |  |
| 主体 工程 | 开拓系统 | 开采矿体Fe2、Fe5、Fe6，工程露天及地下开采已结束，共形成露天采场2处，10个废弃平硐。开采标高为1380-1600m。 | 原有废弃井筒未全部按照要求封闭。本次资源整合工程需要按照《开发利用方案》开拓建设11个平硐。现未建设。 |
|  | 排渣系统 | 开采废石一部分用于铺路等，一部分就近堆放于矿区道路两侧，沿矿区道路两侧随处可见废石，并形成固定渣场2处 | 未进行废石治理 |
|  | 露天采场 | 露天采场位于矿区中东部，采场面积为2.4hm2，周围和场地底部为裸露的石质边坡，无任何恢复、绿化措施。 | 保持原状，未进行绿化恢复工作 |
| 辅助工程 | 工业场地 | 矿区中部分布临时食宿；生产工人就近生活于开拓矿体平硐附近生活区内；部分开采区附近，设有临时宿舍。矿区西南侧进矿道路口建设有磅房、值班室等。 | 重新统一建设办公生活区，原有简易生活办公设施拆除，场地覆土绿化，进行生态恢复。 |
|  | 办公生活区 | 在矿界外西南侧路边 现分布有该矿办公生活区 | 本次整合工程将利用现有办公生活区进行扩建 |
|  | 炸药库 | 位于原矿界西北侧，主要包括炸药库、炸药库值班室。 | 利用原有炸药库 |
| 公 用 工 程 | 供 水 | 矿区生活用水通过汽车运输，来自口子村深水井。职工饮水采用电热水器。 | 保持原状 |
|  | 供 电 | 矿山供电线路引自矿区北侧6.0km的新高乡35KV变电站。供电线路已建设多年，原有施工区域植被恢复良好。 | 利用原有供电线路， 增加供电设施。 |
|  | 供 热 | 生产工业场地、职工临时宿舍未建集中供热；职工采暖使用民用炉及电暖气，食堂使用液化气，职工日常饮用水利用电热水器。 现有办公生活区建设有一台0.2t/h的燃煤热水锅炉。 | 本次项目不建设锅炉， 职工采暖使用电暖器。 生活区现有锅炉进行拆除。 |
| 地面 运输 | 矿山运输 | 原有道路包括场内运输、爆破材料库道路、露天采场道路。道路均为土石路面。物料运输产尘量较大。 | 保持整合前原状 |
|  | 外运道路 | 利用村村通道路，水泥路面 | 保持整合前原状 |

### 3.1.5 原有工程污染物排放与治理情况

#### 3.1.5.1 原代县兴华铁矿污染物排放与治理情况

原代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿原有矿山工程未进行过环境影响评价工作。本次环评为了了解该矿原生产期的产排污状况、生态保护及治理措施情况，评价在现场勘查的基础上，给出该矿山原污染物排放与治理情况如下：

（1）大气污染物

① 露天采场粉尘：露天采场会产生粉尘；

② 原矿堆场粉尘：露天开采的原矿石在堆存过程中会产粉尘；

③矿石装卸：原矿出井以及运到原矿堆场在装卸过程中会产生粉尘。

④爆破：工程爆破产生炮烟，主要污染物为CO2、N2及少量的NOX和SO2；

⑤汽车尾气：原矿销售汽车运输过程会产生汽车尾气，CO、HC、NOX和颗粒；

⑥运输扬尘：原矿外售运输过程中会产生扬尘，工程现状为土石路面，产尘较大；

⑦供热排污：各职工临时生活区供热采用民用炉（0.2t/h的燃煤热水锅炉）供热，排放烟尘、SO2。

（2）水污染物

原有工程在开采过程中没有生产废水外排，只有工人平时的生活污水，矿山区职工约40人，厕所为旱厕，用水工段主要是职工平时生活洗漱所用，产生于各分布零散的临时宿舍、办公区，生活污水排放量约为1.4m3/d，用水时段分散，排水不集中，产生的生活污水都随地泼洒。

（3）固废排放

原有工程固体废物主要有开采废石、民用燃煤炉渣和工人生活垃圾。原兴华铁矿开采废石产生量约为8000t/a。产生的这些废石中部分用于铺路，其余部分就近堆置于矿区道路山坡两侧，道路两侧随处可见废石，并形成固定的废石堆两处。

原有兴华铁矿废石堆情况见表3-7。

表3-7 原兴华铁矿废石堆情况表

| 堆场序号 | 堆场位置 | 最长（m） | 最宽（m） | 形状 | 堆场面积（m2） | 废石量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 | 废石堆1 | Fe5矿体西南侧，进场道路旁 | 200 | 60 | 不规则 | 12000 | 22000 |
|  | 废石堆2 | Fe2矿体北侧山坡 | 100 | 80 | 不规则 | 8000 | 12000 |

生活环节产生燃煤灰渣约1.5t/a，基本用于矿山道路平整等之用，无外排；生活垃圾产生量约6.6t/a，随意倾倒。

（4）噪声

矿石开采：原有工程主要污染源有风机、泵类、装载机及运输汽车交通噪声和爆破产噪等。

（5）生态环境

① 工业场地地面裸露，矿石与部分未及时处理的废石场地无防尘设施，工业场地明显零乱、景观较差。

②原有工程矿区未出现地表塌陷等地质灾害。

③矿区前期的露天开采、矿山道路开拓、车辆运输、废石排放等对矿山区生态环境形成了较大的影响，包括：

a. 露天开采区开采已开采完毕，岩石裸露、破碎，目前整个矿山区的生态恢复尚未实施；

b. 矿山道路开拓对原有山体形成明显的切割面，水土流失加重，现状边坡均未采取防护和恢复措施，未设置导流渠；

c. 矿区建设区原有植被全部破坏，道路两侧废石堆放，生态环境较差，边坡等未采取合理恢复措施，完全未实施绿化措施；

（6）原有废石堆存情况

根据评价组现场踏勘兴华铁矿原有开采过程中已经形成了两个废石堆场，一处位于矿区中西部的现有进场道路两侧（Fe5矿体西南侧），堆场面积为12000m2，堆高约为5m，堆存量约为22000m3；另一处位于矿区中北部的山坡上（Fe2矿体北侧），堆场面积为8000m2，堆高约为5m，堆存量约为12000m3。

现在废石堆场随意倾倒，原有植被分布完全破坏，废石堆未进行任何的覆土绿化等其他生态恢复措施。山坡两侧废石随意倾倒，容易造成泥石流灾害。

评价在原有工程生态恢复措施中对废石堆场提出了生态恢复措施，并要求列入本次项目环保竣工验收中。

原代县兴华铁矿各环节污染物排放情况和生态破坏状况汇总见表3-8。

表3-8   原代县兴华铁矿各环节污染物排放情况和生态破坏状况汇总表

| 影响分类 | 污染源 | 影响特征 | 污染物及排放量 | 现状治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 露天采场 | 无组织排放 | 粉尘：24.5 t/a | 洒水抑尘 |
|  | 原矿堆场 | 无组织排放 | 粉尘：3.93t/a | 无 |
|  | 矿石装卸 | 无组织排放 | 粉尘：14.33 t/a | 无 |
|  | 爆破烟尘 | 无组织排放 | CO2、N2及少量的NOX和SO2 | 无 |
|  | 汽车尾气 | 无组织排放 | CO、HC、NOX和颗粒物，少量 | 无 |
|  | 运输扬尘 | 无组织排放 | 粉尘：19.50t/a | 道路洒水抑尘 |
|  | 锅炉 | 有组织排放 | 烟尘：0.64t/a；SO2：0.256t/a | 无 |
| 水污染 | 生活污水 |  | 排放量1.4m3/d | 都随地泼洒，排水分散，自然蒸发，形不成废水流量 |
| 固体废物 | 开 采 | 废 石 | 8000t/a | 一部分用于道路铺设，一部分堆放于矿区道路两侧，并形成固定废石堆场2处 |
|  | 采 暖 | 灰 渣 | 约1.5t/a | 用于矿山道路平整 |
|  | 生 活 | 垃 圾 | 6.6t/a | 随意倾倒 |
| 噪 声 | 矿区 | 风 机 | 机 械 | ~90dB（A） | 设减振基础 |
|  |  | 泵 类 | 机 械 | ~70dB（A） | 设减振基础 |
|  |  | 装载、运输 | 机 械 | ~90dB（A） | 无 |
|  |  | 爆 破 | 气 动 | ~95dB（A） | 无 |
| 生态环境 | 露天开采 | 生态影响 | 植被破坏、水土流失严重、地表景观变化 | 基本未采取生态恢复措施， |
|  | 道路开拓 |  |  |  |
|  | 工业场地、办公生活区 |  |  |  |

### 3.1.6 原有工程对环境的回顾性影响分析

通过对原兴华铁矿生产工艺、污染环节、污染物治理措施的分析可知，原有铁矿在污染环节、污染物治理措施方面具有共性，其对环境的影响也是相同的：

（1）原有工程对大气环境的回顾性影响分析

原兴华铁矿原矿堆场均为露天，无防护设施，厂区未绿化及硬化，运营期对大气环境的影响较严重。

（2）原有工程对地表水环境的回顾性影响分析

原铁矿办公区、生活区内生活污水直接泼洒，自然蒸发，由于水量都较小，不能汇入地表水体中，对地表水体没有产生影响。

（3）原有工程对声环境的回顾性影响分析

原铁矿工业场地内噪声防治措施不完善，大部分设备为露天设置，对区域声环境的影响较大，但距周围村庄相对较远，经距离衰减后，没有产生噪声扰民现象。

（4）原有工程对地下水环境的回顾性影响分析

原铁矿采用地下开采方式，对地下水产生影响。

（5）原有工程对生态环境的回顾性影响分析

原有铁矿前期采用露天开采，后期采用地下开采的方式，对生态环境的影响较大，采矿区开采范围内地表裸露，废石沿途堆放，道路扬尘较大、生态环境相对较差，水土流失较重。

### 3.1.7 原有工程主要环境问题、现状及整治要求

（1）主要环境问题

通过对原有工程各产污环节及污染防治措施的调查分析可知，原有工程在污染治理、生态保护方面欠缺较多，现将原有工程存在的主要环境问题汇总如表3-11所示。

原有的兴华铁矿由于资金、管理、意识等各种原因，污染物治理措施严重不足，矿山在污染治理方面存在的问题突出表现在矿山开采导致生态环境影响明显，必须进行必要的生态恢复治理改造。

现有工程主要环境问题：

①原有露天开采共形成了两个露天采场，占地面积为2.4hm2。现在采场植被遭到破坏，废石随意堆存；

②现有工程形成了两个废石堆场，未实施清理和植被恢复。并且在矿区道路两侧零星分布有少量的废石；

③现有道路起尘量较大，植被破坏较为严重；

④现有职工生活垃圾就地倾倒，在现有硐口生活区均有生活垃圾零星分布；

⑤原有工程存在无序开采，矿山植被破坏严重。

⑥现有办公生活区锅炉不满足环保要求，应进行拆除。

（2）现状

目前，经现场踏勘，自2008年至2012年，因资源整合要求，兴华铁矿一直停产，未进行矿石生产。

（3）整治要求

对原有工程的整治重点是通过“以新带老”解决原矿山铁矿开采、道路开拓、废石堆存对生态的影响，进行生态恢复与治理，对资源整合工程运营中的产尘环节、废水排放环节、固体废物堆放环节进行重点治理，严格矿山资源整合工程的污染治理工作。

评价要求办公生活区现有的燃煤热水锅炉应在在本次整合工程结束前必须拆除，并纳入本矿竣工环境保护验收。

表3-11   原有工程存在环境问题及以新带老措施汇总

| 序号 | 产污环节 | 原兴华铁矿存在的环境问题 | 整治要求、“以新带老”措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 露天采场 | 共形成了两个露天采场，占地面积为2.4hm2，企业进行局部洒水抑尘，污染没有得到彻底治理，生态环境破坏严重。 | 按照项目水土保持方案要求对露天采场覆土绿化，进行生态恢复。 |
| 2 |  | 原矿堆场 | 没有采取措施，粉尘污染严重 | 四周建设挡风抑尘网 |
| 3 |  | 爆破烟尘 | 没有措施，全靠自然消散 | 加强通风 |
| 5 |  | 运输扬尘 | 全部路面为土石路面，运输产尘严重 | 对现有路面进行硬化，定时洒水抑尘 |
| 6 |  | 锅炉 | 不符合环保要求，应在在本次整合工程结束前必须拆除，并纳入本矿竣工环境保护验收。 | 职工生活采暖全部使用电暖气，食堂使用液化气 |
| 7 |  | 固废堆场 | 未对固废场进治理，随意堆存 | 按照环评要求对废石场进行合理处置，废石用于原废弃井筒封堵。场地覆土绿化 |
| 8 | 废水 | 生活污水 | 无废水收集、处理装置，随地抛洒，自然蒸发 | 建设污水处理设施，污水处理后综合利用。 |
| 9 | 噪声 | 矿山区 | 各产噪设备均采取的是设减振基础，除此之外，没有其它任何措施，区域噪声影响较大 | 按照环评要求配套完善噪声治理措施 |
| 10 | 固废 | 废 石 | 堆存方式不合理，排渣随意性大，形成固定废石堆场2处，也未实施清理和恢复措施 | 对废石场进行合理处置，废石用于原废弃井筒封堵。场地覆土绿化 |
| 11 |  | 生活垃圾 | 就近山沟弃置，不符合环保要求 | 交由当地环卫部门统一集中处理 |
| 12 | 生态 | 露天采区 | 露天采区地表破坏严重，植被全部破坏，水土流失严重，未实施生态恢复 | 按照项目水土保持方案要求对露天采场覆土绿化 |
| 13 |  | 废弃平硐 | 废弃的平硐部分未按照要求进行封闭，废弃场地未进行覆土绿化 | 废弃平硐按照要求进行封闭 |
| 14 |  | 矿山区 | 道路等对山体切割严重，无边坡防护，无排水渠道，地表裸露严重，水土流失加剧，无绿化，没有发现地表塌陷与地表裂缝 | 按照要求建设场地浆砌石排水沟，清运自然沟道。 |
| 15 |  | 原工业场地 | 未实施绿化等生态恢复措施，生态环境较差 | 对拟关闭的原井筒场地进行平整后，应覆土0.5m，同期进行绿化规划，生态恢复。 |

### 3.1.8 原有工程污染物排放汇总

通过对资源整合前兴华铁矿各产污环节及污染防治措施的调查知，原有铁矿在污染治理方面环保治理措施欠缺，根据原有工程生产情况估算原有工程的各污染物排放量汇总见表3-12。

表3-12  原有工程的各类污染物排放量汇总表            单位：t/a

| 污染物 | 原代县兴华铁矿（t/a） |
| --- | --- |
| 大气污染物 | 烟尘 | 0.64 |
|  | 粉尘 | 42.76 |
|  | SO2 | 0.256 |
| 水污染物 | CODcr | 0.13 |
|  | 氨氮 | 0.007 |
| 固体废物 | 废石 | 8000 |
|  | 炉渣 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 | 6.60 |

### 3.1.9 原有工程生态恢复方案

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源整合工程将按照要求封闭原有全部井筒，对原有露天采场按照要求进行生态恢复，原有矿区内临时生活办公、生产设施场地进行拆除后覆土绿化。本次整合工程11个平硐全部新建，重新建设生产工业场地和风井场地，办公生活区利用矿区外现有的场地进行扩建。

根据评价组现场踏勘，该矿区内现有平硐十个，露天采场两个，矿区内零散分布着简易生活设施和生产设施。因此，本工程应对原有平硐进行封闭并拆除相关生产设施，对废弃的露天采场进行生态恢复。环评提出以下措施：

3.1.9.1封闭井筒、设施拆除和场地整治

将原兴华铁矿十个平硐全部按照要求进行封闭。将封闭井筒配套场地内的简易平房及其它生产设施拆除，对场地进行平整，同时合理控制土方量。工业场地各类边坡，除尽可能采取措施恢复植被外，根据边坡稳定程度及对周围的影响，采取相应的工程措施进行防护。坡面防护根据坡度不同而采用石砌护坡或植被护坡。

对于生产系统场地和储矿场，拆除其所有地面设施，清除地面垃圾，剥离表土污染土层，剥离深度约10～20cm，然后覆土、平整场地。结合生产系统场地和储矿场周围环境特征和现有绿地较少的特点，对生产系统场地恢复为灌木林地和林地，选取柠条、紫花苜蓿、披碱草和松柏等。

废弃地再利用治理期按1年计。

3.1.9.2现有露天采坑生态恢复

①对于已形成的潜在不稳定边坡要随时注意观察，加强地面排水、防治陡坎顶、底积水，发现问题及时处理。由采矿形成的不稳定斜坡，及时清除上部危岩，加强观察，防止边坡失稳；

②采矿边坡要严格留足坡角和坡高，加强地面排水，设置动态边坡观察点，由专人进行观察，发现问题及时上报和处理；采矿场主要道路两旁以及山体等不稳定的区域，采取护坡工程治理。

③清除矿山现有临时堆放的废石，对露天采空区废石进行清运，清除潜在的泥石流物源；

④结合边坡物理治理工程的手段积极创造土壤条件，种植耐旱植物，具体实施过程中根据当地条件，宜灌则灌，宜草则草，灌草先行，乔灌草合理配置，使群落具有成层结构，达到立体型生态系统的综合效益，使恢复后的区域绿化覆盖率达到现状水平。

⑤土地复垦和植被修复治理。采坑因为没有可以供植物生长的土壤，只有用取土场的土壤异地填埋，在斜坡基部堆积成土壤，堆土厚度必须达到100cm以上才能造林。矿区进行阶梯式土地复垦，并要求每个台阶都进行绿化，做到乔灌结合、立体绿化。

3.1.9.3硬化和绿化工程

对拟利用现有办公生活区进行硬化、绿化，后作为本次整合工程的办公生活工业场地。

现有工程形成的道路进行覆土植被恢复，清理现有道路两侧废石。

3.1.9.4复垦工程

对拟关闭的场地（原十个平硐配套的生产场地）进行平整后，应覆土0.5m，同期进行绿化规划，开展植树造林。

树种选择：根据铁矿所处区域的自然环境特点，结合树种的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。乔木可选杨树、刺槐、榆树等；灌木可选择柠条、沙棘、黄刺玫等，草本可选沙打旺、草木樨等。

造林：阳坡造林树种选杨树、柠条；杨树株距1m，柠条株距0.6m，行距0.8m。阴坡造林树种选槐树，株距1m，行距0.8m。为了保证绿化和树木成活率，要定时浇水。

评价要求各项生态恢复治理工程可同时进行，治理工作在本次整合工程投产前必须完成，并纳入本矿竣工环境保护验收。

3.1.9.5现有道路生态恢复

对整合后不利用的现有道路进行生态恢复，覆土后绿化。先进行土地整治，对现有废石路面进行覆土，选择当地适宜的的抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。乔木可选杨树、刺槐、榆树等；灌木可选择柠条、沙棘、黄刺玫等，草本可选沙打旺、草木樨等。

3.1.9.6现有废石处理

根据现场探勘，原兴华铁矿废石随意倾倒，排渣随意性大，形成固定废石堆场2处，也未实施清理和恢复措施。废石沿坡破坏了山坡原有植被，容易造成泥石流灾害。

评价要求：利用现有探矿废石进行整合后工业场地平整和道路的铺垫，对新建的工业场地进行平整。

对矿区中西部的现有进场道路两侧（Fe5矿体西南侧）沿坡倾倒的废石进行覆土并绿化，覆土来源为项目探马石村附近的取土场。在原废石堆平台坡脚设置挡渣墙拦挡，挡墙以上外侧坡比1:1.9，浆砌石护坡，厚0.3m；两侧布设浆砌石急流槽，底部布设排水沟，水流出口接下游沟道；平台顶部由外向内保持2%的坡度，顶面汇水经两侧急流槽排出。根据废石倾倒的山坡自然环境特点，结合树种的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。

矿区中北部的山坡上（Fe2矿体北侧）的废石堆场，由于地势分布特点覆土绿化工程难度较大，评价要求现有废石运至本项目拟选的紧邻矿界南侧废石沟进行堆存，废石废石场下游修建拦渣坝，必须选择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工，拦渣坝建成后须经安全验收后才能投入使用。为减小废石扬尘污染影响，在沟口设置绿化林隔离带，树种应选择当地适宜生长的植物，废石堆满后要复垦，恢复植被，初期种灌木等，土质稳定后植树造林，保持与周围植被一体化。废石场内修筑排水涵洞，排水涵洞长度应能够满足废石排放要求，避免废石遮挡排水涵洞口，设计排水涵洞净断面应能满足排洪要求；坡面布设截水沟，截水沟从坡顶到坡底修建，并且具有防渗功能，截水沟横断面应能满足排水要求；截洪沟下游设置消力池。

对原有工程的整治重点是通过“以新带老”解决原矿山地下开采、道路开拓、废石堆存对生态的影响，进行生态恢复与治理，对资源整合工程运营中的产尘环节、废水排放环节、固体废物堆放环节进行重点治理，严格矿山资源整合工程的污染治理工作。对原兴华铁矿两处废石堆运至本次环评拟选的废石场，废石沟内废石进行压实处理，并根据当地区域植被情况对其附近生态进行恢复；对资源整合工程运营中的产尘环节、废水排放环节、固体废物堆放环节进行重点治理，严格矿山资源整合工程的污染治理工作。以上措施在资源整合项目投产前完成，并与本工程一同验收，与施工期同步。

本次治理工程在本次整合工程结束前必须完成，并纳入本矿竣工环境保护验收。

# 3.2 整合工程概况与工程分析

### 3.2.1 工程概况

（1）项目名称：

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合

（2）建设单位：

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿

（3）法人代表：

胡伟科

（4）建设性质：

改扩建（资源整合）

（5）建设地点：

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，采矿工业广场位于新高乡青社村北约1km处，行政隶属代县新高乡管辖。矿区地理坐标为东径112°58′56″—113°00′07″，北纬38°57′57″—38°58′31″，矿区面积为1.0355km2。

（6）工程规模：

矿山设计生产规模60万t/a。

（7）产品方案：

铁矿石mFe平均品位22.49%，为酸性磁铁矿，确定产品方案为销售铁矿石。

（8）矿区面积及服务年限：

矿区面积为1.0355km2，服务年限31.20年。

（9）开采方式：

开发利用方案确定采用地下开采方式。

（10）开采对象：

矿区内的Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，设计开采标高为1600～1200m。

（11）工作制度：

年工作330天，每天三班制，每班8小时。

（12）劳动定员：

矿山劳动定员60人。其中管理人员10人，生产人员40人，辅助人员10人。

（13）工程投资：

工程总投资4500万元，全部由企业自筹。

资源整合后的项目基本情况见表3-13。

表3-13  资源整合项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合 |
| 2 | 建设性质 | 改扩建（资源整合） |
| 3 | 生产规模 | 60万t/a |
| 4 | 井田面积 | 面积1.0355km2 |
| 5 | 开采方式 | 地下开采 |
| 6 | 开采对象 | Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，批准开采标高为1200~1600m |
| 7 | 开采方法 | 浅孔留矿法/阶段矿房法/房柱采矿法 |
| 8 | 服务年限 | 31.20a |
| 9 | 工作制度 | 年工作日330天，每天三班制，每班8小时 |
| 10 | 劳动定员 | 60人 |
| 11 | 投资总额 | 总投资额为4500万元 |

### 3.2.2 工程主要内容

本次项目主要工程内容及与原有工程的衔接关系见表3-14。

表3-14a  本次项目主要设备表

| 序号 | 设备 | 规格型号 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲运机 | ACY-2C | 10台 |
| 2 | 轴流式节能风机 | K系列 | 2台 |
| 3 | 向上凿岩机 | 01-45 | 32台 |
| 4 | 全面凿岩机 | 7655 |  |
| 5 | 凿岩机 | YG-80 |  |
| 6 | 局扇 | JK系列 | 8台 |

表3-14b　　采矿方法主要材料单位消耗表

| 序号 | 名称 | 采矿方法 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浅孔留矿法 | 总耗 | 房柱法 | 总耗 |
| 1 | 炸药 | 4.80 kg/t | 2880t | 3.84 kg/t | 2304 |
| 2 | 非电雷管 | 4.00发/t | 240万发 | 4.00发/t | 240万发 |
| 3 | 导爆管 | 1.44 m/t | 86.4万m | 1.44 m/t | 86.4万m |
| 4 | 木材 | 0.01 m3/t | 6000 m3 | 0.01 m3/t | 6000 m3 |
| 5 | 机油 | 0.04 kg/t | 24t | 0.04 kg/t | 24t |

表3-14c  本项目主要工程内容组成表

| 工程设计建设内容 | 工程建设特征 | 工程进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 平硐系统 | 阶段平硐系统，按照40m高度进行阶段划分，布置十一个水平。 其中1480m及其以上的中段可采用一侧平硐运输，一侧平硐回风的方式；1480m以下的中段，将上一阶段的运输平巷作为下一阶段开采时的回风平巷。 | 未建设 |
|  | 运输系统 | 主井提升 | 各平硐采用ACY-2C铲运机出矿，井巷净断面3.6×3.0m，井筒一侧留1.2m的人行道。 | 未建设 |
|  |  | 回风系统 | 回风平硐井筒净断面2.0×2.0m，井口安装K系列节能风机。新鲜空气由各平硐进入各运输巷道，污浊空气从上部回风平硐排出地表。 | 未建设 |
|  | 依托工程 | 本项目主体工程全部新建，对现有工程不进行利用。 原有开采设备空压机，运输设备装载机、运输车辆全部利用，其余生产设备不利用。 |  |
| 辅助 工程 | 办公生活区 | 办公生活区 | 本次办公生活区利用矿界外西南侧已有的办公生活区。利用现有办公室、职工宿舍、库房、门房等，新建食堂、职工浴室和生活污水处理站。占地面积为0.25 hm2。地面进行硬化、厂区绿化。 | 利用原有 |
|  | 采矿工业场地 | 生产区 | 设在矿区中南部，为新建场地。场地内建设值班室、变电所、空压机房等。占地面积为0.34hm2。地面进行硬化、厂区绿化 | 新建 |
|  | 回风场地 | 回风平硐 | 建设回风场地，回风平硐井筒净断面2.0×2.0m，回风井井口安装K系列节能风机。占地面积为0.10hm2。地面进行硬化、厂区绿化。 | 新建 |
|  | 依托工程 | 本项目利用现有办公生活区，采矿工业场地和回风场地均为新建 |  |
| 储运工程 | 原矿堆场 | 生产区 | 在生产区西南侧设置一个原矿临时堆场，长50m，宽20m，占地面积1000m2。 | 新建 |
|  | 炸药库 | 设在矿界内西北方位，为新建的爆破材料库，地面进行硬化、厂区绿化 | 利用 |
|  | 取土场 | 取土场位于探马石村北侧500m处的荒坡，场地内植被为荒草。 | 新建 |
|  | 依托工程 | 本项目利用现有工程的炸药库，原矿堆场和取土场均为新建。 |  |
| 公用 工程 | 供 水 | 本次工程职工生活办公区、采矿工业场地均建设蓄水池，水源为矿区北侧的口子村深水井，通过罐车运输；矿井涌水经处理后用作井下生产用水。 | 利用原有 |
|  | 供 电 | 矿区各工业场地供电线路引自矿区北侧6.0km的新高乡35KV变电站。 | 利用原有，新建供电线路 |
|  | 供 热 | 矿山区供热全部改用电热方式，职工洗浴采用太阳能和电混合淋浴器。 | 新建 |
|  | 道 路 | 根据现场踏勘，本次工程场内运输道路部分利用原有，其余新建。根据现场踏勘厂区道路已经建设完毕，未进行硬化和绿化，运输扬尘较大。 | 部分新建 |
|  | 依托工程 | 本项目利用现有的生活用水水源和供电线路，对利用的进场道路进行扩建。 |  |
| 环保 工程 | 废 气 | 主要是粉尘，通过洒水抑尘进行防治 | 未建设 |
|  | 废 水 | 在矿体开采区域内排水集中的主生产区建设矿井水处理站，设两台一体化净水器。正常涌水量时运行一台，最大涌水量时两台同时运行，经处理后的矿井水全部回用于凿岩用水等不外排；在办公生活区建设生活污水处理站，生活污水经处理后部分用于道路抑尘、绿化洒水之用，其他用于厂区道路抑尘洒水，不外排。 | 未建设 |
|  | 噪 声 | 设减振基础、安装消声器、隔声等 | - |
|  | 固体废物 | 新建一个废石沟，废石沟位于矿界外南侧荒沟内。 | 未建设 |
|  | 依托工程 | 本项目环保工程均为新建。 |  |

### 3.2.3 平面布置

本工程总体平面布置图见图3-4。

鉴于代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿区范围内的矿体赋存情况，兼顾开采便利的原则，在矿区内设置主生产区、办公生活区、风井场地、废石场各一个；回风井配套安装两台K系列轴流式节能风机。

（1）办公生活区

办公生活区利用矿界外西南侧已有的办公生活区。地内现建设办公室、职工宿舍、材料库、机修车间、门房等。本次整合工程需新建职工浴室、食堂、污水处理站等生活办公设施。办公生活区总占地面积为0.25hm2。

（2）生产区

本矿生产区位于矿区内中南部，1480运输平硐的西侧约20m处。生产区占地约为0.34hm2，占地类型为山间荒地，不占用基本农田。地内建设值班室、变电所、空压机房、原矿临时堆场等。原矿石临时堆场位于运输平硐集中的生厂区西南侧，占地面积为1000m2。

（3）废石沟

本工程废石产生量为40000t/a。工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟。该沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主，汇水面积4.2万m2。

废石场隶属于代县新高乡青社村管辖，目前矿方已经与青社村村委会签订了废石场租地协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。距废石场最近的青社村为0.6km且有大山相隔。

环评规定废石场修筑拦渣坝、排水涵洞、截水沟和消力池，并依据山沟地形对废石进行堆放。废石从里向外堆存，用推土机将废石推平，并通过推土机往返对废石进行压实。废石场填平后，在表面覆1m厚黄土，密闭压实，绿化造林。

（4）取土场

本工程拟选取土场位于探马石村北侧0.5km的荒坡，占地面积约为8000m2，本次项目取土量约为5000m3。地貌为第四系黄土覆盖，植被覆盖率较低，以灌丛为主，可以满足本工程的取土需求。

本矿采矿工业场地、风井场地、办公生活区平面布置见图3-4a、3-4b、3-4c。

### 3.2.4 资源条件

#### 3.2.4.1 矿山境界及四邻关系

（1）矿山境界

根据晋非煤整合办核[2008]11号“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山，该矿采矿权人为代县鑫旺矿业有限公司。

2011年8月由该公司申请、山西省国土资源厅批复（晋非煤采划字［2011］0038号）划定矿区范围，由5个拐点坐标圈定，开采标高由1600—1200m标高，矿区面积1.03km2，地质储量为1139.26万吨。矿区范围各拐点坐标详见表3-16。

表3-16  代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿区范围一览表

| 点号 | 北京54坐标系 | 西安80坐标系 |
| --- | --- | --- |
|  | 经纬度 | 3度带坐标 | 6度带坐标 | 3度带坐标 |
| 1 | 112°58′56″ 38°58′14″ | X:4315800 Y:38411800 | X:4317177 Y:19671800 | X:4315754.91 Y:38411734.76 |
| 2 | 112°59′55″ 38°58′31″ | X:4316320 Y:38413220 | X:4317743 Y:19673202 | X:4316274.31 Y:38413154.26 |
| 3 | 113°00′07″ 38°58′13″ | X:4315768 Y:38413480 | X:4317200 Y:19673480 | X:4315722.60 Y:38413414.16 |
| 4 | 112°59′44″ 38°58′03″ | X:4315460 Y:38412955 | X:4316875 Y:19672965 | X:4315414.81 Y:38412888.88 |
| 5 | 112°58′56″ 38°57′57″ | X:4315265 Y:38411800 | X:4316642 Y:19671817 | X:4315219.78 Y:38411734.14 |
| 开采标高：1600—1200m |

矿区范围详见图3-1。

（2）四邻关系

代县铁矿资源整合后，本矿山东侧紧邻代县白峪里铁矿，其他方向无矿山。四邻关系图见图3-5。

图3-5  本矿四邻关系图

#### 3.2.4.2 资源储量

（1）工业指标

本次资源储量估算采用《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ/T0200—2002）中铁矿工业指标，并与“普查报告”中的工业指标一致：

边界品位：    mFe≥15%          工业品位：    mFe≥18%

最低可采厚度：2m                夹石剔除厚度：4m

（2）资源储量估算范围、对象

资源储量估算范围为采矿许可证证载的矿区范围；估算对象为采矿权区内的所有Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体；估算的结果包括查明资源储量、消耗资源储量和保有资源储量。

（3）资源储量估算方法选择依据

本区矿体受地层层位和倒转向斜控制，形态中等复杂；矿体倾角46—77°不等；以往以槽探和钻探为勘查手段，采用平行勘查线工程布置形式，故查明资源储量宜用垂直平行断面法估算。但采空区多规模不大，形态不规则，消耗资源储量估算采用地质块段法。

（4）资源量估算结果

兴华铁矿范围内1200—1600m标高（划界范围内），累计查明333资源量2369.61万t，mFe平均品位22.49%；消耗资源储量125.04万t；保有333资源量2244.57万t（其中薄矿层66.57万t）其中1380—1600m标高（原采矿权区）内累计查明333资源量1000.11万t，消耗资源储量115.90万t，保有333资源量884.21万t（其中薄矿层19.77万t），mFe平均品位22.64%；1200—1380m标高（整合扩区）内累计查明333资源量1369.50万t，消耗资源储量9.14万t，保有333资源量1360.36万t（其中薄矿层46.80万t），mFe平均品位22.42%。

具体见表3-17。

表3-17　本矿矿区范围内（划界）矿石资源储量汇总表

| 矿区名称及 批采标高（m） | 矿体号 | 估算标高（m） | 资源储量（万t） | mFe平均品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累计查明资源储量 | 消耗资源储量 | 保有资源储量 |  |
|  |  |  |  |  | 333 |  |
| 整合划界范围内1600-1200 | 原 矿 区 | Fe1 | 1380-1600 | 91.82 | 0 | 91.82 | 24.86 |
|  |  | Fe2 |  | 112.48 | 9.94 | 102.54 | 23.03 |
|  |  | Fe3 |  | 10.02 | 0 | 10.02 | 21.79 |
|  |  | Fe4 |  | 13.90 | 0 | 13.9 | 20.01 |
|  |  | Fe5 |  | 456.40 | 74.8 | 381.6 | 24.33 |
|  |  | Fe6 |  | 293.41 | 31.16 | 262.25 | 19.38 |
|  |  | Fe7 |  | 22.08 | 0 | 22.08 | 20.62 |
|  |  | 小计 |  | 1000.11 | 115.9 | 884.21 | 22.64 |
|  | 扩区 | Fe1 | 1200-1380 | 156.29 | 0 | 156.29 | 24.71 |
|  |  | Fe2 |  | 40.20 | 0 | 40.2 | 21.64 |
|  |  | Fe3 |  | 58.40 | 2.39 | 56.01 | 19.14 |
|  |  | Fe4 |  | 127.01 | 0.59 | 126.42 | 21.3 |
|  |  | Fe5 |  | 566.05 | 6.16 | 559.89 | 24.18 |
|  |  | Fe6 |  | 384.08 | 0 | 384.08 | 19.95 |
|  |  | Fe7 |  | 37.47 | 0 | 37.47 | 20.62 |
|  |  | 小计 |  | 1369.50 | 9.14 | 1360.36 | 22.42 |
|  | 界内合计 | 1200-1600 | 2369.61 | 125.04 | 2244.57 | 22.49 |

（3）确定开采储量

本方案设计开采标高为1200～1600m，地质报告提交该矿区范围内共有333类型资源量2244.57万t，扣除矿区边界保安矿柱115.77万t，设计利用资源储量为2128.80万t。再乘以回采率80%，可采储量为1703.04万t。

本矿边界矿柱计算具体见表3-19。

表3-19 边界矿柱计算表

| 矿体 | 南翼 | 北翼 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe1 | 0 | 9.195 | 9.195 | 矿石量计算 D=S·M·d D—矿石量（万t） S—面积（m2） M—矿体厚度（m） d—矿石体重（m3/t） |
| Fe2 | 16.103 | 0 | 16.103 |  |
| Fe3 | 0 | 26.957 | 26.957 |  |
| Fe4 | 0 | 12.577 | 12.577 |  |
| Fe5 | 10.973 | 20.848 | 31.821 |  |
| Fe6 | 3.134 | 15.984 | 19.118 |  |
| Fe7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 30.210 | 85.560 | 115.77 |  |

（4）矿山服务年限

本次项目布置单个开拓系统，采用阶段平硐开拓。兴华铁矿的服务年限为：

矿山服务年限=可采储量×(1+废石混入率)/年产量

=1703.04×(1+10%)/60=31.2年

兴华矿山可服务31.2年。

#### 3.2.4.3 矿山地质特征

区域上位于山西台背斜北东翼，太行山深大断裂隆起北西缘、殷家会复向斜西段。铁矿层赋存在上太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系角闪片岩类的硅铁建造中，为鞍山式沉积变质铁矿床。

（1）地层

兴华铁矿区地层为太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系。原岩是一套陆缘－滨海沉积的粘土－碎屑岩，经多期、多阶段的区域变质作用和热力作用形成一套低、中级区域变质岩系。岩性以斜长角闪片岩、二云变粒岩为主，夹多层磁铁石英岩及少量的绿泥片岩。按其与矿体（层）的关系，可将其归纳为两大岩系论述，一是矿带岩系，二是矿带顶底板岩系。

组成矿带岩系的主体岩性为斜长角闪片岩，其中夹薄层云母片岩，绿泥片岩与多层的磁铁石英岩。斜长角闪片岩按矿物成分的含量，又可细分为角闪片岩、绿泥角闪片岩、黑云母角闪片岩、石英角闪片岩等；绿泥片岩可分为云母绿泥片岩、角闪绿泥片岩等。

组成矿带顶底板岩性均为二云变粒岩，多见于矿带南北两翼及向斜核部，分布范围广泛且较稳定，亦是矿体的顶底板的直接标志层。

（2）构造

兴华铁矿区位于区域台怀群重褶复向斜外缘白峪里向斜构造的西部。矿区内的主体构造为白峪里倒转向斜，北翼向北西倒转。倒转向斜的枢纽走向北东－北北东，波状起伏，北东端高幅度扬起，南西端微微上翘。在横向上总体形态较为简单。轴面倾向310－340°，倾角40－50°。与倒转向斜相伴生的次级小柔皱构造在本区亦十分发育，遍布全区。柔皱轴面产状与倒转向斜基本一致。特别在铁矿层中这种小褶曲更为普遍，单个褶曲的幅度往往大于波长。

矿体（层）赋存于该倒转向斜的两翼及槽部，矿层的形态、产状与向斜的褶皱形态一致。

（3）岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

（4）变质作用

矿区变质作用强烈，变质岩广泛分布。本区变质相为绿片岩相－角闪岩相。变质岩石组合主要有绢云母石英片岩、黑云石英片岩、斜长角闪片岩、云母片岩、绿泥片岩、磁铁石英岩及少量变粒岩。变质矿物组合：主要有普通角闪石＋斜长石＋石英；黑云母＋绢云母＋石英；绿泥石＋斜长石＋绢云母＋石英；铁铝石榴石＋角闪石＋石英；镁铁闪石＋磁铁矿＋石英。变质岩石结构构造主要有鳞片粒状变晶结构、变余粒状结构，片状构造。

#### 3.2.4.4 矿床特征

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于白峪里矿区内。白峪里矿区全矿区由2—10层铁矿（连续性好，层位较稳定的有7层）与主体围岩斜长角闪片岩组成。其规模东起小白峪，西止青社沟，长4000米，宽20米（27线）—700米（0线），平均带宽449米。矿带赋存标高最低940米（0线—3线），最高1545米（27线）。

矿体以层状、似层状为主，次为豆夹状和透镜状。矿层和围岩同受倒转向斜所控制，总体产状与区内地层基本一致，倾向310—340°，倾角46°－77°。矿体厚度变化系数38—87％。沿倾向和走向常见矿体收缩膨胀和尖灭再现现象。

按矿层赋存的地质部位，将矿带又分为上下两亚矿带，下亚矿带分布在向斜两翼的边部，主要由Fe1、Fe2两层矿体组成。上亚矿带靠近向斜核部，主要由规模较大的Fe3、Fe4、Fe5、Fe6四层铁矿组成。

#### 3.2.4.5 矿体（层）特征

兴华铁矿本区共分七层铁矿层，即 Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7，其中Fe5、Fe6二层为主要矿体，占本区总储量的64.43%，占详查区总储量（14256万t）的12.81%。现将各矿体特征分述如下：

Fe1矿体：分布于12—32线间，赋存于向斜两翼最边部。落入矿区范围内断续出露长650m，控制长度650m，平均延深400m；矿体最大真厚度7.07m，最小真厚度2.00m，平均真厚度4.28m；mFe品位介于15.15—27.42%之间，平均23.43%；TFe品位介于28.34—32.00%之间，平均30.09%。本区Fe1矿体赋存标高1090—1550m，矿体埋深0—460m。

Fe2矿体：分布于12—24线间，位于Fe1之上部。落入矿区范围内长920m，控制长度920m，平均延深220m；矿体最大真厚度9.25m，最小真厚度2.17m，平均真厚度5.43m；mFe品位介于15.35—24.95%之间，平均23.62%；TFe品位介于22.84—34.42%之间，平均30.20%。本区Fe2矿体赋存标高1115—1600m，矿体埋深0—485m。

Fe3矿体：分布于12—40线间，位于Fe2之上部。落入矿区范围内断续出露长1270mm，控制长度1270m，平均延深170m；矿体最大真厚度20.14m，最小真厚度2.55m，平均真厚度11.11m；mFe品位介于15.12—28.51%之间，平均19.37%；TFe品位介于26.46—35.19%之间，平均28.10%。本区Fe3矿体赋存标高1135—1480m，矿体埋深0—345m。

Fe4矿体：分布于12—40线间，位于Fe3之上部。落入矿区范围内断续出露长1040mm，控制长度1040m，平均延深217m；矿体最大真厚度11.60m，最小真厚度2.48m，平均真厚度6.22m；mFe品位介于15.38—29.54%之间，平均21.75%；TFe品位介于24.60—34.97%之间，平均31.66%。本区Fe4矿体赋存标高1040—1450m，矿体埋深0—410m。

Fe5矿体：分布于12—40线间，位于Fe4之上部。落入矿区范围内出露长1040m，控制长度1040m，平均延深325m；矿体最大真厚度21.53m，最小真厚度4.30m，平均真厚度8.14m，mFe品位介于15.24—25.84%之间，平均24.20%；TFe品位介于26.40—34.75%之间，平均30.26%。本区Fe5矿体赋存标高1090—1620m，矿体埋深0—530m。

Fe6矿体：分布于12—32线间，位于Fe5之上部。落入矿区范围内断续出露长760m，控制长度760m，平均延深440m；矿体最大真厚度14.94m，最小真厚度2.82m，平均真厚度6.20m；mFe品位介于15.94—25.91%之间，平均19.74%；TFe品位介于28.47—34.64%之间，平均31.71%。本区Fe6矿体赋存标高1145—1620m，矿体埋深0—475m。

Fe7矿体：本区地表未出露，从深部工程控制情况来看，只ZK204在1340—1374m标高见到Fe7矿体。该矿体最大真厚度18.50m，最小真厚度4.36m，平均真厚度11.43m；mFe品位15.85%—25.26%，平均20.62%；TFe品位25.54%—33.14%，平均30.19%。本区Fe7矿体赋存标高1280—1440m，矿体埋深地表以下140—300m。

矿区内各矿体在平面上的相对位置见图3-6。

### 3.2.5 矿石质量

#### 3.2.5.1 矿石物质组成

（1）矿石矿物

据白峪里铁矿区详查地质报告资料：本区矿石多为细粒变晶结构,条纹状、条带状及块状构造。矿石矿物主要有磁铁矿，次有假象赤铁矿、赤铁矿和褐铁矿。脉石矿物有石英、闪石类（以铁镁闪石、铁白云石等为主）。

（2）脉石矿物

脉石矿物主要有石英，呈自形-半自形粒状集合体呈条带状定向分布与磁（赤）铁矿组成相同黑白条带，局部也有绿泥石与磁（赤）铁矿组成相间条带。含量约为40%，铁镁闪石含量约24%，其次为铁白云石、方解石、绿泥石等。

（3）矿石化学成分

依据“详查报告”中的组合分析、多元素分析及光谱分析表明：本区铁矿石的主要化学成分是SiO2，含量45.62%，其次为TFe，含量28.85%。少量组分为铝、锌、银等含量均不足0.10%。铁矿石中可利用的元素只有铁，其它元素均无综合回收价值。

（4） 矿石结构构造

多为中粗粒变晶结构，条带状、块状构造。

#### 3.2.5.2 矿石类型

（1）矿石自然类型

本区铁矿石自然类型有闪石型矿石和石英型矿石两种，闪石型矿石约占总储量的99.5%以上。

（2）矿石工业类型

本区铁矿石TFe含量15.03－37.25%，平均29.84%，磁性铁对全铁的占有率（mFe/TFe=76%<85%），其工业类型属弱磁性需选矿石。

按炼铁用铁矿石中造渣组份的比值又可划分为酸性矿石（CaO+MgO）/(SiO2+Al2O3)=0.125<0.5。

（3）矿体(层)围岩和夹石

Fe1 、Fe2矿层底部岩性为云英片岩，矿层与矿层间的围岩主要为斜长角闪岩，次为各类云母片岩和绿泥片岩。Fe3 、Fe4、Fe5、Fe6顶板为斜长角闪片岩，底板及各矿层之间的主体围岩为斜长角闪片岩和少量的云母片岩、绿泥片岩。本区主矿体为Fe5矿体，大面积出露，只有局部被第四系覆盖，东西长1040m，最大宽度20m，平均真厚度8.14m，有用组份mFe含量24.20%，且岩石一般比较新鲜完整，较坚硬，属中等稳固型岩石。

（4）矿石加工技术性能

兴华铁矿为白峪里铁矿的一部分。白峪里铁矿区的可选性和流程试验主要采集范围在3—20线，试样包括地表、深部不同矿石类型及顶底板围岩和夹石，地表在槽探中连续拣块采样（4、12线的探槽内），取样重量为500g；深部为矿芯1/4劈心法取样（13个见矿钻孔中），取样重量为300kg。据见矿厚度与采样重量之比求得样品配赋重量，使得样品的代表性随着工作量的增大而提高。配矿后mFe品位为22.21%，与全区mFe平均品位23.26%之差为-1.05%。其可靠程度还是较高的。

本区铁矿石适于单一弱磁选，其磁场强度H=650-1070奥特斯。选矿效果良好，工艺简单，属易选矿石。

### 3.2.6 水文地质条件

#### 3.2.6.1含水层

矿区位于区域水文地质单元的弱富水区，含水层主要为风化裂隙含水层，下部基岩为相对隔水层。

该区地下水类型主要有五台超群变质岩风化裂隙水、构造裂隙水及第四系松散坡积物裂隙水。全区共分为三个富水区，其中Ⅰ区分布在滹沱河沿岸一带，为河流冲洪积物孔隙水，是本区的富水区，地下水水位埋深约0.5－20m，涌水量大于5吨/时·米；Ⅱ区分布在山前洪积扇中，为中等富水区，水位埋深约20－100m，涌水量1－5吨/时·米；Ⅲ区分布于基岩地区，为弱富水区，涌水量小于1吨/时·米。本矿区即位于第Ⅲ区。

一般来说，该区的隔水层为深部基岩，含水层为上部风化壳和冲洪积物、构造裂隙。由于冲洪积物的不均匀性，使孔隙含水层的水文地质条件变化也较大。风化裂隙和构造裂隙潜水含水层以规模小，水力联系微弱，富水性受构造控制明显为特点，而且还有局部的承压水存在。

#### 3.2.6.2 地下水补给、径流、排泄条件

地下水的补给来源有二：一是大气降水的渗入补给，虽然区内基岩露头较少，但区内广泛分布着良好的植被，阻滞了地表坡流，有利于大气降水的下渗；二是地表河流的渗漏补给，由于河流汇水面积大，河床的透水性好，地表河水直接补给砂砾石含水层，而砂砾石层与基岩之间局部地段无隔水层，所以河水可以直接补给基岩裂隙水，因此，地表水亦可通过砂砾石层补给地下水。

综上所述：本区的水文地质条件属中等。

### 3.2.7 工程地质条件

（1）矿层及其顶底板岩石的稳固性

本区铁矿体赋存于太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系中，区内主要构造为成矿后的褶皱构造，次为断裂和裂隙，褶皱控制了矿体的延伸（深）和产出状态。裂隙虽然遍布全区，但对矿体开采影响甚小。矿区内矿体顶底板地层为斜长角闪片岩、云英片岩、绿泥片岩、磁铁石英岩。

区内构造破碎带多见于含矿带内的铁矿与云母片岩、绿泥片岩接触带中。一般以片理发育、岩石破碎强烈为特点，带宽常不超过10m，延伸多在1350m标高以上。

由于组成区内地层为云英片岩、斜长角闪片岩类，故抗风化能力比较强。云英片岩的抗压强度为489kg/cm2，斜长角闪片岩的抗压强度为522kg/cm2。

总之，区内未开采地段岩石坚硬。地下开采地段为岩石薄弱区，组成区内地层抗风化能力较强，故本区岩石工程地质类型属中等稳固型。

（2）环境地质条件及开采后的变化

矿区内最高标高1691.70m，最低标高1170m，最大相对高差512.70m，属中山区。春天风沙大、气候干燥，夏季气温较高，秋季多雨，冬季寒冷干燥是本区的特征。本区基岩大部分裸露于地表，局部被第四系残坡积物覆盖。地形、地貌类型简单，地质构造简单，岩性相对稳定。

矿床开发过程中会对本区地形、地貌及植被造成破坏，其污染源主要为废石、粉尘、选矿废液等，区内无滑坡、泥石流存在。在未来的开采过程中，要加强矿山企业的管理，保护好环境，矿石要及时拉走，废石要堆放在比较低洼的地方，水要经过净化处理后排放。采矿形成的采空区应及时回填进行植被恢复，对此白峪里矿区已采取了措施。本区环境地质属简单类型。

### 3.2.8 开采技术条件小结

综上所述，本矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于排水，矿区内含水层一般富水性较弱，附近无地表水体。矿体围岩为斜长角闪片岩类、云英片岩类，属坚硬—半坚硬岩石。采场排水及尾矿库渗漏对山前地下水位及地下水水质产生明显的影响，因此，按照规范（GB/T13908-2002）附录B，将该矿区划分为开采技术条件简单，工程地质条件中等，环境地质条件简单的矿床，即Ⅱ类2型。

### 3.2.9 技术经济指标

兴华铁矿矿山主要技术经济指标见表3-20。

表3-20  工程主要技术经济指标表

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质及资源 |  |  |  |
| 1 | 矿区范围内地质储量 | 万t | 2244.57 | 333 |
| 2 | 设计损失资源储量 | 万t | 115.77 |  |
| 3 | 设计利用储量 | 万t | 2128.8 |  |
| 4 | 可采矿量 | 万t | 1703.04 |  |
| 5 | 平均地质品位 | % | mFe22.49 |  |
| 6 | 产品方案 |  | 铁矿石 |  |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 开拓方式 |  | 阶段平硐开拓 |  |
| 2 | 采矿方法 |  | 浅孔留矿采矿法 | 阶段 矿房法 | 房柱 采矿法 |  |
| 3 | 阶段高度 | m | 40 | 40 | 20 |  |
| 4 | 矿块长度 | m | 40 | 40 | 20 |  |
| 5 | 顶柱高度 | m | 3 | 4 | 2 |  |
| 6 | 底柱高度 | m | 5 | 8 | 3 |  |
| 7 | 间柱宽度 | m | 6 | 8 | Φ3.0 |  |
| 8 | 矿块生产能力 | t/d | 85 | 100 | 80 |  |
| 9 | 矿块采矿回采率 | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 10 | 采矿贫化率 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 11 | 生产能力 | 万t/a | 60 |  |
| 12 | 矿山设计服务年限 | 年 | 31.2 |  |
| 13 | 采出矿石平均品位 | % | mFe20.24 |  |
| 14 | 矿山工作制度 |  | 330天/年，3班/天，8小时/班 |  |

# 3.3 矿山开采生产分析

### 3.3.1 开采方式

该矿矿体埋藏较深，上部已露天开采，受经济合理剥采比限制，下部矿体只能采用地下开采，故利用方案设计方案采用地下开采。

### 3.3.2 开拓运输方案的选择

兴华铁矿区矿体赋存在上太古界五台超群石咀群金岗库组变质岩系角闪片岩类的硅铁建造中，为鞍山式沉积变质铁矿床。在矿区范围内共发现7条铁矿体，编号分别为Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7。

根据矿区范围及矿体的赋存状态、规模、地表地形等条件，综合考虑影响开拓运输方案的主要因素，本方案选择布置单个开拓系统，采用阶段平硐开拓系统。

### 3.3.3 开拓运输方案概述

（1）开拓方案

本矿开发利用方案确定采用阶段平硐开拓系统，全部为新开掘巷道，按照40m高度进行阶段划分，布置十一个水平、划分十一个阶段开采，其中1480m及其以上的中段可采用一侧平硐运输，一侧平硐回风方式；1480m以下中段，将上一阶段的运输平巷作为下一阶段开采时的回风平巷。

根据开发利用方案可知：各个阶段平硐均位于矿体底板脉外，采用自上而下、分阶段下行式开采，首先开采位于向斜北翼矿体，并按照Fe7、Fe6、Fe5、Fe4、Fe3、Fe2、Fe1顺序开采；在向斜北翼矿体开采结束后，再开采向斜南翼矿体，按照Fe7、Fe6、Fe5、Fe4、Fe3、Fe2、Fe1顺序开采。同一水平采用后退式开采。各硐口都同时作为安全出口。

本次项目开拓方案布置图见图3-6b。

（2）平硐布置

根据Fe1、Fe2……Fe7矿体分布及赋存形态、地表地形适合阶段平硐开拓。各矿体位于一倒转向斜两翼，本方案采用南翼下盘阶段平硐开拓，在1200水平设环形车道，其余中段采用沿脉加穿脉布置巷道。

各平硐位置及其他参数见表3-20。

表3-20  各平硐位置及其他参数表

| 井 口 | X | Y | H | 方位角(°) | 坡角 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600①平硐 | 4315502 | 38412885 | 1600 | 62 | 0 | 新掘进 |
| 1600②平硐 | 4315586 | 38413108 | 1600 | 250 | 0 | 新掘进 |
| 1560①平硐 | 4315499 | 38412825 | 1560 | 66 | 0 | 新掘进 |
| 1560②平硐 | 4315620 | 38413203 | 1560 | 260 | 0 | 新掘进 |
| 1520①平硐 | 4315522 | 38412768 | 1520 | 44 | 0 | 新掘进 |
| 1520②平硐 | 4315740 | 38413419 | 1520 | 250 | 0 | 新掘进 |
| 1480①平硐 | 4315493 | 38412605 | 1480 | 63 | 0 | 新掘进 |
| 1480②平硐 | 4315775 | 38413466 | 1480 | 251 | 0 | 新掘进 |
| 1440平硐 | 4315456 | 38412516 | 1440 | 63 | 0 | 新掘进 |
| 1400平硐 | 4315448 | 38412471 | 1400 | 61 | 0 | 新掘进 |
| 1360平硐 | 4315464 | 38412424 | 1360 | 72 | 0 | 新掘进 |
| 1320平硐 | 4315484 | 38412288 | 1320 | 89 | 0 | 新掘进 |
| 1280平硐 | 4315507 | 38412255 | 1280 | 93 | 0 | 新掘进 |
| 1240平硐 | 4315583 | 38412145 | 1240 | 109 | 0 | 新掘进 |
| 1200平硐 | 4315581 | 38411942 | 1200 | 98 | 0 | 新掘进 |

矿体开拓系统纵剖面投影及及水平剖面投影图见图3-7。

（2）坑内矿、岩石运输系统

正常生产期间，各中段生产的矿石及废石均由阶段平硐直接运至平硐口矿石临时堆场及废石场。

井下运输采用铲运机出矿，矿石及废石直接由各运输平硐拉出地表，卸至储矿场及废石场。人员、材料也由各阶段平硐进出。

各运输平硐井巷净断面3.6×3.0m，井筒一侧留1.2m的人行道。

（3）坑内人员、材料及设备运输

坑内各中段人员、采掘所用材料及设备等从各阶段平硐口进入坑内。

（4）通风系统

项目开发利用方案采用阶段平硐开拓方式。将各矿体划分为1600、1560、1520、1480、1440、1400、1360、1320、1280、1240、1200m 11个水平，其中1600为回风水平，其余为运输水平。回风平硐硐口设立风机房，房内安装主风机。

回风平硐井筒净断面2.0×2.0m，井口安装K系列节能风机。新鲜空气由各平硐进入各运输巷道，污浊空气从上部回风平硐排出地表。

#### 3.3.3.5平硐运输方式及厂外运输方式的必选

（1）平硐运输方式

本次兴华铁矿开发利用方案设计11个平硐对7个矿体进行开采，各平硐采用ACY-2C铲运机出矿，井巷净断面3.6×3.0m，井筒一侧留1.2m的人行道。

铲运机相对于汽车运输特点：

① 铲运机在平硐运输原矿方便，解决了矿石装卸有限的问题；

② 铲运机运输效率高，不影响正常的矿石开采；

③ 汽车运输成本高；

综合对比分析开发利用方案选择铲运机出矿。

（2） 厂外运输方式

开采实际：项目开发利用方案确定采用ACY-2C铲运机，直接由各运输平硐拉出地表，卸至原矿临时堆场，人员、材料也由运输平硐进出。

本次项目北距选矿厂约23.7km，两厂址之间有大山阻隔，现有盘山公路连接，路况较好。

从环境保护角度分析选择皮带或铁路运输无组织粉尘产生量较小，物料运输对周边环境影响较小。但实际建设中发现两厂址有大山阻隔，皮带建设难度较大，建设可行性较低。实际调查周边区域无铁路运输专线通过，专门配套该矿铁路运输系统成本很高，企业无力承担。在铁路建设中生态环境破坏较大，可行性较低。

企业最终选择通过汽车运输铁矿，运输车辆加盖篷布，运输道路定时洒水抑尘。使本矿的原矿运输对周边环境的影响降至最低。

#### 3.3.3.6  岩石移动范围的确定

根据国内各矿山开采经验，结合铁矿的具体条件，岩石错动角选取如下：

矿体上盘错动角第四系地层45°，围岩65°。

下盘错动角第四系地层45°，围岩65°或与矿体倾角小于65°时与矿体倾角相同。

矿体端部错动角第四系地层45°，围岩65°。

根据上述错动角，画出各勘探线剖面的错动线，从而圈定矿区开采终了的地表移动范围。

#### 3.3.3.7开采顺序

根据矿体的赋存状态，可将各矿体划分为1600、1560、1520、1480、1440、1400、1360、1320、1280、1240、1200m 11个水平。

设计要求采用自上而下分阶段开采，首先开采位于向斜北翼矿体，并按照Fe7、Fe6、Fe5、Fe4……Fe1顺序开采，结束后，再开采向斜南翼矿体，按照Fe1、Fe2……Fe6、Fe7顺序开采。同一水平采用后退式开采。

### 3.3.4采矿方法

#### 3.3.4.1 采矿方法的选择

由于本矿矿体厚度Fe1：4.28m、Fe2：5.43m、Fe3：11.11m、Fe4：6.22m、Fe5：8.14m、Fe6：6.20m、Fe7：11.43m。属薄-中厚矿体，向斜西翼，倾角在65°左右，属急倾斜矿体。向斜转折端角度平缓，方案推荐可采用浅孔留矿采矿法、阶段矿房法、房柱采矿法。

#### 3.3.4.2 采矿工艺

（1）浅孔留矿采矿法

该采矿方法适用于矿体倾角55°以上，厚度小于5-6m的矿段。

一、矿块结构

阶段高度      40m

矿块长度      40m

顶柱          3.0m

底柱          4.0m

间柱宽        6.0m

联络道间距    5.0m

二、采准切割工程布置

采准巷道包括阶段运输巷道，回风平巷、人行通风天井、联络道、矿石溜井、切割巷道等组成。其布置及断面规格、长度等见采矿方法图。

施工顺序：由阶段运输巷道掘人行风井联络道至矿体顶板，再沿脉向上掘人行通风天井至上部回风平巷，在人行天井内每隔5.0m掘联络道，同时，在底柱中掘出矿溜井及切割巷道。

三、回采工艺

自切割巷道向上打炮孔，开始矿房回采工作。

1、凿岩：采用01-45向上凿岩机

或7655全面凿岩机，打上向斜孔，孔深2.0m，炮孔采用交错布置，排距1.0m，孔距1.0m，凿岩机台效40-60m/台班，凿岩时间6.5小时。

2、爆破：采用Φ32×L200mm的乳化炸药。非电导爆管起爆，装药系数取0.6-0.7，装药时间为1小时。

3、通风：新鲜风流从左侧人行通风天井进入采场。清洗工作面后从右侧天井进入上部回风平巷，为防止风流短路，在左侧天井上部，右侧天井上部设有风门。爆破后，通风时间为0.5小时。

凿岩、爆破、通风共一个班。

4、局部放矿：爆破后，矿石膨胀，应放出崩落矿石量的1/3，采用华-1型装岩机出矿。

5、采场撬顶及二次破碎，时间为1个班。

上述凿岩、装药、爆破、通风1个班，局部放矿1个班，采场撬顶1个班，构成一个工作循环，总时间为3个班。

矿块生产能力85t/d。

浅孔留矿采矿法标准图见图3-8。

（2）阶段矿房采矿法

该采矿方法适用于矿体倾角55°以上，厚度在5-6m以上的矿段。

一、阶段矿房采矿法的构成要素

方案布置类型：底部漏斗出矿

矿块布置形式：沿矿体走向

阶段高度：40m

分段高度：7m

矿块长度：40-50m

矿块宽：矿体实际厚度

顶柱厚：4m

底柱高：8m

间柱宽：8m

放矿漏斗间距：7m

本采矿方法主要工艺技术指标如下：

采矿工作面回采率：80%

采矿贫化率：10%

矿块生产能力：100t/日

二、矿房回采工艺

从切割槽向矿房另一侧进行回采。在凿岩平巷中钻扇形中深孔，并在堑沟拉底巷道中打向上扇形炮孔，同时依次爆破，崩下的矿石采用底部漏斗出矿，放至运输巷道装车外运。

当一个矿房回采结束后，立即回采一侧的间柱和顶柱。回采间柱的中深孔凿岩硐室，布置在切割巷道靠近下盘的侧部；回采顶柱的中深孔凿岩硐室，布置在矿柱回采平巷的一侧，对应于矿房的中央部位。回采矿柱的顺序：先爆间柱并将崩下的矿石放出，然后再爆破顶柱；因受爆力抛掷作用，顶柱崩落的大部分矿石溜到堑沟内放出。

根据采矿方法，采用YG-80凿岩机打上向（扇形中深孔）炮孔，炮孔排距1-1.2m，间距0.8-1.0m，交错布置。

本方案原则上不回收矿柱，利用矿柱支撑矿房顶板。若要回收矿柱需待整个阶段回采结束之后，方可进行，同时必须进行矿柱回采设计。

阶段矿房采矿法标准图见图3-9。

（3）房柱采矿法

该采矿方法适用于矿体倾角小于30°，向斜转折端平缓的矿段。

一、矿块结构

阶段高度      20m     矿块长度      20m

顶柱高        2.0m    底柱          4.0m

间柱宽        Φ3.0m  联络道间距    5.0m

二、采准、切割工艺

采准工程包括：阶段运输巷道、回风平巷、矿房上山（倾斜天井）、漏斗、电耙硐室等。

掘进顺序：由阶段运输巷道掘进出矿漏斗至矿体底板，再沿底板向上掘矿房上山至上部回风巷道，同时在漏斗两侧沿走向掘切割巷道，并向上挑顶至矿体顶板形成初始工作面。

三、回采工艺

自初始工作面开始，向矿体向上进行采矿，为缩短工作面长度，以矿房上山将矿房分为两个阶梯，每次崩1.6～2.0m,在每个阶梯先拉底，沿矿体倾向打孔，后挑顶（垂直矿体打孔），其工序有：凿岩—装药—通风—顶板管理、二次爆破、安装电耙—出矿。

凿岩采用7655浅孔凿岩机或YSP45上向凿岩机凿岩，装药采用人工装药，使用2号岩石乳化炸药，药卷L200×ф30mm，通过采用JK系列局扇进行通风0.5-1.0小时，电耙采用2JPD-28，功率28kw，耙斗容积0.3m3。

这样，由上述工序组成一个循环，按照一日三班制度，则一个矿房日生产能力可达80t/d。

房柱式采矿法标准图见图3-10。

# 3.4 公用工程

### 3.4.1 供电

矿区各工业场地供电线路引自矿区北侧6.0km的新高乡35KV变电站，补充完善现有供电线路。

### 3.4.2 给排水

#### 3.4.2.1 用水水源

生活给水系统：

口子村深水井→汽车运输→蓄水池→各场地→各用水点

（2）生产用水

矿山生产用水主要为凿岩用水、装矿时洒水以及原矿堆场洒水。根据该矿《开发利用方案》，本矿开拓系统为阶段平硐开拓系统，矿井水从各平硐排出。根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院对本矿涌水情况说明可知：本矿正常涌水量为80m3/d，最大涌水量为150m3/d。本矿在生产区建设矿井水处理站对涌水进行处理，处理完矿井水全部用于井下凿岩用水等，不外排。

根据兴华铁矿开发利用方案可知：距离生产区较远的平硐（1280、1320、1520、1560、1600）矿井水经水泵排至地面，再通过水罐汽车运输至生产区矿井水处理站进行处理。

生产给水系统：

根据《采矿设计手册》，井下用水量计算如下:

Q=K(N1q1n1+N2q2n2+Aq3/1000)

式中 : Q—凿岩、装卸矿石时的耗水量，m3/h

N1—工作凿岩机台数；

q1—每台凿岩机的平均用水量，取0.25m3/h；

n1—凿岩机同时工作系数，N1≤10，取n1=0.9；

N2—工作喷雾器的数目；

q2—每个喷雾器的平均用水量，按0.2m3/h计算；

n2—喷雾器同时工作系数，取0.7；

A—矿井平均每小时出矿量及出岩量；

q3—每吨矿（岩）石的洒水量，52.63L/t

K—管道漏水系数，取1.05

本矿生产规模为60万吨/年，经计算正常生产时井下凿岩、装矿的耗水量Q为7.20m3/h，每天凿岩、装矿按22h计，则井下洒水需要量为158.4m3/d。

（3）绿化、道路及堆场洒水

绿化洒水按每天2次，每次1.5L计算；

道路及场地抑尘洒水按每天2次，每次1L计算。

本矿各场地的绿化率为15%，采矿工业场地和办公生活区绿化面积分别是510m2、375m2，每天洒水两次，1.5L/次.m2，则采矿工业场地和办公生活区绿化洒水量1.53、1.125m3/d；矿山道路面积2.58hm2，每天洒水一次，1.0L/次.m2，则道路洒水量25.80m3/d；采矿工业场地原矿临时堆场面积1000m2，洒水量按每天二次，1.0L/次.m2，则堆场洒水量3.0m3/d。

兴华铁矿定员60人，大多为周边村庄村民，住宿员工30人。本次评价生活办公用水考虑全厂住宿员工生活用水。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿用水情况见表3-25。

#### 3.4.2.3 排水量估算

（1）矿井涌水

根据该矿《开发利用方案》编制单位中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院提供的矿井涌水说明，兴华铁矿矿井涌水量正常为80m3/d，最大涌水量为150m3/d。

（2）生活污水

通过水平衡核算本次项目办公生活区生活污水产生量为9.09m3/d，水经处理后用于生活区绿化、道路洒水，多余部分运至矿区用于矿区道路洒水。

风井场地少量值班人员的生活污水通过污水灌收集后运至办公生活区污水处理站处理。

#### 3.4.2.4 排水系统

本矿山矿坑涌水经收集集中处理后全部用作凿岩、用水，不外排；生活污水经收集集中处理后用于绿化、道路洒水不外排。

### 3.4.3 供热

本项目各工业场地生产生活设施采暖供热面积小，工程所需热负荷小，各个井筒也不需井筒保温，所以本项目不建锅炉，职工洗浴使用太阳能和电混合淋浴器，各工业建筑、建筑物采暖全部采用空调及电暖器，职工饮水采用电热水器。

# 3.5 水平衡分析

根据上述分析，评价给出矿山用排水量平衡情况，见图3-12、图3-13。

# 3.6 工程不同时段污染分析

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合分为建设期、生产期和服务期满后不同的时段，本次环评重点就建设期、运行期的污染源、污染物产生与排放情况进行分析。各时期排污环节见图3-14。

本次工程建设施工活动主要内容包括：

（1）开采设施建设：平硐建设、井巷开拓；

（2）运输道路建设：矿区道路系统基本形成，需增加建设部分通往平硐的道路，后期将进行道路硬化、两侧废石清理、边坡防护、道路排水渠等的建设；

（3）废石场建设：新选的废石场建设实施防护、水土保持等工程的建设；

（4）矿山工业场地建设：生活办公区、生产区均进行新建。

工程施工影响范围主要为矿山区范围，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放对矿山区自然、生态环境的影响。其中以施工噪声、废气及废石对环境的影响及道路、场地建设对矿山区生态环境的影响比较显著。

### 3.6.1 建设期污染排放情况分析

（1）废气

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：井巷开拓、土方和渣石清理扬尘等。类比北京市环境科学研究所等单位在施工现场扬尘监测统计资料，施工现场内TSP浓度平均超过环境空气质量标准二级标准（日均值）2倍以上，管理差的工地则超标3.6倍以上。此外，施工队将搭建临时食堂炉灶，产生无组织低空排放的烟（粉）尘、SO2，造成局部空气污染。

（2）废水

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水以及施工后期井下排放的少量井下废水。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS；井下排水主要污染物为SS。

（3）施工噪声

建设期噪声主要是采掘、排土挖石作业及地面工程时挖掘机、钻机、推土机、排土机、装载机、自卸汽车等大型设备噪声。主要噪声源及其噪声级见表3-31。

表3-31  施工过程主要噪声源及噪声级

| 序号 | 噪声设备 | 噪声级dB(A) | 序号 | 噪声设备 | 噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 90 | 4 | 推土机 | 92 |
| 2 | 钻 机 | 100 | 5 | 装载机 | 80 |
| 3 | 自卸车 | 95 | 6 | 排土机 | 92 |

（4）固体废物

施工期道路、井巷开拓将产生弃土、弃石，其中以井巷开拓废石产生量最大。此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

（5）生态环境

本项目生态影响主要是场地、道路施工对矿区坡地的切割、扰动作用。工业场地建设和道路开拓占用土地、破坏原有植被造成短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，同时道路开拓形成边坡、弃渣等，也存在明显的生态影响。随着矿山施工的结束，工业场地的硬化和绿化，道路边坡的有效防护，渣坡的合理治理，可使水土流失得到有效控制。

### 3.6.2 运营期污染排放情况分析

#### 3.6.2.1  废气排污分析

本项目矿山开采为地下开采方式，办公、生活等冬季供热电热取暖，矿山运营期主要的污染物为粉尘，产生于以下环节：

（1）生产区原矿临时堆场产生的粉尘（堆存、装卸车）；

（2）矿石运输道路扬尘；

（3）井下爆破炮烟：井下开采时采用炸药进行松动爆破，爆破后主要产生扬尘和CO、NO、NO2、N2O5、SO2、H2S、NH3等。

本次环评对以上环节排放的粉尘分别进行分析：

（1）原矿堆场产生的粉尘

为满足转运输送要求，根据矿山地形实际情况，本工程采矿工业场地建设了一处矿石临时堆场。具体情况见表3-32。

表3-32  原矿堆场情况表

| 堆场序号 | 堆场位置 | 堆场面积（m2） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区临时原矿堆场 | 1000 | 20×50m |

原矿在堆存过程中会产生粉尘影响。类比采矿厂堆场扬尘计算方法，按照下式进行计算：

（2）风速谱分布统计

根据代县近三年(2012-2014年)的逐日逐时风速统计资料

（3）大气污染物产生量、排放量。

为了准确的计算本次项目污染源强，评价收集代县近三年的风速气象资料，通过分析该地区风速谱图。核实了大气污染物产生量、排放量。

①堆存起尘

类比采矿厂堆场扬尘计算方法，按照下式进行计算：

堆存起尘：Q=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

式中：Q—堆场起尘量，mg/s；

U—临界风速，m/s；

S—堆场表面积，m2；

ω—空气相对湿度，取60%；

W—物料湿度。

②装车扬尘

矿石装车机械落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公式如下：

Q=0.03U1.6·H1.23·e-0.28ω

式中：Q—装车起尘量，kg/t；

U—平均风速，m/s；

H—物料落差，m；

W—物料含水率，%。

③出井矿石卸车起尘量

出井矿石卸料起尘量，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下：

Q=M/13.6·e0.61u

式中：Q—卸料起尘量，g/次；

U—平均风速，m/s；

M—卸车量，t。

本次评价在对评价区近三年逐时风速统计资料进行分析的前提下，对各风速段产生量进行了小时计算，最终合计出项目全年各无组织粉尘的产生量。

本工程矿石开采量为60万吨/年，堆存起尘量为187.06t/a；装车扬尘起尘量为29.09t/a；出井矿石卸车起尘量为173.62t/a。合计全年无组织粉尘产生量约为389.77t。

评价要求在临时堆场四周建设挡风抑尘网。具体措施为：原矿临时堆场四周建设高6米的挡风抑尘网，留出运输通道，同时应设洒水喷淋装置，按日洒水两次，大风日相应增加洒水次数，抑尘效果为80%。则本矿原矿堆场产尘量均为77.95t/a。

（2）运输道路扬尘

本矿原矿由井口运至原矿临时堆场然后运至该公司的选矿厂会有道路运输扬尘。整合后整个矿区道路属盘山公路，全长约23.7km，为柏油路面，相对产尘较大，但矿区内运输道路沿线没有村庄。

汽车运输会生产道路扬尘，计算公式如下：

式中：Qp——单辆汽车每公里道路扬尘量（kg/km.辆）；

Qp´——总扬尘量（kg/a）；

V——车辆速度（km/h）；（20km/h）

M——车辆载重（t/辆）；（20t/辆）

P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；（0.05kg/m2）

L——运输距离（km）；（运距4.2km）

Q——运输量（t/a）。（60万t/a）

运输过程各路段起尘量估算见表3-36。

表3-36  运输过程道路起尘量估算

| 路 段 | 货 物 | P(kg/m2) | V （km/h） | M (t/辆) | Q (万t/a) | L（km） | Qp/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山—选厂 | 原矿 | 0.05 | 20 | 20 | 60 | 4.2 | 29.71 |

经上述公式计算道路扬尘量为29.71t/a。评价要求限制超载、对运输道路每天洒水抑尘，抑尘效率70%，最终粉尘产生量为8.913t/a。

（3）井下爆破炮烟

井下开采时采用炸药进行松动爆破，爆破后主要产生扬尘和CO、NO、NO2、N2O5、SO2、NH3等。根据有关测试数据统计，1kg炸药爆炸产生的废气量为0.107 m3，本项目一次爆破时使用炸药为3kg，则废气量为0.321m3。

#### 3.6.2.2  废水排污分析

由水平衡可知，本项目产生的废水有两种：

（1）矿井涌水：矿山正常运营后，矿井正常涌水量合计为80m3/d，最大涌水量合计为150m3/d；其主要污染物为SS；

（2）生活污水：包括办公生活区日常生活、食堂等环节产生的生活污水。本矿生活办公区生活污水排水量为9.09m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS等。

#### 3.6.2.3  噪声污染源分析

矿山生产过程中产噪设备主要有：风机、空压机、泵类、装载机及运输车辆产噪等。

#### .6.2.4  固体废物分析

矿山运营期间固体废物主要有井巷开拓和开采过程中产生的废石和生活垃圾。本项目废石产生量约为40000t/a；生活垃圾按0.5kg/人.d计，产生量约为9.9t/a。

各固体废物产生与排放情况见表3-38。

表3-38  固体废物排放情况

| 序 号 | 固废名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废 石 | 40000 |
| 2 | 生活垃圾 | 9.9 |
| 合 计 | 40009.9 |

#### 3.6.2.5 生态影响

矿山开采最显著的特征是生产各环节的对矿山生态的影响。就兴华铁矿矿山的生态现状条件来看，在已露天开采及扰动区域，植被覆盖较低，地表较裸露。所以，铁矿开采过程中应加强对生态环境的保护。主要表现在以下几个方面：

（1）矿山开采中废气、废水等污染物的排放将对生态环境产生一定的影响；

（2）矿石、废石等占地及其形成的二次污染会对区域生态环境产生影响；

（3）井下采动影响随着开采范围扩大和采空区的增加，将会出现地表裂缝、地表塌陷等破坏，由此产生对矿山生态的影响；

（4）开采可能造成矿体上覆含水层疏干，雨季地表水渗漏导致矿井涌水量增加，对生态环境产生影响；

（5）工业场地、运输道路、废石场的建设破坏地表植被，使地表裸露，对生态环境产生影响。

### 3.6.3  服务期满后污染排放情况分析

矿山服务期满后，主要是生产设施的拆除、矿山地表生态恢复、各开采井的后续处理等工作，大气、废水、噪声、固体废物等生产、生活性污染影响将停止，井下采动影响逐渐趋于稳定，对生态环境的破坏通过矿山生态恢复治理将恢复其生态功能。

# 3.7 工程不同时段污染治理措施分析

### 3.7.1 建设期污染治理措施分析

本工程资源整合后的平垌建设等总体开拓工程量较大，针对后续建设内容中存在的污染影响环节，采取的防治措施如下：

（1）施工大气污染防治措施

① 按照目前成熟的施工规范要求，施工前应在矿区集中施工地周围设置围挡（＞2m），可对施工扬尘的控制有明显改善，当风速2.5m/s，可使影响距离缩短40%。

② 在施工场地定时洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日，大风日应增加），以保持下垫面和空气湿润，减少起尘量。

③ 运输车辆覆盖蓬布，在矿山内和外围经过有居民村庄敏感路段时对运输、装卸等车辆进行限速，车速以不超过20km/h为宜。

④ 合理安排施工计划，根据矿山平面布局和后续建设内容，可以对矿区局部提前进行绿化，减轻扬尘影响。

⑤ 对可能产生扬尘的建筑材料禁止露天堆放，开拓产生的土石方应按照施工安排及时处置。

⑥ 对进入矿区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。

⑦ 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，使用优质燃油，以减少机械和车辆废气排放。

⑧ 应严格控制施工方式和时间，尽量避免大风日土方施工，道路开拓时禁止顺坡倾倒废弃土石。

（2）施工期废水污染防治措施

① 工程施工期井下排水量不大，主要污染物为SS，根据其水质情况及地面工程用水水质要求，在经临时沉淀池沉淀后，可满足地面工程拌料、施工机械清洗等用水要求，也可用于场地和场外道路洒水抑尘，不会对环境产生不良影响。

② 矿山各工业场地均使用旱厕，本工程施工中应设置生活废水集中收集设施，经隔油、沉淀等简单处理后用于厂区道路洒水。

③ 工程建设施工中应重点加强监督管理，在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行，保证施工期废水的有效利用。

④ 对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物将尽量遮挡，避免雨季物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（3）施工噪声污染防治措施

采用低噪设备，对机械操作工采取轮流作业制，防止工人长时间接触高噪声源，并且配戴防护耳塞；合理安排施工时间，对强噪声设备应避免在夜间作业，运输车辆也应尽量在昼间工作。

① 合理安排施工时间与布局：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工。

② 降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

③ 降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。

④ 施工前在施工范围四周建设围墙，既可防尘又可降噪。

⑤ 加强监督管理，尽量减少人为原因的噪声影响。

（4）固体废物

① 在后续施工中，矿山露天采区恢复、废弃平硐的封闭、场地平整及运输道路建设需要大量的土石方，施工期间井巷工程、道路工程、工业场地工程等施工产生的废弃土石方可用于上述环节，多余部分可至废渣场合理处置。

② 施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板、废包装等，卖于废品收购站；不可回收固废及施工人员生活垃圾可定点堆置，定期送环卫部门指定地点。

按以上措施处理施工期的固体废弃物将不会对环境产生明显影响。

（5）生态环境

项目施工会加重所在矿山区局部水土流失，为了将这种后果降至最低，必须针对工程施工可能存在的水土流失隐患提出相应的防治措施，具体对策包括：

① 施工开挖、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季。

② 对渣场应积极开展前期治理和恢复工作，渣场应采取合理的防护、围挡、设排水渠等措施。

③ 结合矿山区现状开采状况及规划开发方案，工程应积极对其已完成的露天采取实施土地复垦和生态恢复；对现状道路和后续新拓道路实施边坡防护、开挖排水渠、加强绿化；对工业场地，根据实际状况实施场地绿化美化措施。

④ 水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理。

### 3.7.2  运营期污染治理措施分析

#### 3.7.2.1 废气治理措施

（1）原矿堆场粉尘

本项目在采矿工业场地西侧建设一面积为1000m2原矿临时堆场，生厂区原矿临时堆场标高为1500m，海拔较高，基本位于所在区域的山顶上，四周空阔。环评要求对采矿工业场地内原矿堆场进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%计，则本矿原矿堆场产尘量均为39.43t/a。

（2）运输车辆装卸、物料堆场

评价要求在临时堆场四周建设挡风抑尘网。具体措施为：原矿临时堆场四周建设高6米的挡风抑尘网，留出运输通道，同时应设洒水喷淋装置，按日洒水两次，大风日相应增加洒水次数，抑尘效果为80%。

评价要求限制超载、对运输道路每天洒水抑尘，抑尘效率70%。

（3）废石临时中转

废石出矿后进入原矿堆场进行临时中转后运至拟选的废石沟，按照要求合理堆存。

（4）矿石运输扬尘

对于原矿运输道路扬尘：工程矿山区道路为土石路面，运输产尘量较大，工程未提出控制要求。对此，评价要求：

① 对现状道路进行路面整理，为了利用废石可将路面铺建碎石路面，既可更好的满足运输要求，又可降低产尘量。

② 定时在路面洒水，干旱、多风季节应增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日），以保持下垫面和空气湿润，减少起尘量。

③ 车辆严禁超载，堆高不得高于马槽并加盖篷布，矿山范围车速以不超过20公里/小时为宜。

④ 运输车辆轮胎带泥行驶是造成运输过程扬尘严重污染的主要原因，因此，一方面场地用排水应设专门的管道，不得乱用乱排而造成场地泥泞。另一方面下雨期间对轮胎应进行及时的清洗。

⑤ 工程应结合水土保持要求，增加道路绿化密度，种植不妨碍行驶又易于滞尘的树木，降低产尘影响。

在采取上述措施后可有效降低运输扬尘，抑尘效率为70%，则矿山运输无组织粉尘排放量为29.71t/a，矿区内运输车辆通过沿线村庄时，要减速慢行、禁止鸣笛，降低对居民影响。

（4）井下爆破炮烟

废气产生量小，在井下产生，通过回风排出井外进入大气环境中，经空气的稀释。

评价提出的爆破防尘措施：

①采用先进的爆破技术减少粉尘和炮烟量，其次通过机械通风及时排除作业面有毒有害气体和粉尘。

②合理安排爆破时间，避开大风干燥天气，爆破时按照设计要求填装炸药，并及时对爆堆洒水，减少爆破粉尘对周围环境的不利影响。

③利用水封爆破，装满清水的塑料袋装填在炸药前后部，代替固体炮泥使用。当炸药爆炸时，袋里的水在高温高压下变成水蒸气和微细水滴悬浮在空气中，媳妇和捕捉粉尘，从而利用达到降低有害气体及粉尘浓度的作用。

④利用富水胶冻炮泥代替固体炮泥，爆炸产生的粉尘表面吸附富水胶东炮泥中的成份后，尘粒由于吸附空气中水分容易沉降。

运行期大气污染物排放情况估算见表3-39。

表3-39   运行期大气污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 类型 | 产生量 （t/a） |  | 污染 类型 | 排放量 （t/a） |
| 原矿临时堆场 | 堆场起尘 | 粉尘 | 面源 | 187.06 | 地面硬化，建挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率80% | 面源 | 37.41 |
|  | 装车扬尘 | 粉尘 | 面源 | 29.09 | 设洒水喷淋装置，按日洒水两次，大风日相应增加洒水次数，抑尘效果为80%。 | 面源 | 5.82 |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 | 面源 | 173.62 |  | 面源 | 34.72 |
| 运输扬尘 | 扬尘 | 面源 | 29.71 | 厂内道路硬化，限制超载 洒水抑尘，抑尘效率70% | 面源 | 8.913 |
| 爆破炮烟 | CO2、N2及 少量的NOx和SO2 | 面源 | ～ | 加强通风， 水封爆破，并利用富水胶冻炮泥代替固体炮泥，减少爆破粉尘对周边环境的不利影响。 | 面源 | ～ |

#### 3.7.2.2 废水治理措施

（1）矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院对本矿资源储量核实报告情况说明，兴华铁矿正常涌水量为80m3/d，最大涌水量为150m3/d。本矿在生产区建设一个矿井水处理站，受矿区地形限制，各矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，废水治理措施如下：

距离生产区较近矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，较远矿体矿井涌水通过拉水车送至矿井水处理站，矿井水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h（96m3/d），在矿井水正常涌水量时开启1台，在矿井水最大涌水量时2台同时开启以保证矿井水的处理。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；SS：>90%。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于井下凿岩用水等，不外排。

经处理后的矿井水水质完全可以达到井下消防洒水水质标准，见表3-40。

表3-40   井下洒水用水水质标准

| 项 目 | 悬浮物含量 | 悬浮物粒径 | pH值 | 大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 | ≤30mg/L | ＜0.3mm | 6~9 | ≤3个/L |

（2）生活污水

矿区内生活办公区污水产生量为9.09m3/d，主要为日常洗漱、食堂废水，生活污水治理措施如下：

环评要求企业在矿区内办公生活区南侧建设一座WSZ-AO-1型地埋式生活污水处理站，处理规模1m3/h。采用生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%。生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。

（3）废水综合利用不外排可靠性分析

①矿井水

兴华铁矿正常涌水量为80m3/d，井下生产和洗壁用水量为233.4m3/d，矿井水经过处理站处理后全部用于井下凿岩和洗壁，不足部门由口子村深水井补充。矿井水全部综合利用，不外排。

当矿井水污水处理站发生故障时，矿井水先进入处理站调节池，调节池容积为100m3，能够满足该矿正常涌水1.2天的存储量。设备正常运行后再进行综合利用。因此非正常生产期也能做到不外排的要求。

②生活污水

矿区内生活办公区污水产生量为9.09m3/d，处理后污水全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分通过污水罐车运至矿区道路洒水所用，不外排。

非正常情况下，生活污水进入处理站的调节池内，调节池容积为24m3，能够满足该矿职工生活污水2.6天的排放量。设备正常运行后再进行综合利用。因此非正常生产期也能做到不外排的要求。

水污染物排放统计一览表3-42。

表3-42   水污染物排放统计一览表

| 污染源 | 废水产生量 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 废水排放量 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | 类别 | COD | BOD5 | SS |  | m3/d | m3/a | 类别 | COD | BOD5 | SS |
| 1矿井 涌水 | 80 | 29200 | 产生浓度(mg/l) | 80 | - | 150 | 矿井涌水采用混凝、沉淀、过滤、消毒工艺处理后全部用于凿岩用水，不外排。 | 0 | 0 | 排放浓度(mg/l) | 12 | - | 15 |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 2.336 | - | 4.38 |  |  |  | 排放量(t/a) | 0 | - | 0 |
| 2生活 污水 | 9.09 | 2999.7 | 产生浓度(mg/l) | 170 | 80 | 180 | 生活污水经生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理后全部回用于厂区绿化、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路抑尘所用，不外排。 | 0 | 0 | 排放浓度(mg/l) | 30 | 10 | 30 |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 0.51 | 0.24 | 0.54 |  |  |  | 排放量(t/a) | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 89.09 | 32199.7 | 产生量(t/a) | 2.846 | 0.24 | 4.92 |  | 0 | 0 | 排放量(t/a) | 0 | 0 | 0 |

#### 3.7.2.3 噪声污染及治理措施

本工程噪声源主要为各类机械设备如提升机，通风机、空压机和各类水泵等。

为了有效控制噪声对环境的污染，主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的方法。具体措施如下：

1）通风机采用基础减振，安装消声器和扩散器的措施；

2）空压机应设置在空压机房内，空压机房单独封闭，用墙体降噪隔声，室内采用吸声材料，门采用隔声门，窗采用通风隔声窗；

3）对各类水泵噪声，采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震器；

4）对场外运输噪声，评价要求加强管理，制定有关规章制度，运输车辆经过村庄等地时，应自觉减速限制鸣笛，使噪声影响降低。

环评认为总体措施可行，并根据目前的治理方法有针对性的提出各主要设备噪声的治理措施见表3-44。

表3-44  矿山主要设备声压级dB（A）

| 序号 | 设备所在 区域 | 产噪设备 | 数量 （台） | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 | 水 泵 | 3 | 70~80 | 室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 | ~60 |
| 2 | 采矿 工业场地 | 空压机 | 8 | ~100 | 置于室内、设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 | ~80 |
|  |  | 水 泵 | 4 | 70~80 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 | ~60 |
|  |  | 矿 车 | 8 | 60~70 | 慢速行驶，禁止鸣笛 | ~55 |
|  |  | 装载机 | 4 | 75~85 | 控制时速，合理安排工作时间 | ~70 |
|  |  | 运输车辆 | - | ~90 | 限制车速，限制鸣笛。 | ~80 |
| 3 | 回风 场地 | 风 机 | 1 | 100~110 | 设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 | ~90 |

#### 3.7.2.4 固体废物及治理措施

矿山运营期间固体废物主要有井巷开拓和开采过程中产生的废石和生活垃圾。

（1）废石

本工程废石产生量为40000t/a。工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟。该沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主，汇水面积4.2万m2。

废石场隶属于代县新高乡青社村管辖，目前矿方已经与青社村村委会签订了废石场租地协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。距废石场最近的青社村为0.6km且有大山相隔。

环评规定废石场修筑拦渣坝、排水涵洞、截水沟和消力池，并依据山沟地形对废石进行堆放。废石从里向外堆存，用推土机将废石推平，并通过推土机往返对废石进行压实。废石场填平后，在表面覆1m厚黄土，密闭压实，绿化造林。

取土场：

本工程拟选取土场位于探马石村北侧0.5km的荒坡，占地面积约为8000m2，本次项目取土量约为5000m3。地貌为第四系黄土覆盖，植被覆盖率较低，以灌丛为主，可以满足本工程的取土需求。

（2）生活垃圾

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由代县乡镇环卫部门统一处理。

（3）少量危废

原矿开采机械运行和维修期间产生少量的含油废棉纱、废机油等危险固废。

评价要求在工业场地及修车车间旁修建一危废暂存间，占地面积4m2，废弃危险废物通过容器分装，定期交由有资质的危废回收单位进行回收处理。

各固体废物产生与排放情况于表3-45。

表3-45  固体废物排放情况

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 石 | 40000 | 及时运送到废石场合理处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 9.9 | 各集中生活区内放置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点 |
| 合 计 | 40009.9 | - |

#### 3.7.2.5 生态恢复治理措施

工程生态环境影响因素主要为工程排污、固废堆场、运输道路沿线、采矿引起的地表错动等生态影响。工程排放的大气污染物（粉尘）、固体废物影响评价区内居民身体健康，影响动、植物的生存和生长，还污染大气、水体、土壤环境。

废石淋溶水对周围环境有一定的影响，废石排放占地、对自然景观造成一定影响。本工程废石场选择位于沟谷地带，若排水处理不当，则易引起废石场滑坡或泥石流，发生灾害性事故。运输道路沿线扬尘污染会对道路沿线的植被产生影响。本工程采矿对生态系统的影响主要表现为地表错动，加剧岩石的风化和剥蚀。

3.7.2.5.1生态保护措施

1）采取措施减轻工程排污对生态环境的影响

按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响。

2）加强固废的合理处置

环评规定对废石进行合理排放、填沟、覆土、植被恢复。

3）开采过程中不可避免的对地表产生的破坏，主要是工业场地、道路、废石场等的建设过程对矿区生态环境产生影响，工程提出了合理绿化和土地复垦措施。

针对上述情况，评价要求：根据现场调查，工程矿山各环节对矿山区生态影响明显，对此应按照以下原则实施矿区生态恢复：根据地表特征，宜林则林，宜农则农，修复破坏的土地，适当进行土地复垦；根据道路建设现状，实施边坡防护与排水渠建设，防治水土流失，配套进行道路绿化。

4）绿化

矿区各采矿工业场地绿化占地总面积为510m2，办公生活区绿化面积为375 m2，绿化系数为15%。评价认为从矿区工业场地和办公生活区总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地，种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

5）运输道路沿线生态保护

本矿运输道路部分利用已有道路，大部分新修，新修道路占地为荒地，对生态环境影响较小。环评规定运输道路洒水抑尘，清扫保洁。

#### 3.7.2.6 地表塌陷与生态影响治理措施

《开发利用方案》在生态方面提出：工业场地按总平面布置分区绿化。厂前区、生活区以美化环境为主，种花卉、灌木、乔木、绿草地、松柏树等；工业区种榆树、柳树、松树等。本次环评针对本项目对生态环境产生影响的几个方面提出以下措施：

（1）矿山开采中废气、废水等污染物的排放以及矿石、废石等占地及其形成的二次污染会对区域生态环境产生影响，可通过采取有针对性的废气、废水、固体废物治理措施进行治理，以减少对生态环境的影响。

（2）矿山的矿体被采空后，会引起围岩应力场平衡状态的改变，从而引起岩石移动变形，其变形是从矿层的直接顶板岩层开始，自下而上依次进行冒落、断裂、离层、弯曲，最后影响到地表，在地表形成地裂缝或塌陷坑，而由此引起的地表生态影响较明显。环评提出对塌陷、地裂缝的防治措施主要是进行地表变形监测，及时将地表裂缝、塌陷回填，夯实；并应遵循以下原则实施矿区生态恢复：根据地表特征，宜林则林、宜农则农，修复破坏的土地，适当进行土地复垦。

（3）开采过程中不可避免的对地表产生的破坏，主要是工业场地、道路、废石场等的建设过程对矿区生态环境产生影响，环评提出合理绿化和土地复垦的措施。对工业场地进行绿化，选择适宜树种，并配植少量的花卉、草皮等植物；根据道路建设现状，实施边坡防护与排水渠建设，防治水土流失，配套进行道路绿化；对废石场建设排水沟、截洪沟，进行覆土绿化，恢复生态。

对于矿山开采所造成的相关生态影响问题，具体在后面分章阐述。

#### 3.7.2.7 环境保护措施汇总

综合本项目工程分析结果，表3-46给出工程拟采用的环保措施与汇总情况。

# 3.8服务期满后恢复措施

矿区服务期满后，生产停止，对环境造成污染影响的废气、废水排放量已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。矿山采动引起的地表移动、变形具有延迟性，未复垦的废石场、废弃的工业场地、废弃运输道路对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。

1）生态环境恢复措施

地表移动变形影响和废石场压占土地，仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地得到治理，植被得以恢复，生态环境得到改善。

废石场封场后，表面全部覆土，种植适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种，此后做好苗期管理定期浇水。

2）废弃工业场地和办公生活区生态恢复措施

对工业场地和办公生活区内各种建筑设施可根据当地需要双方协商妥善处理。

对矿井井筒、炸药库等采取封闭措施，以免对附近居民造成意外伤害。

对废弃工业场地采用废旧设施清运、土地平整、人工种植植被的方式进行生态恢复。

3）废弃运输道路复垦

对废弃运输道路采用土地平整、人工种植植被的方式进行生态恢复。

4）加强地表变形的观测与巡查，对地表沉陷采取工程措施、生态措施进行生态恢复和治理。

5）地表沉陷

服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。对于地表塌陷造成的裂缝，评价要求建设单位采取以下措施：

（1）对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地，采用黄土填堵方法。将裂缝挖开，填土夯实。

（2）对裂缝透穿土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。首先用粗砾石填堵孔隙，其次用次粗砾，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，用反滤层填堵后，可防止水土流失，使生态环境逐渐恢复。

（3）对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产区别对待。破坏程度轻微，不影响矿井生产，对其它各个方面也没有多大损害，则按一般处理方法处理；中度以上的要进行土地平整治理。

服务期满后对工业场地内各种建筑设施可根据当地附近村庄需要双方协商妥善处理如办公区、食堂、库房等。对不能利用场地，宜进行林业复垦，条件较好、投资差异不大时可进行农业复垦。

# 3.9 整合前后污染物变化情况对比分析

本次资源整合工程建设前后各污染物变化情况分析详见表3-48、3-49、3-50。

表3-48  工程废气污染物无组织排放“三本帐”计算表（t/a）

| 序 号 | 污染物 | 烟 尘 | 粉 尘 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有工程排放量① | 0.64 | 42.76 | 0.256 |
| 2 | 资源整合工程产生量② | 0 | 230.11 | 0 |
| 3 | 资源整合工程削减量③ | 0 | 181.117 | 0 |
| 4 | 资源整合工程排放量④=②-③ | 0 | 48.993 （无组织） | 0 |
| 5 | “以新带老”削减量⑤ | 0.64 | +6.233 | 0.256 |
| 6 | 最终排放量⑥=①+④-⑤ | 0 | 48.993 （无组织） | 0 |
| 7 | 资源整合前后变化量⑦=⑥-① | -0.64 | +6.233 | -0.256 |

表3-49  工程水污染物无组织排放“三本帐”计算表（t/a）

| 序 号 | 污染物 | CODcr |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原有工程排放量① | 0.39 |
| 2 | 资源整合工程产生量② | 2.846 |
| 3 | 资源整合工程削减量③ | +2.846 |
| 4 | 资源整合工程排放量④=②-③ | 0 |
| 5 | “以新带老”削减量⑤ | 0.39 |
| 6 | 最终排放量⑥=①+④-⑤ | 0 |
| 7 | 资源整合前后变化量⑦=⑥-① | -0.39 |

表3-50   工程固体废物排放“三本帐”计算表（t/a）

| 序 号 | 污染物 | 废石 | 炉渣 | 生活垃圾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有工程排放量① | 8000 | 1.5 | 6.6 |
| 2 | 资源整合工程产生量② | 40000 | 0 | 9.9 |
| 3 | 资源整合工程削减量③ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 资源整合工程排放量④=②-③ | 40000 | 0 | 9.9 |
| 5 | “以新带老”削减量⑤ | +3200 | 1.5 | 3.3 |
| 6 | 最终排放量⑥=①+④-⑤ | 0 | 0 | 9.9 |
| 7 | 资源整合前后变化量⑦=⑥-① | -32000 | -1.5 | 3.3 |

由上表可知，本次工程在采取了必要的环境保护措施、“以新代老”措施后，与原有工程相比，烟尘、SO2、废石排放量减少，废水全部回用不外排。整合后采取环评要求的环保措施后，区域各污染物排放量大大降低，有助于环境空气质量的改善。

# 3.10 工艺先进性分析

本工程所采用的工艺技术具有以下特点：

（1）矿山开拓方案：根据矿区地形地貌及矿床分布特征，充分利用原有的生产设施，在原有基础上进行整合改建，满足资源整合后的要求，施工量相对较小；

（2）矿山采用地下开采，平硐开拓，采矿方法根据矿体的特点，分别采用浅孔留矿法、房柱采矿法、分段矿房法进行开采，资源利用率高。

（3）根据矿体赋存，本矿开发利用方案确定采用阶段平硐开拓系统，全部为新开掘巷道，按照40m高度进行阶段划分，布置十一个水平、划分十一个阶段开采，铁矿石资源可实现有效利用；

（4）井下排水和生活污水经处理后全部回用，复用于井下生产洒水、道路洒水、绿化洒水等，提高了废水综合利用率；

（5）通风系统畅通化，地面布置简单实用化，并充分利用原有选厂设施，避免了充分投资，减小了施工量，安排合理；

（6）供电采用原有电源，供电具有保障性。

综上所述，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合选用的开采方案及生产设备合理，符合开采技术要求，成熟可靠、资源浪费少，节能性好，能够满足生产规模的需要，从工艺技术方面具有一定的先进性。

第四章  环境影响因子识别和评价因子筛选

# 4.1 识别与筛选的目的

本工程为铁矿矿山开采，其建设期、运营期和服务期满后三个阶段都将会给环境带来一定的影响。本评价根据项目规模、工艺特征和矿山建设工程的特点，以及矿山所处区域的污染状况，通过区域环境对建设项目的制约因素的分析，识别建设项目对环境影响的主要生产环节、设备和主要的环境敏感因素，确定工程对区域自然环境、社会经济、生态环境等方面的可能影响、影响程度和范围，以确定环境影响评价重点及预测因子。

# 4.2 资源整合项目环境影响综合分析

本工程内容包括矿体硐口开拓、工业场地等生产、生活设施建设等。本工程矿山地貌形态主要以山坡、沟谷为主。在矿区周边分布有青社村、魏庄、白峪里、交口等村庄；在矿区西南边界约0.5km处有中解河流过，距矿区西北边界约6.0 km处有滹沱河。

### 4.2.1 对自然物理资源的影响

（1）建设施工期

本项目对自然物理资源的影响在建设施工期主要表现在对环境空气、声环境、地表水、地下水环境及生态环境的不利影响上。主要表现为：

① 施工过程中采掘系统开拓、场地开挖、设施建设、道路硬化过程中产生的扬尘以及汽车尾气对大气的污染；

② 运料等施工机械和运输车辆产生的噪声对声环境的影响；

③ 施工人员生活污水、施工搅拌废水以及施工期井下排水对地表水环境的影响；

④ 开采井巷掘进产生废石以及废建筑材料等的堆放对生态环境的影响。

由于施工期工程量相对较小，工期相对较短，施工结束后，污染即消失，故对周围环境的影响并不突出。

（2）运营期

工程投产运营期，对环境的影响主要是：

① 对环境空气的影响主要有矿山区原矿堆场、废石堆场粉尘及井下爆破产生的粉尘等废气污染；

② 对地下水的影响主要是在井巷掘进和回采后产生的地表沉陷可能对上覆含水层的破坏；

③ 运营过程中各生活区、各办公区少量生活污水以及矿井涌水进入地表水体对地表水体产生影响；

④ 对声环境的影响主要是风机、泵类、运输车辆等产噪设备所产生的噪声；

⑤ 运营过程中产生的废石、生活垃圾堆放对环境造成一定的影响。

针对以上污染，虽然工程采用了较严格的污染治理措施，但仍有少量污染物排放，且生产运行期的这些影响为长期和直接的影响。

建设期对自然物理环境的影响见表4-1，运营期对自然物理环境的影响见表4-2。

表4-1  建设期对自然物理资源的影响

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 环境影响因素 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 场地清理、系统开掘、场地建设 | 扬尘等 | 短期不利影响，随着工程的建成投产、地表硬化和绿化，不利影响将随之结束 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 扬尘等 |  |
|  |  | 建筑材料、固体废物堆放 | 扬 尘 |  |
| 2 | 地表水 | 生活污水等 | SS、COD、BOD5、石油类等 | 影响较小 |
| 3 | 地下水 | 井巷掘进井下排水 | SS等 | 影响较小 |
| 4 | 声环境 | 施工、运输机械设备 | 噪 声 | 对厂址周围声环境产生短期不利影响 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |
| 5 | 固体废物 | 井巷开拓 | 弃石弃土 | 固废堆放对地形、地貌、生态环境造成一定破坏 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |  |

表4-2  运营期对自然物理资源的影响

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 环境影响因素 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 原矿堆场 | 粉 尘 | 对周围环境产生长期的影响 |
|  |  | 矿石装卸 | 粉 尘 |  |
|  |  | 汽车转载运输 | 粉 尘 |  |
|  |  | 废石堆场 | 粉 尘 |  |
|  |  | 井下爆破 | 尘、SO2等 |  |
| 2 | 地下水 | 井巷掘进、回采过程井下排水 | 上覆岩层变形移动 | 井下开采造成的上覆岩层破坏可能导致上覆含水层疏干，为长期不利影响 |
| 3 | 地表水 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、石油类 | 本项目污水全部综合利用不外排，对周围环境无影响 |
|  |  | 井下涌水 | SS等 |  |
| 4 | 声环境 | 风 机 | 噪 声 | 采场及工业场地近距离影响 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |
|  |  | 井下爆破 |  |  |
|  |  | 各种泵类 |  |  |
|  |  | 装载机 |  |  |
| 5 | 固体废物 | 井巷掘进 | 废 石 | 固废堆放占地，对地形、地貌、生态环境造成一定破坏 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |

### 4.2.2  对自然生态环境的影响

（1）土地占用对生态环境的影响

本工程矿山主生产区、办公生活区、风井场地均为山坡荒地，不占用林地；项目的建设对土地的占用、扰动和对现有植被的都会造成影响，随着工程运营后生活区、工业场地硬化及绿化方案的实施，可在一定程度上弥补建设项目对生态环境带来的不利影响。

另外，工程将设固废堆场，排放废石及生活垃圾等固体废物，对生态环境会造成一定的影响，但环评要求企业对于固废堆场采取措施进行处置，填满后恢复植被，将对生态环境的影响降至最小。

本工程原有的开采方式为前期露天开采后期地下开采，通过整合，对原露天开采用地、原废石占地等均要实施生态恢复和土地复垦，这对生态环境是正面影响。

（2）地表塌陷及地下含水层的影响

矿山开采使上覆岩层发生移动引起地表塌陷和变形及导致上覆含水层疏干，是铁矿矿山开采中常见的生态环境恶化形式，属于长期不利影响。工程应设置定期监测制度，在地表塌陷区及裂缝处及时采取措施进行治理，较大限度地减小地表塌陷造成的生态环境破坏程度。

（3）水土流失

工程建设期，道路建设、场地开挖及建、构筑物建设，均会对土地产生扰动作用，致使短期的水土流失加剧，随着场地硬化和绿化方案的实施，水土流失将得到有效遏制。

工程建设及运行对自然生态环境的影响见表4-3。

表4-3  工程建设对生态环境的影响

| 环境要素 | 工程 时段 | 污染源 | 环境影响因素 | 对生态环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 建设期 | 井巷开拓 | 废 石 | 占地改变地形、地貌，造成短期水土流失，土地利用结构发生改变，对农业生态环境和动植物生长产生影响 |
|  |  | 建筑施工、生活 | 建筑垃圾、生活垃圾 |  |
|  |  | 工业场地等建设 | 废水、废石 |  |
|  |  | 设施建设 | 建筑垃圾 |  |
|  |  | 道路建设及硬化 | 废石、弃土 |  |
|  | 运营期 | 开采活动 | 地表沉陷、废石堆放 | 开采活动导致地表塌陷和变形，地下水疏干等；废石堆场产生占地影响 |

### 4.2.3 对人类使用价值的影响

（1）供水

矿山开采可能导致矿山区上覆含水层赋存水量的减少，但从当地各矿山长期运行的情况来看，未出现影响当地居民生活用水水源的情况，但此供居民生活饮用的矿区基岩裂隙含水层是以大气降水下渗、地表水渗漏补给为补给水源，所以，本项目对其水源影响不会太明显。

（2）土地利用

本工程新增土建设施的建设均将新占用土地，所占土地现状自然环境条件一般，土地生产能力一般。待工程建成运营后，将产生较高的经济效益，可提高土地的利用价值；固废堆场填满后将进行土地复垦、植被恢复，对提升土地利用结构将产生有利影响。

### 4.2.4 对生活质量的影响

（1）本地区铁矿资源丰富，本工程建设投产后，资源利用率将大大提高，可为当地经济发展作出较大贡献；矿山工人很多来自于周围村庄，当地居民收入也将大大提高，生活质量将得到一定改善。另外，矿山的建设可带动当地服务业和其它第三产业。

（2）在污染控制方面，针对工程特点，工程对产污环节均配套建设污染物治理措施，虽最大限度减少外排污染物对周围环境的影响，但污染物排放还是会对本矿职工健康产生不利影响。

本工程各个时期环境影响分析见表4-4。

表4-4  本工程各时期环境影响分析

| 阶段 | 影响分析 环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 | 直接影响 | 间接影响 | 不利影响 | 有利影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 运营阶段 | 环境空气 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 声环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 美学环境 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表塌陷破坏 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
| 服务期满 | 农业生态 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 土地利用 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 社会经济 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 美学环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表形态变化 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 地表塌陷破坏 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |

# 4.3 区域环境制约因素分析

就本次工程及当地的实际情况来看，其环境承载力、供水、供电、矿区地理位置及周围环境敏感因素均对本工程有一定的制约性，工程所在区域对工程建设的制约性影响见表4-5。

表4-5  区域环境制约因素

| 环境因素 | 对项目制约程度 | 环境因素 | 对项目制约程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量 | 1 | 声环境 | 1 |
| 地表水环境 | 1 | 供 水 | 1 |
| 土地资源 | 1 | 农 业 | 1 |
| 地下水环境 | 1 | 社会经济 | 1 |
| 地面建（构）筑物分布 | 1 | 美学环境 | 1 |
| 供 电 | 1 | 自然生态 | 2 |
| 劳力资源 | 1 | 交通资源 | 1 |

注：表中数字区域环境对本项目的制约程度，1表示外环境对项目制约较小，2表示对项目有一定制约。

# 4.4 环境影响因子的识别与评价因子筛选

### 4.4.1 环境影响因子的识别

本工程的建设施工和运行将会对周围自然环境、社会环境、生态环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。经分析其生产及排污特征可看出，生产运营期对环境的影响最为严重。

工程排污对环境空气和水环境的影响及影响程度分析见表4-6。

表4-6  本工程环境影响因素

| 环境因素 生产环节 | 环境 空气 | 地表 水体 | 地下水 | 声 环境 | 生态 环境 | 景观 | 公众 健康 | 社会 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山开采 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ● | ◎ | 〇 | ◎ |
| 生产、生活污水 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |
| 矿石堆存 | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  |
| 废石、生活垃圾 | 〇 |  |  |  | ● | ◎ | 〇 |  |
| 备 注 | ●为显著影响；◎为中等影响；〇为轻微影响 |

结合工程分析结果和表4-6的分析结论可以看出：

本铁矿采选项目对环境空气、声环境、生态环境的影响以及固体废物对景观的影响较为敏感，对地表水、地下水的影响较小。

各生产环节产生的主要污染物或环境影响因素分别为：对环境空气产生影响的主要污染因子为粉尘、SO2、NO2；对地表水环境产生影响的主要污染因子为PH、COD、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、Fe、Me；对地下水环境产生影响的主要污染因子为pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群；对固体废物产生影响的主要污染因子为废石和生活垃圾；对声环境产生影响的主要污染因子为运转设备机械噪声及交通运输噪声。对生态环境产生影响的主要包括地表塌陷、含水层破坏及植被破坏等。

### 4.4.2 评价因子筛选

本次评价主要是根据以上对工程和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合本工程具体的排污种类、强度及周围环境影响程度的大小，给出评价因子的筛选矩阵，详见表4-7所示。

表4-7  评价因子筛选矩阵表

| 项目 评价因子 | 井下 开采 | 工业场地 | 井巷运输 | 储存 转载 | 运输 | 爆破 | 通风 | 废石 | 排水 | 现状评价因子筛选 | 预测评价因子筛选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | TSP |  |  |  | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |  | √ | √ |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | √ |  |
|  | PM10 |  |  |  | -2 | -2 | -1 |  |  |  | √ |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | √ |  |
| 地 表 水 | PH |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | √ |  |
|  | COD |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | BOD5 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氨氮 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | √ |  |
|  | 石油类 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氟化物 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Fe |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Me |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
| 地 下 水 | PH |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 | √ |  |
|  | 总硬度 |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | NO3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | NO2-N |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 细菌总数 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
| 噪声 | Leq | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 |  | √ | √ |
| 固 废 | 废 渣 | -2 |  |  |  |  |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 生活垃圾 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 生 态 | 地表水 水质水量 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 地下水 水质水量 | -2 |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 植被 |  | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 |  | √ | √ |
|  | 动物种群 |  |  |  |  | -1 |  | -1 | -1 |  | √ | √ |
|  | 土 地 | -1 |  |  | -1 | -1 |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 村庄居民 |  |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |  | √ | √ |
|  | 水土流失 |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 |  | √ | √ |
|  | 地表塌陷 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |

从表4-7中可以看出，根据矿山开采行业及本工程对环境的影响特征，经筛选确定出主要评价因子如下：

（1）生态环境

开采引起的地表沉陷影响土地、植被、水土流失；工业场地、废石场、道路等占地影响矿山植被、水土流失和土地利用。选定土地利用、植被覆盖率、土壤侵蚀因子为生态环境的评价因子。

（2）固体废物

将生产过程中产生的废石、办公生活中产生的生活垃圾作为固体废物的评价因子，而重点是废石的处置。

（3）地表水

地表水的评价因子：PH、COD、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、Fe、Mn。

（4）环境空气

环境空气的评价因子：TSP、SO2、PMl0、NO2。

预测因子：TSP。

（5）地下水

根据本工程特征，生产排污对地下水水质的影响很小，确定评价因子为pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群。

（6）噪声

主要是高噪设备等效声级、矿山生产区、生活区、风井场地等厂界噪声。

第五章  环境空气影响评价

# 5.1 评价工作等级的确定

### 5.1.1 评价等级确定依据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的相关规定，根据项目工程分析的结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表5-1。

表5-1   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

### 5.1.2 评价等级的确定

根据工程分析，本项目矿山开采为地下开采方式，生产区、办公生活区等冬季采暖都采用电取暖，矿山运营期对环境产生影响的污染源主要为：原矿堆存粉尘、废石堆场扬尘等。

采用估算模式对以上污染源分别计算其下风向轴线浓度，得出最大地面浓度和浓度占标准限值10%时距源最远距离，计算结果见表5-2、表5-3。

表5-2 本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 下风向 最大浓度 （ug/m3） | 最大浓度处距源中心点的距离（m） | 评价 标准 （ug/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区内临时堆场 | TSP | 78.80 | 100.0 | 900.00 | 8.76% | .00 | 三 |
| 装车扬尘 | TSP | 0.59 | 100.0 | 900.00 | 0.07% | .00 | 三 |
| 矿石装卸 | TSP | 1.95 | 100.0 | 900.00 | 0.22% | .00 | 三 |
| 所有 污染源 | 所有 污染物 | 78.80 | 100.0 | -- | 8.76% | .00 | 三 |

根据表5-2、表5-3中的计算结果可知，各污染物的最大地面浓度占标率Pmax=8.76%，各污染物的地面浓度占标率均小于10%，根据评价等级综合判断，确定该项目的评价等级为三级。

# 5.2 大气污染源调查

### 5.2.1 污染源调查范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定：对于三级评价项目可只调查分析项目污染源。

### 5.2.2 污染源类别

运营期主要的污染源主要为无组织排放源：矿山原矿堆场；矿石装卸粉尘；道路运输扬尘；废石堆场粉尘；井下爆破炮烟。

### 5.2.3 调查结果

# 5.3 环境空气质量现状监测与评价

### 5.3.1 环境质量现状监测

#### 5.3.1.1 监测布点

根据本工程污染源排放特征、确定的评价级别以及所处地理位置、地形特征、评价区居民分布和当地气象条件，在评价区内设3个环境空气质量现状监测点。各监测点的方位、距离及监测点布置原则布设见表5-6、图5-1。

表5-6   监测点位布设表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距离（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 青社村 | S | 1.0 |
| 2＃ | 采矿工业场地 | — | 0 |
| 3＃ | 交口村 | SE | 3.5 |

#### 5.3.1.2 监测时间与频率

2013年4月26日-5月2日，企业委托山西省环境监测中心站对本项目所在区域进行了环境空气质量现状监测。监测频率为连续监测7天。

#### 5.3.1.3 监测项目

环境空气监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2。

#### 5.3.1.4 监测仪器、分析方法

监测仪器及分析方法采用国家统一标准，见表5-7。

表5-7   污染物采样与分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | 0.001 | GB/T15432-95 |
| PM10 | 重量法 | 0.010 | HJ618-2011 |
| SO2 | 甲醛副玫瑰苯胺吸收分光光度法 | 0.004 | HJ482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.003 | HJ479-2009 |

### 5.3.2现状监测结果分析

#### 5.3.2.1 评价标准

本次评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表5-8。

表5-8   环境空气质量标准值

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |

#### 5.3.2.2 监测结果分析

对4个监测点的监测结果进行分析，统计其日平均浓度范围、超标个数、最大浓度占标率。监测数据统计结果分别见表5-9至表5-12。

由以上评价可知：评价区各监测点位所监测的大气中TSP、PM10、SO2、NO2均未发生超标现象，说明评价区空气环境较好，未受到污染。

# 5.4 评价区污染气象特征

根据代县近20年的气象统计：代县属温带性季风气候，四季分明。冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热雨量集中，秋季天高气爽。全县年平均气温为9.0℃，全年除静风外，以N、NE为主，全年静风频率为26%，N风频率为8%，NE风频率10％。从风速看，年平均风速为1.9m/s，各季中以春季风速最大，最大为2.7m/s，秋季最小，最小风速为1.4m/s。

代县1992~2011年各月气象要素统计资料见表5-13。代县1992-2011年多年风向频率统计资料见表5-14。代县风玫瑰图见图5-6。

# 5.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，计算了本次项目无组织面源的大气环境防护距离，本次评价以原矿堆场等无组织污染物为源算了该项目的大气环境防护距离。采用导则推荐的大气环境防护距离模式，由估算结果可知本工程所排放的污染物均达不到相应标准值的10%，采用导则推荐的大气环境防护距离模式，污染源对厂界外环境的影响程度没有发生超标（二级标准的一小时浓度），结果为无超标点出现，即给不出大气环境防护距离结果。

根据代县基础气象资料分析可知，本县年最多风向为NE。本次项目生产区原矿临时堆场位于厂区西侧，距离村庄较远，并有大山阻隔，影响甚微。并且原矿堆场四周建设挡风抑尘网粉尘产生量较少。因此本次项目对周围村庄的影响较小。

# 5.6结论

采用《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)中的估算模式，经计算，各污染物的最大地面浓度占标率Pmax=8.76%，各污染物的地面浓度占标率均小于10%，确定该项目的评价等级为三级。

本项目所有污染物的产生浓度Pmax均小于10%，说明污染物的排放浓度能满足相关标准的规定。从环境空气影响的角度看，本项目对周围环境影响程度和范围在可以接受的限度之内，说明本项目采取的污染防治措施是适宜的。企业在认真落实本评价提出的各项环保措施后，项目建设对周围的大气环境影响是可以接受的。

（1）区域污染源现状

对于三级评价项目，只需调查本项目污染源。本项目运营期可能对环境造成影响的污染源主要为：矿山原矿堆存粉尘。

（2）区域环境现状

根据项目监测数据可知：价区未受到TSP、PM10、SO2和NO2的污染，评价区环境空气质量较好。

（3）项目选址及总图布置的合理性和可行性

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，采矿工业广场位于新高乡青社村北约1km处，行政隶属代县新高乡管辖。通过预测分析，项目对周围环境影响不明显，根据所在区域地形进行厂区平面布置，总图布图合理，选址可行。

（4）污染源的排放强度与排放方式

本项目原矿堆场属于面污染源，在分别采取措施后均可满足相关规定要求。

（5）大气污染控制措施

针对项目各大气污染源，项目配套了一一对应的环保措施，可以满足有关标准。

（6）大气环境防护距离设置

采用导则推荐的大气环境防护距离模式，面污染源对厂界外环境的影响程度没有发生超标现象，结果为无超标点出现，无需设置大气环境防护距离。

总之，从大气环境影响的角度来说本次项目从选址、总平面布置较为合理，在企业积极采取对应、可行的大气污染物控制、治理措施后，项目运行期产生的各项污染物对区域大气环境质量影响较小，大气环境影响在可接受的范围内。

第六章  水环境影响评价

### 6.1地表水环境影响评价

### 6.1.1评价区地表水系

代县雁门关至黄土梁、南天棚山一线以北为桑干河流域，以南属滹沱河流域。滹沱河、峨河、峪口河、中解河等为境内主要河流。

滹沱河：代县境内的主要河流，发源于繁峙，流经本县，多年平均清水流量0.976m3/s，最大年平均清水流量2.63m3/s，最小年平均清水流量0.02m3/s。境内流经区域：北岸有枣林、磨坊、上馆、阳明堡4个乡镇，南岸有峨口、聂营、峪口、新高4个乡镇。至阳明堡镇小寨村入原平县境，境内流域面积1457平方公里。

中解河：是滹沱河的一级支流，发源于代县与五台交界处的峨岭山，流经赵家湾、新高，注入滹沱河，南北流向，全长28公里，流域面积128平方公里，清水流量0.2 m3/s。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿采矿工业场地废水去向为沿地势低凹处流动汇入西侧中解河。

### 6.2  地表水环境质量现状评价

在中解河的3个地表水现状监测断面上，各项污染物浓度均未出现超标情况，所有污染物浓度全部达标，说明区域地表水环境质量较好。

### 6.2.3 地表水环境影响分析

本项目对地表水的影响通过下列两种途径：一、废水外排对地表水可能产生影响；二、矿山开采对地表水可能产生影响。

#### 6.2.3.1 正常生产状况下，废水对地表水的影响分析

本项目产生的废水有两种：

（1）矿井涌水，矿山正常运营后，矿井正常涌水量为80m3/d，最大涌水量为150m3/d；其主要污染物为SS。

距离生产区较近矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，较远矿体矿井涌水通过拉水车送至矿井水处理站，矿井水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h（96m3/d），在矿井水正常涌水量时开启1台，在矿井水最大涌水量时2台同时开启以保证矿井水的处理。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；SS：>90%。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于井下凿岩用水等，不外排。

（2）生活污水：包括办公生活区日常生活、食堂等环节产生的生活污水。本矿生活办公区生活污水排水量为9.09m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS等。

环评要求企业在矿区内办公生活区建设WSZ-AO-1型埋式生活污水处理设施，处理规模为1m3/h。通过以上分析可知，本矿山在正常运营时，产生的矿井涌水与生活污水都经处理后全部回用不外排，不会进入中解河、滹沱河。所以，生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。

#### 6.2.3.2 非正常生产状况影响分析

在非正常工况下，各类废水未经处理直接顺着沟渠汇入中解河、滹沱河，在废水流动过程中，会有一些废水经自然蒸发或地面吸收下渗，生产废水中主要污染物为SS，生活污水中主要污染物为COD、BOD、SS、石油类、氨氮常规污染物，废水下渗的深度有限，且在下渗过程中会经土壤、岩石的阻隔过滤将污染物去除，不会影响区域内的地下含水层。

据调查，距离本次工程最近的下游村庄为青社村，该村居民饮用泉水，为基岩裂隙含水层的水。本项目在非正常生产状况下，废水未经处理直接外排，废水水量不大，在流动过程中的下渗，不会对青社村村庄饮用水造成影响。但是为了保证废水的回用的全部回用，环评要求矿方要提高管理意识，加强规范操作，发现问题及时处理，避免废水的非正常排放。

#### 6.2.3.3 采矿对地表水的环境影响分析

根据本矿山《开发利用方案》，本矿区地形陡峭，水力坡度大，地表排泄条件好，洪水一泄而下。所以，矿山开采不会对地表水产生直接影响。

### 6.2.4 地表水环境保护措施

为了避免矿山开采对周围地表水环境产生影响，评价制定了如下环境保护措施：

（1）各平硐设井下水收集管网收集井下排水汇集到矿井水处理站处理后，全部用作凿岩用水，不外排；

（2）在矿区内办公生活区建设地埋式一体化污水处理设施，各类生活污水经隔油预处理后进入地埋式一体化污水处理设施处理后用于道路洒水、堆场洒水，不外排；

（3）矿井水处理设施、生活污水处理设施要加强管理，保证设施的正常运行，保证处理效果；

（4）要加强矿井水、生活污水的收集工作，杜绝任意排放；

（5）矿山区要按水土方案修建排水渠，及时将雨期雨水导流出去，尽量减少地面雨水冲刷。

# 6.3 地下水环境影响评价

### 6.3.1 地下水环境影响评价等级和评价范围

#### 6.3.1.1 建设项目分类

本项目为铁矿井工开采，根据其特点和属性划分为两大类区域，首先是矿区开采区，其次是工业场地、废石场区域。

1、矿区开采区域

该地区对地下水影响主要为铁矿开采期间由于所在含水层以及受影响的上覆含水层被疏干。本区域在生产期间主要表现在区内及周边地下水位、流场、水资源等有关水文地质环境的变化。

2、工业场地、废石场区域。

工业场地和废石场的淋溶液会通过包气带进入浅层地下水，对地下水造成污染。矿井水被排到地面，在排水过程中矿井水受到井下各生产系统及运输设备的影响，其水质会受到一定程度的污染，主要污染因子为SS、COD、悬浮物、Fe、大肠菌群和粪大肠菌群粒和少量油类。根据现场实际调查情况和开发利用方案，目前该矿无矿井水排放。矿井水经过处理后综合利用。

本次项目废石沟及工业场地位于二云变粒岩，建设项目场地地下基础之下第一岩土层不为奥陶系底层。

3、项目区类别的划分

根据本项目的特点、各分区地下水影响属性及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）对项目的分类要求，确定工业场地、废石场区域属于Ⅰ类项目区域，矿体开采区域属于Ⅱ类项目区域。

### 6.3.1.2地下水环境影响评价等级

根据本项目不同的区域类别划分以及对地下水环境的影响属性，分别确定本项目各类别区域的环境影响评价等级。

1、工业场地及废石场（Ⅰ类区）及矿区开采区域（Ⅱ类区）工作等级划分

（5）地下水类型、地下水补给、径流和排泄条件

一般来说，该区的隔水层为深部基岩，含水层为上部风化壳和冲洪积物、构造裂隙。由于冲洪积物的不均匀性，使孔隙含水层的水文地质条件变化也较大。风化裂隙和构造裂隙潜水含水层以规模小，水力联系微弱，富水性受构造控制明显为特点，而且还有局部的承压水存在。

根据区内控矿构造之特点，矿带的顶底板为云英片岩，矿体（岩）的直接顶板为斜长角闪片岩，由此看来，接受大气降水的补给以云英片岩为主，斜长角闪片岩次之。矿体顶部为进水边界，底部为隔水边界。区内构造裂隙和风化裂隙虽然比较发育，局部形成承压水，但由于构造裂隙的不均一性，使之裂隙间连通性差，构造水力形不成联系网，致使地下水没有统一的水面（如ZK001水位为9m，ZK002水位9.5m）和流向。裂隙控水明显，但含量微弱。风化裂隙发育风化带中，地下水沿坡向流动时可形成连续水面。在矿床深部未发现大的含水层，即矿床的开采是不会受到深部含水层的影响。

（6）地下水水位、水质、水量、水温

该矿区周边界水文地质条件比较简单，东部和南部为分水岭边界，20线以西和ZK042以北为排水边界，在汇水区域内接受大气降水。

区内地下水的补给主要是大气降水的入渗。补、径、排条件简单，地下水水力坡度大，雨季时补给及时，排泄方便，流径短，交替积极，属于渗水－迳流型水循环。地下水的补给来源有二：一是大气降水的渗入补给，虽然区内基岩露头较少，但区内广泛分布着良好的植被，阻滞了地表坡流，有利于大气降水的下渗；二是地表河流的渗漏补给，由于河流汇水面积大，河床的透水性好，地表河水直接补给砂砾石含水层，而砂砾石层与基岩之间局部地段无隔水层，所以河水可以直接补给基岩裂隙水，因此，地表水亦可通过砂砾石层补给地下水。

本矿床属裂隙充水矿床，位于当地侵蚀基准面以上，中解河地表水体枯期基本断流，对矿山开采影响不大。地形有利于自然排水，属于顶板直接进水，矿床主要含水层富水性强，故水文地质条件简单。

（7）泉的成因类型、出露位置、形成条件及泉水流量、水质、水温、开发利用情况

本矿山所在区域泉水为第四系洪冲积砂砾石孔隙水含水层、基岩裂隙含水层的水顺流而下形成，水温4~5℃。该泉水水质较好，根据监测结果所监测的14项指标pH值、总硬度、NO3-N、NO2-N、硫酸盐、氨氮、Fe、锰、砷、汞、高锰酸盐指数、氟化物、细菌总数、总大肠菌群均满足《地下水质量标准》中的（GB/T14848—93）中的III类标准。

（8）集中供水水源地和水源井的分布情况

具体见第二章2.2.5。

（9）地下水现状监测井的深度、结构以及成井历史、使用功能

本项目地下水现状监测设5个监测点，分别为1#白峪里泉水、2#青社村泉水、3#交口泉水1、4#交口泉水2、5#口子村水井经现场调查，这5个地下水监测点均供村庄居民日常生活利用。

（10）地下水背景值（或地下水污染对照值）

地下水景值见表6-7 监测结果。

#### 6.3.2.2 环境水文地质调查

环境水文地质条件调查的主要内容包括：

（1）原生环境水文地质问题：包括天然劣质水分布状况，以及由此引发的地方性疾病等环境问题

（2）地下水开采过程中水质、水量、水位的变化情况，以及引起的环境水文地质问题

本次环评仅关注本矿界外扩500米范围内的地下水，在此范围内，经监测、调查、走访，区域地下水水质较好，满足饮用水水质标准，没有产生地方性疾病等环境问题；原兴华铁矿在开采期内，未发现区域内水质、水量、水位有变化，也未出现明显的环境水文地质问题。

（3）评价区域范围内与地下水有关的其它活动情况调查

在评价区域范围内未发现与地下水有关的其它活动情况。

#### 6.3.2.3 地下水污染源调查

调查重点主要包括工业污染源、农业污染源和生活污染源等。调查内容如下：

### 6.3.3 地下水环境质量现状监测与评价

#### 6.3.3.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

为表征评价区地下水环境现状，根据《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合环境质量现状监测方案》及其技术咨询意见，2013年5月6日~8日，山西省环境监测中心站对本项目所在区域进行了地下水环境质量现状监测。监测情况见表6-7。

表6-7  地下水环境现状监测情况表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距离（km） | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 白峪里泉水 | E | 1.5 | 水质、流量 |
| 2＃ | 青社村泉水 | S | 1.9 | 水质、流量 |
| 3＃ | 交口泉水1 | S | 3.0 | 水质、流量 |
| 4＃ | 交口泉水2 | S | 3.5 | 水质、流量 |
| 5＃ | 口子水井1 | NW | 3.5 | 水质、水位 |

地下水现状监测布点情况如图5-1所示。

（2）监测项目

地下水监测项目包括pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群共17项，同时监测水温、水位和井深。

（3）监测时间和频次

2013年5月6日-8日，连续三天，每天采样1次。

（4）采样及分析方法

水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，各项目分析方法采用国家标准方法或国家环保局《水和废水监测分析方法》中的统一分析方法，具体见表6-8。

表6-8   地下水监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | - | GB6920-1986 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | 0.05mmol/L | GB/7477-1987 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | 8.0mg/L | GB7490-1987 |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 | 0.5mg/L | GB11892-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 0.025mg/L | HJ535-2009 |
| 亚硝酸盐氮 | N-（1-萘基）-乙二胺光度法 | 0.003mg/L | GB7493-1987 |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02mg/L | GB7480-1987 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | 0.05mg/L | GB7484-1987 |
| 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 0.02µg/L | HJ597-2011 |
| 砷 | 二乙氨基二硫代甲酸银光度法 | 0.007mg/L | GB7485-1987 |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/l | GB11911-89 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/l | GB11911-89 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/l | GB7475-1987 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/l | GB7475-1987 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/l | GB7475-1987 |
| 细菌总数 | 培养法 | - | GB/T5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | - | GB/T5750.12-2006 |

（5）监测结果

地下水环境质量现状监测结果见表6-9。

#### 6.3.2.2 地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水环境质量评价标准见表6-10。

表6-10 《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中的III类标准    单位mg/L

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 亚硝酸盐氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤0.02 |
| 项目 | 硝酸盐氮 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 铁 | 锰 |
| 标准 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 项目 | 铜 | 铅 | 锌 | 细菌总数 | 大肠菌群数 |  |
| 标准 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤100个/ml | ≤3.0个/L |  |

（2）评价方法

采用标准指数法对监测结果进行评价，评价公式为：

### 6.3.3 地下水环境影响评价

（1）原有工程对地下水的回顾性评价

1、含水层疏干及水位下降

矿区内的含水层主要为第四系洪冲积砂砾石孔隙水、风化裂隙含水层，主要补给来源是大气降水。据调查雨季时矿坑中有少量涌水。雨季时出现股流。矿山开采活动已形成的采空区面积较小，对上述含水层造成的破坏较小。

2、矿坑排水量

根据调查，矿区内矿坑顶板及侧壁一般呈潮湿或浸水状态，雨季时部分地段出现顶板滴水与侧壁渗水。据探矿井巷调查，井下每天涌水量很小，仅够井下生产用；雨季时水量稍大。据矿方介绍，现已形成的采空区内暂不存在积水。

3、居民供水

据调查，矿区及周围主要含水层水位下降幅度小，对矿区及周围生产生活供水无影响。

本工程对地下水的影响分为生产废水对地下水造成污染和矿山开采对地下含水层造成破坏两种途径。

#### 6.3.3.1 废水外排对地下水的影响

本项目Ⅰ类项目区主要是主生产区及废石场区以及矿石堆场所在区域，废水来源主要为生活污水，包括各办公生活区、各开拓系统生活区日常生活、食堂等环节产生的生活污水。包括办公生活区日常生活、食堂等环节产生的生活污水。本矿生活办公区生活污水排水量为9.09m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS等。

本项目Ⅱ类项目区主要是铁矿开采区，废水主要是矿井涌水。矿井正常涌水量合计为80m3/d，最大涌水量合计为150m3/d；其主要污染物为SS；

矿山生产过程中对地下水的影响主要是生产过程中废水储存、输送过程没有做好防渗污染地下水；物料储存场没有硬化通过雨淋污染地下水以及非正常或事故情况下外排废水进入地表水体下渗污染地下水。

（1）本工程矿井涌水及办公生活区生活污水的储存，评价要求建设集中式收集管网，水池为混凝土防渗处理的水池，杜绝了废水渗漏对地下水的影响；

（2）评价要求原矿堆场场地全部硬化，工业场地周边应设排水渠，防止雨淋物料污染地下水；

（3）在正常生产情况下，井下排水经一体化净水器收集处理后回用于井下降尘不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施收集处理后，回用于堆场洒水、道路洒水不外排，不会对地下水产生影响；

（4）在发生事故的状况下，生活污水未能处理回用，由于排水量较小（活办公区生活污水排水量为9.09m3/d），排出厂区后在流动过程中经自然蒸发或土壤吸收，且下渗的深度有限，不会影响到地下水；矿井水若未能收集处理回用，虽然其排水量相对较大，但水质简单，主要污染物为SS，排出厂区在流动过程中下渗中SS会经自然蒸发或土壤吸收，不会影响到地下水，更不会对周围村庄饮用水产生影响。

#### 6.3.3.2 井下开采对地下水的影响

当矿山开采时，在地面以下形成纵横交错的开采巷道和采空区等，这些井、巷道、采空区相互贯通，可能对矿山区各含水层和隔水层产生影响，改变原地层及上覆松散岩系地层中含水层运行状态。

根据矿区水文地质资料分析，矿区位于区域水文地质单元的Ⅳ区一弱富水区，矿区地下含水层有第四系洪冲积砂砾石孔隙水含水层、风化裂隙含水层，下部基岩为相对隔水层。

结合工程开拓方式来看，本工程开采采用浅孔留矿法、分段矿房法、房柱采矿法3种开采方式。由于阶段平硐的位置和埋深特点，其开拓行为导致的巷道、采空区等以及由此引起的塌陷、裂缝等，将更容易成为采空区以上各类含水层中地下水快速渗漏的通道，这样不但疏干了基岩裂隙含水层中的地下水，也疏干了上覆第四系洪冲积砂砾石孔隙含水层中的地下水，具体为：

（1）对基岩裂隙水的影响

矿山开采影响地下水的方式，主要是矿石开采后顶板发生垮落，形成导水裂隙带，使地下含水层与开采矿层之间的隔水层被破坏，导致含水层水量漏失，水位下降，间接对与被破坏含水层有水力联系的其他含水层产生影响，造成水量有所减少，水位缓慢下降。

由矿区地质地形结合五台超群综合柱状图可知，本矿山开采的矿层为上太古界五台超群石咀群金岗库组，其上覆的基岩裂隙水透水性良好，富水性弱，接受大气降水下渗、地表水渗漏补给后，除少量随裂隙渗入深部外，大部分随时转变为地下径流，顺坡渗流，最终汇集沟谷，顺沟谷排出山区形成地表径流、泉水。所以，当本矿地下开采后，顶板发生垮落，形成导水裂隙带，对矿区基岩裂隙水会产生影响，会使此含水层的水量减少或疏干，一部分以矿井涌水的形式排出地面，但由于此含水层本身含水量较少，所以，影响不会很明显。

（2）对第四系洪冲积砂砾石孔隙水的影响

区域第四系洪冲积砂砾石孔隙水富水性属中等，该含水层既是矿区孔隙含水层的主要层位，也是沟通地表水和基岩地下水的良好媒介。根据本项目所在区域位置，在矿区范围内及工业场地、办公生活区没有第四系洪冲积砂砾石孔隙水，所以本项目建设不会对第四系洪冲积砂砾石孔隙水产生影响。

（3）对下伏含水层、泉域的影响

本矿山区没有下伏含水层，不会对其产生影响；项目所在区域也不涉及泉域，不会对其产生影响。

（4）开采破坏水资源量的估算

根据本矿山矿层与含水层的特点，本次将类比煤矿水资源量破坏的静储量与动储量计算方法给出矿山开采破坏水资源的情况。

静储量：开采后由于塌陷等，使采空区上覆含水层遭到破坏，原来储存于含水层中的水在短时间内排空，这部分水被称为静储量。该量为一个与含水层本身特征有关，为固定量，对其破坏是一次性的，也是短期的。

动储量：在含水层遭到破坏后，井下涌水量增大，然后随着时间的延长，排水量逐渐趋于相对稳定，这个相对稳定量称为动储量。它与地形、构造、降水量、矿层埋藏深度及开采方法等因素有关，该量为一变量，其破坏也是永久性的。

计算模式：

Q静=Hi×Si×μi

式中：Q静——开采破坏的含水层的静储量，万m3；

Hi——开采破坏的含水层的厚度，m；

Si——采空区面积，万m2；

μi——含水层的给水度，取值μ砂=1.17×10-3  μ灰=1.6×10-3。

Q动=Si×Mi

式中：Q动——开采破坏的地下水的动储量，万m3/h；

Si——采空区面积，万m2；

Mi——开采破坏的地下水模数，m3/h.m2，取值1.6528×10-5m3/h.m2。

通过计算得出：Q静＝4.28万m3，Q动＝13.5m3/h，这些破坏的地下水大部分以井下水的形式排出地面。

#### 6.3.3.3 开采对居民生活饮用水的影响分析

（1）分析范围涉及的村庄

本项目井田范围内无村庄分布，在地下水评价范围内的村庄主要有青社村等，评价范围内包括的泉水包括：白峪里泉水、青社村泉水、交口泉水。本次项目地下水评价范围为矿区外扩500m。本次环评仅分析对青社村水井的影响。

（2）村庄饮水现状

2013年5月6日~8日山西省环境监测中心站进行了连续三天的地下水监测。

青社村泉水现状监测的是居民饮用水，为基岩裂隙含水层的水。

具体情况见表6-12。

表6-12  村庄饮用水源情况一览表

| 序号 | 村庄 | 饮用水类型 | 饮用水源 | 出露位置 | 数量 | 补给来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青社村泉水 | 山泉水 | 基岩裂隙含水层 | 村东南 | 1处 | 大气降水下渗、地表水渗漏补给 |
| 2 | 白峪里泉水 | 山泉水 | 基岩裂隙含水层 | 南侧 | 1处 | 大气降水下渗、地表水渗漏补给 |

（3）村庄饮水影响分析

由前面分析，本项目区地下水的补给来源有二：一是大气降水的渗入补给，虽然区内基岩露头较少，但区内广泛分布着良好的植被，阻滞了地表坡流，有利于大气降水的下渗；二是地表河流的渗漏补给，由于河流汇水面积大，河床的透水性好，地表河水直接补给砂砾石含水层，而砂砾石层与基岩之间局部地段无隔水层，河水可以直接补给基岩裂隙水。

根据青社村饮用泉水水源出露位置、成因类型、形成条件、补给来源，结合地质剖面图、开拓系统水平投影图、开拓系统垂直投影图综合分析，本项目矿山开采对青社的泉水水源会造成影响。

（4）供水预案

由于区域地形较高，周围村庄饮水均为蓄流山泉水，若由于本矿山开采对周围白峪里（无人居住）、青社村泉水饮用水造成困难时，区域内只有基岩裂隙含水层，环评要求企业要准备专项资金，在村庄内修建蓄水池，从本矿用拉水车从口子村深水井将送水到村庄蓄水池，以解决村庄生活用水。

供水预案具体见表6-13。

表6-13  村庄供水预案

| 序号 | 名称 | 人口(人) | 蓄水池（m3） | 水 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青社村 | 170 | 60 | 口子村深水井 |

采取以上措施后，村民饮水在受到影响时，能得到妥善解决，生活用水不受影响。

#### 6.3.3.4铁矿开采对集中供水水源地的影响分析

本矿山距新高乡集中供水水源地一级保护区边界约7km。所以，矿山所处区域不在代县乡镇集中供水水源地内，不涉及其水源地保护区。因此兴华铁矿开采项目的建设对新高乡集中供水水源地无影响。

### 6.4 地下水防治对策和建议

本矿区水文地质环境虽简单，但为了进一步查明水文地质环境，防止开采危险和地下水影响，环评结合相关报告成果提出以下防治措施：

（1）合理设计开采布局，开采顺序和井巷布置应首先考虑水文地质条件。硐口等应布置在地层完整而且不易透水部位；

（2）加强对断裂带等特殊地质情况的勘探，按开采规程采取加固措施防止开采危险；

（3）对新选定的废石场，应对其地层渗透性、地基稳定性和边坡稳定性进一步调查研究，补充水文地质和工程地质工作，防止诱发塌方和滑坡事故发生；

（4）对井下排水、生活污水处理设施加强管理，保证正常运行；工业场地、运输道路需设防排水措施；矿石储场地面硬化，周围设排水渠，以免受污染的雨淋水影响地下水；

（5）为了防止上游来水灌入地下采场，可采用截水沟或截水坝方式防止上游来水进入采空区，同时对地表裂缝及时回填；

（6）采矿过程中遇到断层、破碎带或富水带时，要打超前钻孔探水，以防止突然涌水或岩溶砂充填物的危害，在掘进过程中一定要做到“有疑必探，先探后掘”；在开空区附近掘进必须“有掘必探”；必须对矿山勘探过程中的钻孔在开采前及时封闭；严格执行国家有关安全生产政策与规定；

（7）做好周围村庄饮水水源的调查工作，若出现明显影响时，必须采取安排解决村民饮水问题。

第七章  固体废物影响分析

# 7.1 固体废物排放情况

### 7.1.1 建设期固体废物排放情况

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿石开采项目施工期道路、井巷开拓将产生弃土、弃石，其中以井巷开拓废石产生量最大。此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

（1）结合本次项目工作，通过“以新带老”，需要对整合前露天开采工程造成的水土流失进行治理，在矿山露天采区恢复、场地平整及运输道路建设方面需要大量的土石方，施工期间井巷工程、道路工程、工业场地工程等施工产生的废弃土石方可用于上述环节，多余部分可临时堆放，后期送新选的废石场填埋。

（2）施工期其它环节产生的可回收废料，如钢筋头、废木板、废包装等，卖于废品收购站；不可回收固废及施工人员生活垃圾可定点堆置，定期送环卫部门指定地点。

### 7.1.2 运营期固体废物排放情况

矿山运营期间固体废物主要有井巷开拓和开采过程中产生的废石和办公生活产生的生活垃圾。

工程运行期间，产生的固体废物类型及排放情况见表7-1。

表7-1  固体废物排放情况

| 序 号 | 固废名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废 石 | 40000 |
| 2 | 生活垃圾 | 9.9 |
| 合 计 | 40009.9 |

各环节产生的废石及时运送到废石场合理处置；生活垃圾主要产生在各工人集中生活办公区内，拟在各集中生活办公区内放置垃圾箱，定点收集，定期送代县乡镇环卫部门指定地点合理处置。

# 7.2 固体废物成份分析

### 7.2.1 废石特征分析

根据矿区有关地质资料等情况，矿山开采时产生的废弃土石主要为粘土岩、硬质粘土、页岩等，不含特殊有毒有害物质。本代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿与代县明利矿业公司矿区都开采的上太古界五台超群的含铁矿石，具有可比性。本次评价引用代县明利矿业对工程废石的成份分析结果，对兴华铁矿废石成份进行分析。基本成分见表7-2。

表7-2  废石成分分析表

| 成 分 | 基 本 成 分 （%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 |
| 数 值 | 61.92 | 10.51 | 0.46 | 0.12 | 4.22 | 2.62 | 13.04 | 2.19 | 2.92 | 1.52 | 0.036 |
| 备 注 | 烧失量1.98% |

### 7.2.2 生活垃圾特性分析

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表7-3。

表7-3   生活垃圾主要成分

| 分类 | 无 机 类 | 有 机 类 |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

# 7.3  固体废物影响分析

废石等排放对环境的影响主要表现在对景观、大气等环境要素的影响和占地影响方面，其影响程度的大小取决于其产生量、场地的选择及处置方式。

### 7.3.1 废石排放对景观及土地利用的影响

废石排放对景观及土地利用的影响主要表现在其堆存占用农田、山林，影响区域景观，改变土地原有功能等方面。

本项目建设区为代县境内的基岩山区，废石场地选择于沟谷低凹地段，远离居民区、交通干线，景观价值较低。其中废石场占用土地为灌木林地，但通过现场调查，废石场目前为荒沟，有人工开挖的痕迹；这个废石场占用土地分别属于青社村集体土地。作为废石场在废石堆存、处置过程中，评价规定了相应的环境保护及生态恢复措施，当沟填满后，再覆土绿化、生态恢复，本工程废土石堆存不会对区域景观环境产生明显的不良影响。同时，作为废石沟是暂时改变了土地的利用方式，待废石填满、覆土绿化后，是恢复了土地的生态功能，是积极的影响。

### 7.3.2 废石风蚀起尘对环境空气的影响

根据有关资料显示，废石风蚀起尘量与其易风蚀成分、起尘风速、堆场地形及固废堆存防尘措施有着直接的关系。

对于固体废物堆场扬尘，根据有关环境影响评价中有关废石堆场扬尘的风洞模拟试验资料，其起尘风速为4.8m/s，据代县气象站多年常规气象资料统计，本区最大风速≤3.2m/s，年平均风速仅1.9m/s，加之所选废石场全部为沟谷地带，防风自然条件较好。由此可预测，废石堆场起尘对环境的影响较小。

距废石场最近的青社村为0.6km且有大山相隔，但为了防止对环境空气的影响，评价提出：废石堆放要在废石场基础清理、压实的基础上，分层堆存，分层倾倒，分层压实，并进行覆土绿化后，可有效的减小扬尘产生。

### 7.3.3 废石淋溶对水环境等的影响

废石中有毒有害元素，经降雨淋溶后，元素的可溶解部分随雨水进入土壤，对土壤、植被、水体将产生影响。

本代县阳鑫矿业有限责任公司与代县明利矿业公司都开采的上太古界五台超群的含铁矿石，具有可比性。为了了解废石淋溶是否会对水环境产生影响，评价引用明利矿业公司于2011年5月9日委托山西省煤炭地质研究所对该矿废石进行的浸溶试验结果。

废石浸溶采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法（HJ/T299-2007）进行样品淋浸；采用《固体废物浸出毒性测定方法》（GB5085.3-2007）进行废石浸出毒性的分析测试，见表7-4。

根据《危险废物鉴别标准--浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）进行废石浸出毒性的评价，见表7-5。

废石淋溶试验结果分别见表7-6。

表7-4    废渣浸溶试验分析测试方法

| 序号 | 项目 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法GB6920-86 |
| 2 | Hg | 电感耦合等离子体质谱法GB/T5085.3-2007 |
| 3 | Pb、Cd、Cr6+、Cu、Zn、Be、Ba、Ni、As | 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T5085.3-2007 |
| 4 | CN | 硝酸盐滴定法GB7486 |
| 5 | F- | 离子选择电极法GB/T5085.3-2007 |

表7-5  浸溶毒性鉴别标准

| pH | Hg | Pb | Cd | Cr6+ | Cu | Zn | Be | Ba | Ni | As | CN | 无机氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 100 | 0.02 | 100 | 5 | 5.0 | 5.0 | 100 |

表7-6  废石浸溶试验结果

| pH | Hg | Pb | Cd | Cr6+ | Cu | 无机氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.95 | ＜0.0001L | ＜0.05 | ＜0.003 | ＜0.01 | 0.047 | 0.25 |
| Zn | Be | Ba | Ni | As | CN |  |
| ＜0.006 | ＜0.005 | 0.214 | ＜0.01 | ＜0.1 | ＜0.25 |  |

由上表对比分析可知，浸出液中的元素F-、Cu、Zn、Cd、Pb、Cr6+、As、Hg等浓度均低于《危险废物鉴别标准--浸出毒性鉴别》中标准限值，说明本矿废石为一般工业固体废物，可按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行处理贮存。

表7-7 《污水综合排放标准》GB8978-1996标准

| pH | Hg | Pb | Cd | Cr6+ | Cu | Zn | Be | Ba | Ni | As | CN | 无机氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0005 |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10 |

同时，从表中淋浸液试验结果还可看出，各监测项目浓度值均远远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中标准限值，所以废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，淋溶水外排也不会对地表水环境产生较大的危害。

另外，在废石淋溶浸泡的试验中，废石淋溶浸泡液的水质情况是废石自然淋溶的极限状态，而从代县的气象资料来看，多年平均降雨量为356.2mm、多年平均蒸发量为1723.3mm，年蒸发量远大于降水量，则废石的自然淋溶量是很小的。由于降雨量少，蒸发量大，不可能出现废石被水充分浸泡的情况。而实际上，降雨量是多次累计值，每次的降雨量与固废积存量相比要小的多，因而固废受降雨量的浸泡应更小。另一方面，废石沟地层表面还有较厚的黄土层，能有效吸附重金属，即使有微量有害元素被降雨溶解，也会被吸附，不会影响地表水。

### 7.3.4 生活垃圾排放对环境的影响分析

矿山运营后生活垃圾产生量为9.9t/a，厂区生活办公区内设垃圾箱，定期送环卫部门指定地点处置，不会对周围环境产生不良影响。

## 7.4废石排放方案与废石场选址分析

### 7.4.1废石排放场地选择

1）废石场选址要求

本工程废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，其排放场地选址应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中规定的选址要求：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。

②依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。

③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

④应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

⑤禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑥禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

### 7.4.2废石沟环境防护距离计算

1) 大气防护距离计算

废石场地堆废石作业产生扬尘主要有三个环节：

①废石场地作业区大风天气下堆积废石及覆盖的黄土起尘；

②运废石汽车倾倒废石起尘；

③运废石汽车在废石场地作业区运输过程中起尘。

废石场地扬尘按照最不利情况下，即大风天气时，堆积废石起尘，汽车倾倒废石起尘，及汽车运输起尘，三者同时发生时的总起尘量来考虑。

废石场地扬尘按照最不利情况下，即大风天气时，堆积废石起尘，汽车倾倒废石起尘，及汽车运输起尘，三者同时发生时的总起尘量来考虑。

2) 起尘量计算

①废石场地作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

平地废石堆场起尘：Q1′=11.7u2.45·s0.345·e—0.5ω·e-0.55（w—0.07）

沟谷废石堆场起尘：Q1= K·Q1′

式中：Q1′—平地废石堆场起尘（mg/s）；

Q1—沟谷废石堆场起尘（mg/s）；

U—风速（m/s），取4.0；

S—废石场作业区面积（m2），取300；

ω—空气相对湿度（%），取60；

w—废石湿度（%），取5；

K—沟谷与平地起尘系数（％），取50。

计算得：平地废石堆场起尘Q1′=982.49mg/s，即3.54kg/h；

沟谷废石堆场起尘Q1=1.77kg/h。

②运废石汽车倾倒废石时产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式：

废石倾倒扬尘：Q2=98.8/6M·e0.64u·e—0.27·H1.283

式中：Q2—废石倾倒起尘（g/次）；

U—风速（m/s），取4.0；

M— 汽车吨位（t），取20；

H—废石倾倒高度（m），取1.5。

计算得：废石倾倒扬尘Q2=8707.41g/次，按每小时倾倒1次计，即0.72kg/h。

③运废石汽车在废石场内运输过程中尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

运废石汽车扬尘：Q3=0.123(V/5)( M /6.8)0.65(P/0.05)0.72

式中：Q3 —扬尘量（kg/km.每车）；

V—车辆行驶速度（km/h），取20；

M—汽车吨位（t），取20；

P—单位路面起尘量（kg/m2），取0.1。

计算得：运废石汽车扬尘Q3=0.75kg/km.每车，按平均运距7.0km、每小时倾倒1次考虑，即0.2kg/h。

④扬尘量合计

综合考虑上述三种情况叠加影响，同时发生时，

总扬尘量为： Q＝Q1+ Q2+ Q3＝1.77kg/h+0.72kg/h+0.2kg/h＝2.69kg/h。

⑵大气环境防护距离计算

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。

各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

＝(B+0.25)0.05LD

式中：Qm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表7-7查取；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

表7-7    卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
| A | <2 2～4 >4 | 400 350 260 | 400 350 260 | 80 190 140 |
| B | <2 >2 | 0.01 0.021 | 0.015 0.036 | 0.015 0.036 |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 | 1.79 1.77 | 1.79 1.77 |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 | 0.78 0.84 | 0.57 0.76 |

本地区多年平均风速为1.9m/s，本项目A取400，B取0.01，C取1.85，D取0.78。计算出废石场L＝187m。

再根据级差规定，评价确定废石场地的卫生防护距离为200m，因此废石场地周围200m范围内不得规划建设村庄等敏感点。另外，本次项目废石场距离最近村庄南侧青社村1.5km。废石场地的建设对周围的空气环境影响不明显。

由以上分析可知，该固体废物处置场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）的选址规定和国家环保部（2013）36号公告关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等3项国家污染物控制标准修改单的公告，评价认为该拟选废石场选址可行。

### 7.4.3废石排放场环境保护措施

经现场踏勘，拟选废石场封闭性较好，沟内分布有少量灌木和草，自然植被覆盖一般，为减轻废石堆存对周围环境的影响，评价提出以下环境保护措施：

1）安全性措施：废石场下游修建拦渣坝，必须选择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工，拦渣坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

2）绿化防尘措施：为减小废石扬尘污染影响，在沟口设置绿化林隔离带，树种应选择当地适宜生长的植物，废石堆满后要复垦，恢复植被，初期种灌木等，土质稳定后植树造林，保持与周围植被一体化。

3）防洪措施：环评要求废石场内修筑排水涵洞，排水涵洞长度应能够满足废石排放要求，避免废石遮挡排水涵洞口，设计排水涵洞净断面应能满足排洪要求；坡面布设截水沟，截水沟从坡顶到坡底修建，并且具有防渗功能，截水沟横断面应能满足排水要求；截洪沟下游设置消力池。

4）工程措施：主要包括筑坝工程（拦渣坝）、排水涵洞、排水沟工程、绿化工程等内容。

5）道路措施：运输道路要经常清扫洒水，保持路面干净，并对道路两侧种植绿化带。

6）管理措施：企业需指定专人负责废石堆存及有关事宜；为防止企业生产过程中废石堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。

7）关闭及封场措施：废石场封场后，矿方仍需继续维护管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂以及废石堆体失稳造成滑坡等事故。

### 7.4.5废石运输方式

开采过程产生废石出井后，装车运往废石场。为尽量减小运输产尘，根据环境保护有关规定的要求，评价提出以下相应措施：

1）要求修筑自硐口场地到废石场的运输道路及从沟口至沟底的道路，运输道路需设置绿化带，保持路面清洁和相对湿度，减少产尘。

2）项目投产后，要根据实际废弃土石的产生情况和利用量统计需堆存的废弃土石量，并作出相应的管理制度，保证各场地内的废弃土石应作到及时清运，以避免产生的固废在场地内的临时堆存产污。

### 7.4.6废石堆放方式

根据所提出的固体废物处置原则，评价提出对企业采掘废石部分堆放采取“就近处置”方式，其它则运至堆存场地分层压实，最后覆土恢复生态。

就近处置方案：

对于采挖出的废弃土石，部分用于井下充填废巷、采空区，其余提至地面，可用于铺路、铺垫工业场地等，最后不能利用的废石运至矿区废石沟处理，填埋时要分层推平压实，分层厚度为3m，堆满后覆盖一层0.8～1m厚的黄土，并进行绿化，这样可以减小运输产尘并节约处置费用，且可避免引起其它堆存点的污染影响。

废石堆放分四个步骤进行：

第一步，对废石场修筑拦渣坝、排水涵洞、截水沟、马道排水沟和消力池：沿沟口修筑拦渣坝，沟底修排水涵洞，两侧坡面修筑浆砌石截水沟拦截坡面径流，截洪沟下游设置消力池，进行消能以防止水头对自然沟道的冲刷；拦渣坝马道坡脚一侧布设浆砌石排水沟，将废石坡面径流导入两侧截水沟，防止雨水大量涌入沟内，对废石造成浸泡淋溶污染水体，并将沟体推平压实，对废石场进行绿化。

第二步，按阶段进行废石分层推放：废石由汽车运至废石场后，由推土机推平压实，废石应逐层进行堆放，当废石厚度达10m后，覆以0.5m厚的黄土。

第三步，外边坡整形、覆土和绿化。每个阶段废石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，然后覆土并绿化。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁植力强的品种。树木栽种方式采用客土坑栽，客土采用熟土及肥料按比例混合。为了保证绿化和树木成活率，要定时洒水。

第四步，堆顶覆土及植树造林：当废石堆放达到顶部时，及时进行平整，平整后表面全部覆土，覆土厚度为0.8-1.0m，然后种植适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁植力强的品种，此后作好苗期管理定期浇水。

废石场处置工程平面布置图见图7-1，剖面布置图见图7-2。

根据工程分析及上述固体废弃物影响分析结论，表7-8给出了固体废物排放的环境保护措施汇总。

表7-8  固体废物环境保护措施汇总

| 项目 阶段 | 固废 名称 | 排放 去向 | 评价要求 | 生态措施 | 管理措施 | 最终 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 废弃土石 | 基本用于公路建设及工业场地平整等 | ①建设期要对固废堆场进行必要的规划，并要修筑运输道路； ②沟底平整； ③本期内产生的废弃土石要及时处置。 | ①对沟顶两侧、沟口及运输路进行绿化； ②沟两侧坡顶及沟口设置绿化林隔离带，宽度应不小于10m，树种应选择当地适宜生长的植物，并应注意高、矮间错。 | ①建立施工期环境管理部门及制度； ②环境管理部门、工程监理单位、建设单位及业主要配合进行监督管理。 | 合理 处置 |
| 运 营 期 | 废弃土石 | 井下充填废巷、采空区，固废场堆存 | ①工程运营正常后要对产固废量进行统计，固废及时处置，减少固废在工业场地内形成不必要的堆存； ②严格按照评价所提的堆存要求进行； ③适时进行固废堆边坡处理； ④废弃土石要土石分开堆存、压实处理。 | ①适时进行边坡绿化； ②对工程建设的绿化林加强日常管理和保护、补栽； ③废弃土石堆满后要覆土、覆垦、绿化。 | ①建立固废处置管理制度，指定专人进行管理； ②为防止企业生产过程中固废堆存的随意性，当地环境管理部门应进行定期检查，对有关不符合要求的状况要及时指出，并要求整改。 | 合理 处置 |
|  | 生活垃圾 | 集中后由当地乡镇环卫部门统一处置 |  |  |

## 7.5生活垃圾处置方法

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在办公生活区和采矿工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后运至代县乡镇环卫部门统一指定地点处理。

## 7.6固体废物环境影响分析

工程排放的固体废物主要是废石，废石排放对环境的影响主要表现在对景观、大气、水体和土壤等环境要素的影响，其影响程度的大小取决于废石的理化性质、场地选择及处理措施。

### 7.6.1废石排放对景观及土地利用的影响

废石排放对景观及土地利用的影响主要表现在废石堆存占用土地、植被，影响区域景观，改变土地原有功能等方面。

据评价现场踏勘，代县鑫旺矿业有限公司铁矿矿区位于山西台背斜北东翼，太行山深大断裂隆起北西缘、殷家会复向斜西段。矿区内的主体构造为白峪里倒转向斜，北翼向北西倒转。倒转向斜的枢纽走向北东－北北东，波状起伏，北东端高幅度扬起，南西端微微上翘。在横向上总体形态较为简单。拟选废石场位于矿界外西北侧的荒沟。废石场无耕地分布，也不占用林地。在废石堆存、处置过程中，评价规定了一一对应的环境保护及生态恢复措施，当沟填满后，再绿化恢复植被；加之本区不具有其它敏感性功能（旅游、自然保护等），因此，评价认为废石堆存场地不会对其土地使用功能及区域景观产生明显的影响。

### 7.6.2废石风化扬尘对环境空气的影响分析

根据有关资料显示，废石风化起尘量与废石易风化成分、起尘风速、废石场地形及废石堆存防尘措施有着直接的关系。

废石场的起尘风速为4.8m/s，据当地气象站多年常规气象资料统计，评价区平均风速为1.9m/s，因兴华铁矿废石场自然防风条件较好，因此能够发生扬尘的机会较少。

评价提出：废石分层堆存，分层倾倒，分层压实，废石场周围及沟顶种植防风林等污染防治措施，在一定程度上可有效的减小扬尘产生。

由上述情况来看，废石排放对环境空气的影响不大。

### 7.6.3废石淋溶对水环境的影响分析

1）废石浸出液对地表水环境的影响分析

由表7-6中可以看出，在自然酸度条件下，测定的微量元素的浓度值均未超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准中最高允许排放浓度。

从当地降雨情况看，全年降水量356.2mm，全年蒸发量1723.3mm，雨量集中在每年的6-8月份。年蒸发量远大于降水量，则废石的自然淋溶量是很小的。由于降雨量少，蒸发量大，不可能出现废石被水充分浸泡的情况。而实际上，降雨量是多次累计值，每次的降雨量与固废积存量相比要小的多，因而固废受降雨量的浸泡应更小。另一方面，废石沟地层表面还有较厚的黄土层，能有效吸附重金属，即使有微量有害元素被降雨溶解，也会被吸附，不会影响地表水。

因此，对废石沟采取防止淋溶、浸泡的措施后，本工程所排固体废物自然淋溶将不会对周围水体有影响。

2）废石淋溶对地下水的影响分析

由于当地气候干燥，废石自然淋溶达不到充分浸泡的状态，此外地表土层能吸附重金属，废石中的重金属经土壤吸附后的浓度值要比试验值要小得多，因此，本工程废石排放对评价区地下水的影响很小。

### 7.6.4固体废物对生态环境的影响分析

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿排放的固体废物主要是废石，废石排放对生态环境的影响主要表现为占用土地，由于废石本身不含有益于植物生长的养分，且不利于水分保持，因此堆放废石后，不利于植物的生长，同时废石堆放后，对原土地上生长的各种植物及植被压倒和覆盖，改变了原有生长条件使植物死亡。

废石堆放造成植物生长条件改变，对局部的生态环境造成极严重的破坏，因此应对废石场进行复垦，以减少废石堆放对生态环境的影响。

## 7.7小结

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿排放的废石属Ⅰ类一般工业固体废物，废石场选址可行，所以由废石堆放对环境空气的影响分析及废石浸出液对水环境的影响分析，结合环评规定的废石处置措施，本工程废石堆置对土壤、水体、大气等环境造的影响较小。

# 8声环境影响评价

## 8.1声环境现状监测与评价

### 8.1.1声环境现状监测

（1）监测布点

根据工程特征及环境影响，按照技术咨询确定的监测方案，本次声环境现状监测在办公生活区、生产区、回风场地四周分别布置了4个监测点。

噪声现状监测布点图见图8-1。

（2）监测时间

本次环境噪声现状监测时间为2013年4月27日，昼夜各一次。企业委托山西省环境监测中心站进行布点监测。

（3）测量方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的测量方法进行。

（4）测量仪器

采用HS6288E噪声统计分析仪。

### 8.1.2评价标准

（1）环境标准

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），工业场地厂界四周执行2类标准，为昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（2）排放标准

厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

### 8.1.3噪声现状监测结果与评价

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合各工业场地边界四周环境噪声现状监测结果见表8-1。

表8-1  噪声现状监测结果统计表  单位: LAeq(dB)

| 位置 | 方位 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 采矿工业场地 | 办公生活区 | 东 | 41.0 | 42.3 | 40.5 | 39.7 | 38.8 | 40.0 | 38.2 | 37.6 |
|  |  | 南 | 39.1 | 40.6 | 38.4 | 37.9 | 38.6 | 39.9 | 38.0 | 37.4 |
|  |  | 西 | 37.2 | 38.6 | 36.7 | 36.1 | 37.0 | 38.3 | 36.4 | 35.8 |
|  |  | 北 | 38.9 | 40.2 | 38.3 | 37.5 | 38.2 | 39.6 | 37.7 | 37.0 |
|  | 主生产区 | 东 | 45.0 | 46.3 | 43.5 | 42.7 | 43.8 | 45.0 | 41.9 | 41.0 |
|  |  | 南 | 47.6 | 49.0 | 46.8 | 45.9 | 44.1 | 45.3 | 43.7 | 43.1 |
|  |  | 西 | 46.2 | 47.6 | 45.7 | 44.3 | 44.7 | 46.0 | 43.9 | 43.2 |
|  |  | 北 | 46.9 | 48.1 | 46.0 | 45.3 | 45.2 | 46.3 | 44.3 | 43.6 |
|  | 风机场地 | 东 | 48.0 | 49.3 | 47.5 | 46.7 | 45.8 | 47.0 | 45.2 | 44.8 |
|  |  | 南 | 48.6 | 50.0 | 47.8 | 46.9 | 46.1 | 47.3 | 45.2 | 44.4 |
|  |  | 西 | 47.6 | 48.9 | 46.8 | 46.1 | 46.2 | 47.6 | 45.7 | 44.8 |
|  |  | 北 | 49.2 | 51.0 | 48.3 | 47.6 | 47.7 | 48.9 | 47.3 | 46.7 |
| 交通敏感点 | 青社村 | - | 40.0 | 41.3 | 39.5 | 39.1 | 36.8 | 38.2 | 36.4 | 35.9 |
|  | 交口村 | - | 42.2 | 43.6 | 41.8 | 41.4 | 37.1 | 38.3 | 36.7 | 36.2 |

由表8-1可以看出，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合办公生活区厂界四周噪声值昼间为37.2-41.0LAeq(dB)，夜间噪声值范围37.0-38.8LAeq(dB)；主生产区厂界四周噪声值昼间为45.0-47.6LAeq(dB)，夜间噪声值范围43.8-45.2LAeq(dB)；回风场地厂界四周噪声值昼间为47.6-49.2LAeq(dB)，夜间噪声值范围45.8-47.7LAeq(dB)；各场地厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。交通敏感点青社村昼间为40.0LAeq(dB)，夜间噪声值范围36.8LAeq(dB)；交口昼间为42.2LAeq(dB)，夜间噪声值范围37.1LAeq(dB)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准, 昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

## 8.2声环境影响预测评价

本项目建设噪声源对环境的影响可分为两个时段，第一时段为项目建设施工期，第二时段为项目运营期。前者的影响是短期的。评价确定重点时段为工程运营期。

### 8.2.1建设期声环境影响分析

（1）建设期噪声污染源

建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声（包括新建、改造井筒的凿井设备噪声和地面建构筑物的施工噪声）以及建筑物料运输造成的交通噪声。

①施工场地噪声

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段（按照土石方阶段、基础阶段、结构阶段、安装阶段划分）主要声源及声级类比情况见表8-2。

表8-2  各施工阶段主要噪声源源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机、挖掘机等 | 100～110 |
| 基础阶段 | 打桩机等 | 120 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌机等 | 95～110 |
| 安装阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85～90 |

②物料运输的交通噪声

主要是建筑物料运输运输车辆引起的噪声，各阶段声级见表8-3。

表8-3 交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土方、井筒开拓 | 大型载重车 | 90 |
| 基础阶段 | 基础材料运输 | 载重车 | 80～85 |
| 结构阶段 | 钢筋等 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 安装阶段 | 各种装修材料及必要的设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

（2）建设期噪声影响分析

由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量有波动，因此很难确切预测施工场地各场界噪声值。根据环评资料汇总估算，对主要施工机械产生的噪声强度和距声源不同距离处的等效声级衰减值估算结果见表8-4。

由表8-4中数据可见，在500m处除基础阶段外，均未超过昼间60dB（A）的标准要求，因此本项目建设期对附近居民的影响较小。

表8-4  各施工阶段主要噪声强度及其不同距离处的噪声值  单位：dB（A）

| 阶段 | 主要噪声源 | 声级 | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| 土石方 | 推土机、 挖掘机等 | 90-100 | 66-76 | 60-70 | 56-66 | 54-64 | 52-62 | 46-56 | 40-50 | 35-45 |
| 基础 | 打桩机等 | 120 | 86-96 | 80-90 | 76-86 | 74-84 | 72-82 | 66-76 | 60-70 | 57-65 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣捧等 | 95-110 | 66-76 | 60-70 | 56-66 | 54-64 | 52-62 | 46-56 | 40-50 | 33-46 |
| 安装 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85-90 | 51-61 | 45-55 | 41-51 | 39-49 | 37-47 | 31-41 | 25-35 | 22-29 |

（3）建设期噪声污染防治措施

由以上分析结果可以看出，施工场地噪声较大，因此要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响。

①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

②合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

③降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

④运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路经过敏感点建设减速带、设置限速禁鸣标志；应禁止夜间运输。

### 8.2.2运行期声环境影响评价

（1）运营期主要噪声源

根据工程分析，本工程噪声源主要为各类机械设备如通风机，空压机和各类水泵等。

运营期主要噪声源噪声级见表8-5。

表8-5  运营期工程主要噪声源噪声级

| 序号 | 设备所在区域 | 产噪设备 | 数量 （台） | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公 生活区 | 水 泵 | 3 | 70~80 | 室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器 | ~60 |
| 2 | 采矿 工业 场地 | 空压机 | 8 | ~100 | 置于室内、设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 | ~80 |
|  |  | 水 泵 | 4 | 70~80 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 | ~60 |
|  |  | 矿 车 | 8 | 60~70 | 慢速行驶，禁止鸣笛 | ~55 |
|  |  | 装载机 | 4 | 75~85 | 控制时速，合理安排工作时间 | ~70 |
|  |  | 运输车辆 | - | ~90 | 限制车速，限制鸣笛。 | ~80 |
| 3 | 回风 场地 | 风 机 | 1 | 100~110 | 设减振基础 | ~90 |

（2）噪声预测模式

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。

厂界噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv

对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0)

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

以上式中：

r ：预测点到声源的距离；

Adiv：距离衰减，dB；

Aatm ：空气吸收衰减，dB；

Abar ：遮挡物衰减，dB；

Agr：地面效应，dB；

Amisc ：其他多方面效应，dB；

L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

L0：预测点的噪声现状值，dB。

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

（3）噪声预测结果与评价

本次评价利用预测模式对主生产区、办公生活区、回风场地进行预测。先计算出各设备噪声影响值，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值，再叠加现状监测值即为预测值。工业场地厂界噪声预测结果见表8-6。主生产区、办公生活区场地、风井场地噪声等值线图见图8-1～8-3。

表8-6  厂界噪声预测结果

| 序号 | 测点位置 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 |
| 1# | 办公 生活区 | 厂界东 | 41.0 | 44.1 | 41.1 | 38.8 | 44.1 | 38.9 |
| 2# |  | 厂界南 | 39.1 | 45.2 | 39.2 | 38.6 | 45.2 | 38.8 |
| 3# |  | 厂界西 | 37.2 | 38.0 | 37.2 | 37.0 | 38.0 | 37.0 |
| 4# |  | 厂界北 | 38.9 | 38.5 | 38.9 | 38.2 | 38.5 | 38.2 |
| 1# | 主生 产区 | 厂界东 | 45.0 | 22.8 | 45.0 | 43.8 | 22.8 | 43.8 |
| 2# |  | 厂界南 | 47.6 | 25.0 | 47.6 | 44.1 | 25.0 | 44.1 |
| 3# |  | 厂界西 | 46.2 | 20.0 | 46.2 | 44.7 | 20.0 | 44.7 |
| 4# |  | 厂界北 | 46.9 | 25.5 | 46.9 | 45.2 | 25.5 | 45.2 |
| 1# | 风机 场地 | 厂界东 | 48.0 | 21.2 | 48.0 | 45.8 | 21.2 | 45.8 |
| 2# |  | 厂界南 | 48.6 | 22.0 | 48.6 | 46.1 | 22.0 | 46.1 |
| 3# |  | 厂界西 | 47.6 | 22.2 | 47.6 | 46.2 | 22.2 | 46.2 |
| 4# |  | 厂界北 | 49.2 | 23.5 | 49.2 | 47.7 | 23.5 | 47.7 |

表8-6中噪声预测结果显示，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合办公生活区厂界四周噪声预测值昼间为37.2-41.1LAeq(dB)，夜间噪声值范围37.0-38.9LAeq(dB)；主生产区厂界四周噪声预测值昼间为45.0-47.6LAeq(dB)，夜间噪声预测值范围43.8-45.2LAeq(dB)；回风场地厂界四周噪声预测值昼间为47.6-49.2LAeq(dB)，夜间噪声预测值范围45.8-47.7LAeq(dB)；均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（4）噪声防治措施

本矿山生产过程中产噪设备主要有：风机、空压机、泵类、装载机及运输车辆产噪等。噪声控制措施为：

（1）工业场地总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，并采用合理的绿化隔离、厂房密闭降噪等措施；

（2）从设备降噪考虑，将高噪声设备如空压机、水泵、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声；

（3）尽量选用低噪声型号产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准；

（4）水泵、风机基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少传振；

（5）风机是矿山区的强噪声源，设计在排风道风道内安装消声器，在出风口处加消声器降低风机噪声影响；

（6）在工业场地四周、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用；

（7）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害；

（8）运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输；

（9）运输车辆要限制车速，经过村庄时要减速行驶，夜间要禁止鸣笛。

通过以上防护措施的落实，可使项目运营期厂界噪声水平进一步下降，达到环境噪声标准的要求。

第九章  生态影响评价

# 9.1 生态影响评价原则

### 9.1.1 评价目的

（1）通过对项目区自然环境、生态环境和社会环境的调查及评价，掌握项目区周围环境质量现状、环境功能要求、确定环境敏感点，明确环境保护目标。

（2）根据铁矿矿山项目建设的特点，对矿区建设对周围环境的影响进行预测、分析和评价，并根据环境功能要求，提出合理、切实可行的生态保护措施和管理措施，使项目建设对生态环境造成的不利影响降低到最小程度，以达到铁矿建设和环境协调发展的目的。

（3）为生态环境保护工程设计及建设项目的环境管理提供科学依据。

### 9.1.2 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，生态影响评价工作等级划分表见表9-1。

表9-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）评价工作的分级依据，该矿矿区面积1.0355km2＜2km2，工程生态影响范围的面积为开采区域外扩500m，评价区分布有山西赵杲观国家森林公园，评价区域无其他风景名胜区、重要湿地等重要生态敏感区，区域属于重要生态敏感区，所以确定本工程生态环境影响评价等级为三级评价。

### 9.1.3 评价范围

建设项目井田面积1.0355km2，考虑地表沉陷对生态因子的影响，以及生态因子之间互相影响和相互依存关系井田境界外扩500m，约4.035km2。主要评价工程矿区、废石沟、生活办公区及其周边生态环境。

### 9.1.4 评价方法确定

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）的要求，结合本项目的特点，本次生态环境影响评价采用现场勘查法和遥感解译法相结合的方式。

评价区土地利用现状调查通过遥感图片分析同实地调查相结合的方式进行，以2011年10月ALOS卫星影像作为数据源，影像空间分辨率为10m，参照地形图对影像进行空间校正，再对红光波段、绿光波段、近红外波段的多光谱数据进行标准假彩色合成，再与同地区空间分辨率为2.5m的全色光影像进行融合，参照地形图及国土部门相关资料，结合野外实地调查情况，在遥感影像处理软件中根据各类地物的影像特征建立训练区对合成的标准假彩色影像进行监督分类，得到解译结果，解译精度95%以上。

### 9.1.5 生态影响识别与评价因子筛选

本次评价结合当地的生态特征，本项目生态评价因子筛选为：

（1）现状调查与评价因子

① 土地利用：各类型土地利用构成、分布、面积等；

② 植被资源：植被类型、组成、分布等；

③ 土壤侵蚀：侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等。

（2）评价因子

土地利用、植被类型、水土流失。

### 9.1.6 生态影响评价重点

项目所在区域是一个矿产业相对发达的县区，区域生态环境系统受铁矿开采影响由来已久，对当地的社会、经济可持续发展影响十分突出。资源整合后，本矿相对突出的生态影响表现在废石沟压占土地及工业场地、道路建设等对土地及植被破坏、大面积的地面扰动导致的生态影响。对本项目生态环境影响评价来说，评价区内分布有山西赵杲观森林公园，加强水土流失的防治、土地复垦和生态恢复重建是评价工作的重点。

# 9.2 生态现状调查

### 9.2.1生态功能区划及生态经济区划

#### 9.2.1.1 代县生态功能区划

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿山位于ⅡD代县东南部生物多样性保护生态功能小区。该区位于代县东南部，包括聂营镇、滩上镇的大部以及新高乡的东北部，面积为411.38km2。植被类型主要为疏林地、低覆度草、针叶林、草丛，还有少量的栽培植被、原地、灌木林零散分布，植物类型以油松、华北落叶松、桦树混交林为主，此外，还有野生五角枫、刺玫、黄栌、丁香、山杏、山桃；地貌类型为基岩山区；土壤主要为山地草甸土。系统主要生态服务功能为生物多样性保护。

该区的保护措施为：（1）加大森林公园建设力度，增加林木种类，充分开展该小区的生态保护功能；（2）保护森林生态系统，进一步封山育林，建立工作站，对区域内的生态环境进行动态监测，关注该区域的生态环境质量；（3）优化金属矿产的开发，在开发矿产资源的同时，开展生态恢复和重建。

发展方向：继续发展生物多样性，合理开发利用旅游资源，发展生态旅游业。

本次铁矿开采项目采用地下开采方式，不再沿用原有矿山露天开采工艺，大大减少了对生态环境的破坏，并对过去落后式开采产生的植被破坏与水土流失采取生态恢复治理措施进行生态恢复。所以，本项目符合代县生态功能区划要求。

#### 9.2.1.2 代县生态经济区划

本次铁矿开采项目矿山位于ⅣB-1峪河中解河流域矿产加工业生态经济区。该区位于代县南部，包括新高乡、峪口乡、聂营镇及滩上镇的西北部，面积为341.16km2。

该区的保护要求为：（1）矿产主导产业关小并大，扩大开放规模，清洁生产，蓝天碧水的发展道路；（2）大力推动以清洁生产为中心的技术改造，积极采用先进技术，全面推广废水的循环利用，废渣的综合利用。

产业发展方向为：大力发展矿产加工产业。

本次建设项目为铁矿厂开采项目，属于矿产开发加工产业，符合代县生态经济区划要求。

### 9.2.2 生态系统类型调查与评价

本矿矿区位于代县新高乡与滩上镇交界处，行政区划隶属代县新高乡管辖。根据遥感影像解析和实地调查，评价区共有4种生态系统类型，其具体类型及特征见表9-1。

农田生态系统分布于评价区中相对较平坦的河谷两侧地区，农作物主要有玉米、谷子、高梁、薯类等；林地生态系统以块状分布于评价区内，树种多为沙棘、美蔷薇、黄刺玫、酸枣等，多在山区阴坡分布；草地生态系统主要分布在评价区中的山区、丘陵区的荒坡及沟道两侧，主要有铁杆蒿、小红菊、蒲公英、龙牙草、披针叶苔草等；村镇生态系统中有生产、生活建筑、绿地和非农用地斑块散布。

表9-1  评价区生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地生态系统 | 树种多为沙棘、美蔷薇、黄刺玫、酸枣等，多在山区阴坡分布 | 不规则片状分布在评价区山地阴坡 |
| 2 | 草地生态系统 | 铁杆蒿、小红菊、蒲公英、龙牙草、披针叶苔草等杂草 | 分布于评价区内的山区、丘陵区的荒坡及沟道两侧 |
| 3 | 农田生态系统 | 玉米、高梁、谷子、薯类等 | 集中分布于评价区沟谷两侧 |
| 4 | 村镇生态系统 | 城镇村、工矿用地及交通用地 | 斑块散状分布于评价区内 |

### 9.2.3 植被现状调查与评价

根据《中国植被》（吴征镒，1980）关于植被分区系统的划分，评价区所在区域属于：属于暖温带落叶阔叶林北部落叶阔叶栎林亚地带晋、陕黄土高原栽培植被，油松、辽东栎、槲树林区，评价区内长期受人为影响明显，植被破坏严重，基本无乔木林分布；次生灌丛有沙棘、美蔷薇、黄刺玫、酸枣等，草本主要有铁杆蒿、小红菊、蒲公英、龙牙草、披针叶苔草等，农作物以玉米、谷子等杂粮为主，其次有马铃薯、大豆、莜麦等秋作物，栽培树种有苹果、梨、枣等。

根据遥感影响解析和实地调查，评价区范围内植被类型主要是沙棘灌丛、杂类草草丛，评价区及矿区范围内植被分布详见表9-2与图9-3a。

表9-2  植被现状分布统计表

| 序 号 | 用地类型 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 评价范围 | 井田范围 |
| 1 | 沙棘灌丛 | 1.0241 | 0.3687 |
| 2 | 杂类草草丛 | 2.7715 | 0.6076 |
| 3 | 居民建设用地 | 0.0934 | 0.0329 |
| 4 | 裸地 | 0.0947 | 0.0254 |
| 5 | 耕地 | 0.0521 | 0.0000 |
| 合 计 | 4.0358 | 1.0346 |

由表9-2可知：评价范围内植被类型主要为杂类草草丛与沙棘灌丛，农作物主要以玉米、谷子等杂粮为主，其次有马铃薯、大豆、莜麦等秋作物，未发现国家保护级别的植物分布。

### 9.2.4 评价区野生动物现状调查与评价

本区位于代县山区，评价区本身生境条件较为一般，加之人为扰动较严重，区域内野生动物种类不多，数量很少。

查阅《山西省珍稀濒危野生动物分布图》及现场调查，评价区内没有国家珍稀野生动物。根据调查，评价区的野生动物属于3纲11目17科26种（详见附表3）。根据中国动物地理区划，该评价区属于古北界华北区黄土高原亚区。动物区系组成明显表现出古北界的种类占优势，同时也分布有东洋界和广布于古北、东洋两界的种类，呈现出过渡地带的特征。

评价区内常见的动物可划分为以下几类：

（1）山地森林动物群落

分布于海拔较高的地带，植被主要是灌木和草本，乔木分布零星，隐蔽条件较差，食物缺乏，动物组成较简单。小型啮齿分布广泛，草兔(Lepus tolai)、花鼠(Tamias sibiricus)、大仓鼠(Cricetulus triton)等为常见种，鸟类有大山雀(Parus major)等，乌鸦、绿啄木鸟、褐山雀(Parus montanus)、黄腹山雀(P. venustulus)等。

（2）疏林灌丛动物群落

分布于海拔分布800~1000m的低中山区。植被有小片分布的侧柏林、小叶杨等，以灌丛为主。常见的兽类是岩松鼠、花鼠等，其次是大林姬鼠、褐家鼠等。鸟类优势种有大山雀等，普通种有山麻雀(Passer rutilans)、雉鸡、石鸡、喜鹊等。

（3）黄土丘陵动物群落

分布与海拔较低的区域，受人为影响剧烈，植被稀疏，稀疏的灌草丛分布在沟坡、谷地、梯田地坝间。动物组成为：草兔(Lepus tolai)、黄鼬、褐家鼠(Rattus norvegicus)、喜鹊(Pica pica)、树麻雀(Passer montanus)、石鸡(Alectoris chukar)珠颈斑鸠等。

（4）平川地区动物群落

动物组成以啮齿动物为主，最普通的是褐家鼠、大仓鼠、小家鼠(Mus musculus)等。鸟类常见的为戴胜、珠颈斑鸠、树麻雀、乌鸦(Corvus corone)、灰喜鹊、喜鹊等。

（5）村落城镇动物群落

分布于评价区的边缘地带的村镇，由于受人为影响较大，动物种类相对贫乏，但比较稳定，伴随人类活动的有褐家鼠(Rattus norvegicus)、灰喜鹊、喜鹊、树麻雀等。

评价区未发现国家重点保护野生动物。

### 9.2.5 土地利用现状调查与评价

（1）土地利用现状调查

生态评价范围内的土地利用现状如图9-3b所示。由图可见，生态评价范围内的土地利用类型包括有林地、草地、耕地、居民用地、建设用地。各类型用地的面积和百分比统计见表9-3。

表9-3   土地利用现状统计表

| 序 号 | 用地类型 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 评价范围 | 井田范围 |
| 1 | 灌木林地 | 1.0241 | 0.3687 |
| 2 | 其他草地 | 2.7715 | 0.6076 |
| 3 | 裸地 | 0.0947 | 0.0254 |
| 4 | 旱地 | 0.0521 | 0.0000 |
| 5 | 居民用地 | 0.0019 | 0.0000 |
| 6 | 工业用地 | 0.0090 | 0.0085 |
| 7 | 公路用地 | 0.0825 | 0.0244 |
| 合 计 | 4.0358 | 1.0346 |

（2）土地利用现状评价：评价区内可分为七种土地利用类型。分别是：灌木林地、其他草地、裸地、旱地、居民用地、工业用地和公路用地，分别占25.38%、68.67%、2.35%、1.29%、0.05%、0.22%和2.04%。其中草地类型面积最大。

### 9.2.6 区域土壤侵蚀现状调查与评价

（1）土壤类型调查

据代县土壤普查资料，全县土壤分为8个类型：山地草原土、山地棕壤、山地栗棕壤、栗钙土、褐土、草甸土、盐土、水稻土。

山地棕壤主要分布于滩上，聂营的垛窝、石占梁等村。海拔1700~2400m，面积9790亩，土体中有机质含量高，呈暗棕色，主要生长林木和草灌类植物，评价区主要土壤类型为山地棕壤土。

（2）土壤侵蚀强度分级原则

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SJ190-96）、忻州市地貌分区图和忻州地区土壤侵蚀模数分区图，项目区属于变质岩土石山区，土壤侵蚀类型主要是水力侵蚀，并伴有风力侵蚀发生。按照水利部2006年第2号“关于划分国家级水土流失重点防治区的公告”，代县属于国家级重点治理区内的太行山区项目区；按照省政府晋政发［1998］42号“山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告”，代县属于水土流失重点治理区，其土壤侵蚀模数容许值为200t/km2·a。

土壤侵蚀强度分级标准见表9-4。

表9-4  土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2·a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度 | 200，500，1000～2500 | 0.15，0.37，0.74～1.9 |
| 中度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强度 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强度 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈 | ＞15000 | ＞11.1 |

微度侵蚀：土壤侵蚀模数＜1000t/（km2·a）。

轻度侵蚀：土壤侵蚀模数1000～2500 t/（km2·a）。

中度侵蚀：土壤侵蚀模数2500～5000t/（km2·a）。

强烈侵蚀：土壤侵蚀模数5000～8000t/（km2·a）。

极强烈侵蚀：土壤侵蚀模数8000～15000t/（km2·a）。

（3）土壤侵蚀现状调查及评价

根据遥感影响解析和评价实地调查，评价区及矿区范围内水土流失现状遥感解析判断结果见表9-5和图9-3c。

表9-5  评价区土壤侵蚀现状

| 序 号 | 侵蚀强度 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 评价范围 | 井田范围 |
| 1 | 微度侵蚀 | 0.0825 | 0.0244 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 1.0871 | 0.3772 |
| 3 | 中度侵蚀 | 2.7715 | 0.6076 |
| 4 | 强度侵蚀 | 0.0947 | 0.0254 |
| 合 计 | 4.0358 | 1.035 |

由表9-5可知：评价区内主要土壤侵蚀程度以轻度侵蚀、中度侵蚀为主。

## 9.3工程生态影响评价

### 9.3.1建设项目排污对生态环境的影响

1）建设期

本矿为单独保留矿井，生产系统全部新建，建筑施工、材料运输、装卸、机械运转等带来大气污染物及施工过程产生的建筑垃圾等各种废物将对生态环境产生污染。

工程用地的地表植被主要是灌木草丛和农作物，施工期由于工程用地性质的改变，这些植被将受到毁灭性破坏。在工程建设过程中，受挖填土方、修建厂房等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，但限于工业广场、废石场、及周边100米内。此外，施工将会造成一定范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。

在项目工程建设过程中，对动物分布的影响主要表现在一些兽类和施工区的啮齿类等受到干扰。此外，施工机械噪声污染，会干扰周围鸟类的栖息环境，可能会导致鸟类的临时迁移。但这种干扰过程是暂时的，可恢复的时间长短与项目周围今后的环境稳定程度有关。

2）运营期

运营期原矿堆场和运输产生的大气污染物主要为粉尘，水体主要污染源为生活污水、矿井水。生活污水污染物为COD、BOD5、SS等。矿井排水经净化处理后全部回用不外排，生活污水经地埋式污水处理站处理后，全部回用不外排。固体废物主要是废石，另有少许生活垃圾。

烟尘等飘落在作物叶片上，将阻碍作物的光合作用，降低产量。植物受污染后，出现各种伤害情况，生理代谢受到影响，生长发育受阻，叶片枯黄衰败直至死亡。

本工程废石排放量为40000t/a，将造成压占土地、水土流失等问题，给农业生产带来不利影响。如处置不当，还会产生扬尘等造成二次污染，导致大气环境、水环境、土壤环境的污染，必须严格管理。废石从里向外堆存，用推土机将废石推平，并通过推土机往返对废石进行压实，堆满后覆盖黄土后绿化及恢复植被。生活垃圾含有大量的无机或有机废物，如不及时处理，不仅会污染环境，还会破坏景观。

3）服务期满

服务期满后，整个矿井将会停止生产。环境空气、水体、固体废弃物等污染将停止排放，对生态环境不再造成污染影响。主要工作是对工程运营所形成的污染影响进行恢复和治理的相关内容。

### 9.3.2 采矿对生态环境的影响

1）采矿对地面建筑物的影响

本项目铁矿开采采用竖井等开拓，井下顶底板岩石稳定性强，因此产生地表塌陷的可能性很小，从而也不会影响到地表建筑物，因此，开采不会对村庄建筑物造成影响。

2）采矿对地下含水层的影响

①对裂隙水的影响

铁矿开采影响地下水的方式，主要是矿层开采后顶板发生垮落，形成冒落带和导水裂隙带，受冒落带和导水裂隙带的影响，使地下含水层与开采矿层之间的隔水层被破坏，导致含水层水量漏失，水位下降，间接对与被破坏含水层有水力联系的其他含水层产生影响，造成水量有所减少，水位缓慢下降。

3）采矿对土地、农田的影响

环境地质调查表明，矿区无泥石流、滑坡等地质现象，且矿体埋藏较浅，因此，矿山开采不会对土地、农田造成破坏。

4）采矿对植物生态的影响

矿区范围内植被稀少，主要为杂草灌丛，没有国家和地方重点保护的植物物种，因此，基本上不会对地表植物生态环境产生影响。

### 9.3.3 废石场、取土场对生态环境的影响

1）对自然景观的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地址遗产，是一种宝贵的自然资源。废石场、取土场的建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏。

本项目废石场、取土场通过采取工程措施和合理堆存、开采，并在服务期满后恢复植被，属于矿山综合治理和生态恢复工程，在采取严格的防护措施后，避免地质灾害的发生，废石场、取土场的建设会改变现有地表地貌，提高绿化率，对改善现有影响具有积极意义。

2）对地质结构的影响

废石场的建设，引起局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭到破坏，若不采取有效的冶理措施可引发地质灾害，会对生态环境构成严重威胁，可能造成严重后果。

# 9.4 生态环境影响评价

### 9.4.1 矿区生态环境影响分析

9.4.1.1 沉陷对生态及其他敏感目标的影响分析

1）地表沉陷对地面建筑物的影响分析

本矿矿体开采后，村庄、本矿工业场地等均不在岩移范围内。

2）对地表水影响分析

本矿区内仅有季节性沟谷，没有常年性河流，不会对地表水产生影响。

3）对含水层及居民供水的影响分析

本矿矿层开采后导水裂隙带不会导通地表。

4）对采动影响土地的影响分析

井工开采形成的地表裂缝、沉陷等会改变地表的微地貌，影响土壤的性质，需要对其进行治理。沉陷区的复垦措施主要包括表土剥离及回覆、裂缝填充、土地平整等。

### 9.4.3 采矿对山西赵杲观国家森林公园的影响预测

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，行政隶属代县新高乡管辖。据调整后森林公园分布图可知代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿不在赵杲观国家森林公园范围内，矿界南距森林公园约400m。

本矿采用地下开采方式，办公生活区距森林公园200m，生产工业场地距离为500m，距离敏感点均较远。本矿原矿、废石运输路线不经过森林公园，生产废水不外排，并且各场地与森林公园均有大山阻隔，不会对森林公园环境产生影响；交通运输不进入赵杲观森林公园区域内；同时按照相关规范要求，对矿区空间环境常年进行巡视、监管，确保生产流程及环保处理措施符合相关环境保护要求。因此，本项目符合山西赵杲观国家森林公园的保护要求，矿区开采对森林公园生态系统的稳定性影响不大。

## 9.5生态影响的防护、恢复措施

矿井开发必然会导致矿区原有的生态系统向局部城镇化的生态特征转化，这一过程既有有利影响，也有不利影响，主要的不利影响表现为植被遭到破坏、水土流失加剧、土地占用、资源减少、农业条件恶化以及环境污染对动植物造成危害等。根据现状调查、工程特点分析可知，兴华铁矿建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响，水土流失在工业场地和废石场范围可能趋于严重，根据《土地复垦规定》、《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，必须设计相应的完善的水土保持和土地植被恢复措施，并且加强工程施工运营管理，保证措施到位，才能使本工程对生态环境的不利影响降低到最小程度。

### 9.5.1生态影响防护与恢复原则

根据本工程建设和运营特点，依据《环境影响评价技术导则-生态影响》的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

（1）矿区建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，矿井各项工程的建设，除考虑有利于生产、生活外，还考虑尽量少占土地。

（2）对采动影响造成的土地、农用、植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，该矿负责在生产建设过程中造成的土地破坏进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。对废石堆场、取土场，在使用期满后及时进行植被恢复，恢复土地使用价值。

### 9.5.2生态环境保护措施

是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。由于矿井开采导致的地表沉陷及废石堆置等都会降低区域自然体系的生产能力，因此，应采取必要的生态防护措施，主要包括防止水土流失和进行土地植被恢复。

1）工业场地生态保护措施

①综合措施

本工程主要施工活动为工业场地建设、办公生活区扩建，施工时要严格划定施工区域，不能扩大范围；施工时不能影响地表径流正常排泄，以防水土流失。施工中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失。

②场地绿化措施

矿区各采矿工业场地绿化占地总面积为510m2，办公生活区绿化面积为375m2，绿化系数为15%。评价认为从矿区工业场地和办公生活区总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地，种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

③护坡工程

为防止水土流失，对工业场地内边坡进行防护工程，如：建护坡、挡墙等。

④运输道路沿线生态保护

本矿运输道路部分利用现有，需进行适当的平整，部分新建。环评规定运输道路洒水抑尘，清扫保洁。

2）废石场生态保护措施

本工程废石产生量为40000t/a。工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟。该沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主。评价组现场踏勘该沟现为荒沟。废石由汽车外运至废石场。该沟容积满足本矿废石排放要求。为保证废石不被洪水冲走，又保证废石不被洪水浸泡而污染环境，采取如下保护措施：

废石堆场通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。但有外来水源，集水面增大，此种情况会引起滑坡、塌方等地质灾害，故废石堆场首先要注意其安全性。废石堆场在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟壑切沟。故废石堆场首先必须作好水土保持工程，需修筑拦渣坝，排水涵洞、截水沟等，并对废石反复碾压、废石顶部覆土绿化。

废石堆放按由里向外反复压实推平，废石堆满后植被恢复厚度为1m，平台复土0.5m，植树采用客土坑栽方式，树坑的几何尺寸一般为0.8×0.8×1.0（深）m，底部0.5m。用客土（由熟土与肥料混合而成）填充，以提高树木成活率及所需养分，使废石场尽快绿化。根据当地的种植经验和查阅有关资料，建议选择树种木本植物以油松、幛子松、杨树、旱柳等为好：灌木以沙棘、紫穗槐等为好；草本以豆科牧草和禾本科牧草混种为好。采用乔、灌、草复合配置，立体种植。

外边坡植被恢复随着分层增加而依次进行。废石堆顶为平地，进行农业植被恢复，即废石堆达到最终标高后，进行复土，厚度为lm，考虑水土保持，将顶部做成外高内低，带挡水坎的农田，为了提高土肥力，第一年应种植马铃薯等类似农作物，间作大豆等固氮植物，第二年种植谷子间作玉米，并结合桔杆还田，优化轮作制配套新型现代旱作物农业技术，提高农业生产力，使废石场达到覆土造田的目的，恢复生态环境。经过3～5年左右时间使植被恢复的土地达到当地耕地产量水平。采矿破坏土地植被恢复对各种用地的技术要求见表9-8。

表9-8  采矿破坏土地植被恢复对各种用地的主要技术要求

| 植被恢复方向 | 用 途 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 农业用地 | 耕地 | 土地平整，铺表土层。对粮食作物，表土层不小于0.5m，其中腐植土层不小于0.2～0.3m，充填材料不能含有害元素，如含有害元素，则需铺设隔离层，其厚不小于0.4m，且需夯实。表土层要求：土层质量密度不大于1.5g/cm3，粘土和砂的粒度组成为1：3或l：2；孔隙度不小于40%～45%；可溶硫酸钠和硫酸镁含量不超过5%，氯化钠不超过0.0l%，pH值为6～8。 |
| 林业用地 | 栽种树木果园 | 地形可有适当坡度．需铺表土层，对种植树木，表土一般不小于0.3m，树穴处局部深挖铺土1m以上．客土栽植。充填材料如含有害元素，需铺设0.4m厚的隔离层，需夯实， |
| 建筑用地 | 民用或工业 | 土地需很好夯实，房屋需适当采取加固措施。 |

3）取土场生态治理措施

本项目取土场土地类型是草地。随着本矿的正常运行，取土场植被逐步遭到破坏，同时造成一定程度的水土流水。因此，取土场地必须在该矿运营期采取“边取土，边治理”措施，尽量降低其生态环境影响。环评提出以下措施：

①合理安排取土计划

根据废石场的需求，制定合理的取土方案。取土场取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土前在取土范围之外设置排水沟或截水沟，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，以防止水土流失。

取土时首先将表层0.3m表土层剥离堆放于固定地点，并用尼龙网覆盖进行必要的防护，以便结束后恢复表层土壤。取土场取土时，按台阶式开挖取土，高处取土厚度大，低处取土厚度小，尽量减少取土台阶的高度。在取土结束后，可对其进行阶梯形削坡开阶，建议每级平台宽度不小于4m，平台成1～2%的倒坡，以利于保水，并防止上方来水直接下泄。

②合理安排复垦

该取土场为一黄土台垣坡地，应采取“边取土，边治理”，取土后进行土地整治。按照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”的原则，根据取土场所在区域地形地势、土壤条件以及周围区域土地利用类型，该取土场复垦为灌木林地。首先进行表土回填、深翻活化土壤结构，同时在坡度较大处设置排水沟，灌木林木采取穴植，规格选取2～3生以上。

4）厂界外生态保护措施

地表移动变形影响和废石沟压占土地，仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、农田得到治理，植被得以恢复，生态环境得到改善。

废石场封场后，表面全部覆土，种植适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种，此后做好苗期管理定期浇水。

矿井服务期内，地裂缝分布于已有塌陷坑范围。

林地主要分布在山梁或坡度较大的沟谷边坡，树种以松、柏、槐为主。治理时应基本保持原有地形坡度不变，对出现裂缝、塌陷较少的林地，尽量少动用工程量，以局部平整土地、填堵裂缝；对林地较大的塌陷区，采取就近取土、削缓陷坑边坡等方法填埋陷坑，陷坑填埋（或部分填埋）后应疏通陷坑过水通道，以免陷坑积水回灌采区。草地出现的裂缝可就近取土填埋、夯实。陷坑较大时，填埋后会出现局部洼地，应因地势平整，疏导过水通道。因采空引发的塌陷范围周边设立警示标志。

### 5）采矿对山西赵杲观国家森林公园的影响

（1）赵杲观森林公园保护目标及特点

（2）赵杲观森林公园法律地位和保护要求

我国建立赵杲观森林公园的目的，旨在保护和合理利用 森林风景资源，发展森林旅游。设立国家公园，其主要的意义和作用大致可概括为三大方向：

一是景观资源的保存与保护。

二是资源环境的考察与研究。

三是旅游观光业的可持续发展。

保护要求为：在国家级森林公园内禁止从事下列活动：

（一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；

（二）非法猎捕、杀害野生动物；

（三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；

（四）损毁或者擅自移动园内设施；

（五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；

（六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；

（七）擅自摆摊设点、兜售物品；

（八）擅自围、填、堵、截自然水系；

（九）法律、法规、规章禁止的其他活动。

（3）兴华铁矿对赵杲观森林公园影响途径方式

本次项目对赵杲观森林公园主要影响包括物料运输、堆场扬尘、废水排放等。

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，行政隶属代县新高乡管辖。据调整后森林公园分布图可知代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿不在赵杲观国家森林公园范围内，本矿矿界距调整后的赵杲观国家森林公园边界约为400m。本项目采矿区与森林公园最近距离为400m，主生产区工业场地与森林公园边界最近距离约为550m，风井场地与森林公园边界最近距离为450m，办公生活区与森林公园边界最近距离为200m，废石沟与森林公园边界最近距离为300m。

本矿原矿运输通过矿界西侧公路向北运至选矿厂，原矿及物料运输道路不经过森林公园，且距离较远；原矿堆场四周建设挡风抑尘网并配备洒水抑尘装置，废石场最终覆土绿化并进行生态恢复；运输车辆加盖篷布，并定时洒水抑尘。

本次项目废水处理后均综合利用不外排，非工况情况下废水均排至污水处理设施的调节池，即项目不会废水外排，不会对赵杲观森林公园产生影响。

本矿采用地下开采方式，主要生产场地距离敏感点均较远，且有大山阻隔。本矿原矿、废石运输路线不经过森林公园，生产废水不外排，并且各场地与森林公园均有大山阻隔，不会对森林公园环境产生影响；交通运输不进入赵杲观森林公园区域内；同时按照相关规范要求，对矿区空间环境常年进行巡视、监管，确保生产流程及环保处理措施符合相关环境保护要求。因此，本项目符合山西赵杲观国家森林公园的保护要求，矿区开采对森林公园生态系统的稳定性影响不大。

### 9.5.3现有工程生态恢复方案

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿资源整合工程将按照要求封闭原有全部井筒，对原有露天采场按照要求进行生态恢复，原有矿区内临时生活办公、生产设施场地进行拆除后覆土绿化。本次整合工程11个平硐全部新建，重新建设生产工业场地和风井场地，办公生活区利用矿区外现有的场地进行扩建。

根据评价组现场踏勘，该矿区内现有平硐十个，露天采场两个，矿区内零散分布着简易生活设施和生产设施。因此，本工程应对原有平硐进行封闭并拆除相关生产设施，对废弃的露天采场进行生态恢复。环评提出以下措施：

1、封闭井筒、设施拆除和场地整治

将原兴华铁矿十个平硐全部按照要求进行封闭。将封闭井筒配套场地内的简易平房及其它生产设施拆除，对场地进行平整，同时合理控制土方量。工业场地各类边坡，除尽可能采取措施恢复植被外，根据边坡稳定程度及对周围的影响，采取相应的工程措施进行防护。坡面防护根据坡度不同而采用石砌护坡或植被护坡。

2、露天采坑生态恢复

①对于已形成的潜在不稳定边坡要随时注意观察，加强地面排水、防治陡坎顶、底积水，发现问题及时处理。由采矿形成的不稳定斜坡，及时清除上部危岩，加强观察，防止边坡失稳；

②采矿边坡要严格留足坡角和坡高，加强地面排水，设置动态边坡观察点，由专人进行观察，发现问题及时上报和处理；采矿场主要道路两旁以及山体等不稳定的区域，采取护坡工程治理。

③清除矿山现有临时堆放的废石，对露天采空区废石进行清运，清除潜在的泥石流物源；

④结合边坡物理治理工程的手段积极创造土壤条件，种植耐旱植物，具体实施过程中根据当地条件，宜灌则灌，宜草则草，灌草先行，乔灌草合理配置，使群落具有成层结构，达到立体型生态系统的综合效益，使恢复后的区域绿化覆盖率达到现状水平。

⑤土地复垦和植被修复治理。采坑因为没有可以供植物生长的土壤，只有用取土场的土壤异地填埋，在斜坡基部堆积成土壤，堆土厚度必须达到100cm以上才能造林。矿区进行阶梯式土地复垦，并要求每个台阶都进行绿化，做到乔灌结合、立体绿化。

3、硬化和绿化工程

对拟利用现有办公生活区进行硬化、绿化，后作为本次整合工程的办公生活工业场地。

4、复垦工程

对拟关闭的场地（原十个平硐配套的生产场地）进行平整后，应覆土0.5m，同期进行绿化规划，开展植树造林。

树种选择：根据铁矿所处区域的自然环境特点，结合树种的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。乔木可选杨树、刺槐、榆树等；灌木可选择柠条、沙棘、黄刺玫等，草本可选沙打旺、草木樨等。

造林：阳坡造林树种选杨树、柠条；杨树株距1m，柠条株距0.6m，行距0.8m。阴坡造林树种选槐树，株距1m，行距0.8m。为了保证绿化和树木成活率，要定时浇水。

评价要求各项生态恢复治理工程可同时进行，治理工作在本次整合工程投产前必须完成，并纳入本矿竣工环境保护验收。

5、现有废石处理

根据现场探勘，原兴华铁矿废石随意倾倒，排渣随意性大，形成固定废石堆场2处，也未实施清理和恢复措施。废石沿坡破坏了山坡原有植被，容易造成泥石流灾害。评价要求利用现有探矿废石进行整合后工业场地平整和道路的铺垫，对原有废石倾倒处进行覆土并绿化。根据废石倾倒的山坡自然环境特点，结合树种的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。

全矿生态保护措施平面布置示意图见图9-4。

### 9.5.2沉陷对生态及其他敏感目标的影响分析

1）地表沉陷对地面建筑物的影响分析

本矿矿体开采后，村庄、本矿工业场地等均不在岩移范围内。

2）对地表水影响分析

本矿区内仅有季节性沟谷，没有常年性河流，不会对地表水产生影响。

3）对含水层及居民供水的影响分析

本矿矿层开采后导水裂隙带不会导通地表。

4）对采动影响土地的影响分析

井工开采形成的地表裂缝、沉陷等会改变地表的微地貌，影响土壤的性质，需要对其进行治理。沉陷区的复垦措施主要包括表土剥离及回覆、裂缝填充、土地平整等。

A 表土剥离及回覆：在进行土地复垦时要保护和利用好表层的熟化土壤。先将表层熟土剥离，就近存放于充填裂缝地块的边缘，待裂缝填充工程完成之后，把剥离的表土重新覆盖。

B裂缝填充：裂缝的治理应根据裂缝的宽度、深度、间距及所影响地类的不同，采取不同的措施。裂缝治理工程可采用人工治理与机械治理两种方法进行：人工治理即采用人工就近挖取土石直接充填沉陷裂缝，土方工程量较小，土地类型和土壤的理化性状基本不变；另一种方法是机械治理，一般使用推土机和铲运机械，适用于损毁程度较重或产生采动滑坡的土地治理，其特点是工序复杂，土方工程量较大，农田整治后，土地类型和土壤的理化性状会有所改变。无论采取何种方式，都必须保证不降低原土地生产能力，分期分区治理，特别是在施工过程中要加强临时防护措施。

C土地平整：土地平整目的是将受采矿影响而倾斜或起伏的土地进行平整，消除地表沉陷引起的附加坡度，以及对受到扰动的土地进行推高、填低、使之基本水平或其坡度在允许的范围之内。对于地块的损毁程度不大，对农业生产影响有限，可以采用机械或人工挖方取土，按照不同的耕作条件和灌溉条件确定合适的标高和坡度，进行填挖平衡，使各地块的地面坡度保持在规定的标准内。在裂缝充填和削高垫底部位覆盖耕层土壤，充填部位覆盖耕层土壤后，应略比周围田面高出5~10cm，使其沉实后与其他田面齐平。

采区上述措施后，可将矿区内水土流失、生态影响程度降到最低。

## 9.6生态影响评价小结

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿达产后生产能力为60万t/a，矿区面积1.0355km2，属于三级评价区。

从本工程的总体布局情况来看，施工期水土流失、项目占地、运营期废石堆存是相对敏感的生态问题。在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布不会被打乱。环评报告中提出的各项生态环境保护措施，在设计、施工、运营各期得到落实。这些措施落实后可以消除项目建设对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低限度，工程建设及运营带来的影响是区域自然体系与人工生态体系可以承受的。

第十章 清洁生产

# 10.1 清洁生产分析目的

清洁生产是联合国环境规划署提出的环境保护由末端治理转向生产的全过程控制的全新污染防治战略。随着污染防治工作的日趋深入，以产品全生命周期分析各环节污染物产生机理，在生产中体现污染预防原则，全过程控制污染物产生，清洁生产越来越为人们所重视。将清洁生产引入环评中，以清洁生产审计的观点，以科学管理、技术进步为手段，通过节约能源、降低原材料消耗，将废物减量化、资源化和无害化，或将污染和生态破坏消灭于生产过程中，它是实现经济和环境协调发展的最佳选择，是工业发展的一种目标模式。

# 10.2 清洁生产评价

环境保护总局于2006年8月15日颁布《清洁生产标准.铁矿采选业》（HJ294-2006），该标准于2006年12月1日开始实施。评价指标为工艺装备水平、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求指标，本标准将铁矿采选行业生产过程清洁生产水平划分为三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

本项目环评参考其指标进行评价。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿年开采60万吨铁矿石项目工艺装备水平、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求指标分别见表10-1~10-4。

表10-1  工程生产工艺与装备水平分析表

| 指 标 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凿 岩 | 采用国际先进的信息化程度高、凿岩效率高、配有除尘净化装置的凿岩台车 | 采用国内先进的凿岩效率较高、配有除尘净化装置的凿岩台车 | 采用国产较先进的配有除尘净化装置的凿岩设备 | 使用7566型、YSP45高效率凿岩机械。凿岩机配备采用脉冲喷吹袋式除尘器。 | 二 级 |
| 爆 破 | 采用国际先进的机械化程度高的装药车，采用控制爆破技术 | 采用国内先进的机械化程度较高的装药车，采用控制爆破技术 | 厚矿体采用机械化装药，薄矿体采用人工装药 | 深孔凿岩，采用国内先进的机械化程度较高的装药车，采用控制爆破技术。加强通风，采用水封爆破，并利用富水胶冻炮泥代替固体炮泥。 | 二 级 |
| 铲 装 | 采用国际先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的高效、能耗较低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施 | 采用国内较先进的机械化装岩设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的高效、能耗较低的ACY-2C型铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施 | 三 级 |
| 运 输 | 采用高效、规模化、配套的机械运输体系，如电机车运输，胶带运输，配有除尘净化设施 | 采用国内较先进的机械化运输体系，配有除尘净化设施 | 项目采用汽车运输，运输车辆覆盖篷布。运输道路定时洒水抑尘。 | 三 级 |
| 提 升 | 采用国际先进的自动化程度高的提升系统 | 采用国内先进的自动化程度较高的提升系统 | 采用国内较先进的提升机系统 | 本次项目为平硐开采，直接通过铲运机运输原矿，不建设提升系统。 | 三 级 |
| 通 风 | 采用配有自动控制、监测系统的通风系统，采用低压、大风量、高效、节能的矿用通风机 | 采用大风量、低压、高效、节能的矿用通风机 | 采用K系列轴流式节能风机。 | 二 级 |
| 排 水 | 满足30 年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足20 年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足矿井最大涌水量排水要求 | 井下水泵和矿井水处理站满足最大涌水量150m3/d排水要求。 | 三 级 |

表10-2   资源能源利用指标评价表

| 指 标 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回采率（%） | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥70 | 85 | 二级 |
| 贫化率（%） | ≤8 | ≤ 12 | ≤ 15 | 15 | 三级 |
| 采矿强度（t/m2 ·a） | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 20 | 40 | 二级 |
| 电耗（kW·h/t） | ≤ 10 | ≤ 18 | ≤ 25 | 13 | 二级 |

表10-3  废物回收利用指标评价表

| 指 标 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石综合利用率（%） | ≥30 | ≥20 | ≥10 | 施工期及生产初期部分用于场地平整，剩余排放至废石场，预计≥20% | 二级 |

表10-4  环境管理要求指标评价表

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）矿 山 |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 | 符 合 |
| 环境审核 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及数据齐全有效 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 一 级 |
| 生 产 过 程 环 境 管 理 | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 | 主要岗位进行过严格培训 | 一 级 |
|  | 凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理 | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100% | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98% | 有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95% | 二 级 |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行 | 一 级 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节进行计量 | 二 级 |
|  | 各种标识 | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查； | 符 合 |
| 环境管理 | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 | 符 合 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理 | 较完善的环境管理制度 | 一 级 |
|  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划并监督实施 | 制定近期计划并监督实施 | 制定日常计划并监督实施 | 一 级 |
|  | 环保设施运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 | 记录并统计运行数据 | 一 级 |
|  | 污染源监测系统 | 对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测 | 符 合 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 | 定期交流 | 一 级 |
| 土地复垦 | 1) 具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2) 土地复垦率达到80%以上 | 1) 具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2) 土地复垦率达到50%以上 | 1) 具有完整的复垦计划；2) 土地复垦率达到20%以上 | 一 级 |
| 废物处理与处置 | 应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施 | 符 合 |
| 相关方环境管理 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方环境要求 | 符 合 |

由以上分析可知，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合分析的相关指标中，有8项达到了一级标准，有10项达到了二级标准，有4项达到三级标准，其它满足控制要求。

# 10.3 提高工程清洁生产水平的途径和建议

由本项目的清洁生产评价知，本项目有8项指标达到了国际清洁生产先进水平，有10项达到了国内清洁生产先进水平，有4项仅达到了国内清洁生产基本水平，针对上述分析中一些清洁生产指标偏低的情况，评价针对具体情况提出如下建议：

（1）工艺装备方面：工程主要改进环节为运输、提升及排水三个环节，建议工程运输采用高效、规模化、配套的机械运输体系，如电机车运输，胶带运输；提升采用自动化程度较高的提升系统；同时，提高排水及利用相关设施水平，满足20年一遇的排水能力，既可确保特殊状况下有效排水，对井下生产安全也具有保障性。

（2）废物回收利用方面：拓宽工程矿山废石综合利用途径，除自用做开采场地平整外，可积极与相关部门联系，将废石作为道路建设、建筑材料利用，提高回收利用率。

（3）环境管理方面：企业整合后应建立专门的环境管理专职部门，按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，加强生产过程的环境管理，制定严格的环境管理制度和工作计划，健全环境保护原始记录及数据统计，按照已经编制的水土保持方案、地质环境治理方案等有效实施土地复垦和废物治理，达到合理的污染控制目标。

# 10.4 清洁生产管理体系和措施

### 10.4.1 建立机构和组织培训

代县鑫旺矿业有限公司资源整合后应建立清洁生产机构，由矿（厂）长直接领导，生产、技术、安全、运销等部门参加，以推动清洁生产的顺利进行。

适时开展组织培训，对项目各级领导和职工进行清洁生产的目的、意义、政策、技术、实施方法和运行机制等方面的学习和培训。通过培训，克服各种思想障碍，提高认识、增强清洁生产自觉性。

### 10.4.2 建立有效的环境管理制度

以《中华人民共和国清洁生产促进法》为基础，参照有关规定，制定项目清洁生产管理体系，主要包括清洁生产的推行、清洁生产的实施、鼓励措施及法律责任等方面的内容，并将这些制度落实到企业的生产过程中。

（1）环境管理制度的建立

清洁生产与环境管理体系（ISO14000）是现代环境保护的新思路。清洁生产着眼于生产本身，以改进生产、减少污染产出为直接目标，直接采用技术改进，辅以加强管理；ISO14000则侧重于管理，是集国内外环境管理经验于一体的、标准的、先进的管理模式，是以国家法律、法规为依据，采用优良的管理促进改进。清洁生产虽已强调管理，但生产技术含量高；ISO14000管理体系强调污染预防技术，但管理色彩浓厚，为清洁生产提供了机制、组织保证。

通过GB/T24001环境管理体系认证兼并重组工程投产后，应建立ISO14000环境管理体系，对工程实施ISO14000环境管理体系管理。

（2）清洁生产的管理

工程投产后，尽快建立工程原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标体系；制订从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环境保护管理的规章制度与管理人员岗位职责；提高管理水平，加强环境保护、清洁生产宣传、培训及对外交流；切实抓好原材料、产品质量、资源保护和污染控制的管理，保证生产的每道工序和每个环节都处于最佳运行状态，并在生产实践中进一步寻找改进机会和清洁生产替代方案，以有效地降低污染物排放水平，使企业真正实现清洁生产，预防污染。

总之，清洁生产是一个相对的概念，它要求将整体预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中。就矿山企业而言，实施清洁生产是改变传统的资源粗放型经营模式的有效途径，在项目的安全生命周期内，污染物削减、生态环境恢复等都是一个持续的、不断改进的过程，也是矿区实施可持续发展的必备条件之一。

由以上分析可知，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合项目分析的相关指标中，按评价要求完善部分环境管理指标后，其各项指标均能满足清洁生产水平要求。

# 第十一章 环境风险分析

## 11.1评价的目的和评价重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

## 11.2评价等级

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿的产品为铁矿石，产品物理化学性质稳定，为无毒无害产品，生产过程中不产生任何有毒物质，并且矿址周围没有环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为二级。环境风险评价的工作等级划分原则见表11-1。

表11-1  评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般危险物质 | 易燃易爆危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 11.3环境风险识别

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，确定炸药储存、矿山开采及废石场为风险控制主要环节。

1）矿山开采可能引起的风险事故为开采崩塌造成人身及财产损失；

2）废石场引起的溃坝、滑坡、泥石流灾害；

对此，本次评价将依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行项目的环境风险评价，本次评价重点关注废石场溃坝的环境风险，根据溃坝后可能造成的环境影响，提出控制要求、预防措施和应急预案。

### 11.3.1 废石场溃坝风险事故影响分析

废石场坝垮塌事故的原因主要有拦矸坝坝体质量问题、管理不当、废石滑坡以及工程设计布置和施工不当等。

(1)坝体质量问题主要包括：坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏、排水涵洞渗漏等。

(2)管理不当主要指：维护使用不当、无人管理，造成人为破坏。

(3)工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿运营期废石产生量为4万t/a，本次工程拟建设一废石场。工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟，废石场可满足工程的排放要求。但废石场废石的无序堆放可形成各类松散物质构成不稳定边坡，遇到大量雨水时，有可能会随水流下泻形成泥石流。

## 11.4环境风险影响分析

本项目如果泥石流、滑坡、废石场溃坝发生，产生的后果不仅会直接影响项目的正常运营，对工人的人身安全和财产可能造成损失。

### 11.4.1废石堆放引起的泥石流风险影响分析

由工程建设区基本情况可知，评价区内沟壑纵横，沟谷支沟发育，评价区内沟谷具备泥石流沟谷降雨特征。

本次工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟，根据本工程废石场的位置和分布，在废石堆放之前要修筑拦渣坝，排水涵洞、顶面截洪沟、坡面排洪沟、在填埋废石时分层堆放，对堆坡进行整治，设马道排水渠、坡面覆土进行绿化。这样，这两条小型沟谷发生泥石流的风险性较小，可有效预防泥石流的发生。

废石场距最近的青社村为0.6km。废石场按规范进行治理后，不会产生泥石流危害，不会影响村庄安全。即便是由于工程质量原因或其它不可抗力，导致废石场溃坝发生流石流，由于距离村庄较远、大山阻隔，流石流流动的距离有限，也不会到达村庄对村庄产生影响。

### 11.4.2开采面崩塌风险影响分析

本工程在矿井建设和生产过程中如不采取任何防治措施，可能由于地下采空塌陷、降雨等因素加剧崩塌地质灾害的发生。各处高陡边坡上部垮松岩体发生崩塌后，可能掩埋硐口、工业场地，危害现场工人和生产设施，灾害危险性中等，具有一定的风险性。

## 11.5事故防范措施

### 11.5.1废石场防范措施

1）废石场下游敏感目标调查

工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟。该沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主，汇水面积4.2万m2。

废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。本次项目拟选废石沟距离最近的村庄为0.6km处的青社村，根据现场踏勘青社村位于废石沟南侧，该村与拟选废石沟沟口有山梁相隔，不在废石沟沟口下游。评价要求废石场修筑拦渣坝、排水涵洞、截水沟、马道排水沟和消力池等防洪措施和完善的排水设备，可有效降低雨水对废石场的冲刷，降低风险发生的概率。另外，经调查废石场下游均无敏感目标，也无村庄分布。因此即使发生泥石流风险也不会对居民生命安全造成影响。

2）废石场防范措施

为使废石场能安全、稳定运行，评价提出以下废石场风险防范的相关要求：

①废石场坝址选择必须进行安全认证；严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；必须选择有专业资质的单位进行设计和施工，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

②矿山废石场在投入使用前必须按照“水土保持方案”、“土地复垦方案”、“矿山地质灾害治理与恢复方案”要求建设拦渣坝及场内外排水系统，以确保其安全运行。做好植树种草工作，基础坝及废石坝坡面必须设置护坡，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。

③工程投入生产后，应按照《一般工业固废储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）对采矿剥离的废石进行有序堆放，并对边坡实施加固，可有效防止事故的发生。

④加强坝的安全监测，设置专人对废石场进行管理和维护，严禁在废石场周边爆破、等危害废石场安全的活动。 ⑤在坝址附近设立警示标志牌，明确禁止在废石堆场和坝下进行活动。

⑥废石场在下游必须设截洪沟和消力池，以降低水流对下游造成的冲刷力。

⑦废石场沟口种植20m绿化带，树种采用杨树，株距3m×3m。

11.5.2泥石流、废石场溃坝防范措施

对本工程已经形成的工业场地边坡，工程在整合运行前必须按照水土保持方案实施边坡防护，确保其边坡稳定；后续新开硐口边坡等，在设计时尽量降低边坡高度，控制好边坡角度，可较好的防止采矿诱发型滑坡，同时设计相应的排水、防水工程，可避免发生大规模的崩塌和滑坡。另外在开采过程中还应采取以下防范措施：

（1）建立健全矿山采矿场边坡定时检测制度，每隔2个月对矿山区可疑的边坡进行测量，视其是否移动采取相应措施；

（2）及时对工业场地边坡进行处理，清理散岩和危石，保证工人有安全的工作环境；

（3）井下开采时要合理控制药量和参数，减小爆破危害；

（4）对于矿区山体开挖建设场地的高边坡及边坡薄弱地段，应严格按照有关规范要求对不稳定人工边坡采取削坡、护坡、支挡等施工措施，确保边坡的稳定性，避免产生坍塌，同时应及时清理垮塌的岩石，实施采场恢复措施，保证边坡的稳定；

（5）为防止滑坡和水土流失的发生，废石场应按照水保方案设置拦渣坝、排水孔、截洪沟等，并合理种植草皮或树木等，进行绿化或复垦，控制滑坡和水土流失发生的诱因。

根据本工程相关因素的具体情况，在合理采取削方减载，并在坡面设置截、排水沟等工程措施的情况下，可保证坡体稳定，构成崩塌、泥石流威胁的可能性较小。

## 11.6事故应急预案

兴华铁矿应建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。

1）编制目的

为防止重大生产安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护员工人身和公司财产安全，本着“预防与应急并重”的原则，制定本预案。

2）危险性分析

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿山生产过程存在自然灾害、滑坡、泥石流、设备伤害事故的潜在危险。

环境风险地段有：1、所有的运矿公路；2、硐口；3、边坡；4、废石场；

3）组织机构与职责

① 应急工作领导小组

组长：铁矿矿长

副组长：副矿长

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿成立事故预防委员会，由矿长、安全矿长及各部门经理组成，日常工作由安全办兼管。发生重大事故时，以公司事故预防委员会为基础，即矿长任总指挥，安全矿长为副总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在矿山控制室。

②事故现场应急领导小组

现场指挥：矿长

现场副指挥：安全矿长

技术指导：各部门经理

发生事故时负责现场应急、抢险、抢修的工作。

成员：各部门经理

施工组：组长 部门经理

职责：利用各种机械负责现场的施工。

抢救组：组长 部门经理

职责：对人员进行抢救，对设备进行抢救、维修。

后勤保障组：组长部门经理

职责：及时提供所需的救灾物资，及时传递各种信息。

预备组：组长部门经理

职责：负责抢险时的机动支援。

4）应急响应

① 事故的分级

I级：矿山部不能处理的事故如：大的火灾、水灾、地质灾害、大的伤亡事故。

II级：矿山部自己能处理的事故如：一般性火灾、较小的塌方等地质灾害，受伤事故。

III级：采矿班组能自行处理的事故，不需启动预案。

②报警程序

执行SP-09应急准备与响应控制程序

发现→逐级上报→指挥（或指挥机构）→启动预案

a、报警

发生事故后现场人员立即上报，根据事故情况、严重程度采取响应的措施和预案。注意：事故无论大、小都得逐级上报。

矿山部、安全环保科有权决定是否请求公司有关部门、代县消防大队、县医疗机构支援。

安全环保科负责向代县有关职能部门汇报。

b、指挥与控制

可能发生的火灾事故、爆炸事故、地质灾害、水灾、设备事故、及其他重大伤、亡事故。

最早发现者：应很熟悉部门或岗位上的情况。如果你认为事故可以控制，并能保证人身安全，你可在自愿的基础上进行工作，并严格按照作业指导书进行工作。如果认为不可能控制，可立即撤离现场并向班长、值班主任报告，不要采取不必要的冒险措施。

值班主任或矿长接到报警后，应按照《矿井重大安全事故预防措施或应急预案》中“重大安全事故通知程序”通知指挥部成员到达矿调度室；按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。

c、到达事故现场后，首先查明现场有无伤害人员，以最快速度将伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

d、指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，安全办迅速向县公安机关（消防支队、治安支队、防火安全委员会）、代县安监局报告事故情况并请求支援。

e、事故扩散危及到厂内外人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人向安全地带疏散。

f、 医疗人员到达现场，应立即救护伤员或中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

g、抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故以防事故扩大。

h、当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组：

组成由安全、保卫、生产、工会、环保、机电和发生事故单位参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。

成立生产恢复小组，负责在短时间内恢复生产，并落实防范措施。

5）现场恢复与事故调查

① 环境保护

固体废弃物的处置执行SP-27固体废弃物排放程序 。

② 设备和生产恢复

矿山部和公司机电、维修等有关部门对损坏设备紧急抢修，使其在最短时间恢复正常。

运矿公路、采场有破坏的及时修复；边坡有滑坡地段，要及时清理石料，对边坡加固，消除危险。

生产条件具备的情况下，由公司安全环保科公室组织有关部门进行安全验收，宣布应急取消，恢复生产。

③ 善后处理

有关人员配合矿调度室等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。

对事故现场进行清理，如果造成耕地损坏，尽量进行恢复，不能恢复的要对受损村民进行补偿，补偿标准按照当地政府确定的征地标准进行；造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。

6）应急准备

物资准备：充足的应急物资。

应急人员的培训：参加公司组织的应急培训和安全教育；矿山部应急培训教育；

预案演习：参加公司组织的预案演习，矿山部每年8月份组织一次预案演习

公众教育：职工教育，每周一次安全例会。对全矿职工进行矿山安全知识教育。

对周围村民进行宣传，不要进入矿区。警卫人员在矿区值班，发现进入采区人员进行教育。当发生事故时矿山部全体人员团结合作，正确处理事故。矿山部不能很好处理时向公司提出帮助。必要时向公司签定的救援组织进行通报，寻求立即帮助。

7）预案培训和演习

应急管理人员定期参加公司安全环保科公室组织的紧急事故处理的现场培训。参加医务室组织的救援培训。组织矿山部人员熟悉事故应急救援预案。

8）预案维护和改进

事故应急救援预案由矿山部制定，每年的1、2月份矿山部组织人员对事故应急预案进行修改，报安全环保办批准备案。批准后下发到各组组织学习。同时注意经常检查以下内容，如有变更及时修改事故应急救援预案：

① 应急人员的身份和电话；

② 应急物资的变化；

② 矿区地图的变化；

③ 运输线路的变化；

④ 应急组织的变化。

9） 经费保障

矿山事故应急救援预案所需经费向安全环保办提出申请，安全环保办应根据实际情况满足需求；灾害发生过程中所需经费由事故应急救援领导小组解决。

## 11.7环境风险评价结论

对于代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿来说主要的环境风险事故就是废石场溃坝、泥石流对周围敏感目标的影响。本矿废石场下游均无敏感目标，也无村庄分布。因此如发生废石场泥石流事故，不会对居民生命安全造成影响。

在落实本报告书中提出的环境保护措施的前提下，因地制宜地进行环境优化，本项目的环境风险是可以接受的。

第十二章  水土保持方案

由山西亚图水利工程技术咨询有限公司编制的《代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿水土保持方案报告书》已通过山西省水利厅的评审，所以，本次环评中的“水土保持方案”引用其中的主要内容。

# 12.1 水土保持防治范围

本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。本项目水土流失防治责任范围共计32.51hm2，其中项目建设区3.01hm2，直接影响区29.50hm2。

项目建设区是项目征地范围、租地范围和土地使用管辖范围，是工程直接造成水土流失和对土地扰动的区域。项目建设区总占地面积为3.01hm2，其中工业场地0.59hm2、运输道路2.26hm2、供电线路0.01hm2、炸药库0.15hm2为永久占地。

项目直接影响区为项目建设区以外，由于项目建设使原地貌、土壤、植被受到影响的区域以及项目建设活动对周边造成或可能造成水土流失危害的区域。

# 12.2 水土保持防治目标

（1）总体目标

认真落实科学发展观，以预防和控制选矿项目建设和生产运行过程中新增的水土流失为重点，合理利用水土资源，保护、恢复和改善生态环境，使项目区建设生产、环境保护和水土流失防治融为一体，永久性防治与临时性防护相结合，合理布设和配置工程措施、生物措施，建立科学合理的、高标准规范化的水土流失防治措施体系，实现项目区经济开发与水土保持的协调统一，促进当地经济社会的全面协调可持续发展。

（2）防治目标

代县属国家划定的水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434—2008)，本项目水土流失防治标准执行生产建设类I级标准。

扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到90%，土壤流失控制比1.0，拦渣率达到98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率达到25%。另外，露天采场的生态恢复目标达到80%，废石场的生态恢复目标达到100%。

# 12.3 水土流失防治分区

根据项目区水土流失特点、区域自然条件等因素，结合主体工程布局、施工工艺的特点，以及拟采取水土保持防治措施等因素，确定本工程水土流失防治分区6个：

（1）工业场地防治分区            （2）爆破材料库防治分区

（3）运输道路防治分区            （4）供电线路防治分区

（5）废弃防治分区                （6）采空沉陷影响防治分区

# 12.4 水土流失防治措施体系和总体布局

在主体工程已有水土保持功能设施的基础上，本方案进一步补充水土保持措施设计，工程措施、植物措施相结合，永久措施和临时防治措施相结合，以形成一个科学、完整、有效的水土保持防护体系对防治对象进行综合整治。

水土流失防治措施体系见图12-1。

# 12.5 分区防治措施设计

本项目包括工业场地防治分区、爆破材料库防治分区、运输道路防治分区、供电线路防治分区、废弃防治分区、采空沉陷影响防治分区六个防治分区，根据项目分区的不同特点，结合所处地貌类型，采取有针对性的防治措施，以减少建设和生产过程中造成的水土流失。开发利用方案提出的具有水土保持功能的防治措施应在下阶段主体工程设计中进行细化、量化、优化，不再赘述。本水土保持方案重点对新增的水土流失防治措施进行典型设计。

### 12.5.1 工程场地防治区

根据兴华铁矿矿区地形地貌特征和水土流失类型，经过现场调查和分析研究，提出了本项目水土流失防治措施的布设原则。

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、总体设计、全面布局、科学配置。

（2）项目建设过程中应注意生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成人为扰动及产生弃渣。

（3）注重吸收当地水土保持的成功经验。

（4）工程措施、植物措施、临时措施要合理配置、统筹兼顾、形成综合防护体系。

（5）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

#### 12.5.1.1 工程措施

1）工业场地防治区

主体：干砌石挡墙

工程措施：浆砌石排水沟220m

植物措施：场内空闲区绿化美化，绿化面积为870m2

（1）工程措施

在办公主楼、厂房及职工宿舍坡脚设排水沟，将上坡汇水排到自然沟道。排水沟采用人工开挖，开挖断面为梯形，断面尺寸为上底2.4m，下底1.4m，高1m，梯形坡面坡比1:0.5。排水沟采取浆砌石矩形断面型式，断面尺寸0.6m×0.6m，侧墙和底板厚0.4m，排水沟长220m，共挖方418m3,填方110m3,M7.5浆砌石228.8m3。

（2）植物措施

对场内空闲区进行绿化美化，绿化面积870 m2。在场内空闲区四周种植两排油松，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。剩余空白区域播撒无芒雀麦，种植密度为30kg/hm2，草种要求籽粒饱满，无病虫害。

### 12.5.2 道路工程防治区

#### 12.5.2.1 场内运输道路防治区

（1）植物措施

在场内运输道路两侧种植一排油松，种植株距为3m，采用60cm×60cm穴坑整地，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。由于道路两侧土源较少，因此栽植油松采用客土法，土源采用外购形式。

在场内运输道路部分挖填方边坡种植灌草护坡，共1607m2，灌木选择沙棘，草种选择无芒雀麦。沙棘规格为灌丛高0.6m，采用30cm×30cm的穴坑整地，种植标准为4444穴/hm2，3株/穴；无芒雀麦种植密度为30kg/hm2，草种要求籽粒饱满，无病虫害。

#### 12.5.2.2 爆破材料库运输道路防治区

（1）植物措施

在路基填方一侧种植一排油松，种植株距为3m，采用60cm×60cm穴坑整地，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。由于道路两侧土源较少，因此栽植油松采用客土法，土源采用外购形式。需覆土量314.15m3。

### 12.5.3 供电线路防治区

本次工程利用已有的35kv的供电线路，不新建。供电线路沿线植被已自然恢复，不在新增水土保持措施。

### 12.5.4 废弃场地防治区

废弃场地位于矿区中东部，周围和场地底部为石质边坡，坡比为1：1，废弃场地底部约有1200m3的废渣，运往废弃平硐。主要为废弃场地建筑物的拆除、场地平整及植被的恢复。

### 12.5.5 采空区沉陷影响防治区

1、土地生态整治原则

根据沉陷特征及土地利用规划，受沉陷影响的土地复垦原则如下：

（1）土地生态政治与矿井开采计划相结合，合理安排，实施边开采边复垦、边利用。

（2）土地生态整治与当地农业规划、气象、土壤条件相结合，与当地的城镇、道路等建设及生态环境保护统一规划，进行地区综合治理，与土地利用总体规划相协调，以便做到地区建设布局的合理性和有利生产、生活，美化环境，促进生态的良性循环。

（3）沉陷区土地生态整治以填充为主，采取对沉陷区进行综合整治，充填堵塞裂缝、平整土地，植树造林和植被绿化等，恢复土地的使用能力。

（4）沉陷区的利用方向与当地农业规划相协调，主要发展当地农业产业。

2、农田复垦

（1）沉陷裂缝复垦

对轻度破坏，图层较厚、裂缝为贯穿图层的土地，采用黄土填堵方法。第一道工艺是沿地表裂缝和需要进行平整土地的地表倾斜部位剥离表层植土，剥离的耕植土层就近堆放裂缝两侧和平整土地范围的周边，第二道工艺是充填裂缝和平整土地，向裂缝中倾倒土充填裂缝并夯实；第三道工艺是覆盖耕至土层，将裂缝两侧和平整范围周边剥离的耕植土均匀覆盖在已完成整治工程的地表上，采空预测沉陷影响区一般以轻度破坏为主。

对破坏程度严重、裂缝透传土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。可采用推土机铲运填埋的方法，首先用粗砾石填堵孔隙，其次用粗砾石，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，可使生态逐渐恢复。破坏中度至强度较少。

对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产，经论证后区别对待。

（2）对沉陷坑恢复治理

沉陷边缘地带为主要影响区，以充填沉陷裂缝和局部平整土地为主。

（3）旱（坡）地复垦

具体做法是：

①按照上面对沉陷裂缝的复垦措施进行人工黄土填堵。

②在复垦地块周围边界地段种植2-3排油松，作为田间林网，起到防风固沙的作用。

③退耕还林、还草，本地区可种植的主要树种为油松，主要草类为沙达旺和白羊草。

④将退耕还林工程的实施与当地农业产业开发有机结合起来，形成改善生态环境与增加农民收入持久和谐的统一格局。

⑤结合该地区的经验，径流整地保水、实施栽植实时浇水保苗、乔灌混交、大苗木移栽等，加强管理。

# 12.6 水土保持施工组织设计

### 12.6.1 施工条件

水土保持防治工程是与项目工程同一区域施工，项目主体工程已有施工场地和道路，可以满足施工材料运输需要。水土保持工程施工用水和用电量相对较小，施工用水用电可由主体工程供水供电系统统一解决。

### 12.6.2 物料供应

水土流失防治工程所需砂石料与主体工程一起购买，主要树草种在项目所在区域内的园林苗圃基地优先采购。

### 12.6.3 施工组织

水土流失防治措施是对工程建设过程中可能产生水土流失的区域采取预防和治理措施，是对主体工程设计的补充，本着“同时设计，同时施工，同时投产使用”的原则，水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制，招标投标及项目监理制，本项目的水土保持工程与主体工程一起招标，签订施工合同，按照设计和施工合同完成防治工程。

### 12.6.4 施工工艺

本项目水土保持措施主要施工工艺如下：

（1）土方开挖

土方开挖大断面采用机械开挖，小断面采用人工开挖。

（2）砌石工程施工

砌石工程为浆砌石排水沟等。砌石工程所需块石料全部由汽车运至现场，然后采用胶轮斗车或人工抬块石至砌筑面，由人工砌筑。砌筑前，应将石料在砌体外刷洗干净，并保持湿润；砂浆骨料加工、拌和以及其它辅助材料来源同主体工程。水泥、砂料用胶轮架子车运输。砂浆由搅拌机拌和，用人工运输至砌筑面附近地面。浆砌石采用坐浆法砌筑，砌缝间砂浆采用扁铁插捣密实，块石不得无浆直接贴靠。块石砌筑要严格按有关规范进行，石料的选择和砌筑方法都应层层把关，以保证砌筑质量。

（3）植树

本方案设计的树种包括油松、沙棘，其栽植方法均采用植苗方法。

（4）种草

本方案种草采用人工撒播草籽的方式，按设计进行撒播。

### 12.6.5  进度安排

按照“三同时”原则，水土保持措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，本项目水土保持方案的实施主要根据主体工程施工进度进行安排，水土保持措施设计工期与主体工程进度安排一致。

# 12.7 水土保持监测

### 12.7.1 监测时段

本项目监测时段从2012年11月~2013年6月。 2012年11月~2013年6月为建设期，生产运营期监测时段为2013年7月~2016年6月。

### 12.7.2 监测范围与单元

水土保持监测范围为该工程的水土流失防治责任范围，即项目建设区和直接影响区。

依据项目总体布局、水土流失防治责任范围及水土流失预测结果，将本方案水土保持监测单元划分为：工业场地、运输道路、采空沉陷区。均为建设期水土保持监测重点，本方案对各监测单元分别选取具有代表性的地段布置监测点。

### 12.7.3 监测点位

本方案共设置定位监测点5个，分别如下：

（1）工业场地：设置监测点位1个。

（2）道路工程：场内运输道路、爆破材料库道路各设置监测点位1各。

（3）采空沉陷影响区：设置2个监测点位（其中沉陷区内部1个，沉陷区边缘1个）。

### 12.7.4 监测内容、方法及监测频次

#### 12.7.4.1监测内容

依据《水土保持生态环境监测网络管理办法》(水利部令第12号2000年1月31日)及《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)的规定确定监测内容。

（1）水文气象因子监测

降雨量、降雨强度，风速、气温、泥沙量等，参照当地气象站监测资料。

（2）水土流失因子监测

① 地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化；

② 复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

③ 复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的临时堆土量及堆放面积

④ 项目区林草覆盖率。

（3）水土流失状况监测

① 各工程区水土流失面积、流失量及程度的变化情况

② 水土流失对周边地区造成的危害及其趋势。

（4）水土流失防治效果及6项防治目标监测

① 水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

② 林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率及植被覆盖率；

③ 工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

④ 各种已实施的水土保持措施的防治效益（拦渣保土效果）监测，包括控制水土流失量、改善生态环境的作用等；

⑤ 为了给项目验收提供直接的数据支持和依据，监测时应对水土保持方案中确定的水土流失总治理度、扰动土地整治率、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项量化指标的达到情况分别进行测定。

#### 12.7.4.2监测方法

监测方法采用实地调查和定点观测相结合的方法。在监测点根据监测内容、要求，布设监测小区，定时观测和采样分析，获取监测数据。

（1）调查监测

调查监测内容、方法、频次见表12-6。

表12-6  调查监测的内容、方法及监测时段和频次

| 时段 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备期 | 地形地貌、地面组成物质、植被、降水 | 普查 | 开工前调查一次 |
|  | 水土保持设施和质量、水土流失现状 | 抽样调查 |  |
| 施工期期及自然恢复期 | 建设区地形、地貌变化情况 | 巡查 | 开工后随时巡查 |
|  | 挖方量、填方量，弃渣量及土石方平衡情况 | 抽样调查 | 督促建设单位做好记录，并定期抽查监督，在建设前期每年汇总1次，施工结束后总汇总 |
|  | 施工扰动地表、破坏植被面积及数量 | 巡查、普查 | 开工后随时巡查，年终土建施工结束后普查1次 |
|  | 损坏水保设施数量和质量 | 抽样调查 | 开工前及土建施工结束后各测1次 |
|  | 工程防护措施的稳定性、完好程度及运行情况 | 抽样调查 | 汛期前后各1次 |
|  | 防治措施数量及质量 | 抽样调查 | 防治措施实施后每年春、秋季各测1次 |
|  | 林木生长发育状况等调查 | 样地调查 | 每年春、秋季各测1次 |
|  | 林草植被覆盖率 | 样地调查 | 每年春、秋季各测1次 |
|  | 植被恢复情况 | 样地调查 | 每年春、秋季各测1次 |
|  | 水土保持措施实施效果观测 | 抽样调查 | 每年春、秋季各测1次 |

（2）定位监测

对水土流失量变化及水土流失程度变化采用定点观测监测方法进行。定位监测内容、方法见表12-7。

表12-7  定位监测的内容、方法及监测时段和频次

| 监测区域 | 监测点位 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁矿采区 | 采矿场水蚀监测点1处 | 水蚀 | 沟槽法 | ①水蚀监测主要安排在6～9月份，每次暴雨监测1次数； ②风蚀监测主要安排在3～5月份及9～11月份，每15天监测1次，每次大风监测1次。 |
|  | 采矿场风蚀监测点1处 | 风蚀 | 测钎法 |  |
| 踩空沉陷区 | 废石场区水蚀监测点1处 | 水蚀 | 沟槽法 |  |
|  | 废石场区风蚀监测点1处 | 风蚀 | 测钎法 |  |
| 运输道路区 | 道路区水蚀监测点2处 | 水蚀 | 沟槽法 | ①水蚀监测主要安排在6～9月份，每次暴雨监测1次数； ②风蚀监测主要安排在3～5月份及9～11月份，每15天监测1次，每次大风监测1次。 |
| 工业场地区 | 办公区水蚀监测点1处 | 水蚀 | 沟槽法 | ①水蚀监测主要安排在6～9月份，每次暴雨监测1次数； ②风蚀监测主要安排在3～5月份及9～11月份，每15天监测1次，每次大风监测1次。 |
| 铁矿区 | 破碎场区水蚀监测点1处 | 水蚀 | 沟槽法 | ①水蚀监测主要安排在6～9月份，每次暴雨监测1次数； ②风蚀监测主要安排在3～5月份及9～11月份，每15天监测1次，每次大风监测1次。 |

### 12.7.5 监测设备

按照监测内容和方法的要求，水土保持监测需要的主要仪器设备有：GPS定位仪、电子天平、自记雨量计、比重计、卷尺、侧钎以及其它小型测量仪器等。监测仪器和设备详见表12-8。

表12-8  水土保持监测设施和设备汇总表

| 分类 | 监测设施 | 单位 | 数量 | 监测损耗计费方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽法观测设备 |  |  |  |
| ① | 烘箱 | 台 | 1 | 按20%折旧 |
| ② | 取样玻璃仪器（三角瓶、量杯） | 个 | 50 | 易损品，全计 |
| ③ | 采样工具（铁铲、铁锤、水桶等） | 批 | 1 | 易损品，全计 |
| ④ | 风速仪 | 台 | 2 | 按20%折旧 |
| 2 | 降雨观测仪器 |  |  |  |
| ① | 自记雨量计 | 个 | 2 | 按20%折旧 |
| 3 | 测钎法观测设备 |  |  |  |
| ① | 测钎 | 支 | 50 | 消耗品，全计 |
| ② | 皮尺 | 把 | 2 | 易损品，全计 |
| ③ | 钢卷尺 | 把 | 2 | 易损品，全计 |
| 4 | 植被调查设备 |  |  |  |
| ① | 植被高度观测仪器（测高仪） | 个 | 1 | 按10%折旧 |
| ② | 植被测量仪器（测绳、剪刀、坡度仪等） | 批 | 1 | 易损品，全计 |
| 5 | 扰动面积、开挖、回填、弃渣量调查 |  |  |  |
| ① | GPS定位仪 | 套 | 1 | 按10%折旧 |
| ② | 测钎 | 个 | 6 | 按10%折旧 |
| 6 | 其它设备 |  |  |  |
| ① | 摄像设备 | 台 | 1 | 由监测单位自行解决 |
| ② | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 由监测单位自行解决 |
| ③ | 通迅设备 | 台 |  | 由监测单位自行解决 |
| ④ | 交通设备 | 辆 |  | 由监测单位自行解决 |

### 12.7.6 水土保持监测成果要求

#### 12.7.6.1监测单位

按照《水土保持监测技术规范》要求，实施水土保持监测的单位必须具备国家有关部门颁发的相应资质证书。根据当地实际情况，本项目的水土保持监测工作，由代县鑫旺矿业有限公司委托具有水土保持监测资质的单位完成，并将监测结果报送建设单位和当地水行政主管部门，监测结果作为监督检查和验收达标的依据之一。

#### 12.7.6.2监测成果分析

通过实施监测，根据工程建设的实际情况，分析确定建设项目水土流失防治责任范围、施工土方堆放情况、工程建设扰动土地情况，统计和计算水土保持治理面积、林草植被覆盖面积、区域内可实施植物措施面积，结合土壤流失量的定位监测及分析计算，评价水土流失控制情况和水土保持治理效果，最后计算出水土保持方案的扰动土地治理率、水土流失总治理度、水土流失控制比、拦渣率、林草覆盖率、植被恢复系数等6项防治目标的达到值。

（1）土地治理率

根据实地调查及设计资料分析，分区域统计水土保持措施防治面积、永久建筑物面积及扰动地表面积，分别计算各区域的扰动土地治理率。

（2）水土流失总治理度

根据实地调查及设计资料分析，分区域统计造成水土流失面积，用水土保持措施防治面积相除，得出水土流失总治理度。

（3）水土流失控制比

根据定位监测的侵蚀量，分析计算各区域的土壤侵蚀量，并由此计算各区域的水土流失控制比，采用加权平均方法，计算该工程项目的水土流失控制比。

（4）拦渣率

根据调查、量测及统计分析，计算出临时堆土的流失量，用堆土量减去流失量即为拦渣量，由此算得该临时堆土点的拦渣率，同样采用加权平均法最后算得该项目的拦渣率。

（5）植被恢复系数

根据调查、量测统计出实际实施植物措施面积及可以采取植物措施的面积来计算植被恢复系数。

（6）林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与项目建设区面积相除来计算林草覆盖率。

#### 12.7.6.3监测成果

监测成果相关文件应包括水土保持监测报告、监测表格及相关的监测图件。

（1）水土保持监测报告

包括以下内容：

①前言。概述建设项目概况，开展水土保持监测的目的意义、监测任务来源，以及监测任务的组织实施等。

②项目及项目区概况。包括建设项目概况、项目区自然与社会经济情况、项目区水土流失及其防治情况。

③水土保持监测。包括监测依据、原则，监测区域范围、监测内容以及监测的程序和方法等。

④监测结果分析。包括防治责任范围动态变化分析，项目区土壤侵蚀环境因子状况动态变化分析，水土保持防治效果分析。

⑤工程建设水土流失防治的经验和特点。包括工程建设水土流失防治经验和工程建设水土流失防治的特点等。

⑥项目综合评价及建议。包括工程建设水土流失及其防治的综合评价、存在的问题及有关建议等。

（2）有关监测表格：作为监测成果报告的附表。

（3）有关监测图件。主要包括：工程地理位置图、水土保持防治责任范围图、工程建设前项目区水土流失现状图、水土保持措施布局图、工程竣工后项目区水土流失现状图等，作为监测成果报告的附图。

# 12.8 水土保持工程量及投资概算

本方案新增水土保持投资126.45万元，其中主体已列17.07万元，方案新增109.38万元。总投资中工程措施费26.26万元、植物措施费7.64万元、临时工程费0.34万元、独立费用73.75万元、基本预备费5.46万元、水土保持补偿费13.0万元。

# 12.9 效益分析

### 12.9.2 生态效益

本水土保持方案实施后，本项目所造成的水土流失基本得到控制，各项目措施的实施可有效防止因工程建设造成的水土流失，防止土壤侵蚀，保护水土资源，使项目占地区域和直接影响区的水土流失得到有效控制。

### 12.9.3 社会效益

水土保持方案实施后，不仅能够防止因工程建设造成的水土流失，改善项目区的生态环境，而且兼顾了绿化、美化功能，有利于矿区职工和附近居民的身心健康，提高劳动生产率。水保工程的建设和实施可以有力地促进当地经济发展，提高当地政府及群众的水土保持意识，并为当地提供一定数量的就业机会，对改善人们的生活水平有一定的帮助，同时对促进生态环境建设、改善投资环境、开发自然资源和发展当地经济具有重要的意义。

# 12.10 水土保持资金来源和管理

水土保持方案资金的落实，依照《中华人民共和国水土保持法》第二十七条规定“在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理。本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，治理费用由造成水土流失的企事业单位负担”、“建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设期投资中列支”。

因此，水土保持资金来源于工程建设总投资中，由建设单位承担。建设单位应列专项资金，组织实施水土保持方案，落实各项实施保证措施。实施中，做到专款专用，严禁挤占、挪用，做到资金及时到位，保证投入，确保方案顺利实施。

水土保持工程验收后，应由项目法人负责对项目建设区的水土保持设施进行后续管护与维修，运行管护维修费用从生产运行费用中列支；直接影响区内的水土保持设施应由项目法人移交土地权属单位或个人继续管理维护。

为了全面落实水土保持方案，确保方案按计划实施，工程项目业主应在组织领导、技术服务和资金来源方面予以保证。

第十三章  公众参与

公众参与是环境影响评价的重要内容，是项目建设方或环评单位同公众之间的一种双向交流，可提高项目的环境合理性和社会可接受性，从而提高环境影响评价的有效性。因此，《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与暂行办法》中明确规定建设项目环境影响评价必须要进行公众参与调查。

# 13.1 公众参与的目的、作用和意义

为了充分了解本项目对所在区域居民和公众可能造成的影响，使项目能被充分认识并接受，并以此提高项目的环境和经济效益，评价以不同的形式，组织进行了公众参与活动，调查征询了项目所在地各方面、各阶层对本项目的意见。

公众参与可以给建设项目单位和项目所在地区带来益处，它能更全面地确认环境资源以弥补在建设项目及环评工作中存在的遗漏和疏忽，使建设项目发挥更好的环境和经济效益。公众参与也可将公众对建设项目的各种意见、看法和建议体现在公众参与的结论中，可使项目设计更完善、更合理，从而有利于最大限度发挥项目的综合和长远效益。公众参与也体现了政府对项目所在地群众的关怀，使环保部门在制定环境保护防治措施时充分考虑公众的要求。另外，通过公众参与，还可向广大群众宣传国家环保政策，使群众了解环保知识和增强环保意识，这样就可使政府环保部门、建设项目单位、建设部门、项目所在地群众充分结合起来。

本工程为矿山开采工程，污染物成分比较简单，污染程度较轻，但必须让工程所在地周围群众对建设项目类型、地点、工程规模、污染物排放及工程拟采取的环保治理措施有所了解，在此基础上充分表达自己的意见和建议，提出相应的要求，将其具体体现在公众参与的结论中，同时将相关利益群体公众的意见落实到具体的环评工作中，以确保工程建设中采取的环保措施的可行性及工程不会对当地居民和周围环境的长远利益受到影响，为项目的下一步实施提供决策依据。

# 13.2 公众参与的时间、方式、范围、内容

本次评价公众参与调查以针对性和随机性相结合的原则开展了公众参与工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次公众参与调查进行了二次公示，参与过程中使用了随机走访发放调查表、公众参与座谈会、在村庄张贴公告、省环保厅网上公示的方式等形式进行，广泛征求了周边公众的意见。

### 13.2.1 第一次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位在将本项目的环境影响评价工作委托了环评工作后的7日内，环评单位配合建设单位于2012年12月4日在青社村张贴了公告，将有关公众参与的内容及相关事项进行了公示，在公告期内未收到公众对于本项目的反对意见。公示情况见图13-1。

公告内容如下：

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿

年开采60万吨铁矿石资源整合项目环境影响评价公众参与公告

1、建设项目概况

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合位于山西省忻州市代县新高乡青社村北侧约1.0km，本矿位于代县县城东南侧约11.0km处，交通条件便利。

2008年12月24日山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组下达的晋非煤整合办核[2008]11号“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，本矿为单独保留矿山。井口范围由5个拐点坐标圈定，面积为1.0355km2，批准开采标高1600m-1380m，开采规模3万吨/年，开发利用方案确定开采规模为60万吨，服务年限31.2a。矿区范围为东经112°58′56″－113°00′07″，北纬38°57′57″－38°58′31″。

本矿原为露天开采，本次工程开发利用方案确定地下开采。原有井巷工程均位于矿体上盘塌陷区范围之内，不予采用必需予以封闭或充填。本次工程根据Fe1、Fe2……Fe7矿体分布及赋存形态、地表地形适合阶段平硐开拓。各矿体位于一倒转向斜两翼，本方案采用南翼下盘阶段平硐开拓，在1200水平设环形车道，其余中段采用沿脉加穿脉布置巷道，工程采用平硐进行矿石开采。

为实现当地社会、经济、环境的整体效益，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿委托山西大学进行本项目的环境影响评价。本评价将对评价区域的环境质量、污染物排放、生态建设等现实情况进行调查，并主要针对本次建设可能产生的影响进行综合分析，提出污染控制措施和生态恢复方案。为达到预定目的，现就评价区域的各阶层、各团体公众对本地区环境质量和本次评价目的的意见和建议进行调查。

调查将为管理部门决策提供参考，请从长期居住的直觉、感觉出发，对本地区环境质量及对项目了解的情况，以及通告介绍的工程内容和环境影响作出判断；对项目建设的可行性做出判断；提出您对该项目的期望和要求。

2、联系方式

建设单位：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿

联系人：陈经理   电话：13935083283

环评单位：山西大学      电话号码：18636981382

通讯地址：山西省太原市坞城路92号

### 13.2.2 第二次公示

在本项目的环境影响评价报告书初步完成之时，建设单位于2013年7月5日～7月18日（10个工作日），在山西省环境保护厅网站（http://www.sxhb.gov.cn/news）对“代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合公众参与”进行了第二次公示，（公示截图见图13-2）。公告介绍了项目的基本情况、环境影响、征求意见的范围和主要事项以及征求公众意见的具体形式等相关内容，并提供了环境影响报告书简本的下载地址。本项目在公示期内没有收到公众对于本项目的反对意见。

### 13.2.2发放调查问卷

为使公众参与调查能充分反映出群众对本工程的意见，而且具有充分的代表性，本次公众参与调查根据该工程的具体情况，于2014年12月26日针对矿区附近的青社村及赵杲观国家森林公园人员进行了调查，共发放调查表60份，由建设单位逐户向公众介绍工程的基本情况，包括建设单位拟采取的环保措施等。问卷调查表的格式和内容见下表。

调查问卷内容如下：

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿

年开采60万吨铁矿石资源整合项目公众意见调查表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 业 |  | 所属村庄 |  |
| 项目概况： 代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合位于山西省忻州市代县新高乡青社村北侧约1.0km，本矿位于代县县城东南侧约11.0km处，交通条件便利。按照山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组下达的晋非煤整合办核[2008]11号“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，本矿为单独保留矿山。 矿区面积为1.0355km2。矿区内的Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，批准开采标高：1600—1380m，资源整合方案确定采用地下开采方式。 兴华铁矿可以更有效地利用资源，并提供就业岗位，增加地方财政收入，取得良好的社会和经济效益。但工程建设也可能带来以下不利影响： ① 原料场矿石堆存过程、矿石通过皮带输送转运、落料、原矿在运输过程都可能产生扬尘。 ② 会产生井下废水，此外还有职工生活污水。 ③ 工程主要噪声污染源：风机、空压机、选矿设备、泵类及运输车辆等，其噪声声级在70-105dB(A)之间。 ④ 本次建设项目投产后生产过程中产生的固废主要是井巷开拓和开采过程中产生的废石和生活垃圾。 ⑤井下采动影响随着开采范围扩大和采空区的增加，将会出现地表裂缝、地表塌陷等破坏，由此产生对矿山生态的影响；也可能造成矿体上覆含水层疏干，雨季地表水下渗导致矿井涌水量增加，对生态环境产生影响。 对于以上可能产生的污染，环评都考虑了治理措施进行了治理，能够满足环保方面的要求。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，请长期居住在本地区的公众从对环境质量的直观感觉出发，对本项工程的利弊做出判断，为下一步项目决策提供依据。 |
| 您认为您所居住的区域的环境质量如何？ ① 满意（ ） ② 不满意（ ） ③ 可以接受（ ） |
| 2、您认为您所居住的区域主要污染是什么？ ① 大气污染（ ） ② 水污染（ ） ③ 噪声（ ） ④ 固体废物（ ） ⑤ 没有污染（ ） ⑥ 不清楚（ ） |
| 3、您对此企业生产运营情况的了解程度： ①比较了解（ ） ②一般了解（ ） ③ 不太了解（ ） |
| 4、您对此项目建设持何种态度： ① 赞成（ ） ② 反对（ ） ③ 不关心（ ） |
| 5、您认为本项目建设对当地环境有明显影响吗： ① 有明显影响( ) ② 有轻微影响( ) ③ 无影响( ) ④ 不清楚（ ） |
| 6、您认为本项目建成运营后对您的生活和健康有何影响： ① 有利（ ） ② 有害（ ） ③有利与有害影响并存，但利大于害（ ） ④ 不清楚（ ） |
| 7、您认为本项目建成运营后产生的主要环境问题是（可多选）： ① 空气（ ） ② 水体（ ） ③ 固废（ ） ④ 生态（ ） ⑤ 噪声（ ） |
| 8、项目建成后对当地经济繁荣和文化生活水平提高及脱贫致富的作用 ①有促进作用（ ） ②作用不大（ ） ③有作用难以发挥（ ） ④没有作用或有反作用（ ） |
| 9、您对项目的建设有哪些方面的顾虑和建议： |
| 填表说明： 一、本表是为了了解评价区居民对该建设项目的看法，请大家从长期居住在本地区对环境质量的直观感觉出发，对本项目的利弊作出判断，为政府部门决策提供依据。 二、该建设项目大概情况由发表人简要介绍。 三、请选择您认为最合适的或与您意见相近的答案字母填在“选择”下面的空格内。 四、本表发放范围为该项目评价区周围各行业、当地居民或团体、组织及政府机构。 |

座谈及问卷调查情况见图13-2。

# 13.3 公众参与调查结果分析

在公众调查表及座谈会调查中，共发放调查表60份，调查表全部回收，回收率达100%。从整个调查过程看，被调查人员都能做到认真负责地填答。

（1）公众参与人员状况分析

公众参与人员状况与分析见表13-1。

表13-1 公众参与人员情况统计表

| 项 目 | 人 数 | 比 例（%） |
| --- | --- | --- |
| 性 别 | 男 | 42 | 70.00 |
|  | 女 | 18 | 30.00 |
| 年 龄 | 20—50 | 33 | 55.00 |
|  | ≥50 | 27 | 45.00 |
| 学 历 | 小学 | 17 | 28.33 |
|  | 初中 | 32 | 53.33 |
|  | 高中 | 11 | 18.33 |
| 职 业 | 农民 | 44 | 73.33 |
|  | 其他 | 16 | 26.67 |

① 年龄结构组成：被调查者中青壮年（≤50岁）占55%，为本次调查的主要人群；

② 职业方面：本次调查的对象主要是项目评价区内受项目实施正面和负面影响的农民以及其它群众，以农民所占的比例最大，占73.33%；

③ 文化程度方面：文化构成上以初中及以下水平为主。

（2）公众参与调查表统计结果

通过对所收回的调查表统计，公众参与调查表分析结果见表13-2。

（3）公众意见调查结果分析

① 本次调查中普遍对所居住的环境感到满意和可以接受。

②有18.33%的公众认为所区住的区域主要污染是噪声，有13.33%的公众认为是噪固体废，还有31.67%的公众认为没有污染。

③ 有51.67%的公众对此企业的生产运营情况不了解；有21.67%的公众对此企业的生产运营情况一般了解；仅26.67%的公众比较了解。

④ 100%的公众对此项目持支持态度，无反对意见。

⑤ 有31.67%的公众认为有轻微影响；有43.33%的公众认为无影响；有25.0%的公众不清楚。由此表明，项目所在区域公众对环境污染的防治意识不强。

⑥ 有76.67%的公众认为本项目建成运营后对其生活是有利影响，这部分公众主要是认为项目运营，一部分村民可到矿上工作，增加收入，可提高生活质量；有23.33%公众认为是有利与有害影响并存，但利大于害。

⑦ 有58.33%的公众认为本项目建成运营后，主要是对生态环境的影响，会破坏植被，造成林木减少；；有41.67%的公众认为是噪声，运营后运输车辆增多，会受到交通噪声的影响。

⑧ 100%的公众认为项目建成后对当地经济有促进作用。

表13-2   公众参与调查表分析结果

| 序号 | 项 目 | 选① | 选② | 选③ | 选④ | 选⑤ | 选⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
| 1 | 您认为您所居住的区域的环境质量如何？ | 50 | 83.33 | 0 | 0.00 | 10 | 16.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 您认为您所居住的区域主要污染是什么？ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 18.33 | 8 | 13.33 | 19 | 31.67 | 22 | 36.67 |
| 3 | 您对此企业生产运营情况的了解程度？ | 31 | 51.67 | 13 | 21.67 | 16 | 26.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 您对此项目建设持何种态度？ | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 您认为本项目建设对当地环境有明显影响吗： | 0 | 0.00 | 19 | 31.67 | 26 | 43.33 | 15 | 25.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 您认为本项目建成运营后对您的生活和健康有何影响： | 46 | 76.67 | 0 | 0.00 | 14 | 23.33 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 您认为本项目建成运营后产生的主要环境问题是：（可多选） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 58.33 | 25 | 41.67 | --- | --- |
| 8 | 项目建成后对当地经济繁荣和文化生活水平提高及脱贫致富的作用？ | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 有多选项，有未填 |

# 13.4 公众的其他意见和建议

在随机调查与公众参与座谈会中，大多数公众表示支持该项目的建设，但同时也提出了一些意见与建议，主要可归结为以下几方面的内容：

（1）公众对本项目的建设持支持态度， 但要求企业尽可能地安排利用周边村庄的闲置人员。

（2）公众希望企业按照环保的要求进行工程建设与工程运营，配套环保设施，不要闲置，要求相关部门要监督企业的运营。

（3）要在矿区加强植树造林，减少毁林开荒。

（4）企业应与公众加强联系，及时收集采纳他们提出的意见与建议。

企业在听取了这些意见与建议后，承诺一定会重视并解决好这些问题。

此次公众调查结果表明：公众对建设项目持赞同意见，希望能够如期建设，早投产、早受益。并且在了解该项目工程内容的同时，给予了理解与支持，并要求建设单位切实落实本工程的各项污染防治措施，以使项目运营后，取得经济效益、环境效益与社会效益三方面的协调发展。

第十四章  环境管理和监测计划

# 14.1 环境管理

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。我国多年来的环境保护工作的实践表明：有效、高质的环境管理是企业环境保护工作实现环境保护工作长期、稳定的基本保证。

代县近年来经济发展方面有了长足的进步，但同时也存在着由于工业生产所导致的生态破坏和环境污染等问题显。许多企业由于环境管理不到位，使得厂区污染得不到有效控制，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿整合前原有工程未设立环境管理与监测机构，企业环保设施缺乏，环保工作较差。所以，本次整合项目要在建厂的同时，也建立环境管理与监测机构，企业从一开始就紧抓企业环境管理与监测，将其作为企业的一项重要环节长抓不懈，为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

依据本项目环评工作提出的主要环境问题，本评价环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

一、环境计划管理：包括企业污染防治计划、生态恢复计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等；

二、环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业铁矿开采范围内的生态恢复工作进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

三、环境技术管理：确定防止企业铁矿开采排污和生态破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制、生态恢复政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

本工程为资源整合工程，环境管理工作应根据其特点制定相对全面的环境管理制度，以“长远”的观念为出发点，最终促使企业形成协调、良好的企业环境管理体制。

### 14.1.1 环境管理体系建立的原则

（1）评价将认真分析其整体工程内容、特点和要求，提出对应的环境管理计划，并提出必要的生态保护管理要求；

（2）企业环境管理体系的建立要与本工程铁矿开采特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（3）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（4）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（5）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（6）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 14.1.2 环境内部环境管理机构及职责

（1）管理体系设置

根据评价调查，整合前该矿未设立环境管理与监测机构，未制定相应的管理体系及规章制度，且无监测仪器和设备，企业内部环境管理体系不健全。为了保护更好地环境，评价要求整合后的企业内部要建立环境管理体系，形成较为完善的环境管理体系结构，建立以矿长为总负责，生产副矿长兼环保分管负责，下设环保科长主抓环保工作的环境管理体系。企业内部的环境管理体系具体见图14-1。

（2）管理机构设置

环保科具体可设置科长1名，科员3名，负责全矿的环境管理工作。

在施工建设期，环保科负责相应的环境保护管理工作，可与工程监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。

在生产运行期，环保科共同负责矿山的环境管理工作。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，没有一定的基础是不能胜任的。所以一般情况下，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。此外，本工程的日常监测工作可委托当地环境监测部门进行。

图14-1　企业内部环境管理体系框图

（3）职责和任务

①确定环境影响因素

本工程存在的环境问题主要是生态破坏问题、气、水、固废及噪声等不同污染问题，环境管理部门的管理人员应通过不断学习国家和地方政府制定的有关环境保护的法律法规及相关知识，提高自身素质，具备判断和分析环境影响因素的能力，针对工程的环境特征，确定出影响产品质量和环境的主要因素。

②确定企业阶段性环境目标指标

环境管理部门根据同类型企业生产及排污特点，在结合本企业实际情况的基础上，制定出投产初期可以达到的环境目标和指标，如吨产品物耗指标、吨产品污染排放指标等。随着操作水平的不断提高和生产经验的积累，不断提高和完善上述环境目标指标。

③确定环境管理方案并贯彻落实

a.确定环境管理方案

环境管理部门应根据所确定的环境因素及环境目标指标，规定企业内部各生产环节及该环节的职工职责，以及完成这些目标的时间和方法。

对铁矿开采引起的地表裂缝及废石堆放引起的泥石流和其他对生态环境的影响要派专人巡回检查，发现问题及时解决，对农田视破坏程度须根据有关法规进行土地复垦。

b.管理方案的贯彻实施

为方便有效管理，环境管理部门应及时将制定的阶段目标传达至各生产环节或个人，并派具体人员负责对其进行定时监测与检查，及时准确地统计矿内污染物排放情况，监督管理矿内各项环保设施的运行。

同时，企业应在当地各级环保部门的指导下，将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定合理的污染控制指标，保证污染物达标排放和满足总量控制要求。另外，本工程还应加强清洁生产及信息交流，定时派专人学习国内先进经验，将其尽可能在企业内部消化吸收，提高企业污染控制水平。

④应急和响应

对可能出现的潜在事故或紧急情况，环境管理部门应制定专门的预防措施，并规定一旦事故发生，各生产环节应做出的反应，以使事故影响降至最低。

⑤及时汇总，及时完善

环境管理部门应组织职工及时总结各岗位的操作经验及操作困难，分析达不到要求的因素及原因，寻求合理适宜的解决方法，并作为规章制度予以肯定。对目标指标完成较好者，予以奖励，并制定新的目标，以不断完善和提高操作和技术水平。

⑥建立健全环保设施档案管理

本工程在施工期即应由专人负责建立环保设施的安装记录清单，包括设备名称、型号规格、供货单位、安装单位、安装位置、设计是否有变更等内容。运行期间则应建立环保设施运行档案，从开工时的环保设施配套情况到正常运行后的运转率、事故出现及维修情况、污染控制效果或监测结果等均应列入档案管理范围。

### 14.1.3 环境管理制度与环境管理计划

#### 14.1.3.1 环境管理制度

铁矿开采在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业铁矿开采等各项管理工作中。

本工程除应执行规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

（1）环境保护管理条例

（2）环境质量管理规程

（3）环境管理的经济责任制

（4）环境管理岗位责任制

（5）环境技术管理规程

（6）环境保护的考核制度

（7）环保设施管理制度

为保证各项环保设施的正常运行，保证矿内各项污染物按照国家监测技术规范要求进行监测，矿内应根据具体情况，分别制定：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》。

（2）环保设施运行管理制度：《环保设施运行和管理规定》、《环保设施管理制度》、《环保设施故障停运制度》。

（3）环境监测及奖惩制度：《矿内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》、《企业环保工作考核标准》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》

（5）环保员管理制度《环境管理部经理责任制》、《环保人员工作手册》。

通过各项环境管理制度的建立和实施，可形成目标管理和监测反馈信息系统，使企业内部污染防治有章可循，更具科学性。

#### 14.1.3.2 环境管理手段

（1）经济手段

企业应根据生产中主要排污环节的排污状况，结合企业制定的《企业环保工作考核标准》，进行“职责计奖，超额加奖”，使岗位责任制与经济责任制紧密结合起来，将环境保护与经济效益统一考虑。

（2）技术手段

工程前期进行上岗培训和环保培训，并不定期派技术人员向国内外同类型环保先进企业进行学习，熟悉操作规程、掌握操作要点、提高职工预先发现问题和及时解决问题的意识和能力，使企业在搞好生产的同时保护好环境。

（3）教育手段

通过新技术、新工艺、环境知识、环保法规的定期学习和宣传，不断提高职工的生产技能和环保意识，以人为主体保证生产质量、减少污染排放。

（4）行政手段

以行政手段监督、检查环境管理制度的执行，对执行效果给予鉴定、奖惩，对环境保护工作的顺利进行起到积极促进作用。

#### 14.1.3.3 环境管理计划

环境管理计划要从前期准备、设计、施工、生产各阶段，在企业内部管理、监测、信息反馈及群众监督等各方面形成网络，使环境管理工作能贯穿于整个生产过程，落实到企业的每个职工。环境管理计划的制定要充分了解企业生产特点，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中的薄弱环节。

根据本工程特点设置施工期环境监理计划，见表14-1。

表14-1   施工期环境监理计划

| 名称 | 点位 | 项目 | 措施 | 时间、频率 | 实施计划 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法 申报 | 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 |
| 大气 | 土方工程防尘；建筑材料的防尘；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘；施工工地道路防尘；施工工地内部裸地防尘 | 扬尘 | 环评规定的相关措施要求进行监理 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 | 环保监 察部门 | 项目管理部门、地方环保局 |
| 噪声 | 施工现场周围居民 | 噪声 |  |  |  |  |
| 水 | 施工单位居住较集中地区，生活污水排放 | BOD、COD、 SS、氨氮 |  |  |  |  |

本工程环境管理工作计划见表14-2。

表14-2　各阶段环境管理工作的具体内容

| 各阶段 | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- |
| 企业环境 管理总要求 | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收； ④生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作。 |
| 设计阶段 | 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本次铁矿项目的建设产生的影响主要为生态环境的影响，因此，设计应根据环评意见的要求，对生态环境的保护提出合理、完善的方案措施； ②设计中需对产生粉尘、噪声等污染因素的开采点与居民区保留必要的卫生防护距离，并采取绿化隔声等防护措施； ③完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，选用低噪声设备，使开采过程中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 施工阶段 | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保措施的实施与执行，保证做到尽量减小对生态环境的影响； ②与施工单位签定有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请开采； ③组织检查试运转前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查生态保护措施实施效果； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境保护管理单位按环评要求，有重点地考核环保方案的实施情况，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位向主持验收的当地环保局提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》并附《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局重新申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产 运行 阶段 | ①把环境保护和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有环境保护的内容和指标，并要落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的环境监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保方案的实施操作规则，并有效监督，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查； ⑦特别重视生态环境保护的处理设施的运行和管理。 |

#### 14.1.3.3 项目环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理：

① 固体废物（废石场）的处置与堆存；

② 建设施工过程的污染治理与施工管理；

③环境保护设施的建设。

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

① 矿区生态恢复的管理与维护；

② 废石的堆存、堆场的污染防治及安全防护管理；

③ 铁矿开采矿石堆存管理、破碎筛分粉尘防治、物料装卸、运输管理；

④ 铁矿开采过程中的矿坑涌水、职工生活污水环境管理。

⑤ 矿区环境的综合整治管理。

⑥厂区内外绿化管理；

⑦运输道路和运输车辆的管理；

⑧地表裂缝的管理与治理。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，环境管理重点见表14-3。

表14-3  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生 态 | 开采过程中要及时进行生态恢复 | 列入环保经费中 | 建设期、生产期 |
|  | 对原有遗留生态破坏、水土流动失区进行治理 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段、建设期、生产期 |
|  | 原有遗留废石进行整治、生态恢复 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段、建设期、生产期 |
| 大 气 | 运输道路开拓、修整，减少扬尘产生 | 列入环保经费中 | 建设期、生产期 |
|  | 尽可能控制装卸扬尘 | 列入环保经费中 | 施工期、生产期 |
|  | 矿石原料堆场的粉尘控制 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段、建设期、生产期 |
|  | 废石场扬尘控制 | 列入环保经费中 | 施工期、生产期 |
|  | 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 | 常规性开支 | 生产期 |
| 废 水 | 矿坑涌水经处理后回用 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 生活污水经处理后全部回用 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
| 固体废物 | 对废石场要建设拦渣坝、截洪沟、排水渠等，防止水土流失 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
|  | 对生活垃圾设置收集装置，及时清运 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
| 噪 声 | 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
|  | 加强工业场地内绿化 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
|  | 加强日常监督管理 | 常规性开支 | 生产期 |

此外，还需对矿区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表14-4。

表14-4  排放口图形标志

| 排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

# 14.2 环境监测计划

### 14.2.1 环境监测机构

根据本矿生产工艺技术路线和实际情况，本矿环境监测机构由矿环保科兼职，不另设单独的环境监测站，配备一些简单的仪器进行日常监测，由矿长领导，负责企业内部污染源定期监测和配合上级主管环保部门的检查监测。同时，环保科应及时整理监测数据，形成信息反馈系统。

监测工作内容主要包括附近环境质量和矿内污染源的监测。

### 14.2.2 环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业矿区范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业矿区的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业矿区所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与当地环境保护部门的监测单位协商、配合完成。

### 14.2.3 环境监测计划

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

（1）环境监测范围

重点监测本工程主要污染源的污染物排放状况以及关心点的污染物浓度状况。

（2）环境监测方案

本次环境监测方案包括环境监测与污染源监测两部分，具体见表14-5。

（3）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

表14-5  环境监测方案

| 监测内容 | 监测布点 | 监测项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 地下水 | 1#：青社村泉水 2#：白峪里泉水 3#：交口村泉水 | pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群等项，水位 | 水质监测每年三次 水位监测每月一次 如发现水位下降， 则加密观测 | 由企业委托有资质的环境监测部门进行监测 |
|  | 声环境 | ①采矿场地生活办公区 ②主生产区 ③风井场地 | LAeq | 每年监测一次，每次昼夜各监测一次 | 由本企业环境监测室自己监测 |
| 污染源监测 | 废气 | 下风向矿界 | 无组织排放颗粒物浓度 | 每年采暖期、非采暖期各监测一次，每次连续监测三天 | 由企业委托有资质的环境监测部门进行监测 |
|  | 废水 | ①矿井水处理设施进出水口 | 流量、pH、COD、SS、石油类、铁、锰 | BOD5每周一次， 其余各项每天一次 | 由本企业环境监测室自己监测 |
|  |  | ②各生污水处理设施进出水口 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
|  | 噪声 | 工业场地、生活办公区、风井场地 | LAeq | 厂界噪声每年进行一次监测，每次昼夜各监测一次 |  |

# 14.3 环境监测经费预算

环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

### 14.3.1 一次性投资

环境监测开展日常工作需要购置必备的设备、仪器和器皿。根据本矿实际情况，环境空气监测、废气监测、地下水监测可委托当地监测站或其它有监测资质的单位进行；声环境、废水、噪声监测本矿可自行配备监测仪器进行监测。

购置仪器名称和数量见表14-6。

表14-6  环保监测仪器、设备及费用

| 序号 | 名 称 | 数量（台） | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 1 | 0.9 |
| 2 | COD测定仪 | 2 | 0.8 |
| 3 | 分析天平 | 1 | 0.8 |
| 4 | 流速仪 | 2 | 1.2 |
| 5 | 水质综合测定仪 | 2 | 2.0 |
| 6 | 水采样器 | 3 | 0.6 |
| 7 | pH计 | 1 | 0.4 |
| 8 | 电冰箱 | 1 | 0.3 |
| 9 | 烘箱 | 1 | 1.0 |
| 10 | 声级计 | 2 | 1.0 |
| 11 | 玻璃仪器（套） | 3 | 1.0 |
| 12 | 化学试剂 | 常规 | 1.0 |
| 13 | 计算机及打印机 | 2套 | 1.6 |
| 合 计 | 12.6 |

所以，企业环境监测一次性投资需12.6万元。

### 14.3.2 常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，维修设备仪器，进行监测等工作的费用，预计每年约需4万元。

# 14.4 环保设施验收内容

本项目环保设施“三同时”竣工验收表见表14-7。

表14-7   环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 种类 | 污染源名称 | 污染物组成 | 治理措施 | 技术指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原矿堆场 | 粉 尘 | 四周设6m高挡风抑尘网，地面硬化。并设洒水装置，日洒水2次，可抑尘80% | 抑尘80% | 大气污染物排放达到《铁矿采选工业污染物排放标准》 GB28661-2012中表5、表7的限值标准 |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 | 对拟装载矿石适当增湿，同时规范装卸载机装车操作规程，减小落差。 |  |  |
|  | 井下 | 爆破炮烟 | 加强通风。提高爆炸技术。 | 影响较小 |  |
|  | 废石堆场 | 粉 尘 | 根据废石情况逐步实施渣坡平整、压实和坡面防护，并进行土地复垦和绿化，可有效减小废石扬尘量。 | 降尘70% |  |
|  | 采暖问题 | 粉 尘 | 本工程冬季采暖均采用电暖气，工人生活炉灶均采用液化气 | 不产生烟尘、SO2污染 |  |
| 废水 | 井下涌水 | SS | 本矿在采矿工业场地建设一座矿井水处理站，井下水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h；正常涌水量时一台运行，最大涌水量时两台同时运行，完全可以满足矿井水的处理要求；矿井涌水采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺处理后全部回用井下，不外排。 | 处理后全部回用井下，不外排。 | 生产废水排放达到《铁矿采选工业污染物排放标准》GB28661-2012中表2的限值标准 |
|  | 生活污水 | PH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 环评要求企业在矿区内办公生活区南侧建设一座WSZ-AO-1型地埋式生活污水处理站，处理规模1m3/h。采用生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%。生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。 | 生活污水处理后全部回用，不外排。 | 生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准 |
| 噪声 | 办公生活区 | 水 泵 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 | 治理后噪声：~60 | 各厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中2类标准 |
|  | 采矿生产区 | 空压机 | 置于室内、设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 | 治理后噪声：~80 |  |
|  |  | 水 泵 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 | 治理后噪声：~60 |  |
|  |  | 矿 车 | 慢速行驶，禁止鸣笛 | 治理后噪声：~55 |  |
|  |  | 装载机 | 控制时速，合理安排工作时间 | 治理后噪声：~70 |  |
|  | 回风平硐 | 运输车辆 | 限速行驶，禁止鸣笛 | 治理后噪声：~80 |  |
|  |  | 风机 | 置于室内、设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 | 治理后噪声：~90 |  |
| 固废 | 井下 | 废 石 | 运送到废石场合理处置 | 设拦渣坝、截洪沟、排水渠等，废石合理处置 | 固废填埋达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 各集中生活区内放置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点 | 合理处置 |  |
| 生态及水保 | 采矿区 | 进行土地整治，采用林草混交的植物措施进行生态恢复，防治水土流失 | 按照水保方案进行验收 |
|  | 工业场地 | 对工业场地进行硬化、绿化，选择适宜树种，并配植少量的花卉、草皮等植物，绿化率15% |  |
|  | 废石场 | 对废石场设置拦渣坝、顶面截水沟、坡面截水沟、马道排水渠等，对废石分层堆放，覆土绿化 |  |
|  | 运输道路 | 在道路一侧设置路旁排水渠，另一侧种植一行乔木行道树，路旁坡面植物护坡采用林草混交的植物措施 |  |
|  | 原废石场及道路两侧堆石 | 利用现有废石进行整合后工业场地平整和道路的铺垫，对原有废石倾倒处进行覆土并绿化。根据废石倾倒的山坡自然环境特点，结合树种的生物学特性和生态学特征，首选抗逆性强、耐贫瘠、根系发达、生物量大、生长迅速、对土壤要求不严的优良乡土树种。本次治理工程在本次整合工程结束前必须完成，并纳入本矿竣工环境保护验收。 |
|  | 原露天采区 | 资源整合工程投产前将原全部露天采区实施土地平整、修建水土保持工程、最终覆土恢复植被。 |

第十五章  总量控制

## 15.1总量控制原则

污染物总量控制是在当地环境功能区划和环境要素的基础上，结合当地污染源分布和总体排污水平，将各企业污染物允许排放量合理分析，以维持经济与环境的协调，实现可持续发展。

## 15.2大气污染物排放情况分析

本工程矿山开采方式为地下开采方式，办公生活区冬季采暖采用电热取暖，职工洗浴采用太阳能热水器，矿山运营期大气污染源主要为：原矿堆场粉尘，道路运输扬尘，此外还有少量的井下爆破炮烟，均为无组织面源排放。按照省内总量管理要求，不列入总量指标控制范围内，无需申请总量。针对无组织面源，工程提出了严格的污染防治措施，可有效抑制其排放强度，满足环保要求。

## 15.3废水排放情况分析

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合矿井涌水经井下水处理站处理后全部综合利用于凿岩用水等，不外排。生活污水经地埋式生活污水处理站处理后全部综合利用，不外排。因此，全矿废水全部综合利用，不外排，无需申请总量。

因此，本工程在采取环评规定的环保措施的情况下，可满足环保要求。

第十六章 环境经济损益分析

# 16.1 社会效益分析

钢铁工业是是一个国家最重要的基础工业，是其它工业发展的物质基础。同时，钢铁工业的发展也有赖于煤炭工业、采掘工业、冶金工业等工业部门的发展。铁矿石作为生产钢铁最主要的原材料，其资源开发状况对钢铁工业发展有着非常大的影响。本项目属非煤矿业资源整合项目，项目建成后将带来以下的社会效益：

（1）本项目的实施积极响应了国家关于非煤矿产资源开发、利用的政策要求，通过资源整合进一步提高了矿山资源的开发效率，并在更高的水平上实现了规模化开采的经济效益，针对矿山具体的矿体赋存、矿区开采条件采用了更合理可行的开采方法，具有良好的社会示范效应；

（2）资源整合在使企业经济效益增加的同时，可为当地创造出更多的就业机会，解决周围村庄部分剩余的劳动力，提高当地居民的经济收入，促进地方的经济繁荣；

（3）本项目整合后，放弃露天开采，采用地下开采，所采用的成熟开采技术与整合前技术、设备相比，铁矿资源的开发利用率将有所提高，污染排放将大大降低；

（4）项目建成后每年开采出的铁矿石可为市场提供丰富的钢铁冶炼原料，可有效地促进、带动本地及周边地区相关行业的发展；

（5）通过项目环境影响评价过程中的“公众参与”、“公众座谈会”等活动，促进了当地群众环境保护和可持续发展意识的提高，同时，也使企业在更高的程度上对其工程建设、运行环境污染的控制和生态恢复有了更深刻的认识；

（6）建设中进一步强调各类污染物综合防治，加大污染排放的管理力度，完善各类环境保护设施，减小矿山开采所带来的环境污染，增强了矿山生态环境保护力度，有助于当地环境状况的改善和污染的减轻。

# 16.2 环境影响损益分析

### 16.2.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏造成的环境损失折算成经济价值。本铁矿资源整合工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本项目资源和能源的流失代价主要是水资源的流失，本项目矿井涌水全部回用，不流失。

（2）生产生活资料损失代价（B）

本项目废水全部回用不外排，不会对水环境造成污染；但排放的粉尘会对大气环境造成污染，所以，本部分以大气污染物排放对大气环境造成的损害作为生产与生活资料的损失代价，以排污费来估算。

本工程粉尘排放量为48.343t/a，根据《排污费征收标准管理办法》，废气排污费每一污染当量的征收标准为0.6元，大气污染物污染当量数计算公式如下：

粉尘污染当量值为4kg，经计算其污染当量数=48.343×1000/4=12085.75，应征收排污费=12085.75×0.6=0.725万元。

（3）人群、动植物损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对矿山工人有一定的影响，应加强操作工人的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

矿山开采会对生态环境造成一定的破坏，本矿水土保持投资约为126.45万元。

综上所述，本工程环境代价为：0.725+5+126.45=132.175万元/年。

### 16.2.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本工程环保投资约为762万元，占建设项目总投资的16.9%，各项工程环保投资汇总见表16-1。（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

① 设备折旧维修

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为38.1万元/年。

② 运行费用

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为11.43万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资18000元/人·年计算，投产后需相应专职环保人员4人，因此共计7.20万元。

科研咨询费及环保设施管理费取3万元/年。

本项目环境工程运行管理费用约为59.73万元/年。

### 16.2.3 环境经济效益

环境经济收益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，结合本工程特点，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

（1）减小粉尘排放的环境经济效益

本项目各工段经治理后，粉尘排放量减少105.767t/a，粉尘的污染当量值为4.0，经计算，粉尘排污费全年可少交1.58万元。

（2）节水的环境经济效益

本矿山开采矿坑正常涌水量为80m3/d，经处理后全部用作凿岩用水、装矿时洒水和绿化、道路及堆场洒水不外排；生活污水9.09m3/d，生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。按工业用水每吨水2.4元计算，取得的环境效益为7.80万元/年。

（3）生态效益

工程采取各项环保措施后少排放粉尘，减少了高浓度废水的排放污染环境取得的间接生态效益按10万元计。

综上，环境经济效益总计19.38万元。

### 16.2.4 建设项目环境经济效益分析

（1）环保建设费用占总建设投资比例

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程产值所需的环保运行管理费用：

（3）环境代价比率

环境代价比率指工程单位经济效益所需的环境代价：

（4）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环境成本的比值，它反映环境投资的经济效益的高低：

综上分析：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿积极响应我省对非煤矿山资源整合的政策，采用较先进的设备和技术，项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、提高了资源利用率，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益；项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，具有良好的经济效益；项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，也取得了一定的经济效益，工程的环境代价比率为2.8%，环境成本比率为6.3%，环境投资效益为32.4%，说明本项目建成后，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行。

第十七章 环境保护措施与技术经济论证

根据代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿所在区域环境特征，并针对铁矿行业污染特征，本次环评将规定严格的环境保护工程措施、生态保护措施、环境管理措施，尽可能减轻本工程建设对周围环境和生态的影响，以达到经济发展和环境保护协调发展的目的。

## 17.1建设期环境保护措施

### 17.1.1建设期环境空气保护措施

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是现场道路扬尘和搅拌混凝土扬尘。施工人员生活污染源为食堂炉灶、工棚采暖炉灶。

环评提出的防治措施：

（1）施工前首先在施工工地设置围墙(＞2m)，当风速2.5m/s，可使影响距离缩短40%。围墙在建设期可作防污、挡尘、隔声作用，项目建成后可作为围墙继续使用。

（2）施工过程中需要大量的建筑材料，水泥、砂石、石灰及土方等在长期露天堆存过程中极易产生扬尘。对此，评价要求设置施工基本原材料临时堆棚，用量较大的砂石等原材料要用棚布覆盖，散落物料要经常清理。

（3）工程物料运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，且物料不得超载，尽量减少运输过程中的抛撒；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗，避免轮胎带泥行驶。另外，对运输道路及时清扫，以减少扬尘的扩散范围。

（4）对施工进度及进入施工区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。

（5）设专人获取气象预报信息，对有大风(四级以上)预报时，必须立即停止施工。

（6）建设单位应配置洒水车辆，可收集利用施工废水在运输道路和工业场地施工区定时洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数(一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率)，以保持地面和空气湿润，减少起尘量。

### 17.1.2建设期水污染防治措施

建设期的废水主要有井筒排出的少量矿井涌水、施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工人员排放的生活污水。环评提出的水污染防治措施：

（1）建设期井筒排出的矿井涌水水量很小，井下水处理站尚未建设，根据其水质情况及地面工程用水水质要求，矿井水经临时沉淀池沉淀后，可满足地面工程拌料、施工机械清洗等用水要求，也可用于施工场地和道路降尘洒水，不会对环境产生不良影响。

（2）工程建设期应设置生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕，并经常喷洒灭蝇药剂。

（3）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（4）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

### 17.1.3建设期固体废物防治措施

施工过程中产生的固体废物主要包括：凿井和巷道掘进产生的废石、施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量生活垃圾等。

环评规定加强施工排污管理，掘进废石应按照环境保护的规范要求，堆存至指定的废石场内，废石场应按照评价要求做必要的处理；施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收；施工人员生活垃圾应运往代县当地环卫部门指定地点处置。

### 17.1.4建设期噪声污染防治措施

建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声（包括井筒建设凿井设备噪声和地面建构筑物的施工噪声）以及建筑物料运输造成的交通噪声。评价要求施工单位采取以下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量。避免夜间物料及设备运输，以免对周围村庄居民生活产生不良影响。

（2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。

### 17.1.5建设期生态环境保护措施

建设期对当地生态环境的破坏主要表现在凿井、场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

（1）土壤与植被的保护与恢复措施

①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。

②对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30～40cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

③应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。

（2）土壤侵蚀的防治对策措施

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的掘进矸石和废弃建筑材料，要合理堆入废石沟，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

## 17.2运营期环境保护措施

### 17.2.1环境空气保护措施

（1）原矿堆场粉尘

本次兴华铁矿设置一个原矿临时堆场，各开拓系统原矿临时堆场长50m，宽20m。开拓系统所采出的原矿经临时堆存后运至当地选矿厂进行洗选。原矿在堆存、装卸过程中主要污染物为粉尘。

①堆存起尘

经计算，本矿原矿临时堆场起尘量均为3.98t/a。

评价要求在临时堆场四周建设挡风抑尘网。具体措施为：原矿临时堆场四周建设高6米的挡风抑尘网，留出运输通道，同时应设洒水喷淋装置，按日洒水两次，大风日相应增加洒水次数，抑尘效果为80%。

（2）运输道路扬尘

本矿原矿由井口运至原矿临时堆场然后运至当地选矿厂会有道路运输扬尘。整合后整个矿区道路属盘山公路，全长约23.7km，为柏油路面，相对产尘较大，但矿区内运输道路沿线没有村庄。运输路线为碎石路面，路况一般。为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载。通过以上粉尘控制效率70%，则运输扬尘量为8.913t/a。

### 17.2.2水环境保护措施

1）矿井涌水

根据中国冶金地质总局第三地质勘查院忻州分院对本矿资源储量核实报告情况说明，兴华铁矿正常涌水量为80m3/d，最大涌水量为380m3/d。本矿在生产区建设一个矿井水处理站，受矿区地形限制，各矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，废水治理措施如下：

距离生产区较近矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，较远矿体矿井涌水通过拉水车送至矿井水处理站，矿井水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h（96m3/d），在矿井水正常涌水量时开启1台，在矿井水最大涌水量时2台同时开启以保证矿井水的处理。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；SS：>90%。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于井下凿岩用水等，不外排。

矿井涌水处理工艺：矿井涌水由水泵或自流方式排至工业场地井下水处理站的调节池，调节池起到调节水质水量，沉淀水中大颗粒悬浮物的作用。然后提升泵将废水从调节池提升至综合净化车间的反应池，自动加药装置将絮凝药剂配成所需药液浓度，按比例投加到反应池中。废水和药液在反应池中混合反应，水中悬浮物絮凝体进入沉淀池。废水则进入了回用水池。废水在回用水池中与二氧化氯发生器制备的二氧化氯混合，利用二氧化氯对废水进行消毒。经消毒后的废水贮存在工业场地清水池中全部回用。

井下水处理站设备表见表17-1。矿井水处理工艺流程图见图17-1。

图17-1 矿井水处理工艺流程图

本矿YG-1-4井下水处理站设备表见表17-1。

表17-1   YG-1-4井下水处理站设备表

| 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | V=100m3 | 座 | 1 |  |
| 刮泥机 |  | 台 | 1 |  |
| 排泥泵 | WQ15-16-1.5 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 一体化净水器 | YG-1-4 | 台 | 2 |  |
| 湿泥池 | V＝100m3 | 座 | 1 |  |
| 污泥浓缩机 | YJN-1 | 台 | 1 |  |
| 污泥脱水机 | - | 台 | 1 |  |
| 加药装置 | WA-0.5 | 套 | 1 |  |
| 生产清水池 | V=10m3 | 座 | 2 |  |

2）生活污水

矿区内生活办公区污水产生量为9.09m3/d，主要为日常洗漱、食堂废水，生活污水治理措施如下：

环评要求企业在矿区内办公生活区南侧建设一座WSZ-AO-1型地埋式生活污水处理站，处理规模1m3/h。采用生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%。生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。

生活污水处理站设备表见表17-2。生活污水处理工艺流程见图17-2。

图17-2  生活污水处理工艺流程图

生活污水处理站设备表见表17-2。

表17-2  生活污水处理站设备表

| 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | V＝24m3 | 座 | 1 |  |
| 提升泵 | - | 台 | 2 | 一用一备 |
| 机械格栅 | - | 套 | 1 |  |
| 消毒装置 | HB-100 | 台 | 1 |  |
| 生活污水处理一体化装置 | WSZ-AO-1 ( Q=24m3/d) | 套 | 1 |  |
| 循环泵 | N=0.75kW | 台 | 1 |  |
| 鼓风机 | N=5.5KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 隔油池 | 2.0m×2.0m×1.0m | 座 | 1 |  |
| 出水泵 | JET-100 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 二氧化氯发生、投加装置 | HL-5 N=0.3kW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 贮水池 | V=24m3 | 座 | 1 |  |
| 转送泵 | - | 台 | 2 | 一用一备 |

### 17.2.3固体废物环境保护措施

1）废石

本工程废石产生量为40000t/a。工程拟选青社村东北侧0.6km处的荒沟为项目废石沟。该沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主，汇水面积4.2万m2。

废石场隶属于代县新高乡青社村管辖，目前矿方已经与青社村村委会签订了废石场租地协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。距废石场最近的青社村为0.6km且有大山相隔。

为减轻废石堆存对周围环境的影响，评价提出以下环境保护措施：

①安全性措施：废石场下游修建拦渣坝，必须选择有专业资质的正规单位进行正规设计和施工，拦渣坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

②绿化防尘措施：为减小废石扬尘污染影响，在沟口设置绿化林隔离带，树种应选择当地适宜生长的植物，废石堆满后要复垦，恢复植被，初期种灌木等，土质稳定后植树造林，保持与周围植被一体化。

③防洪措施：环评要求废石场内修筑排水涵洞，排水涵洞长度应能够满足废石排放要求，避免废石遮挡排水涵洞口，设计排水涵洞净断面应能满足排洪要求；坡面布设截水沟，截水沟从坡顶到坡底修建，并且具有防渗功能，截水沟横断面应能满足排水要求；截洪沟下游设置消力池。

④工程措施：主要包括筑坝工程（拦渣坝）、排水涵洞、排水沟工程、绿化工程等内容。

⑤道路措施：运输道路要经常清扫洒水，保持路面干净，并对道路两侧种植绿化带。

⑥管理措施：企业应指定专人负责废石堆存及有关事宜，并建立责任制。

⑦关闭及封场措施：废石场封场后，矿方仍需继续维护管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂以及废石堆体失稳造成滑坡等事故。

2）生活垃圾

本项目职工定员60人，生活垃圾产生量9.9t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在工业场地内设置封闭式垃圾箱，集中收集后由代县乡镇环卫部门统一处理。

3）少量危废

原矿开采机械运行和维修期间产生少量的含油废棉纱、废机油等危险固废。

评价要求在工业场地及修车车间旁修建一危废暂存间，占地面积4m2，废气危险废物通过容器分装，定期交由有资质的危废回收单位进行回收处理。

### 17.2.4噪声环境保护措施

本工程噪声源主要为开拓系统各类机械设备如通风机、空压机和各类水泵等。

为了有效控制噪声对环境的污染，主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的方法。具体措施如下：

（1）回风平硐通风机采用基础减振，安装消声器和扩散器的措施；

（2）空压机应设置在空压机房内，空压机房单独封闭，用墙体降噪隔声，室内采用吸声材料，门采用隔声门，窗采用通风隔声窗；

（3）对各类水泵噪声，采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震器；

（4）对场外运输噪声，评价要求加强管理，制定有关规章制度，运输车辆经过村庄等地时，应自觉减速限制鸣笛，使噪声影响降低。

## 17.3生态保护措施

### 17.3.1工业场地生态保护措施

1）综合措施

本工程主要施工活动为新建、扩建工业场地、新建井筒及生产设施，施工时要严格划定施工区域，不能扩大范围；施工时不能影响地表径流正常排泄，以防水土流失。施工中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用，控制水土流失。

2）场地绿化措施

矿区各工业场地绿化系数均为15%。评价认为从矿区工业场地和办公生活区总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地，种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。

3）防洪排涝

矿区无明显地表水体，根据矿区开拓范围及近几年的水文记录与当地实际记录的情况来看，不会对其造成威胁。但要重点注意雨水的排放方式的合理设计，设排水明（暗）沟，保证工业场地内排水畅通。

4）护坡工程

为防止水土流失，对工业场地内边坡进行防护工程，如：建护坡、挡墙等。

5）运输道路沿线生态保护

本矿运输道路部分为已有道路，部分需新修，对生态环境影响有一定的影响。环评规定运输道路洒水抑尘，清扫保洁。

### 17.3.2废石场生态保护措施

废石堆场通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。但有外来水源，集水面增大，此种情况会引起滑坡、塌方等地质灾害，故废石堆场首先要注意其安全性。废石堆场在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟壑切沟。故废石堆场首先必须作好水土保持工程，需修筑拦渣坝，排水涵洞、截水沟等，并对废石反复碾压、废石顶部覆土绿化。

### 17.3.3取土场生态保护措施

1）合理安排取土计划

根据废石场的需求，制定合理的取土方案。取土场取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土前在取土范围之外设置排水沟或截水沟，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，以防止水土流失。

取土时首先将表层0.3m表土层剥离堆放于固定地点，并用尼龙网覆盖进行必要的防护，以便结束后恢复表层土壤。取土场取土时，按台阶式开挖取土，高处取土厚度大，低处取土厚度小，尽量减少取土台阶的高度。在取土结束后，可对其进行阶梯形削坡开阶，建议每级平台宽度不小于4m，平台成1～2%的倒坡，以利于保水，并防止上方来水直接下泄。

2）合理安排复垦

该取土场为一黄土台垣坡地，应采取“边取土，边治理”，取土后进行土地整治。按照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”的原则，根据取土场所在区域地形地势、土壤条件以及周围区域土地利用类型，该取土场复垦为灌木林地。首先进行表土回填、深翻活化土壤结构，同时在坡度较大处设置排水沟，灌木林木采取穴植，规格选取2～3生以上。

## 17.4水土保持措施

1）工程场地防治区

（1）工程措施

在办公主楼、厂房及职工宿舍坡脚设排水沟，将上坡汇水排到自然沟道。排水沟采用人工开挖，开挖断面为梯形，断面尺寸为上底2.4m，下底1.4m，高1m，梯形坡面坡比1:0.5。排水沟采取浆砌石矩形断面型式，断面尺寸0.6m×0.6m，侧墙和底板厚0.4m，排水沟长220m，共挖方418m3,填方110m3,M7.5浆砌石228.8m3。

（2）植物措施

对场内空闲区进行绿化美化，在场内空闲区四周种植两排油松，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。剩余空白区域播撒无芒雀麦，种植密度为30kg/hm2，草种要求籽粒饱满，无病虫害。

2）道路工程防治区

（1）植物措施

在场内运输道路两侧种植一排油松，种植株距为3m，采用60cm×60cm穴坑整地，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。由于道路两侧土源较少，因此栽植油松采用客土法，土源采用外购形式。

在场内运输道路部分挖填方边坡种植灌草护坡，共1607m2，灌木选择沙棘，草种选择无芒雀麦。沙棘规格为灌丛高0.6m，采用30cm×30cm的穴坑整地，种植标准为4444穴/hm2,3株/穴；无芒雀麦种植密度为30kg/hm2，草种要求籽粒饱满，无病虫害。

3）爆破材料库运输道路防治区

在路基填方一侧种植一排油松，种植株距为3m，采用60cm×60cm穴坑整地，苗木规格要求苗木高（带土球）1m生长健壮，无病虫害。由于道路两侧土源较少，因此栽植油松采用客土法，土源采用外购形式。需覆土量314.15m3。

4）供电线路防治区

本次工程利用已有的35kv的供电线路，不新建。供电线路沿线植被已自然恢复，不在新增水土保持措施。

5）废弃场地防治区

主要为废弃场地建筑物的拆除、场地平整及植被的恢复。

6）采空区沉陷影响防治区

本防治区主要是由于采矿造成的采空沉陷影响区。对该区主要是采取裂缝填充、土地平整和种草恢复植被措施。

环境保护工程措施汇总见表17-3。

表17-3 环境保护工程措施

| 类别 | 污染源 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 原矿堆场粉尘 | 原矿堆场进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80% |
|  | 运输道路扬尘 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度； 对外运输汽车加盖篷布，限制超载。 |
|  | 井下爆破炮烟 | 产生量很小，经稀释后，对大气环境影响很小。 |
| 废水 | 矿井水 | 本矿在采矿工业场地建设一座矿井水处理站，井下水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h；正常涌水量时一台运行，最大涌水量时两台同时运行，完全可以满足矿井水的处理要求；矿井涌水采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺处理后全部回用井下，不外排。 |
|  | 生活污水 | 在矿区内办公生活区南侧建设一座WSZ-AO-1型地埋式生活污水处理站，处理规模1m3/h。采用生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%。生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。 |
| 固体废物 | 废石 | 废石送往拟选废石场合理处置。废石场修筑拦渣坝、排水涵洞、截水沟和消力池，并依据山沟地形对废石进行堆放，并覆土绿化。 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后由代县乡镇环卫部门统一处理。 |
| 噪声 | 水 泵 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 |
|  | 空压机 | 置于室内、设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 |
|  | 水 泵 | 置于室内、设减振基础、采用柔性接头 |
|  | 矿 车 | 慢速行驶，禁止鸣笛 |
|  | 装载机 | 控制时速，合理安排工作时间 |
|  | 风机 | 设减振基础、出口安装消声器、在扩散器内吸声材料 |
| 生态 | 排污影响 | 按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响。 |
|  | 固废处置 | 环评规定对废石进行合理排放、填沟、覆土、植被恢复。 |
|  | 绿化 | 矿区工业场地绿化占地总面积为510m2，办公生活区绿化面积为375m2，绿化系数均为15%。 |
|  | 运输道路沿线 | 运输道路洒水抑尘，清扫保洁。 |
|  | 现有场地 生态恢复 | 现有工程井筒封闭，场地绿化、硬化。露天采坑按照要求生态恢复。 |

## 17.5环境管理措施

### 17.5.1建设期环境管理措施

1）严格施工管理，设专人负责施工时各项环保措施的落实，并由当地环保局定期检查，发现问题及时处理，使施工期的环境影响降到最低程度。

2）分阶段检查各种环保设备的到位率和完好率；检查设备质量及安装质量，严把质量关，切实保证所有环保设备能与工程同期投入运营。

3）切实落实水土保持、生态恢复的各项措施。

### 17.5.2运营期环境管理措施

1）建立企业内部的环境保护机构、环境监测机构，健全环境保护制度和环境管理制度。

2）加强环保工程设计和管理，确保环保管理措施的落实和环保工程质量。

3）生产运行期加强环保设施的维护和管理，确保环保设施长期稳定运行。

4）加强职工培训，减少误操作，预防环境污染事故的发生。

5）对采空区要定期巡察，检查和观测地表塌陷的发生，以便及时采取措施，提高保护效果。

6）制定事故防范措施和应急计划，出现事故时做到及时、正确处理发生的事故，尽量减轻危害的后果。

环境管理措施汇总见表17-4。

表17-4  环境管理措施

| 类别 | 环境管理措施 | 管理效果 |
| --- | --- | --- |
| 机构、制度建设 | 建立企业内部的环境保护机构、环境监测机构，健全环境保护制度和环境管理制度。 | 机构建立、制度健全， 为实施管理打下良好基础 |
| 运行期环境管理 | 维护环保设施的长期稳定运行， 加强污染源监控 | 有效控制运行期环境污染 和生态破坏 |
| 人员培训管理 | 加强职工培训，减少误操作。 | 增强环保意识 |
| 生产设施管理 | 加强生产设施的维护管理，减少跑冒滴漏和非正常排污。 | 减少非正常排污，节能降耗 |
| 废水处理 和综合利用 管理 | 1）建立企业内部的废水处理和综合利用管理机构，建立废水处理和综合利用管理制度，配备专职管理人员。 2）加强废水处理和综合利用环保工程设计、施工的管理，确保措施的落实和环保工程质量。 3）加强废水处理和综合利用设施的维护和管理，确保设施长期稳定运行。 4）加强管理人员培训，提高管理水平。 |  |

第十八章  矿址可行性分析

# 18.1 建矿条件分析

（1）地理位置：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，采矿工业广场位于新高乡青社村北约1km处，行政隶属代县新高乡管辖。矿区地理坐标为东径112°58′56″—113°00′07″，北纬38°57′57″—38°58′31″，矿区面积为1.0355km2。

（2）交通条件：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿区西距县级公路约2km，沿该县级公路往北经新高乡至代县县城。京原铁路、108国道从矿区以北15km的代县县城通过，矿区西距二广高速约为22km，交通较为便利。

（3）供水：本次兴华铁矿在生活办公区建设一容积为500m3的蓄水池，生产区建设一容积为200 m3的蓄水池。用水水源为生活办公区北侧3.5km的口子村200m的深水井；本矿在生产区建设矿井水处理站对涌水进行处理，处理完矿井水全部用于井下凿岩用水等，不外排。

（4）供电：矿区各工业场地供电线路引自矿区北侧6.0km的新高乡35KV变电站，补充完善现有供电线路。

（5）供热与采暖：矿山区内办公、工业场地上采暖采用电暖气解决，职工饮水采用电热水器供应，职工洗浴使用太阳能和电混合淋浴器，不考虑新增锅炉等供热设施。

（6）村庄：本项目矿井范围内没有村庄，评价范围内近距离村庄主要有青社村，该村北距矿区工业场地约1.0m。

（7）固废的处置：本矿所处区域属山区，荒沟较多，便于本矿产生的废石的填埋处置，本次工程企业新选废石场用于处置运营期产生的废石处置。

综上矿址基本条件分析，本矿建厂条件较好。

# 18.2 城市建设规划

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，行政区划隶属代县新高乡管辖。不在代县县城的规划控制范围之内，符合城市规划要求。

# 18.3忻州市矿产资源总体规划

根据忻州市矿产资源总体规划（2011-2015年）中代县矿产资源开发利用总体规划要求：禁止在雁门关古战场禁止勘查区、五台山地质公园及其外围地质遗迹保护点禁止勘查区及市级划定的禁止勘查区进行矿产资源勘查。加强矿产资源开发利用结构调整，严格矿产资源开采准入条件，新建矿山最低生产规模：铁矿30万吨/年；矿山服务年限不低于国家规定最低服务年限的要求。规划期内全县共规划五台-代县铁矿重点开采区、五台一带多金属重点开采区、代县洪塘一带金红石矿限制开采区等3个重点、限制开采规划分区。禁止在市规划中划定的禁止开采区内进行一切采矿活动。

本次兴华铁矿位于代县新高乡青社村北约1km处，生产规模为60万吨/年，服务年限31.20a，矿区不在规划禁止开采区内。兴华铁矿铁矿开采满足忻州市矿产资源总体规划的要求。

# 18.4 环境功能区划分

（1）环境空气质量功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类的规定：本区域环境空气质量功能划为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准。

（2）地表水环境质量功能区

本项目的排水去向是：沿沟谷排入中解河最终汇入滹沱河河段，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）的要求，评价区地表水域主要为海河流域的滹沱河，为季节性河流，水环境功能为工业用水保护，水质要求是Ⅳ类。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水环境质量功能区

地下水应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，此区域主要以居住、工业为主，属于GB3096-2008规定的2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

# 18.5 区域环境质量现状及承载力分析

# 18.6 项目对区域环境的影响

（1）环境空气影响分析

本项目属于非煤矿山整合项目，在进行整合后，采取相应的环保治理措施，主要污染物——粉尘可满足“达标排放”的要求，粉尘排放量也较整合前有大幅度的削减，说明整合后项目的建设较之前对区域环境空气质量有较大改善。

同时，利用估算模式对整合后矿山各污染源产生的粉尘进行地面浓度估算得知：本项目各污染源产生的污染物的地面浓度占标率均小于10%，最大地面浓度占标率Pmax=5.9%，说明项目污染物的产生浓度很小，对环境空气不会产生明显影响。

（2）地表水环境影响分析

① 由本项目工程分析得知：矿井涌水经矿井水处理站处理后，全部回用于凿岩用水等，不外排；生活污水经各自的地埋式一体化污水处理设施处理后用于道路或堆场洒水不外排，不会对周边地表水体产生影响。

② 根据本矿山《开发利用方案》，本矿区地形陡峭，水力坡度大，地表排泄条件好，洪水一泄而下。所以，矿山开采不会对地表水产生直接影响。

（3）地下水环境影响分析

（1）废水外排对地下水的影响：在正常生产状况下，本项目建成后工业场地废水的储存都采用混凝土防渗处理的水池，废水输送采用管网输送；矿石堆场地全部硬化；生活污水与矿井水经处理后全部回用不外排，不会对地下水产生影响。

（2）矿山开采对上覆含水层的影响：本矿山开采对矿区基岩裂隙水会产生影响，会使此含水层的水量减少，一部分以矿井涌水的形式排出地面，但由于此含水层本身含水量较少，影响不会很明显；由于在矿区范围内及工业场地、办公生活区没有第四系洪冲积砂砾石孔隙水，所以本项目建设不会对第四系洪冲积砂砾石孔隙水产生影响。

（3）对居民饮水的影响：根据白峪里（无人居住）、青社、交口村饮用水源出露位置、成因类型、形成条件、补给来源，结合地质剖面图、开拓系统水平投影图、开拓系统垂直投影图综合分析，本项目矿山开采对白峪里、青社的水源会造成影响；而交口泉水位于开采矿体的上游游且位于沟底，本项目矿山开采不会对交口的水源造成影响。若由于本矿山开采对周围白峪里（无人居住）、青社村泉水饮用水造成困难时，区域内只有基岩裂隙含水层，环评要求企业要准备专项资金，在村庄内修建蓄水池，从本矿用拉水车从口子村深水井将送水到村庄蓄水池，以解决村庄生活用水。

（4）本矿山区没有下伏含水层，不会对其产生影响。

（5）本项目所在区域不涉及泉域，不会对其产生影响。

（4）项目建设声环境影响分析

经噪声预测，项目正常运营后，矿山工业场地办公生活区、主生产、风井场地厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会对周围声环境造成明显影响；此外，类比分析，本项目矿体全部开采对矿界噪声贡献值很小，矿界会维持现状不变。

（5）固体废物影响分析

矿山运营期间固体废物主要矿山开采过程中产生的废石和办公生活区产生的生活垃圾。废石拟送废石场处置，生活垃圾拟在场地内不同地点放置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点合理处置。各类固废都得到合理处置，不会对环境产生明显影响。

（6）项目建设生态环境影响分析

本项目在工程建设过程中，受挖填土方、修筑道路等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。在项目建成运营后，随着运营期的不断延长，项目周边的生境受人为活动的影响将会加剧，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放等影响均会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，将被控制在一定的范围内。

# 18.7 区域环境保护目标分析

评价区域内主要的环境保护目标除了常规关注的环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境外，区域内重要的环境保护目标还有：

（1）山西省赵杲观国家森林公园（原滩上林场）

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，行政隶属代县新高乡管辖。据图可知代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿不在赵杲观国家森林公园范围内，矿界南距森林公园约400m。即项目铁矿开采对其无影响。

（2）村庄居民

本次兴华铁矿矿界范围内无村庄分布。评价区内村庄情况见表18-1。

表18-1   矿区周围村庄基本情况列表

| 序号 | 村庄 | 方 位 | 距离（km） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青社村 | 南 | 1.0 | 170 |
| 2 | 洪寺村 | 东南 | 4.0 | 108 |
| 备注：距村庄的方位与距离为：相对于采矿工业场地的距离。矿界范围内无村庄分布。 |

通过对工程的分析，评价对工业场区生产过程中的污染防治、固体废物堆场扬尘污染防治等方面作出了一系列的规定，从各环境要素预测结果来看，项目运行不会对周围村庄居民产生明显影响。

同时，本矿山由原来的露天开采转为地下开采，一方面对生态环境的破坏较之前有所减小，另一方面通过整合工程的实施，对原露天开采造成的生态破坏及水土流失进行相应的治理，也有利用保护区域植被。

# 18.8 达标排放与总量控制

经环评工程分析和环境保护措施分析，采取环评规定的环保措施后，工程水、气、声污染源可做到达标排放，固体废物可得到妥善处置。

本工程矿山开采方式为地下开采方式，办公生活区冬季采暖采用电取暖，矿山运营期大气污染源主要为：原矿堆场粉尘，道路运输扬尘，此外还有少量的井下爆破炮烟，均为无组织面源排放。按照省内总量管理要求，不列入总量指标控制范围内，无需申请总量。全矿废水全部综合利用，不外排，无需申请总量。因此，本工程在采取环评规定的环保措施的情况下，可满足环保要求。

# 18.9土地利用分析

本代县鑫旺非煤矿山资源整合项目工业场地、风井场地都是新征山坡荒地；固废堆场是新选的废石堆场，得到了所属村委的同意，废石场用于填埋企业运营期的废石及处置企业原露天开采时堆置于道路两侧的废石，填满后按要求进行覆土绿化、生态恢复，提高了土地的利用价值，从土地利用方面是可行的。

# 18.10公众参与意见分析

本次调查中有100%的公众支持该项目的建设和发展并认为本项目选址合适，认为该项目的建设运营将带动相关产业的发展，增加就业机会，提高农民收入，对当地经济发展无疑有很大的促进作用，并希望该项目应尽早建设，无反对意见。

# 18.11 工业场地选择与平面布置合理性

本项目根据矿体位置、矿体开采条件、项目所在地形条件、便利条件、各自的功能要求，设办公生活区、主生产区、炸药库、风井场地，各场地周边无村庄分布。总体来说，工业场地选择合适，总平面布置合理。

# 18.12 废石场选址合理性分析

工程废石沟总体呈南北走向，东高西低，长约200m，宽约100m，深约50m，总容积约100万m3。评价组现场踏勘该沟现为荒沟，未利用。废石场为二云变粒岩覆盖，植被覆盖率约为10%，以灌木和荒草为主，汇水面积4.2万m2。废石场隶属于代县新高乡青社村管辖，目前矿方已经与青社村村委会签订了废石场租地协议。废石场占地类型为荒地，不占用基本农田。距废石场最近的青社村为0.6km且有大山相隔。

①距离本次拟选废石沟距离最近的村庄为0.6km处的青社村。

②拟选的废石场距代县县城约15.0km，不在代县县城总体规划范围内。

③拟选的废石场距最近的青社村为0.6km，距最近的地表水中解河0.5km；南距中解水库约1.3km；距最近的大运高速公路16.0km；距最近的国道108约13.0km；距铁路12.0km。拟选废石沟与各敏感目标之间距离均较远，且根据固体废物环境影响分析可知，本项目废石堆置对土壤、水体、大气等环境造的影响较小。

④拟选的废石场构造简单，工程通过将沟底填平压实，地基能够满足承载力的要求，避免了地基下沉，特别是不均匀或局部下沉的影响。

⑤拟选的废石场均为荒沟，无耕地和农田，所在地无断层、无断层破碎带、无溶洞区，并且所在区域不处于天然滑坡或泥石流影响区。

⑥拟选的废石场不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

⑦拟选的废石场不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

由以上分析可知，本项目拟选废石沟满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单中规定的选址要求，因此评价认为废石沟选址可行。

# 18.13 小结

综合以上分析，从环境角度讲，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿区不在代县城总体规划范围内，符合代县城总体规划的要求；工业场地和废石场选址符合土地利用政策；评价区环境空气质量较好，环评规定了严格的环保措施和生态保护措施，以减轻工程对区域的环境影响；项目无大气环境防护距离的要求；废石场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的选址规定。建设单位在采取环评规定的环境保护措施、生态保护措施和环境管理措施的条件下，污染物可达标排放，从社会经济要求及项目综合影响判断，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合选址可行。

第十九章  结论

# 19.1项目基本情况介绍

根据山西省非煤矿山资源整合有偿使用工作领导组办公室文件（晋非煤整合办核[2008]11号文）“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，采矿工业广场位于新高乡青社村北约1km处，行政隶属代县新高乡管辖。矿区地理坐标为东径112°58′56″—113°00′07″，北纬38°57′57″—38°58′31″。

2011年8月山西省国土资源厅对代县鑫旺矿业有限公司的矿区范围划定申请进行了批复（晋非煤采划字[2011]0038号），矿区范围由5各拐点圈定，开采标高1600m -1200m，面积1.0355km2，地质储量为1139.26万吨。见表19-1。

表19-1  代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿区范围一览表

| 点号 | 北京54坐标系 | 西安80坐标系 |
| --- | --- | --- |
|  | 经纬度 | 3度带坐标 | 6度带坐标 | 3度带坐标 |
| 1 | 112°58′56″ 38°58′14″ | X:4315800 Y:38411800 | X:4317177 Y:19671800 | X:4315754.91 Y:38411734.76 |
| 2 | 112°59′55″ 38°58′31″ | X:4316320 Y:38413220 | X:4317743 Y:19673202 | X:4316274.31 Y:38413154.26 |
| 3 | 113°00′07″ 38°58′13″ | X:4315768 Y:38413480 | X:4317200 Y:19673480 | X:4315722.60 Y:38413414.16 |
| 4 | 112°59′44″ 38°58′03″ | X:4315460 Y:38412955 | X:4316875 Y:19672965 | X:4315414.81 Y:38412888.88 |
| 5 | 112°58′56″ 38°57′57″ | X:4315265 Y:38411800 | X:4316642 Y:19671817 | X:4315219.78 Y:38411734.14 |
| 开采标高：1600—1200m |

本次工程兴华铁矿的基本情况见表19-2。

表19-2  资源整合项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合 |
| 2 | 建设性质 | 改扩建（资源整合） |
| 3 | 生产规模 | 60万t/a |
| 4 | 井田面积 | 面积1.0355km2 |
| 5 | 开采方式 | 地下开采 |
| 6 | 开采对象 | Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，批准开采标高为1200~1600m |
| 7 | 开采方法 | 浅孔留矿法/阶段矿房法/房柱采矿法 |
| 8 | 服务年限 | 31.20a |
| 9 | 工作制度 | 年工作日330天，每天三班制，每班8小时 |
| 10 | 劳动定员 | 60人 |
| 11 | 投资总额 | 总投资额为4500万元 |

# 19.2 区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年4月26日-5月2日对评价区域范围内3个监测点位青社村、主生产场地、交口村的四项指标TSP、PM10、SO2 和NO2的监测评价知，各项污染物均未发生超标现象，说明评价区未受到TSP、PM10、SO2和NO2的污染。评价区环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿采矿工业场地废水去向为沿地势低凹处流动汇入西侧中解河。

在中解河的3个地表水现状监测断面上，各项污染物浓度均未出现超标情况，所有污染物浓度全部达标，说明区域地表水环境较好。

（3）地下水环境质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年5月6日-8日对评价区域内白峪里、青社、交口泉水1、交口泉水2、口子村水井等5个地下水监测点位17项指标pH、总硬度、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铅、高锰酸盐指数、细菌总数、总大肠菌群的监测评价知：各项水质指标均不超标，说明评价区地下水水质良好。

（4）声环境质量现状

通过山西省环境监测中心站于2013年4月27日对1#办公生活区、2#主生产区、3#风机场地、4#青社村、5#交口村的监测知：各厂界噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。交通敏感点青社村昼间为40.0LAeq(dB)，夜间噪声值范围36.8LAeq(dB)；交口昼间为42.2LAeq(dB)，夜间噪声值范围37.1LAeq(dB)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准, 昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。说明项目所在区域声环境质量良好。

# 19.3 项目工程分析

### 19.3.1 污染环节及治理措施

#### 19.3.1.1 大气污染环节分析

本资源整合项目运营期主要的污染源包括：

（1）原矿堆场扬尘

本项目在采矿工业场地西侧建设一面积为1000m2原矿临时堆场，生厂区原矿临时堆场标高为1500m，海拔较高，基本位于所在区域的山顶上，四周空阔。环评要求对采矿工业场地内原矿堆场进行地面硬化，建6m高挡风抑尘网，并设洒水喷淋装置，抑尘效率按80%计，则本矿原矿堆场产尘量均为40.08t/a。

（2）废石临时中转

废石出矿后进入原矿堆场进行临时中转后运至拟选的废石沟，按照要求合理堆存。

（3）矿石运输扬尘

在采取措施后可有效降低运输扬尘，抑尘效率为70%，则矿山运输无组织粉尘排放量为29.71t/a，矿区内运输车辆通过沿线村庄时，要减速慢行、禁止鸣笛，降低对居民影响。

（4）井下爆破炮烟

废气产生量小，在井下产生，通过回风排出井外进入大气环境中，经空气的稀释，对大气环境影响很小。

（5）采暖问题

本项目各工业场地生产生活设施采暖供热面积小，工程所需热负荷小，各个井筒也不需井筒保温，所以本项目不建锅炉，职工洗浴使用太阳能和电混合淋浴器，各工业建筑、建筑物采暖全部采用空调及电暖器，职工饮水采用电热水器。

#### 19.3.1.2 废水污染环节分析

本项目产生的废水有两种：

1）矿井涌水

本矿在采矿工业场地建设一个矿井水处理站，受矿区地形限制，各矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，废水治理措施如下：距离生产区较近矿体矿井涌水通过管网引入矿井水处理站，较远矿体矿井涌水通过拉水车送至矿井水处理站，矿井水处理站配备2台YG-1-4型净水器，单台处理能力均为4m3/h（96m3/d），在矿井水正常涌水量时开启1台，在矿井水最大涌水量时2台同时开启以保证矿井水的处理。井下水处理站采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺，污染物去除率COD：>85%；SS：>90%。矿井涌水经处理后贮存在清水池中，全部用于井下凿岩用水等，不外排。

（2）生活污水

矿区内生活办公区污水产生量为9.09m3/d，主要为日常洗漱、食堂废水，生活污水治理措施如下：

环评要求企业在矿区内办公生活区南侧建设一座WSZ-AO-1型地埋式生活污水处理站，处理规模1m3/h。采用生物接触氧化法+过滤+消毒+活性炭吸附处理工艺，污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%。生活污水经处理后全部回用于生活办公区、道路抑尘洒水，其余部分运至矿区道路洒水所用，不外排。

#### 19.3.1.3 噪声污染环节分析

矿山生产过程中产噪设备主要有：风机、空压机、泵类、装载机及运输车辆产噪等。

1）通风机采用基础减振，安装消声器和扩散器的措施；

2）空压机应设置在空压机房内，空压机房单独封闭，用墙体降噪隔声，室内采用吸声材料，门采用隔声门，窗采用通风隔声窗；

3）对各类水泵噪声，采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震器；

4）对场外运输噪声，评价要求加强管理，制定有关规章制度，运输车辆经过村庄等地时，应自觉减速限制鸣笛，使噪声影响降低。

#### 19.3.1.4 固体废物污染环节分析

矿山运营期间固体废物主要有井巷开拓和开采过程中产生的废石和生活垃圾。废石产生量约为40000t/a，生活垃圾产生量为9.9t/a。废石及时运送到废石场合理处置；生活垃圾主要产生在办公生活区内，拟在办公生活区内放置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点合理处置。

# 19.4项目环境影响预测评价结果

### 19.4.1环境空气影响预测预测

本资源整合项目环境空气影响预测分析主要针对项目运营过程中的不同污染物以及排放方式，根据所选估算模式及参数进行预测分析，预测结果表明：

本项目各污染源产生的污染物的地面浓度占标率均小于10%，最大地面浓度占标率Pmax=8.76%，说明项目污染物的产生浓度很小，在评价区域内未出现超标点，对周围环境影响程度和范围在可以接受的限度之内。

### 19.4.2 地表水环境影响评价

本项目矿井涌水经处理后，全部回用于凿岩用水等，不外排；生活污水经处理后用于厂区绿化、道路洒水不外排，不会对周边地表水体产生影响。

根据本矿山《开发利用方案》，本矿区地形陡峭，水力坡度大，地表排泄条件好，洪水一泄而下。所以，矿山开采不会对地表水产生直接影响。

### 19.4.3 地下水环境影响分析

（1）废水外排对地下水的影响：在正常生产状况下，本项目建成后工业场地废水的储存都采用混凝土防渗处理的水池，废水输送采用管网输送；矿石堆场地全部硬化；生活污水与矿井水经处理后全部回用不外排，不会对地下水产生影响。

（2）矿山开采对上覆含水层的影响：本矿山开采对矿区基岩裂隙水会产生影响，会使此含水层的水量减少，一部分以矿井涌水的形式排出地面，但由于此含水层本身含水量较少，影响不会很明显；由于在矿区范围内及工业场地、办公生活区没有第四系洪冲积砂砾石孔隙水，所以本项目建设不会对第四系洪冲积砂砾石孔隙水产生影响。

（3）对居民饮水的影响：根据白峪里、青社、交口村饮用水源出露位置、成因类型、形成条件、补给来源，结合地质剖面图、开拓系统水平投影图、开拓系统垂直投影图综合分析，本项目矿山开采对白峪里（无人居住）、青社的水源会造成影响；而交口泉水位于开采矿体的上游游且位于沟底，本项目矿山开采不会对交口的水源造成影响。若由于本矿山开采对周围白峪里、青社村泉水饮用水造成困难时，区域内只有基岩裂隙含水层，环评要求企业要准备专项资金，在村庄内修建蓄水池，从本矿用拉水车从口子村深水井将送水到村庄蓄水池，以解决村庄生活用水。

（4）本矿山区没有下伏含水层，不会对其产生影响。

（5）本项目所在区域不涉及泉域，不会对其产生影响。

### 19.4.4 声环境影响评价

经噪声预测，项目正常运营后，各场地厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会对周围声环境造成明显影响；此外，类比分析，本项目矿体全部开采对矿界噪声贡献值很小，矿界会维持现状不变。

### 19.4.5 固废环境影响分析

矿山运营期间固体废物主要矿山开采过程中产生的废石和各办公区、生活区产生的生活垃圾。废石拟送废石场处置，生活垃圾拟在场地内不同地点放置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点合理处置。各类固废都得到合理处置，不会对环境产生明显影响。

### 19.4.6 生态环境影响分析

在矿井开采后，严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，严格执行水土保持方案的情况下，工程对评价区的生态影响可以降低到最低程度。工程建设及运营带来的影响是区域自然体系可以承受的。

# 19.5 环境管理与监测计划

本次环评要求企业设置环保管理机构，设环保科。根据环保管理的工作内容和特点，明确环保机构的职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划。

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理：

① 固体废物（废石场）的处置与堆存；

② 建设施工过程的污染治理与施工管理；

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

① 矿区生态恢复的管理与维护；

② 废石的堆存、堆场的污染防治及安全防护管理；

③ 铁矿开采矿石堆存管理、破碎筛分粉尘防治、物料装卸、运输管理；

④ 铁矿开采过程中的矿坑涌水、职工生活污水环境管理。

⑤ 矿区环境的综合整治管理。

# 19.6 清洁生产分析结果

采用国家环境保护部于2006年8月15日颁布的《清洁生产标准.铁矿采选业》中的4类指标：工艺装备水平指标、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求指标对本项目进行清洁生产分析得出：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合分析的相关指标中，有8项达到了一级标准，有10项达到了二级标准，有4项达到三级标准，其它满足控制要求。总体分析可以达到国内清洁生产先进水平。

# 19.7 环境风险分析

本项目对环境可能产生风险的环节为：

（1）本矿山开采可能引起的风险事故为原露天开采面滑坡、崩塌造成人身及财产损失，对环境空气及地表水产生影响。

（2）本废石场引起的滑坡、泥石流灾害，废石场下游的敏感目标为青社村，同时对环境造成影响。

对此，本次评价将依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行项目的环境风险评价，提出控制要求、预防措施和应急预案，可将本项目的环境风险控制在可接受范围之内。

# 19.8 公众参与

本次调查中有100%的公众支持该项目的建设和发展，认为该项目的建设将带动相关产业的发展，增加就业机会，增加收入，对当地经济发展有很大的促进作用，并希望该项目应尽早建设。但在多渠道调查的过程中，也收集了公众意见，将公众意见也反映给了企业，对于群众提出的意见，公司也承诺解决，使公众消除顾虑，支持项目建设。无反对意见。

# 19.9 环境经济损益分析

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿积极响应我省对非煤矿山资源整合的政策，采用较先进的设备和技术，项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、提高了资源利用率，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益；项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，具有良好的经济效益；项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，也取得了一定的经济效益，工程的环境代价比率为2.8%，环境成本比率为6.3%，环境投资效益为32.4%，说明本项目建成后，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行。

# 19.10 环境保护对策措施

本评价针对工程建设特征制定了相应的环保措施，具体见表17-1~17~5。本工程环保投资约为762万元，占建设项目总投资的16.9%。

# 19.11 矿区与山西省赵杲观国家森林公园的关系

本次代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，行政隶属代县新高乡管辖。据图可知代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿不在赵杲观国家森林公园范围内，矿界南距森林公园约400m。即项目铁矿开采对其无影响。

# 19.12 矿址可行性分析

本项目在实施各污染综合防治对策后，对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境等均不会产生明显的影响。另外，从建厂条件、城市建设规划要求、区域环境功能、环境敏感因素、环境承载力、土地利用、公众支持度、占用林地许可方面、工业场地选择与平面布置合理性、废石场选址合理性等方面来综合考虑，本项目选址是可行的。

# 19.13 总结论

（1）国家产业政策及环保政策要求

根据山西省非煤矿山资源整合有偿使用工作领导组办公室文件（晋非煤整合办核[2008]11号文）“关于《忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案》的核准意见”，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿为单独保留矿山，满足国家产业政策。

（2）城市发展规划要求

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿位于代县县城东南方向，直距约15.0km，行政区划隶属代县新高乡管辖。不在代县县城的规划控制范围之内，符合城市规划要求。

代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿矿山位于ⅡD代县东南部生物多样性保护生态功能小区。本次铁矿开采项目采用地下开采方式，不再沿用原有矿山露天开采工艺，大大减少了对生态环境的破坏，并对过去落后式开采产生的植被破坏与水土流失采取生态恢复治理措施进行生态恢复。所以，本项目符合代县生态功能区划要求。

本次铁矿开采项目矿山位于ⅣB-1峪河中解河流域矿产加工业生态经济区。本次建设项目为铁矿厂开采项目，属于矿产开发加工产业，符合代县生态经济区划要求。

（3）忻州市矿产资源总体规划

本次兴华铁矿位于代县新高乡青社村北约1km处，生产规模为60万吨/年，服务年限31.20a，矿区不在规划禁止开采区内。兴华铁矿铁矿开采满足忻州市矿产资源总体规划的要求。

（4）清洁生产要求分析

采用国家环境保护部于2006年8月15日颁布的《清洁生产标准.铁矿采选业》中的4类指标：工艺装备水平指标、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求指标对本项目进行清洁生产分析得出：代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合分析的相关指标中，有8项达到了一级标准，有10项达到了二级标准，有4项达到三级标准，其它满足控制要求。总体分析可以达到国内清洁生产先进水平。

（5）达标排放和总量控制

经环评工程分析和环境保护措施分析，采取环评规定的环保措施后，工程水、气、声污染源可做到达标排放，固体废物可得到妥善处置。

本工程矿山开采方式为地下开采方式，办公生活区冬季采暖采用电取暖，矿山运营期大气污染源主要为：原矿堆场粉尘，道路运输扬尘，此外还有少量的井下爆破炮烟，均为无组织面源排放。按照省内总量管理要求，不列入总量指标控制范围内，无需申请总量。全矿废水全部综合利用，不外排，无需申请总量。因此，本工程在采取环评规定的环保措施的情况下，可满足环保要求。

（6）区域环境质量改善

本项目运营并采取本报告规定的环保措施后，大气污染物粉尘排放量减少，并不再排放烟尘与SO2，区域内排放的粉尘最大地面浓度占标率均小于10%，对大气环境的影响不明显；生活废水与井下涌水经处理后均回用，对地表水基本无影响；废石也按要求得到合理处置。另外，在矿井开采后，严格按照土地复垦规定进行土地复垦，生态恢复，严格执行水土保持方案的情况下，工程对评价区的生态影响可以降低到最低程度，项目的建设将使区域环境得到进一步的改善。

（7）选址可行性分析

本次工程在实施各污染综合防治对策后，对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境等均不会产生明显的影响。另外，从建厂条件、城市建设规划要求、区域环境功能、环境敏感因素、环境承载力、土地利用、同意林地占用方面、公众支持度、工业场地选择与平面布置合理性、废石场选址合理性等方面来综合考虑，本项目选址是可行的。

（8）公众参与

本次调查中有100%的公众支持该项目的建设和发展，认为该项目的建设将带动相关产业的发展，增加就业机会，增加收入，对当地经济发展有很大的促进作用，并希望该项目应尽早建设。无反对意见。

（9）环境风险分析

本次评价环境风险分析主要针对原露天开采面滑坡、崩塌可能对人身及财产造成损失、废石场引起的泥石流灾害、炸药库以及开采时使用炸药意外爆炸引起的事故风险进行了分析，针对各类事故提出控制要求及预防措施，并给出了应急预案，可将本项目的环境风险控制在可接受范围之内。

综上所述，代县鑫旺矿业有限公司兴华铁矿60万吨/年铁矿资源整合符合国家和国家及山西省产业政策；符合城市总体规划；符合清洁生产的要求；在严格执行本环评报告提出的污染防治、生态保护措施后，污染物可做到达标排放，对环境的影响不明显；风险可控制在可接受范围之内；厂址选择可行；公众支持，从环保角度看，本工程的建设是可行的。

# Text boxes

噪声、粉尘

废石、噪声、粉尘

废石、噪声、粉尘

外售当地选厂

汽车装载

打眼、放炮、采矿

岩石剥离

运输交通噪声、粉尘

清水池→各用水点

本矿矿井涌水

管道输送

汽车输送

矿井水处理站

建筑施工

扬尘

噪声

生态破坏

固废

废水

平硐开拓

掘进废石、废水

筑路、平整场地

堆存占地

工程运行期

井下开采

地表塌陷

生态影响

废水处理

生活污水

办公、生活等

井下开采

地面原矿堆场

矿石

尘

噪声

工程建设期

排放

风  机

噪声

绿化、道路洒水等

生态破坏

地下水破坏

噪声

井下排水

井下水处理

回用于井下用水等

汽车运输

尘

噪声

外销

噪声

废石

修理间

风  机

堆  场

废水处理

图3-14  工程污染源及排污环节示意图

1#

4#

3#

2#

办公生活区

1#

4#

3#

2#

风井场地

1#

4#

3#

2#

主生产区

图8-1   噪声监测布点图

矿  长

生产副矿长兼分管环保

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测

%

.

%

100

4500







总投资

16.9

762

环保建设费用

%

.

2.8

2100

.

59.73







工程总经济效益

环保运行管理费用

环境成本比率

.

6.3%

%

100

.

132.175

%

100











工程总经济效益

环境代价

环境代价比率

2100

.

32.4%

%

100

59.73

19.38

%

100











环保运行管理费用

环境经济效益

环境投资效益

加药

矿井涌水

二氧化氯

调节池

消毒

过滤

沉淀池

反应池

清水池

回用水池

湿泥池

综合利用

污泥

污泥浓缩间

上清液

上清液

生活污水

污泥

污泥池

二沉池

氧化池

初沉池

调节池

隔栅

污泥

综合利用

过滤

消毒