汾河超标洪水防御预案

山西省水利水电勘测设计研究院有限公司

二〇二〇年六月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 防御目标	3

1.5 防御原则	3

1.5 技术路线	4

2 流域概况	6

2.1 自然概况	6

2.2 水文气象	9

2.3 流域洪水特性	10

2.4 社会经济	17

2.5 相关规划成果	17

3 防洪工程体系	18

3.1 现有防洪工程体系及防洪能力	18

3.2 超标洪水防御体系	20

4 防洪标准及洪水	23

4.1 防洪标准	23

4.2 洪水	23

5 监测预警	26

5.1 监测预报	26

5.2 预警	29

6 风险分析	32

6.1 防御重点	32

6.2 影响分析	32

7 应急措施	38

7.1 现有工程的应急调度	38

7.2 抢险措施	40

7.3 分洪措施	46

7.4 撤离措施	47

8 组织指挥体系	49

8.1 汾河流域超标准洪水防御指挥部	49

8.2 分级应对	49

8.3 县城指挥部	50

9 应急响应	54

9.1 应急响应总体要求	54

9.2 分级响应程序	54

9.3 信息共享和处理	57

9.4 指挥和协调	57

9.5 紧急处置	57

9.6 应急人员安全防护	58

9.7 群众安全防护	58

9.8 社会力量动员与参与	59

9.9 超标准洪水灾害调查分析	59

9.10 新闻报道	59

9.11 应急结束	60

10 保障措施	61

10.1 物资保障	61

10.2 资金保障	62

10.3 其他保障	62

11 附则	64

11.1 预案管理	64

11.2 预案解释部门	64

11.3 预案实施时间	64

11.4 附图附表	64

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为规范汾河超标洪水防御工作，促进超标洪水防御工作有序、高效、科学地开展，全面提升防御超标洪水能力和社会公共管理水平，最大程度地减轻超标洪水带来的损失，保障人民生命财产安全和社会经济的持续稳定发展，根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》，结合汾河防洪现状，制定本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规

1）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过）；

2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修改）；

3）《中华人民共和国气象法》（2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正）；

4）《中华人民共和国防汛条例》（2005年7月15日《中华人民共和国国务院令》（第441号）修改）；

5）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日，《中华人民共和国国务院令》（第687号）修改）；

6）《水库大坝安全管理条例》（1991年3月22日中华人民共和国国务院令第78号发布，2010年12月29日国务院第138次常务会议修改，2011年1月8日中华人民共和国国务院令第588号公布）；

7）《国家突发公共事件总体应急预案》（2005年1月26日，国务院第79次常务会议通过）；

8）《国家防汛抗旱应急预案》；

9）《山西省河道管理条例》（1994年7月21日山西省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，1994年10月1日实施）；

10）《山西省防汛抗旱应急预案》。

### 1.2.2 技术标准及技术文件

1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

2）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

3）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

4）《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z720-2015）；

5）《洪水风险图编制导则》（SL483-2017）；

6）《防洪规划编制规程》（SL669-2014）。

### 1.2.3 规划依据

1）《汾河源头至兰村段河道治导线规划》（山西省水利水电勘测设计研究院）；

2）《汾河兰村至石滩水文站河道（长234KM）治导线规划》（太原市水利勘测设计院）；

3）《汾河石滩水文站至入黄口河道治导线规划报告》（山西省水利水电勘测设计研究院有限公司）；

4）《汾河二库大坝安全管理应急预案》（山西省水利水电勘测设计研究院）；

5）《汾河二库防汛应急预案》（山西省水利水电勘测设计研究院）等。

6）《山西省汾河水库调度规程》（山西省汾河水库管理局）

7）《汾河水库大坝安全管理应急预案》（山西省汾河水库管理局）

8）《汾河水库防汛应急预案》（山西省汾河水库管理局）

## 1.3 适用范围

本预案是超标准洪水发生情况下降低洪水危害风险的依据，适用于汾河遭遇超标准洪水及超标准洪水衍生灾害的影响区域，在灾害发生时为保障流域内人民群众生命财产安全时启用。

## 1.4 防御目标

当发生超标洪水时，坚持生命至上、安全第一，以确保人民群众生命安全为首要目标，采取非常措施，保障城市和重要地区的防洪安全，最大限度地减少洪灾损失。

## 1.5 防御原则

1）贯彻“以人为本”原则。体现风险管理理念，主要目的是避免或减少损失，特别是生命损失，保障公共安全，应急处置要以确保生命安全为第一要务。

2）按照“分级负责”原则。本预案实行分级负责、属地管理，对相关人员的权利、职责和义务作出明确规定，明确职责与责任追究制。

3）强调“预防为主”原则。通过对超标准洪水发生时可能造成的影响范围及次生灾害进行深入分析，事先制定避免事故发生减少损失的对策和措施，并做好突发事件的预警与应急处置准备。

4）突出“便于操作”原则。监测预警与应急处置方案应符合流域实际，预案文本尽量减少文字表达、多以图表形式直观表达，指导性强。

5）力求“协调一致”原则。预案应和本地区、本部门及其相关部门的公共突发事件应急预案协调和衔接，应急保障资源应尽量做到共享。

6）实行“动态管理”原则。预案应根据实际情况变化适时修订，不断补充完善，适时作出修订，保证预案的现实可行。若有重大变动，必须经原审批单位重新审批。

## 1.5 技术路线

1）气象预报

根据气象部门降雨预报信息，预测可能发生降雨时空分布及量级，及时发布暴雨可能发生的区域和时间。

2）超标准洪水初步预报

根据气象部门预测的暴雨信息，对河流可能发生的超标准洪水进行初步预报，及时启动报警水位、雨量、流量站点实时观测并及时报送信息。预警站点应设置在具有一定预报期的河段上，并设置超标准洪水预警水位标志。

3）超标准洪水预案启动

根据预测超标准洪水量级，及时启动城市、城镇、重要厂矿、乡村等区域的防御预案。

# 2 流域概况

## 2.1 自然概况

### 2.1.1 地理位置

汾河流域位于山西省的中部和西南部，东隔云中山、太行山与海河水系为界，西连芦芽山、吕梁山与黄河北干流为界，东南有太岳山与沁河为界，南以孤山、稷王山与与涑水河为界；南北长413km，东西宽188km，干流河长716km，流域面积39721km2，占山西省国土总面积的25.3%。

### 2.1.2 地形地貌

汾河流域西靠吕梁山、东临太行山，地势北高南低，干流由北而南纵贯省境中南部，支流水系发源于两大山系之间，地形地貌总体上表现为南北长、东西狭，呈不规则宽带状分布在省境中部地区。从东西两大山系分水岭到干流河谷盆地，流域地貌形态一般依石质山、土石山、峁梁塬、缓坡地带、阶地河谷顺序过渡。流域东西两侧分水岭地带为地势高峻的石质山区；广阔的中间河谷盆地地带被厚度不均的大面积黄土覆盖，丘陵起伏，地势较为平缓；河谷盆地与高山之间的过度地带为黄土塬面，受降水径流侵蚀、冲刷与切割，形成连绵不绝的沟壑地貌。石山区面积6517km2，占流域面积的16%；土石山区面积12497km2，占流域面积的32%；丘陵区面积10278km2，占流域面积的26%；平川区面积10179km2，占流域面积的26%。

汾河流域东西两侧为山地和高原，中部形成一连串断陷盆地，干流蜿蜒穿行于太原、临汾两大断陷盆地内，受晚近地壳运动东西隆起带的影响与控制，全程河段形成不同地貌特征，各段地形地貌概况如下：

宁武县石家庄以上，流域呈三角形，河谷高程1300～1500m，为石质山地区，山峦密布，山岭连绵，崖陡谷深，支流穿行。山间谷地有少量耕地，交通不便。

宁武县石家庄至汾河水库之间，河谷高程1100～1300m，分水岭及接近分水岭地带为石山区，山峰突兀，沟床深切，相对高差1000m以上，地势起伏沟河发育；干流两侧基本被黄土覆盖，为中山黄土梁峁沟壑地貌，植被较差，水土流失严重。区内城镇之间公路相连，交通尚便利。

汾河水库至上兰村段干流蛇曲发育，穿行于高山峡谷中。两岸为石质山区，沟谷深切于基岩石槽中，尤其是沿河的罗家曲至上雁门，河口至上兰村两段灰岩河谷，山高谷深，谷道弯曲，为典型高山峡谷区。

从上兰村至义棠间，干流两侧展布着太原盆地，盆地西面大部分属文峪河范围，分水岭地带为深山峡谷，沟壑纵横；接近盆地的部分地势较低，黄土塬分布较多，地面较完整。盆地东面为潇河流域，其上游及支流木瓜河山岭连绵，重峦叠嶂，为高山区；中游及支流白马河属中高石山区，地势较高但地形变化和缓；下游以黄土塬梁地貌为主。太原盆地地势平坦，土质肥沃，农业生产条件优越。

义棠至师庄河段被称为灵霍山峡，两侧山峰林立，弯急谷深，相对高差1100m~1800m。干支流深切在基岩，为深山峡谷河道。河谷耕地稀少，交通不便。

师庄至河口段干流蜿蜒穿过临汾盆地，盆地两侧分水岭高程均在1700m左右。分水岭附近山峰高耸，山岭连绵，河谷深切于基岩，为深山峡谷区；盆地与分水岭区之间为黄土覆盖的土石山地及缓坡塬梁沟壑区，冲沟发育，土壤侵蚀严重。盆地区土质良好，气候适宜，是重要的农业基地。

### 2.1.3 流域概况

汾河发源于神池县太平庄乡西岭毛家皂，干流自北向南纵贯太原、临汾两大盆地，至运城新绛县急转西行，于万荣县荣河镇庙前村附近汇入黄河，流域面积39721km2，干流全长716km，沿途汇聚吕梁、太岳山区50km2以上的一级支流83条，其中，大于1000km2的有9条；500～1000km2的有8条；300～500km2的有9条；100～300km2的21条。在众多支流中，最大的支流为文峪河，流域面积4050km2，河长160km；潇河次之，流域面积4064km2，河长142km；岚河流域面积排在第四位，但泥沙含量最大。

汾河按其自然特征，习惯上分为上游、中游、下游三段：太原市尖草坪区兰村以上为上游河段，兰村至洪洞石滩为中游河段，石滩至入黄口为下游段。

上游段自河源至兰村烈石口，本段河流属山区性河流，干流绕行于峡谷之中，山峡深100～200m，河流弯曲系数1.96，平均纵坡3.68‰。其间汇入的主要支流有：洪河、鸣水河、万辉沟、西贺沟、界桥沟、西碾河、东碾河、岚河等。山西省最大的水库——汾河水库，位于上游段中部、距河源123km的娄烦县下石家庄；石家庄上游的支流东碾河和岚河水土流失严重，是汾河水库泥沙的主要来源。汾河水库下游约80km的悬泉寺峡谷段建有汾河二库。

中游段自兰村至洪洞县石滩，干流穿行于太原盆地与灵霍山峡，基本上属于盆地平原性河流。河道宽150～300m，河道纵坡较缓，平均1.7‰。其间较大支流有：杨兴河、潇河、象峪河、乌马河、昌源河、磁窑河、文峪河和段纯河等。山西省最大的自流灌区——汾河灌区位于此河段。由于汇入支流较多，纵坡平缓，洪水时排泄不畅，干流不稳定，是汾河干流的重点防洪河段。

下游段自洪洞石滩至入黄口，本段河流河道弯曲，水流不稳定，河床左右摆动，凹岸坍塌，岸蚀剧烈。该河段为汾河干流中最为平缓的一段，平均纵坡1.3‰；入黄口段，河道更为平缓，常发生黄河倒灌顶托现象，致大量泥沙淤积在下游河床之中。本段河道汇入的较大支流有曲亭河、涝河、洰河、滏河、洪安涧河、浍河等。

## 2.2 水文气象

### 2.2.1 水文测站

在汾河干流和主要支流上现有水文测站26处，其中，干流自上而下主要有岔上、静乐、寨上、兰村、义棠、石滩（1995年迁至下游赵城）、柴村、新绛、河津9个，河津站为汾河入黄口站，控制流域面积38728km2，设立于1934年，为流域内最早设立的水文站。各站基本情况见附表1。

### 2.2.2 气象

汾河流域多年平均降水量500mm左右，降水年际变化很大，极值比约为3.0，年际降水有连续二、三年干旱或丰沛的特点；年内分配很不均匀，7～9月份降水占全年的70%左右；山区多局部暴雨，形成了特定的富水区。多年平均气温13.7～7℃，最大冻土深60～95cm。无霜期230～155天，一般在秋季末期开始有霜冻，具有从南向北逐渐缩短、谷地多于山区的分布特点。日照时数随纬度和季节的不同而变化，年日照时数在2200～3000小时之间，基本上是盆地少于山区、南部少于北部。流域地势起伏不平，地面气流受到很大影响，风速自北向南呈减少趋势，年均风速2～4m/s；年均风速最大月多出现在4月份，最小月基本出现在8、9月份。

## 2.3 流域洪水特性

### 2.3.1 暴雨洪水特征

汾河流域的暴雨成因复杂，地区分布不均，多出现在7、8两月,流域洪水主要由暴雨形成，故同暴雨发生期一样，大洪水多发生在7、8月份。

汾河洪水灾害一般发生在盆地区，历史上洪水泛滥比较频繁严重区域主要在太原盆地和临汾盆地以及新（绛）稷（山）河（津）入黄口河段。受地形影响，洪峰流量在地区分布上，上游大于中游，但受灵霍山峡特殊地形和人类活动的影响，汾河下段石滩、柴庄等水文站洪峰流量又大于中游段，入黄口河段洪水受黄河顶托影响较大。

各支流洪水主要由山区暴雨形成，同暴雨发生期一样，最早涨洪时间为5月上旬，最晚为10月下旬，较大洪水多发生在7、8两月。受暴雨特性、地形、地质和植被影响，洪水过程暴涨暴落，历时几小时至一天，泥沙含量大，可引发山洪灾害。

### 2.3.2 历史洪灾

汾河流域洪水灾害大面积频繁发生的几率不大，一般发生在汛期又多在中下游河段。汾河在太原市上兰村以上为峡谷型河段，虽然暴雨洪水较集中，但河道比降较大，洪水宣泄能力强，加上河道两岸村庄城市较少，故历史上洪水灾害少。自上兰村进入晋中、临汾盆地，直至新（绛）稷（山）河（津）河段，除灵霍山峡为峡谷型河床外，其余400km多均为宽浅式游荡型河槽，因此，历史上洪水泛滥比较频繁严重，特别是汾河中游太原与晋中段。20世纪下半叶，汾河下游出口入黄（河）处，黄河小北干流河段不断淤高，致使汾河向西折流的新绛～稷山河段河床抬高，比降变缓，宣泄不畅，洪水泛滥，严重威胁新绛县、稷山县以及河津市城区和两岸村庄与农田的安全。据历史资料统计，从1501年以来，汾河中游段曾发生较大洪水（10年一遇以上）和大洪水（20年以上）42次，平均12年一次。

流域干支流近期发生的洪灾情况记述如下：

1942年洪水：1942年8月3日，汾河洪水大涨，太原城区段洪峰流量（调查）3630m3/s，为1892年特大洪水之后第二次特大型洪水，相当百年一遇重现期。洪水从城西北铁路桥处决口冲毁铁路桥，汾河大堤金刚堰4处决口，决口宽度6～9m，水势汹涌，直抵西城墙根，冲入旱西关、水西关、大南关，房屋浸圮。9月24日汾河再次溃溢，太原城西半部被洪水席卷，一片汪洋。南同蒲铁路从太原至侯马段数百里均被淹没，铁轨多处被冲毁。沿河徐沟、交城、文水、祁县、太谷、平遥、汾阳、洪洞、临汾、汾城、曲沃、新绛、稷山、河津等均受灾。文水县汾河、文峪河两河水溢，有90个村被淹。支流岚河两岸大部分土地被淹。

1954年洪水：1954年8月28日至9月3日，汾河上中游区域，从上游静乐、宁武至灵石、介休间降了一次大范围、连续性的秋雨，历时长达7昼夜，最大降雨量是岚县城247.6mm。这次降水发生在汛后，降雨强度较大，由于前期土壤含水量充足，所以无论是地表径流还是入渗后的径流总量都很大，洪水历时延续长达半个月之久，洪水过程呈肥胖型。

这场洪水是新中国成立后过去50余年汾河中游最大的一场洪水，灾情也是最严重的一次。太原市汾河二坝8月30日上下游护岸工程全部冲走，9月2日清徐县东穆庄、西穆庄、孔村、东青堆、南社、桥武、南安、小东庄、韩武等村汾河防洪堤完全冲垮，南安、小东庄、杨家堡村进水3～4尺深。太原市被洪水冲毁土地5000余亩，塌房2457间，死亡2人。9月4日北郊摄乐村汾河决口100m，到6日扩展到1000m，汾河铁桥以下西堤决口有150m。从清徐至平遥汾河两岸村庄均受到洪水威胁。介休县境内汾河多处决口，沿河11个乡4213木农田被淹，倒塌房屋490间。临汾段洪峰流量2000m3/s，受灾土地2.85万亩。运城段新绛、稷山、河津、荣河等县35个乡、75各村受灾，淹地19.7万亩、塌房770间。9月6日河津站洪峰流量3320m3/s，是50余年中最大的洪峰流量。

1959年洪水：1959年7月19日，介休万户堡洪水成灾。8月20日潇河洪峰流量1296m3/s，冲毁敦化大闸东7孔。平遥汾河西岸磁窑河23处决口，最大安固段决口长20丈，淹农田6.05万亩，西羌城水深4尺有余，沿岸部分村庄进水也在3尺左右。文峪河8月19～20日发生1949年以来最大的洪水，干流峪口以上流域平均降水100mm，最大降雨点在支流西葫芦大塔村，雨量175mm；20日崖底站洪峰流量795m3/s，洪水总量6350万m3；支流及相邻的磁窑河同时发生洪水，共有226处河堤决口，646个村庄受灾，34个村被淹、69个村庄被水围困，农田受灾面积57万亩，死亡23人，塌房5000间，冲走粮食49万斤，冲毁桥梁61座，文水县红旗水库垮坝。

1961年洪水：1961年5月23日，交城降大雨，磁窑河洪水冲毁新堰300m，瓦窑河洪水冲毁新堰100m，洪水位距堰顶0.1m。5月26日红河大营段决口，白石南河在贾寨南决口，二支渠尾在跃进闸以上决口。一支六斗决口6处，受灾面积2.5万亩，积水面积1.77万亩，4000多亩水深在1尺以上。9月，淫雨连绵，河渠决口10余处，塌房85间、畜圈110间，冲毁桥梁12座。

1977年洪水：6月17日19：00-20：30，静乐县中庄乡周家沟底村一带突降大强度、小范围的局部特大暴雨，90分钟降雨量达到300mm。暴雨中心在长坪村，整个雨区笼罩面积为60.4km2，其中100mm 以上的面积为19.3km2，200mm以上面积为4.8km2。周家沟洪峰流量达173m3/s，冲垮4万m3库容的塘坝1座，冲翻正在过河的载人卡车一辆，冲走物资4吨，死亡23人。

6月23日至30日，介休县阴雨持续7天，降水118mm，平川内涝成灾。7月6日，祁县昌源河上游山洪爆发，最大洪峰流量2050m3/s，为新中国成立以来最大的一次洪水。北关水库大坝被冲垮，北关至子洪间沿河土地冲毁一空，太原至长治公路干线路基冲毁，交通中断；与此同时，汾河水位暴涨，灾情持续3天，54个村庄受灾，农田受灾面积11.16万亩，冲走树木22.6万株，倒塌房屋821间，冲毁高灌站2处、吃水工程5处，冲走粮食2万余斤，死亡9人。

8月5日，汾河中游以平遥为中心，发生了一次罕见暴雨洪水，整个降水过程持续40小时，雨区呈长方形，使平遥以下汾河干流发生特大暴雨灾害。三坝洪峰流量405m3/s、洪水总量1.695亿m3，义棠站洪峰流量1010m3/s、洪水总量3.64亿m3，临汾地区最大洪峰流量1420m3/s。

1988年洪水：1988年8月6日汾阳县特大洪灾，有两个暴雨中心：一是县城西部北花枝一带，中心雨量260mm；另一处是位于杏花村西7km的朝阳坡，中心雨量250mm。整个降水历时6～8小时，由于短历时大强度大雨量的影响，汾阳县边山20余条支沟全部暴发洪水，均为历史罕见之洪水，其中处于暴雨中心的支沟洪水重现期超过100年一遇。洪水造成特大灾情，全县18个乡镇、318个村庄、5个居委会受灾，涉及人口15万人。全县冲淹农田38.55万亩，其中15万亩万亩绝收，粮食减产4475万kg，3900多户居民家进水，倒塌房屋3600间，造成危房1.2万间，使1.5万人无家可归，49人丧生，淹死牲畜猪羊1500多头只；水利工程设施损毁40%、127个厂矿停产、全县通讯中断17个小时、180所学校受灾、县城自来水管道冲断3处，以及2处3kv输变电站冲坏、倒杆断线等，致使挺电3天。全县经济损失1.8亿元，是历史上有记载以来损失最严重的一次洪灾。

8月6日至22日汾河洪洞石滩水文站发生洪水两次，其中14日洪峰流量1100m3/s、15日柴庄站861m3/s、新绛1028m3/s。这次洪水标准虽只有20-30年一遇，但由于河道淤积，树木杂草丛生，违章阻水建筑等诸多因素，使洪水传送时间由以往的24小时拖长到83小时。沿河两岸汪洋一片，新绛、稷山、河津、万荣4县18个乡镇、113个村庄、13个企事业单位，涉及人口15.8万人，遭到程度不同的洪灾损失。在半个月行洪期间，11处堤防溃决，共淹没农田19.96万亩、电井515眼、小型电灌站18处、冲毁渠道52条162.68km、建筑物41件、公路道路27.8km、2条铁路4处被洪水冲毁、汾南和西范两座大型电灌站出险。

8月7日新绛洪水起涨，10日洪峰585m3/s、14-16日维持在944m3/s，沿河45km汪洋一片，6个乡镇35个村受灾，淹农田3.04万亩、水井35眼、12处机电灌站机房倒塌、42条20km多渠道被冲、毁防洪堤坝25处3.78km、淹鱼塘13个49亩等，总损失达7528万元。

1996年洪水：8月上旬汾河大洪水。7月31日至8月5日太原市普降大雨，平均降水90mm，汾河和边山支沟普遍暴发洪水，8月5日洪峰流量兰村630m3/s、二坝880m3/s、潇河墩化堰260 m3/s、各支沟40～300m3/s；8月6日洪峰流量二坝900m3/s、三坝955m3/s，7日义棠1248m3/s，8日赵城970、临汾马务桥880m3/s，9日柴庄1200m3/s、新绛铁路桥870m3/s、稷山628m3/s；9日汾河上游又发洪水，静乐洪峰流量1700m3/s，10日汾河水库水位1127.06m，超过汛期限制水位1.07m，省防汛抗旱指挥部下令水库泄水300m3/s。洪水造成巨大灾害损失，淹没农田、冲毁道路桥梁、房屋倒塌、淹死牲畜、冲走车辆和矿产、堤防决口渠道毁坏等等，使部分地区供水、供电中断，交通瘫痪，并死亡约50人，总损失约40亿元。

1997年潇河洪水：1997年6月25日，凌晨1～3时，潇河上游降暴雨200mm，洪水暴涨，独堆水文站实测洪峰流量980m3/s、芦家庄站为1000m3/s，是1963年以来最大的一次洪水。寿阳县沿河松塔、羊头崖、上糊、西洛4个乡镇180余户进水，倒塌房屋75间。农田受灾15万亩，冲毁公路135km、中断17处27km，冲毁桥涵9处、护岸9处5000m、堤防30.9km、机电泵站11处，损坏树木11万株，冲倒高压电杆200根、输电线路51km，使26个村庄停电，70间校舍被毁。总损失1.07亿元。

## 2.4 社会经济

汾河干流河道涉及忻州、太原、吕梁、晋中、临汾、运城6个市28个县（市、区）。

2018年底，汾河干流流经各级行政区常住人口1144.2万人，其中城镇人口751.3万人，城镇化率65.7%；地区生产总值6047.9亿元，其中第一产业213.2亿元、第二产业2552.4亿元、第三产业3282.2亿元，第三产业产值占比最大，占总产值的54.3%；有效灌溉面积663万亩，粮食产量368.5万t。

## 2.5 相关规划成果

《汾河流域生态修复规划（2015-2030年）》、《汾河流域生态保护与修复详细规划》、《汾河流域生态景观规划（2020-2035年）》、《太原市超标洪水防御预案》、《临汾市超标洪水防御预案》、《静乐县超标洪水防御预案》、《古交市超标洪水防御预案》、《灵石县超标洪水防御预案》、《霍州市超标洪水防御预案》、《洪洞县超标洪水防御预案》、《襄汾县超标洪水防御预案》、《新绛县超标洪水防御预案》、《稷山县超标洪水防御预案》、《河津市超标洪水防御预案》、《汾河水库大坝安全管理应急预案》、《汾河水库防汛应急预案》、《汾河二库大坝安全管理应急预案》、《汾河二库防汛应急预案》。

# 3 防洪工程体系

## 3.1 现有防洪工程体系及防洪能力

### 3.1.1 水库工程

汾河流域有大型水库4座，中型水库14座，小型水库122座。汾河干流建有2座大型水库，分别为汾河水库和汾河二库。

汾河水库位于娄烦县杜交曲镇下石家庄村北的汾河干流上，距下游太原市83km，水库控制流域面积5268km2，枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪隧洞、输水发电洞、引黄取水隧洞及水电站等建筑物组成。1958年7月15日开工、1961年5月15日正式投入运行，设计总库容7.33亿m3、兴利库容2.81亿m3、防洪库容0.81亿m3，是一座以防洪、灌溉、工业和城市供水为主，兼顾发电等综合利用的大（2）型水利枢纽工程。水库坝后电站装机容量2×6500kW，1986年并网运行；设计灌溉面积149.55万亩，河道输水经汾河二库至太原盆地，从汾河一坝、二坝、三坝取水经东西干渠至灌区或直接从干流取水灌溉；同时向太原城市供水。

汾河二库位于太原市西北30km的汾河干流上，其上游约80m处是山西省最大的水库——汾河水库，两库联合运用将提高太原市城区防洪标准，并增加供水量。汾河二库控制两库区间流域面积2348km2，枢纽工程由大坝、供水发电洞、水电站等组成。1996年11月正式开工建设，1999年12月底下闸蓄水，2007年6月主体工程通过竣工验收并交付使用，设计总库容1.33亿m3、防洪库容0.058亿m3、兴利库容0.48亿m3，是一座以防洪为主兼有供水、发电、旅游、养殖等综合效益的大（2）型水利枢纽工程。汾河二库与汾河水库联合调度，可使太原市城市防洪标准由20年一遇洪水提高到100年一遇，并增加太原市供水0.4亿m3。

### 3.1.2 蓄水闸坝

目前，汾河干流共有蓄水闸坝73座，大部分为景观蓄水闸坝，无调蓄洪水作用。

大的蓄水闸坝包括汾河一坝、汾河二坝、汾河三坝以及中游区15座液压坝等。

### 3.1.3 堤防工程

汾河干流堤岸护坡共计长约945km，其中左岸长约480.1km、右岸长约464.9km，主要分布于城镇段以及农田保护段。

太原市区、临汾市尧都区城区段的现状堤防可以满足100年一遇的洪水要求；静乐县、洪洞县、稷山县城区段的现状堤防可以满足50年一遇的洪水要求；古交市城区段的现状堤防不满足100年一遇的洪水要求，仅满足50年一遇的洪水要求；灵石县城区段的现状堤防不满足20年一遇的洪水要求；霍州市、襄汾县、新绛县城区段的现状堤防不满足50年一遇的洪水要求。

宁武县、静乐县、娄烦县、古交市、灵石县、霍州市、洪洞县、襄汾县、新绛县、稷山县、河津市的乡村段部分不达河道防洪标准。

### 3.1.4 蓄滞洪区

目前，汾河干流所涉蓄滞洪区为太原蓄滞洪区。

1998年在太原市防洪规划中将汾河超标准洪水的蓄洪区范围做了调整。西蓄洪区范围：太白铁路桥以北，汾西公路以东，上兰村漫水桥以南，面积11.6km2，蓄水量675万m3；东蓄洪区范围：阳兴河以北（东），太兰公路及漫水桥以南，面积14.3km2，蓄水量363万m3。东、西蓄洪区总面积25.9km2，总容量1038万m3，涉及尖草坪区的向阳、柴村等四个乡镇。

2006年太原市政府对蓄洪区范围又进一步做了优化调整，即东蓄洪区维持1998年规划方案；西蓄洪区范围为太古铁路以北，汾西公路以东，上兰村漫水桥以南，西蓄洪区受灾面积10.3km2，容水量增加13万m3。调整后，东、西蓄滞洪区总面积24.6km2。

## 3.2 超标洪水防御体系

汾河干流主要防御对象为太原市六城区、静乐县城、古交市城区、灵石县城、洪洞县城、尧都区城区、襄汾县城等建城区以及沿河乡镇。在结合流域防洪规划及各县市防洪规划、现有防洪工程的基础上，进一步优化了工程布局，形成系统的包括工程布局和非工程调度体系的超标洪水防御体系。

### 3.2.1 工程布局

工程布局内容包括抢险道路、撤退道路、安全台及物资储备点、分蓄洪区等方面。

抢险道路由沿河的滨河路、堤顶路、国道、省道、乡道等组成。

县城、村镇的撤退方案为沿滨河路、堤顶路、国道、省道、乡道撤退至至较高的村镇。

在撤离路线较远的村镇修建安全台，建立物资储备点。物资储备及输送由各单位按物资储备表提前做好储备，根据需要及时输送。

在县城上游规划超标准洪水工况下可启用的分蓄洪区。治理并疏通山洪沟道口，避免洪水组合造成大洪水。

### 3.2.2 非工程体系

1）建立完善的预警预报体系

将干流所有水文站、支流把口水文站、干流水库站、流域内自动雨量站、重要河段水位站（城市、城镇、重点工矿企业）纳入预警预报站点体系。

2）制定完善的超标准洪水预案

制定《汾河超标洪水防御预案》、《太原市超标洪水防御预案》、《临汾市超标洪水防御预案》、《静乐县超标洪水防御预案》、《古交市超标洪水防御预案》、《灵石县超标洪水防御预案》、《霍州市超标洪水防御预案》、《洪洞县超标洪水防御预案》、《襄汾县超标洪水防御预案》、《新绛县超标洪水防御预案》、《稷山县超标洪水防御预案》、《河津市超标洪水防御预案》、《汾河水库大坝安全管理应急预案》、《汾河水库防汛应急预案》、《汾河二库大坝安全管理应急预案》、《汾河二库防汛应急预案》等超标洪水防御预案。

3）建立完善的应急抢险及后勤保障体系

组建以省委宣传部、省发展改革委、省教育厅、省工信厅、省公安厅、省财政厅、省自然资源厅、省住建厅、省交通厅、省水利厅、省农业农村厅、省文旅厅、省卫健委、省应急厅、省国资委、省广电局、省能源局、省粮食和储备局、省小企业局、省气象局、省通信管理局、省国防科工局、省测绘院、省军区战备建设局、省黄河河务局、武警山西省总队、省消防救援总队、国网山西省电力公司、太原铁路局等单位人员组成的应急抢险及后勤保障队伍。

# 4 防洪标准及洪水

## 4.1 防洪标准

根据《汾河源头至兰村段河道治导线规划》、《汾河兰村至石滩水文站河道（长234KM）治导线规划》、《汾河石滩水文站至入黄口河道治导线规划报告》，确定汾河干流各段规划防洪标准，具体分段标准见表4.1-1。

根据汾河各河段规划防洪标准，结合流域现状治理情况和防洪对象，本预案针对不同的河段分别设定了3个不同的防洪标准进行洪水分析，见表4.1-1。

规划河流防洪标准统计表

表4.1-1

| 河 段 | 规划防洪标准 （重现期年） | 本次超标洪水频率 （重现期年） |
| --- | --- | --- |
| 古交市区、太原市区、临汾市尧都区 | 100 | 100/200/300 |
| 静乐县城、灵石县城、霍州市区、洪洞县城、襄汾县城、新绛县城、稷山县城段、河津城市段 | 50 | 20/50/100 |
| 干流其余河段 | 20 | 20/50/100 |

## 4.2 洪水

### 4.2.1 历史调查洪水

根据《山西省历史洪水调查成果 第五分册 汾河水系》，流域干支流调查洪水有百余次处，干流主要调查洪水和实测最大洪峰统计见表4.2-1。

汾河干流调查洪水统计表

表4.2-1

| 调查地点 | 集水面 积(km2) | 调查成果（m3/s） |
| --- | --- | --- |
| 河流名称 | 段名 | 所在地点 |  | 发生日期 | 洪峰流量 | 可靠程度 |
| 汾河 | 沙会 | 静乐县城关公社沙会村 | 2799 | 1929 | 3840 | 较可靠 |
| 汾河 | 下静游 | 娄烦县静游公社下静游 | 4423 | 1892.8.7 | 4500 | 可靠 |
|  |  |  |  | 1942 | 2150 | 可靠 |
|  |  |  |  | 1954.9.2 | 1270 | 实测 可靠 |
| 汾河 | 柏崖头 | 太原市马头水公社柏崖头 | 7541 | 1942.8.3 | 3530 | 较可靠 |
|  |  |  |  | 1942..24 | 2770 | 较可靠 |
| 汾河 | 上兰村 | 太原市上兰村公社上兰村 | 7705 | 1892.8.7 | 3000 | 供参考 |
|  |  |  |  | 1967.8.22 | 1950 | 实测 可靠 |
| 汾河 | 石滩 | 洪洞县南沟公社石滩 | 28214 | 1843 | 5450 | 供参考 |
|  |  |  |  | 1917 | 3740 | 供参考 |
|  |  |  |  | 1942.7.16 | 3740 | 供参考 |
|  |  |  |  | 1957.7.25 | 2800 | 实测 可靠 |
| 汾河 | 史村 | 襄汾县城关公社史村 | 33528 | 1895.6.18 | 3620 | 较可靠 |
|  |  |  |  | 1954.9.5 | 1780 | 实测 可靠 |
|  |  |  |  | 1937 | 1670 | 较可靠 |
| 汾河 | 柴庄 | 襄汾县城关公社史村柴庄 | 33932 | 1895.6.18 | 3520 | 可靠 |
|  |  |  |  | 1958.7.16 | 2450 | 实测 可靠 |

### 4.2.2 洪水成果

本次洪水成果采用《汾河源头至兰村段河道治导线规划》、《汾河兰村至石滩水文站河道（长234KM）治导线规划》、《汾河石滩水文站至入黄口河道治导线规划报告》中的洪水成果，各水文测站洪水成果见表4.2-2。

水文测站洪水成果表

表4.2-2

| 站名 | 不同频率洪峰流量（m³/s） |
| --- | --- |
|  | 1% | 2% | 5% |
| 静乐 | 3210 | 2690 | 2020 |
| 汾河水库 | 5010 | 4080 | 2870 |
| 寨上 | 3845 | 3290 | 1935 |
| 兰村 | 3450 |  | 3145 |
| 汾河二坝 | 2380 | 1970 | 1420 |
| 义棠 | 2510 | 2070 | 1510 |
| 赵城 | 3310 | 2770 | 2060 |
| 柴庄 | 2970 | 2510 | 1910 |
| 河津 | 2290 | 1950 | 1500 |

# 5 监测预警

## 5.1 监测预报

### 5.1.1 预警预报站点布设

1）预警预报站点

预警预报站点包括：干流所有水文站、支流把口水文站、干流水库站、流域内自动雨量站、重要河段水位站（城市、城镇、重点工矿企业）。汾河流域预警预报站点情况见附表。

2）报警水位站

以干流现有水文站、水库水位站作为报警水位站，在重点河段增设报警水位站。

当重要防护段河流发生警戒水位（防洪标准洪水对应的水位）以上洪水时，各县（市、区）应对各管辖区内的河道加强水位监测，并将出险情况及时报县政府及县防指。当发生重大险情时，县（区）防汛指挥部应在险情发生后立即报市政府及市防指，同时认真核实险情基本数据随时上报。

当各类河道的堤防和闸坝等遭遇超标准洪水袭击而可能决口时，各县（市、区）应迅速组织抢险，并在第一时间向可能淹没的有关区域预警，同时向县政府、县防指准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政负责人、技术负责人、通信联络方式、除险情况，以便加强指导或做出进一步的抢险决策，以及提供抢险物资和抢险队伍的支持。

报警水位站应在水位超过警戒水位（标准洪水对应的水位）并持续上升时，应每间隔10min上报一次水位情况，经防指汇总后报水利防汛工作领导组。

### 5.1.2 预警预报责任体系

1）气象局

气象局坚持汛期 24 小时值班，密切监视天气变化，分析天气发展趋势，及时发布天气信息、暴雨警报，并视情况用短信发布平台将气象预警信息发送到相关或全部防汛责任人。当预报可能发生较强降雨时，应提前一天通知防指及有关成员单位做好相关准备。持续大雨时，应每间隔1h向应急部门发出预警，达到暴雨时，应每间隔30min预报一次，达到特大暴雨时，应每间隔10min预报一次。

2）水文局

水文站坚持汛期 24 小时值班，重视天气变化，密切监视雨情水情，分析河道水情趋势，发布洪水消息或洪水警报，及时向县防指报告有关情况。当出现强降雨时，应及时向县水利防汛工作领导组报告，并通报至当地人民政府。发生洪水时，水文部门应加密测验时段，及时上报测验结果，水情应在30分钟内报到县水利防汛工作领导组，预警水文站及重要水文站的水情应在15分钟内报到县水利防汛工作领导组，为防汛工作领导组适时指挥决策提供依据。

3）水库

（1）在水库水位超过汛限水位时，水库管理单位应对大坝、溢洪道或溢洪坝、输水管或输水洞等关键部位加密监测，并按照洪水调度方案调度。各类水库发生重大险情应立即上报县政府及县防指，水库出险应在 1 小时内将初步核实险情基本资料向县政府及县防指报告，并及时向下游相关防汛抗旱指挥机构通报。

（2）当水库出现险情时，水库管理单位应根据防洪抢险预案立即在第一时间向下游预警，并迅速处置险情，同时向县政府、县防指报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况，以进一步采取相应措施。

（3）当出现特大暴雨时，有漫坝危险，或发生重主险情、危及大坝安全，同时通信中断无法向上级请示决策时，水库防汛指挥机构可按照水库汛期控制运用方案中的非常措施执行，以确保大坝安全，减少灾害。

（4）当水库遭遇超过校核洪水位以上洪水或其它不可抗拒因素而可能溃坝，应提早向水库溃坝洪水风险淹没范围发出预警，为群众安全转移争取时间，以减少人民生命财产的损失。

4）水利局

水利局负责收集整理气象及洪水信息，分析洪水与降雨发展趋势，提出防御对策，并及时报告应急管理部门。县水利防汛工作领导组根据气象部门对暴雨、重要降雨过程进行预警，跟踪降雨变化动态，研究防御对策，严格按预案做好相关工作。

县级水利防汛工作领导组收到水文部门的雨情信息后，立即向有关县（市、区）政府和单位发出预警。县（市、区）政府和有关单位接到降雨预警后，应按照本级和本部门的防汛应急预案规定，及时向有关地区发出预警并做好人员转移和抢险准备等工作。

## 5.2 预警

### 5.2.1 预警级别确定原则

预警级别由轻到重分为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ四级。分别用蓝、黄、橙、红色表示。

汾河河道洪水预警级别以洪水不同标准和降雨强度划分。

### 5.2.2 预警级别划分及发布

1）Ⅳ级预警（蓝色）

发生或将发生下列情况之一者为Ⅳ级预警：

（1）气象预报流域可能普遍发生暴雨蓝色预警。

（2）汾河干流发生一般洪水（10年一遇）；

（3）汾河水库或汾河二库出现一般险情；

（4）汾河干流太原市或临汾市启动Ⅳ级预警，或其它多个沿线县（市、区）启动Ⅳ级预警。

Ⅳ级预警信息由洪涝险情所在地市发布。

2）Ⅲ级预警（黄色）

发生或将发生下列情况之一者为Ⅲ级预警：

（1）气象预报流域可能普遍发生暴雨黄色预警。

（2）汾河干流发生较大洪水（10~20年一遇）；

（3）汾河水库或汾河二库出现较大险情；

（4）汾河干流太原市或临汾市启动Ⅲ级预警，或其它多个沿线县（市、区）启动Ⅲ级预警。

Ⅲ级预警信息由省指挥部依据气象、水文部门提供的信息和实时汛情审核发布，通过广播、电视等媒体向公众通报。

3）Ⅱ级预警（橙色）

发生或将发生下列情况之一者为Ⅱ级预警：

（1）气象预报流域可能普遍发生暴雨橙色预警。

（2）汾河干流发生大洪水（20~50年一遇）；

（3）汾河水库或汾河二库出现重大险情；

（4）汾河干流太原市或临汾市启动Ⅱ级预警，或其它多个沿线县（市、区）启动Ⅱ级预警。

Ⅱ级预警信息由省指挥部依据气象、水文部门提供的信息和实时汛情审核发布，通过广播、电视等媒体向公众通报。

4）Ⅰ级预警（红色）

发生或将发生下列情况之一者为Ⅰ级预警：

（1）气象预报流域可能普遍发生暴雨红色预警。

（2）汾河干流发生特大洪水（50年一遇以上）；

（3）汾河水库或汾河二库出现特别重大险情；

（4）汾河干流太原市或临汾市启动Ⅰ级预警，或其它多个沿线县（市、区）启动Ⅰ级预警。

Ⅰ级预警信息由省指挥部依据气象、水文部门提供的信息和实时汛情审核发布，通过广播、电视等媒体向公众通报。

### 5.2.3预警责任体系

根据气象、水文部门的测报结果，水利部门及时向省指挥部办公室和相关成员单位通报超标准洪水预警预报信息。省指挥部办公室组织相关成员单位根据超标准洪水预警预报信息，结合可能受影响地区的自然条件、人口和社会经济状况，联合相关部门对可能出现的灾情进行预评估，当可能威胁人民生命财产安全、影响基本生活、需要提前采取应对措施时，启动预警响应，视情采取以下一项或多项措施：

（1）向可能受影响的设区市、县民政部门通报预警信息，提出超标准洪水救助工作要求。

（2）加强应急值守，密切跟踪灾害风险变化和发展趋势，对灾害可能造成的损失进行动态评估，及时调整相关措施。

（3）通知省物资储备库做好救灾物资准备，紧急情况下提前调拨；协调交通运输、铁路、民航等部门，做好救灾物资调运准备。

（4）派出预警响应工作组，实地了解灾害风险，检查指导各项救灾准备工作。

（5）向社会发布预警响应启动情况。

灾害风险解除或演变为灾害后，报县级以上人民政府启动

省指挥部办公室终止预警响应。

# 6 风险分析

## 6.1 防御重点

汾河重要的防护对象自上游往下依次为：静乐县城、古交市区、太原市区、灵石县城、霍州市区、洪洞县城、临汾市尧都区、襄汾县城、新绛县城、稷山县城等。

太原市区、临汾市尧都区城区段的现状堤防可以满足100年一遇的洪水要求；静乐县、洪洞县、稷山县城区段的现状堤防可以满足50年一遇的洪水要求；古交市城区段的现状堤防不满足100年一遇的洪水要求，仅满足50年一遇的洪水要求；灵石县城区段的现状堤防不满足20年一遇的洪水要求；霍州市、襄汾县、新绛县城区段的现状堤防不满足50年一遇的洪水要求。

## 6.2 影响分析

以河道治理、治导线规划等有关规划中洪水分析成果为依据，确定河道各段防洪标准及相应设计洪峰流量。分析计算河道各段防洪标准及超过其防洪标准后不同洪水标准的洪水淹没线，并绘制出河道不同洪水频率的洪水淹没范围图（见图册），汾河沿岸各市、县（区）淹没情况见表6.2-1。

规划河流防洪标准统计表

表6.2-1

| 行政区 | 村庄 | 20年 | 50年 | 100年 | 200年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 县（市、区） |  |  |  |  |  |
| 忻州市 | 宁武县 | 炭窑坪村 |  | * | * | * |
|  |  | 前石窑沟村 | * | * | * | * |
|  |  | 三马营村 | * | * | * | * |
|  |  | 东寨村 | * | * | * | * |
|  |  | 宫家庄村 | * | * | * | * |
|  |  | 二马营村 | * | * | * | * |
|  |  | 东寺村 |  |  | * | * |
|  |  | 南山上村 |  | * | * | * |
|  |  | 大杨村 | * | * | * | * |
|  |  | 头马营村 |  | * | * | * |
|  |  | 化北屯村 |  | * | * | * |
|  |  | 山寨村 |  | * | * | * |
|  |  | 北屯村 |  | * | * | * |
|  |  | 菜地沟村 | * | * | * | * |
|  |  | 蒯屯关村 | * | * | * | * |
|  |  | 宁化村 | * | * | * | * |
|  |  | 坝门口村 | * | * | * | * |
|  |  | 十里桥村 | * | * | * | * |
|  |  | 川湖屯村 | * | * | * | * |
|  |  | 石家庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 马头山村 |  | * | * | * |
|  |  | 潘家湾村 |  |  | * | * |
|  |  | 吴家湾村 |  | * | * | * |
|  | 静乐县 | 沟口村 |  |  | * | * |
|  |  | 苍峪沟村 | * | * | * | * |
|  |  | 木瓜山村 |  |  | * | * |
|  |  | 五家庄村 |  |  | * | * |
|  |  | 闹林沟村 |  | * | * | * |
|  |  | 小沟口村 |  | * | * | * |
|  |  | 西河沟村 |  | * | * | * |
|  |  | 杨家山村 | * | * | * | * |
|  |  | 风沟村 | * | * | * | * |
|  |  | 上店村 | * | * | * | * |
|  |  | 沙会村 | * | * | * | * |
|  |  | 鱼崖底村 |  | * | * | * |
|  |  | 王端庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 胡家沟 |  | * | * | * |
|  |  | 新家堡 |  | * | * | * |
|  |  | 杨家崖 |  | * | * | * |
|  |  | 神峪沟村 |  | * | * | * |
|  |  | 西大树村 | * | * | * | * |
|  |  | 东大树村 | * | * | * | * |
|  |  | 苏坊村 |  | * | * | * |
|  |  | 丰润镇 | * | * | * | * |
|  |  | 李家会村 |  |  | * | * |
|  |  | 湾子村 |  | * | * | * |
| 太原市 | 娄烦县 | 新庄村 | * | * | * | * |
|  |  | 西六度村 |  | * | * | * |
|  |  | 东六度村 |  | * | * | * |
|  |  | 河岔村 | * | * | * | * |
|  |  | 峰岭底村 |  | * | * | * |
|  |  | 下静游镇 | * | * | * | * |
|  |  | 下石家庄 | * | * | * | * |
|  |  | 杜交曲村 | * | * | * | * |
|  | 古交市 | 炉峪口村 | * | * | * | * |
|  |  | 镇城底镇 | * | * | * | * |
|  |  | 郝家沟村 |  |  | * | * |
|  |  | 梭峪村 | * | * | * | * |
|  |  | 永树曲村 | * | * | * | * |
|  |  | 滩上村 | * | * | * | * |
|  |  | 古交市 |  |  | * | * |
|  |  | 寨上村 |  | * | * | * |
|  | 尖草坪区 | 土堂村 |  |  | * | * |
|  | 清徐县 | 温南社村 |  | * | * | * |
|  |  | 东青堆村 |  | * | * | * |
|  |  | 南青堆村 |  | * | * | * |
|  |  | 桥武村 |  | * | * | * |
|  |  | 韩武村 |  | * | * | * |
|  |  | 韩武堡村 |  | * | * | * |
| 晋中市 | 祁县 | 后营村 |  | * | * | * |
|  |  | 夏家堡村 |  | * | * | * |
|  |  | 西高堡村 |  | * | * | * |
|  |  | 北马堡村 |  | * | * | * |
|  |  | 思贤村 |  | * | * | * |
|  |  | 修善村 |  | * | * | * |
|  |  | 原东村 |  | * | * | * |
|  |  | 城赵镇 |  | * | * | * |
|  |  | 固邑村 |  | * | * | * |
|  |  | 西韩村 |  | * | * | * |
|  |  | 西建安村 |  | * | * | * |
|  | 平遥县 | 西达蒲村 |  | * | * | * |
|  |  | 中都乡 |  | * | * | * |
|  |  | 闫家庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 西庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 北三狼村 |  | * | * | * |
|  |  | 南三狼村 |  | * | * | * |
|  |  | 新建村 |  | * | * | * |
|  | 介休市 | 礼世村 |  | * | * | * |
|  |  | 孔家堡村 |  | * | * | * |
|  |  | 洪善村 |  | * | * | * |
|  |  | 西段屯村 |  | * | * | * |
|  |  | 宋安村 |  | * | * | * |
|  |  | 南桥头村 |  | * | * | * |
|  |  | 韩屯村 |  | * | * | * |
|  |  | 罗王庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 东堡 |  | * | * | * |
|  |  | 西堡 |  | * | * | * |
|  |  | 义棠 |  | * | * | * |
|  |  | 师屯北 |  | * | * | * |
|  | 灵石县 | 桑平峪 |  | * | * | * |
|  |  | 旺村 |  | * | * | * |
|  |  | 冷泉村 | * | * | * | * |
|  |  | 崔家沟 | * | * | * | * |
|  |  | 两渡镇 | * | * | * | * |
|  |  | 河洲村 |  |  | * | * |
|  |  | 刘家庄 |  |  | * | * |
|  |  | 水头村 |  | * | * | * |
|  |  | 翠峰村 | * | * | * | * |
|  |  | 玉成村 | * | * | * | * |
|  |  | 张家庄村 | * | * | * | * |
|  |  | 梁家圪塔 | * | * | * | * |
|  |  | 夏门村 | * | * | * | * |
|  |  | 后河底村 | * | * | * | * |
|  |  | 沟峪滩 | * | * | * | * |
|  |  | 南关镇 | * | * | * | * |
|  |  | 王庄 | * | * | * | * |
| 吕梁市 | 文水县 | 南齐村 |  | * | * | * |
|  |  | 杜村庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 北辛店村 |  | * | * | * |
|  | 孝义市 | 霍家堡村 |  | * | * | * |
|  |  | 五楼庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 郑家营村 |  | * | * | * |
| 临汾市 | 霍州市 | 朱杨庄村 | * | * | * | * |
|  |  | 霍州市 |  | * | * | * |
|  |  | 圣佛村 |  | * | * | * |
|  |  | 陈村 |  |  | * | * |
|  |  | 北村 |  |  | * | * |
|  | 洪洞县 | 杨窊庄村 |  |  | * | * |
|  |  | 三交村 |  | * | * | * |
|  |  | 小河村 |  | * | * | * |
|  |  | 师庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 好义村 |  | * | * | * |
|  |  | 宋家庄 |  | * | * | * |
|  |  | 洪洞县城 |  |  | * | * |
|  |  | 新营村 |  | * | * | * |
|  |  | 南营村 |  | * | * | * |
|  | 尧都区 | 北芦村 |  | * | * | * |
|  |  | 南芦村 |  | * | * | * |
|  |  | 临汾市城区 |  |  |  |  |
|  |  | 杜家庄村 |  | * | * | * |
|  | 襄汾县 | 东街村 |  | * | * | * |
|  |  | 李村 |  | * | * | * |
|  |  | 屯大村 |  | * | * | * |
|  |  | 屯南村 |  | * | * | * |
|  |  | 襄汾县城 |  |  | * | * |
|  | 曲沃县 | 赵庄 |  | * | * | * |
| 运城市 | 新绛县 | 娄庒 |  | * | * | * |
|  |  | 柳泉乡 |  | * | * | * |
|  |  | 南关村 |  | * | * | * |
|  |  | 南庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 新关村 |  | * | * | * |
|  |  | 横桥乡 |  | * | * | * |
|  |  | 新绛县 | * | * | * | * |
|  |  | 南李村 |  | * | * | * |
|  |  | 西马村 | * | * | * | * |
|  |  | 樊村 |  | * | * | * |
|  |  | 周流村 |  | * | * | * |
|  | 稷山县 | 杨赵村 |  | * | * | * |
|  |  | 武城村 |  | * | * | * |
|  |  | 下庄村 |  | * | * | * |
|  |  | 管村 |  | * | * | * |
|  |  | 下费村 |  | * | * | * |
|  |  | 袁家庄 |  | * | * | * |
|  |  | 西曲村 |  | * | * | * |
|  |  | 稷山县 |  | * | * | * |
|  |  | 小李村 |  | * | * | * |
|  |  | 大李村 |  | * | * | * |
|  |  | 柴村 |  | * | * | * |
|  |  | 杨村 |  |  | * | * |
|  | 河津市 | 下迪乡 |  | * | * | * |
|  |  | 白底村 | * | * | * | * |
|  |  | 河津市 |  | * | * | * |

# 7 应急措施

## 7.1 现有工程的应急调度

汾河的工程调度预案主要指水库的防洪调度。

### 7.1.1 汾河水库

汾河水库采用“分级控泄”的防洪调度方式，即当遭遇小于和等于50年一遇洪水时，汾河水库控制下泄流量不超过750m3/s；当遭遇100年一遇设计洪水时，水库库水位不超过警戒水位1128.00m；当遭遇2000年一遇校核洪水时，泄水建筑全部敞泄，保障大坝安全、保障下游人民生命财产安全，保持水库库水位不超过1130.50m；当遭遇超标准洪水时，应首先保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

开启闸门的顺序为：①水电站、②8m泄洪洞、③溢洪道、④4m输水洞。汛期泄洪闸门的开启度，根据水库上游水文测站、雨量站的雨情预报，包括降雨强度、降雨历时、以及上游来水上涨速度、进库流量等进行调度。在一次来水过程中，闸门一旦开启，入库水位不低于1126.00m，闸门开启度不再降低。

（1）水库水位在1126.00m～1127.32 m时（P≤5%），由水电站引水和8m泄洪洞限泄，下泄流量不超过750 m3/s。

（2）水库水位在1127.32m～1128.00 m时（P≤1%），由水电站引水、8m泄洪洞敞泄，溢洪道限泄，下泄流量控制在750～1563 m3/s。

（3）水库水位在1128.00m～1130.50 m时（P≤0.05%），水库泄水设施全部敞泄，下泄流量为1563～2073 m3/s。

（4）水库水位超过1130.50 m时，所有泄水设施全部敞泄，首先保障大坝安全，并尽量减轻泄洪对下游的洪水灾害。

（5）当库水位达到1128.00 m警戒水位时，向省防汛抗旱指挥部和水库联合防汛指挥部总指挥报告；预报仍有降雨时，水库防汛人员立即进入警戒状态，进行昼夜巡查，详细检查可能出现的险情，同时加强水情观测，密切监视水情变化，做好洪水预报；

（6）当库水位达到1130.00m紧急水位时，通知下游做好防洪抢避险准备，全部抢险队伍和抢险物资进入现场，做好抢险准备工作；

（7）当库水位达到1131.00m危急水位时，通知下游有组织、有计划的转移，并根据水库险情的变化全力抗洪抢险，采取一切有效措施，确保大坝安全，使人民生命财产不受或少受损失。

### 7.1.2 汾河二库

（1）6月1日前，汾河二库腾空防洪库容，将库水位控制在汛期限制水位900.00m以下。

（2）库水位在900.00m以下时，预报上游有洪水入库，由水电站发电进行泄洪，最大泄量40m3/s；

（3）库水位在900.00m～902.02m时，根据来水情况，由水电站和泄洪排沙底孔进行泄流。泄量超过1000m3/s后，水电站停止泄洪，由四个泄洪排沙底孔对称开启孔数和开度进行泄流，出库流量不大于入库流量，最大泄量3194m3/s；

（4）库水位在902.02m～906.31m时，根据来水情况，四个泄洪排沙底孔敞泄，三个溢流表孔对称开启孔数和开度进行限泄，出库流量不大于入库流量，最大泄量不超过3450m3/s。

库水位达到902.02m（警戒水位）时，且有洪水入库，向省水利厅和联合防汛指挥部报告，水库防汛人员进入警戒状态，加强巡查和水情观测，昼夜巡查，排查隐情，密切监视水情变化通知上、下游做好防洪抢险避险准备，全部抢险队伍和物资进入现场。

（5）库水位在906.31m～912.00m时，四个泄洪排沙底孔和三个溢流表孔敞泄，最大泄量5168m3/s；

库水位达到906.31m（紧急水位），且预报有洪水入库，向省水利厅和省防指报告，水库所有泄水设施敞泄，首先保证大坝安全，及时通知上、下游转移，并根据水库险情变化，全力抗洪抢险，尽量减轻上、下游的洪水灾害；

（6）汛期内洪水过后应尽快将水库水位降至汛限水位以下运行；

（7）汛期水库调度权限按照相关规定执行。

（8）10月1日后，水库开始蓄水并按年度供水计划正常调度。

## 7.2 抢险措施

### 7.2.1 堤防险情抢险措施

当堤防出现险情后，首先要了解出险情况，分析出险原因，然后要针对性地采取有效措施，及时进行抢护，防止险情扩大。

（1）坍塌抢险

坍塌是堤坝临水面土体崩落的重要险情，有两种类型：①崩塌。是由于水流将堤岸坡脚冲刷掏深，岸坡变陡，上层土体失稳而崩塌。②滑脱。是一部分堤岸土体向水内滑动。抢护的原则是：护脚抗冲，缓流挑溜，减载加帮，维持尚未坝塌堤岸的稳定性，制止险情继续扩大，以及为了万一抢筑后戗和月堤等。在实地抢护时，应因地制宜，就地取材，做到又快、又好、又省。

抢护堤岸坍塌的方法是：护脚固基防冲。当堤岸受水留冲刷，堤脚或堤坡已冲成陡坎，应针对堤岸前水流冲掏情况，尽快护脚固基，抑制钯溜继续掏刷。根据流速大小可采用土沙袋、块石、柳石枕和铅丝笼等防冲物体。做法是先摸清坍塌部分的长、宽、高、深，以便估算所需劳力和物料，在堤顶沿坍塌部位抛投块石、土沙袋、柳石枕或铅丝笼石，先从顶冲坍塌严重部位抛护，然后依次上下进行，抛成1:3的缓坡，达到抗冲稳定。

（2）漏洞抢险

在高水位的情况下，堤坝背水坡或坡脚附近出现横贯堤坝本身或基础的渗流孔洞。如漏洞流出浑水或由清变浑，或时清时浑，均表明漏洞正在掏刷扩大，堤坝有可能发生塌陷，甚至有溃决的危险。漏洞抢护的原则是：前截后导，临背并举。

主要方法：

①塞堵法。当漏洞进口较小，周围土质较硬时，除急用棉絮、棉被、草包或编织袋包等物填塞外，还可用预制的软楔、草捆堵塞。这些方法适用于水浅、流速小，只有一个或少数洞口的地段，人可以下水接近洞口的地方。

②盖堵法。用铁锅、铁帘、网兜和薄木板等物，先盖住漏洞的进水口，然后在上面再抛压土袋或抛填粘土闭气，以截断漏的水流。

③创堤法。当堤坝临水坡漏洞口较多较水，范围又较大，进水口难以找准或找不全时，可采用抛粘土填筑前戗或临水筑月堤的办法进行抢堵。

漏洞抢护应注意事项：①在抢堵漏洞进水口时，切忌乱抛砖等块状物，以免架空。②在漏洞出水口处，切忌用不透水料台塞硬堵，导致险情扩大。③采用铁锅盖堵要及时、迅速。④必须保障控漏抢堵人员的人身安全，落实切实可行的安全措施。

（3）渗水抢险

在高水位持续的情况下，堤坝前的水向堤坝内渗透，形成上干下湿的两部分，干湿部分的分界线，称浸润线。在背水坡出逸点以下，土体湿润或发软，有水渗出的现象称为渗水，是堤坝较常见的险情之一，即是清水，当出逸点偏高，浸润线抬高过多，也要及时处理，否则有可能发展为脱坡（或滑坡）、漏洞及陷坑等险情。

堤坝渗水抢护的原则是“临水截渗，背水导渗”。临水坡用透水性小的粘性土料抛前筑、戗，也可用蓬布、土工膜隔渗。背水坡用透水性较大的砂石、土工织物或柴草反滤，把已经入渗的水，通过反滤，有控制地只让清水流出，不让土粒流失，从而降低汉浸润线，保持堤身稳定。切忌在背水坡用粘性土压渗，这样会阻碍堤坝内渗流逸出，势必抬高浸润线，导致渗水范围扩大和险情加剧。

（4）裂缝抢险

堤坝裂缝是常见的一种险情，有时也可能是其它险情的预兆，应引起重视。

裂缝险抢护的原则是：首先要判明产生裂缝的主要原因，属于滑坡的纵向裂缝或不均匀沉陷引起的横向裂缝，应先从抢护滑坡可裂缝着手；属于横向裂缝，如已贯穿堤坝本身，水流易于穿过，必须及时抢护。如部分贯穿堤坝本身，也要缩短渗径，抬高浸润线，危急安全。因此，对横向裂缝，不论是否贯穿堤身，均应迅速处理。纵向裂缝，如较宽较深，也应及时处理。如裂缝较窄较浅或龟纹裂缝，一般可不进行处理，但应堵塞缝口，以免雨水进入。

裂缝险情抢护方法：

①开挖回填

采用这个方法抢护裂缝比较彻底。适用于没用滑坡可能性的纵向裂缝，并经检查观测已经稳定。在开挖前，用经过滤的石灰水灌入裂缝内，便于了解裂缝的走向和深度，以指导开挖。在开挖时，一般采用梯形断面，深度挖至裂缝以下0.3～0.5m，底宽至少0.5m，边坡以满足稳定及新旧填土结合的要求，并便于施工为度，开挖沟槽长度应超过裂缝每端长2m，开挖的土料不应放在坑边，以免影响边坡稳定。不同土料应分别堆放。在开挖后，应保护坑口，避免日晒、雨淋。回填土料与原堤坝土料相同，并掌握在适宜含水量范围内。填筑前，应检查坑槽底壁原土体表层土壤含水量，如偏干，则应将表面洒水湿润，如表面过湿，应清除然后回填。回填要分层夯实，每层厚度约20cm，顶部应高堤坝顶面3～5,并做成拱形，以防雨灌入。

②横墙隔断

此法适用于横向裂缝抢护。具体做法是：a.除沿裂缝开挖沟槽外，并与裂缝垂直方向每隔3～5m增挖沟槽，槽长一般为2.5～3.0m，其余开挖和回填要求，均与前述开挖法相同；b.如裂缝前端已与临水相通，在开挖沟槽前，应在裂缝堤坝段临水面做前戗截流。若沿裂缝背水坡已有漏水时，还应同时在背水坡做好反滤层导渗，以免土料流失；如裂缝一端临水尚未连通，并已趋于稳定，可采用“横墙隔断”方法处理。但开挖施工，应从背水面开始，分段开挖回填。c当漏水严重，隐情紧急或在河水猛涨来不及全面开挖时，可先沿裂缝每隔3—5m挖竖井截堵。待险情缓和后，再伺机进行处理。

③封堵缝口

当裂缝宽度小于1cm，深底浅于1m的纵向裂缝或龟纹裂缝，经检查观察已经稳定，可用此法，具体做法是：a.用干而细沙壤由缝口灌入，再用板条或竹片捣实；b.灌塞后，沿裂缝作宽10cm，高3～5cm拱情小土埂压住缝口，以防雨水浸入。

裂缝险情抢护应注意事项：a.对伴随滑坡、坍陷险情出现的裂缝，应先抢护滑坡、坍陷险情，待脱险并趋于稳定后，必要时再按上述方法处理裂缝；b.不伴随滑坡、坍陷出现的裂缝，并已趋于稳定可采用上述方法抢护。c.在采用“开挖回填”、“横墙隔断”等方法抢护险情时，必须密切注意上游水、雨情的测报预报，并备足料物，抓住晴天，保证质量，突出完成。

（5）抢堵口门

河道行洪持续高水位时，渗透水压力增大，浸润线升高，土体抗剪强度降低，在坝体薄弱段，很可能出现坍塌、漏洞，局部滑坡，裂缝等险情，如果抢护不及时，贻误战机，都会导致堤坝决口。

堵口前的准备：a.裹头。堤防决口后，在水深流急，土质较差的条件下，为防止水流冲刷扩大口门，对口门两端的堤头抛石或投编织袋装土裹护。b.口门水文观测和河势勘查。施测口门宽度、水位、水深、流速、流量、勘探水下地形，土质情况，分析上、下游河势变化，水流发展趋势。c.制定堵口设施方案。根据水文观测、水下地形、地质及河势变化、筹集物料能力等资料，分析、研究堵口时间，确定堵口方案等，作出堵口设计。d.做好施工准备。布置堵口施工场地，筹备堵口物料，组织施工队伍，准备施工机械、设备及所用工具等。

堵口的基本原则：a.口门较窄时，用蓬布加土袋或沉船等办法抓紧时间抢堵。b.河堤多处决口，一般先下游，后上游，先小口，后大口。c.堵口坝基线，应选在口门跌塘上游一定距离的河滩下。d.在堵口坝线上，选择水深适当、地基相对较好的地段作为合龙口，并在这一段先抛石或铺土工布护底防冲。e.堵口施工要稳妥、迅速，自始自终，一气呵成，不允许有停工等现象发生。

抢堵口门方法：a.当口门2～3m时，采用关门合龙法，用比龙口宽度略长的粗桩一根，在桩上捆秸柳，作成直径1～2m的由子，放在龙口上游一侧，一端固定如同门扇，另一端拴上绳子，在口门对面用力拉，并借水流由子呈关门形式，横卡在龙口上，拦截绝大部分水流后，再急速抛土袋抢堵合龙。b.当口门大于3m，水深在2～3m时,可采用打桩进堵法。从两端裹头起，沿选定的堵口坝线，打桩2～4排，排距1～2m，桩距0.5～1m，打桩入土深度为桩长1/3～1/2。桩顶用木秆纵横相连捆牢。要下游一排桩号，加打戗桩。然后从两端裹头起,在排桩之间，压入柳条，压一层柳抛一层块石或土袋,这样层柳层d石一直压到水面以上。随压柳随在排桩下游抛土袋,填土作后戗。排桩上游如冲刷严重，再抛柳石枕维护，直于合龙。如果合龙前口门流速太大，层柳层石前进困难，可采用抛柳石枕或抛铅丝笼装合龙，用土工布软体排或土袋堵漏，前后填土戗闭气。

### 7.2.2 水库抢险措施

汾河水库、汾河二库抢险措施执行《汾河水库防汛抢险应急预案》、《汾河二库防汛抢险应急预案》。

## 7.3 分洪措施

汾河干流险工段主要为太原盆地、灵霍山峡、运城盆地。太原盆地包括12个县（市、区），具体为太原市六城区和清徐县，晋中市祁县、平遥县和介休市，吕梁市文水县和孝义市。灵霍山峡包括晋中市灵石县和临汾市霍州市。运城盆地包括运城市的新绛县、稷山县和河津市。

太原盆地：当汾河二库出库流量2780-3450m3/s（上限为100年一遇洪水）时，考虑启用蓄滞洪区；当汾河二库出库流量达到3450m3/s时，启用蓄滞洪区。

灵霍山峡和运城盆地：当义棠站和柴庄站洪峰流量接近下游河道过洪能力时，考虑在灵霍山峡和运城盆地险情出现段上游局部破堤分洪。

## 7.4 撤离措施

做好洪水淹没威胁区人员撤离迁安，是防汛抗洪工作的重要环节。

1）受灾区的乡镇人民政府和防汛抗旱指挥部具体负责所辖的洪水危险区人员撤离迁安工作，按照各级防洪指挥命令的要求，在限定时间内将预报洪水淹没线以下或工程出险可能扩大淹没范围内的人员安全有序转移到预定的安全地带。

2）建立以村组为基本行动单元的撤离组织。每一个行动单元的撤离组织均应由相应负责任、熟悉情况、有组织能力的部门包联负责人担任现场执行指挥。

3）撤离迁安执行指挥要全面及时掌握水情和工情信息，包联负责人提前进入包联的村组，将撤离所需交通工具和携带物品准备到位，安排好撤离的人员编组和迁安的对口位置，并组织老、幼、病、残等行动不便人员提前转移迁安。

4）公安局做好撤离区和迁安区的治安管理，派出必要警力或组织民兵小分队对村组进行治安巡逻，免除撤离人员后顾之扰。

5）卫生局组织医疗小分队在撤离区和迁安区进行卫生防疫，对撤离人员进行医疗救护。在撤离区淹没洪水退落后及时喷洒消毒药物，防止滋生和蔓延传染性疾病。

6）民政局启动灾区救助措施，做好被撤离人员的衣、食、住等基本生活必须，吸纳社会各界募捐援助，稳定撤离迁安人员情绪。

# 8 组织指挥体系

成立汾河流域超标准洪水防御指挥部，由省、市、县、镇（乡）、村五级防汛部门组成，办公室设在山西省防汛抗旱指挥部。

## 8.1 汾河流域超标准洪水防御指挥部

指挥长：分管应急管理工作和分管水利工作的副省长。

副指挥长：省政府协管副秘书长、省应急厅、省水利厅、省农业农村厅、省气象局主要负责人、省军区战备建设局副局长、武警山西省总队副司令员、省消防救援总队总队长。

成员单位：省委宣传部、省发展改革委、省教育厅、省工信厅、省公安厅、省财政厅、省自然资源厅、省住建厅、省交通厅、省水利厅、省农业农村厅、省文旅厅、省卫健委、省应急厅、省国资委、省广电局、省能源局、省粮食和储备局、省小企业局、省气象局、省通信管理局、省国防科工局、省测绘院、省军区战备建设局、省黄河河务局、武警山西省总队、省消防救援总队、国网山西省电力公司、太原铁路局。

办公室主任由省应急厅、省水利厅和省农业农村厅主要负责人兼任。办公室增设防汛会商小组和抗旱会商小组，组长分别由省水利厅和省农业农村厅分管负责人担任。

## 8.2 分级应对

符合一级、二级、三级响应条件的超标准洪水由汾河流域指挥部组织抢险救援；符合四级响应条件的超标准洪水分别由灾害发生地市、县级指挥部组织抢险救援。

跨市界和市内跨行政区域的水旱灾害抢险救援工作，由上一级防总和防指组织协调有关工作。

## 8.3 县城指挥部

根据超标准洪水严重程度和影响范围设立现场指挥部。现场指挥部设置如下：

指挥长：省政府副省长。

副指挥长：省政府副秘书长，省应急厅、省水利厅、省气象局主要负责人，省军区战备建设局副局长、武警山西省总队副司令员、省消防救援总队总队长，超标洪水发生地设区市市长。

县级指挥：灾害发生地各区县政府负责人。

镇（乡）级指挥：灾害发生地各镇（乡）政府负责人。

村级指挥：灾害发生地各村委会负责人。

现场指挥部下设综合组、抢险救援组、技术组、气象服务组、通信保障组、人员安置组、物资供应组、后勤保障组、医学救护组、社会稳定组和宣传报道组等11个工作组。根据现场情况，指挥长可调整各组的设立、组成单位及职责。

### 8.3.1 综合组

组长:省应急厅主要负责人。

成员单位:省应急厅，市、县相关部门。

职责:收集、汇总、上报灾情和抢险救援动态信息，承办文秘会务工作，协调、服务、督办工作落实，完成指挥部交办的其他任务。

### 8.3.2 抢险救援组

组长:省应急厅、省水利厅主要负责人。

成员单位:省应急厅、省水利厅、省住建厅，省军区战备建设局、武警山西省总队、省消防救援总队、省防汛抢险救援队伍、社会救援队伍，市、县、镇（乡）相关部门及村委会。

职责:拟定抢险救援方案，调动应急力量，组织抢险救援，协调指导重要河湖和重要水工程实施防御洪水调度和应急水量调度，组织灾情巡查。

### 8.3.3 技术组

组长:省水利厅主要负责人。

成员单位:省水利厅、省气象局、省住建厅、省测绘院，市、县相关部门。

技术组下设专家组。

职责:提供水情信息和精准天气预报，指导周边划定危险区域，分析灾情趋势，提出抢险救援建议，提供测绘服务。

### 8.3.4 气象服务组

组长:省气象局主要负责人。

成员单位:省、市、县气象局及相关单位。

职责:组织灾害发生地气象监测，提供精准天气预报。

### 8.3.5 通信保障组

组长:省通信管理局主要负责人。

成员单位:省通信管理局，中国移动、联通、电信山西分公司。

职责:保障救援现场通信畅通。

### 8.3.6 人员安置组

组长:超标洪水发生地设区市市长。

成员单位:省公安厅、省财政厅、省应急厅、省粮食和储备局，市、县、镇（乡）相关部门。

职责:设定避难场所和撤离路线，做好灾民转移、安置，安抚、抚恤伤亡人员及家属，处理其他有关善后工作。

### 8.3.7 物资供应组

组长:省应急厅、省水利厅主要负责人。

成员单位:省发展改革委、省工信厅、省应急厅、省水利厅、省粮食和储备局，市、县相关部门。

职责:调拨、征用抢险救援所需物资、设备、装备、车辆等。

### 8.3.8 后勤保障组

组长: 超标洪水发生地设区市市长。

成员单位:市、县人民政府及相关部门，国网山西省电力公司。

职责:救援现场所需电力、照明、装备、油料等物资保障，后勤服务保障，队伍和装备场地保障。

### 8.3.9 医学救护组

组长:省卫健委主要负责人。

成员单位:省卫健委，市、县相关部门。

职责:负责灾区伤员救治和医疗卫生保障，调派省级医疗资源指导援助，灾害区域和人员安置点的卫生防疫。

### 8.3.10 社会稳定组

组长:省公安厅副厅长。

成员单位:省公安厅，市、县相关部门。

职责:负责灾害发生地交通管制、疏导，打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛物资以及破坏防洪设施等违法犯罪活动，做好安置点的治安维护。

### 8.3.11 宣传报道组

组长:省委宣传部副部长。

成员单位:省委宣传部，市、县相关部门。

职责:组织协调新闻媒体开展新闻报道，新闻发布，引导舆论。

# 9 应急响应

## 9.1 应急响应总体要求

1）进入汛期，各级防汛指挥机构实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况采取相应措施。

2）发生超标准洪水险情，由各级、各部门和单位防汛指挥机构负责组织实施抗洪抢险、抗灾救灾工作。任何个人发现堤防、水库等防洪排涝设施险情，有义务立即向有关部门和单位报告。

3）发生超标准洪水灾害，由管辖区防汛指挥机构向同级人民政府和上级防汛指挥机构报告。

4）发生跨区域超标准洪水灾害将影响到邻近行政区域的，报告同级人民政府和受影响地区防汛指挥机构，并报上一级人民政府。

5）因超标准洪水灾害衍生的疾病流行、交通事故等次生灾害，各级防汛指挥机构应组织有关部门全力抢救处置，采取有效措施切断灾害传播链，并及时向同级人民政府和上级防汛指挥机构报告。

## 9.2 分级响应程序

根据洪涝灾害严重程度和范围，应急响应行动分为：Ⅳ级（蓝色）、Ⅲ级（黄色）、Ⅱ级（橙色）、Ⅰ级（红色）4个响应等级。

### 9.2.1 Ⅳ级（蓝色）响应程序

当达到Ⅳ级（蓝色）响应程序时：

（1）省指挥部总指挥主持会商，各成员单位参加。各县（市、区）进入紧急状态，抢险队伍按照省指挥部做好抢险准备。省指挥部办公室增加值班人员，加强值班，密切监视汛情和工情发展变化，做好汛情预测预报。指挥部成员单位按照职责分工做好各自工作。

（2）险情所在县（市、区）及相关部门和单位启动相应应急预案。

（3）各县（市、区）的各部门和单位防汛指挥机构按照分级负责、各负其责原则，部署责任范围防汛工作，根据既定预案做好转移受洪水威胁地区群众的准备，加强巡堤查险和堤防防守，控制险情，并及时向省指挥部办公室报告情况。

（4）及时通报下游防汛指挥机构，做好抢险准备。

### 9.2.2 Ⅲ级（黄色）响应程序

当达到Ⅲ级（黄色）洪涝灾害预警时：

（1）省指挥部总指挥主持会商，各成员单位参加。视汛情发展考虑组织撤离群众，部队和抢险队伍按照省指挥部要求全部到位，省指挥部办公室加强值班，密切监视汛情和工情发展变化，做好汛情的预测预报。省指挥部成员单位按照职责做好工作。

（2）险情所在县（市、区）及相关部门和单位执行相应应急预案。

（3）有关县（市、区）、部门和单位防汛指挥机构按照分级负责、各负其责原则，做好人员安置点的准备工作，加强巡堤检查，发现险情及时抢护，并随时向省指挥部办公室报告情况。

（4）及时通报下游防汛指挥机构，做好抢险准备。

### 9.2.3 Ⅱ级（橙色）响应程序

当达到Ⅱ级（橙色）洪涝灾害预警时：

（1）省指挥部总指挥主持会商，各成员单位参加。视汛情发展考虑组织撤离群众，抢险队伍按照省指挥部要求开始抢险，省指挥部办公室加强值班，密切监视汛情和工情发展变化，做好汛情的预测预报，做好人员撤离或重点区域分洪准备。省指挥部成员单位按照职责做好工作。

（2）险情所在县（市、区）及相关部门和单位执行相应应急预案。

（3）各县（市、区）、各部门和单位防汛指挥机构按照分级负责、各负其责原则，部署责任范围防汛工作，组织重点洪水淹没区域群众转移，控制险情，并及时向省指挥部办公室报告情况。

（4）及时通报下游防汛指挥机构，做好抢险和人员撤离准备。

### 9.2.4 Ⅰ级（红色）响应程序

当达到Ⅰ级（红色）超标准洪水灾害预警时：

（1）省指挥部总指挥主持会商，各成员单位参加。各县（市、区）进入紧急状态，部队和抢险队伍组织受淹区群众全部转移，重点区域进行分洪。省指挥部办公室增加值班人员，加强值班，密切监视汛情和工情发展变化，做好汛情预测预报。省指挥部成员单位按照职责分工做好工作。

（2）及时通报下游防汛指挥机构，做好抢险和人员撤离准备。

## 9.3 信息共享和处理

1）按照行政辖区和管辖范围，汛情、工情、险情、灾情等防汛信息遵循“本级处理、及时逐级上报”原则。

2）防汛信息报送处理应快速、准确、翔实，重要信息立即报上一级指挥部；因客观原因一时难以掌握准确信息，应及时报告基本情况，同时抓紧核实，随即补报详情。

3）一般汛情、工情、险情、灾情信息，按各自职责范围自行处置，同时将详情和处置结果报上一级指挥部办公室。比较重大的汛情、险情、灾情，需上级帮助协调处理的，经本级防汛指挥机构批准，报上一级防汛指挥机构。

4）凡经本级或上级防汛指挥机构采用和发布的洪涝灾害、工程抢险等信息，当地防汛指挥机构应立即调查落实，采取措施予以处理。

## 9.4 指挥和协调

1）出现超标准洪水险情后，属地防汛指挥机构应立即采取紧急措施，控制险情，同时收集掌握相关信息，及时上报险情发展变化情况。

2）发生重大超标准洪水灾害后，省指挥部派员赴现场指导工作，必要时成立现场指挥部。

## 9.5 紧急处置

1）防洪工程出现重大险情或发生超标准洪水灾害，属地防汛指挥机构和相关责任部门应按照预案立即进行紧急处置并加强监测，同时报属地政府和市指挥部，由市指挥部报省防汛指挥机构。

2）处置超标准洪水灾害和工程重大险情时，按照职责分工，由属地防汛指挥机构统一指挥，各部门和单位快速反应。各负其责，团结协作，最大程度减少损失。

## 9.6 应急人员安全防护

1）各级人民政府和防汛指挥机构应调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备器械等，以备随时调用。

2）抢险人员进入和撤出现场由防汛指挥机构视情况做出决定。抢险人员进入受威胁现场前，应配备防护设施，采取防护措施，以保证安全。

## 9.7 群众安全防护

1）各级防汛指挥机构在汛前即应遵循以人为本、安全第一原则，组织勘测落实易淹区域和群众转移方案，并在每年汛前组织编制防汛预案。可能被淹没或可能过水的区域应进行有组织的人员撤离避险，并防止组织群众转移安置时出现社会动乱或人员安全事故。

2）出现超标准洪水险情时，属地防汛指挥机构应及时做好群众救援、转移和疏散工作。

3）属地防汛指挥机构应按照同级政府和上级领导机构指令及时发布通告，防止人畜进入危险区域或饮用被污染水源。

4）各级人民政府负责提供转移群众紧急避难场所，妥善安置灾区群众，保证基本生活。

5）发生超标准洪水灾害，属地人民政府和防汛指挥机构应组织卫生部门加强受影响地区疾病和突发公共卫生事件监测报告，落实防病措施，对受伤人员进行紧急救护。必要时可紧急动员当地医疗机构在现场设立紧急救护所。

## 9.8 社会力量动员与参与

发生超标准洪水灾害，属地防汛指挥机构可根据事件性质和危害程度，报同级政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及危害进一步扩大。必要时可通过当地政府调动社会力量参与应急突发事件处置。紧急情况下可依法征用调用车辆、物资、人员全力投入抗洪抢险。

## 9.9 超标准洪水灾害调查分析

发生超标准洪水灾害，属地县（市、区）防汛指挥机构应适时成立灾害原因和损失调查小组，组织专家调查分析灾害发生原因和发展趋势，预测灾害后果及灾害造成的损失，并将调查分析结果及时报市指挥部。

## 9.10 新闻报道

1）涉及汛情、工情以及防汛抗洪情况的新闻稿件由所辖区域防汛抗旱指挥部办公室审核。有关超标准洪水灾害人员伤亡、经济损失等信息，由同级防汛抗旱指挥部办公室会同民政主管部门审核后通过媒体向社会通报。

2）汾河发生超标准洪水并呈上涨趋势或山洪河道发生较大暴雨洪水，由省指挥部统一发布汛情通报。

## 9.11 应急结束

1）超标准洪水灾害得到有效控制，由预警信息发布机构综合分析汛情，宣布解除预警。

2）依照有关紧急防汛期规定征用调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应及时归还；造成损坏或无法归还的，按照国家有关规定给予适当补偿或作其他处理。

3）紧急处置工作结束后，事发地防汛指挥机构应协助当地政府尽快恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少洪涝带来的损失和影响。

# 10 保障措施

## 10.1 物资保障

1）物资储备

各县（区）防指应及早搞好防洪抢险物资的筹集储备工作，在专用仓库按计划储备草袋、编织袋、石料、救生衣、救生圈等抗洪抢险物资；各县（区）林业局、交通局、各县（区）供销联社等成员单位，汛前要做好木材、麻袋、车辆的组织协调供应。各县（区）防汛指挥机构储备的防汛物资品种及定额，根据本地区抗洪抢险的需要和具体情况，由各区防汛指挥机构因地制宜确定。

2）物资调拨

各县（区）防指有权在紧急情况下，调用其管辖范围内的物资、设备、交通运输工具和人力，及采取其他必要的紧急措施。依照有关紧急防汛期规定征用、调用物资、设备、交通运输工具等。

物资调拨原则：先调用抢险地点附近的防汛物资，后调用抢险地点较远的防汛储备物资；当有多处申请调用防汛物资时，应优先保证重点地区的防汛抢险物资急需；当储备物资消耗过多，不能满足抗洪抢险需要时，要及时启动生产流程和生产能力储备，联系有资质的厂家紧急调运、生产所需物资，必要时可通过媒体向社会公开征集。

按照前款规定调用的物资等，在汛期结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者做其他处理；取土占地、砍伐林木的，汛期结束后依法向有关部门补办手续；地方人民政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

## 10.2 资金保障

各级人民政府按照分级负责的原则对水旱灾害抢险救援过程中所需费用予以保障。省财政厅负责支付省防指组织水旱灾害抢险救援、紧急医学救援、调查评估等工作费用。

## 10.3 其他保障

1）社会动员保障

（1）防汛抢险是社会公益性事业，任何单位和个人都有保护水利工程设施和防汛抗洪的责任。

（2）汛期各级防汛指挥机构应定期或不定期在各种新闻媒体发布防汛信息，以引起社会关注。根据洪涝灾害的发展，做好动员工作，组织社会力量投入防汛抢险。

（3）各级防汛指挥机构的组成部门，在严重洪涝灾害期间，应按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛的实际问题，同时充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。

（4）各县（区）人民政府应加强对防汛工作的统一领导，组织有关部门和单位，动员全社会的力量，做好防汛工作。在防汛的关键时刻，各级防汛行政首长应靠前指挥，组织广大干部群众奋力抗灾减灾。

2）宣传、培训和演习

（1）汛情、险情、灾情、防汛工作以及本预案的主要内容，经防汛指挥机构负责人审批后，要利用会议、广播、电视、墙报、标语等多种形式，向每一个居民宣传到位。

（2）积极参加上级防汛指挥机构组织的各类培训，并对乡镇防汛工作进行指导，对有关人员进行培训。培训工作应做到合理规范，保证培训工作质量。

（3）各县（区）防指应定期举行不同类型的应急演习，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。专业抢险队伍必须针对当地易发生的各类险情有针对性地每年进行抗洪抢险演习。

# 11 附则

## 11.1 预案管理

防御超标洪水预案由各级水行政主管部门负责组织编制，同级人民政府或防汛抗旱指挥部审批，并报上一级防汛抗旱指挥部备案。

其他有关部门、基层单位、企事业单位也要根据本预案要求，编制相应的防御超标洪水运用预案，经上级主管部门审批后，报送同级防汛抗旱指挥部备案。

## 11.2 预案解释部门

防御超标洪水预案一般由各级防汛抗旱指挥部办公室负责解释，各有关部门、单位防御超标洪水预案一般由组织编制单位负责解释。

## 11.3 预案实施时间

本预案自印发之日起开始实施。

## 11.4 附图附表

附表：流域水情测报站网基本情况表

附图：超标洪水淹没范围图（见图册）

## 附表 流域水情测报站网基本情况表

汾河流域主要水文测站基本情况

| 所 在 干 支 流 | 站 名 | 控制面积（km2） | 设站时间 | 站别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干 流 | 岔 上 | 29.4 | 1958年5月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 静 乐 | 2799 | 1943年4月 | 基本水文站 | 1945年6月-1950年7月停测 |
| 干 流 | 汾河水库 | 5268 | 1958年5月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 寨 上 | 6819 | 1953年7月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 兰 村 | 7705 | 1943年5月 | 基本水文站 | 1945年9月-1950年3月停测 |
| 干 流 | 汾河一坝 |  | 1969年1月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 汾河二坝 | 14030 | 1964年6月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 汾河三坝 |  | 1979年1月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 义 棠 | 23945 | 1958年4月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 辛 置 | 27442 | 1968年4月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 石 滩 | 28214 | 1951年5月 | 基本水文站 | 1995年迁至赵城 |
| 干 流 | 柴 庄 | 33932 | 1956年1月 | 基本水文站 |  |
| 干 流 | 河 津 | 38728 | 1934年6月 | 基本水文站 | 1938年1月-1950年6月停测 |